目   录

综合说明	2

1建设项目及水土保持工作概况	4

1.1项目建设概况	4

1.2水土流失防治工作概况	4

1.3监测工作实施概况	8

2重点部位水土流失动态监测结果	12

2.1防治责任范围监测结果	12

2.2取土监测结果	14

2.3弃土（渣）监测结果	14

3水土流失防治措施监测结果	17

3.1工程措施及实施进度	17

3.2植物措施及实施进度	19

3.3临时防治措施及实施进度	20

4土壤流失量分析	24

4.1各阶段土壤流失量分析	24

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析	29

5水土流失防治效果监测结果	31

5.1扰动土地整治率	31

5.2水土流失总治理度	32

5.3拦渣率	33

5.4土壤流失控制比	33

5.5林草植被恢复率	34

5.6林草覆盖率	34

6结论	36

6.1水土流失动态变化	36

6.2水土保持措施评价	37

6.3存在问题及建议	37

6.4综合结论	38

# 综合说明

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目位于太原市古交市西南约6.1km处，行政区划属太原市古交市管辖。

屯兰矿所处区域交通便利，有四条公路与外相通。太原—陕西佳县公路由井田北缘通过；文水开栅—古交线由南向北沿原平河穿过井田；清徐—古交线沿大川河通过井田东缘；岔口—古交线沿屯兰河由西南向东北穿过井田；太古岚铁路沿井田北缘通过，屯马铁路支线在本井田中部矿井主工业场地通过；交通便利。

项目区位于吕梁山东翼，地势总体西南高、东北低。项目区属暖温带大陆性季风气候，年平均气温9.4℃，年降水量457.8mm，年蒸发量1025mm，≥10℃积温2698.6℃，最大冻土深度77cm，年平均风速2.4m／s，无霜期202天，土壤以灰褐土性土为主，植被类型属于暖温带落叶林带。项目地貌类型属黄土丘陵沟壑区，土壤侵蚀以中度水力侵蚀为主，项目区土壤侵蚀模数为1247t/km²•a；容许土壤流失量为1000t/km²•a。项目区属于国家级重点治理区。

项目主要依托于山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿矿井进行建设，项目建成后，主要服务于屯兰矿主采盘区中的北三盘区，使北三盘区开拓过程中通风系统实现分区式独立通风。

本次建设项目总投资22541.50万元，其中井巷工程投资12830.89万元，土建工程投资1611.51万元。

本工程建设总工期55个月，2014年3月开工，2018年9月底全部工程竣工。

为及时、准确地获取工程建设过程中对原地貌造成的扰动及其引起的水土流失数据；对水土保持方案和水土保持措施的实施情况、实施效果进行分析，并对水土保持治理达标情况进行评价。根据中华人民共和国第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》有关规定，2017年11月底，受山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。

我单位接到任务后，成立了项目水土保持监测组，制定了监测工作路线，确定了监测范围，明确了重点监测内容及监测方法。针对项目的进展情况，项目组赴施工现场调查了解情况，通过资料搜集、现场量测、查勘等监测方法，核实了项目建设期的防治责任范围和扰动土地面积、水土流失面积、扰动土地整治面积、植被恢复面积等，调查了解并量测了水土保持工程措施和植物措施的实施情况、弃土弃渣的排放及利用情况，查看了工程措施的质量和植物措施的成活率、覆盖度等。在对监测数据及调查资料进行详细的整理与分析后，编写完成《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测总结报告》。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目，建设单位山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿，施工单位为山西西山金信建筑有限公司、山西西山金城建筑有限公司，水土保持方案编制单位为山西朗朗科技环保工程有限公司，水土保持监测单位为山西省元方生态工程咨询有限公司，水土保持监理单位为北京中水润物生态环境技术有限公司。

在开展山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测和监测报告编写过程中山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿及各有关单位给予了大力支持和热心帮助，在此一并致以衷心感谢！

# 1建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目建设概况

### 1.1.1项目概况及建设规模

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目位于太原市古交市西南约6.1km处，行政区划属太原市古交市管辖。

屯兰矿所处区域交通便利，有四条公路与外相通。太原—陕西佳县公路由井田北缘通过；文水开栅—古交线由南向北沿原平河穿过井田；清徐—古交线沿大川河通过井田东缘；岔口—古交线沿屯兰河由西南向东北穿过井田；太古岚铁路沿井田北缘通过，屯马铁路支线在本井田中部矿井主工业场地通过；交通便利。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目项目主要依托于屯兰矿矿井进行建设，项目建成后，主要服务于屯兰矿主采盘区中的北三盘区，使北三盘区开拓过程中通风系统实现分区式独立通风。

本次建设项目总投资22541.50万元，其中井巷工程投资12830.89万元，土建工程投资1611.51万元。

本工程建设总工期55个月，2014年3月开工，2018年9月底全部工程竣工。

根据《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》，结合工程建设实际情况，该项目水土流失防治区分为进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路和场外道路组成。

（一）进风斜井场地

本次新建进风斜井场地，新建进风斜井。新建进风斜井场地位于屯兰矿矿井朱工业场地内，占地面积0.05hm²，占地类型为采矿用地。进风斜井井口布置在屯兰矿35kv变电所东侧，新建进风斜井井口及空气加热器。

（二）进风斜井施工区

进风斜井施工区位于进风斜井场地南侧约200m的屯兰河阶地上，占地面积1.10hm²，为临时占地，占地类型为其他草地。进风斜井施工区主要作为进风斜井及其他井下工程施工过程中，施工材料、机械设备等的临时堆放场地。

（三）鹿庄回风立井场地

本次新建鹿庄回风立井场地。鹿庄回风立井场地位于矿井朱工业场地西南方向约2.5km处，占地面积1.434hm²，为永久占地，占地类型为其他草地。该场地主要新增风井锁口、风硐、安全出口及防爆门，空气加热室，通风机房配电室等。

（1）平面布置

该场地主要新增风井锁口、风硐、安全出口及防爆门，空气加热室，通风机房配电室等。

（2）场内道路

场内道路为4m宽，采用结构型式为：水泥混凝土面层厚22cm、碎石基层厚25cm。

（3）防洪排涝

在场地内自北向南设置排洪涵洞，在场地周边设置截水沟，且沿道路和建筑物布设盖板排水沟；将场内汇集的雨水上游来水排至场外。

（4）场地绿化

在场地空闲区进行绿化。绿化面积0.85hm²。

（四）输电线路

本工程输电线路主要为屯兰110kv变电所至鹿庄回风立井场地输电线路，输电线路长6.2km，采用同塔双回路架设，一备一用。输电线路采用铁塔架设，沿线共布设铁塔18基，牵张场1对，跨越施工区5处，施工便道2km，人抬道路3km；塔基占地0.04hm²/基，牵张场占地0.23 hm²/对，跨越施工区0.02 hm²/处，施工便道宽5m，人抬道路宽0.5m。输电线路占地面积为2.2hm²，其中永久占地面积为0.01 hm²，临时占地面积为2.19hm²，占地类型为其他草地。

（五）场外道路

场外道路包括：鹿庄回风立井道路和进风斜井施工区道路。

（1）鹿庄回风立井道路

鹿庄回风立井道路由路庄村道路引入，长70m，路面宽4m，占地0.076hm²。占地类型为农村道路和其他草地。

（2）进风斜井施工区道路

进风斜井施工区道路长300m，路面宽5m，占地0.15hm²，占地类型为内陆滩涂。

## 1.2水土流失防治工作概况

按照水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（三同时）的原则，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目在进行主体工程设计时，部分主体工程已具备了水土流失防治功能。主体工程设计中具有水土保持功能的措施有：涵洞、截水沟、排水沟、护坡等。

结合该项目工程详细情况及施工组织设计情况，2015年4月，建设单位委托山西朗朗科技环保工程有限公司编写了《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》（以下简称方案），方案依据主体工程布局、建设内容、施工扰动特点、建设时期和水土流失特点等因素，将项目扰动区域划分为进风斜井场地防治区、进风斜井施工区防治区、鹿庄回风立井场地防治区、输电线路防治区、场外道路防治区五个防治区， 并对项目建设可能造成的水土流失进行了预测。方案根据水土流失预测结果和水土保持防治分区结果，并结合已有水土保持功能的主体工程布局，按照与主体工程相衔接的原则，对不同区域新增水土流失部位进行对位治理。

2017年11月底，建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行施工期水土保持监测。由于委托监测工作的时间滞后于施工期，本次监测主要以资料分析、现场调查、巡查、量测的方法为主。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目在建设过程中，建设单位和施工单位根据方案实施了场地硬化、排水沟、场地绿化、道路绿化、种植草坪等水保工程。建设单位和施工单位对水土保持工作比较重视，能贯彻相关的水土保持法律法规，基本能够按照方案落实各项水土保持措施，接受地方水行政主管部门的检查、监督。施工、管理各环节注意工程建设对环境的影响及可能造成的水土流失，科学安排挖填方工程土方的临时堆放、转运及回填利用，施工工序安排合理，没有随意弃土弃渣情况。在汛期，能够做到及时对裸露地表及临时堆土去进行临时防护或永久防治措施挡护，有效地降低了施工期内人为水土流失的发生。能够按设计要求及时实施水土流失各项防治措施，没有发生严重的水土流失事件，轻微度的水土流失没有对周边产生影响。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目施工过程中，不但注意各区域的水土流失防治工作，还注重施工区域的环境建设。在进行水土流失防治的同时，美化了场区环境，改善了生产生活条件。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目建设区占地面积4.96hm²，扰动土地面积5.01hm²，水土流失面积3.77hm²，共整治扰动土地面积4.78hm²，治理水土流失面积3.59hm²，恢复林草植被面积3.14hm²。

## 1.3监测工作实施概况

### 1.3.1监测工作实施概况

根据《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测合同》约定，本项目监测时段分为建设期，主要是对工程建设期扰动土地面积、防治责任范围、弃土弃渣造成的水土流失、防治措施实施情况及实施效果进行调查监测及分析。

针对该项目工程建设特点及受监测时段限制，监测点布设与各防治分区特点及防治措施实施情况相结合、全面反映各项防治指标的原则，结合《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），确定监测内容有扰动地表监测、水土流失量监测、防治措施及实施效果监测、弃土弃渣监测等四个方面。

接到任务后，项目组赴项目区进行查勘，调查及搜集资料，根据外业调查结果，将本次建设工程的防治责任范围确定为进风斜井场地防治区、进风斜井施工区防治区、鹿庄回风立井场地防治区、输电线路防治区、场外道路防治区五个防治区。由于本次监测受委托时间滞后于主体建设，因此，施工过程中的扰动地表、水土流失量、弃土弃渣及临时防治措施的监测主要以资料搜集、调查、分析、同区域同类项目类比法为主，对于水土保持防治措施，主要采取图上量算，现场量测、资料搜集及分析计算的方法。

### 1.3.2监测点布设情况

本次监测点布设，主要是针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点7处，具体如下：

表1-2         地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿庄回风立井 | 排水沟 | 道路边缘 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 涵洞、截水沟 | 边坡坡底 | 土壤侵蚀 | 调查 | 2 |
|  | 护坡 | 边坡坡底 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 绿化处 | 道路周围 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 输电线路 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 场外道路 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 1.3.3监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目于2014年3月正式开工建设，于2018年9月竣工。监测任务于2017年11月底委托，此时大部分区域已采取工程措施，仅有各防治分区未进行绿化。故以2017年12月初做为施工期的监测时段， 2018年9月底作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据监测时段安排以及监测组进场时间，监测频次确定为：2017年12月初对背景值进行了全面调查；2018年1月3日～2018年2月7日水土流失危害；2018年3月8日～2018年5月15日水土流失状况；2018年6月16日～2018年7月20日植物措施实施情况；2018年8月05日～2018年9月15日工程措施实施情况。

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表1-3。

表1-3              水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2017.12初 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2018.1.3-2018.2.7 | 对进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对进风斜井施工区道路、鹿庄回风立井场地道路进行巡查，水土流失危害。 |
| 2018.3.8-2018.5.15 | 对进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路进行进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对进风斜井施工区道路、鹿庄回风立井场地道路进行巡查，对水土流失状况监测调查。 |
| 2018.6.16-2018.7.20 | 对进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路进行巡查，对植物措施实施情况进行调查监测。 |
| 2018.8.05-2018.9.15 | 对进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路进行巡查，调查工程措施的进行情况，对工程措施实施情况进行调查监测。 |

（3）监测工作的进度

2017年11月底，山西省元方生态工程咨询有限公司与山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿签订了“山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测技术服务合同”，承担山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测任务。

按照合同约定，监测单位成立了水土保持监测组，按照2015年4月10日山西省水利厅批复的《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》（晋水保函［2015］209号文）中水土保持监测任务的要求，组织监测组人员对工程组成、水土保持工程设计与布局、施工组织设计、各水土流失防治责任分区生态环境、水土流失及水土保持现状进行了实地勘查和资料收集。

# 2重点部位水土流失动态监测结果

## 2.1防治责任范围监测结果

### 2.1.1水土保持防治责任范围

施工期防治责任范围监测结果包括：永久占地的核定结果、临时占地情况、直接影响区情况。项目建设区包括永久占地和临时占地。防治责任范围监测主要采用测距仪、皮尺现场量测、调查并与主体设计相结合的方法。山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目施工期实际防治责任范围监测结果见表2- 1。

监测结果表明，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目施工期实际发生的防治责任范围为5.08hm²，其中，项目建设区面积4.96hm²，直接影响区面积0.12hm²。与方案相比，防治责任范围减少了0.53hm²，项目建设区不变，直接影响区减少0.53hm²。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

鹿庄回风立井场地、输电线路、场外道路：建设单位在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少了0.53hm²。

表2-1     山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目防治责任范围动态监测汇总表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目 | 直接 | 小计 | 项目 | 直接 | 小计 | 项目 | 直接 |  |  |  |
|  |  |  | 建设区 | 影响区 |  | 建设区 | 影响区 |  | 建设区 | 影响区 |  |  |  |
| 1 | 进风斜井场地 | （0.05） | （0.05） | 0.00 | （0.05） | （0.05） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2 | 进风斜井施工区 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 3 | 鹿庄回风立井场地 | 1.58 | 1.43 | 0.15 | 1.46 | 1.43 | 0.03 | -0.12 | 0.00 | -0.12 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 4 | 输电线路 | 2.66 | 2.20 | 0.46 | 2.28 | 2.20 | 0.08 | -0.38 | 0.00 | -0.38 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 5 | 场外道路 | 0.266 | 0.226 | 0.04 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 合计 | 5.61 | 4.96 | 0.65 | 5.08 | 4.96 | 0.12 | -0.53 | 0.00 | -0.53 | 5.01 | 5.01 | 0.00 |
| 注：本项目进风斜井场地位于屯兰矿工业场地内，已在《西山煤电（集团）有限责任公司屯兰煤矿生产矿井水土保持方案（报批稿）中计列，故该占地面积不计入本工程占地面积和责任范围。 |

### 2.1.2建设期扰动土地面积

该工程于2014年3月开工， 2018年9月竣工。各单项工程建设期内扰动土地面积情况见表2-1。

## 2.2取土监测结果

方案中没有设计专门的取土场。根据项目区建设特点及实际监测，建设期的挖方主要来源于进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路和场外道路。调查资料表明，施工过程中挖方为9.18万m³，填方为9.18万m³，无弃方。

## 2.3弃土（渣）监测结果

### 2.3.1设计弃土（渣）情况

根据已批复的水保方案，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目建设期土石方总量为12.33万m³，其中挖方为10.78万m³，填方为1.55万m³，弃方9.23万m³，弃渣全部运往主体矿（屯兰矿）排矸场堆放。

### 2.3.2弃土（渣）场位置及占地面积监测结果

在实际建设过程中，本项目弃渣全部运往主体矿（屯兰矿）排矸场堆放。据实际调查，屯兰矿目前所使用的排矸场为周寨沟排矸场。根据《西山煤电（集团）有限责任公司屯兰煤矿生产矿井水土保持方案（报批稿》，屯兰矿周寨沟排矸场位于屯兰矿主工业场地西南约5km处的周寨沟，地理坐标为：东经112°05′52″～112°06′21″，北纬37°53′13″～37°52′55″。该沟道为屯兰河一级支沟，沟道呈东南—西北向，地势南高北低，沟道最低标高1041m，最大标高1239.8m。排矸场占地类型为荒草地，且植被稀少，挡矸墙以上汇水面积为0.81km²，平时沟内干涸无水，雨季仅为沟内自身汇水。排矸场占地面积31.66hm²，矸石场总库容751.92万m³。

排矸场根据山西绿巨人环境科技有限公司编制的《西山煤电（集团）有限责任公司屯兰矿周寨沟矸石山新建排水系统工程》进行建设，工程涉及排矸场周边截洪沟，马道排水沟，挡渣墙下游排水渠及坡面植物护坡。目前，排矸场下游挡渣墙已建设完成。

### 2.3.3弃土（渣）量监测结果

在施工过程中，建设单位优化工程布局及规模，优化建设时序，施工单位合理安排施工工期，强化管理，进一步优化土石方的平衡调度，提高了土、砂、石料的利用率，减少了弃土弃渣的排放。不同功能区挖方除部分就地回填后，剩余部分就近摊平，平整施工场地，无弃方。弃渣总量实际与方案基本一致。

表2-2             山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目弃土弃渣动态监测汇总表

| 序号 | 防治分区 | 主体设计 | 监测结果 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖 | 回填 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 弃方 |
|  |  | （万m³） | （万m³） | （万m³） | （万m³） | （万m³） | （万m³） | （万m³） | （万m³） | （万m³） |
| 1 | 进风斜井场地 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 进风斜井施工区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 鹿庄回风立井场地 | 10.43 | 1.2 | -9.23 | 10.38 | 1.2 | -9.18 | -0.05 | 0 | 0.05 |
| 4 | 输电线路 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 场外道路 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 10.78 | 1.55 | -9.23 | 10.73 | 1.55 | -9.18 | -0.05 | 0 | 0.05 |

# 3水土流失防治措施监测结果

## 3.1工程措施及实施进度

（1）主体设计中已有的水土保持工程措施

主体工程设计的水土保持措施主要有鹿庄回风立井涵洞、截水沟、排水沟、护坡。水土保持工程措施工程量见表3-1。

1）鹿庄回风立井

涵洞：在场地内自北向南布设直径为2.5m的钢筋混凝土圆管涵洞130m，将洪水排到场地下游。

截水沟：在场地四周设置0.4m×0.4m浆砌石截水沟400m，将坡面雨水排出场外。

排水沟：场区内采用0.4m×0.6m盖板排水沟排水，沿道路和建筑物布设，长300m。

护坡：场地边坡采用浆砌石护坡处理，护坡2285.71m²。

（2）批复方案中设计的水土保持工程措施

批复方案中设计的水土保持措施主要有：进风斜井施工区全面整地；输电线路全面整地；场外道路全面整地。水土保持工程措施工程量见表3-1。

1）进风斜井施工区

全面整地：施工结束后，清理场区内设施、建筑材料和其他废弃设施，然后对进风斜井施工区进行全面整地，面积为1.10hm²。

2）输电线路

全面整地：输电线路施工完毕后，对临时施工占地进行全面整地，整地面积2.19hm²。

3）场外道路

全面整地：施工完毕后，对鹿庄回风立井场地道路和进风斜井施工区道路临时施工占地进行全面整地，整地面积0.198hm²。

| 表3-1 方案中新增水土保持工程措施工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| 进风斜井施工区防治区 | 全面整地 | hm² | 1.1 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 涵洞 | m | 130 |
|  | 截水沟 | m | 400 |
|  | 排水沟 | m | 300 |
|  | 护坡 | m² | 2285.71 |
| 输电线路防治区 | 全面整地 | hm² | 2.19 |
| 场外道路防治区 | 全面整地 | hm² | 0.15 |

（3）工程措施实施进度及完成情况表

项目区水土保持工程措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，截止2018年9月底，具体实施的工程措施包括：全面整地、涵洞、截水沟、排水沟、护坡。工程措施完成具体情况见表3-2。

| 表3-2 水土保持工程措施完成情况表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 完成工程量 |
| 进风斜井施工区防治区 | 全面整地 | hm² | 0.40 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 涵洞 | m | 130 |
|  | 截水沟 | m | 405 |
|  | 排水沟 | m | 300 |
|  | 护坡 | m² | 2280 |
| 输电线路防治区 | 全面整地 | hm² | 2.13 |
| 场外道路防治区 | 全面整地 | hm² | 0.195 |

## 3.2植物措施及实施进度

（1）主体设计中设计的水土保持植物措施

1）鹿庄回风立井

绿化：在场地空闲处进行绿化，绿化面积0.15hm²。

（2）批复方案中设计的水土保持植物措施

1）进风斜井施工区

植被恢复：施工结束后，对进风斜井施工区进行植被恢复，面积为1.10hm²。

2）输电线路

植被恢复：临时施工占地全面整地后撒播草籽，绿化面积2.19hm²。

3）场外道路

植被恢复：对进风斜井施工区道路路面进行清理、整地后进行植被恢复，面积0.15hm²。

| 表3-3 方案中新增水土保持植物措施工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| 进风斜井施工区防治区 | 植被恢复 | hm² | 1.1 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 绿化 | hm² | 0.15 |
| 输电线路防治区 | 植被恢复 | hm² | 2.19 |
| 场外道路防治区 | 绿化 | hm² | 0.048 |
|  | 植被恢复 | hm² | 0.15 |

（3）植物措施实施进度及完成情况

项目的水土保持植物措施主要包括鹿庄回风立井绿化、进风斜井施工区、场外道路、输电线路植被恢复。

植物措施完成具体情况见表3-4。

| 表3-4 水土保持植物措施完成情况表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 完成工程量 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 绿化 | hm² | 0.85 |
| 输电线路防治区 | 植被恢复 | hm² | 2.13 |
| 场外道路防治区 | 绿化 | hm² | 0.03 |
|  | 植被恢复 | hm² | 0.13 |

## 3.3临时防治措施及实施进度

（1）批复方案中设计的水土保持临时措施

1）进风斜井场地

苫盖：对临时堆土进行苫盖，防护网100m²。

2）进风斜井施工区

苫盖：在施工过程中，对临时堆土进行苫盖，防护网600m²。

3）鹿庄回风立井

拦挡、苫盖：对临时堆土进行防护，在周边采用草袋土进行拦挡，顶部进行防护网苫盖；需草袋土16m³，防护网400 m²。

| 表3-5 方案中新增水土保持临时措施工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| 进风斜井场地防治区 | 苫盖 | m² | 100 |
| 进风斜井施工区防治区 | 苫盖 | m² | 600 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 拦挡 | m³ | 16 |
|  | 苫盖 | m² | 400 |

（2）临时措施实施进度及完成情况

项目的水土保持临时措施主要包括进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井的临时防护。

临时措施完成具体情况见表3-6。

| 表3-6 水土保持临时措施完成情况表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 完成工程量 |
| 进风斜井场地防治区 | 苫盖 | m² | 98 |
| 进风斜井施工区防治区 | 苫盖 | m² | 570 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 拦挡 | m³ | 15 |
|  | 苫盖 | m² | 390 |

| 表3-7 | 水土保持措施对照表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 进风斜井场地防治区 | 临时措施 | 苫盖 | m² | 100 | 98 | -2 |
| 进风斜井施工区防治区 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 1.1 | 0.40 | -0.70 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 1.1 | 0 | -1.1 |
|  | 临时措施 | 苫盖 | m² | 600 | 570 | -30 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 工程措施 | 涵洞 | m | 130 | 130 | 0 |
|  |  | 截水沟 | m | 400 | 405 | 5 |
|  |  | 排水沟 | m | 300 | 300 | 0 |
|  |  | 护坡 | m² | 2285.71 | 2280 | -5.71 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.15 | 0.85 | 0.70 |
|  | 临时措施 | 拦挡 | m³ | 16 | 15 | -1 |
|  |  | 苫盖 | m² | 400 | 390 | -10 |
| 输电线路防治区 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 2.19 | 2.13 | -0.06 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 2.19 | 2.13 | -0.06 |
| 场外道路防治区 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 0.198 | 0.195 | -0.003 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.048 | 0.03 | -0.018 |
|  |  | 植被恢复 | hm² | 0.15 | 0.13 | -0.02 |

由表3-7可以看出，各防治分区水土保持设施工程量存在一定差异，其原因主要有以下几点：

（1）进风斜井场地

苫盖在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（2）进风斜井施工区

全面整地、植被恢复：施工结束后，场内施工临建交由村民使用；剩余0.40hm²的占地已进行全面整地，由于季节原因目前不能进行绿化，建设单位承诺明年开春后进行绿化。

苫盖在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（3）鹿庄回风立井

涵洞、排水沟：在实际建设过程中，将直径为2.5m钢筋混凝土圆管涵洞改建为高2m矩形水泥涵洞，0.4m×0.6m盖板排水沟改建为0.3m×0.3m浆砌石明沟，能满足场内排水要求。

绿化：在实际建设过程中，减少硬化面积，增加了绿化面积（0.70hm²），古交市水利局对部分占地（0.77hm²）进行油松栽植。

截水沟、护坡、拦挡、苫盖等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（4）输电线路

全面整地、植被恢复等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（5）场外道路

绿化：在实际建设过程中，鹿庄回风立井场地道路一侧已布设排水沟，仅对道路另一侧进行绿化，绿化面积0.03hm²。

全面整地、植被恢复等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

# 4土壤流失量分析

工程建设区水土流失以水力侵蚀造成的流失为主，土壤流失量主要来源于降雨条件下水流冲刷产生的流失。

## 4.1各阶段土壤流失量分析

根据水土流失特点，将防治责任范围划分为原地貌、扰动地表和实施防治措施的地表三大类侵蚀单元。原地貌为没有进行施工的区域，在施工准备期及施工初期，所占比例较高。扰动地表为各个施工阶段因各种原因开挖、占压、损坏的区域，随着工程进展，扰动地表为的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少。实施防治措施的地表为进行了土地整治、水泥硬化、草皮栽植等无危害扰动的区域，随着工程的继续进行，最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随着防治措施的逐渐实施，实施防治措施的地表面积比例增大。在进行各阶段土壤流失量分析时，将各阶段的划分与三大类侵蚀单元划分一致，即为施工准备期（原地貌）、施工期（扰动地表）、恢复期（实施防治措施后）三个阶段。

施工准备期的土壤流失量作为项目区土壤流失量的背景值，等于防治责任范围内项目建设区的面积×平均土壤侵蚀强度。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量的背景值，等于防治责任范围内水土流失面积与对应的扰动后侵蚀强度乘积的总和。

恢复期的土壤流失量等于该时段防治责任范围内水土流失面积与对应的实施防治措施后侵蚀强度乘积的总和。

计算土壤流失量所需的各项面积前面已经确定，因此，要进行各阶段土壤流失量的计算与分析，首先要确定各阶段的土壤流失强度及侵蚀模数。

### 4.1.1各阶段侵蚀模数的分析确定

（1）施工准备期（原地貌）

工程建设区属国家级重点治理区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL-190-2007），及现场调查、资料搜集、结合方案，确定项目建设区容许土壤流失量为1000t/( km².a)。施工准备期侵蚀模数见表4-1。

（2）施工期（扰动地表）

在工程施工过程中，地表扰动程度和范围处于不断变化中，各扰动区域的扰动程度也不断变化，为准确测定项目区各扰动地表的侵蚀模数，项目组翻阅了大量施工期的资料，并重点测定查看了进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路和场外道路等重点防治区域，采用施工期资料查阅、参考方案及已有项目工作成果等相结合的方法确定本项目施工期侵蚀模数。通过资料查阅，项目施工过程中未发生严重水土流失现象。由相关资料数据分析推算得出各扰动区域的侵蚀模数。各区域施工扰动后土壤水蚀模数见表4-1。

（3）恢复期（实施防治措施后）

从资料翻阅及现场查看结果分析，项目区施工过程中的开挖面裸露的时间并不长，产生的水土流失比较轻微，尤其是工业场地内的施工，几乎在一个封闭的场地内进行土建施工，结合项目区的降雨信息，水土流失可以得到有效控制。监测结果表明，在主体工程完工后，各项防治措施基本逐步实施，侵蚀模数已经恢复到或好于原地貌侵蚀模数，因此，参照方案确定的侵蚀模数，确定项目区植被恢复期的平均侵蚀模数为1179 t/(km².a)。由于扰动区域经过整平后，主要以硬化路面及植被绿化为主，且植物措施已基本发挥防治作用，且成活率较高、长势较好，产生流失的可能性较小。各阶段各防治分区的土壤侵蚀模数见表4-1。

| 表4-1 各防治分区各阶段的土壤侵蚀模数表 |
| --- |
| 项 目 分 区 | 原地貌土壤侵蚀模数(t/km²·a) | 预测面积(hm²) | 建设期扰动后侵蚀模数 (t/km²·a) | 措施实施后建设区侵蚀模数 (t/km²·a) |
| 进风斜井场地 | 施工建设期 | 500 | 0.05 | 6200 |  |
| 进风斜井施工区 | 施工建设期 | 3800 | 1.10 | 6800 | 1500 |
| 鹿庄回风立井场地 | 施工建设期 | 3800 | 1.434 | 7200 | 3000 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.85 | 5500 | 4500 | 3820 | 2200 | 1400 | 1136 |
| 输电线路 | 施工建设期 | 3800 | 2.20 | 5500 | 3000 |
|  | 自然恢复期 |  | 2.13 | 4700 | 4100 | 3820 | 2200 | 1400 | 1235 |
| 场外道路 | 施工建设期 | 3709 | 0.23 | 6000 | 3000 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.16 | 4800 | 4200 | 3730 | 2000 | 1380 | 1111 |

### 4.1.2各阶段土壤流失量计算

土壤流失量的计算公式为：

施工准备期土壤流失量=∑水土流失面积×原地貌侵蚀模数

施工期土壤流失量=∑扰动面积×扰动后侵蚀模数×扰动时间

恢复期土壤流失量=∑水土流失面积×实施防治措施后侵蚀模数

在计算各阶段土壤流失量时，原地貌侵蚀时间与扰动时间一致，恢复期土壤流失量以1年为单位计算、施工期土壤流失量根据实际扰动时间计算，各防治分区的扰动时间分别为：进风斜井场地扰动时间为17个月，进风斜井施工区扰动时间为41个月，鹿庄回风立井场地扰动时间为29个月，输电线路扰动时间为3个月，场外道路扰动时间为12个月。

在计算过程中，原地貌的水土流失面积即为项目建设区面积，由此推算土壤流失量背景值为704t。

施工期，项目建设区为扰动土地面积，由此推算土壤流失量为1031t，扰动后新增流失量327t。

实际防治措施后推算土壤流失量为359t，实施防治措施后土壤流失量比原地貌减少345t，比扰动后减少流失量672t。各阶段土壤流失量见表4-2、4-3。

| 表4-2 各阶段土壤流失量表 |
| --- |
| 项目分区 | 预 测 时 段 (年、月) | 预测时期 | 预测面积(hm²) | 流失时间(a) | 原地貌 侵蚀模数 (t/km²·a) | 扰动后土壤侵蚀模数 (t/km²·a) | 原地貌 侵蚀量 (t) | 扰动后土壤侵蚀量 (t) | 新 增 侵蚀量 (t) |
| 进风斜井场地 | 2017.03～2018.07 | 施工建设期 | 0.05 | 1.5 | 500 | 6200 | 0 | 5 | 4 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 0 | 5 | 4 |
| 进风斜井施工区 | 2015.04～2018.07 | 施工建设期 | 1.1 | 3.5 | 3800 | 6800 | 146 | 262 | 116 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 146 | 262 | 116 |
| 鹿庄回风立井场地 | 2015.04～2017.08 | 施工建设期 | 1.434 | 2.75 | 3800 | 7200 | 150 | 284 | 134 |
|  | 2017.09～2018.08 | 自然恢复期 | 0.85 | 1 |  | 5500 | 32 | 47 | 14 |
|  | 2018.09～2019.08 | 自然恢复期 | 0.85 | 1 |  | 4500 | 32 | 38 | 6 |
|  | 2019.09～2020.08 | 自然恢复期 | 0.85 | 1 |  | 3820 | 32 | 32 | 0 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 247 | 401 | 155 |
| 输电线路 | 2015.05～2015.07 | 施工建设期 | 2.2 | 0.5 | 3800 | 5500 | 42 | 61 | 19 |
|  | 2015.08～2016.07 | 自然恢复期 | 2.13 | 1 |  | 4700 | 81 | 100 | 19 |
|  | 2016.08～2017.07 | 自然恢复期 | 2.13 | 1 |  | 4100 | 81 | 87 | 6 |
|  | 2017.08～2018.07 | 自然恢复期 | 2.13 | 1 |  | 3820 | 81 | 81 | 0 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 285 | 329 | 45 |
| 场外道路 | 2015.05～2016.04 | 施工建设期 | 0.23 | 1 | 3709 | 6000 | 8 | 14 | 5 |
|  | 2016.05～2017.04 | 自然恢复期 | 0.16 | 1 |  | 4800 | 6 | 8 | 2 |
|  | 2017.05～2018.04 | 自然恢复期 | 0.16 | 1 |  | 4200 | 6 | 7 | 1 |
|  | 2018.05～2019.04 | 自然恢复期 | 0.16 | 1 |  | 3730 | 6 | 6 | 0 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 26 | 34 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 704 | 1031 | 327 |

| 表4-3 各阶段土壤流失量表 |
| --- |
| 项目分区 | 预 测 时 段 (年、月) | 预测时期 | 预测面积(hm²) | 流失时间(a) | 措施实施后土壤侵蚀模数 (t/km²·a) | 措施实施后土壤侵蚀量 (t) | 防治措施实施后土壤侵蚀减少量 (t) |
| 进风斜井场地 | 2017.03～2018.07 | 施工建设期 | 0.05 | 1 | 300 | 0 | 5 |
|  | 小 计 |  |  |  | 0 | 5 |
| 进风斜井施工区 | 2015.04～2018.07 | 施工建设期 | 1.1 | 3.5 | 1500 | 58 | 204 |
|  | 小 计 |  |  |  | 58 | 204 |
| 鹿庄回风立井场地 | 2015.04～2017.08 | 施工建设期 | 1.434 | 2.75 | 3000 | 118 | 166 |
|  | 2017.09～2018.08 | 自然恢复期 | 0.85 | 1 | 2200 | 19 | 28 |
|  | 2018.09～2019.08 | 自然恢复期 | 0.85 | 1 | 1400 | 12 | 26 |
|  | 2019.09～2020.08 | 自然恢复期 | 0.85 | 1 | 1136 | 10 | 23 |
|  | 小 计 |  |  |  | 159 | 243 |
| 输电线路 | 2015.05～2015.07 | 施工建设期 | 2.2 | 0.5 | 3000 | 33 | 28 |
|  | 2015.08～2016.07 | 自然恢复期 | 2.13 | 1 | 2200 | 47 | 53 |
|  | 2016.08～2017.07 | 自然恢复期 | 2.13 | 1 | 1400 | 30 | 58 |
|  | 2017.08～2018.07 | 自然恢复期 | 2.13 | 1 | 1235 | 26 | 55 |
|  | 小 计 |  |  |  | 136 | 193 |
| 场外道路 | 2015.05～2016.04 | 施工建设期 | 0.23 | 1 | 3000 | 7 | 7 |
|  | 2016.05～2017.04 | 自然恢复期 | 0.16 | 1 | 2000 | 3 | 4 |
|  | 2017.05～2018.04 | 自然恢复期 | 0.16 | 1 | 1380 | 2 | 5 |
|  | 2018.05～2019.04 | 自然恢复期 | 0.16 | 1 | 1111 | 2 | 4 |
|  | 小 计 |  |  |  | 7 | 27 |
| 合计 |  |  |  | 359 | 672 |

## 4.2各扰动土地类型土壤流失量分析

项目区主要有以下四种扰动方式：开挖、平整、临时堆放。其中，进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路和场外道路以开挖、临时堆放占压扰动为主。各防治分区的扰动方式详情见表4-4。

表4-4      各防治分区扰动方式及侵蚀类型情况表

| 防治分区 | 扰动方式及侵蚀模数 | 原地貌土地利 用类型 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进风斜井场地 | 开挖。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 采矿用地 | 永久占地 |
| 进风斜井施工区 | 开挖、回填。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 其它草地 | 临时占地 |
| 鹿庄回风立井场地 | 开挖、回填。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 其它草地 | 永久占地 |
| 输电线路 | 开挖，临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 其它草地 | 永久占地、临时占地 |
| 场外道路 | 开挖、回填。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 其他草地、农村道路 | 永久占地、临时占地 |

各防治分区的土壤流失量见表4-2、4-3。

由表4-2、4-3可以看出，在建设期内，实际造成的水土流失量为1031t，新增水土流失量327t，实际防治措施后推算土壤流失量为417t，实施防治措施后土壤流失量比原地貌减少345t，比扰动后减少流失量672t。其中，进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地因为占地面积大，是建设期土壤流失量的主要来源区，随着各项防治措施的实施及防治效果的逐步发挥，水土流失将会得到有效控制，土壤流失量也随之降低。

# 5水土流失防治效果监测结果

## 5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积。

经现场查勘与量测，项目区实际扰动土地面积5.01hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为1.19hm²，排水沟等工程措施占地面积为0.45hm²，植物绿化措施面积为3.14hm²，总计扰动土地整治面积4.78hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为95.41%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

| 表5-1 项目区扰动土地整治情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治防区 | 建设区面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 进风斜井场地 | （0.05） | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.04 | 80.00 |
| 进风斜井施工区 | 1.10 | 1.10 |  | 0.70 | 0.40 | 1.10 | 100.00 |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.43 | 1.43 | 0.85 | 0.45 | 0.05 | 1.35 | 94.14 |
| 输电线路 | 2.20 | 2.20 | 2.13 |  |  | 2.13 | 96.82 |
| 场外道路 | 0.23 | 0.23 | 0.16 |  |  | 0.16 | 70.80 |
| 合计 | 4.96 | 5.01 | 3.14 | 1.19 | 0.45 | 4.78 | 95.41 |

## 5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。

经监测，项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为3.77hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为3.59hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为95.23%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

| 表5-2 项目区水土流失治理情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 进风斜井场地 | （0.05） | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 进风斜井施工区 | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.43 | 0.45 | 0.98 | 0.85 | 0.05 | 0.90 | 91.46 |
| 输电线路 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 96.82 |
| 场外道路 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 70.80 |
| 合计 | 4.96 | 1.19 | 3.77 | 3.14 | 0.45 | 3.59 | 95.23 |

## 5.3拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到95.00％。

## 5.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土丘陵沟壑区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km².a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1247t/ km².a。由此推算，土壤流失控制比为0.80。各防治分区土壤流失控制比情况见表5-3。

| 表5-3 各防治分区土壤流失控制比情况表 |
| --- |
| 防治分区 | 水土流失面积(hm²) | 治理后侵蚀模数（t/km².a） | 平均侵蚀模数（t/km².a） | 容许流失强度（t/km².a） | 土壤流失控制比 |
| 进风斜井场地 | 0.05 | 0 | 1247 | 1000 | 0.80 |
| 进风斜井施工区 | 1.1 | 1500 |  |  |  |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.434 | 1136 |  |  |  |
| 输电线路 | 2.2 | 1235 |  |  |  |
| 场外道路 | 0.226 | 1111 |  |  |  |
| 合计 | 5.01 | 1247 |  |  |  |

## 5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项目区可恢复植被面积为3.23hm²，已恢复植被面积为3.14hm²，由此计算林草植被恢复率为97.21%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-4。

## 5.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为3.14hm²，项目建设区面积4.96hm²，由此计算林草覆盖率为25.96%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-4。

| 表 5-4 项目区林草植被恢复情况表 |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
|  |  |  | 已绿化面积 | 自然恢复面积 | 小计 |  |  |
| 进风斜井场地 | （0.05） | 0.01 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 进风斜井施工区 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.43 | 0.88 | 0.85 |  | 0.85 | 96.59 | 24.30 |
| 输电线路 | 2.20 | 2.15 | 2.13 |  | 2.13 | 99.07 | 39.70 |
| 场外道路 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |  | 0.16 | 84.21 | 29.03 |
| 合计 | 4.96 | 3.23 | 3.14 |  | 3.14 | 97.21 | 25.96 |

# 6结论

## 6.1水土流失动态变化

根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部2006第2号），项目区处在国家级重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km².a。依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），项目区防治标准执行建设类项目一级防治标准。

监测结果表明，实施防治措施后，平均侵蚀模数为1357t/km².a。由于各项防治措施的实施，使土壤流失量从扰动后的1031t减少到实施防治措施后的359t，减少了672t。土壤流失量已控制在国家允许的流失量范围内。由此说明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求，具体达标情况见表6-1。

| 表 6-1 各防治分区水土流失防治情况 |
| --- |
| 防治分区 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| 进风斜井场地 | 80.00 | 0.00 | 0.80 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 进风斜井施工区 | 100.00 | 100.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 鹿庄回风立井场地 | 94.14 | 91.46 |  |  | 96.59 | 24.30 |
| 输电线路 | 96.82 | 96.82 |  |  | 99.07 | 39.70 |
| 场外道路 | 70.80 | 70.80 |  |  | 84.21 | 29.03 |
| 总目标 | 95.41 | 95.23 | 0.80 | 95.00 | 97.21 | 25.96 |

| 表6-2 防治目标达标对比情况表 |
| --- |
| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| 扰动土地整治率 | 95 | 95 | 95.41 |
| 水土流失总治理度 | 95 | 95 | 95.23 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.8 | 0.80 |
| 拦渣率 | 95 | 95 | 95.00 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 97 | 97.21 |
| 林草覆盖率 | 25 | 25 | 25.96 |

## 6.2水土保持措施评价

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目工程重视水土流失防治工作，能够较好的执行水土保持法律法规，能够认真及时落实各项水土流失防治措施，美化环境的同时，控制了水土流失，较好地完成了水土流失防治任务。

1.工程选择了适宜的水土流失防治措施，能够按照开发建设项目水土保持方案技术规范的要求落实各项水土保持防治措施，质量可靠。

2.各项水土保持措施布局合理，防治效果明显，选择适宜的草种、树种，进行草灌结合、乔灌结合的多种方式栽植，充分将各项防治措施有机结合，重点突出。

3.较好的完成了水土保持防治任务，有效控制水土流失的同时，提高了环境美化效果，各分区防治绿化效果明显。

## 6.3存在问题及建议

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。但在局部仍存在一些小问题，建议：进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 6.4综合结论

项目区水土流失监测表明，建设单位能够按照要求，积极做好各项水土流失防治任务，水土保持工作比较到位；能够根据《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》，随主体工程的施工及时对工程扰动区域实施与之相适应的水土保持措施；各项水土保持措施布局合理，防治效果明显，有效的控制了人为水土流失的发生；项目建设区内的土壤流失量控制在国家允许的流失量之内，随着林草措施效益的逐步发挥，水土流失治理成果将得到进一步巩固提高；扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标均达到《开发建设项目防治标准》一级标准，达到《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》确定的目标，各项治理指标满足防治标准的求，水土保持设施具备正常运行的条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持实施验收的条件。