目录

前言	1

1.项目及项目区概况	1

1.1项目概况	1

1.2项目区概况	4

2.水土保持方案和设计情况	5

2.1主体工程设计	1

2.2水土保持方案	1

2.3水土保持方案变更	1

2.4水土保持后续设计	1

3.水土保持方案实施情况	1

3.1水土流失防治责任范围	1

3.2弃渣场设置	4

3.3取土场设置	4

3.4水土保持措施总体布局	5

3.5水土保持设施完成情况	7

3.6水土保持投资完成情况	11

4.水土保持工程质量	16

4.1质量管理体系	16

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	17

4.3弃渣场稳定性评估	20

4.4总体质量评价	20

5.项目初期运行及水土保持效果	21

5.1初期运行情况	21

5.2水土保持效果	21

5.3公众满意度调查	26

6.水土保持管理	28

6.1组织领导	28

6.2规章制度	28

6.3建设管理	28

6.4水土保持监测	29

6.5水土保持监理	31

6.6水土保持补偿费缴纳情况	33

6.7水土保持设施管理维护	34

7.结论	35

7.1 结论	35

7.2遗留问题安排	36

8.附件及附图	37

# 前言

山西焦煤集团有限制责任公司屯兰矿是西山煤电（集团）有限制责任公司所属的一座特大型现代化矿井，矿井于1988年10月正式开工建设，1997年10月试生产，2002年10月正式投产，原设计生产能力400万t/a，服务年限105a。经过2004年度生产环节能力改造，目前核定生产能力500万t/a，矿井剩余服务年限65.3a。井田南北长约10.6km，东西宽约9.9km，井田面积73.3426km²。

2013年12月10日，山西省发展和改革委员会以晋发改能源函【2013】1871号文下发了《关于西山煤电集团公司屯兰矿北三进风斜井、鹿庄回风立井建设项目开展前期工作的函》。

本次山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目主要依托于矿井进行建设，项目建成后，主要服务于屯兰矿主采盘区中的北三盘区，使北三盘区开拓过程中通风系统实现分区式独立通风。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目位于太原市古交市西南约6.1km处，行政区划属太原市古交市管辖。

本工程于2014年3月开工建设， 2018年9月底竣工，建设总工期为55个月。

2014年11月，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿委托山西朗朗科技环保工程有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2015年3月编制完成了《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》，2015年3月31号在山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2015年4月完成了《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》；2015年4月22日，山西省水利厅以晋水保函【2015】209号文对《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》进行了批复。

2017年11月底，受山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿委托，山西省元方生态工程咨询有限公司、北京中水润物生态环境技术有限公司承担本工程水土保持监测、监理工作，于2018年10月初编制完成水土保持监测总结报告、水土保持监理总结报告。

本次验收中，验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施实施质量。通过竣工验收资料显示：水土保持工程措施共划分为5个单位工程，15个分部工程，27个单元工程，全部为合格，具备正常运行条件。

# 1.项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目位于太原市古交市西南约6.1km处，行政区划属太原市古交市管辖。

### 1.1.2主要技术指标

该项目为新建建设类项目。本项目新建进风斜井开口位置位于矿井工业场地内，井筒净断面26.9m²、倾角6°、斜长3148.5m；回风立井井筒径直径7m、深度294.5m；新建鹿庄回风立井场地。

### 1.1.3项目投资

本次建设项目总投资22541.50万元，其中井巷工程投资12830.89万元，土建工程投资1611.51万元。

### 1.1.4项目组成及布置

根据已批复的水保方案及实际建设情况，本项目组成包括进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路和场外道路组成。

（一）进风斜井场地

本次新建进风斜井场地，新建进风斜井。新建进风斜井场地位于屯兰矿矿井主工业场地内，占地面积0.05hm²，占地类型为采矿用地。进风斜井井口布置在屯兰矿35kv变电所东侧，新建进风斜井井口及空气加热器。

（二）进风斜井施工区

进风斜井施工区位于进风斜井场地南侧约200m的屯兰河阶地上，占地面积1.10hm²，为临时占地，占地类型为其他草地。进风斜井施工区主要作为进风斜井及其他井下工程施工过程中，施工材料、机械设备等的临时堆放场地。

（三）鹿庄回风立井场地

本次新建鹿庄回风立井场地。鹿庄回风立井场地位于矿井朱工业场地西南方向约2.5km处，占地面积1.434hm²，为永久占地，占地类型为其他草地。该场地主要新增风井锁口、风硐、安全出口及防爆门，空气加热室，通风机房配电室等。

（1）平面布置

该场地主要新增风井锁口、风硐、安全出口及防爆门，空气加热室，通风机房配电室等。

（2）场内道路

场内道路为4m宽，采用结构型式为：水泥混凝土面层厚22cm、碎石基层厚25cm。

（3）防洪排涝

在场地内自北向南设置排洪涵洞，在场地周边设置截水沟，且沿道路和建筑物布设盖板排水沟；将场内汇集的雨水上游来水排至场外。

（4）场地绿化

在场地空闲区进行绿化。绿化面积0.85hm²。

（四）输电线路

本工程输电线路主要为屯兰110kv变电所至鹿庄回风立井场地输电线路，输电线路长6.2km，采用同塔双回路架设，一备一用。输电线路采用铁塔架设，沿线共布设铁塔18基，牵张场1对，跨越施工区5处，施工便道2km，人抬道路3km；塔基占地0.04hm²/基，牵张场占地0.23 hm²/对，跨越施工区0.02 hm²/处，施工便道宽5m，人抬道路宽0.5m。输电线路占地面积为2.2hm²，其中永久占地面积为0.01 hm²，临时占地面积为2.19hm²，占地类型为其他草地。

（五）场外道路

场外道路包括：鹿庄回风立井道路和进风斜井施工区道路。

（1）鹿庄回风立井道路

鹿庄回风立井道路由路庄村道路引入，长70m，路面宽4m，占地0.076hm²。占地类型为农村道路和其他草地。

（2）进风斜井施工区道路

进风斜井施工区道路长300m，路面宽5m，占地0.15hm²，占地类型为内陆滩涂。

### 1.1.5施工组织及工期

本项目土建施工标段划分为进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路和场外道路五个标段。

根据已批复的水土保持方案，项目计划工期为：2014年3月开工，2017年6月完工，建设总工期为40个月；但在实际建设过程中，工程于2014年3月开工，于2018年9月试运转结束，建设总工期为55个月。

### 1.1.6土石方情况

项目建设期实际发生挖方10.73万m³，填方1.55万m³，弃方9.18万m³，全部弃往主体矿（屯兰矿）排矸场堆放。

### 1.1.7征占地情况

项目实际总占地面积为4.96hm²，其中永久占地为1.52hm²，临时占地为3.44hm²。占用的地类有采矿用地、农村道路、其它草地、内陆滩涂。

| 表1-1 | 工程占地表 单位：hm² |
| --- | --- |
| 项目分区 | 项目建设区（hm²） | 小计（hm²） |
|  | 占地性质 | 占地类型 |  |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 采矿用地 | 农村道路 | 其它草地 | 内陆滩涂 |  |
| 进风斜井场地 | (0.05) |  | (0.05) |  |  |  | (0.05) |
| 进风斜井施工区 |  | 1.10 |  |  | 1.10 |  | 1.10 |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.434 |  |  |  | 1.434 |  | 1.434 |
| 输电线路 | 0.01 | 2.19 |  |  | 2.20 |  | 2.20 |
| 场外道路 | 0.076 | 0.15 |  | 0.021 | 0.055 | 0.15 | 0.226 |
| 合计 | 1.52 | 3.44 |  | 0.021 | 4.789 | 0.15 | 4.96 |

注：本项目进风斜井场地位于屯兰矿主工业场地内，已在《西山煤电（集团）有限制责任公司屯兰煤矿生产矿井水土保持方案（报批稿）》中计列，因此，该占地面积不计入本工程占地面积。

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

井田位于吕梁山东翼，地貌类型属黄土丘陵沟壑区，地形切割强烈，沟谷纵横，以山地地形为主。全区地势西南高东北低，最高处在大东磨上附近，标高+1400m，最低处在谷脚镇附近汾河河床，标高+970m，相对高差一般150～250m。

（2）水文、气象

项目区属于黄河流域汾河水系。矿区范围内河谷常年干涸无水，只有在夏季洪水期，降水汇至屯兰河后，经汾河流入黄河。

项目区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足，冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季多为晴朗凉爽天气。多年平均气温9.4℃，≥10℃积温2698.6℃，无霜期202天，最大冻土深度77cm，多年平均降水量457.8mm，多年平均蒸发量1025mm，7～9月降水量约占全年降水量的60%，多年平均风速2.4m／s，主导风向为北风。

（3）土壤、植被

项目区土壤主要以灰褐土性土为主，主要分布在山中黄土垣地、地形较平坦地区，成土母质为黄土，土层深厚，丘陵区达十几米至几十米，山地沟壑区在五十至一百厘米以上，土质均匀，多为砂质壤土，粘化、钙积均不明显，仅有少量的点状钙积新生体，石灰反应强烈，土壤有机质含量0.8%。

项目区植被类型属于暖温带阔叶林带，植被多属好阳性旱生类型。乔木林主要有油松、华北落叶松、山杨等树种；灌木林以虎榛子、黄刺梅为主；天然草本以蒿类植物为主。本区粮食作物以玉米、豆类等为主。

### 1.2.2水土流失及防治情况

项目区地处黄土丘陵沟壑区，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为1000t/km².a。项目区属于国家级水土流失重点治理区。水土流失防治标准执行建设类一级标准。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2013年12月10日，山西省发展和改革委员会以晋发改能源函【2013】1871号文下发了《关于西山煤电集团公司屯兰矿北三进风斜井、鹿庄回风立井建设项目开展前期工作的函》。

2013年5月15日，山西焦煤集团有限责任公司以山西焦煤计发【2013】457号下发了《关于屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井初步设计的批复》。

## 2.2水土保持方案

2014年11月，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿委托山西朗朗科技环保工程有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，于2015年4月完成了《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》；2015年4月22日，山西省水利厅以晋水保函【2015】209号文对《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

本项目无水土保持后续设计。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目施工期发生的防治责任范围为5.61hm²，其中，项目建设区面积4.96hm²，直接影响区面积0.65hm²；扰动土地面积5.01hm²。施工期实际防治责任范围监测结果见表3-1。

| 表3-1 | 方案确定的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 进风斜井场地 | (0.05) | (0.05) | 0 | 0.05 |
| 2 | 进风斜井施工区 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 3 | 鹿庄回风立井场地 | 1.58 | 1.43 | 0.15 | 1.43 |
| 4 | 输电线路 | 2.66 | 2.2 | 0.46 | 2.2 |
| 5 | 场外道路 | 0.266 | 0.226 | 0.04 | 0.226 |
| 合计 | 5.61 | 4.96 | 0.65 | 5.01 |

注：本项目进风斜井场地位于屯兰矿主工业场地内，已在《西山煤电（集团）有限制责任公司屯兰煤矿生产矿井水土保持方案（报批稿）》中计列，因此，该占地面积不计入本工程占地面积。

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目施工期实际发生的防治责任范围为5.08hm²，其中，项目建设区面积4.96hm²，直接影响区面积0.12hm²；扰动土地面积5.01hm²。施工期实际防治责任范围监测结果见表3-2。

| 表3-2 | 实际发生的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 进风斜井场地 | (0.05) | (0.05) | 0 | 0.05 |
| 2 | 进风斜井施工区 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 3 | 鹿庄回风立井场地 | 1.46 | 1.43 | 0.03 | 1.43 |
| 4 | 输电线路 | 2.28 | 2.2 | 0.08 | 2.2 |
| 5 | 场外道路 | 0.236 | 0.226 | 0.01 | 0.226 |
| 合计 | 5.08 | 4.96 | 0.12 | 5.01 |

注：本项目进风斜井场地位于屯兰矿主工业场地内，已在《西山煤电（集团）有限制责任公司屯兰煤矿生产矿井水土保持方案（报批稿）》中计列，因此，该占地面积不计入本工程占地面积。

### 3.1.3水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析

由表3-3可知，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目施工期实际发生防治责任范围较方案减少了0.53hm²；施工期实际扰动面积与方案一致。

表3-3   防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目 | 直接 | 小计 | 项目 | 直接 | 小计 | 项目 | 直接 |  |  |  |
|  |  |  | 建设区 | 影响区 |  | 建设区 | 影响区 |  | 建设区 | 影响区 |  |  |  |
| 1 | 进风斜井场地 | （0.05） | （0.05） | 0.00 | （0.05） | （0.05） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2 | 进风斜井施工区 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 3 | 鹿庄回风立井场地 | 1.58 | 1.43 | 0.15 | 1.46 | 1.43 | 0.03 | -0.12 | 0.00 | -0.12 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 4 | 输电线路 | 2.66 | 2.20 | 0.46 | 2.28 | 2.20 | 0.08 | -0.38 | 0.00 | -0.38 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 5 | 场外道路 | 0.266 | 0.226 | 0.04 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 合计 | 5.61 | 4.96 | 0.65 | 5.08 | 4.96 | 0.12 | -0.53 | 0.00 | -0.53 | 5.01 | 5.01 | 0.00 |
| 注：本项目进风斜井场地位于屯兰矿工业场地内，已在《西山煤电（集团）有限责任公司屯兰煤矿生产矿井水土保持方案（报批稿）中计列，故该占地面积不计入本工程占地面积和责任范围。 |

（1）水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

鹿庄回风立井场地、输电线路、场外道路：建设单位在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少了0.53hm²。

（2）各防治分区建设期内扰动土地面积与方案设计基本一致。

## 3.2弃渣场设置

根据已批复的水土保持方案和实际建设过程中，均未设置取土场。

在实际建设过程中，本项目弃渣全部运往主体矿（屯兰矿）排矸场堆放。据实际调查，屯兰矿目前所使用的排矸场为周寨沟排矸场。根据《西山煤电（集团）有限责任公司屯兰煤矿生产矿井水土保持方案（报批稿》，屯兰矿周寨沟排矸场位于屯兰矿主工业场地西南约5km处的周寨沟，地理坐标为：东经112°05′52″～112°06′21″，北纬37°53′13″～37°52′55″。该沟道为屯兰河一级支沟，沟道呈东南—西北向，地势南高北低，沟道最低标高1041m，最大标高1239.8m。排矸场占地类型为荒草地，且植被稀少，挡矸墙以上汇水面积为0.81km²，平时沟内干涸无水，雨季仅为沟内自身汇水。排矸场占地面积31.66hm²，矸石场总库容751.92万m³，目前已堆放矸石约361万m³。

排矸场根据山西绿巨人环境科技有限公司编制的《系统工程》进行建设，工程涉及排矸场周边截洪沟，马道排西山煤电（集团）有限责任公司屯兰矿周寨沟矸石山新建排水水沟，挡渣墙下游排水渠及坡面植物护坡。目前，排矸场下游挡渣墙已建设完成。

## 3.3取土场设置

根据已批复的水土保持方案和实际建设过程中，均未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程建设根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施和临时措施进行综合防治，把进风斜井场地防治区、进风斜井施工防治区、鹿庄回风立井场地防治区、输电线路防治区、场外道路防治区作为水土流失防治重点区，将主体工程中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，并采取临时防护措施，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。具体实施的水土流失防治措施体系如图3-1。

图3-1  水土流失防治措施体系

在实际建设过程中，各防治分区按照已批复的水土保持方案措施进行布设。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，各防治分区所建工程措施、植物措施、临时措施已按水土保持方案设计的完成。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

（1）进风斜井场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2017年03月-2018年07月，具体实施的措施包括：苫盖。进风斜井场地水土保持措施完成情况见表3-4。

| 表3-4进风斜井场地水土保持措施完成情况及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 |
|  |  |  | 工程量 | 规格/种类 | 工程量 | 规格/种类 |
| 进风斜井场地 | 临时措施 | 苫盖 | m² | 100 | 防护网 | 98 | 防护网 |

（2）进风斜井施工区

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年04月-2018年07月，具体实施的措施包括：全面整地、苫盖等。进风斜井施工区水土保持措施完成情况见表3-5。

| 表3-5进风斜井施工区水土保持措施完成情况及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 |
|  |  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 进风斜井施工区 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 1.10 |  | 0.40 |  |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 1.10 |  | 0 |  |
|  | 临时措施 | 苫盖 | m² | 600 |  | 570 |  |

（3）鹿庄回风立井

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年05月-2017年08月，具体实施的措施包括：涵洞、截水沟、排水沟、护坡、绿化、拦挡、苫盖等。鹿庄回风立井水土保持措施完成情况见表3-6。

| 表3-6 鹿庄回风立井水土保持措施完成情况及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 |
|  |  |  | 工程量 | 规格/种类 | 工程量 | 规格/种类 |
| 鹿庄回风立井 | 工程措施 | 涵洞 | m | 130 | 直径为2.5m钢筋混凝土圆管 | 130 | 高2m矩形水泥涵洞 |
|  |  | 截水沟 | m | 400 | 0.4m×0.4m浆砌石 | 405 | 0.4m×0.4m浆砌石 |
|  |  | 排水沟 | m | 300 | 0.4×0.6m的浆砌石盖板水沟 | 300 | 0.3×0.3m的浆砌石明沟 |
|  |  | 护坡 | m² | 2285.71 | 浆砌石 | 2280 | 浆砌石 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.15 | 油松、侧柏 | 0.85 | 油松、草籽 |
|  | 临时措施 | 拦挡 | m³ | 16 | 草袋土 | 15 | 草袋土 |
|  |  | 苫盖 | m² | 400 | 防护网 | 390 | 防护网 |

（4）输电线路

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年05月-2015年07月，具体实施的措施包括：全面整地、植被恢复等。输电线路水土保持措施完成情况见表3-7。

| 表3-7 | 输电线路水土保持措施完成情况及主要工程量表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 |
|  |  |  | 工程量 | 种类 | 工程量 | 种类 |
| 输电线路 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 2.19 |  | 2.13 |  |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 2.19 | 草籽 | 2.13 | 草籽 |

（5）场外道路

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年05月-2016年04月，具体实施的措施包括：全面整地、绿化、植被恢复等。场外道路水土保持措施完成情况见表3-8。

| 表3-8 场外道路水土保持措施完成情况及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 |
|  |  |  | 工程量 | 种类 | 工程量 | 种类 |
| 场外道路 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 0.198 |  | 0.195 |  |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.048 |  | 0.03 |  |
|  |  | 植被恢复 | hm² | 0.15 | 草籽 | 0.13 | 草籽 |

### 3.5.2水土保持措施工程量调整情况

| 表3-9 | 水土保持措施对照表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 进风斜井场地防治区 | 临时措施 | 苫盖 | m² | 100 | 98 | -2 |
| 进风斜井施工区防治区 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 1.1 | 0.40 | -0.70 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 1.1 | 0 | -1.1 |
|  | 临时措施 | 苫盖 | m² | 600 | 570 | -30 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 工程措施 | 涵洞 | m | 130 | 130 | 0 |
|  |  | 截水沟 | m | 400 | 405 | 5 |
|  |  | 排水沟 | m | 300 | 300 | 0 |
|  |  | 护坡 | m² | 2285.71 | 2280 | -5.71 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.15 | 0.85 | 0.70 |
|  | 临时措施 | 拦挡 | m³ | 16 | 15 | -1 |
|  |  | 苫盖 | m² | 400 | 390 | -10 |
| 输电线路防治区 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 2.19 | 2.13 | -0.06 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 2.19 | 2.13 | -0.06 |
| 场外道路防治区 | 工程措施 | 全面整地 | hm² | 0.198 | 0.195 | -0.003 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.048 | 0.03 | -0.018 |
|  |  | 植被恢复 | hm² | 0.15 | 0.13 | -0.02 |

本次验收组通过现场检查并对竣工资料统计核实，各防治分区水土保持设施工程量存在一定差异，其原因主要有以下几点：

（1）进风斜井场地

苫盖在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（2）进风斜井施工区

全面整地、植被恢复：施工结束后，场内施工临建交由村民使用；剩余0.40hm²的占地已进行全面整地，由于季节原因目前不能进行绿化，建设单位承诺明年开春后进行绿化。

苫盖在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（3）鹿庄回风立井

涵洞、排水沟：在实际建设过程中，将直径为2.5m钢筋混凝土圆管涵洞改建为高2m矩形水泥涵洞，0.4m×0.6m盖板排水沟改建为0.3m×0.3m浆砌石明沟，能满足场内排水要求。

绿化：在实际建设过程中，减少硬化面积，增加了绿化面积（0.70hm²），古交市水利局对部分占地（0.77hm²）进行油松栽植。

截水沟、护坡、拦挡、苫盖等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（4）输电线路

全面整地、植被恢复等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（5）场外道路

绿化：在实际建设过程中，鹿庄回风立井场地道路一侧已布设排水沟，仅对道路另一侧进行绿化，绿化面积0.03hm²。

全面整地、植被恢复等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

## 3.6水土保持投资完成情况

水土保持完成总投资145.684万元，其中工程措施完成投资110.57万元，植物措施完成投资5.68万元，临时措施完成投资0.59万元，独立费用完成投资26.6万元，水土保持补偿费完成投资2.244万元。水土保持投资完成情况见表3-10。水土保持措施投资对照见表3-11。

| 表3-10 | 水土保持投资总表 |
| --- | --- |
| 工程或费用名称 | 完成投资（万元） |
| 第一部分工程措施 | 110.57 |
| 一 | 进风斜井施工区防治区 | 0.2 |
| 二 | 鹿庄回风立井防治区 | 109.67 |
| 三 | 输电线路防治区 | 0.65 |
| 四 | 场外道路防治区 | 0.05 |
| 第二部分植物措施 | 5.68 |
| 一 | 进风斜井施工区防治区 | 0 |
| 二 | 鹿庄回风立井防治区 | 4.8 |
| 三 | 输电线路防治区 | 0.45 |
| 四 | 场外道路防治区 | 0.43 |
| 第三部分临时措施 | 0.59 |
| 一 | 进风斜井场地防治区 | 0.03 |
| 二 | 进风斜井施工区防治区 | 0.2 |
| 三 | 鹿庄回风立井防治区 | 0.36 |
| 第四部分 独立费用 | 26.6 |
| 一 | 建设管理费 | 0.8 |
| 二 | 工程建设监理费 | 4.8 |
| 三 | 勘测设计费 | 6 |
| 四 | 水土保持监测费 | 5 |
| 五 | 水土保持验收报告编制费 | 10 |
| 第五部分 水土保持补偿费 | 2.244 |
| 水土保持总投资 | 145.684 |

| 表3-11 | 水土保持措施投资对照表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 方案估算投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 投资变化（万元） |
| 进风斜井场地防治区 | 临时措施 | 苫盖 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 合计 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 进风斜井施工区防治区 | 工程措施 | 全面整地 | 0.35 | 0.20 | -0.15 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 38.15 | 0.00 | -38.15 |
|  | 临时措施 | 苫盖 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 合计 | 38.7 | 0.4 | -38.3 |
| 鹿庄回风立井防治区 | 工程措施 | 涵洞 | 41.6 | 39.4 | -2.2 |
|  |  | 截水沟 | 13.14 | 13.25 | 0.11 |
|  |  | 排水沟 | 12.82 | 10.52 | -2.3 |
|  |  | 护坡 | 46.66 | 46.5 | -0.16 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 6.83 | 4.8 | -2.03 |
|  | 临时措施 | 拦挡 | 0.25 | 0.24 | -0.01 |
|  |  | 苫盖 | 0.13 | 0.12 | -0.01 |
| 合计 | 121.43 | 114.83 | -6.6 |
| 输电线路防治区 | 工程措施 | 全面整地 | 0.70 | 0.65 | -0.05 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 0.48 | 0.45 | -0.03 |
| 合计 | 1.18 | 1.10 | -0.08 |
| 场外道路防治区 | 工程措施 | 全面整地 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.75 | 0.4 | -0.35 |
|  |  | 植被恢复 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
| 合计 | 0.85 | 0.48 | -0.37 |
| 其他临时工程 | 0.81 | 0 | -0.81 |
| 独立费用 | 建设管理费 | 0.84 | 0.8 | -0.04 |
|  | 工程建设监理费 | 4.11 | 4.8 | 0.69 |
|  | 勘测设计费 | 6.3 | 6 | -0.3 |
|  | 水土保持监测费 | 4.69 | 5 | 0.31 |
|  | 水土保持验收报告编制费 | 0 | 10 | 10 |
| 合计 | 15.94 | 26.6 | 10.66 |
| 水土保持补偿费 | 2.244 | 2.244 | 0 |
| 水土保持方案总投资 | 181.184 | 145.684 | -35.5 |

本次验收组通过现场检查并对竣工资料统计核实，水土保持方案估算措施总投资181.184万元，实际措施完成投资145.684万元，实际措施完成投资比方案估算投资减少了35.5万元，其原因主要有以下几点：

（1）进风斜井场地

苫盖在建设过程中水土保持措施投资完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

（2）进风斜井施工区

全面整地、植被恢复：施工结束后，场内施工临建交由村民使用；剩余0.40hm²的占地已进行全面整地，由于季节原因目前不能进行绿化，建设单位承诺明年开春后进行绿化；投资减少了38.30万元。

苫盖在建设过程中水土保持措施投资完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

（3）鹿庄回风立井

涵洞、排水沟：在实际建设过程中，将直径为2.5m钢筋混凝土圆管涵洞改建为高2m矩形水泥涵洞，0.4m×0.6m盖板排水沟改建为0.3m×0.3m浆砌石明沟，投资减少了4.5万元。

绿化：在实际建设过程中，减少硬化面积，增加了绿化面积（0.70hm²），古交市水利局对部分占地（0.77hm²）进行油松栽植，完成投资4.5万元；建设单位仅对靠围墙侧空闲占地进行了撒播草籽，完成投资0.3万元。绿化投资减少了2.03万元。

截水沟、护坡、拦挡、苫盖等在建设过程中水土保持措施投资完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

（4）输电线路

全面整地、植被恢复等在建设过程中水土保持措施投资完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

（5）场外道路

绿化：在实际建设过程中，鹿庄回风立井场地道路一侧已布设排水沟，仅对道路另一侧进行绿化，绿化面积0.03hm²，投资减少了0.35万元。

全面整地、植被恢复等在建设过程中水土保持措施投资完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

（6）其他临时措施费没有发生，因此，投资减少了0.81万元。

（7）独立费

独立费用增加了水土保持验收报告编制费，实际完成26.6万元，投资增加了10.66万元。

（8）水土保持补偿费

建设单位根据已批复的水土保持方案设计的补偿费，缴纳水土保持补偿费2.244万元。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西朗朗科技环保工程有限公司作为水保方案设计单位；山西西山金信建筑有限公司、山西西山金城建筑有限公司作为项目施工单位；北京中水润物生态环境技术有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保监测单位；山西元森科技有限公司作为水保验收单位。

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复等水土保持工程严格按《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《正佳煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路、场外道路。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。涵洞、截水沟每100m划分为一个单元工程，不足100m的可单独划分为一个单元工程；护坡每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程；排水沟（管）每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程；全面整地每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程；绿化每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程；临时拦挡每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程；苫盖每1000m²作划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独划分为一个单元工程。

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目划分为单位工程5个，分部工程15个，单元工程27个，详细划分及评定结果见表4-1。

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

水土保持监理单位依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果： 进风斜井场地1个分部工程，1处单元工程，质量全部合格；进风斜井施工区2个分部工程，2处单元工程，质量全部合格；鹿庄回风立井防治区7个分部工程，15个单元工程，质量全部合格；输电线路防治区2个分部工程，6个单元工程，质量全部合格；场外道路防治区3个分部工程，3个单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

| 表4-2 | 单元工程划分及质量评定表 |
| --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程名称 | 工程量 | 划分依据 | 单元 工程 | 评定结果 | 合格率（%） | 备注 |
| 进风斜井场地 | 临时措施 | 苫盖 | 98m² | 每1000m²作划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独划分为一个单元工程。 | 1 | 合格 | 100 |  |
| 进风斜井施工区 | 工程措施 | 全面整地 | 0.4hm² | 每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程； | 1 | 合格 | 100 |  |
|  | 临时措施 | 苫盖 | 570m² | 每1000m²作划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独划分为一个单元工程。 | 1 | 合格 | 100 |  |
| 鹿庄回风立井 | 工程措施 | 涵洞 | 130m | 每100m划分为一个单元工程，不足100m的可单独划分为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 截水沟 | 405m | 每100m划分为一个单元工程，不足100m的可单独划分为一个单元工程 | 5 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 排水沟 | 300m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程； | 2 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 护坡 | 2280m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 3 | 合格 | 100 |  |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.85hm² | 每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程； | 1 | 合格 | 100 |  |
|  | 临时措施 | 拦挡 | 15m³ | 每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 苫盖 | 390m² | 每1000m²作划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独划分为一个单元工程。 | 1 | 合格 | 100 |  |
| 输电线路 | 工程措施 | 全面整地 | 2.13hm² | 每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程； | 3 | 合格 | 100 |  |
|  | 植物措施 | 绿化 | 2.13hm² | 每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程； | 3 | 合格 | 100 |  |
| 场外道路 | 工程措施 | 全面整地 | 0.195hm² | 每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程； | 1 | 合格 | 100 |  |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.03hm² | 每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程； | 1 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 植被恢复 | 0.13hm² | 每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程； | 1 | 合格 | 100 |  |

## 4.3弃渣场稳定性评估

本项目不设置弃渣场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计5个单位工程，15个分部工程，27个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，但仍存在以下局部问题，建议建设单位在明年开春后尽快完善，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积，采空沉陷区建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区实际扰动土地面积5.01hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为1.19hm²，排水沟等工程措施占地面积为0.45hm²，植物绿化措施面积为3.14hm²，总计扰动土地整治面积4.78hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为95.41%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

| 表5-1 项目区扰动土地整治情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治防区 | 建设区面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 进风斜井场地 | （0.05） | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.04 | 80.00 |
| 进风斜井施工区 | 1.10 | 1.10 |  | 0.70 | 0.40 | 1.10 | 100.00 |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.43 | 1.43 | 0.85 | 0.45 | 0.05 | 1.35 | 94.14 |
| 输电线路 | 2.20 | 2.20 | 2.13 |  |  | 2.13 | 96.82 |
| 场外道路 | 0.23 | 0.23 | 0.16 |  |  | 0.16 | 70.80 |
| 合计 | 4.96 | 5.01 | 3.14 | 1.19 | 0.45 | 4.78 | 95.41 |

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。采空沉陷区和废弃场地建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为3.77hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为3.59hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为95.23%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

| 表5-2 项目区水土流失治理情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 进风斜井场地 | （0.05） | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 进风斜井施工区 | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.43 | 0.45 | 0.98 | 0.85 | 0.05 | 0.90 | 91.46 |
| 输电线路 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 96.82 |
| 场外道路 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 70.80 |
| 合计 | 4.96 | 1.19 | 3.77 | 3.14 | 0.45 | 3.59 | 95.23 |

（3）拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到95.00％。

（4）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土丘陵沟壑区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km²·a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1247t/ km²·a。由此推算，土壤流失控制比为0.80。各防治分区土壤流失控制比情况见表5-3。

| 表5-3 各防治分区土壤流失控制比情况表 |
| --- |
| 防治分区 | 水土流失面积(hm²) | 治理后侵蚀模数（t/km².a） | 平均侵蚀模数（t/km².a） | 容许流失强度（t/km².a） | 土壤流失控制比 |
| 进风斜井场地 | 0.05 | 0 | 1247 | 1000 | 0.80 |
| 进风斜井施工区 | 1.1 | 1500 |  |  |  |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.434 | 1136 |  |  |  |
| 输电线路 | 2.2 | 1235 |  |  |  |
| 场外道路 | 0.226 | 1111 |  |  |  |
| 合计 | 5.01 | 1247 |  |  |  |

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项目区可恢复植被面积为3.23hm²，已恢复植被面积为3.14hm²，由此计算林草植被恢复率为97.21%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-4。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为3.14hm²，项目建设区面积4.96hm²，由此计算林草覆盖率为25.96%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-4。

| 表 5-4 项目区林草植被恢复情况表 |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
|  |  |  | 已绿化面积 | 自然恢复面积 | 小计 |  |  |
| 进风斜井场地 | （0.05） | 0.01 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 进风斜井施工区 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹿庄回风立井场地 | 1.43 | 0.88 | 0.85 |  | 0.85 | 96.59 | 24.30 |
| 输电线路 | 2.20 | 2.15 | 2.13 |  | 2.13 | 99.07 | 39.70 |
| 场外道路 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |  | 0.16 | 84.21 | 29.03 |
| 合计 | 4.96 | 3.23 | 3.14 |  | 3.14 | 97.21 | 25.96 |

### 5.2.2水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设生产类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第188号），位于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-5，防治目标达标对比见表5-6。

| 表5-5 各防治分区水土流失防治情况 |
| --- |
| 防治分区 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| 进风斜井场地 | 80.00 | 0.00 | 0.80 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 进风斜井施工区 | 100.00 | 100.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 鹿庄回风立井场地 | 94.14 | 91.46 |  |  | 96.59 | 24.30 |
| 输电线路 | 96.82 | 96.82 |  |  | 99.07 | 39.70 |
| 场外道路 | 70.80 | 70.80 |  |  | 84.21 | 29.03 |
| 总目标 | 95.41 | 95.23 | 0.80 | 95.00 | 97.21 | 25.96 |

| 表5-6 防治目标达标对比情况表 |
| --- |
| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| 扰动土地整治率 | 95 | 95 | 95.41 |
| 水土流失总治理度 | 95 | 95 | 95.23 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.8 | 0.80 |
| 拦渣率 | 95 | 95 | 95.00 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 97 | 97.21 |
| 林草覆盖率 | 25 | 25 | 25.96 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本项目周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占10%，30-50岁者占70%，50岁以上者占20%；农民占64%，职工占16%，干部占20%；高中以上文化者占25%，初中文化者45%，小学以下文化者占30%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-7。

表5-7      问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目建设对当地经济的影响 | 80% | 11% |  | 9% |
| 项目建设对当地环境的影响 | 70% | 24% | 0.5% | 5.5% |
| 项目林草植被建设 | 65% | 30% |  | 5% |
| 项目土地恢复情况 | 78% | 15% | 2% | 5% |

在被调查者人中，80%的人认为山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目对当地经济有促进作用，70％的人认为项目对当地环境有较好的影响，65%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，78%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿在项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿成立水土保持管理领导小组，组长由煤矿矿长主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由计划科科长、环保科科长分别承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

## 6.2规章制度

建设期有计划科负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《正佳煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

## 6.3建设管理

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西朗朗科技环保工程有限公司作为水保方案设计单位；山西西山金信建筑有限公司、山西西山金城建筑有限公司作为项目施工单位；北京中水润物生态环境技术有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保监测单位；山西元森科技有限公司作为水保验收单位。目前，各单位都已严格按合同要求完成，合同执行和管理较好完成。

## 6.4水土保持监测

### 6.4.1水土保持监测概况

2017年11月底，受山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。接受任务后，监测单位成立了水土保持监测项目组，制定监测实施细则，确定监测范围、内容、方法、监测时段，并根据监测的内容有针对性的布置了监测点位。2018年10月8日，监测单位编制完成了《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监测报告》。

### 6.4.2水土保持监测点位布设情况

监测点布设主要针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查进行布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点7处，具体如下：

表6-1           地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿庄回风立井 | 排水沟 | 道路边缘 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 涵洞、截水沟 | 边坡坡底 | 土壤侵蚀 | 调查 | 2 |
|  | 护坡 | 边坡坡底 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 绿化处 | 道路周围 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 输电线路 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 场外道路 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 6.4.3水土保持监测方法

监测单位根据《水土保持监测技术规程》（SL227—2002），结合项目区土壤侵蚀特点及主体工程建设的内容，采用调查监测、临时监测、巡查监测、地面观测的方法对水土流失及其影响因子进行监测，包括扰动土地面积、水土流失（类型、形式、流失量）、水土保持措施（排水工程、土地整治、植被建设工程等数量、质量）以及水土流失危害等。

### 6.4.4水土保持监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目于2014年3月正式开工建设，于2018年9月底竣工。监测任务于2017年11月底委托，故以2017年12月做为施工期的监测时段， 2018年9月底作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表6-2。

表6-2            水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2017.12初 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2018.1.3-2018.2.7 | 对进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对进风斜井施工区道路、鹿庄回风立井场地道路进行巡查，水土流失危害。 |
| 2018.3.8-2018.5.15 | 对进风斜井场地、进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路进行进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对进风斜井施工区道路、鹿庄回风立井场地道路进行巡查，对水土流失状况监测调查。 |
| 2018.6.16-2018.7.20 | 对进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路进行巡查，对植物措施实施情况进行调查监测。 |
| 2018.8.05-2018.9.15 | 对进风斜井施工区、鹿庄回风立井场地、输电线路进行巡查，调查工程措施的进行情况，对工程措施实施情况进行调查监测。 |

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1水土保持监理概况

2017年11月底，受山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿委托，同月，北京中水润物生态环境技术有限公司进场开展工作，从项目建设实际出发，对照本项目水土保持方案报告书及批复文件，针对项目施工建设区内存在的问题，提出了对本项目建设中实施不完善的植被恢复、土地整治等水土保持工程的实施建议，并督促建设单位、施工单位按要求完成。在监理过程中，监理工程师对项目建设参建各方的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理与控制措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准及规范、设计的要求，制止建设行为的随意性和盲目性，促使项目工程建设按投资计划、进度和质量标准进行实施，促进工程项目建设目标的最优实现，确保了工程建设行为的合法性、合理性、科学性、安全性与时效性。2018年10月5日，监理单位编制完成了《山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持监理总结报告》。

### 6.5.2质量控制

水土保持工程质量检验等级评定，依次按单元工程、分部工程和单位工程为对象进行。根据《水土保持工程质量评定规程》SL336—2006规定，质量等级分为：“合格”与“优良”两个等级。单元工程经检验评定工程质量达不到 “合格”标准时，及时处理。

（1）单元工程划分

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，监理单位将山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目划分为单位工程5个，分部工程15个，单元工程27个。

（2）质量评定结果

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：进风斜井场地1个分部工程，1处单元工程，质量全部合格；进风斜井施工区2个分部工程，2处单元工程，质量全部合格；鹿庄回风立井防治区7个分部工程，15个单元工程，质量全部合格；输电线路防治区2个分部工程，6个单元工程，质量全部合格；场外道路防治区3个分部工程，3个单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

### 6.5.3进度控制

在施工进度控制中，监理部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，监理部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

已实施的水土保持防护措施与原计划进度相对滞后，主要原因是，主体工程进度推迟的原因所致。通过现场调查，各区域土建施工结束后，及时布设了各类水土保持防护措施，截止目前，均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

### 6.5.4投资控制

在监理工作中，监理工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

（1）水保设施完成情况

山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿根据项目具体情况，结合实际的条件，在水土保持防治措施的建设上，与水土保持方案中存在一定差异，有部分工程根据本项目的具体情况实施的。

（2）投资完成情况

水土保持完成总投资145.684万元，其中工程措施完成投资110.57万元，植物措施完成投资5.68万元，临时措施完成投资0.59万元，独立费用完成投资26.60万元，水土保持补偿费完成投资2.244万元。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案报告，应缴纳水土保持补偿费2.244万元。目前，建设单位已全额缴纳。

## 6.7水土保持设施管理维护

为了确保水土保持工作的正常开展，屯兰矿已建立水土保持工程实施、管理养护责任制，制定了水土保持相关的规章制度。由煤矿矿长、环保科科长主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由环保科科长承担运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

# 7.结论

## 7.1 结论

（1）山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案由山西朗朗科技环保工程有限公司编制完成，山西省水利厅以晋水保函【2015】209号文批复。按照《中华人民共和国水土保持法》、水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的要求，建设单位完成了项目建设期水土保持设施建设，委托北京中水润物生态环境技术有限公司开展了水土保持监理工作；委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作。

（2）根据水土保持监理总结报告，该项目在建设过程中实施了排水、拦挡、全面整地及植被防护等水土保持措施，主要完成的水土保持工程量包括：

进风斜井场地防治区：苫盖98m²。

进风斜井施工防治区：全面整地0.40hm²，苫盖570m²。

鹿庄回风立井防治区：涵洞130m，截水沟405m，排水沟300m，护坡2280m²，绿化0.85hm²，拦挡15m³，苫盖390m²。

输电线路防治区：全面整地2.13hm²，植被恢复2.13hm²。

场外道路防治区：绿化0.03hm²，植被恢复0.13hm²。

（3）监理单位认定该项目所建以上水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

（4）水土保持监测结果：本项目建设期水土流失防治责任范围5.08hm²；扰动土地整治率95.41%，水土流失总治理95.23%，土壤流失控制比0.80，拦渣率95%，林草植被恢复率97.21%，林草植被覆盖率25.96%，达到了《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）确定的水土保持防治目标。

（5）验收报告结论：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值；所提供的各水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信；水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。

## 7.2遗留问题安排

进风斜井施工区部分场地因季节原因，目前无法绿化，建议建设单位在明年开春后尽快完善，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

# 8.附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）关于西山煤电集团公司屯兰矿北三进风斜井、鹿庄回风立井建设项目开展前期工作的函；

（3）山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿新增进风斜井、鹿庄回风立井项目水土保持方案的批复；

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）水土保持单位工程验收照片；

（6）补偿费缴纳证明；

8.2附图

（1）项目地理位置图

（2）主体工程总平面图；

（3）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（4）项目建设前、后遥感影像图。