目   录

综合说明	2

1建设项目及水土保持工作概况	4

1.1项目建设概况	4

1.2水土流失防治工作概况	6

1.3监测工作实施概况	8

2重点部位水土流失动态监测结果	11

2.1防治责任范围监测结果	11

2.2取土监测结果	13

2.3弃土（渣）监测结果	13

3水土流失防治措施监测结果	14

3.1工程措施及实施进度	14

3.2植物措施及实施进度	15

4土壤流失量分析	17

4.1各阶段土壤流失量分析	17

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析	21

5水土流失防治效果监测结果	22

5.1扰动土地整治率	22

5.2水土流失总治理度	23

5.3拦渣率	23

5.4土壤流失控制比	24

5.5林草植被恢复率	24

5.6林草覆盖率	25

6结论	26

6.1水土流失动态变化	26

6.2水土保持措施评价	27

6.3存在问题及建议	27

6.4综合结论	28

# 综合说明

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂工业场地位于太原市古交市屯兰街道办木瓜会村附近，距古交市区约8km，地理坐标：东经112°20′21〞～112°21′05〞，北纬37°50′22〞～37°51′26〞。

工业场地有屯马铁路专用线与国铁太岚线在古交车站接轨，另有高等级公路直通太原市，交通较为便利。

项目区位于吕梁山脉东翼，属中低山区。项目区属半干旱大陆性季风气候，年平均气温9.5℃，年均降水量460mm，年蒸发量1025mm，≥10℃积温2698.6℃，最大冻土深度77cm，年平均风速2.4m／s，无霜期202d，土壤以淡褐土性土为主，植被类型属于暖温带阔叶林带。项目地貌类型属黄土丘陵沟壑区，土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，项目区土壤侵蚀模数为1200t/km²•a；容许土壤流失量为1000t/km²•a。项目区属于国家级水土流失重点治理区。

屯兰选煤厂为年设计入洗能力400万t的特大型炼焦煤选煤厂，2003年技术改造后，已形成年入洗原煤500万t的生产能力。

为及时、准确地获取工程建设过程中对原地貌造成的扰动及其引起的水土流失数据；对水土保持方案和水土保持措施的实施情况、实施效果进行分析，并对水土保持治理达标情况进行评价。根据中华人民共和国第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》有关规定，2018年9月，受西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂麦地掌煤矿委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。

我单位接到任务后，成立了项目水土保持监测组，制定了监测工作路线，确定了监测范围，明确了重点监测内容及监测方法。针对项目的进展情况，项目组赴施工现场调查了解情况，通过资料搜集、现场量测、查勘等监测方法，核实了项目建设期的防治责任范围和扰动土地面积、水土流失面积、扰动土地整治面积、植被恢复面积等，调查了解并量测了水土保持工程措施和植物措施的实施情况、弃土弃渣的排放及利用情况，查看了工程措施的质量和植物措施的成活率、覆盖度等。在对监测数据及调查资料进行详细的整理与分析后，编写完成《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测总结报告》。

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂项目，建设单位西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂，施工单位为山西圣源春园林科技有限公司，水土保持方案编制单位为山西时代工程咨询有限责任公司，水土保持监测单位为山西省元方生态工程咨询有限公司，水土保持监理单位为北京中水润物生态环境技术有限公司。

在开展西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测和监测报告编写过程中西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂及各有关单位给予了大力支持和热心帮助，在此一并致以衷心感谢！

# 1建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目建设概况

### 1.1.1项目概况及建设规模

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂井田位于太原市古交市屯兰解答办木瓜会村附近，距古交市区约8km，地理坐标：东经112°20′21〞～112°21′05〞，北纬37°50′22〞～37°51′26〞。

工业场地有屯马铁路专用线与国铁太岚线在古交车站接轨，另有高等级公路直通太原市，交通较为便利。

屯兰选煤厂为年设计入洗能力400万t的特大型炼焦煤选煤厂，2003年技术改造后，已形成年入洗原煤500万t的生产能力。

根据《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（报批稿）》，结合工程建设实际情况，该项目水土流失防治区分为工业场地、输电线路和矸石输送走廊组成。

（一）工业场地

工业场地紧邻古岔乡镇公路。地理坐标为：东经112°20′21″～112°21′5″，北纬37°50′22″～37°51′26″。占地18.36hm²。

（1）平面布置

工业场地布置有准备车间、原煤仓、缓冲仓、洗煤车间、变电所、产品仓、运销车间、压滤车间、煤泥沉淀池、机加工、油库、物资供应科、生产生活水仓、尾煤浓缩池、煤泥浓缩池、净化水池、泵房、电气车间、煤质车间、办公楼、综合楼等。

（2）竖向布置

工业场地采用台阶式的竖向布置方式，主要延场地东西划分两个台阶。即把场区内主要及重大的建、构筑物布置在场地西端；将辅助生产系统（如浓缩池、压滤车间、煤泥沉淀池及部分新政福利设施、机修、材料库）布置在台阶下。台阶高差在3.5m左右。台阶上下边缘采取了挡土墙、护坡加固支挡措施。

场地排水方式利用设计整平坡度排出地表雨水，并且设置了排水沟2840m，全部采用浆砌石砌筑。

（3）场内运输

场内采用道路运输方式。

场内道路的路面结构均为沥青面层4cm，垫层26cm厚碎石层。人行道为就地浇筑水泥混凝土8cm厚，灰土基层厚15cm。

（4）场地绿化

工业场地绿化按功能区分区绿化，采取因地制宜，重点突出的方针，结合实际情况，在场内道路两侧种植行道树，场地空地布置有大面积的花坛、草坪，厂房周围布置有绿篱，零星空地都种植有各式草灌。绿化面积4.59hm²。

（5）防洪排涝

依据1992年选煤厂建厂时《屯兰矿选煤厂初步设计说明书》，工业场地东端屯兰河的百年一遇的洪水位1000.19m。场内建筑物分别是最高洪水位加0.5～1.0m的安全高度。

（二）输电线路

屯兰选煤厂6KV电源引自屯兰矿井35KV变电所的两段6KV母线，由八条电缆引来，其中两条送至筛分破碎车间变电所，四条电缆供给主厂房1号变电所，两条供给主厂房2号变电所，以上几处均为双电源系统，破碎车间变电所与矿井35KV变电所相距约300m，主厂房1、2号变电所与矿井35KV变电所的距离分别为600m和400m。

输电线路均在场地内，工业场地占地已包含输电线路的占地。

（三）矸石输送走廊

选煤厂产生的矸石由封闭式矸石运输走廊输送至屯兰矿矸石山集中处理。皮带走廊在场外的长度为600m，占地0.9hm²。

矸石输送走廊已建成多年，走廊沿线陡坡处设有浆砌石护坡7000m²，排水沟50m，沿线植被已恢复植被。

## 1.2水土流失防治工作概况

按照水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（三同时）的原则，西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂在进行主体工程设计时，部分主体工程已具备了水土流失防治功能。主体工程设计中具有水土保持功能的措施有：排水沟、挡土墙、护坡、绿化等。

结合该项目工程详细情况及施工组织设计情况，2012年9月，建设单位委托山西时代工程咨询有限责任公司编写了《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（报批稿）》（以下简称方案），方案依据主体工程布局、建设内容、施工扰动特点、建设时期和水土流失特点等因素，将项目扰动区域划分为工业场地防治区、矸石输送走廊防治区两个防治区， 并对项目建设可能造成的水土流失进行了预测。方案根据水土流失预测结果和水土保持防治分区结果，并结合已有水土保持功能的主体工程布局，按照与主体工程相衔接的原则，对不同区域新增水土流失部位进行对位治理。

2018年9月，建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行施工期水土保持监测。由于委托监测工作的时间滞后于施工期，本次监测主要以资料分析、现场调查、巡查、量测的方法为主。

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂在建设过程中，建设单位和施工单位根据方案实施了场地硬化、排水沟、场地绿化、道路绿化、种植草坪等水保工程。建设单位和施工单位对水土保持工作比较重视，能贯彻相关的水土保持法律法规，基本能够按照方案落实各项水土保持措施，接受地方水行政主管部门的检查、监督。施工、管理各环节注意工程建设对环境的影响及可能造成的水土流失，科学安排挖填方工程土方的临时堆放、转运及回填利用，施工工序安排合理，没有随意弃土弃渣情况。在汛期，能够做到及时对裸露地表及临时堆土去进行临时防护或永久防治措施挡护，有效地降低了施工期内人为水土流失的发生。能够按设计要求及时实施水土流失各项防治措施，没有发生严重的水土流失事件，轻微度的水土流失没有对周边产生影响。

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂施工过程中，不但注意各区域的水土流失防治工作，还注重施工区域的环境建设。在进行水土流失防治的同时，美化了场区环境，改善了生产生活条件。

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂建设区占地面积19.26hm²，扰动土地面积19.26hm²，水土流失面积6.7hm²，共整治扰动土地面积18.59hm²，治理水土流失面积6.03hm²，恢复林草植被面积4.87hm²。

## 1.3监测工作实施概况

### 1.3.1监测工作实施概况

根据《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测合同》约定，本项目监测时段分为建设期，主要是对工程建设期扰动土地面积、防治责任范围、弃土弃渣造成的水土流失、防治措施实施情况及实施效果进行调查监测及分析。

针对该项目工程建设特点及受监测时段限制，监测点布设与各防治分区特点及防治措施实施情况相结合、全面反映各项防治指标的原则，结合《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），确定监测内容有扰动地表监测、水土流失量监测、防治措施及实施效果监测、弃土弃渣监测等四个方面。

接到任务后，项目组赴项目区进行查勘，调查及搜集资料，根据外业调查结果，将本次建设工程的防治责任范围确定为工业场地防治区、矸石输送走廊防治区两个防治区。由于本次监测受委托时间滞后于主体建设，因此，施工过程中的扰动地表、水土流失量、弃土弃渣及临时防治措施的监测主要以资料搜集、调查、分析、同区域同类项目类比法为主，对于水土保持防治措施，主要采取图上量算，现场量测、资料搜集及分析计算的方法。

### 1.3.2监测点布设情况

本次监测点布设，主要是针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点8处，具体如下：

表1-1        地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 排水沟 | 道路末端 | 土壤侵蚀 | 调查 | 2 |
|  | 挡土墙 | 台阶处 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 护坡 | 边坡坡底 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 绿化处 | 道路周围 | 植物生长情况 | 调查 | 2 |
| 矸石输送走廊 | 排水沟 | 排水沟末端 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 护坡 | 边坡坡底 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 1.3.3监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设生产类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目于2002年10月投产。监测任务于2018年9月委托，各区域均已采取工程、植物措施，故以2018年9月初做为施工期的监测时段， 2018年10月初作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据监测时段安排以及监测组进场时间，监测频次确定为：2018年9月初对背景值进行了全面调查；2018年9月5日～2018年9月10日水土流失危害；2018年9月12日～2018年9月17日水土流失状况；2018年9月20日～2018年9月25日工程、植物措施实施情况。

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表1-2。

表1-2          水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2018.9.5 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2018.9.5-2018.9.10 | 对工业场地、矸石输送走廊进行全面巡查，调查各工程的进行情况，水土流失危害。 |
| 2018.9.12-2018.9.17 | 对工业场地、矸石输送走廊进行全面巡查，调查各工程的进行情况，对水土流失状况监测调查。 |
| 2018.9.20-2018.9.25 | 对工业场地、矸石输送走廊进行巡查，对工程、植物措施实施情况进行调查监测。 |

（3）监测工作的进度

2018年9月初，山西省元方生态工程咨询有限公司与西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂签订了“西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测技术服务合同”，承担西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测任务。

按照合同约定，监测单位成立了水土保持监测组，按照2012年9月24日山西省水利厅批复的《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（报批稿）》（晋水保函［2012］915号文）中水土保持监测任务的要求，组织监测组人员对工程组成、水土保持工程设计与布局、施工组织设计、各水土流失防治责任分区生态环境、水土流失及水土保持现状进行了实地勘查和资料收集。

# 2重点部位水土流失动态监测结果

## 2.1防治责任范围监测结果

### 2.1.1水土保持防治责任范围

施工期防治责任范围监测结果包括：永久占地的核定结果、临时占地情况、直接影响区情况。项目建设区包括永久占地和临时占地。防治责任范围监测主要采用测距仪、皮尺现场量测、调查并与主体设计相结合的方法。西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂施工期实际防治责任范围监测结果见表2- 1。

监测结果表明，西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂施工期实际发生的防治责任范围为19.26hm²，其中，项目建设区面积19.26hm²，直接影响区面积0hm²。与方案相比，防治责任范围减少了0.1hm²，项目建设区不变，直接影响区减少0.1hm²。

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

工业场地绿化在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少了0.1hm²。

表2-1                西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂防治责任范围动态监测汇总表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目 | 直接 | 小计 | 项目 | 直接 | 小计 | 项目 | 直接 |  |  |  |
|  |  |  | 建设区 | 影响区 |  | 建设区 | 影响区 |  | 建设区 | 影响区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地 | 18.46 | 18.36 | 0.1 | 18.36 | 18.36 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | 18.36 | 18.36 | 0 |
| 2 | 矸石输送走廊 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 合计 | 19.36 | 19.26 | 0.1 | 19.26 | 19.26 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | 19.26 | 19.26 | 0 |

### 2.1.2建设期扰动土地面积

各单项工程建设期内扰动土地面积情况见表2-1。

各防治区扰动面积不变。

## 2.2取土监测结果

方案中没有设计专门的取土场。根据项目区建设特点及实际监测，该项目没有土建工程，故不另行选取取土场。

## 2.3弃土（渣）监测结果

### 2.3.1设计弃土（渣）情况

根据已批复的水保方案，本项目没有土建工程，故不涉及土石方平衡。

### 2.3.2弃土（渣）场位置及占地面积监测结果

在实际建设过程中，不设弃渣场。

### 2.3.3弃土（渣）量监测结果

在实际建设过程中，不设弃渣场。

# 3水土流失防治措施监测结果

## 3.1工程措施及实施进度

（1）主体设计中已有的水土保持工程措施

主体工程设计的水土保持措施主要有工业场地排水沟、挡土墙、护坡；矸石输送走廊排水沟、护坡。水土保持工程措施工程量见表3-1。

1）工业场地

排水沟：沿场内道路布设浆砌石排水沟，排水沟长2840m，断面尺寸为宽0.4m，深0.5m，壁厚0.3m。

挡土墙、护坡：在场内台阶上下边缘布设挡土墙、护坡；挡土墙面积280m²，护坡面积360m3。

2）矸石输送走廊

护坡、排水沟：在走廊陡坡处设有浆砌石护坡7000m²，浆砌石排水沟50m。

| 表3-1 方案中新增水土保持工程措施工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| 工业场地防治区 | 排水沟 | m | 2840 |
|  | 挡土墙 | m² | 280 |
|  | 护坡 | m² | 360 |
| 矸石输送走廊防治区 | 护坡 | m² | 7000 |
|  | 排水沟 | m | 50 |

（2）工程措施实施进度及完成情况表

项目区水土保持工程措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，截止2018年10月，具体实施的工程措施包括：排水沟、挡土墙、护坡。工程措施完成具体情况见表3-2。

| 表3-2 | 水土保持工程措施完成工程量情况表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 完成工程量 |
| 工业场地防治区 | 排水沟 | m | 2840 |
|  | 挡土墙 | m² | 280 |
|  | 护坡 | m² | 360 |
| 矸石输送走廊防治区 | 护坡 | m² | 7000 |
|  | 排水沟 | m | 50 |

## 3.2植物措施及实施进度

（1）主体设计中设计的水土保持植物措施

1）工业场地

绿化：工业场地绿化按功能区分区绿化，采取因地制宜，重点突出的方针，结合实际情况，在场内道路两侧种植行道树，场地空地布置有大面积的花坛、草坪，厂房周围布置有绿篱，零星空地都种植有各式草灌。绿化面积4.59hm²。

| 表3-3 | 方案中新增水土保持植物措施工程量表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| 工业场地防治区 | 绿化 | hm² | 4.59 |

（2）植物措施实施进度及完成情况

项目的水土保持植物措施主要包括工业场地绿化。

植物措施完成具体情况见表3-4。

| 表3-4 | 水土保持工程措施完成工程量情况表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 完成工程量 |
| 工业场地防治区 | 绿化 | hm² | 4.59 |

| 表3-5 | 水土保持措施对照表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 2840 | 2840 | 0 |
|  |  | 挡土墙 | m² | 280 | 280 | 0 |
|  |  | 护坡 | m² | 360 | 360 | 0 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 4.59 | 4.59 | 0 |
| 矸石输送走廊防治区 | 工程措施 | 护坡 | m² | 7000 | 7000 | 0 |
|  |  | 排水沟 | m | 50 | 50 | 0 |

本项目在编制水保方案报告书前，工业场地排水沟、挡土墙、护坡、绿化，矸石输送走廊护坡、排水沟都为现状已有措施，方案中工程量与实际基本一致。

# 4土壤流失量分析

工程建设区水土流失以水力侵蚀造成的流失为主，土壤流失量主要来源于降雨条件下水流冲刷产生的流失。

## 4.1各阶段土壤流失量分析

根据水土流失特点，将防治责任范围划分为原地貌、扰动地表和实施防治措施的地表三大类侵蚀单元。原地貌为没有进行施工的区域，在施工准备期及施工初期，所占比例较高。扰动地表为各个施工阶段因各种原因开挖、占压、损坏的区域，随着工程进展，扰动地表为的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少。实施防治措施的地表为进行了土地整治、水泥硬化、草皮栽植等无危害扰动的区域，随着工程的继续进行，最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随着防治措施的逐渐实施，实施防治措施的地表面积比例增大。在进行各阶段土壤流失量分析时，将各阶段的划分与三大类侵蚀单元划分一致，即为施工准备期（原地貌）、施工期（扰动地表）、恢复期（实施防治措施后）三个阶段。

施工准备期的土壤流失量作为项目区土壤流失量的背景值，等于防治责任范围内项目建设区的面积×平均土壤侵蚀强度。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量的背景值，等于防治责任范围内水土流失面积与对应的扰动后侵蚀强度乘积的总和。

恢复期的土壤流失量等于该时段防治责任范围内水土流失面积与对应的实施防治措施后侵蚀强度乘积的总和。

计算土壤流失量所需的各项面积前面已经确定，因此，要进行各阶段土壤流失量的计算与分析，首先要确定各阶段的土壤流失强度及侵蚀模数。

### 4.1.1各阶段侵蚀模数的分析确定

（1）施工准备期（原地貌）

工程建设区属国家级重点治理区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL-190-2007），及现场调查、资料搜集、结合方案，确定项目建设区容许土壤流失量为1000t/( km².a)。施工准备期侵蚀模数见表4-1。

（2）施工期（扰动地表）

在工程施工过程中，地表扰动程度和范围处于不断变化中，各扰动区域的扰动程度也不断变化，为准确测定项目区各扰动地表的侵蚀模数，项目组翻阅了大量施工期的资料，并重点测定查看了工业场地重点防治区域，采用施工期资料查阅、参考方案及已有项目工作成果等相结合的方法确定本项目施工期侵蚀模数。通过资料查阅，项目施工过程中未发生严重水土流失现象。由相关资料数据分析推算得出各扰动区域的侵蚀模数。各区域施工扰动后土壤水蚀模数见表4-1。

（3）恢复期（实施防治措施后）

从资料翻阅及现场查看结果分析，项目区施工过程中的开挖面裸露的时间并不长，产生的水土流失比较轻微，尤其是工业场地内的施工，几乎在一个封闭的场地内进行土建施工，结合项目区的降雨信息，水土流失可以得到有效控制。监测结果表明，在主体工程完工后，各项防治措施基本逐步实施，侵蚀模数已经恢复到或好于原地貌侵蚀模数，因此，参照方案确定的侵蚀模数，确定项目区植被恢复期的平均侵蚀模数为1200 t/(km².a)。由于扰动区域经过整平后，主要以硬化路面及植被绿化为主，且植物措施已基本发挥防治作用，且成活率较高、长势较好，产生流失的可能性较小。各阶段各防治分区的土壤侵蚀模数见表4-1。

| 表4-1 各防治分区各阶段的土壤侵蚀模数表 |
| --- |
| 项 目 分 区 | 原地貌土壤侵蚀模数(t/km²·a) | 预测面积(hm²) | 建设期扰动后侵蚀模数 (t/km²·a) | 措施实施后建设区侵蚀模数 (t/km²·a) |
| 工业场地 | 施工建设期 | 2000 | 0.10 | 4000 | 2000 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.10 | 3400 | 2800 | 2200 | 1600 | 1300 | 1200 |

### 4.1.2各阶段土壤流失量计算

土壤流失量的计算公式为：

施工准备期土壤流失量=∑水土流失面积×原地貌侵蚀模数

施工期土壤流失量=∑扰动面积×扰动后侵蚀模数×扰动时间

恢复期土壤流失量=∑水土流失面积×实施防治措施后侵蚀模数

在计算各阶段土壤流失量时，原地貌侵蚀时间与扰动时间一致，恢复期土壤流失量以1年为单位计算、施工期土壤流失量根据实际扰动时间计算，各防治分区的扰动时间分别为：工业场地扰动时间为1个月。

在计算过程中，原地貌的水土流失面积即为项目建设区面积，由此推算土壤流失量背景值为7t。

施工期，项目建设区为扰动土地面积，由此推算土壤流失量为10.4t，扰动后新增流失量3.4t。

实际防治措施后推算土壤流失量为5.1t，实施防治措施后土壤流失量比原地貌减少1.9t，比扰动后减少流失量5.3t。各阶段土壤流失量见表4-2、4-3。

| 表4-2 各阶段土壤流失量表 |
| --- |
| 项目分区 | 预 测 时 段 (年、月) | 预测时期 | 预测面积(hm²) | 流失时间(a) | 原地貌 侵蚀模数 (t/km²·a) | 扰动后土壤侵蚀模数 (t/km²·a) | 原地貌侵蚀量 (t) | 扰动后土壤侵蚀量 (t) | 新 增侵蚀量 (t) |
| 工业场地 | 2011.8～2011.9 | 施工 建设期 | 0.10 | 0.5 | 2000 | 4000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 2011.10～2012.9 | 自然 恢复期 | 0.10 | 1 |  | 3400 | 2.0 | 3.4 | 1.4 |
|  | 2012.10～2013.9 | 自然 恢复期 | 0.10 | 1 |  | 2800 | 2.0 | 2.8 | 0.8 |
|  | 2013.10～2014.9 | 自然 恢复期 | 0.10 | 1 |  | 2200 | 2.0 | 2.2 | 0.2 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 7.0 | 10.4 | 3.4 |
| 合计 |  |  |  |  | 7.0 | 10.4 | 3.4 |

| 表4-3 各阶段土壤流失量表 |
| --- |
| 项目分区 | 预 测 时 段 (年、月) | 预测时期 | 预测面积(hm²) | 流失时间(a) | 措施实施后土壤侵蚀模数 (t/km²·a) | 措施实施后土壤侵蚀量 (t) | 防治措施实施后土壤侵蚀减少量 (t) |
| 工业场地 | 2011.8～2011.9 | 施工 建设期 | 0.10 | 0.5 | 2000 | 1.0 | 1.0 |
|  | 2011.10～2012.9 | 自然 恢复期 | 0.10 | 1 | 1600 | 1.6 | 1.8 |
|  | 2012.10～2013.9 | 自然 恢复期 | 0.10 | 1 | 1300 | 1.3 | 1.5 |
|  | 2013.10～2014.9 | 自然 恢复期 | 0.10 | 1 | 1200 | 1.2 | 1.0 |
|  | 小 计 |  |  |  | 5.1 | 5.3 |
| 合计 |  |  |  | 5.1 | 5.3 |

## 4.2各扰动土地类型土壤流失量分析

项目区主要有以下四种扰动方式：平整、临时堆放。其中，工业场地以开挖、临时堆放占压扰动为主。各防治分区的扰动方式详情见表4-4。

表4-4      各防治分区扰动方式及侵蚀类型情况表

| 防治分区 | 扰动方式及侵蚀模数 | 原地貌土地利 用类型 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 开挖。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 工矿用地 | 永久占地 |

各防治分区的土壤流失量见表4-2、4-3。

由表4-2、4-3可以看出，在建设期内，实际造成的水土流失量为10.4t，新增水土流失量3.4t，实际防治措施后推算土壤流失量为5.1t，实施防治措施后土壤流失量比原地貌减少1.9t，比扰动后减少流失量5.3t。其中，工业场地是建设期土壤流失量的主要来源区，随着各项防治措施的实施及防治效果的逐步发挥，水土流失将会得到有效控制，土壤流失量也随之降低。

# 5水土流失防治效果监测结果

## 5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积。

经现场查勘与量测，项目区实际扰动土地面积19.26hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为12.56hm²，排水沟等工程措施占地面积为1.16hm²，植物绿化措施面积为4.87hm²，总计扰动土地整治面积18.59hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为96.52%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

| 表5-1 项目区扰动土地整治情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治防区 | 建设区面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 18.36 | 18.36 | 4.69 | 12.55 | 0.45 | 17.69 | 96.35 |
| 矸石输送走廊 | 0.9 | 0.9 | 0.18 | 0.01 | 0.71 | 0.9 | 100.00 |
| 合计 | 19.26 | 19.26 | 4.87 | 12.56 | 1.16 | 18.59 | 96.52 |

## 5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。

经监测，项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为6.7hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为6.03hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为90.00%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

| 表5-2 项目区水土流失治理情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 18.36 | 12.55 | 5.81 | 4.69 | 0.45 | 5.14 | 88.47 |
| 矸石输送走廊 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.18 | 0.71 | 0.89 | 100.00 |
| 合计 | 19.26 | 12.56 | 6.7 | 4.87 | 1.16 | 6.03 | 90.00 |

## 5.3拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到98.00％。

## 5.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土丘陵沟壑区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km².a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1200t/ km².a。由此推算，土壤流失控制比为0.83。各防治分区土壤流失控制比情况见表5-3。

| 表5-3 各防治分区土壤流失控制比情况表 |
| --- |
| 防治分区 | 水土流失面积(hm²) | 治理后侵蚀模数（t/km².a） | 平均侵蚀模数（t/km².a） | 容许流失强度（t/km².a） | 土壤流失控制比 |
| 工业场地 | 0.1 | 1200 | 1200 | 1000 | 0.83 |
| 合计 | 0.1 | 1200 |  |  |  |

## 5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项目区可恢复植被面积为5.02hm²，已恢复植被面积为4.87hm²，由此计算林草植被恢复率为97.01%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-4。

## 5.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为4.87hm²，项目建设区面积19.26hm²，由此计算林草覆盖率为25.29%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-4。

| 表 5-4 项目区林草植被恢复情况表 |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
|  |  |  | 已绿化面积 | 自然恢复面积 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 18.36 | 4.84 | 4.69 |  | 4.69 | 96.90 | 25.54 |
| 矸石输送走廊 | 0.9 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 | 100.00 | 20.00 |
| 合计 | 19.26 | 5.02 | 4.69 | 0.18 | 4.87 | 97.01 | 25.29 |

# 6结论

## 6.1水土流失动态变化

根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部2006第2号），项目区处在国家级重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km².a。依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），项目区防治标准执行建设生产类项目一级防治标准。

监测结果表明，实施防治措施后，平均侵蚀模数为1200t/km².a。由于各项防治措施的实施，使土壤流失量从扰动后的10.4t减少到实施防治措施后的5.1t，减少了5.3t。土壤流失量已控制在国家允许的流失量范围内。由此说明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求，具体达标情况见表6-1。

| 表 6-1 各防治分区水土流失防治情况 |
| --- |
| 防治分区 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| 工业场地 | 96.35 | 88.47 | 0.83 | 98 | 96.90 | 25.54 |
| 矸石输送走廊 | 100 | 100 |  |  | 100 | 20 |
| 总目标 | 96.52 | 90.00 | 0.83 | 98.00 | 97.01 | 25.29 |

| 表6-2 防治目标达标对比情况表 |
| --- |
| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| 扰动土地整治率 | 95 | 95 | 96.52 |
| 水土流失总治理度 | 90 | 90 | 90.00 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.7 | 0.83 |
| 拦渣率 | 98 | 98 | 98.00 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 97 | 97.01 |
| 林草覆盖率 | 25 | 25 | 25.29 |

## 6.2水土保持措施评价

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂工程重视水土流失防治工作，能够较好的执行水土保持法律法规，能够认真及时落实各项水土流失防治措施，美化环境的同时，控制了水土流失，较好地完成了水土流失防治任务。

1.工程选择了适宜的水土流失防治措施，能够按照开发建设项目水土保持方案技术规范的要求落实各项水土保持防治措施，质量可靠。

2.各项水土保持措施布局合理，防治效果明显，选择适宜的草种、树种，进行草灌结合、乔灌结合的多种方式栽植，充分将各项防治措施有机结合，重点突出。

3.较好的完成了水土保持防治任务，有效控制水土流失的同时，提高了环境美化效果，各分区防治绿化效果明显。

## 6.3存在问题及建议

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。但在局部仍存在一些小问题，建议：进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 6.4综合结论

项目区水土流失监测表明，建设单位能够按照要求，积极做好各项水土流失防治任务，水土保持工作比较到位；能够根据《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书》，随主体工程的施工及时对工程扰动区域实施与之相适应的水土保持措施；各项水土保持措施布局合理，防治效果明显，有效的控制了人为水土流失的发生；项目建设区内的土壤流失量控制在国家允许的流失量之内，随着林草措施效益的逐步发挥，水土流失治理成果将得到进一步巩固提高；扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标均达到《开发建设项目防治标准》一级标准，达到《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书》确定的目标，各项治理指标满足防治标准的求，水土保持设施具备正常运行的条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持实施验收的条件。