目录

前言	1

1.项目及项目区概况	2

1.1项目概况	2

1.2项目区概况	5

2.水土保持方案和设计情况	7

2.1主体工程设计	7

2.2水土保持方案	7

2.3水土保持方案变更	8

2.4水土保持后续设计	8

3.水土保持方案实施情况	10

3.1水土流失防治责任范围	10

3.2弃渣场设置	13

3.3取土场设置	13

3.4水土保持措施总体布局	13

3.5水土保持设施完成情况	14

3.6水土保持投资完成情况	16

4.水土保持工程质量	20

4.1质量管理体系	20

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	21

4.3弃渣场稳定性评估	22

4.4总体质量评价	23

5.项目初期运行及水土保持效果	24

5.1初期运行情况	24

5.2水土保持效果	24

5.3公众满意度调查	29

6.水土保持管理	31

6.1组织领导	31

6.2规章制度	31

6.3建设管理	31

6.4水土保持监测	32

6.5水土保持监理	33

6.6水土保持补偿费缴纳情况	36

6.7水土保持设施管理维护	36

7.结论	37

7.1 结论	37

7.2遗留问题安排	38

8.附件及附图	39

# 前言

屯兰选煤厂地处太原市古交市屯兰街道办木瓜会村附近，距古交市区约8km；为年设计入洗能力400万t的特大型炼焦煤选煤厂，2003年技术改造后，已形成年入洗原煤500万t的生产能力。该选煤厂于1990年10月建厂，1997年10月31日进入试生产阶段，2002年10月31日正式投产，入洗原煤全部来自屯兰矿井，煤种以焦煤为主。

2011年9月，西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂委托山西时代工程咨询有限责任公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2011年12月编制完成了《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（送审稿）》，2012年2月19日山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2012年9月完成了《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（报批稿）》；2012年9月24日，山西省水利厅以晋水保函【2012】915号文对《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

2018年9月，受西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂委托，山西省元方生态工程咨询有限公司、北京中水润物生态环境技术有限公司承担本工程水土保持监测、监理工作，于2018年10月编制完成水土保持监测总结报告、水土保持监理总结报告。

本次验收中，验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施实施质量。通过竣工验收资料显示：水土保持工程措施共划分为2个单位工程，6个分部工程，60个单元工程，全部为合格，具备正常运行条件。

# 1.项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂地处太原市古交市屯兰街道办木瓜会村附近，距古交市区约8km，地理坐标：东经112°20′21〞～112°21′05〞，北纬37°50′22〞～37°51′26〞。

### 1.1.2主要技术指标

屯兰选煤厂为年设计入洗能力400万t的特大型炼焦煤选煤厂，2003年技术改造后，已形成年入洗原煤500万t的生产能力。

### 1.1.3项目投资

本项目无新增投资。

### 1.1.4项目组成及布置

根据已批复的水保方案及实际建设情况，本项目组成包括工业场地、输电线路、矸石输送走廊。

（一）工业场地

工业场地紧邻古岔乡镇公路。地理坐标为：东经112°20′21″～112°21′5″，北纬37°50′22″～37°51′26″。占地18.36hm²。

（1）平面布置

工业场地布置有准备车间、原煤仓、缓冲仓、洗煤车间、变电所、产品仓、运销车间、压滤车间、煤泥沉淀池、机加工、油库、物资供应科、生产生活水仓、尾煤浓缩池、煤泥浓缩池、净化水池、泵房、电气车间、煤质车间、办公楼、综合楼等。

（2）竖向布置

工业场地采用台阶式的竖向布置方式，主要延场地东西划分两个台阶。即把场区内主要及重大的建、构筑物布置在场地西端；将辅助生产系统（如浓缩池、压滤车间、煤泥沉淀池及部分新政福利设施、机修、材料库）布置在台阶下。台阶高差在3.5m左右。台阶上下边缘采取了挡土墙、护坡加固支挡措施。

场地排水方式利用设计整平坡度排出地表雨水，并且设置了排水沟2840m，全部采用浆砌石砌筑。

（3）场内运输

场内采用道路运输方式。

场内道路的路面结构均为沥青面层4cm，垫层26cm厚碎石层。人行道为就地浇筑水泥混凝土8cm厚，灰土基层厚15cm。

（4）场地绿化

工业场地绿化按功能区分区绿化，采取因地制宜，重点突出的方针，结合实际情况，在场内道路两侧种植行道树，场地空地布置有大面积的花坛、草坪，厂房周围布置有绿篱，零星空地都种植有各式草灌。绿化面积4.59hm²。

（5）防洪排涝

依据1992年选煤厂建厂时《屯兰矿选煤厂初步设计说明书》，工业场地东端屯兰河的百年一遇的洪水位1000.19m。场内建筑物分别是最高洪水位加0.5～1.0m的安全高度。

（二）输电线路

屯兰选煤厂6KV电源引自屯兰矿井35KV变电所的两段6KV母线，由八条电缆引来，其中两条送至筛分破碎车间变电所，四条电缆供给主厂房1号变电所，两条供给主厂房2号变电所，以上几处均为双电源系统，破碎车间变电所与矿井35KV变电所相距约300m，主厂房1、2号变电所与矿井35KV变电所的距离分别为600m和400m。

输电线路均在场地内，工业场地占地已包含输电线路的占地。

（三）矸石输送走廊

选煤厂产生的矸石由封闭式矸石运输走廊输送至屯兰矿矸石山集中处理。皮带走廊在场外的长度为600m，占地0.9hm²。

矸石输送走廊已建成多年，走廊沿线陡坡处设有浆砌石护坡7000m²，排水沟50m，沿线植被已恢复植被。

### 1.1.5施工组织及工期

根据已批复的水土保持方案，该项目为补报项目，无建设内容，不涉及建设工期。

### 1.1.6土石方情况

根据已批复的水土保持方案，该项目为补报项目，无建设内容，不涉及建设工期。

### 1.1.7征占地情况

项目总占地面积为19.26hm²，全部为永久占地。占用的地类有工矿用地。工程占地详见表1-1。

| 表1-1 工程占地表 单位：hm² |
| --- |
| 项目分区 | 项目建设区（hm²） | 小计（hm²） |
|  | 占地性质 | 占地类型 |  |
|  | 永久占地 | 工矿用地 |  |
| 工业场地 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |
| 矸石输送廊道 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 合计 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

本井田位于吕梁山脉东翼，属中低山区，地貌类型为黄土丘陵沟壑区。

（2）水文、气象

选煤厂工业场地南有屯兰和流过，向东北注入汾河，属于黄河流域汾河水系。

项目区属半干旱大陆性季风气候，四季分明，春秋多风沙，夏季多雨，秋季干寒，日照充足，昼夜温差大。全年日照时数2808h，多年平均气温9.5℃，≥10℃积温2698.6℃，无霜期202d，冰冻期从11月开始至翌年3月解冻，最大冻土深度77cm，多年平均降水量460mm，多年平均蒸发量1025mm，7～9月降水量约占全年降水量的60%，多年平均风速2.4m／s，主导风向为西北风。

（3）土壤、植被

项目区土壤主要为淡褐性土，受强烈侵蚀，土体发育不良，粘化过程进行的不充分，粘化层不清晰，过渡层不明显，质地均匀以轻壤为主，表层有机质含量约0.6-1%，剖面中部有白色假菌丝体淀积物，全剖面呈强石灰反应，铁铝氧化物无明显移动迹象。

项目区植被类型属于暖温带阔叶林地带。植被类型为沙棘、虎榛子、黄蔷薇灌丛为主。

### 1.2.2水土流失及防治情况

项目区地处黄土丘陵沟壑区，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为1000t/km².a。项目区属于国家级水土流失重点治理区——河龙区间多沙粗沙治理区。水土流失防治标准执行建设生产类一级标准。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

1990年3月1日，中国统配煤矿总公司以（90）中煤总计字第88号文下发了《关于西山矿务局屯兰矿井选煤厂计划任务书的批复》。

## 2.2水土保持方案

2011年9月，西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂委托山西时代工程咨询有限责任公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2012年9月完成了《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（报批稿）》；2012年9月24日，山西省水利厅以晋水保函【2012】915号文对《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

本项目无重大变更。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂施工期发生的防治责任范围为19.36hm²，其中，项目建设区面积19.26hm²，直接影响区面积0.1hm²；扰动土地面积19.26hm²。施工期实际防治责任范围监测结果见表3-1。

| 表3-1 | 方案确定的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 工业场地 | 18.46 | 18.36 | 0.1 | 18.36 |
| 2 | 矸石输送廊道 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 合计 | 19.36 | 19.26 | 0.1 | 19.26 |

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂施工期实际发生的防治责任范围为19.26hm²，其中，项目建设区面积19.26hm²，直接影响区面积0hm²；扰动土地面积19.26hm²。施工期实际防治责任范围监测结果见表3-2。

| 表3-2 | 实际发生的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 工业场地 | 18.36 | 18.36 | 0 | 18.36 |
| 2 | 矸石输送廊道 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 合计 | 19.26 | 19.26 | 0 | 19.26 |

### 3.1.3水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析

由表3-3可知，西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂施工期实际发生防治责任范围较方案减少了0.10hm²；施工期实际扰动面积与方案一致。

表3-3   防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目 | 直接 | 小计 | 项目 | 直接 | 小计 | 项目 | 直接 |  |  |  |
|  |  |  | 建设区 | 影响区 |  | 建设区 | 影响区 |  | 建设区 | 影响区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地 | 18.46 | 18.36 | 0.1 | 18.36 | 18.36 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | 18.36 | 18.36 | 0 |
| 2 | 矸石输送走廊 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 合计 | 19.36 | 19.26 | 0.1 | 19.26 | 19.26 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | 19.26 | 19.26 | 0 |

（1）水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

工业场地绿化在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少了0.1hm²。

（2）扰动面积发生变化的原因如下：

工业场地、矸石输送廊道扰动面积与方案设计一致。

## 3.2弃渣场设置

根据已批复的水土保持方案，本项目不设置弃渣场，选煤厂洗选矸石全部通过输送走廊送至屯兰矿矸石山集中处理；该矸石山属屯兰矿所有，矸石场的治理以及水土保持防治由屯兰矿负责。

本次验收组通过现场检查，在实际建设过程中选煤厂洗选矸石全部通过输送走廊送至屯兰矿矸石山集中处理，不另行布设弃渣场。

## 3.3取土场设置

根据已批复的水土保持方案和实际建设过程中，均未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程建设根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施进行综合防治，把工业场地防治区、矸石输送廊道防治区作为水土流失防治重点区，将主体工程中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。具体实施的水土流失防治措施体系如图3-2。

图3-2  水土流失防治措施体系

本项目在编制水保方案报告书前，工业场地排水沟、挡土墙、护坡、绿化，矸石输送走廊护坡、排水沟都为现状已有措施，方案中措施与实际基本一致。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，各防治分区所建工程措施、植物措施实际完成情况与方案设计一致。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

（1）工业场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施在编制水土保持方案时就已建设完成，具体实施的措施包括：排水沟、挡土墙、护坡、绿化等。工业场地水土保持措施完成情况见表3-4。

| 表3-4 | 工业场地水土保持措施完成情况及主要工程量表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 |
|  |  |  | 工程量 | 规格/种类 | 工程量 | 规格/种类 |
| 工业场地 | 工程措施 | 排水沟 | m | 2840 | 0.4×0.5m的M5水泥砂浆片石筑砌矩形水沟 | 2840 | 0.4×0.5m的M5水泥砂浆片石筑砌矩形水沟 |
|  |  | 挡土墙 | m² | 280 | 浆砌石 | 280 | 浆砌石 |
|  |  | 护坡 | m² | 360 |  | 360 |  |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 4.69 |  | 4.69 |  |

（2）矸石输送廊道

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施在编制水土保持方案时就已建设完成，具体实施的措施包括：护坡、排水沟等。矸石输送廊道水土保持措施完成情况见表3-5。

| 表3-5 矸石输送走廊水土保持措施完成情况及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 |
|  |  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 矸石输送走廊 | 工程措施 | 护坡 | m² | 7000 |  | 7000 |  |
|  |  | 排水沟 | m | 50 | 0.4×0.4m的M5水泥砂浆片石筑砌矩形水沟 | 50 | 0.4×0.4m的M5水泥砂浆片石筑砌矩形水沟 |

### 3.5.2水土保持措施工程量调整情况

| 表3-6 | 水土保持措施对照表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 2840 | 2840 | 0 |
|  |  | 挡土墙 | m² | 280 | 280 | 0 |
|  |  | 护坡 | m² | 360 | 360 | 0 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 4.69 | 4.69 | 0 |
| 矸石输送走廊防治区 | 工程措施 | 护坡 | m² | 7000 | 7000 | 0 |
|  |  | 排水沟 | m | 50 | 50 | 0 |

本项目在编制水保方案报告书前，工业场地排水沟、挡土墙、护坡、绿化，矸石输送走廊护坡、排水沟都为现状已有措施，方案中工程量与实际基本一致。

## 3.6水土保持投资完成情况

水土保持完成总投资125.53万元，其中工程措施完成投资53.13万元，植物措施完成投资26.16万元，独立费用完成投资38.5万元，水土保持补偿费完成投资7.74万元。

水土保持投资完成情况见表3-7。水土保持措施投资对照见表3-8。

| 表3-7 | 水土保持投资总表 |
| --- | --- |
| 工程或费用名称 | 完成投资（万元） |
| 第一部分工程措施 | 53.13 |
| 一 | 工业场地防治区 | 51.32 |
| 二 | 矸石输送走廊防治区 | 1.81 |
| 第二部分植物措施 | 26.16 |
| 一 | 工业场地防治区 | 26.16 |
| 第三部分 独立费用 | 38.5 |
| 二 | 水土保持方案编制费 | 18 |
| 三 | 水土保持监理费 | 6 |
| 四 | 水土保持监测费 | 7 |
| 五 | 水土保持验收报告编制费 | 6.5 |
| 六 | 技术文件咨询服务费 | 1 |
| 第四部分 水土保持补偿费 | 7.74 |
| 水土保持总投资 | 125.53 |

| 表3-8 | 水土保持措施投资对照表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 方案估算投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 投资变化（万元） |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 51.32 | 51.32 | 0 |
|  |  | 挡土墙 |  |  |  |
|  |  | 护坡 |  |  |  |
|  | 植物措施 | 绿化 | 26.16 | 26.16 | 0 |
| 合计 | 77.48 | 77.48 | 0 |
| 矸石输送走廊防治区 | 工程措施 | 护坡 | 1.81 | 1.81 | 0 |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |
| 合计 | 1.81 | 1.81 | 0 |
| 独立费用 | 水土保持方案编制费 | 18 | 18 | 0 |
|  | 水土保持监理费 | 0 | 6 | 6 |
|  | 水土保持监测费 | 0 | 7 | 7 |
|  | 水土保持验收报告编制费 | 0 | 6.5 | 6.5 |
|  | 技术文件咨询服务费 | 1 | 1 | 0 |
|  | 竣工验收技术评估费 | 3 | 0 | -3 |
| 合计 | 22 | 38.5 | 16.5 |
| 水土保持补偿费 | 7.74 | 7.74 | 0 |
| 水土保持方案总投资 | 109.03 | 125.53 | 16.5 |

本次验收组通过现场检查并对竣工资料统计核实，水土保持方案估算措施总投资109.03万元，实际措施完成投资125.53万元，实际措施完成投资比方案估算投资增加了16.5万元，其原因主要有以下几点：

（1）工业场地、矸石输送走廊防治区

本项目在编制水保方案报告书前，工业场地排水沟、挡土墙、护坡、绿化，矸石输送走廊护坡、排水沟都为现状已有措施，方案中水土保持措施投资与实际基本一致。

（2）独立费

建设单位实际未产生竣工验收技术评估费，新增了水土保持监理、监测、验收报告编制费，投资增加了16.5万元。

（3）水土保持补偿费

建设单位根据已批复的水土保持方案设计的补偿费，缴纳水土保持补偿费7.74万元。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西时代工程咨询有限责任公司作为水保方案设计单位；山西圣源春园林科技有限公司作为项目施工单位；北京中水润物生态环境技术有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保监测单位；山西元森科技有限公司作为水保验收单位。

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复、工业场地等水土保持工程严格按《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《正佳煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：工业场地、矸石输送廊道。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排水沟每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程；挡土墙、护坡每200m²划分为一个单元工程，不足200m²的可单独作为一个单元工程；绿化每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程。

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂划分为单位工程2个，分部工程6个，单元工程60个，详细划分见表4-1。

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

水土保持监理单位依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地4个分部工程，24处单元工程，质量全部合格；矸石输送廊道2个分部工程，36处单元工程，质量全部合格。

| 表4-1 | 单元工程划分及质量评定表 |
| --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程名称 | 工程量 | 划分依据 | 单元工程 | 评定结果 | 合格率（%） | 备注 |
| 工业场地 | 工程措施 | 排水沟 | 2840m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 15 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 挡土墙 | 280m2 | 每200m²划分为一个单元工程，不足200m²的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 护坡 | 360m2 | 每200m²划分为一个单元工程，不足200m²的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |  |
|  | 植物措施 | 绿化 | 4.69hm2 | 每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程 | 5 | 合格 | 100 |  |
| 矸石输送走廊 | 工程措施 | 护坡 | 7000m2 | 每200m²划分为一个单元工程，不足200m²的可单独作为一个单元工程 | 35 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 排水沟 | 50m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |  |

## 4.3弃渣场稳定性评估

根据已批复的水土保持方案，本项目不设置弃渣场，选煤厂洗选矸石全部通过输送走廊送至屯兰矿矸石山集中处理；该矸石山属屯兰矿所有，矸石场的治理以及水土保持防治由屯兰矿负责。

本次验收组通过现场检查，在实际建设过程中选煤厂洗选矸石全部通过输送走廊送至屯兰矿矸石山集中处理，不另行布设弃渣场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计2个单位工程，6个分部工程60个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，但仍存在以下局部问题，建议建设单位在明年开春后尽快完善，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积，采空沉陷区建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区实际扰动土地面积19.26hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为12.56hm²，排水沟等工程措施占地面积为1.16hm²，植物绿化措施面积为4.87hm²，总计扰动土地整治面积18.59hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为96.52%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

| 表5-1 项目区扰动土地整治情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治防区 | 建设区面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 18.36 | 18.36 | 4.69 | 12.55 | 0.45 | 17.69 | 96.35 |
| 矸石输送走廊 | 0.9 | 0.9 | 0.18 | 0.01 | 0.71 | 0.9 | 100.00 |
| 合计 | 19.26 | 19.26 | 4.87 | 12.56 | 1.16 | 18.59 | 96.52 |

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。采空沉陷区和废弃场地建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为6.7hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为6.03hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为90.00%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

| 表5-2 项目区水土流失治理情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 18.36 | 12.55 | 5.81 | 4.69 | 0.45 | 5.14 | 88.47 |
| 矸石输送走廊 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.18 | 0.71 | 0.89 | 100.00 |
| 合计 | 19.26 | 12.56 | 6.7 | 4.87 | 1.16 | 6.03 | 90.00 |

（3）拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到98.00％。

（4）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土丘陵沟壑区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km²·a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1200t/ km²·a。由此推算，土壤流失控制比为0.83。各防治分区土壤流失控制比情况见表5-3。

| 表5-3 各防治分区土壤流失控制比情况表 |
| --- |
| 防治分区 | 水土流失面积(hm²) | 治理后侵蚀模数（t/km².a） | 平均侵蚀模数（t/km².a） | 容许流失强度（t/km².a） | 土壤流失控制比 |
| 工业场地 | 0.1 | 1200 | 1200 | 1000 | 0.83 |
| 合计 | 0.1 | 1200 |  |  |  |

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项目区可恢复植被面积为5.02hm²，已恢复植被面积为4.87hm²，由此计算林草植被恢复率为97.01%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-4。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为4.87hm²，项目建设区面积19.26hm²，由此计算林草覆盖率为25.29%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-4。

| 表 5-4 项目区林草植被恢复情况表 |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
|  |  |  | 已绿化面积 | 自然恢复面积 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 18.36 | 4.84 | 4.69 |  | 4.69 | 96.90 | 25.54 |
| 矸石输送走廊 | 0.9 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 | 100.00 | 20.00 |
| 合计 | 19.26 | 5.02 | 4.69 | 0.18 | 4.87 | 97.01 | 25.29 |

### 5.2.2水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设生产类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第188号），位于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设生产类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-5，防治目标达标对比见表5-6。

| 表 5-5 各防治分区水土流失防治情况 |
| --- |
| 防治分区 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| 工业场地 | 96.35 | 88.47 | 0.83 | 98 | 96.90 | 25.54 |
| 矸石输送走廊 | 100 | 100 |  |  | 100 | 20 |
| 总目标 | 96.52 | 90.00 | 0.83 | 98.00 | 97.01 | 25.29 |

| 表5-6 防治目标达标对比情况表 |
| --- |
| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| 扰动土地整治率 | 95 | 95 | 96.52 |
| 水土流失总治理度 | 90 | 90 | 90.00 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.7 | 0.83 |
| 拦渣率 | 98 | 98 | 98.00 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 97 | 97.01 |
| 林草覆盖率 | 25 | 25 | 25.29 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本选煤厂周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占14%，30-50岁者占70%，50岁以上者占16%；农民占79.4%，职工占4.5%，干部占16.1%；高中以上文化者占18.5%，初中文化者46.5%，小学以下文化者占35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-7。

表5-7        问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 选煤厂对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 选煤厂对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 选煤厂林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 选煤厂土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂在项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

屯兰选煤厂成立水土保持管理领导小组，组长由总工主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由生产技术部承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

## 6.2规章制度

建设期有生产技术部负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

## 6.3建设管理

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西时代工程咨询有限责任公司作为水保方案设计单位；山西圣源春园林科技有限公司作为项目施工单位；北京中水润物生态环境技术有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保监测单位；山西元森科技有限公司作为水保验收单位。目前，各单位都已严格按合同要求完成，合同执行和管理较好完成。

## 6.4水土保持监测

### 6.4.1水土保持监测概况

2018年9月，受西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。接受任务后，监测单位成立了水土保持监测项目组，制定监测实施细则，确定监测范围、内容、方法、监测时段，并根据监测的内容有针对性的布置了监测点位。2018年10月，监测单位编制完成了《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监测报告》。

### 6.4.2水土保持监测点位布设情况

监测点布设主要针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查进行布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点8处，具体如下：

表6-1        地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 排水沟 | 道路末端 | 土壤侵蚀 | 调查 | 2 |
|  | 挡土墙 | 台阶处 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 护坡 | 边坡坡底 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 绿化处 | 道路周围 | 植物生长情况 | 调查 | 2 |
| 矸石输送走廊 | 排水沟 | 排水沟末端 | 土壤侵蚀 | 调查 | 1 |
|  | 护坡 | 边坡坡底 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 6.4.3水土保持监测方法

监测单位根据《水土保持监测技术规程》（SL227—2002），结合项目区土壤侵蚀特点及主体工程建设的内容，采用调查监测、临时监测、巡查监测、地面观测的方法对水土流失及其影响因子进行监测，包括扰动土地面积、水土流失（类型、形式、流失量）、水土保持措施（排水工程、土地整治、植被建设工程等数量、质量）以及水土流失危害等。

### 6.4.4水土保持监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设生产类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目于2002年10月投产。监测任务于2018年9月委托，各区域均已采取工程、植物措施，故以2018年9月初做为施工期的监测时段， 2018年10月初作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表6-2。

表6-2            水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2018.9.5 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2018.9.5-2018.9.10 | 对工业场地、矸石输送走廊进行全面巡查，调查各工程的进行情况，水土流失危害。 |
| 2018.9.12-2018.9.17 | 对工业场地、矸石输送走廊进行全面巡查，调查各工程的进行情况，对水土流失状况监测调查。 |
| 2018.9.20-2018.9.25 | 对工业场地、矸石输送走廊进行巡查，对工程、植物措施实施情况进行调查监测。 |

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1水土保持监理概况

2018年9月，受西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂委托，同月，北京中水润物生态环境技术有限公司进场开展工作，从项目建设实际出发，对照本项目水土保持方案报告书及批复文件，针对项目施工建设区内存在的问题，提出了对本项目建设中实施不完善的植被恢复、土地整治等水土保持工程的实施建议，并督促建设单位、施工单位按要求完成。在监理过程中，监理工程师对项目建设参建各方的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理与控制措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准及规范、设计的要求，制止建设行为的随意性和盲目性，促使项目工程建设按投资计划、进度和质量标准进行实施，促进工程项目建设目标的最优实现，确保了工程建设行为的合法性、合理性、科学性、安全性与时效性。2018年10月，监理单位编制完成了《西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持监理总结报告》。

### 6.5.2质量控制

水土保持工程质量检验等级评定，依次按单元工程、分部工程和单位工程为对象进行。根据《水土保持工程质量评定规程》SL336—2006规定，质量等级分为：“合格”与“优良”两个等级。单元工程经检验评定工程质量达不到 “合格”标准时，及时处理。

（1）单元工程划分

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，监理单位将西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂划分为单位工程2个，分部工程6个，单元工60个。

（2）质量评定结果

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地4个分部工程，24处单元工程，质量全部合格；矸石输送廊道2个分部工程，36处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

### 6.5.3进度控制

在施工进度控制中，监理部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，监理部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

通过现场调查，各区域土建施工结束后，及时布设了各类水土保持防护措施，截止目前，均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

### 6.5.4投资控制

在监理工作中，监理工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

（1）水保设施完成情况

西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂根据项目具体情况，结合实际的条件，在水土保持防治措施的建设上，与水土保持方案中存在一定差异，有部分工程根据本项目的具体情况实施的。

（2）投资完成情况

水土保持完成总投资125.53万元，其中工程措施完成投资53.13万元，植物措施完成投资26.16万元，独立费用完成投资38.5万元，水土保持补偿费完成投资7.74万元。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案报告，应缴纳水土保持补偿费7.74万元。目前，建设单位已全部缴纳。

## 6.7水土保持设施管理维护

为了确保水土保持工作的正常开展，屯兰选煤厂已建立水土保持工程实施、管理养护责任制，制定了水土保持相关的规章制度。由选煤厂总工、生产技术部主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由生产技术部李晋华承担运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

# 7.结论

## 7.1 结论

2018年10月8日，山西元森科技有限公司对西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持设施进行了现场检查。项目建设单位、施工单位及水土保持监理、监测、方案编制单位代表一同参加了检查。

验收组成员代表实地查看了项目建设现场，听取了建设单位、监理单位和监测单位关于水土保持设施建设、监理和监测情况汇报，经形成检查意见如下：

（1）西山煤电（集团）有限公司屯兰选煤厂水土保持方案由山西时代工程咨询有限责任公司编制完成，山西省水利厅以晋水保函【2012】915号文批复。按照《中华人民共和国水土保持法》、水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的要求，建设单位完成了项目建设期水土保持设施建设，委托北京中水润物生态环境技术有限公司开展了水土保持监理工作；委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作。

（2）根据水土保持监理总结报告，该项目在建设过程中实施了排水、拦挡、护坡绿、化等水土保持措施，主要完成的水土保持工程量包括：

工业场地防治区：排水沟2840m，挡土墙280m²，护坡360m²，绿化4.69hm²。

矸石输送廊道防治区：护坡7000m²，排水沟50m。

（3）监理单位认定该项目所建以上水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

（4）水土保持监测结果：本项目建设期水土流失防治责任范围19.26hm²；扰动土地整治率96.52%，水土流失总治理90.00%，土壤流失控制比0.83，拦渣率98%，林草植被恢复率97.01%，林草植被覆盖率25.29%，达到了《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）确定的水土保持防治目标。

（5）验收组认为：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，完成了水土流失和治理任务，水土保持工程质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水保要求，满足水土保持设施验收条件，能满足项目正常运行，同意该工程水土保持设施通过验收。

## 7.2遗留问题安排

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，但仍存在以下局部问题，建议进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

# 8.附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）立项文件；

（3）水土保持方案的批复；

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）水土保持单位工程验收照片；

（6）补偿费缴纳证明。

8.2附图

（1）项目地理位置图

（2）主体工程总平面图；

（3）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（4）项目建设前、后遥感影像图。