目录

前言	3

1.项目及项目区概况	5

1.1项目概况	5

1.2项目区概况	8

2.水土保持方案和设计情况	13

2.1主体工程设计	13

2.2水土保持方案	13

3.水土保持方案实施情况	15

3.1水土流失防治责任范围	15

3.2弃渣场设置	18

3.3取土场设置	18

3.4水土保持措施总体布局	18

3.5水土保持设施完成情况	19

3.6水土保持投资完成情况	22

4.水土保持工程质量	26

4.1质量管理体系	26

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	27

4.3弃渣场稳定性评估	28

4.4总体质量评价	28

5.项目初期运行及水土保持效果	30

5.1初期运行情况	30

5.2水土保持效果	30

5.3公众满意度调查	35

6.水土保持管理	37

6.1组织领导	37

6.2规章制度	37

6.3建设管理	37

6.4水土保持监测	38

6.5水土保持监理	40

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	42

6.7水土保持补偿费缴纳情况	42

6.8水土保持设施管理维护	42

7.结论	43

7.1 结论	43

7.2遗留问题安排	44

8.附件及附图	45

# 前言

本项目为低浓度瓦斯综合利用及节能环保项目，利用西坡煤矿抽排瓦斯作为燃料进行发电，减少环境污染，降低大气温室效应，提高能源利用率。

根据西坡煤矿现有的瓦斯抽放数据和煤矿预计瓦斯数据情况，在西坡煤矿瓦斯抽放站西北侧50m以外处的一块空地上建设低浓度瓦斯发电站，电站内配套燃气发电系统、进气系统、冷却系统、余热系统及其他辅助生产系统。

本项目为西坡煤矿配套建设项目；本项目瓦斯来源于西坡煤矿瓦斯抽放站；进场道路利用西坡煤矿风井道路；本项目生产用水和生活用水来自西坡煤矿风井场地深井泵取水房；本项目两回路电源分别取自西坡煤矿工业场地35/10kV变电所高压Ⅰ段、Ⅱ段。

本项目建设地点位于山西柳林县西王家沟乡南洼村西北1.2km，距柳林县城约28.0km，本行政区划属柳林县西王家沟乡管辖，项目建设场地东南侧为煤矿风井的瓦斯抽放站，其余三侧为空地。厂址中心坐标北纬37°35′47″、东经110°50′11″。

本项目离西坡煤矿工业场地约3.3km，西王家沟乡～盂门镇三级公路离本项目场地0.9km，建设的沿黄扶贫公路离本项目场地5.1km，由此公路到达柳林县城后经307国道向东北可达汾阳市及太原市，向西可达陕西省，交通比较方便。

项目总投资8625.1万元，其中建筑工程1564.7万元，设备购置5147.74万元，安装工程1139.94万元，工程建设其他费用362万元。

本工程于2013年4月开工建设，2016年9月完工，建设总工期为42个月。

2017年10月，山西东辉集团西坡煤业有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2017年12月编制完成了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书（送审稿）》，2018年1月12号在山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2018年1月完成了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》；2018年2月6日，山西省水利厅以晋水保函【2018】83号文对《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

2017年11月，受山西东辉集团西坡煤业有限公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司、北京中水润物生态环境技术有限公司分别承担本工程水土保持监测、监理工作，于2018年9月编制完成水土保持监测总结报告、水土保持监理总结报告。

本次验收中，验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施实施质量。通过竣工验收资料显示：水土保持工程措施共划分为3个单位工程，7个分部工程，14个单元工程，全部为合格，具备正常运行条件。

# 1.项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

本项目建设地点位于山西柳林县西王家沟乡南洼村西北1.2km，距柳林县城约28.0km，本行政区划属柳林县西王家沟乡管辖，项目建设场地东南侧为煤矿风井的瓦斯抽放站，其余三侧为空地。厂址中心坐标北纬37°35′47″、东经110°50′11″。

本项目离西坡煤矿工业场地约3.3km，西王家沟乡～盂门镇三级公路离本项目场地0.9km，建设的沿黄扶贫公路离本项目场地5.1km，由此公路到达柳林县城后经307国道向东北可达汾阳市及太原市，向西可达陕西省，交通比较方便。

### 1.1.2主要技术指标

建设规模20×600kW。工程主要内容包括20台600kW瓦斯发电机组及其配套余热利用、输气、电气、安全、通用工程等。

### 1.1.3项目投资

项目总投资8625.1万元，其中建筑工程1564.7万元，设备购置5147.74万元，安装工程1139.94万元，工程建设其他费用362万元。

### 1.1.4项目组成及布置

根据已批复的水保方案，本项目组成包括工业场地、输水管线和输电线路等。

（一）工业场地

工业场地占地面积1.70hm²，占地类型为工业用地，占地性质为永久占地。工业场地位于西坡煤矿瓦斯抽放站西北方向约50m处一空地上。

（1）总平面布置

1）本工程主要建筑物有：发电机房、低压配电室、10kV高压配电室、35kV并网配电室，高低压控制室、余热泵房、雾化水池安装区、冷却水池等。

场内道路路面宽4.0m，路面结构型式为：C30水泥混凝土面层厚20cm，级配碎石基层厚20cm，石灰土底基层25cm，道路最小内缘半径主要行车道9m。

根据场地平面布置结合竖向设计，充分利用场区空地，工业场地绿化以建筑物周围和道路两侧为重点，以种草坪、花坛等植物为主，为职工提供良好的生活工作条件，主体设计绿化草地采用三叶草草坪，绿化树种采用马尾松，树木间距为5m。

（2）竖向设计及场内排水

1）竖向布置

工业场地所处地势为这一地块内高处，场地自然地形南高北低，最高处830.0m，最低处810.0m，工业场地四周均设有加筋土挡墙，长420m，高3-10m。工业场地内相对平整，平坡式布置，没有设置挡墙，场地比较开阔，场地除建筑物占地外，地面均硬化或绿化。

2）场内排水

本项目工业场地位于高处，仅有工业场地内汇水，场地雨水排水采用在场内道路边设置钢筋混凝土地下排水沟排水，雨水经排水沟收集后进入集水井，通过围墙外侧顺接工程排出场外。

（3）工业场地占地面积

根据《总平面总布置图》的工业场地永久占地面积为1.70hm²。

（二）输水管线

本项目生产用水和生活用水来自西坡煤矿风井场地深井泵取水房，输水管线长约370m，输水管线紧靠瓦斯抽放站输气管线，直接铺设于地面。

输水管线占地面积约0.15hm²，其中永久占地0.02hm²，临时占地0.13hm²，占地类型为其他草地，输水管线于2013年建成。

（三）输电线路

本项目两回路电源分别取自西坡煤矿工业场地35/10kV变电所高压Ⅰ段、Ⅱ段，距离3.5km，电站厂工业场地内低压配电室内对应设置两台10/0.4kV降压变压器。

输电线路长度为7.0km，输电线路占地面积为1.40hm²，沿线占地类型为其他草地。其中永久占地为0.10hm²，为电杆占地；临时占地为1.30hm²，为临时施工区及临时施工道路。输电线路于2013年建成，临时施工区扰动的地面面积约1.30hm²。

### 1.1.5施工组织及工期

本项目土建施工标段划分为工业场地、输水管线、输电线路三个标段。

根据已批复的水土保持方案，项目计划工期为： 2013年4月开工，2016年9月完工，建设总工期为42个月；但在实际建设过程中，工程于2013年4月开工，于2018年8月完工，建设总工期为65个月。

### 1.1.6土石方情况

项目建设期产生的土石方量共计4.30万m³，其中挖方2.15万m³，填方2.15万m³，无弃方。

### 1.1.7征占地情况

项目建设区占地面积为3.25hm²，其中永久占地1.82hm²，临时占地1.43hm²。占地类型为：工业用地、其他草地。

| 表1-1 | 工程占地表 单位：hm² |
| --- | --- |
| 项目名称 | 占地面积 | 永久占地 | 临时占地 | 占地类型 |
| 工业场地 | 1.70 | 1.70 |  | 工业用地 |
| 输水管线 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 其他草地 |
| 输电线路 | 1.40 | 0.10 | 1.30 | 其他草地 |
| 合 计 | 3.25 | 1.82 | 1.43 |  |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

柳林县地处黄河中游东岸，吕梁山中段西侧，黄土丘陵沟壑区，整个地势东高西低，三川河横贯全境，由于流水切割，黄土丘陵地形破碎，沟谷走向多由东向西，南北羽毛状排列。境内较大的垣面有东部龙门干垣乡得东垣，西干垣以及西部石西乡的呼家垣、刘家垣等，其余大部分为梁茆沟地形。

工业场地位于西坡煤矿瓦斯抽放站西北方向约50m处高山上，场地自然地形南高北低，最高处830.0m，最低处810.0m。项目区整体地貌类型属于黄土丘陵沟壑区。

（2）水文、气象

柳林全县有2.5km以上的支沟3169条，其中，有小泉水的1215条。0.5km以上的支毛沟6000余条，其中有小泉水的支毛沟1794条。境内主要河流有黄河、三川河、屈产河、湫水河和留誉河以及直入黄河的主要支沟。主要河流情况如下：

黄河沿西部边界由北至南咆哮而过，途经孟门镇、薛村镇、石西乡、高家沟乡、三交镇五个乡镇，境内流长56.7km。据吴堡水文站观测资料，年平均径流量397.3亿m³，最大洪水调查流量达26800m³/s(1940年)，实际观测为24000m³/s（1976年），枯水期最小流量39.5m³/s(1987年)。

三川河全长174.9km，流域面积4161km²，发源于方山县的北川河（主源），由离石区东川，中阳县南川汇集于柳林县的李家湾乡，流经柳林镇、穆村镇、薛村镇、石西乡4个乡镇65个村，从石西乡两河口注入黄河，是横贯柳林县中部的主要河流（三川河下游又称“清水河”）。三川河在柳林县境内全长70.4km，平均比降3.82‰，流域面积571km²，占全县总面积的44.4％，其中康家沟、罗候沟、杨家峪沟、东凹沟、洪水沟、庄上沟、蔡家沟均有清水或洪水排入三川河。三川河一般为常流水，上游冬季冻结，下游至柳林县寨东村以下因柳林泉汇入不冻结，并有大量蒸发，故有四十里“抖气河”之称。

屈产河发源于石楼县，流域内包括柳林县三交、留誉2个乡镇，33个村，长12.8km，流域面积109.63km²，平均比降12.2‰。据屈产河裴沟水文站资料，年清水流量0.576m³/s，多年平均径流量364.7万m³，年输沙量120.7万t。

湫水河发源于兴县，流域内仅包括柳林县的王家沟乡，境内全长8km，流域面积21.43km²。

留誉河是黄河的一级支流，发源于中阳县柏林，在柳林县留誉镇后杜家庄进入柳林县境内，于三交镇下堡村汇入黄河。全长58.3km，流域面积为346km²（其中柳林县境内133km²），平均宽度5.94km，多年平均径流量689万m³。

另外，在县域东部寨东村附近的三川河河畔，有著名的柳林泉群。该泉1956～2000年系列平均流出量为10712万m³，1980～2000年系列平均流出量为8819万m³。

距离本项目最近的地表水系为厂址西侧黄河。

项目区表现为显著的大陆性气候。春季多风，干燥；夏季多雨，炎热；秋季少晴，早凉；冬季在强盛的西北风干冷气团控制下，雨雪稀少，气候寒冷，易于产生春旱。年平均气温在5℃以下，一月份最冷，北部山区平均气温-11℃以下，南部为-7℃，7月份最热，平均气温为18~23℃，雨热同季，光热资源较为丰富，有利于农业的发展。降雨的年季变化较大，年内分配不均，全年73%的降雨量集中在6~9月份，7、8两月为降水高峰期，并且多以暴雨形式出现。降水量总体分布趋势由山区向河谷递减，南北两端和东西两侧山区高，中部盆地低。根据柳林气象站1971～2000年30年气象资料分析，多年平均降水量为466.8mm，历年降水最大值632mm，历年降水最小值37.44mm，多年平均气温10.7℃，平均日照时间2449.5小时，多年平均蒸发量1993mm(20cm蒸发皿)，最大冻土深100cm，多年平均风速1.8m/s，霜冻期为九月下旬至次年四月下旬，平均无霜期为199天，无霜期最长年份227天（1975年），最短为171天（1976年）。

（3）土壤、植被

场区内以灰褐性土为主，结构块状，有机质含量较低，一般在1%以下，多为0.5~0.7%。土体干燥，土壤肥力差，土地生产力低。

县境地处西北黄土高原，现有的植被因地形差异而有所不同，植被类型属暖温带阔叶林。

海拔1250m以上的山地植被：植被区域主要分布在县境东北部的李家湾、成家庄、刘家山等乡镇。自然植被有松柏林、次生杨树、酸柳、黄刺玫、黄背等。植被面积有3400余亩。近年来在坡度较缓的山坡上人工营林植树，在农耕地上主要种植谷子、马铃薯、莜麦、豆类等作物。

黄土丘陵沟壑区植被：本区多为农耕涵地，适宜种植多种农作物。自然植被仅残存于少数沟坡脚下和荒山荒坡上。草本植物有艾、蒿、狗尾草、苦菜、羊草、地榆、苔草、甘草、黄背和铁杆蒿等。在沟坡下湿处有苦马兰、野生大豆、白苇、马兰、野艾等。在悬崖和陡壁上则有单枝麻黄、酸枣、锦鸡儿、枸杞、臭椿及文冠果等数稀疏的乔灌木植被类型。

川谷地区植被：残存的自然植被仅散见于河畔、渠侧、路旁和地堰。草旬植被主要有青蒿、披碱草、碱蓬、芦苇、灰菜、苦菜、铁线莲、马齿笕、田旋花、苍耳、野生大豆等。另有人工栽种的杨柳、榆、槐等乔木树种分布于村旁、路边、田畔等处。

项目区植被覆盖度约30%。

### 1.2.2水土流失及防治情况

项目区地处黄土丘陵沟壑区，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为1000t/km².a。项目区位于国家级水土流失重点治理区—黄河多沙粗沙区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2012年4月27日，山西省经济和信息化委员会以晋经信投资函【2012】117号文下发了《关于同意变更山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站建设规模的复函》。

2012年3月，胜利油田胜利动力机械集团有限公司编制了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯电厂项目可行性研究报告》。

2012年8月，胜利油田胜利动力机械集团有限公司编制了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯电厂项目土建施工图》。

## 2.2水土保持方案

2017年10月，山西东辉集团西坡煤业有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2017年12月编制完成了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书（送审稿）》，2018年1月12号在山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2018年1月完成了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》；2018年2月6日，山西省水利厅以晋水保函【2018】83号文对《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

无。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目施工期发生的防治责任范围为3.73hm²，项目建设区3.25hm²，直接影响区为0.48hm²。方案确定的水土流失防治责任范围见表3-1。

| 表3-1 | 方案确定的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 工业场地 | 2.10 | 1.70 | 0.40 | 1.70 |
| 2 | 输水管线 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| 3 | 输电线路 | 1.48 | 1.40 | 0.08 | 1.40 |
| 合计 | 3.73 | 3.25 | 0.48 | 3.2 |

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目施工期实际发生的防治责任范围为3.25hm²，其中，项目建设区面积3.25hm²，直接影响区面积0hm²；扰动土地面积3.25hm²。施工期实际防治责任范围监测结果见表3-2。

| 表3-2 | 实际发生的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 工业场地 | 1.70 | 1.70 | 0 | 1.70 |
| 2 | 输水管线 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| 3 | 输电线路 | 1.40 | 1.40 | 0 | 1.40 |
| 合计 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3.25 |

### 3.1.3水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析

由表3-3可知，山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目施工期实际发生防治责任范围较方案减少了0.48hm²；施工期实际扰动面积较方案不变。

表3-3   防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减 情况 |
|  |  | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地 | 2.10 | 1.70 | 0.40 | 1.70 | 1.70 | 0 | -0.40 | 0 | -0.40 | 1.70 | 1.70 | 0 |
| 2 | 输电线路 | 1.48 | 1.40 | 0.08 | 1.40 | 1.40 | 0 | -0.08 | 0 | -0.08 | 1.40 | 1.40 | 0 |
| 3 | 输水管线 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 合计 | 3.73 | 3.25 | 0.48 | 3.25 | 3.25 | 0 | -0.48 | 0 | -0.48 | 3.25 | 3.25 | 0 |

（1）水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

直接影响区减少0.48hm²，是因为建设单位在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少。

（2）工业场地、输水管线、输电线路建设期内扰动土地面积与方案设计基本一致。

## 3.2弃渣场设置

本项目实际建设过程中没设置弃渣场。

## 3.3取土场设置

实际建设过程中未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程建设根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施和临时措施进行综合防治，把工业场地防治区、输水管线防治区、输电线路防治区作为水土流失防治重点区，将主体工程和专项设计中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，并采取临时防护措施，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。具体实施的水土流失防治措施体系如图3-2。

图3-2   水土流失防治措施体系

在实际建设过程中，工业场地、输水管线、输电线路按照已批复的水土保持方案措施进行布设。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，本项目各防治分区所建工程措施、植物措施、临时措施已按水土保持方案设计的完成。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

（1）工业场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2013年4月-2018年8月，具体实施的措施包括：排水沟、场区绿化、全面整地、消力池、编织布苫盖等。工业场地水土保持措施完成情况见表3-4。

| 表3-4 工业场地水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 实际完成工程量 |  |
|  |  | 工程量 | 规格 | 位置 | 实施时间 |
| 工业场地 | 排水沟 | 932m | 矩形断面， 0.4m（底宽）×0.6m（深） | 沿场地道路边缘及边坡底 | 2013.4-2018.8 |
|  | 场区绿化 | 0.41hm² |  | 办公楼、主要道路及空闲场地 |  |
|  | 消力池 | 1座 |  | 围墙外侧出水口 | 2018.6-2018.7 |
|  | 全面整地 | 0.35hm² |  | 绿化区域 | 2015.4-2018.8 |
|  | 彩条布苫盖 | 2200m² |  | 堆土堆料顶部 | 2013.4-2018.8 |

（2）输电线路

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2013年4月-2013年10月，措施主要包括恢复植被。输电线路水土保持措施完成情况见表3-6。

| 表3-6 输电线路水土保持措施完成情况表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 完成工程量 | 位置 | 实施时间 |
|  |  | 工程量 | 种类 |  |  |
| 输电线路 | 恢复植被 | 1.28hm² | 草籽 | 施工扰动地面 | 2013.4-2013.10 |

（3）输水管线

本项目输水管线在编制水保方案时，已建成投入使用，且植被已自然恢复，水保方案均新增水保措施。根据现场调查，输水管线区域植被生长良好，能水土保持要求。

### 3.5.2水土保持措施工程量调整情况

| 表3-8 | 水土保持措施对照表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 900 | 932 | 32 |
|  |  | 全面整地 | hm² | 0.35 | 0.35 | 0 |
|  |  | 消力池 | 座 | 1 | 1 | 0 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | hm² | 0.43 | 0.41 | -0.02 |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖 | m² | 2000 | 2200 | 200 |
| 输电线路防治区 | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
| 输水管线防治区 | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 0.13 | 0.12 | -0.01 |

由表3-8可以看出，各防治分区水土保持设施工程量存在一定差异，其原因主要有以下几点：

（1）工业场地

本项目工业场地排水沟、全面整地、临时拦挡苫盖等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

场区绿化有所减少，是因为目前场地西北角有一小部分作为尾工，建设单位计划明年继续施工，完工后方可绿化。

（2）输电线路

输电线路在建设过程中水土保持措施完成情况与主体设计基本一致。

（3）输水管线

输水管线在建设过程中水土保持措施完成情况与主体设计基本一致。

3.6水土保持投资完成情况

水土保持完成总投资120.69万元，其中工程措施完成73.33万元，植物措施完成16.81万元，临时措施完成1.25万元，独立费用完成28万元，水土保持补偿费完成1.30万元。水土保持投资完成情况见表3-8。水土保持措施投资对照见表3-9。

表3-8                 水土保持投资完成情况

| 工程或费用名称 | 完成投资（万元） |
| --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 73.33 |
| 一 | 工业场地防治区 | 73.33 |
| 第二部分 植物措施 | 16.81 |
| 一 | 工业场地防治区 | 14.50 |
| 二 | 输电线路防治区 | 2.1 |
| 三 | 输水管线防治区 | 0.21 |
| 第三部分 临时措施 | 1.25 |
| 一 | 工业场地防治区 | 1.25 |
| 第四部分 独立费用 | 28 |
| 一 | 水土保持监理费 | 18 |
| 二 | 水土保持监测费 | 10 |
| 第五部分 水土保持补偿费 | 1.30 |
| 水土保持总投资 | 120.69 |

表3-9                  水土保持措施投资对照表

| 措施类型 | 工程名称 | 方案估算投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 84.89 | 89.08 | 4.19 |
| 工程措施 | 排水沟 | 68.5 | 73 | 4.5 |
|  | 全面整地 | 0.1 | 0.11 | 0.01 |
|  | 消力池 | 0.18 | 0.22 | 0.04 |
| 植物措施 | 场区绿化 | 15 | 14.5 | -0.5 |
| 临时措施 | 彩条布苫盖 | 1.11 | 1.25 | 0.14 |
| 输电线路防治区 | 2 | 2.1 | 0.1 |
| 植物措施 | 植被恢复 | 2 | 2.1 | 0.1 |
| 输水管线防治区 | 0.2 | 0.21 | 0.01 |
| 植物措施 | 植被恢复 | 0.2 | 0.21 | 0.01 |
| 独立费用 | 31.09 | 28 | -3.09 |
| 建设管理费 | 1.73 | 0 | -1.73 |
| 科研勘测设计费 | 4.86 | 0 | -4.86 |
| 水土保持监理费 | 16.5 | 18 | 1.5 |
| 水土保持监测费 | 8 | 10 | 2 |
| 水土保持补偿费 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 合计 | 119.48 | 120.69 | 1.21 |

本次验收组通过现场检查并对竣工资料统计核实，水土保持方案估算措施总投资119.48万元，实际措施完成投资120.69万元，实际措施完成投资比方案估算投资增加了1.21万元，其原因主要有以下几点：

（1）工业场地

工业场地排水沟增加了32m，投资增加了4.5万元，全面整地、消力池、绿化、临时拦挡苫盖等在建设过程中水土保持投资完成情况与水土保持方案设计的水土保持投资基本一致。

（2）输电线路、输水管线

输电线路、输水管线在实际施工过程中投资完成情况与水土保持方案设计的水土保持投资基本一致。

（3）独立费用

独立费减少了3.09万元。其中建设管理费、科研勘测设计费减少了6.59万元，水土保持监测、监理费增加了3.5万元。

（4）水土保持补偿费

建设单位根据已批复的水土保持方案设计的补偿费，缴纳水土保持补偿费1.30万元。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

山西东辉集团西坡煤业有限公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保方案设计单位；山西省宏图建设集团有限公司作为项目施工单位；北京中水润物生态环境技术有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。

山西东辉集团西坡煤业有限公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复、排矸场等水土保持工程严格按《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《正佳煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：工业场地、输水管线、输电线路。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排（截）水沟每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程；绿化每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程；土地整治每1hm²作划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独划分为一个单元工程；临时拦挡每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程；临时苫盖每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程。

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目划分为单位工程3个，分部工程7个，单元工程14个，详细划分见表4-1。

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地5个分部工程，11处单元工程，质量全部合格；输电线路1个分部工程，2处单元工程，质量全部合格；输水管线1个分部工程，1处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

| 表4-1 | 单元工程划分及质量评定表 |
| --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程名称 | 单元 工程 | 评定 结果 | 合格 率（%） | 备注 |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 5 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 全面整地 | 1 | 合格 | 100 |  |
|  |  | 消力池 | 1 | 合格 | 100 |  |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | 1 | 合格 | 100 |  |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖 | 3 | 合格 | 100 |  |
| 输电线路防治区 | 植物措施 | 恢复植被 | 2 | 合格 | 100 |  |
| 输水管线防治区 | 植物措施 | 恢复植被 | 1 | 合格 | 100 |  |

## 4.3弃渣场稳定性评估

本项目没有建设弃渣场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计3个单位工程，7个分部工程，14个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，但仍存在以下局部问题，建议建设单位在明年开春后尽快完善，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积，采空沉陷区建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区实际扰动土地面积3.25hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为1.30hm²，排水沟等工程措施占地面积为0.09hm²，植物绿化措施面积为1.81hm²，总计扰动土地整治面积3.20hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为98.46%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

表5-1      项目区扰动土地整治情况表           单位： hm²

| 水土保持防治防区 | 占地面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 1.70 | 1.70 | 0.41 | 1.18 | 0.09 | 1.68 | 98.82 |
| 输水管线 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.02 |  | 0.14 | 9.33 |
| 输电线路 | 1.40 | 1.40 | 1.28 | 0.10 |  | 1.38 | 98.57 |
| 合计 | 3.25 | 3.25 | 1.81 | 1.30 | 0.09 | 3.2 | 98.46 |

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。采空沉陷区和废弃场地建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为1.95hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为1.90hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为97.44%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

表5-2            项目区水土流失治理情况表        单位： hm²

| 水土保持防治分区 | 扰动面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 扰动土地治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 1.70 | 1.18 | 0.52 | 0.41 | 0.09 | 0.50 | 96.15 |
| 输水管线 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.12 |  | 0.12 | 92.31 |
| 输电线路 | 1.40 | 0.10 | 1.30 | 1.28 |  | 1.28 | 98.46 |
| 合计 | 3.25 | 1.30 | 1.95 | 1.81 | 0.09 | 1.90 | 97.44 |

（3）拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到99.00％。

（4）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土丘陵沟壑区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km²·a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1100t/ km²·a。由此推算，土壤流失控制比为0.90。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项目区可恢复植被面积为1.84hm²，已恢复植被面积为1.81hm²，由此计算林草植被恢复率为98.37%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-3。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为1.81 hm²。项目建设区面积3.25hm²，由此计算林草覆盖率为55.69%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-3。

表 5-3              项目区林草植被恢复情况表

| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已绿化面积 | 没扰动植被面积 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 1.7 | 0.42 | 0.41 | 0 | 0.41 | 97.62 | 24.12 |
| 输水管线 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0.12 | 92.31 | 80.00 |
| 输电线路 | 1.4 | 1.29 | 1.28 | 0 | 1.28 | 99.22 | 91.43 |
| 合计 | 3.25 | 1.84 | 1.81 | 0 | 1.81 | 98.37 | 55.69 |

### 5.2.2水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第188号），位于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-5，防治目标达标对比见表5-6。

表5-5           各防治分区水土流失防治情况

| 防治分区 | 扰动土地 整治率 （%） | 水土流失总治理度 （%） | 土壤流失 控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草覆盖 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 98.82 | 96.15 | 0.90 | 99 | 97.62 | 24.12 |
| 输水管线 | 9.33 | 92.31 |  |  | 92.31 | 80.00 |
| 输电线路 | 98.57 | 98.46 |  |  | 99.22 | 91.43 |
| 总目标 | 98.46 | 97.44 | 0.90 | 99 | 98.37 | 55.69 |

表5-6            防治目标达标对比情况表

| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95 | 96 | 98.46 |
| 水土流失总治理度 | 95 | 96 | 97.44 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.9 | 0.90 |
| 拦渣率 | 95 | 96 | 99 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 98 | 98.37 |
| 林草覆盖率 | 25 | 26 | 55.69 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本煤矿周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占14%，30-50岁者占70%，50岁以上者占16%；农民占79.4%，职工占4.5%，干部占16.1%；高中以上文化者占18.5%，初中文化者46.5%，小学以下文化者占35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-7。

表5-7           问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 项目对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 项目林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 项目土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，山西东辉集团西坡煤业有限公司在项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

山西东辉集团西坡煤业有限公司成立水土保持管理领导小组，组长由总经理董富贵主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长郭龙日承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

## 6.2规章制度

建设期有生产技术部负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《正佳煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

## 6.3建设管理

山西东辉集团西坡煤业有限公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保方案设计单位；山西省宏图建设集团有限公司作为项目施工单位；北京中水润物生态环境技术有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。目前，各单位都已严格按合同要求完成，合同执行和管理较好完成。

## 6.4水土保持监测

### 6.4.1水土保持监测概况

2017年11月，受山西东辉集团西坡煤业有限公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。接受任务后，监测单位成立了水土保持监测项目组，制定监测实施细则，确定监测范围、内容、方法、监测时段，并根据监测的内容有针对性的布置了监测点位。2018年8月，监测单位编制完成了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监测报告》。

### 6.4.2水土保持监测点位布设情况

监测点布设主要针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查进行布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点4处，具体如下：

表6-1           地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 绿化处 | 场内道路两侧 | 植物生长情况 | 调查 | 2 |
| 输水管线 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 输电线路 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 6.4.3水土保持监测方法

监测单位根据《水土保持监测技术规程》（SL227—2002），结合项目区土壤侵蚀特点及主体工程建设的内容，采用调查监测、临时监测、巡查监测、地面观测的方法对水土流失及其影响因子进行监测，包括扰动土地面积、水土流失（类型、形式、流失量）、水土保持措施（排水工程、土地整治、植被建设工程等数量、质量）以及水土流失危害等。

6.4.4水土保持监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目于2013年4月正式开工建设，于2016年9月竣工。监测任务于2017年11月委托，故以2017年11月做为施工期的监测时段， 2018年12月作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表6-2。

表6-2            水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2017年11月13日 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2017年11月18日 | 对工业场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对进场道路、输电线路进行巡查。水土流失危害。 |
| 2017年12月19日 | 对输电线路、输水管线进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2018年1月25日 | 对工业场地防治区进行巡查，调查工程措施的进行情况和植被的恢复情况。对工程措施实施情况进行调查监测。 |
| 2018年4月8日 | 对工业场地、输水管线、输电线路全面巡查，调查工程措施的进行情况和植被的恢复情况。 |
| 2018年6月26日 | 对工业场地、输水管线、输电线路进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2018年8月12日 | 对工业场地防治区进行巡查，调查工程措施的进行情况和植被的恢复情况。对工程措施实施情况进行调查监测。 |

## 6.5水土保持监理

### 6.4.1水土保持监理概况

2017年11月，受山西东辉集团西坡煤业有限公司委托，同月，北京中水润物生态环境技术有限公司进场开展工作，从项目建设实际出发，对照本项目水土保持方案报告书及批复文件，针对项目施工建设区内存在的问题，提出了对本项目建设中实施不完善的植被恢复、土地整治等水土保持工程的实施建议，并督促建设单位、施工单位按要求完成。在监理过程中，监理工程师对项目建设参建各方的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理与控制措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准及规范、设计的要求，制止建设行为的随意性和盲目性，促使项目工程建设按投资计划、进度和质量标准进行实施，促进工程项目建设目标的最优实现，确保了工程建设行为的合法性、合理性、科学性、安全性与时效性。2018年8月，监理单位编制完成了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监理总结报告》。

### 6.4.2质量控制

水土保持工程质量检验等级评定，依次按单元工程、分部工程和单位工程为对象进行。根据《水土保持工程质量评定规程》SL336—2006规定，质量等级分为：“合格”与“优良”两个等级。单元工程经检验评定工程质量达不到 “合格”标准时，及时处理。

（1）单元工程划分

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，监理单位将山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目划分为单位工程3个，分部工程7个，单元工程14个。

（2）质量评定结果

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地5个分部工程，11处单元工程，质量全部合格；输电线路1个分部工程，2处单元工程，质量全部合格；输水管线1个分部工程，1处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

### 6.4.3进度控制

在施工进度控制中，监理部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，监理部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

已实施的水土保持防护措施与原计划进度相对滞后，主要原因是，主体工程进度推迟的原因所致。通过现场调查，各区域土建施工结束后，及时布设了各类水土保持防护措施，截止目前，均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

### 6.4.4投资控制

在监理工作中，监理工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

（1）水保设施完成情况

山西东辉集团西坡煤业有限公司根据项目具体情况，结合实际的条件，在水土保持防治措施的建设上，与水土保持方案中存在一定差异，有部分工程根据本项目的具体情况实施的。

（2）投资完成情况

水土保持完成总投资120.69万元，其中工程措施完成73.33万元，植物措施完成16.81万元，临时措施完成1.25万元，独立费用完成28万元，水土保持补偿费完成1.30万元。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案报告，应缴纳水土保持补偿费1.30万元。目前，建设单位已缴纳补偿费1.30万元，补偿费已足额缴纳。

## 6.7水土保持设施管理维护

为了确保水土保持工作的正常开展，瓦斯发电站已建立水土保持工程实施、管理养护责任制，制定了水土保持相关的规章制度。由总经理董富贵主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长郭龙日承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

# 7.结论

## 7.1 结论

2018年9月10日，山西元森科技有限公司对山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持设施进行了现场检查。项目建设单位、施工单位及水土保持监理、监测、方案编制单位代表一同参加了检查。

验收组成员代表实地查看了项目建设现场，听取了建设单位、监理单位和监测单位关于水土保持设施建设、监理和监测情况汇报，经形成检查意见如下：

（1）山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案由山西省元方生态工程咨询有限公司编制完成，山西省水利厅以晋水保函【2018】83号文批复。按照《中华人民共和国水土保持法》、水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的要求，建设单位完成了项目建设期水土保持设施建设，委托北京中水润物生态环境技术有限公司、山西省元方生态工程咨询有限公司分别开展了水土保持监理工作和水土保持监测工作。

（2）根据水土保持监理总结报告，该项目在建设过程中实施了排水、土地平整及植被防护等水土保持措施，主要完成的水土保持工程量包括：

工业场地防治区：排水沟932m，消力池1座及场区绿化0.41hm²。

输电线路防治区：恢复植被1.28hm²。

输水管线防治区：恢复植被0.12hm²。

（3）监理单位认定该项目所建以上水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

（4）水土保持监测结果：本项目建设期水土流失防治责任范围3.25hm²；扰动土地整治率98.46%，水土流失总治理97.44%度，土壤流失控制比0.90，拦渣率99%，林草植被恢复率98.37%，林草植被覆盖率55.69%，达到了《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）确定的水土保持防治目标。

（5）验收组认为：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，完成了水土流失和治理任务，水土保持工程质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水保要求，满足水土保持设施验收条件，能满足项目正常运行，同意该工程水土保持设施通过验收。

## 7.2遗留问题安排

目前场地西北角有一小部分作为尾工，我单位将对此区域进行临时拦挡苫盖，明年复工后，做好剩余区域的绿化工作；并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

# 8.附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）《关于同意变更山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站建设规模的复函》（山西省经济和信息化委员会，晋经信投资函【2012】117号，2012年4月27日）；

（3）山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案的批复；

（4）水行政主管部门的监督检查意见；

（5）分部工程和单位工程验收签证资料；

（6）水土保持单位工程验收照片；

（7）补偿费缴纳证明；

8.2附图

（1）项目地理位置图

（2）主体工程总平面图；

（3）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（4）项目建设前、后遥感影像图。