目   录

综合说明	1

1建设项目及水土保持工作概况	5

1.1项目建设概况	5

1.2水土流失防治工作概况	11

1.3监测工作实施概况	13

2重点部位水土流失动态监测结果	18

2.1防治责任范围监测结果	18

2.2取土监测结果	20

2.3弃土（渣）监测结果	20

3水土流失防治措施监测结果	23

3.1工程措施及实施进度	23

3.2植物措施及实施进度	25

3.3临时防治措施及实施进度	26

4土壤流失量分析	29

4.1各阶段土壤流失量分析	29

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析	33

5水土流失防治效果监测结果	36

5.1扰动土地整治率	36

5.2水土流失总治理度	36

5.3拦渣率	37

5.4土壤流失控制比	38

5.5林草植被恢复率	39

5.6林草覆盖率	39

6结论	41

6.1水土流失动态变化	41

6.2水土保持措施评加	42

6.3存在问题及建议	43

6.4综合结论	43

# 综合说明

本项目为低浓度瓦斯综合利用及节能环保项目，利用西坡煤矿抽排瓦斯作为燃料进行发电，减少环境污染，降低大气温室效应，提高能源利用率。

根据西坡煤矿现有的瓦斯抽放数据和煤矿预计瓦斯数据情况，在西坡煤矿瓦斯抽放站西北侧50m以外处的一块空地上建设低浓度瓦斯发电站，电站内配套燃气发电系统、进气系统、冷却系统、余热系统及其他辅助生产系统。

本项目为西坡煤矿配套建设项目；本项目瓦斯来源于西坡煤矿瓦斯抽放站；进场道路利用西坡煤矿风井道路；本项目生产用水和生活用水来自西坡煤矿风井场地深井泵取水房；本项目两回路电源分别取自西坡煤矿工业场地35/10kV变电所高压Ⅰ段、Ⅱ段。

本项目建设地点位于山西柳林县西王家沟乡南洼村西北1.2km，距柳林县城约28.0km，本行政区划属柳林县西王家沟乡管辖，项目建设场地东南侧为煤矿风井的瓦斯抽放站，其余三侧为空地。厂址中心坐标北纬37°35′47″、东经110°50′11″。

本项目离西坡煤矿工业场地约3.3km，西王家沟乡～盂门镇三级公路离本项目场地0.9km，建设的沿黄扶贫公路离本项目场地5.1km，由此公路到达柳林县城后经307国道向东北可达汾阳市及太原市，向西可达陕西省，交通比较方便。

项目区表现为显著的大陆性气候，多年平均降水量为466.8mm，多年平均气温10.7℃，平均日照时间2449.5小时，多年平均蒸发量1993mm（20cm蒸发皿），最大冻土深100cm，多年平均风速1.8m/s，霜冻期为九月下旬至次年四月下旬，平均无霜期为199天。工业场地位于西坡煤矿瓦斯抽放站西北方向约50m处高山上，场地自然地形南高北低，最高处830.0m，最低处810.0m。项目区整体地貌类型属于黄土丘陵沟壑区。场区内以灰褐性土为主，县境地处西北黄土高原，现有的植被因地形差异而有所不同，植被类型属暖温带阔叶林。项目区植被覆盖度约30%。项目区位于国家级水土流失重点治理区，土壤侵蚀强度为中度，容许土壤流失量为1000t/km²•a。

项目总投资8625.1万元，其中建筑工程1564.7万元，设备购置5147.74万元，安装工程1139.94万元，工程建设其他费用362万元。

本工程于2013年4月开工建设，2016年9月完工，建设总工期为42个月。

为及时、准确地获取工程建设过程中对原地貌造成的扰动及其引起的水土流失数据；对水土保持方案和水土保持措施的实施情况、实施效果进行分析，并对水土保持治理达标情况进行评价。根据中华人民共和国第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》有关规定，2017年11月，受山西东辉集团西坡煤业有限公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。

我单位接到任务后，成立了项目水土保持监测组，制定了监测工作路线，确定了监测范围，明确了重点监测内容及监测方法。针对项目的进展情况，项目组赴施工现场调查了解情况，通过资料搜集、现场量测、查勘等监测方法，核实了项目建设期的防治责任范围和扰动土地面积、水土流失面积、扰动土地整治面积、植被恢复面积等，调查了解并量测了水土保持工程措施和植物措施的实施情况、弃土弃渣的排放及利用情况，查看了工程措施的质量和植物措施的成活率、覆盖度等。在对监测数据及调查资料进行详细的整理与分析后，编写完成《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监测总结报告》。

山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目，建设单位山西东辉集团西坡煤业有限公司，施工单位为山西宏图建设工程有限公司，水土保持方案编制单位为山西省元方生态工程咨询有限公司，水土保持监测单位为山西省元方生态工程咨询有限公司，水土保持监理单位为北京中水润物生态环境技术有限公司。

在开展山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监测和监测报告编写过程中山西东辉集团西坡煤业有限公司及各有关单位给予了大力支持和热心帮助，在此一并致以衷心感谢！

# 1建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目建设概况

### 1.1.1项目概况及建设规模

山西东辉集团西坡煤业有限公司拟建瓦斯抽放泵站时，原初步设计中预测矿井瓦斯抽放总纯量为73.04m³/min。其中高负压瓦斯抽放量为39.69 m³/min，抽放浓度为45.41%。低负压瓦斯抽放量为34.21 m³/min，抽放浓度为22.23%，混合后浓度为30.08%，属于高浓度瓦斯，计划上5台2500kW高浓度瓦斯发电机组，但由于抽放泵站建成后，实际抽排瓦斯浓度在9-11%左右，属于低浓度瓦斯，因此山西省经济和信息化委员会以晋经信投资函【2012】117号同意变更瓦斯发电站建设规模，故建设规模变更为20台600kW低浓度瓦斯发电机组。

本项目为低浓度瓦斯综合利用及节能环保项目，利用西坡煤矿抽排瓦斯作为燃料进行发电，减少环境污染，降低大气温室效应，提高能源利用率。

根据西坡煤矿现有的瓦斯抽放数据和煤矿预计瓦斯数据情况，在西坡煤矿瓦斯抽放站西北侧50m以外处的一块空地上建设低浓度瓦斯发电站，电站内配套燃气发电系统、进气系统、冷却系统、余热系统及其他辅助生产系统。

本项目为西坡煤矿配套建设项目；本项目瓦斯来源于西坡煤矿瓦斯抽放站；进场道路利用西坡煤矿风井道路；本项目生产用水和生活用水来自西坡煤矿风井场地深井泵取水房；本项目两回路电源分别取自西坡煤矿工业场地35/10kV变电所高压Ⅰ段、Ⅱ段。

本项目建设地点位于山西柳林县西王家沟乡南洼村西北1.2km，距柳林县城约28.0km，本行政区划属柳林县西王家沟乡管辖，项目建设场地东南侧为煤矿风井的瓦斯抽放站，其余三侧为空地。厂址中心坐标北纬37°35′47″、东经110°50′11″。

本项目离西坡煤矿工业场地约3.3km，西王家沟乡～盂门镇三级公路离本项目场地0.9km，建设的沿黄扶贫公路离本项目场地5.1km，由此公路到达柳林县城后经307国道向东北可达汾阳市及太原市，向西可达陕西省，交通比较方便。

项目总投资8625.1万元，其中建筑工程1564.7万元，设备购置5147.74万元，安装工程1139.94万元，工程建设其他费用362万元。

本工程于2013年4月开工建设，2016年9月完工，建设总工期为42个月。

根据已批复的水保方案，山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目组成包括工业场地、输水管线和输电线路等。

（一）工业场地

工业场地占地面积1.70hm²，占地类型为工业用地，占地性质为永久占地。工业场地位于西坡煤矿瓦斯抽放站西北方向约50m处一空地上。

（1）总平面布置

1）本工程主要建筑物有：发电机房、低压配电室、10kV高压配电室、35kV并网配电室，高低压控制室、余热泵房、雾化水池安装区、冷却水池等。

场内道路路面宽4.0m，路面结构型式为：C30水泥混凝土面层厚20cm，级配碎石基层厚20cm，石灰土底基层25cm，道路最小内缘半径主要行车道9m。

根据场地平面布置结合竖向设计，充分利用场区空地，工业场地绿化以建筑物周围和道路两侧为重点，以种草坪、花坛等植物为主，为职工提供良好的生活工作条件，主体设计绿化草地采用三叶草草坪，绿化树种采用马尾松，树木间距为5m。

（2）竖向设计及场内排水

1）竖向布置

工业场地所处地势为这一地块内高处，场地自然地形南高北低，最高处830.0m，最低处810.0m，工业场地四周均设有加筋土挡墙，长420m，高3-10m。工业场地内相对平整，平坡式布置，没有设置挡墙，场地比较开阔，场地除建筑物占地外，地面均硬化或绿化。

2）场内排水

本项目工业场地位于高处，仅有工业场地内汇水，场地雨水排水采用在场内道路边设置钢筋混凝土地下排水沟排水，雨水经排水沟收集后进入集水井，通过围墙外侧顺接工程排出场外。

（3）工业场地占地面积

根据《总平面总布置图》的工业场地永久占地面积为1.70hm²。

（二）输水管线

本项目生产用水和生活用水来自西坡煤矿风井场地深井泵取水房，输水管线长约370m，输水管线紧靠瓦斯抽放站输气管线，直接铺设于地面。

输水管线占地面积约0.15hm²，其中永久占地0.02hm²，临时占地0.13hm²，占地类型为其他草地，输水管线于2013年建成。

（三）输电线路

本项目两回路电源分别取自西坡煤矿工业场地35/10kV变电所高压Ⅰ段、Ⅱ段，距离3.5km，电站厂工业场地内低压配电室内对应设置两台10/0.4kV降压变压器。

输电线路长度为7.0km，输电线路占地面积为1.40hm²，沿线占地类型为其他草地。其中永久占地为0.10hm²，为电杆占地；临时占地为1.30hm²，为临时施工区及临时施工道路。输电线路于2013年建成，临时施工区扰动的地面面积约1.30hm²。

## 1.2水土流失防治工作概况

按照水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（三同时）的原则，山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目在进行主体工程设计时，部分主体工程已具备了水土流失防治功能。主体工程设计中具有水土保持功能的措施有：排水、绿化设计等。

结合该项目工程详细情况及施工组织设计情况，2017年10月，建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司编写了《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书》（以下简称方案），方案依据主体工程布局、建设内容、施工扰动特点、建设时期和水土流失特点等因素，将项目扰动区域划分为工业场地防治区、输水管线防治区和输电线路防治区三个防治区，并对项目建设可能造成的水土流失进行了预测。方案根据水土流失预测结果和水土保持防治分区结果，并结合已有水土保持功能的主体工程布局，按照与主体工程相衔接的原则，对不同区域新增水土流失部位进行对位治理。

2017年11月，建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行施工期水土保持监测。本次监测主要以资料分析、现场调查、巡查、量测的方法为主。

山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目在建设过程中，建设单位和施工单位根据方案实施了场地硬化、场地排水沟、场地绿化、道路绿化、种植草坪等水保工程。建设单位和施工单位对水土保持工作比较重视，能贯彻相关的水土保持法律法规，基本能够按照方案落实各项水土保持措施，接受地方水行政主管部门的检查、监督。施工、管理各环节注意工程建设对环境的影响及可能造成的水土流失，科学安排挖填方工程土方的临时堆放、转运及回填利用，施工工序安排合理，没有随意弃土弃渣情况。在汛期，能够做到及时对裸露地表及临时堆土去进行临时防护或永久防治措施挡护，有效地降低了施工期内人为水土流失的发生。能够按设计要求及时实施水土流失各项防治措施，没有发生严重的水土流失事件，轻微度的水土流失没有对周边产生影响。

山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目施工过程中，不但注意各区域的水土流失防治工作，还注重施工区域的环境建设。在进行水土流失防治的同时，美化了场区环境，改善了生产生活条件。

山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目建设区占地面积3.25hm²，扰动土地面积3.25hm²，水土流失面积1.95hm²，共整治扰动土地面积1.90hm²，治理水土流失面积1.90hm²，恢复林草植被面积1.81hm²。

## 1.3监测工作实施概况

### 1.3.1监测工作实施概况

根据《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监测合同》约定，本项目监测时段分为建设期和运行期，主要是对工程建设期扰动土地面积、防治责任范围、弃土弃渣造成的水土流失、防治措施实施情况及实施效果进行调查监测及分析。

针对该项目工程建设特点及受监测时段限制，监测点布设与各防治分区特点及防治措施实施情况相结合、全面反映各项防治指标的原则，结合《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），确定监测内容有扰动地表监测、水土流失量监测、防治措施及实施效果监测、弃土弃渣监测等四个方面。

接到任务后，项目组赴项目区进行查勘，调查及搜集资料，根据外业调查结果，将本次建设工程的防治责任范围确定为以下三个分区，分区为工业场地防治区、输水管线防治区、输电线路防治区。施工过程中的扰动地表、水土流失量、弃土弃渣及临时防治措施的监测主要以资料搜集、调查、分析、同区域同类项目类比法为主，对于水土保持防治措施，主要采取图上量算，现场量测、资料搜集及分析计算的方法。

### 1.3.2监测点布设情况

本次监测点布设，主要是针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点4处，具体如下：

表1-1           地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 绿化处 | 场内道路两侧 | 植物生长情况 | 调查 | 2 |
| 输水管线 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 输电线路 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 1.3.3监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目于2013年4月正式开工建设，于2016年9月竣工。监测任务于2017年11月委托，故以2017年11月做为施工期的监测时段， 2018年12月作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表2-7

表1-2            水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2017年11月13日 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2017年11月18日 | 对工业场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对进场道路、输电线路进行巡查。水土流失危害。 |
| 2017年12月19日 | 对输电线路、输水管线进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2018年1月25日 | 对工业场地防治区进行巡查，调查工程措施的进行情况和植被的恢复情况。对工程措施实施情况进行调查监测。 |
| 2018年4月8日 | 对工业场地、输水管线、输电线路全面巡查，调查工程措施的进行情况和植被的恢复情况。 |
| 2018年6月26日 | 对工业场地、输水管线、输电线路进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2018年8月12日 | 对工业场地防治区进行巡查，调查工程措施的进行情况和植被的恢复情况。对工程措施实施情况进行调查监测。 |

（3）监测工作的进度

2017年11月，山西省元方生态工程咨询有限公司与山西东辉集团西坡煤业有限公司签订了“山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持监测技术服务合同”，承担山西东辉集团西坡煤业有限公司矿井兼并重组整合工程水土保持监测任务。

按照合同约定，监测单位成立了水土保持监测组，按照2018年2月6日山西省水利厅批复的《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书》（晋水保函［2018］83号文）中水土保持监测任务的要求，组织监测组人员对工程组成、水土保持工程设计与布局、施工组织设计、各水土流失防治责任分区生态环境、水土流失及水土保持现状进行了实地勘查和资料收集。

# 2重点部位水土流失动态监测结果

## 2.1防治责任范围监测结果

### 2.1.1水土保持防治责任范围

施工期防治责任范围监测结果包括：永久占地的核定结果、临时占地情况、直接影响区情况。项目建设区包括永久占地和临时占地。防治责任范围监测主要采用测距仪、皮尺现场量测、调查并与主体设计相结合的方法。山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目施工期实际防治责任范围监测结果见表2- 1。

监测结果表明，山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目施工期实际发生的防治责任范围为3.25hm²，其中，项目建设区面积3.25hm²，直接影响区面积0hm²。与方案相比，防治责任范围减少了0.48hm²，其中项目建设区不变，直接影响区减少0.48hm²。

山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

直接影响区减少0.48hm²，是因为建设单位在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少。

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减 情况 |
|  |  | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地 | 2.10 | 1.70 | 0.40 | 1.70 | 1.70 | 0 | -0.40 | 0 | -0.40 | 1.70 | 1.70 | 0 |
| 2 | 输电线路 | 1.48 | 1.40 | 0.08 | 1.40 | 1.40 | 0 | -0.08 | 0 | -0.08 | 1.40 | 1.40 | 0 |
| 3 | 输水管线 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 合计 | 3.73 | 3.25 | 0.48 | 3.25 | 3.25 | 0 | -0.48 | 0 | -0.48 | 3.25 | 3.25 | 0 |

表2-1    山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目防治责任范围动态监测汇总表

### 2.1.2建设期扰动土地面积

各单项工程建设期内扰动土地面积情况见表2-1。

工业场地、输水管线、输电线路建设期内扰动土地面积与方案设计基本一致。

## 2.2取土监测结果

方案中没有设计专门的取土场。根据项目区建设特点及实际监测，建设期建设单位没有选取取土场。

## 2.3弃土（渣）监测结果

### 2.3.1设计弃土（渣）情况

建设期产生的土石方量共计4.30万m³，其中挖方2.15万m³，填方2.15万m³，无弃方。

### 2.3.2弃土（渣）场位置及占地面积监测结果

根据方案，山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目建设期挖填方平衡，无弃方，不设弃渣场。

### 2.3.3弃土（渣）量监测结果

在施工过程中，建设单位优化工程布局及规模，优化建设时序，施工单位合理安排施工工期，强化管理，进一步优化土石方的平衡调度，提高了土、砂、石料的利用率，减少了弃土弃渣的排放。施工过程中挖填方相对方案实际的挖填量减少0.07万m³。

表2-2                            山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目

弃土弃渣动态监测汇总表

| 序号 | 防治分区 | 主体设计 | 监测结果 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖 （万m³） | 回填 （万m³） | 弃方 （万m³） | 开挖 （万m³） | 回填 （万m³） | 弃方 （万m³） | 开挖 （万m³） | 回填 （万m³） | 弃方 （万m³） |
| 1 | 工业场地 | 1.90 | 1.90 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | -0.05 | -0.05 | 0 |
| 2 | 输水管线 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 输电线路 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0 |
| 合计 | 2.12 | 2.12 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 |

# 3水土流失防治措施监测结果

## 3.1工程措施及实施进度

（1）主体工程中设计的水土保持工程措施

1）工业场地

排水沟：排水沟断面：B（宽）×H（深）=0.4m×0.6m，排水沟平均纵坡＞3‰，工业场地共布设排水沟900m，占地面积0.09hm²。

（2）批复方案中设计的水土保持工程措施

方案中设计的水土保持工程措施主要包括：工业场地绿化区全面整地及排水沟末端消力池及护坦。

1）工业场地

消力池及护坦：新增厂外排水沟末端消力池及护坦。

全面整地：对工业场地待绿化区进行全面整地，土地整治面积为0.35hm²。

（3）工程措施实施进度及完成情况表

项目区水土保持工程措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，截止2018年9月，具体实施的工程措施包括：排水沟、土地平整等。工程措施完成具体情况见表3-1。

表3-1             工程措施实施情况表

| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 完成数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 排水沟 | m | 932 |
|  | 全面整地 | hm² | 0.35 |
|  | 消力池 | 座 | 1 |

## 3.2植物措施及实施进度

(1)主体工程中设计的水土保持植物措施

1）工业场地: 工业场地建成后，在办公楼、主要道路及空闲地进行绿化，绿化面积0.43hm²。

2）输电线路：输电线路架设过程中扰动地面1.30hm²，主体设计进行恢复植被。

3）输水管线：输水管线铺设过程中扰动地面0.13hm²，主体设计进行恢复植被。

(2)植物措施实施进度及完成情况

项目的水土保持植物措施主要包括工业场地绿化、输水管线、输电线路植被恢复。

植物措施完成具体情况见表3-2。

表3-2            植物措施实施情况表

| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 实际完成数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 场区绿化 | hm² | 0.41 |
| 输水管线防治区 | 植被恢复 | hm² | 1.28 |
| 输电线路防治区 | 植被恢复 | hm² | 0.12 |

## 3.3临时防治措施及实施进度

(1) 批复方案中设计的的临时措施

工业场地: 周转性材料彩条布苫盖： 临时堆存土在其表面覆盖彩条布进行临时苫盖。经统计，该区域共布设彩条布2000m²。

(2)临时措施实施进度及完成情况

项目的水土保持临时措施主要包括工业场地施工过程中对堆土堆料防护进行临时拦挡苫盖。

临时措施完成具体情况见表3-3。

表3-3              临时措施实施情况表

| 项目分区 | 工程名称 | 单位 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 彩条布苫盖 | m² | 2200 |

表3-4  山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土流失防治措施汇总表

| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 900 | 932 | 32 |
|  |  | 全面整地 | hm² | 0.35 | 0.35 | 0 |
|  |  | 消力池 | 座 | 1 | 1 | 0 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | hm² | 0.43 | 0.41 | -0.02 |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖 | m² | 2000 | 2200 | 200 |
| 输电线路防治区 | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
| 输水管线防治区 | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 0.13 | 0.12 | -0.01 |

由表3-4可以看出，各防治分区水土保持设施工程量存在一定差异，其原因主要有以下几点：

（1）工业场地

本项目工业场地排水沟、全面整地、临时拦挡苫盖等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

场区绿化有所减少，是因为目前场地西北角有一小部分作为尾工，建设单位计划明年继续施工，完工后方可绿化。

（2）输电线路

输电线路在建设过程中水土保持措施完成情况与主体设计基本一致。

（3）输水管线

输水管线在建设过程中水土保持措施完成情况与主体设计基本一致。

# 4土壤流失量分析

工程建设区水土流失以水力侵蚀造成的流失为主，土壤流失量主要来源于降雨条件下水流冲刷产生的流失。

## 4.1各阶段土壤流失量分析

根据水土流失特点，将防治责任范围划分为原地貌、扰动地表和实施防治措施的地表三大类侵蚀单元。原地貌为没有进行施工的区域，在施工准备期及施工初期，所占比例较高。扰动地表为各个施工阶段因各种原因开挖、占压、损坏的区域，随着工程进展，扰动地表为的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少。实施防治措施的地表为进行了土地整治、水泥硬化、草皮栽植等无危害扰动的区域，随着工程的继续进行，最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随着防治措施的逐渐实施，实施防治措施的地表面积比例增大。在进行各阶段土壤流失量分析时，将各阶段的划分与三大类侵蚀单元划分一致，即为施工准备期（原地貌）、施工期（扰动地表）、恢复期（实施防治措施后）三个阶段。

施工准备期的土壤流失量作为项目区土壤流失量的背景值，等于防治责任范围内项目建设区的面积×平均土壤侵蚀强度。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量的背景值，等于防治责任范围内水土流失面积与对应的扰动后侵蚀强度乘积的总和。

恢复期的土壤流失量等于该时段防治责任范围内水土流失面积与对应的实施防治措施后侵蚀强度乘积的总和。

计算土壤流失量所需的各项面积前面已经确定，因此，要进行各阶段土壤流失量的计算与分析，首先要确定各阶段的土壤流失强度及侵蚀模数。

### 4.1.1各阶段侵蚀模数的分析确定

(1)施工准备期（原地貌）

工程建设区属国家级水土流失重点治理区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL-190-2007），及现场调查、资料搜集、结合方案，确定项目建设区容许土壤流失量为1000t/( km².a)。施工准备期侵蚀模数见表4-1。

(2)施工期（扰动地表）

在工程施工过程中，地表扰动程度和范围处于不断变化中，各扰动区域的扰动程度也不断变化，为准确测定项目区各扰动地表的侵蚀模数，项目组翻阅了大量施工期的资料，并重点测定查看了工业场地、输水管线、输电线路等重点防治区域，采用施工期资料查阅、参考方案及已有项目工作成果等相结合的方法确定本项目施工期侵蚀模数。通过资料查阅，项目施工过程中未发生严重水土流失现象。由相关资料数据分析推算得出各扰动区域的侵蚀模数。各区域施工扰动后土壤水蚀模数见表4-1。

(3)恢复期（实施防治措施后）

从资料翻阅及现场查看结果分析，项目区施工过程中的开挖面裸露的时间并不长，产生的水土流失比较轻微，尤其是工业场地内的施工，几乎在一个封闭的场地内进行土建施工，结合项目区的降雨信息，水土流失可以得到有效控制。监测结果表明，在主体工程完工后，各项防治措施基本逐步实施，侵蚀模数已经恢复到或好于原地貌侵蚀模数，因此，参照方案确定的侵蚀模数，确定项目区植被恢复期的平均侵蚀模数为1100 t/( km².a)。由于扰动区域经过较高规格的整平后，主要以硬化路面及植被绿化为主，且植物措施已基本发挥防治作用，且成活率较高、长势较好，产生流失的可能性较小。各阶段各防治分区的土壤侵蚀模数见表4-1。

表4-1          各防治分区各阶段的土壤侵蚀模数表

| 项 目 分 区 | 原地貌土壤侵蚀模数(t/km²·a) | 预测面积(hm²) | 建设期扰动后侵蚀模数 (t/km²·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 施工建设期 | 2600 | 1.70 | 8000 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.43 | 7000 | 4800 | 2700 |
| 输水管线 | 施工建设期 | 2600 | 0.02 | 7000 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.13 | 6000 | 4500 | 2700 |
| 输电线路 | 施工建设期 | 2600 | 1.40 | 7500 |
|  | 自然恢复期 |  | 1.30 | 6000 | 4500 | 2700 |
| 小 计 |  |  |  |

### 4.1.2各阶段土壤流失量计算

土壤流失量的计算公式为：

施工准备期土壤流失量=∑水土流失面积×原地貌侵蚀模数

施工期土壤流失量=∑扰动面积×扰动后侵蚀模数×扰动时间

恢复期土壤流失量=∑水土流失面积×实施防治措施后侵蚀模数

在计算各阶段土壤流失量时，原地貌侵蚀时间与扰动时间一致，恢复期土壤流失量以1年为单位计算、施工期土壤流失量根据实际扰动时间计算，各防治分区的扰动时间分别为：工业场地扰动时间为36个月，输水管线扰动时间为2个月，输电线路工程扰动时间为2个月。

在计算过程中，原地貌的水土流失面积即为项目建设区面积，由此推算土壤流失量背景值为308t。

施工期，项目建设区为扰动土地面积，由此推算土壤流失量为755t，扰动后新增流失量447t。

实际防治措施后推算土壤流失量为151t，实施防治措施后土壤流失量比原地貌减少157t，比扰动后减少流失量603t。各阶段土壤流失量见表4-2.1、4-2.2。

表4-2.1               各阶段土壤流失量表

| 地貌类型 | 项目分区 | 预 测 时 段 (年、月) | 预测时期 | 预测面积(hm²) | 流失时间(a) | 原地貌侵蚀模数 (t/km²·a) | 扰动后土壤侵蚀模数 (t/km²·a) | 原地貌侵蚀量 (t) | 扰动后土壤侵蚀量 (t) | 新增 侵蚀量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  | 308 | 755 | 447 |
| 黄土丘陵沟壑地貌 | 工业场地 | 2013.5～2016.7 | 施工建设期 | 1.7 | 3.5 | 2600 | 8000 | 155 | 476 | 321 |
|  |  | 2016.8～2017.7 | 自然恢复期 | 0.43 | 1 |  | 7000 | 11 | 30 | 19 |
|  |  | 2017.8～2018.7 | 自然恢复期 | 0.43 | 1 |  | 4800 | 11 | 21 | 9 |
|  |  | 2018.8～2019.7 | 自然恢复期 | 0.43 | 1 |  | 2700 | 11 | 12 | 1 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 188 | 538 | 350 |
|  | 输水管线 | 2013.5～2013.6 | 施工建设期 | 0.02 | 0.25 | 2600 | 7000 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
|  |  | 2013.7～2014.6 | 自然恢复期 | 0.13 | 1 |  | 6000 | 3 | 8 | 5 |
|  |  | 2014.7～2015.6 | 自然恢复期 | 0.13 | 1 |  | 4500 | 3 | 6 | 3 |
|  |  | 2015.7～2016.6 | 自然恢复期 | 0.13 | 1 |  | 2700 | 3 | 4 | 1 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 9 | 18 | 9 |
|  | 输电线路 | 2013.5～2013.6 | 施工建设期 | 1.4 | 0.25 | 2600 | 7500 | 9 | 26 | 17 |
|  |  | 2013.7～2014.6 | 自然恢复期 | 1.3 | 1 |  | 6000 | 34 | 78 | 44 |
|  |  | 2014.7～2015.6 | 自然恢复期 | 1.3 | 1 |  | 4500 | 34 | 59 | 25 |
|  |  | 2015.7～2016.6 | 自然恢复期 | 1.3 | 1 |  | 2700 | 34 | 35 | 1 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 111 | 198 | 87 |

表4-2.2               各阶段土壤流失量表

| 项目分区 | 预 测 时 段 (年、月) | 预测时期 | 措施实施后土壤侵蚀模数 (t/km²·a) | 措施实施后土壤侵蚀量 (t) | 防治措施实施后土壤侵蚀减少量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 2013.5～2016.7 | 施工建设期 | 1300 | 77 | 399 |
|  | 2016.8～2017.7 | 自然恢复期 | 1200 | 5 | 25 |
|  | 2017.8～2018.7 | 自然恢复期 | 1150 | 5 | 16 |
|  | 2018.8～2019.7 | 自然恢复期 | 1000 | 4 | 8 |
|  | 小 计 |  | 92 | 446 |
| 输水管线 | 2013.5～2013.6 | 施工建设期 | 1300 | 0 | 0 |
|  | 2013.7～2014.6 | 自然恢复期 | 1200 | 2 | 6 |
|  | 2014.7～2015.6 | 自然恢复期 | 1150 | 1 | 5 |
|  | 2015.7～2016.6 | 自然恢复期 | 1000 | 1 | 3 |
|  | 小 计 |  | 4 | 14 |
| 输电线路 | 2013.5～2013.6 | 施工建设期 | 1500 | 5 | 21 |
|  | 2013.7～2014.6 | 自然恢复期 | 1400 | 18 | 60 |
|  | 2014.7～2015.6 | 自然恢复期 | 1300 | 17 | 42 |
|  | 2015.7～2016.6 | 自然恢复期 | 1100 | 14 | 21 |
|  | 小 计 |  | 55 | 143 |
| 合计 |  | 151 | 603 |

## 4.2各扰动土地类型土壤流失量分析

项目区主要有以下三种扰动方式：开挖、场地平整、临时堆放。其中，工业场地进场道路、输水管线、输电线路以开挖、临时堆放占压扰动为主。各防治分区的扰动方式详情见表4-3。

表4-3      各防治分区扰动方式及侵蚀类型情况表

| 防治分区 | 扰动方式及侵蚀模数 | 原地貌土地利 用类型 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 开挖。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 工矿用地、荒草地 | 永久占地 |
| 输水管线 | 开挖、回填。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 荒草地 | 临时占地 |
| 输电线路 | 开挖，临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 荒草地 | 永久占地、临时占地 |

各防治分区的土壤流失量见表4-2。

由表4-2可以看出，在建设期内，实际造成的水土流失量为755t，新增水土流失量447t，实际防治措施后推算土壤流失量为151t，实施防治措施后土壤流失量比原地貌减少157t，比扰动后减少流失量603t。其中，工业场地工程区因为占地面积大，是建设期土壤流失量的主要来源区，随着各项防治措施的实施及防治效果的逐步发挥，水土流失将会得到有效控制，土壤流失量也随之降低。

# 5水土流失防治效果监测结果

## 5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积，采空沉陷区建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

经现场查勘与量测，项目区实际扰动土地面积3.25hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为1.30hm²，排水沟等工程措施占地面积为0.09hm²，植物绿化措施面积为1.81hm²，总计扰动土地整治面积3.20hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为98.46%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

表5-1      项目区扰动土地整治情况表           单位： hm²

| 水土保持防治防区 | 占地面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 1.70 | 1.70 | 0.41 | 1.18 | 0.09 | 1.68 | 98.82 |
| 输水管线 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.02 |  | 0.14 | 9.33 |
| 输电线路 | 1.40 | 1.40 | 1.28 | 0.10 |  | 1.38 | 98.57 |
| 合计 | 3.25 | 3.25 | 1.81 | 1.30 | 0.09 | 3.2 | 98.46 |

## 5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。采空沉陷区和废弃场地建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

经监测，项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为1.95hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为1.90hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为97.44%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

表5-2            项目区水土流失治理情况表        单位： hm²

| 水土保持防治分区 | 扰动面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 扰动土地治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 1.70 | 1.18 | 0.52 | 0.41 | 0.09 | 0.50 | 96.15 |
| 输水管线 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.12 |  | 0.12 | 92.31 |
| 输电线路 | 1.40 | 0.10 | 1.30 | 1.28 |  | 1.28 | 98.46 |
| 合计 | 3.25 | 1.30 | 1.95 | 1.81 | 0.09 | 1.90 | 97.44 |

## 5.3拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到99.00％。

## 5.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土丘陵沟壑区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km².a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1100t/ km².a。由此推算，土壤流失控制比为0.90。各防治分区土壤流失控制比情况见表5-3。

表5-3          各防治分区土壤流失控制比情况表

| 防治分区 | 水土流失 面积(hm²) | 治理后侵蚀 模数 （t/km².a） | 平均侵 蚀模数 （t/km².a） | 容许流 失强度 （t/km².a） | 土壤流失 控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 0.52 | 1100 | 1100 | 1000 | 0.90 |
| 输水管线 | 0.13 | 1100 |  |  |  |
| 输电线路 | 1.30 | 1100 |  |  |  |
| 合计 | 1.95 | 1100 |  |  |  |

## 5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项目区可恢复植被面积为1.84hm²，已恢复植被面积为1.81hm²，由此计算林草植被恢复率为98.37%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-4。

## 5.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为1.81 hm²。项目建设区面积3.25hm²，由此计算林草覆盖率为55.69%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-4。

表 5-4              项目区林草植被恢复情况表

| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已绿化面积 | 没扰动植被面积 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 1.7 | 0.42 | 0.41 | 0 | 0.41 | 97.62 | 24.12 |
| 输水管线 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0.12 | 92.31 | 80.00 |
| 输电线路 | 1.4 | 1.29 | 1.28 | 0 | 1.28 | 99.22 | 91.43 |
| 合计 | 3.25 | 1.84 | 1.81 | 0 | 1.81 | 98.37 | 55.69 |

# 6结论

## 6.1水土流失动态变化

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第188号），位于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。

监测结果表明，实施防治措施后，平均侵蚀模数为1100t/km².a。由于各项防治措施的实施，使土壤流失量从扰动后的755t减少到实施防治措施后的151t，减少了603t。土壤流失量已控制在国家允许的流失量范围内。由此说明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求，具体达标情况见表6-1。

表 6-1           各防治分区水土流失防治情况

| 防治分区 | 扰动土地 整治率 （%） | 水土流失总治理度 （%） | 土壤流失 控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草覆盖 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 98.82 | 96.15 | 0.90 | 99 | 97.62 | 24.12 |
| 输水管线 | 9.33 | 92.31 |  |  | 92.31 | 80.00 |
| 输电线路 | 98.57 | 98.46 |  |  | 99.22 | 91.43 |
| 总目标 | 98.46 | 97.44 | 0.90 | 99 | 98.37 | 55.69 |

表6-2            防治目标达标对比情况表

| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95 | 96 | 98.46 |
| 水土流失总治理度 | 95 | 96 | 97.44 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.9 | 0.90 |
| 拦渣率 | 95 | 96 | 99 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 98 | 98.37 |
| 林草覆盖率 | 25 | 26 | 55.69 |

## 6.2水土保持措施评价

山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目工程重视水土流失防治工作，能够较好的执行水土保持法律法规，能够认真及时落实各项水土流失防治措施，美化环境的同时，控制了水土流失，较好地完成了水土流失防治任务。

1.工程选择了适宜的水土流失防治措施，能够按照开发建设项目水土保持方案技术规范的要求落实各项水土保持防治措施，质量可靠。

2.各项水土保持措施布局合理，防治效果明显。工业场地区采取了较园林式绿化，选择适宜的草种、树种，进行草灌结合、乔灌结合的多种方式栽植，充分将各项防治措施有机结合，重点突出。

3.较好的完成了水土保持防治任务，有效控制水土流失的同时，提高了环境美化效果，各分区防治绿化效果明显。

## 6.3存在问题及建议

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。但在仍存在以下局部问题，建议建设单位在明年开春后尽快完善，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 6.4综合结论

项目区水土流失监测表明，建设单位能够按照要求，积极做好各项水土流失防治任务，水土保持工作比较到位；能够根据《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书》，随主体工程的施工及时对工程扰动区域实施与之相适应的水土保持措施；各项水土保持措施布局合理，防治效果明显，有效的控制了人为水土流失的发生；项目建设区内的土壤流失量控制在国家允许的流失量之内，随着林草措施效益的逐步发挥，水土流失治理成果将得到进一步巩固提高；扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标均达到《开发建设项目防治标准》二级标准，达到《山西东辉集团西坡煤业有限公司瓦斯发电站项目水土保持方案报告书》确定的目标，各项治理指标满足防治标准的求，水土保持设施具备正常运行的条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持实施验收的条件。