目   录

前言	1

1建设项目及水土保持工作概况	3

1.1项目建设概况	3

1.2水土流失防治工作概况	8

1.3监测工作实施概况	9

2重点对象水土流失动态监测	23

2.1防治责任范围监测结果	23

本项目防治责任范围动态监测汇总见附表1。	25

2.2取料监测结果	25

2.3弃渣监测结果	26

3水土流失防治措施监测结果	27

3.1工程措施监测结果	27

3.2植物措施监测结果	27

3.3临时措施监测结果	27

4土壤流失情况监测	28

4.1各阶段土壤流失量分析	28

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析	30

5水土流失防治效果监测结果	32

5.1扰动土地整治率	32

5.2水土流失总治理度	32

5.3拦渣率与弃渣利用情况	33

5.4土壤流失控制比	33

5.5林草植被恢复率	33

5.6林草覆盖率	34

6结论	35

6.1水土流失动态变化	35

6.2水土保持措施评价	35

6.3存在问题及建议	36

6.4综合结论	37

附表：

附表1 朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目防治责任范围动态监测汇总表

附表2 朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目弃土弃渣动态监测汇总表

附表3朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土流失防治措施监测汇总表

附表4 朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土流失监测六项指标达标情况表

附图：

附图1 项目区地理位置图

附图2 工程总平面布置图

附图3 水土流失监测点位布设图

附件：

附件1《朔州市朔城区发展和改革局企业投资项目备案证》(朔州市朔城区发展和改革委员会（朔城发改备案[2014]11号)

附件2《朔州市朔城区水利局关于朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万吨合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案的批复》朔城区水利局（朔区水发[2018]52号）

附件3水土保持补偿费证明。

# 前言

朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目位于山西省朔州市朔城区窑子头乡前寨村东（原朔州电冶厂），2014年3月26日，朔州市朔城区发展和改革局以朔城发改备案【2014】11号文对本项目进行备案，同意建设该项目。本项目总占地面积4.40hm²，总建筑面积为21210m²，其中铺砌面积2793m²，道路铺设混凝土面层面积3995m²，工业场地绿化占地面积1.04hm²，输电线路绿化占地面积0.39hm²。

受朔州市亨特耐火材料有限公司的委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担了《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目水土保持方案报告书》的编制工作，编制单位于2018年5月编制完成了《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目水土保持方案报告书》，朔州市朔城区水利局于2018年5月23日以朔区水发［2018］52号文对方案报告书进行了批复。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）等有关法律、法规的规定，为了保证水土保持方案的有效实施和及时准确了解该工程建设中水土流失情况及预防重大水土流失事件发生，朔州市亨特耐火材料有限公司于2019年4月委托我公司承担该建设项目的水土保持监测任务。

接受委托后，我公司组成监测小组，对项目所在区域的自然和社会环境现状作了详细的现场勘查、调研，收集有关的资料，对工程所处区域社会经济环境、自然地理环境等进行了调查，了解当地水土流失现状，对工程进行了分析，对工程排水去向、建构筑物区等进行了实地调查。按照《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，结合国家、省有关水土保持法规和当地实际情况，进行了防治等级的确定；确定了项目水土流失防治标准，同时组织有关人员到朔州市朔城区有关单位收集了气象、环境、土地利用、水土保持等方面的资料，对监测分区的工程措施、植物措施和临时措施进行跟踪检测，并记录了监测数据。在监测过程中，对于项目建设期存在的问题及时向建设单位提出了整改意见。

在实施监测过程中，得到了朔州市亨特耐火材料有限公司、朔城区水利局及相关部门的大力支持和帮助，在此表示感谢。

# 1建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目建设概况

### 1.1.1项目基本情况

（1）项目地理位置

本项目建设地点位于山西省朔州市朔城区窑子头乡前寨村东（原朔州电冶厂）约450m，本行政区划属朔城区窑子头乡管辖，厂址中心坐标北纬39°13′29.75″、东经112°23′43.31″，距朔州市10km，省道206及铁路北同蒲线由北向南通过境内，距现址1km，有乡村公路路过厂前，东距西官井村1km，南距红旗牧场1km，交通条件极为方便。

- 建设性质

本项目属于新建，建设类项目。

- 工程规模与等级

本项目总占地面积44000m²，总建筑面积21210m²，生活区主要建有宿舍楼、锅炉房、澡堂、食堂及水泵房等。生产区分为北生产区和南生产区。北生产区主要建筑物有：熟料堆棚、烘干车间、烘干料库、原料堆棚及窑头厂房等；南生产区主要建筑物有：生料堆棚、熟料加工车间、生料破碎车间、生料搅拌池及10kV变电所等。

- 项目组成

本项目组成包括工业场地区、输电线路区。

- 工业场地区

根据《总平面总布置图》的工业场地永久占地面积为4.00hm²，其中：建、构筑物等用地面积2.12hm²，绿化面积1.04hm²，道路及专用场地等硬化面积0.68hm²，排水沟占地面积0.16hm²。

- 输电线路区

本项目电源从前寨村变电站引入电源，进线电压10KV，并在厂区内配置1600KVA/10KV/0.4KV变压器二台，该项目总装机容量2944.5KVA。

为了保证回转窑一级负荷的供电要求，保证供电电源。购置一台柴油发电机组供停电时回转窑正常用电。

输电线路长度为1.0km，输电线路占地面积为0.40hm²，沿线占地类型为其他草地。其中永久占地为0.01hm²，为电杆占地；临时占地为0.39hm²，为临时施工区及临时施工道路。输电线路于2014年建成，临时施工区扰动的地面面积约0.39hm²，扰动地面已恢复植被。

- 投资

项目总投资34000万元，其中建筑工程7312.5万元，设备购置21340.8万元，安装工程1731.6万元，工程建设其他费用3615.1万元。项目所需资金全部由企业自筹解决。

- 建设工期

本项目建设周期为26个月，于2014年6月开工建设，2016年8月完工。

- 占地面积

工业场地占地面积4hm²，均为永久占地，占地类型为工业用地。

输电线路占地面积为0.40hm²，沿线占地类型为其他草地。

6）土石方量

本项目建设过程中产生的土石方量共为1.90万m³，其中挖方0.95万m³，填方量0.95万m³，无弃方。

表1-1 工程建设规模及特性表

| 总体概况 | 项目名称 | 朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 朔州市亨特耐火材料有限公司 |
|  | 建设地点 | 山西省朔州市朔城区窑子头乡前寨村东（原朔州电冶厂） |
|  | 工程性质 | 新建，建设类项目 |
|  | 建设规模 | 年产20万t合成高纯度耐火材料（莫来石）。厂房主要建设原料车间、破碎磨矿车间、成型干燥车间、烧成车间及产品库房等，购置新型节能旋转窑（Φ3.6/3.0×78m、Φ2.5×60m）各一条，球磨机（2.4×13m）1台、破碎机（PL-800）1台、鄂式破碎机（PEX250×1000）2台、成型机2台、压滤机10台等设备。 |
|  | 工程总投资 | 项目总投资34000万元，其中建筑工程7312.5万元，设备购置21340.8万元，安装工程1731.6万元，工程建设其他费用3615.1万元。 |
|  | 建设工期 | 本工程于2014年6月开工建设，2016年8月完工，建设总工期为26个月。 |
| 主要技术经济指标 | 序号 | 项目 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 1 | 总用地面积 | hm² | 4.40 |
|  | 2 | 总建筑面积 | hm² | 2.12 |
|  | 3 | 建筑系数 | % | 38 |
|  | 4 | 人力资源 | 人 | 347 |
|  | 5 | 绿地率 | % | 26 |
| 项目组成与占地 | 项目 | 总占地（hm²） | 永久占地（hm²） | 临时占地（hm²） | 备注 |
|  | 工业场地区 | 4 | 4 |  |  |
|  | 输电线路区 | 0.4 | 0.1 | 0.39 |  |
|  | 合计 | 4.4 | 4.1 | 0.39 |  |
| 土石方平衡 | 本项目建设过程中产生的土石方量共为1.90万m³，其中挖方0.95万m³，填方量0.95万m³，无弃方。 |
| 施工便道 | 本项目紧靠大运公路和北同蒲铁路，不需修施工便道。 |
| 施工力能 | 施工用水取自项目自打的1眼水井。施工用电从前寨村变电站引入。施工现场内部通信采用无线电对讲机通信方式，施工对外通信采用移动通讯设备解决。 |
| 拆迁安置 | 无拆迁安置 |
| 建筑用砂石料来源及防治责任 | 建筑用砂石料均为外购，响应水土保持防治责任由供方负责。 |

### 1.1.2项目区概况

- 地形地貌

工业场地位于原朔州电冶厂内，项目区地形较为平整，场地自然地形南高北低，西高东低，场地整体坡度变化相对平缓，项目区整体地貌类型属于冲击平原区。

- 气象

本区属北温带大陆性季风气候区。冬季受强大的蒙古高压控制，盛行自大陆吹向海洋的寒冷的冬季风，天气寒冷、干燥、晴朗：春季多风；夏秋季阴雨，高温、炎热天气较少出现。

根据朔州市气象站历史气象资料统计结果：该区年平均气压为892.9hPa；年均气温为7.4°C，一月最冷，平均气温为-10.5°C，七月最热，平均气温为21.6°C；气温年较差大，平均为32.1°C；极端最高气温为37.9°C，极端最低气温为-32.0°C；本区年平均降水最为409.1mm，一年中降水多集中在七、八月，冬季降水稀少，冬季三个月降水合计为6.8mm，占全年降水量的1.7%；本区年平均蒸发量为1981.6 mm，是降水量的4.84倍。本区全年除静风外以西风最多，静风频率为31%，西风频率为10%，其中一月、十二月静风最多，频率均为38%；本区年平均风速为2.2m/s，春季风速最大，秋季风速较小；全年出现大风天数为21天。

- 水文

地表水系属海河流域永定河水系，主要河流有恢河、源子河等，这些河流均属桑干河的一级支流。

- 土壤

项目区所处地区以淡栗褐土为主，土质偏砂，植物残留体不多，土体干旱，通风良好，有机质分解快而积累少，碳酸盐含量较大。区内土壤总体表现为水力肥力差，土地生产力低的特点。

（5）植被

本区植被属寒温性森林草原，区域内自然植被稀少，总体上以人工植被为主，带有显著的季节性特点，林草覆盖率达到20%左右。

（6）容许土壤流失量、侵蚀类型与强度

项目区属冲积平原轻微侵蚀区，容许土壤流失量为200t/km²·a。项目区侵蚀方式以水力侵蚀为主，属轻度侵蚀区。

- 国家和省级水土流失重点防治区划

根据水利部办公厅《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保【2013】188号），本项目属国家级水土流失重点治理区——永定河上游国家级水土流失重点治理区。

- 社会经济概况

朔城区是朔州市府所在地，全区总面积1793km²。截至2017年，朔城区辖4个街道、2个镇、9个乡，共计299个村委会。人口50.5294万人（据第六次人口普查数据），其中农业人口19.6万人，占38.8%。全区矿产资源丰富，工业历史悠久，农业基础较好，旅游资源独特。

- 项目区土地利用现状

本项目工业场地占地面积4hm²，均为永久占地，占地类型为工业用地。

## 1.2水土流失防治工作概况

### 1.2.1项目区水土流失特点

新增水土流失来源于场地回填平整，建构筑物基础开挖及临时堆土。项目建设过程中将扰动原地表、破坏地表形态、损坏植被，导致地表裸露、土层结构破坏，尤其是项目建设对原有植被的破坏，将导致项目区内新增一定量的水土流失。

### 1.2.2工程水土流失防治组织措施

本工程建设过程中在水土流失防治组织实施上主要做了以下几点：

- 合理安排施工工序。施工准备期安排在非汛期，永久措施与临时措施结合，尽量缩短场内松散堆料流失的时段，使之不会受场外来水的冲刷，可减少场内因施工造成的水土流失。

- 根据工程进度采取永临结合方式，不断调整三种措施的布设速度，突出重点，布设影响某个时段的单项措施，针对性地开展水土流失防治，减少裸露土地造成的水土流失。

- 结合土石方平衡，及时调运土石，并对回填土集中堆放，堆土进行围挡，做好临时排水措施。

### 1.2.3水土流失防治目标

根据批复的水土保持方案，本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准，水土流失防治目标详见表1-2。

表1-2               水土流失防治目标表

| 防治目标 | 标准规定一级标准 | 降水量修正系数 | 土壤侵蚀强度修正系数 | 地形修正系数 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土地整治率（%） | * | 95 | — | — | — | — | — | — | * | 96 |
| 水土流失总治理度（%） | * | 95 | — | — | — | — | — | — | * | 96 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.9 |
| 拦渣率（%） | 95 | 95 | — | — | — | — | — | — | 95 | 96 |
| 林草植被恢复系数（%） | * | 97 | — | — | — | — | — | — | * | 98 |
| 林草覆盖率（%） | * | 25 | — | — | — | — | — | — | * | 26 |

## 1.3监测工作实施概况

### 1.3.1监测指导思想

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境,通过完善的技术、方法、评价体系与标准,对项目建设过程中的土壤侵蚀因子,水土流失状况进行监测,及时掌握工程施工期间各区城水土流失情况和各项水土保持措施的落实情况,及时发现问题, 以便采取相应的防控措施,完善水土保持措施休系,实现开发建设与保护生态环境协调发展。同时,为宪成6项指标提供数据,为水土保持专项验收提供侬据,为水土保持监督提供资料,为建设管理部门提供信息。

### 1.3.2监测依据

(1)法律,法规和部门规章

1)《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月25日);

2)《水土保持生态环境监测网络管理办法》(2000年水利部令第12号);

3)《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号);

4)《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》(办水保[2018]133号);

5)《山西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》(2015年7月30日修订)

(2)技术标准,规范

1)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007);

2)《水土保持试验规范》(SL419-2007);

3)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002);

4)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);

5)《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008);

6)《水土保持综合治理效益计算》(GB/T15774-2008);

7)《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008):

8)《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定(试行)的通知》(办水保[2018]135号).

(3)技术资料

1）《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》山西省元方生态工程咨询有限公司;

2)《关于朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案的批复》(朔区水发【2018】52号)。

### 1.3.3监测目标与原则

水土保持监测的主要目的就是通过监测及时掌握建设生产过程中的水土流失状况，并通过政府监督和工程监理及时加以控制,使水土流失危害降低到最小程度。同时通过对水土流失防治措施效果的监测,掌握水土流失的控制状态,提出相应对策,其监测结果作为主体工程项目竣工验收的一项重要科学依据。

(1)监测目标

1)对本工程建设过程中产生的水土流失实施动态监测分析,及时掌握工程建设过程中水土流失的发生及其发展变化情况,为水土流失防治提供依据。 同时通过水土保持监测,向建设单位提出合理建议和相应对策,指导工程安全施工,避免因水土流失对主体工程施工造成不利影响。

2)协助落实水土保持方案的重要环节,通过监测来规范建设活动,对工程建设过程中施工单位是否按照水土保持方案中提出的水土保持措施逐项落实, 对水土保持措施及其效果进行评价,为水土保持设施管护提供依据。

3)通过对项目区进行水土保持监测,获取监测成果资料,评价水土流失防治效果,检验水土保持防治工程技术合理性及水土保持方案的科学性,为项目竣工验收和水土保持设施运行管理提供服务。

(2)监测原则

朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持监测工作是从保护建设区域水土资源和维护良好的生态环境出发,运用多种监测手段和方法,对水土流失的成因、数量.强度,影响范围及其水土保持工程实施效果等进行动态观测和分析,反映项目存在的水土流失问题与隐患,并及时通过水行政主管部门向建设单位提出整改意见,由建设单位通过施工单位、 监理单位、设计单位、 监督单位对水土保持方案的实施作出必要的调整。

根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)等技术规程以及朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目的工程特点和水土流失特征,确定以下监测原则:

1)全面调查监测与重点观测相结合

全面调查是对朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目的水土保持防治责任范围进行核实,针对施工过程中的水土流失及防治状况进行全面调查,对照本工程水土保持方案提出的监测初步方案,制定监测总体布局与安排.在全面调查的基础上,确定水土流失及其防治状况监测的重点区域,并对重点区域及典型地段进行较长期的连续监测。

2)定期调查和动态观测相结合

项目区各个防治分区的地貌、地面组成物质、植被种类、植被覆盖度等变化随着主体工程总体布局与施工进度变化而变化,通过定期调查获取.对土壤侵蚀形式、降雨量、径流量、泥沙量,工程实施进展与防治效果等因子,根据项目不同阶段地面变化情况,设置定期或不定期的、定位或不定位的观测点.按照一定的时间间隔进行观测记录,作为分析水土保持工程实施和运行初期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指标。

3)监测方法的针对性

依据监测内容,确定具体的监测方法. 针对每一个具体的观测指标,确定一套有效的监测方法和合理的观测频率,使得数据具有科学性和代表性。及时掌握可能出现的水土流失问题,及时处理,消除隐患。除实地调查和定位观测外,还通过巡查的方式,按预先制定的巡查计划进行动态调查,并定期向水行政主管部门和建设单位汇报和提出相应的处理意见。建设单位在当地水行政主管部门的监督下,根据情况制定相应的处理方案,以保证水土保持监测的实效。

4)实际调查观测结果和已有成果相结合

对于项目建设期不同分区的水土流失情况通过实地调查和观测获取相应的数据;对原地面的水土流失通过相似区域水土流失研究结果进行分析比较.对于水土流失防治效果通过实地调查和观测,结合已有的观测结果相互验证分析。

5)监测分区与监测内容相结合

根据项目水土流失各防治分区不同的水土流失特点、水土流失防治措施内容,防治标准等,在确定监测方法时,根据各监测指标及内容,设计经济可行、技术可操作的具有针对性的监测内容和方法。

### 1.3.4监测程序

(I)前期准备阶段

组建监测工作组,收集项目区气象,水文,植被资料,有关工程设计资料,图件及1:2000地形图.通过图件资料整理分析,深入细致了解和掌握项目区自然,社会经济情况,特别是工程建设概况,在此基础上,研究制定详细的监测实施方案.工作计划。

(2)监测实施阶段

依据制定的实施方案,对项目区进行全面踏拗调查,通过踏勘调查,选定典型地块设立水土流失观测场,并按照拟定的工作计划,开展调查,巡查监测,及时掌握工程建设过程中水土流失及其防治的动态变化情况,尽可能全面收集第一手的监测数据资料。

(3)监测成果分析阶段

整理分析监测资料,在分析项目区土壤环境因子,水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上,依据建设项目水土流失防治标准,对该工程水土保持综合防治情况做出客观评价,并对工程建设过程中水土流失防治特点和存在问题等进行归纳总结，并提出相关建议。

### 1.3.5监测内容

(1)防治责任范围监测

防治责任范围动态监测主要是在工程的施工期开展监测工作,主要包括项目建设区和直接影响区。

1)项目建设区

A永久性占地

永久性占地是指项目建设征地红线范围内、由项目建设者(或业主)负责管辖和承担水土保持法律责任的地方。 永久性占地面积由国土部门按权限批准。 水土保持监测是对红线范围地区进行认真复核,监测项目建设有无超范围开发的情况,以及各阶段永久性占地的变化情况。

B临时性占地

临时性占地是指因主体工程开发需要,、临时占用的部分土地,土地管辖权仍属于原单位(或个人),建设单位无土地管辖权。水土保持监测是复核临时性占地面积有否超范围使用。

C扰动地表面积

扰动地表面积是指开发建设项目在建设过程中扰动地表行为造成破坏或占用的面积对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为,均属于扰动地表行为。水土保持监测内容为认真复核扰动地表面积。

2)直接影响区

主要指因工程建设引起的水土流失影响范围内(项目建设区以外).水土保持监测主要对直接影响区是否存在占用,破坏等情况进行调查。

根据项目建设区及直接影响区面积变化情况,对整个工程的全部区域在项目建设过程中实际发生的水土流失防治责任范围变化情况进行监测。

(2)弃土弃渣动态监测

弃渣位置作为水土保持关注的重要区域,也是项目的监测重点,在施工期间,因工程建设,不断产生弃土弃渣,如不及时运至指定地点进行堆放并采取适当措施,将产生比较严重水土流失。

弃土弃渣的监测重点内容为水土流失状况监测土壤侵蚀强度,堆渣量,堆渣高度,堆渣面积等指标是衡量水土流失状况重要监测内容。此外,还应重视水土保持措施防治效果监测,包括工程、植物 临时及管理措施的防治效果监测弃土弃渣监测的主要内容为:弃渣点位置,占地面积 占地类型,弃渣量,渣体组成 土石方量主要包括土石方开挖量,土石方回填量.借方量和外弃量等。

(3)水土流失防治措施

水土流失防治措施监测包括水土保持工程措施,植物措施和临时措施监测,其中水土保持工程措施主要指实施数量,质量,防护工程稳定性,完好程度,运行情况和措施的拦渣保土效果;水土保持植物措施包括不同阶段的林草种植面积、成活率,保存率,生长情况及林草覆盖度,扰动地表林草自然恢复情况,植被措施的拦蓄保土效

果;临时措施根据水土保持方案设计,监测其工程量及防治效果。

(4)水土保持防治措施实施效果

全面监测所有水土保持工程措施和植物措施的实施情况,防治效果,是否达到规范要求的六项防治标准。

(5)水土流失危害动态监测

本项目水土流失危害主要包括破坏土地资源,施工期施工对地表植被破坏和对周边环境的影响等,包括危害发生时间,地点、危害程度等。

### 1.3.6监测方法

(1)调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式,通过现场实地勘测,采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪,测高仪,标杆和尺子等工具,测定不同分区的的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征(特别是临时堆土和开挖面坡长、坡度、岩土类型)及水土保持措施(拦挡工程,护坡工程和土地整治工程等)实施情况。

面积监测

面积监测主要通过收集项目资料及采用手持式GPS定位仪测定、无人机拍摄结合图纸量测等获取. 首先对调查区按照扰动类型进行分区,如临时堆土、开挖面等,然后利用 GPS沿各分区边界走一圈,确定各个分区的面积。 面积监测的时段主要是施工期。

1)水土流失防治责任范围监测

A项目建设区

监测指标为:永久性占地、临时性占地及扰动地表面积。 主要根据工程设计资料,结合GPS、皮尺、 无人机拍摄结合图纸量测等监测设备实地核算,对面积的变化进行监测。

B直接影响区

监测指标为项目建设压占地区的面积及地类。通过实地调查,结合GPS,皮尺等监测设备实地核算水土流失防治责任范围监测是针对整个工程的全部区域开展的,结合项目建设区及直接影响区实地监测面积,统计项目各个时段实际发生的水土流失防治责任范围面积。

2)水土流失面积监测

对于水土流失面积,采用GPS,皮尺等监测设备进行实地核算。 水土流失面积的监测主要是在施工期开展监测工作。

水土流失面积监测是针对整个工程的全部区域开展的,结合项目建设区及直接影响区实地监测水土流失面积,统计项目各个时段实际发生的水土流失面积。

植被监测

楂被监测主要是选取有代表性的地块作为标准地,标准地的面枳为投影面积,根据实际对相对规则几何地段作为标准地,分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度,草地盖度和类型区林草覆盖度, 植被监测主要是在运行初期开展监测工作,针对整个工程的全部区域进行监测。

其它调查监测

1)水土流失因子

水土流失因子监测是在施工期和运行初期开展监测工作。

对于项目区的地形地貌因子、气象因子、植被因子,水文因子,原土地利用情况,社会因子及经济因子,在现场实地踏勘的基础上查阅相关资料,询问,对照《水土保持方案》等形式获取。

水土流失因子监测中的地形地貌因子、气象因子,植被因子,水文因子,原土地利用情况、社会因子及经济因子是针对全区开展的; 土壤因子的监测是根据实际需要,在工程的不同区域选取有代表性的土样进行测算,确定不同扰动类型下的土壤其土壤侵蚀强度及侵蚀量的关系。

2)水土流失防治动态监测

水土流失防治动态监测主要是在建设期和林草植被恢复期开展监测工作。

I建设期

A水土流失状况监测

主要调查的监测指标为项目区内土壤侵蚀类型、形式及型式 对于土壤侵蚀类型及形式,采取现场识别的方式获取; 土壤侵蚀强度根据实地踏勘,对照 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)进行确定。

B水土保持措施防治效果

①防治措施的数量与质量

本工程全区水土保持措施的数量主要由业主及监理单位提供,工程的施工质量主要由监理单位确定。

水土保持监测需要对监测重点地段或重点对象的防治措施工程量进行实地测量,对于质量问题主要由监理确定。

②防护工程的稳定性,完好程度和运行情况

本工程的防护工程主要指挡墙,护坡、排水沟等工程,工程的施工质量主要由监理单位确定,监测时主要查看其是否存在损害或砼裂缝、挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现,做出定性描述.

③水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

主要采用实地调查、问询,收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。

建设期水土流失防治动态监测主要是针对整个工程的全部区域开展监测工作。

II运行初期(林草植被恢复期)

A水土流失状况监测

主要调查的监测指标为项目区内土壤侵蚀类型、形式及型式。对于土壤侵蚀类型及形式,采取现场识别的方式获取; 土壤侵蚀强度根据实地踏勘,对照 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)进行确定

B水土保持措施防治效果

①防治措施的数量与质量

本工程全区水土保持措施的数量主要由业主及监理单位提供,工程的施工质量主要由监理单位确定。

水土保持监测需要对监测重点地段或重点对象的防治措施工程量进行实地测量,对于质量问题主要由监理确定。

②防护工程的稳定性,完好程度和运行情况

本工程的防护工程主要指排水沟等工程,工程的施工质量主要由监理单位确定,监测时主要查看其是否存在损害或砼裂缝,挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现,做出定性描述。

③水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

主要采用实地调查、问询、收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。

运行初期水土流失防治动态监测主要是针对整个工程的全部区域开展监测工作。

(2)定位监测

本项目定位监测主要采用实测法,通过本项目布置的监测设施(主要为简易水土流失观测场等)进行实测,获得开挖边坡和填方边坡的侵蚀模数作为基础,再根据本项目其他区域的实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长,侵蚀类型、临时堆土的堆放形态等因素,综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数,从而求得全区的土壤流失量。

(3)巡查

巡查主要是在工程施工建设过程中和运行初期针对整个工程的全部区域所采用的监测方法,尤其注意对于直接影响区的影响情况。 巡查的主要内容是水土流失危害和重大水土流失事件动态监测。

I施工期

1)水土流失危害监测

A对周边河道影响情况

通过实地踏勘、 走访群众等形式进行监测。

B对周边水利设施影响情况

通过实地踏勘、 走访群众、询问水库管理人员等形式进行监测。

C其他水土流失危害

通过实地踏勘,问卷调查等形式进行监测。

2)重大水土流失事件监测

根据工程实际情况结合水土流失状况,按照现场实际情况开展监测工作。

II运行初期

1)水土流失危害监测

A对周边河道影响情况

通过实地踏勘、走访群众等形式进行监测。

B对周边水利设施影响情况

通过实地踏勘、走访群众、询问相关管理人员等形式进行监测。

C其他水土流失危害

通过实地踏勘,问卷调查等形式进行监测。

2)重大水土流失事件监测

根据工程实际情况结合水土流失状况,按照现场实际情况开展监测工作。

### 1.3.7监测时段和区域

(1)监测时段

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《水土保持监测技术规程》,本项目为建设类项目,开发建设所造成的新的水土流失主要发生在本项目的建设期,故水土保持监测时段为建设期。

(2)监测区域

根据《水土保持监测技术规程》,水土保持监测区域为该项目的水土流失防治责任范围。结合工程设计和施工进度的安排,分析水土流失预测结果,确定本方案监测范围为工业场地防治区,输电线路防治区,其工业场地区为重点监测区域。

### 1.3.8监测点布设

根据以上布设原则,结合本工程的自身特点,本工程各建设区域共布设各类监测点2处,包括工业场地监测点1处,输电线路监测点1处。

水土流失监测点布设情况见表1-3.

### 1.3.9监测工作实施情况

(1)工作组织

为了及时掌握工程建设引起的水土流失动态变化情况,推动监测评价工作,我公司成立了监测工作组,下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组,共投入监测技术人员3名.

(2)监测工作进度

根据委托合同和水土保持方案中的监测专章要求,我公司制定了该项目的水土保持监测实施进度安排表及实施方案。 通过水土流失监测,取得了大量的监测数据,经过认真整理分析,编制完成了 《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持监测总结报告》。

表1-3           地面观测点布设情况表

| 监测 时段 | 监测 分区 | 监测站点 | 监测方法 | 监测时段 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 工业场地 | 绿化处 | 场内道路两侧 | 调查、巡查 | 2019年4月~2019年5月 | 项目建设全过程实行动态监测，以巡查为主，监测时段不定期，对正在实施的水土保持措施建设情况等至少每10天监测记录一次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每一个月监测记录一次；当产生地表径流时必须进行加测，水土流失灾害事件发生后一周内完成监测。 |
|  | 输电线路 | 绿化处 | 植被 恢复 | 调查、巡查 |  |  |

# 2重点对象水土流失动态监测

## 2.1防治责任范围监测结果

### 2.1.1水土流失防治责任范围

（1）水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据批复的水土保持方案，本项目水土流失防治责任范围总面积4.40hm²，均为项目建设区。

水保方案设计的水土流失防治责任范围面积汇总见下表

表2-1         方案设计水土流失防治责任范围表      单位：hm²

| 序号 | 项目 | 项目建设区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地防治区 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 输电线路防治区 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | 合计 | 4.40 | 4.40 |

- 建设期水土流失防治责任范围监测结果

根据工程建设特点、工程总体布局及初步设计，通过现场实地调查，利用GPS及其它常规测量工具测定，本项目在建设过程中实际监测的水土流失防治责任范围监测见下表。

表2-2        方案设计水土流失防治责任范围表      单位：hm²

| 序号 | 项目 | 项目建设区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地防治区 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 输电线路防治区 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | 合计 | 4.40 | 4.40 |

- 防治责任范围差异原因分析

比较表2-1和表2-2，得知本项目实际建设过程中水土流失发生的防治责任范围与方案设计一致。主要原因是，水保方案编报时工程已经开工，围墙已经建设完成，其余建设均在围墙范围内，故防治责任范围与方案批复一致。

### 2.1.2建设期扰动土地面积

- 水保方案设计中建设期扰动土地面积

根据《水土保持方案》，本项目水土保持方案确定的建设期扰动土地面积4.40hm²，具体见表2-3。

表2-3        水保方案设计的建设期扰动土地面积表   单位：hm²

| 序号 | 项目区 | 工程占地 | 扰动面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地防治区 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 输电线路防治区 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | 合计 | 4.40 | 4.40 |

- 建设期实际扰动土地面积监测结果

本项目建设过程中，实际扰动面积为4.40hm²，建设期实际扰动土地面积详见表2-4。

表2-4        建设期实际扰动土地面积表            单位：hm²

| 序号 | 项目区 | 工程占地 | 扰动面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地防治区 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 输电线路防治区 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | 合计 | 4.40 | 4.40 |

- 扰动土地面积差异原因分析

比较表2-3和表2-4，得知本项目实际扰动土地面积与方案设计扰动土地面积一致。

## 本项目防治责任范围动态监测汇总见附表1。

## 2.2取料监测结果

### 2.2.1设计取料情况

### 根据《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》,本项目不单独设置取土场。

### 2.2.2取料场位置、占地面积及弃渣量监测结果

根据实际监测情况,本项目建设过程中未单独设置取土场。

### 22.3取料对比分析

根据实际监测情况,本项目建设过程中,按照《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》进行了土方调运,均未设置取土场。

### 2.2.3取料对比分析

根据实际监测情况,本项目建设过程中,按照《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》进行了土方调运,均未设置取土场但施工过程中根据实际情况优化了施工工艺，以挖作填，减少了土方调入量。

## 2.3弃渣监测结果

### 2.3.1设计弃渣情况

根据《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》，本项目建设过程中产生的土石方总量为1.90万m³，其中挖方0.95万m³，填方量0.95万m³，无弃方。

2.3.2弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

根据实际监测情况，本项目建设过程中，产生的土石方总量为1.90万m³，其中挖方0.95万m³，填方量0.95万m³，无弃方。

2.3.3弃渣对比分析

根据实际监测情况，本项目建设过程中，按照《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》进行了土方调运，均无弃方，未设置弃渣场。

工程建设期实际土石方量监测结果及对比情况详见附表2。

# 3水土流失防治措施监测结果

## 3.1工程措施监测结果

### 3.1.1道路及地面硬化防治区

根据监测,道路设置有排水暗沟1650m。

## 3.2植物措施监测结果

### 3.2.1工业场地防治区

根据监测,工业场地区栽植有油松,国槐、李子树等。其余区域铺设了草皮,共完成绿化面积1.04hm²。

3.2.2输电线路防治区

根据监测,输电线路区栽植有油松。其余区域铺设了草皮,共完成绿化面积0.39hm²。

## 3.3临时措施监测结果

根据监测,工业场地区对临时堆料进行了彩条布苫盖,共完成苫盖面积8800m²。

# 4土壤流失情况监测

## 4.1各阶段土壤流失量分析

### 4.1.1水土流失量计算方法

通过对定位观测和调查收集到的监测数据按各个防治责任分区进行分类、汇总整理,利用水土流失面积、侵蚀模数和侵蚀时段计算出各分区水土流失量。

水蚀量计算公式:Ms=F×Ks×T

式中：Ms——水蚀量(t)

F——水土流失面积(km²)

Ks——水蚀模数(t/km²·a)

T——侵蚀时段(a）

### 4.1.2侵蚀模数的确定

侵蚀模数的确定主要是通过参考历史资料和收集现场观测结果相结合的方式进行。我单位在本项目工程建设期水蚀监测过程中对该

工程防治责任范围内的土壤流失量主要依据各分区的侵蚀量作必要分析。

(1)原地貌侵蚀模数

项目区属冲积平原轻微侵蚀区,水土流失类型以水力侵蚀为主。根据项目防治责任范围土壤侵蚀现状,在现场调查的基础上,根据项目批复的《水土保持方案》,参照《山西省土壤侵蚀模数分区图》及《土壤侵蚀分类分级标准》,确定项目区各类型土地的土壤侵蚀模数见表4-1。

表4-1        项目建设区原地貌侵蚀模数表

| 监测分区 | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 原地貌 | 工业场地区 | 2600 |  |
|  | 输电线路区 | 2600 |  |

（2）扰动地表侵蚀模数

施工期是造成水土流失加剧的主要时段,尤其是集中在土建施工期,由于开挖中加大了地面坡度,改变了植被条件,破坏了土体结构,使土壤可蚀性指数升高,因此各施工场所根据扰动强度不同,在不采取任何防治措施的情况下致使土壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著増加。为了更好地反映工程建设过程中的水土流失防治措施及效果,经整理地面固定定位观测点及临时观测点观测数据得出各地面观测点代表地表扰动类型区的侵蚀模数。详见表4-2。

表4-2         项目建设区扰动地表侵蚀模数表

| 监测分区 | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 扰动地貌 | 工业场地区 | 8000 |  |
|  | 输电线路区 | 7500 |  |

（3）实施措施后的侵蚀模数

本工程水土流失防治区分为工业场地区、输电线路区。防治措施主要有道路排水措施、绿化及临时防护等。通过各监测分区的监测数据和现场调查结果，得出工程建设区域各项水土流失防治措施实施后的侵蚀模数，详见表4-3。

表4-3         项目建设区实施措施后侵蚀模数表

| 监测分区 | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 扰动地貌 | 工业场地区 | 1100 |  |
|  | 输电线路区 | 1100 |  |

## 4.2各扰动土地类型土壤流失量分析

根据上述计算原理，结合各阶段水土流失面积，计算得出原地貌侵蚀单元、扰动地表侵蚀单元、防治措施实施后的水土流失量。原地貌侵蚀单元水土流失量计算结果见表4-4.扰动地表侵蚀单元各阶段水土流失量计算结果见表4-5，防治措施实施后水土流失量计算结果见表4-6.

表4-4      各侵蚀单元原地貌水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm²） | 侵蚀模数（t/km²·a） | 年土壤侵蚀量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 4.00 | 2600 | 104 |
| 2 | 输电线路 | 0.40 | 2600 | 10.4 |
| 合计 |  | 4.40 |  | 114.4 |

表4-5     各侵蚀单元扰动地表水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm²） | 侵蚀模数（t/km²·a） | 年土壤侵蚀量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 4.00 | 8000 | 320 |
| 2 | 输电线路 | 0.40 | 7500 | 30 |
| 合计 |  | 4.40 |  | 350 |

表4-6   各侵蚀单元措施实施后水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm²） | 侵蚀模数（t/km²·a） | 年土壤侵蚀量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 4.00 | 1100 | 44 |
| 2 | 输电线路 | 0.40 | 1100 | 4.4 |
| 合计 |  | 4.40 |  | 48.4 |

依据水土流失特点,防治责任范围划分为原地貌、扰动地表单元和实施防治措施三种地表状况的侵蚀单元。根据表4-4、表4-5和表4-6中水土流失量的计算结果，项目建设区原地貌年土壤侵蚀量为114.4t,建设期年土壤侵蚀量为350t,项目建设区防治措施实施后年土壤侵蚀量为48.4t。

工业场地区和输电线路区扰动地貌远远大于原地貌和防治措施实施后的土壤流失量。随着各项防治措施的实施及防治效果的逐步发挥效应,水土流失将会得到有效控制,水土流失量也随之降低。

# 5水土流失防治效果监测结果

## 5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比,它反映了开发建设项目对扰动破坏土地的整治程度。各面积值通过对项目平面布置图量测,结合现场勘测,查阅竣工相关资料获得。其计算式为：

扰动土地整治率=扰动土地整治面积/扰动土地总面积×100%

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际扰动土地面积4.40hm²,扰动土地整治面积4.35hm²,扰动土地治理率为98.86%。本项目扰动土地整治情况见表5-1

| 表5-1 项目建设区扰动土地整治率、水土流失总治理度计算表 |
| --- |
| 项 目 | 建设区面积 (hm²) | 建筑物占压面积(hm²) | 扰动土地面积(hm²) | 水土流失总面积 (hm²) | 水土保持措施防治面积(hm²) | 整治率(%) | 治理度(%) |
|  |  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |  |
| 设计水平年 | 4.40 | 2.76 | 4.40 | 1.64 | 0.16 | 1.43 | 1.59 | 98.86 | 96.95 |

## 5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积,各项措施的防治面积均以投影面积计。其计算式为：

水士流失总治理度=水士保持措施面积/建设区水土流失总面积×100%

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际水土流失面积为1.64hm²,水土保持措施治理面积为1.59hm²,由此计算出建设区水土流失总治理度为96.95%本项目水土流失总治理度情况见表5-1。

## 5.3拦渣率与弃渣利用情况

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

经监测核实，本项目建设期土石方量共为1.90万m³，其中挖方0.95万m³，填方量0.95万m³，无弃方。施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过1%，拦渣率可达到99%。

## 5.4土壤流失控制比

土壞流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》,经监测核实,在工程建设过程中,工程项目建设区土壤容许流失量为1000km²·a。工程措施和植物措施实施后,建构筑物区和进场道路的水土流失将得到有效控制、后期植物措施持续发挥治理效果。经现场监测,现阶段年土壤流失强度控制在1100tkm²·a之内,故本项目平均土壤流失控制比为0.9。

## 5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被(在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)面积的百分比。其计算式为

林草植被恢复率为=林草植被面积/可恢复林草植被面积×100%

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际可恢复的植被面积为1.45hm²,已恢复的植被面积为1.43hm²。林草植被恢复率可达98.62%.

| 表5-2 项目建设区植被恢复率与林草覆盖率计算成果表 单位：hm² |
| --- |
| 防治区 | 设计水平年 |
|  | 建设区面积(hm²) | 可绿化面积(hm²) | 植被措施面积(hm²) | 恢复率（%） | 覆盖率（%） |
| 工业场地 | 4.00 | 1.06 | 1.04 | 98.11 | 26.00 |
| 输电线路 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 100 | 97.50 |
| 合计 | 4.40 | 1.45 | 1.43 | 98.62 | 32.50 |

## 5.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。其计算式为：林草覆盖率=林草植被面积/项目建设区总面积×100

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际林草覆盖面积为1.43hm²,项目实际占地面积4.40hm²,由此可计算出林草覆盖率为32.5%

。

# 6结论

## 6.1水土流失动态变化

### 6.1.1实际扰动面积变化

根据《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》,本项目水保方案确定的建设期扰动土地面积为4.40hm²。经监测,本项目建设期实际扰动土地面积为4.40hm²，与水保方案预测扰动面积一致。

### 6.1.2水土流失量动态变化

本项目原地貌侵蚀量为114.4t,建设扰动期因建设产生的流失量为350t,比原地貌增加了235.6t，水土流失比较严重;采取治理措施后流失量48.4t，从建设扰动期与采取治理措施后比较,采取措施后比扰动期流失量减少,说明所采取的防护措施合理，效果明显。

## 6.2水土保持措施评价

(1)水土保持措施单元抽检评价

经过对该项目防治责任范围内各防治分区水土保持措施的监测,认为本工各水土流失防治区均采取了适宜的水土保持措施,水土保持工程总体布局合理,水土保持效果明显,达到了水土保持方案的设计要求。根据主体工程设计和水土保持方案设计对照已完成的水土保持设施情况,确定本项目目前完成的水土保持设施具备正常运行条件,水土保持设施数量、布局等达到了设计要求,基本能够达到预期的水土保持功能,可以交付使用。

(2)项目区水土流失防治达标情况

建设期防治责任范围内扰动土地整治率达到98.86%,水土流失总治理度达到96.95%,水土流失控制比0.9,拦渣率达99%,林草植被恢复率达到98.92%,植被覆盖率达到32.50%,水土流失防治标六项项指标均已达标。本项目水土保持设施基本建成,水土保持方案确定的水土流失防治目标基本实现。

水土流失防治目标监测结果见表6-1。

表6-1              水土流失防治目标监测结果表

| 项目 | 设计水平年 |
| --- | --- |
|  | 方案目标值 | 监测分析值 | 达标情况 |
| 扰动土地整治率(%) | 96 | 98.86 | 达标 |
| 水土流失总治理度(%) | 96 | 96.95 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.9 | 0.9 | 达标 |
| 拦渣率(%) | 96 | 99 | 达标 |
| 林草植被恢复率(%) | 98 | 98.62 | 达标 |
| 林草覆盖率(%) | 26 | 32.50 | 达标 |

## 6.3存在问题及建议

### 6.3.1存在问题

生产建设项目的水土保持措施,不仅是为环境建设服务,同时也是为主体工程服务,对于改善小区环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。本项目在建设过程中,主要存在以下问题：

(1)工业场地区排水暗沟需及时进行清理,并安排专人定期巡查维护,以保证汛期雨水及时排出场外。

(2)输电线路区,需做好抚育管理工作,保证树草种的成活率及美观,必要时及时补植。

### 6.3.2建议

(1)紧密配合水土保持监测单位搞好运行期水土保持监测工作,及时掌握运行期水土流失动态,为决策部门提供科学的数据和依据。

(2)加强现有植物措施的管护,提高植被成活率。

(3)加强管理,保证水土流失防治措施的安全运行。

(4)对项目区水土保持设施的运行情况和效益跟踪调查和监测。

## 6.4综合结论

(1)项目区内各扰动区域已基本按照水土保持方案设计要求完成了各项措施,符合水土保持方案的设计要求,可以起到防治水土流失的作用。

(2)项目建设区主体工程的施工建设在一定程度上改变了局部地表形态,经过及时的场地及道路硬化、植物措施防护等措施,实现了一定的林草植被覆盖度,水土流失量和侵蚀程度得到了有效地控制。

(3)经过对监测结果数据进行整理分析,本项目工程按水土保持方案要求实施了各项水土保持防治措施,实现了水土保持方案中提出的各项防治目标,扰动土地整治率、水土流失总洽理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标均已达到水土保持方案批复及建设类项目水土流失防治一级标准,实施结果基本符合水土保持方案的要求,水土保持工程整体上运行情况良好,可以交付使用，水土流失治理效果明显,基本达到水土保持专项验收的条件。

附表1           朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目防治责任范围动态监测汇总表

| 序号 | 防治 分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案 确定 | 监测 结果 | 增减 情况 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地区 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 2 | 输电线路区 | 0.40 | 0.40 |  | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |
|  | 合计 | 4.40 | 4.40 |  | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  | 4.40 | 4.40 |  |

附表2         朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目弃土弃渣动态监测汇总表

单位：万m³

| 序号 | 防治 分区 | 防治责任范围（hm²） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 方案设计 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 开挖 | 回填 | 调入 | 弃方 | 开挖 | 调入 | 回填 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 调入 | 弃方 |
| 1 | 工业场地区 | 0.90 | 0.90 |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 输电线路区 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 0.95 | 0.95 |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |

附表3        朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土流失防治措施监测汇总表

| 序 号 | 防治分区 | 防治措施 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 1 | 工业场地区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 1650 | 1650 |  |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 1.04 | 1.04 |  |
|  |  | 临时措施 | 防水布苫盖 | m² | 8800 | 8800 |  |
| 2 | 输电线路区 | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.39 | 0.39 |  |

附表4         朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土流失监测六项指标达标情况表

| 序 号 | 六项指标 | 单位 | 指标值 | 目标值 | 实际达到值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | 扰动土地整治面积 | hm² | 4.35 | 96% | 98.86 | 达标 |
|  |  | 扰动土地总面积 | hm² | 4.40 |  |  |  |
| 2 | 水土流失总治理度 | 水土流失治理达标面积 | hm² | 1.59 | 96% | 96.95 | 达标 |
|  |  | 建设区水土流失总面积 | hm² | 1.64 |  |  |  |
| 3 | 土壤流失控制比 | 容许土壤流失量 | t/km²·a | 1000 | 0.9 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 治理后的平均土壤流失强度 | t/km²·a | 1100 |  |  |  |
| 4 | 拦渣率 | 实际拦挡的土（石、渣）量 | 万m³ | 0.94 | 96% | 99 | 达标 |
|  |  | 工程土（石、渣）总量 | 万m³ | 0.95 |  |  |  |
| 5 | 林草植被恢复率 | 林草植被面积 | hm² | 1.43 | 98% | 98.62 | 达标 |
|  |  | 可恢复林草植被 | hm² | 1.45 |  |  |  |
| 6 | 林草覆盖率 | 林草类植被面积 | hm² | 1.43 | 26% | 32.50 | 达标 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm² | 4.40 |  |  |  |