目    录

前  言	2

1.项目及项目区概况	4

1.1项目概况	4

1.2项目区概况	7

2.水土保持方案和设计情况	13

2.1主体工程设计	13

2.2水土保持方案	13

2.3水土保持方案变更	14

2.4水土保持后续设计	14

3.水土保持方案实施情况	15

3.1水土流失防治责任范围	15

3.2弃渣场设置	18

3.3取土场设置	18

3.4水土保持措施总体布局	18

3.5水土保持设施完成情况	19

4.水土保持工程质量	24

4.1质量管理体系	24

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	25

4.3弃渣场稳定性评估	26

4.4总体质量评价	26

5.项目初期运行及水土保持效果	28

5.1初期运行情况	28

5.2水土保持效果	28

5.3公众满意度调查	32

6.水土保持管理	35

6.1组织领导	35

6.2规章制度	35

6.3建设管理	35

6.4水土保持监测	36

6.5水土保持监理	37

6.6水土保持补偿费缴纳情况	40

6.7水土保持设施管理维护	40

7.结论	42

7.1 结论	42

7.2遗留问题安排	43

8.附件及附图	44

# 前  言

本项目位于山西省朔州市朔城区前寨村东（原朔州电冶厂），行政区划属朔城区管辖，中心坐标为：北纬39°13′29.75″、东经112°23′43.31″，紧靠大运公路和北同蒲铁路，交通便利。本项目总占地面积4.40hm²，其中工程建筑面积21210m²，铺砌面积2793m²，道路铺设混凝土面层面积3995m²，工业场地绿化占地面积1.04hm²，输电线路占地面积0.39hm²。

2014年3月26日，朔州市朔城区发展和改革局以朔城发改备案[2014]11号文对本项目进行备案，同意本项目开展工作。

2018年1月，建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司编制《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万吨合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》;朔城区水利局于2018年5月23日以“朔区水发[2018]52号”文对方案报告书进行了批复。

2019年4月，朔州市亨特耐火材料有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司、山西元森科技有限公司分别承担本项目的监测、监理工作。

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

本项目建设地点位于山西省朔州市朔城区窑子头乡前寨村东（原朔州电冶厂）约450m，距朔州市10km，本行政区划属朔城区窑子头乡管辖，厂址中心坐标北纬39°13′29.75″、东经112°23′43.31″。

本项目建设地点位于朔州市城南，距朔州市10km，省道206及铁路北同蒲线由北向南通过境内，距现址1km，有乡村公路路过厂前，东距西官井村1km，南距红旗牧场1km，交通条件极为方便。

### 1.1.2主要技术经济指标

根据朔州市朔城区发展和改革局，朔城发改备案[2014]11号文，本项目已进行备案，同意建设该项目。本项目总占地面积4.40hm²，建设新型节能旋转窑（Φ3.6/3.0×78m、Φ2.5×60m）各一条，球磨机（2.4×13m）1台、破碎机（PL-800）1台、鄂式破碎机（PEX250×1000）2台、成型机2台、压滤机10台。本项目的主要建设内容包括工业场地和输电线路，景观绿化，给排水等配套设施。

根据调查，朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目建设总工期为26个月，工程自2014年6月开工建设，2016年8月竣工。

项目建设规模及工程特性详见下表。

工程特性表

| 总体 概况 | 项目名称 | 朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万吨合成高纯耐火材料（莫来石）项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 朔州市亨特耐火材料有限公司 |
|  | 建设地点 | 山西省朔州市朔城区窑子头乡前寨村东（原朔州电冶厂） |
|  | 工程性质 | 新建工程、已建完 |
|  | 建设规模 | 本项目总占地面积4.40hm²,其中工程建筑面积21210m²，铺砌面积2793m²，道路铺设混凝土面层面积3995m²，工业场地绿化占地面积1.04hm²，输电线路绿化面积0.39hm²。年产20万t合成高纯度耐火材料（莫来石）。建设新型节能旋转窑（Φ3.6/3.0×78m、Φ2.5×60m）各一条，球磨机（2.4×13m）1台、破碎机（PL-800）1台、鄂式破碎机（PEX250×1000）2台、成型机2台、压滤机10台。 |
|  | 工程总投资 | 项目建设总投资34000万元，其中建筑工程7312.5万元，设备购置21340.8万元，安装工程1731.6万元，工程建设其他费用3615.1万元。 |
|  | 建设工期 | 主体工程建设总工期为26个月，工程自2014年6月开工建设，2016年8月竣工。 |
| 主要技术经济指标 | 序号 | 项目 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 1 | 总用地面积 | hm² | 4.40 |
|  | 2 | 总建筑面积 | m² | 21210 |
|  | 3 | 建筑系数 | % | 38 |
|  | 4 | 绿地率 | % | 26 |
|  | 5 | 人力资源 | 人 | 347 |
| 项目组成与占地 | 项目 | 总占地（hm²） | 永久占地（hm²） | 临时占地（hm²） | 备注 |
|  | 工业场地 | 4.00 | 4.00 |  | 工业用地 |
|  | 输电线路 | 0.40 | 0.01 | 0.39 | 其他草地 |
|  | 合计 | 4.40 | 4.01 | 0.39 |  |
| 土石方平衡 | 本项目已经完工，根据施工图纸及建设单位提供资料，本项目共移动土（石）方工程量为1.90万m³，其中挖方0.95万m³，填方量0.95万m³，无弃方。 |
| 施工便道 | 临时施工道路扰动的地面已恢复植被，符合水保要求。 |
| 施工力能 | 施工用水取自项目自备井，施工用电自前寨村变电站引入，进线电压10KV。施工现场内部通信采用无线电对讲机通信方式，施工对外通信采用当地电信通信网络上提供通信线路的方式解决。 |
| 拆迁安置 | 无拆迁安置 |
| 建筑用砂石料来源及防治责任 | 建筑用砂石料均为外购，相应水土保持防治责任由供方负责。 |

### 1.1.3项目投资

项目总投资34000万元，其中建筑工程7312.5万元，设备购置21340.8万元，安装工程1731.6万元，工程建设其他费用3615.1万元。

### 1.1.4项目组成及布置

#### 1.1.4.1项目组成

本项目建设内容包括：工业场地区和输电线路区。

#### 1.1.4.2项目总体布局

根据已批复的《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》，项目组成包括：工业场地区和输电线路区。

1.工业场地

工业场地主要分为生活区和生产区。

1）生活区位于工业场地西侧，主要有宿舍楼、锅炉房、澡堂、食堂及水泵房等。

生产区分为北生产区和南生产区。北生产区主要建筑物有：熟料堆棚、烘干车间、烘干料库、原料堆棚及窑头厂房等；南生产区主要建筑物有：生料堆棚、熟料加工车间、生料破碎车间、生料搅拌池及10kV变电所等。

厂区道路设计以物料运输畅通、车间联系方便和符合消防规范为原则，根据原料、成品的运输特点，厂内的环形道路或主干道通往各主要生产车间和原料、成品的集中点，厂区内道路均采用砼路面，主干道为城市型双车道，路面宽7m，最小转弯半径为20.0m；进入各车间的次要道路为城市型单车道，路面宽4.0m，转弯半径为12.0m。

工业场地占地面积4.00hm²，均为已征地。其中，工程建筑面积21210m²，铺砌面积2793m²，道路铺设混凝土面层面积3995m²，绿化占地面积1.04hm²。工业场地总平面布置见附图3。

根据场地平面布置结合竖向设计，充分利用场区空地，工业场地绿化以建筑物周围和道路两侧为重点，以种草坪、花坛等植物为主，为职工提供良好的生活工作条件，工业场地绿化面积1.04hm²。

（2）竖向设计及场内排水

1）竖向布置

工业场地位于原朔州电冶厂内，场地自然地形南高北低，西高东低。工业场地内相对平整，平坡式布置，没有设置挡墙，场地比较开阔，场地除建筑物占地外，地面均硬化或绿化。根据建设单位提供资料，本项目挖填总量为1.90万m³，挖方量为0.95万m³，填方量为0.95万m³，没有弃方。

2）场内排水

该建设场地地势较平坦，为便于雨水的排除，道路坡度为0.5％。

厂区雨水的排除采用明沟、盖板暗沟两种，在人流较集中的区域，采用盖板暗沟排水，在一般道路两侧及露天堆场等区域采用明沟排水，厂区内的雨水通过上述两种渠道汇集到厂外公路排水渠。排水沟断面：B（宽）×H（深）=0.4m×0.6m，排水沟平均纵坡＞3‰，工业场地共布设排水沟1650m，占地面积0.16hm²。

（3）工业场地占地面积

根据《总平面总布置图》的工业场地永久占地面积为4.00hm²，其中：建、构筑物等用地面积2.12hm²，绿化面积1.04hm²，道路及专用场地等硬化面积0.68hm²，排水沟占地面积0.16hm²。

2.输电线路

本项目电源从前寨村变电站引入电源，进线电压10KV，并在厂区内配置1600KVA/10KV/0.4KV变压器二台，该项目总装机容量2944.5KVA。

为了保证回转窑一级负荷的供电要求，保证供电电源。购置一台柴油发电机组供停电时回转窑正常用电。

输电线路长度为1.0km，输电线路占地面积为0.40hm²，沿线占地类型为其他草地。其中永久占地为0.01hm²，为电杆占地；临时占地为0.39hm²，为临时施工区及临时施工道路。输电线路于2014年建成，临时施工区扰动的地面面积约0.39hm²，扰动地面已恢复植被。

### 1.1.5施工组织及工期

1.主要材料来源

本项目对外联络交通便利,当地生产建筑石材、河沙、水泥、石灰等建筑材料，其它建筑材料需从外地运入,可以满足矿井建设和生产的需要。

2.公用配套设施

1)供配电

施工用电从附近变电站10KV线路接引

2)供水

施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等部分组成。现场施工供水为本项目自备水井供水,可满足施工用水需求

3、施工工艺及方法

项目建设主要可分为建构筑物及附属工程、管线工程等几大类,各类工程施工工艺如下：

主体工程施工前,先进行清表、场地回填平整,接着进行工程区建构筑物基础处理,开挖产生的土石方用于各区块场地回填,建构筑物上部结构基本完工后进行道路区内管网的施工,最后实施绿化景观工程。工程主要项目的土建施工顺序为:清表、场地回填平整→建构筑物基础及上部结构施工→区内道路及管网施工→绿化景观。

①场地清理:先拆除和清理所有场地内的障碍物

②基础开挖:基础施工采用扩大基础基坑开挖,土方开挖采用挖掘机挖装、推土机推土、自卸汽车运土机械化施工。开挖采取分区开挖、临时堆土分别堆放于道路及地面硬化区和景观绿化区。

③基础处理:多层住宅楼地基基础设计为墙下钢筋混凝土条形基础+防水板,持力层为圆砾层,高层住宅楼地基基础形式拟选用筏板基础,板筏基础是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础,而且筏板型基础埋深比较浅。

④场地回填:场地填筑采用水平分层填筑、分层压实,每层回填厚度不超过30cm。如原地面不平,则由最低处分层填筑,每层经过压实符合规定要求后,再填筑下一层同时,填土严格控制含水量,当土的含水量大于最优含水量范围时,采用翻松、晾晒风干的方法,并结合使用掺入干土或其他吸水材料等措施来降低含水量,并对每层铺土厚度,最佳含水量、回填土级配、压实系数,根据设计要求的压实系数进行试压,保证填土压实的均匀性及密实度。

⑧管线施工:管线施工对一般地段主要采用直接开挖沟槽埋管敷设的施工工艺管线的线路较长,采取分段和多工作面同时施工的方式,施工一般安排在非雨日进行管沟断面形式采用梯形,沟底宽度根据管径、土质、施工方法等确定。管线敷设完毕后,回填土方,建设布道,进行硬化。

4、施工工期

本项目计划工期为26个月,即2014年6月底动工建设,2016年8月底竣工。实际建设过程中,工期为26个月,即204年6月动工建设,2016年8月竣工。

### 1.1.6土石方情况

项目建设期产生的土石方量共计1.90万m³，其中挖方0.95万m³，填方0.95万m³，无弃方。

### 1.1.7征占地情况

项目建设区占地面积为4.40hm²，其中永久占地4.01hm²，临时占地0.39hm²。占地类型为：工业用地、其他草地。

| 表1-1 | 工程占地表 单位：hm² |
| --- | --- |
| 项目名称 | 占地面积 | 永久占地 | 临时占地 | 占地类型 |
| 工业场地 | 4.00 | 4.00 |  | 工业用地 |
| 输电线路 | 0.40 | 0.01 | 0.39 | 其他草地 |
| 合 计 | 4.40 | 4.01 | 0.39 |  |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

境内西、南、北三面环山，中部和东部是平川，整个地势由西向东倾斜。西部山地主要山峰有鱼渠岭、双华岭、大梁山等，海拔在1750到2000m之间。南部山区主要山峰紫金山，海拔2127m，山高峰巍，悬崖绝壁，坡度在35°到40°间，山上多松、桦等。北部山地主要山峰有黑驼山，海拔2147m，为城区最高点。中东部为平川区，面积约占城区总面积的70%，境内大部分地区黄土覆盖深厚，北部、西部一带梁峁、冲沟、陷穴等黄土地貌广泛发育，风沙作用显著，具有波状缓丘高原的特点。

工业场地位于原朔州电冶厂内，场地自然地形南高北低，西高东低。项目区整体地貌类型属于冲击平原区。

（2）水文、气象

朔城区境内的地表水年来水量达3.38181亿m³，其中，地表洪水一般年来水量约0.50181亿m³；地表清水总流量7.81m³/s，年来水量达2.88亿m³。地表清水主要是河流水和泉水。河流多发源在境外，除利民镇的儿女山、黄土坡分水岭以西属黄河流域外，七里河、恢河、元子河、黄水河等主要河流均属海河流域桑干河水系。水量受季节影响，汛期集中在7、8、9三个月。泉水是朔州市地表清水的主要来源，最大的涌水点是神头泉群。

恢河：源于余庄乡分水岭脚下，从西南向东北，流经余庄、苗庄、坝上、杨庄、城关、大河堡、马家湾、石湖河、麻峪寨、石嘴子、阳方、河西。至阳方口镇入本区窑子头乡，水流主要为洪水，河床多为砂卵石、砂砾石，经前寨、东富院等村在太平窑附近与七里河汇合后直至马邑又与源子河会合而成桑干河。恢河全长74km，流域面积1273 km²，河槽较浅，河宽300-1000m。清水流量0.2-0.4m³/s。春季消冰水较多，清水流量相对较大，遇干旱枯水年干涸。到目前为止，在恢河上已建成小型水库一座（太平窑水库）、电灌站10处。

七里河：发源于平鲁区白堂乡窝窝会。在本区刘家口附近出山谷，水源主要是洪水，流经铺上、庄头、北刑家河、二十里铺等在太平窑附近与恢河汇合。七里河河宽300-400m，原长30km，由于安太堡露天矿的修建，将其从上游平鲁区细水村改道，现在全长只有20km，清水流量很小，洪水流量只及原流量的三分之一，一般50-100m³/s，每年出现4-6次，干旱季节，平时河道干涸。

源子河：发源于左云县马道头乡的辛堡子村，在本区腊垫口进入盆地，水源主要是洪水，在下马关沟汇流经毛道、钟头、新磨等至马邑与恢河汇合后进入桑干河。源子河全长110km，流域面积2072km²，清水流量一般为0.5m³/s,由赵家口水库拦蓄，沿岸共有六处电灌站。在神头、新磨以下由于司马泊水围寺泉汇入，源子河常年都有较稳定的清水流量，一般为5.2-5.61m³/s,源子河洪水流量200-400m³/s,一般年出现5-8次。历年汛期最大洪峰流量1290m³/s,，春季消冰水较为丰富。

黄水河：发源于本区城南禅房山的六寨沟、开家窑沟，经东南部的福善庄、汁子町、小霍家营等流入山阴县，最后在应县西未庄附近汇入桑干河，境内全长25km，年清水流量甚微，洪水流量为4-6m³/s，一般每年出现2-3次，多年最大洪峰流量200m³/s,冬季及非汛期河槽干涸，开发条件很差。

桑干河：为恢河、源子河在马邑汇合而成，然后向东沿水磨头、西河底、东榆林等流入山阴，境内长15km左右，清水流量6.5-7.8m³/s。到目前为止，桑干河沿岸已建成8处电灌站。

距离本项目最近的地表水系为厂址西侧恢河。

本区属北温带大陆性季风气候区。冬季受强大的蒙古高压控制，盛行自大陆吹向海洋的寒冷的冬季风，天气寒冷、干燥、晴朗：春季多风；夏秋季阴雨，高温、炎热天气较少出现。

根据朔州市气象站历史气象资料统计结果：该区年平均气压为892.9hPa；年均气温为7.4°C，一月最冷，平均气温为-10.5°C，七月最热，平均气温为21.6°C；气温年较差大，平均为32.1°C；极端最高气温为37.9°C，极端最低气温为-32.0°C；本区年平均降水最为409.1mm，一年中降水多集中在七、八月，冬季降水稀少，冬季三个月降水合计为6.8mm，占全年降水量的1.7%；本区年平均蒸发量为1981.6 mm，是降水量的4.84倍。本区全年除静风外以西风最多，静风频率为31%，西风频率为10%，其中一月、十二月静风最多，频率均为38%；本区年平均风速为2.2m/s，春季风速最大，秋季风速较小；全年出现大风天数为21天。

（3）土壤、植被

朔城区境内的土壤类型有山地草甸土、灰褐土、栗钙土、草甸土、盐土和风砂土6个土类，16个亚类，46个土层，94个土种。土壤分布一般从南向北由褐土向栗钙土过渡，从西向东由灰淡褐土向浓栗钙土过渡。淡栗钙土分布于海拔1100m以下的东部平原区和河流两侧一、二级阶地及各类洼地、恢河、七里河、桑干河两侧的草甸土，土壤的形成因受地下水、盐的影响，土体潮湿，自然植被稀少，降水少，蒸发量大，地下水排泄不良。新土层出现锈纹锈斑。该市的土壤养分除速效钾含量丰富外，有机质、氮、速效磷含量普遍较低，低贫面积占到总面积的50%，土壤在大陆性季风气候下，养分易于分解，不易于积累。

项目区土壤以褐土为主，境成土母质有片麻岩、石灰岩、砂页岩、火山岩等岩石风化物以及黄土质等近期沉积物。土壤的ＰＨ值一般在7～8．5之间，呈微碱性。项目区土壤类型为褐土。

项目区海拔高差较大，自然条件不同，植被群落、种类及其地理分布也比较复杂。在海拔1800m以上的中山上部，自然植被以草甸、草灌型植物群为主。主要生长针茅、白草、沙草、小红花草、醋柳、柴胡及苔藓等低等植物，微生物以嫌气菌为主。在海拔1500～1800m左右的山地，以针阔叶混交林为主，并有相适应的草木灌群植被，地衣类、苔藓类、真菌类。在海拔1200m左右的低山和丘陵地区，植被种类主要以油松、白桦、杨树为主，低山岗坡以山桃、山杏、香藜、榛、酸枣、山丁子、醋柳等为主，在沟底部以艾蒿、绛瓣、披尖草及文冠果等草灌植被为主。在海拔1000m以下的川谷地区，木本植物有：杨、柳、榆、槐、香椿、核桃、柿树、花淑、泡桐、大枣、桃、杏、李、苹果等。草本植物有：青蒿、芦苇、灰苣菜、苦菜、披尖草、狗尾草、马莲、车前子、马齿菜等。项目区植被以农田、树木、杂草及灌木为主。植被覆盖率约为35%左右。

### 1.2.2水土流失及防治情况

项目区地处冲击平原区，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为1000t/km².a。项目区位于国家级水土流失重点治理区—永定河上游国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2014年3月26日，朔州市朔城区发展和改革局以朔城发改备案【2014】11号文对本项目进行备案。

2014年3月，武汉理工大设计研究院编制了《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目可行性研究报告》。

2014年9月，建设单位编制了《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目环境影响报告表》。

2014年11月7日，朔州市环境保护局以朔环审【2014】150号文对《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目环境影响报告表》进行了批复。

## 2.2水土保持方案

2018年1月，朔州市亨特耐火材料有限公司委托太原元方企业管理咨询有限公司编制《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》。

2018年1月，朔州市亨特耐火材料有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2018年4月编制完成了《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书（送审稿）》，2018年4月22号朔城区水利局在朔城区召开评审会议，对《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见。编制单位根据该意见对该方案进行了修改，于2018年5月完成了《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书（报批稿）》；2018年5月23日，朔州市朔城区水利局以朔区水发【2018】52号文对《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

本项目无水土保持后续设计。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书运行期发生的防治责任范围为4.88hm²，项目建设区4.40hm²，直接影响区为0.48hm²。方案确定的水土流失防治责任范围见表3-1。

| 表3-1 | 方案确定的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 工业场地 | 4.28 | 4.00 | 0.28 | 4.28 |
| 2 | 输电线路 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.60 |
| 合计 | 4.88 | 4.40 | 0.48 | 4.88 |

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目运行期实际发生的防治责任范围为4.40hm²，其中，项目建设区面积4.40hm²，直接影响区面积0hm²；扰动土地面积4.40hm²。运行期实际防治责任范围监测结果见表3-2。

| 表3-2 | 实际发生的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 工业场地 | 4.00 | 4.00 | 0 | 4.00 |
| 2 | 输电线路 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.40 |
| 合计 | 4.40 | 4.40 | 0 | 4.40 |

### 3.1.3水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析

由表3-3可知，朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目运行期实际发生防治责任范围较方案减少了0.48hm²；运行期实际扰动面积较方案不变。

表3-3   防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减 情况 |
|  |  | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地 | 4.28 | 4.00 | 0.28 | 4.00 | 4.00 | 0 | -0.28 | 0 | -0.28 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 2 | 输电线路 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0 | -0.20 | 0 | -0.20 | 0.40 | 0.40 | 0 |
| 合计 | 4.88 | 4.40 | 0.48 | 4.40 | 4.40 | 0 | -0.48 | 0 | -0.48 | 4.40 | 4.40 | 0 |

（1）水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

直接影响区减少0.48hm²，是因为建设单位在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少。

（2）工业场地、输电线路运行期内扰动土地面积与方案设计基本一致。

## 3.2弃渣场设置

本项目实际建设过程中没设置弃渣场。

## 3.3取土场设置

实际建设过程中未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程建设根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施和临时措施进行综合防治，把工业场地防治区、输电线路防治区作为水土流失防治重点区，将主体工程和专项设计中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，并采取临时防护措施，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。具体实施的水土流失防治措施体系如图3-2。

图3-2   水土流失防治措施体系

在实际建设过程中，工业场地、输电线路按照已批复的水土保持方案措施进行布设。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，本项目各防治分区所建工程措施、植物措施、临时措施已按水土保持方案设计的完成。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

（1）工业场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2014年6月-2016年8月，具体实施的措施包括：排水沟、场区绿化、彩条布苫盖等。工业场地水土保持措施完成情况见表3-4。

| 表3-4 工业场地水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 实际完成工程量 |  |
|  |  | 工程量 | 规格 | 位置 | 实施时间 |
| 工业场地 | 排水沟 | 1650m | 矩形断面， 0.4m（底宽）×0.6m（深） | 沿场地道路边缘 | 2014.6-2016.8 |
|  | 场区绿化 | 1.04hm² |  | 办公楼、主要道路及空闲场地 |  |
|  | 彩条布苫盖 | 8800m² |  | 堆土堆料顶部 | 2014.6-2016.8 |

（2）输电线路

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2014年6月-2016年8月，措施主要包括恢复植被。输电线路水土保持措施完成情况见表3-6。

| 表3-6 输电线路水土保持措施完成情况表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 完成工程量 | 位置 | 实施时间 |
|  |  | 工程量 | 种类 |  |  |
| 输电线路 | 恢复植被 | 0.39hm² | 草籽 | 施工扰动地面 | 2014.6-2016.8 |

### 3.5.2水土保持措施工程量调整情况

| 表3-8 | 水土保持措施对照表 |
| --- | --- |
| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 1650 | 1650 | 0 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | hm² | 1.04 | 1.04 | 0 |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖 | m² | 8800 | 8800 | 0 |
| 输电线路防治区 | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 0.39 | 0.39 | 0 |

由表3-8可以看出，各防治分区水土保持设施工程量基本一致。

（1）工业场地

本项目工业场地排水沟、全面整地、临时拦挡苫盖等在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（2）输电线路

输电线路在建设过程中水土保持措施完成情况与主体设计基本一致。

## 3.6水土保持投资完成情况

水土保持完成总投资232.64万元，其中工程措施完成168.50万元，植物措施完成27万元，临时措施完成4.89万元，独立费用完成29.46万元，水土保持补偿费完成1.76万元。水土保持投资完成情况见表3-8。水土保持措施投资对照见表3-9。

表3-8              水土保持投资完成情况

| 工程或费用名称 | 完成投资（万元） |
| --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 168.50 |
| 一 | 工业场地防治区 | 168.50 |
| 第二部分 植物措施 | 27 |
| 一 | 工业场地防治区 | 25 |
| 二 | 输电线路防治区 | 2 |
| 第三部分 临时措施 | 4.89 |
| 一 | 工业场地防治区 | 4.89 |
| 第四部分 独立费用 | 29.46 |
| 一 | 水土保持监理费 | 16.50 |
| 二 | 水土保持监测费 | 8 |
| 第五部分 水土保持补偿费 | 1.76 |
| 水土保持总投资 | 232.64 |

表3-9              水土保持措施投资对照表

| 措施类型 | 工程名称 | 方案估算投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 198.39 | 198.39 |  |
| 工程措施 | 排水沟 | 168.50 | 168.50 |  |
| 植物措施 | 场区绿化 | 25.00 | 25.00 |  |
| 临时措施 | 彩条布苫盖 | 4.89 | 4.89 |  |
| 输电线路防治区 | 2.00 | 2.00 |  |
| 植物措施 | 植被恢复 | 2.00 | 2.00 |  |
| 独立费用 | 29.46 | 29.46 |  |
| 建设管理费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 科研勘测设计费 | 4.86 | 4.89 |  |
| 水土保持监理费 | 16.50 | 16.50 |  |
| 水土保持监测费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 水土保持补偿费 | 1.76 | 1.76 |  |
| 合计 | 231.61 | 232.64 |  |

本次验收组通过现场检查并对竣工资料统计核实，水土保持方案估算措施总投资231.61万元，实际措施完成投资231.61万元，实际措施完成投资比方案估算投资完成情况与水土保持方案设计的水土保持投资基本一致。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

朔州市亨特耐火材料有限公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保方案设计单位；朔州市亨特耐火材料有限公司作为项目施工单位；山西元森科技有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西省元方生态工程咨询有限公司为水保验收单位。

朔州市亨特耐火材料有限公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复等水土保持工程严格按《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：工业场地、输电线路。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排（截）水沟每50m划分为一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程；绿化每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程；临时苫盖每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程。根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目划分为单位工程2个，分部工程4个，单元工程45个，详细划分见下表。

朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持工程划分结果

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 工程量 | 单元工程划分规范要求 | 本工程单元工程划分情况 | 单元工程个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 1650m | 按施工面长度划分单元工程，每30`50m划分为一个单元工程，不足30m的可单独作为一个单元工程。 | 每50m作为一个单元工程 | 33 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 1.04hm² | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1~1hm²，大于1hm²的可划分为两个以上单元工程。 | 每1hm²作为一个单元工程 | 2 |
|  |  | 临时措施 | 临时苫盖 | 8800m² | 按面积划分，每100~1000m²作为一个单元工程，不足100m²的可单独作为一个单元工程，大于1000m²的可划分为两个以上单元工程。 | 每个临时堆土场作为一个单元工程 | 9 |
| 2 | 输电线路防治区 | 植物措施 | 绿化 | 0.39hm² | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1~1hm²，大于1hm²的可划分为两个以上单元工程。 | 每1hm²作为一个单元工程 | 1 |
| 合计 | 2 | 4 |  |  |  |  | 45 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地3个分部工程，44处单元工程，质量全部合格；输电线路1个分部工程，1处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

水土保持工程质量评定项目划分

| 单位工程 | 分部工程 | 工程量 | 单元工程 | 评定 结果 | 合格 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 1650m | 33 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | 1.04hm² | 2 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖 | 8800m² | 9 | 合格 | 100 |
| 输电线路 防治区 | 植物措施 | 恢复植被 | 0.39hm² | 1 | 合格 | 100 |
| 2 | 4 |  | 45 |  |  |

## 4.3弃渣场稳定性评估

本项目没有建设弃渣场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计2个单位工程，4个分部工程，45个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积，采空沉陷区建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区实际扰动土地面积4.40hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为2.81hm²，排水沟等工程措施占地面积为0.16hm²，植物绿化措施面积为1.43hm²，总计扰动土地整治面积4.40hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为99%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

表5-1             项目区扰动土地整治情况表      单位： hm²

| 水土保持防治防区 | 占地面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 4.00 | 4.00 | 1.04 | 2.80 | 0.16 | 4.00 | 99 |
| 输电线路 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.10 |  | 0.40 | 99 |
| 合计 | 4.40 | 4.40 | 1.43 | 2.81 | 0.16 | 4.40 | 99 |

### 5.2.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。

项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为4.40hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为4.40hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为99%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

表5-2            项目区水土流失治理情况表        单位： hm²

| 水土保持防治分区 | 扰动面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 扰动土地治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 4.00 | 2.80 | 1.20 | 1.04 | 0.16 | 1.2 | 99 |
| 输电线路 | 0.40 | 0.10 | 0.39 | 0.39 |  | 0.39 | 99 |
| 合计 | 4.40 | 2.81 | 1.59 | 1.43 | 0.16 | 1.59 | 99 |

### 5.2.3拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到99.00％。

### 5.2.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土丘陵沟壑区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km²·a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1100t/ km²·a。由此推算，土壤流失控制比为0.90。

### 5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项目区可恢复植被面积为1.43hm²，已恢复植被面积为1.43hm²，由此计算林草植被恢复率为99%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-3。

### 5.2.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为1.43hm²。项目建设区面积4.40hm²，由此计算林草覆盖率为32.5%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-3。

表 5-3          项目区林草植被恢复情况表

| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已绿化面积 | 没扰动植被面积 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 4.00 | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.04 | 99 | 26 |
| 输电线路 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.39 | 99 | 98 |
| 合计 | 4.40 | 1.43 | 1.43 | 0 | 1.43 | 99 | 33 |

### 5.2.7水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第188号），位于国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治规范》（GB50434-2018），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-5，防治目标达标对比见表5-6。

表5-5           各防治分区水土流失防治情况

| 防治分区 | 扰动土地 整治率 （%） | 水土流失总治理度 （%） | 土壤流失 控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草覆盖 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 99 | 99 | 0.90 | 99 | 99 | 26 |
| 输电线路 | 99 | 99 |  |  | 99 | 98 |
| 总目标 | 99 | 99 | 0.90 | 99 | 99 | 33 |

表5-6            防治目标达标对比情况表

| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95 | 96 | 99 |
| 水土流失总治理度 | 95 | 96 | 99 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.9 | 0.90 |
| 拦渣率 | 95 | 96 | 99 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 98 | 99 |
| 林草覆盖率 | 25 | 26 | 33 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本项目周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占14%，30-50岁者占70%，50岁以上者占16%；农民占79.4%，职工占4.5%，干部占16.1%；高中以上文化者占18.5%，初中文化者46.5%，小学以下文化者占35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-7。

表5-7           问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 项目对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 项目林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 项目土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

为了本项目水土保持方案的顺利实施,切实加强工程建设质量,明确参建各单位的职责,朔州市亨特耐火有限公司成立了朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目建设指挥部,由总经理任指挥长,全面履行公司授权范围内的建设工作管理职能，并将水土保持工程纳入主体工程的各项机构管理事务当中。

## 6.2规章制度

在本项目的建设过程当中,为了更好、更快的完成建设任务,促进工程建设的有序和顺利开展,建设单位特别成立了项目建设指挥部,针对工程建设过程中的安全、质量、进度、投资等内容,指挥部专门制定了相应的财务管理制度、安全管理制度、工程管理制度等,并按照这些制度和工作办法进行工程建设的全面管理,从组织机构建立到规章制度的制定,再到规章制度执行情况的监督管理,每一个环节的具体实施均围绕管理目标,开展行之有效的工作。

组织管理机构的有效建立以及规章制度的严格执行,为水保工程建设提供了人力、物力以及技术上的保障,实现水保工程管理的规范化和制度化。总之我单位以务实高效的管理模式对工程进行全面的宏观调控,保证水保工作顺利进行。

## 6.3建设管理

本项目水土保持工程的发包,严格按照国家《招标投标法》的要求进行。为确保招投标工作的顺利进行,在与施工单位签订了施工合同以后,施工单位随即开始了水土保持工程的施工工作,在工程实施的过程当中,双方恪守合同约定,切实履行合同条款,通过施工单位、监理单位以及我单位的共同努力,本项目顺利竣工,在工程实施过程中,没有出现任何的合同纠纷,合同关系随即终止。

招标投标管理模式的实施,为项目管理单位对工程质量、安全、进度、投资管理创造了良好的开端。

## 6.4水土保持监测

朔州市亨特耐火有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展水土保持监测工作,接受委托后,监测单位专门成立了朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）项目水土保持监测小组对该项目进行监测。

监测小组根据水土保持方案提出的监测方案,并结合项目建设实际情况拟定了水土保持监测工作实施方案,并组织相关人员进行现场踏勘,结合项目建设具体情况依据相关水土保持监测技术规范,采用调查监测的方法,对项目建设区内的水土流失状况、水土流失危害及防治效果实施监测,监测小组重点对水土流失防治责任范围扰动地表、水土流失危害、水土保持措施和土壤流失量等进行了监测。

监测结果如下:建设期防治责任范围内扰动土地整治率达到99%,水土流失总治理度达到99%,水土流失控制比0.90,拦渣率达99%,林草植被恢复率达到99%，植被覆盖率达到32.5%,水土流失防治标六项项指标均已达标,本项目水土保持设施基本建成,水土保持方案确定的水土流失防治目标基本实现。

## 6.5水土保持监理

朔州市亨特耐火有限公司委托山西元森科技有限公司开展水土保持监理工作。接受委托后,监理单位根据国家有关建设监理规定和监理委托合同,在施工现场设立了“水土保持工程项目监理部”,并委派从事多年水利水保工程监理工作的高级工程师承担本项目水土保持工程总监理工程师,监理部实行总监理工程师负责制。

根据我国水土保持行业的相关监理文件、法律、法规、建设单位与承包商签订的施工合同文件,山西元森科技有限公司监理部根据本工程建设特点,以严格的监理、热情的服务为出发点,按照监理委托合同条款,依托健全的组织管理机构、规范化的监理工作程序,现代化的工作手段、良好的企业信誉和一丝不苟的工作作风,对工程项目进行全面监督和管理。确定了本工程的监理工作目标为:以质量控制、进度控制和投资控制(“三控制”)为中心,强化合同管理、信息管理以及安全文明施工，同时积极帮助建设单位协调有关各方关系,确保工程按合同要求顺利实施。

1)质量目标

按施工合同文件和技术规范、验收标准等进行监理,围绕工程建设要求,建立全面的质量控制体系,强化施工单位自检体系的管理,严格做好质量检验和现场质量评定,通过质量目标控制,确保工程的质量合格率达到100%。

2)进度目标

要求施工单位根据施工合同要求提出工程总进度、年进度和月施工进度计划,进行审查并督促其实施。按月给建设单位通报工程建设进度情况,发现偏差立即指令施工单位进行调整,并督促施工单位适当增加机械和人员,采取有效赶工措施,力求工程在合同规定的工期内完成。

- 投资目标

认真审查施工单位提交的现金流动计划、现场核实工程数量,进行工程计量,做好各种现场资料的记录、整理,为建设单位把好投资关,力求工程费用不超过预算造价。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目水土保持方案报告书》及朔州市朔城区水利局《关于朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目水土保持方案的批复》(朔区水发【2018】52号本项目水土保持补偿费为1.76万元,实际缴纳的水土保持补偿费为1.76万元。

## 6.7水土保持设施管理维护

工程建设期间,水土保持工程措施布设主要是出于工程安全、施工安全考虑,修建大部分具有水土保持功能的排水沟。在工程运行期、项目建设区内的水土保持措施由朔州市亨特耐火有限公司自行负责维护管理。运行期水土保持措施进行检查,发现异常情况及时采取措施,对损坏的水土保持工程,及时进行修复、加固,确保水土保持措施的正常运行。

从目前运行情况看,有关水土保持的管理责任已落实,并取得了一定的效果,水土保持设施的正常运行有一定保证。

# 7结论

## 7.1结论

# 在项目建设过程中,本项目水土保持方案基本得到落实;水土保持工程责任落实到施工单位,加强水土保持方案的监督实施。

# 通过水土保持方案的实施,对水土流失区域进行全面治理,并根据工程建设情况采取工程防护等措施,从而使得项目区的扰动土地整治率达到99%,水土流失总治理度达到98%,水土流失控制比0.90,拦渣率达99%,林草植被恢复率达到99%，,植被覆益率达到32.5%。各项指标均能满足防治要求,同时保护和改善了项目区的生态环境。

# 建设单位根据国家有关水土保持法律法规的规定,委托山西山西省元方生态工程咨询有限公司,于2018年5月编制完成《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目水土保持方案报告书》,朔州市朔城区水利局于2018年5月23日以《朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目水土保持方案的批复》(朔区水发【2018】52号)进行批复.

# 经验收小组实地抽查和对相关档案资料的审阅,综合各项调查结果,验收小组认为:朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目布局合理、水土保持措施质量总体合格

# 合格率达到100%.各工程措施结构尺寸规则,外表美观,质量符合设计要求,运行情况良好,达到了防治水土流失的目的,林草覆盖率满足要求,改善了项目区的生态环境,整体上已具备较强的水土保持功能,基本能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

# 综上所述,验收小组认为朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目基本完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务,完成的各项工程安全可靠,工程质量总体合格,水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件,可以组织竣工验收。

## 7.2遗留问题安排

# 水土保持设施建成后能否真正发挥效益、起到固土保水功效,关键在于运行管理责任是否落实。因此,水土保持设施竣工验收后将由建设单位管理,由专人负责水土保持措施的检修维护、养护管理,确保水土保持设施的正常运行,为朔州市亨特耐火有限公司生产建设和当地的水土保持工作发挥出更好的效益。

项目建设水土保持大项目建设水土保持大事记

1、2018年5月23日,朔城区水利局以“朔区水发【2018】52号文对朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料（莫来石）工程项目水土保持方案报告书进行了批复。

2、2019年4月1日,朔州市亨特耐火有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展水土保持监测工作。

3、2019年4月1日,朔州市亨特耐火有限公司委托山西元森科技有限公司开展水土保持监理工作。

4、2019年4月，监理单位进驻现场调阅查看了主体工程监理单位的相关监理过程资料。

5、2019年4月,经过现场调查工业场地区、输电线路区水土保持措施已全部完成,工程质量总评达到合格等级。

6、2019年7月8日,由建设单位组织,监理和施工单位等相关部门组成验收小组,对水土保持工程进行了分部工程验收,经现场评定:本项目水土保持工程实际完成4个分部工程,45个单元工程工程质量等级全部达到合格标准。

7、2019年8月6日,监理单位和监测单位分别向建设单位提

交监理总结报告和监测总结报告、移交档案资料后退场。

编号：01 朔州市亨特耐火材料有限公司水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：工业场地区 所含分部工程名称：排水沟、彩条布苫盖 主持验收单位：朔州市亨特耐火材料有限公司 年 月 日 朔州市亨特耐火材料有限公司水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位：朔州市亨特耐火有限公司 施工单位：朔州市亨特耐火有限公司 监理单位：朔州市亨特耐火有限公司 山西元森科技有限公司 运行管理单位：朔州市亨特耐火有限公司 验收日期： 年 月 日 验收地点： 工业场地区 工业场地区单位工程验收鉴定书 工程概况 工程主要建设内容 工程措施：主体已有：排水沟1650m,工程措施投资168.50万元。 植物措施：主体已有：绿化1.04hm²，投资25万元。 方案新增：周转性材料彩条布覆盖：临时堆料在其表面覆盖彩条布进行临时苫盖，该区域共布设彩条布8800m²。 临时措施总投资4.89万元。 工程建设过程 根据调查，工业场地区工程措施排水沟于2016年6月开工，2016年8月完工；工业场地绿化于2016年5月开工，2016年6月完工。 二、验收的工程量及投资 排水沟1650m，彩条布苫盖8800m²，绿化1.04hm²，完成水保投资198.39万元，其中工程措施投资168.50万元，植物措施投资27万元，临时措施投资4.89万元。 三、工程质量评定 （一）分部工程质量评定 工业场地防治区包括排水沟、临时堆料苫盖、绿化3个分部工程，各分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 工业场地防治区工程措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 排水沟 1650m 合格 合格 绿化 1.04hm² 合格 合格 彩条布苫盖 8800m² 合格 合格 监测成果分析 经监测，工业场地防治区水土流失防治责任范围4.00hm²，在建设过程中，扰动土地整治率98.86%；水土流失总治理度96.95%；土壤流失控制比0.9；拦渣率99%；林草植被恢复率98.62%；林草覆盖率32.50%。通过现场调查，已完成的各项水土保持设施水土流失防治效果与水土保持方案设计目标值比较详见下表： 水土保持防治指标比较表 防治指标 方案目标值 监测分析值 达标情况 扰动土地整治率 98.86 99 达标 水土流失总治理度 96.95 99 达标 拦渣率 99 99 达标 土壤流失控制比 0.9 0.9 达标 林草植被恢复率 98.62 99 达标 林草覆盖率 32.50 32.50 达标 通过上述可知，该项目六项水土保持防治标准全部达到，水土保持工程布置合理，水土保持防护效果明显，符合水土保持方案设计要求。 外观评价 各分部工程外观质量完好，措施布局合理，能够满足水土流失防治要求，达到设计标准，质量合格，数量能够满足工程运行要求，各项工程可以交付使用。 存在的主要问题及处理意见 工业场地区排水沟存在堵塞现象，建设单位将及时对其进行疏通，并定期进行检查维护，以保证汛期雨水及时排出场外。各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 验收结果及对工程管理的建议 该单位工程共分为3个分部工程，分别为排水沟、临时堆料彩条布防护、绿化。经验收，该单位工程所含分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：验收组成员签字表。

朔州市亨特耐火材料有限公司水土保持设施

工业场地区单位工程验收组成员签字

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 项目负责人 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 现场负责人 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 项目经理 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 技术负责人 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 总监工程师 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 监理工程师 |  |
| 冀晓宇 | 山西元森科技有限公司 | 总监理工程师 |  |
| 张宁 | 山西元森科技有限公司 | 监理工程师 |  |

编号：02 朔州市亨特耐火材料有限公司水土保持设施 单位工程验收鉴定书 单位工程名称：输电线路区 所含分部工程名称：绿化 主持验收单位：朔州市亨特耐火材料有限公司 年 月 日 朔州市亨特耐火材料有限公司水土保持设施 单位工程验收鉴定书 建设单位：朔州市亨特耐火有限公司 施工单位：朔州市亨特耐火有限公司 监理单位：朔州市亨特耐火有限公司 山西元森科技有限公司 运行管理单位：朔州市亨特耐火有限公司 验收日期： 年 月 日 验收地点： 输电线路区 输电线路区单位工程验收鉴定书 一、工程概况 （一）工程主要建设内容 植物措施：主体已有：绿化0.39hm²。 植物措施总投资2万元。 （二）工程建设过程 根据调查，输电线路区绿化于2016年5月开工，2016年6月完工。 二、验收的工程量及投资 绿化0.39hm²，完成水保投资2万元。 三、工程质量评定 （一）分部工程质量评定 输电线路防治区包括绿化1个分部工程，各分部工程质量等级均达到合格标准，验收全部合格。 工业场地防治区工程措施质量评定情况 措施名称 完成工程量 质量评定 验收情况 绿化 1.04hm² 合格 合格 （二）监测成果分析 经监测，输电线路防治区水土流失防治责任范围0.40hm²，在建设过程中，扰动土地整治率98.86%；水土流失总治理度96.95%；土壤流失控制比0.9；拦渣率99%；林草植被恢复率98.62%；林草覆盖率32.50%。通过现场调查，已完成的各项水土保持设施水土流失防治效果与水土保持方案设计目标值比较详见下表： 水土保持防治指标比较表 防治指标 方案目标值 监测分析值 达标情况 扰动土地整治率 98.86 99 达标 水土流失总治理度 96.95 99 达标 拦渣率 99 99 达标 土壤流失控制比 0.9 0.9 达标 林草植被恢复率 98.62 99 达标 林草覆盖率 32.50 97.50 达标 通过上述可知，该项目六项水土保持防治标准全部达到，水土保持工程布置合理，水土保持防护效果明显，符合水土保持方案设计要求。 外观评价 各分部工程外观质量完好，措施布局合理，能够满足水土流失防治要求，达到设计标准，质量合格，数量能够满足工程运行要求，各项工程可以交付使用。 存在的主要问题及处理意见 输电线路区各项工程的管护、防护，需由建设单位进一步落实，具体责任到人。 验收结果及对工程管理的建议 该单位工程共有绿化1个分部工程。经验收，该单位工程所含分部工程均满足水土保持防治要求，达到设计要求，质量合格，数量满足运行要求。验收合格，可以正常运行，可以交付使用。 附件：验收组成员签字表。

朔州市亨特耐火材料有限公司水土保持设施

输电线路区单位工程验收组成员签字

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 项目负责人 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 现场负责人 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 项目经理 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 技术负责人 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 总监工程师 |  |
|  | 朔州市亨特耐火有限公司 | 监理工程师 |  |
|  | 山西元森科技有限公司 | 总监理工程师 |  |
|  | 山西元森科技有限公司 | 监理工程师 |  |

景观绿化区                  物料临时苫盖

景观绿化                    道路及地面硬化

建构筑物                      输电线路

朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料

（莫来石）项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料

（莫来石）项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料

（莫来石）项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料

（莫来石）项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |

朔州市亨特耐火材料有限公司年产20万t合成高纯耐火材料

（莫来石）项目水土保持工程公众满意度调查

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 |
| 项目对当地经济影响 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 |  |  |  |
| 项目弃土弃渣管理 |  |  |  |
| 项目林草植被建设 |  |  |  |
| 土地恢复情况 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 调查人： |  | 问卷人： |  |