水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 |
| 建设规模 | 生产规模为60万t/a。 | 建设单位、联系人 | 山西灵石天聚富源煤业有限公司/朱树棋 |
|  |  | 建设地点 | 长治市灵石县 |
|  |  | 所属流域 | 黄河流域 |
|  |  | 工程总投资 | 2.42亿元 |
|  |  | 工程总工期 | 工程施工时间为2018年10月-2019年6月。 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 崔春玲/13513605583 |
| 自然地理类型 | 项目位于黄土高原区。属于暖温带大陆性季风气候，年平均气温为10.9℃，多年平均降水量571.85mm，年均风速1.80m/s，最大冻土深0.93m，无霜期159天。 | 防治标准 | 建设生产类一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1.水土流失状况监测 | 侵蚀沟量测和调查法 | 2.防治责任范围监测 | GPS测量及调查 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 现场调查 | 4.防治措施效果监测 | 现场调查 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 现场调查 | 水土流失背景值 | 1570t/km2·a |
| 方案设计防治责任范围 | 973.92hm2 | 土壤容许流失量 | 200t/km2·a |
| 水土保持投资 | 204.83万元 | 水土流失目标值 | 240t/km2·a |
| 防治措施 | 排水沟、挡土墙、植被恢复和临时苫盖。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值（%） | 达到值（%） | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率 | 95 | 98.55 | 防治措施面积 | 2.14 hm2 | 永久建筑物及硬化面积 | 6.70 hm2 | 扰动土地总面积 | 8.97 hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度 | 90 | 94.27 | 防治责任范围面积 | 8.97hm2 | 水土流失总面积 | 2.27hm2 |
|  |  | 水土流失控制比 | 0.8 | 0.82 | 工程措施面积 | 2.14hm2 | 容许土壤流失量 | 200t/km2·a |
|  |  | 林草植被恢复率 | 97 | 18.10 | 植物措施面积 | 0.38hm2 | 监测土壤流失情况 | 243t/km2·a |
|  |  | 林草覆盖率 | 25 | 4.24 | 可恢复林草植被面积 | 2.10m2 | 林草类植被面积 | 0.38hm2 |
|  |  | 拦渣率 | 98 | 99 | 实际拦挡土（石、渣）量 | 9.59万m3 | 总调运土（石、渣）量 | 9.69万m3 |
|  | 水土保持治理达标评价 | 各项水保措施基本按要求实施，扰动土地整治率、水土流失治理度、土壤流失控制比均达设计防治标准。林草植被恢复率和林草覆盖率待明年春季实施后能达到方案设计标准。 |
|  | 总体结论 | 工程建设区内的水土流失得到了治理，工程施工中破坏的原地貌通过采取水土保持措施后，大部分区域得到恢复，水土保持工程实施后，防治责任范围内的水土流失得到了有效治理。 |
| 主要建议 | （1）部分裸露地表采取苫盖措施。 （2）明年春季完成各项植物措施。 |

目  录

前    言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	2

1.1项目概况	2

1.2水土流失防治工作情况	6

1.3监测工作实施情况	9

2 监测内容和方法	13

2.1水土流失因子监测	13

2.2水土流失状况监测	13

2.3水土保持措施及其效果监测	13

2.4水土流失危害监测	13

2.5监测方法	13

2.6监测指标	16

3 重点部位水土流失动态监测结果	18

3.1防治责任范围监测结果	18

3.2取土监测结果	20

3.3弃土(渣)监测结果	20

4水土流失防治措施监测结果	21

4.1工程措施监测结果	21

4.2 植物措施监测结果	23

4.3 临时措施及实施进度	24

5土壤流失量分析	25

5.1水土流失面积	25

5.2土壤流失量	26

5.3水土流失危害	29

6水土流失防治效果监测结果	30

6.1扰动土地整治率	30

6.2水土流失总治理度	30

6.3拦渣率与弃渣利用情况	30

6.4土壤流失控制比	32

6.5林草植被恢复率及林草覆盖率	32

7结论	33

7.1水土流失动态变化	33

7.2水土保持措施评价	33

# 前    言

山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目生产规模为60万t/a，项目组成包括：工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路、供排水工程等组成，总占地面积8.97hm2，其中永久占地8.59hm2；临时占地0.38hm2。工程挖填方总量为19.38万m3，挖方为9.69万m3，填方9.69万m3。工程施工时间为2018年10月-2019年6月。项目估算总投资24197.63万元，其中土建工程3969.98万元。

太原元方企业管理咨询有限公司于2011年6月接受委托，承担《山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》的编制工作。2012年6月29日，山西省水利厅以《关于山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2012]573号）予以批复。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的规定，为了预防和控制本项目建设造成的人为水土流失，促进经济社会的可持续发展，2019年3月山西省元方生态工程咨询有限公司受山西灵石天聚富源煤业有限公司委托，承担了本工程水土保持监测工作，接受委托后，山西省元方生态工程咨询有限公司成立了项目领导组，下设监测资料整编分析组和数据监测组，监测技术人员共3人。

监测工作组成立后，组织技术人员深入现场，对项目区进行了实地查勘，并收集查阅了有关资料，编制了《山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持监测实施方案》；制订了水土保持监测的空间尺度、时间频率，制订了相应的组织管理制度、数据质量控制体系。根据工程项目特点拟定了监测对象、手段、方法和监测程序，确保监测数据与监测系统的标准化和规范化。在监测过程中，根据监测对象实行监测的多级别组织管理，分别布设监测点及监测样区，充分利用现有水文、泥沙、生态系统和水土保持观测的相关技术获取监测数据。

监测人员进场后严格按照编制的《山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持监测实施方案》进行监测点布设，按照《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》实施监测。

在实施监测过程中，得到了山西省水利厅、山西灵石天聚富源煤业有限公司、施工单位、监理单位等以及当地有关部门的大力支持与帮助，在此表示衷心地感谢。

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1基本情况

山西灵石天聚富源煤业有限公司位于灵石县梁家焉乡茹泊村。东距灵石县城直距20km，井田地理坐标：东经111°29′14″～111°32′44″，北纬36°48′00″～36°49′13″。

山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目生产规模为60万t/a，项目组成包括：工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路、供排水工程等组成，总占地面积8.97hm2，其中永久占地8.59hm2；临时占地0.38hm2。

工程挖填方总量为19.38万m3，挖方为9.69万m3，填方9.69万m3。

工程施工时间为2018年10月-2019年6月。项目估算总投24197.63万元，其中土建工程3969.98万元。

1.1.2工程总体布局

方案设计情况：本项目由工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路、供排水工程及弃渣场。

（1）工业场地

工业场地内建（构）筑物按功能用途划分为：主要生产区、辅助生产区及行政福利区。

1）主生产区

主要生产区布置于场地南侧及中部，布置有主斜井井口及井口房；空气加热室；井下水处理站；空压机房；筛分车间；矸石仓；装车筒仓；地磅房；锅炉房；生活、地面消防给水系统等建、构筑物。

2）辅助生产区

辅助生产区布置于工业场地中部，布置有副斜井井口及井口房；空气加热室；天轮架；绞车房；灯房、浴室及任务交待室联合建筑；机修车间（含综采设备库）；消防材料库；器材库；器材棚；木材加工房；10kV变电所等建、构筑物。

3）行政办公区

行政福利区位于工业场地北侧，布置有办公室；食堂；单身宿舍；门卫；生活污水处理站等建、构筑物。

工业场地在竖向布置上采用台阶式布置方式。平场后大致分为三个台阶布置。

主斜井井口控制标高1007.646m；副斜井井口控制标高1008.400m。

第一台阶平场控制标高1007.0～1008.0m之间，主要布置有主斜井井口及井口房；主井空气加热室；筛分车间；副斜井井口及井口房；副井空气加热室；天轮架；绞车房；灯房、浴室及任务交待室联合建筑；机修车间（含综采设备库）；器材库；器材棚；木材加工房；消防材料库等建、构筑物。

第二台阶平场控制标高997.0～998.00m之间，主要布置有装车筒仓；锅炉房；地磅房等建、构筑物。

第三台阶平场控制标高1001.0～1002.0m之间，主要布置有办公楼；单身宿舍；门卫；食堂；生活污水处理站筛分车间等建、构筑物。

场内雨水采用道路一侧及边坡底设置的浆砌片石矩形明沟或矩形盖板沟进行有组织的排放，矩形水沟断面0.4m×0.4m。

本工业场地主斜井、副斜井、附近的最高洪水位设计标高加安全高度1.0m(山区)为985.55m左右。

主斜井井口控制标高1007.646m；副斜井井口控制标高1008.400m。该工业场地采用台阶式布置，各建、构筑物均在该场地最高洪水位标高之上，符合《煤炭工业矿井设计规范》要求。

在工业场地内沿道路及边坡坡底修筑了排水沟，尽快将雨水排出井田区域之外。

场内有汽车、窄轨及带式输送机三种运输方式。

场内道路及铺砌场地采用25cm厚水泥混凝土高级路面、一般加固场地采用25cm厚泥结碎石面层加固，路面宽度为9.0m及6.0m，长度500m。路面铺装总面积3500m2，一般加固场地铺装面积15200m2。路面内缘最小平曲线半径9.0m，最大路面纵坡4.0%，设计荷载等级：汽车－超20级。

窄轨铁路采用600mm轨距、30kg/m轻轨，铺轨长度340m。采用暗道床，道岔采用2副ZDK630/4/12、6副ZDC630/3/9。

工业场地内的工程管线主要有给水管、排水管、热力管网、通讯电缆和动照管网。其中排水管和暖气回水管为无压自流管线，布置时应保证一定的坡度。

（2）风井场地

风井场地利用原金阳煤业风井场地，位于工业场地北侧约1km处，布置有风机房；安全出口；配电室等建、构筑物。

（3）爆破材料库

爆破材料库场地位于矿井工业场地东侧的山沟里，其中雷管库与爆破材料库分别单独设置且均为砖混结构。

（4）场外道路

场外道路包括：进场道路、风井道路、爆破材料库道路，运渣道路。

1）进场道路

该矿现有进场简易公路连接工业场地，该公路进行拓宽改造后完全可以满足本矿煤炭外运要求，该公路设计按平原微丘三级公路标准进行改造，路基宽9.0m，路面宽7.0m，最小圆曲线半径30m，最大纵坡4.0%，设计荷载公路II级，全长约1300m。

2）风井道路

风井场地东侧有一条乡镇公路通过，风井公路由风井场地入口与该公路相接，线路全长约130m，路面宽3.5m，路基宽5.0m，泥结碎石路面。考虑两侧绿化排水各2m。

3）爆破材料库道路

爆破材料库道路由矿井工业场地接入，线路全长400m，按山岭重丘四级公路设计，路面宽3.5m，路基宽4.5m，为泥结碎石路面。

4）运渣道路

运渣道路由矿井工业场地接入，线路全长600m，按山岭重丘四级公路设计，路面宽3.5m，路基宽4.5m，为泥结碎石路面。

（5）输电线路

矿井采用10KV双回路供电，一回引自段纯35kV变电站10kV侧，供电线路采用LGJ-240架空线路，供电距离3.5km，一回引自弓家庄110kV变电站，供电线路采用LGJ-240架空线路，供电距离4.5km。两回电源线路，当一回发生故障停止供电，另一回路可担负矿井全部负荷用电。两回电源线上都不得分接任何负荷。

输电线路占地包括塔基永久占地、架线过程所需的施工临建、牵张场、堆场、施工道路等。

（6）弃渣场

方案设计弃渣场位于工业场地北侧约600m处的一条自然荒沟，该沟道为“U”型沟道，沟长约300m，宽约100m，深约50m。实际未使用。

（7）供水线路

本矿井水源为茹泊村深井水，已有管线长度400m。

（8）施工生产生活区

根据煤矿建设的特点，施工生产生活区均布置在各区的空闲地和井口处，不单独设置。因此施工生产生活区不单独列区，占地面积计入各区内。

### 1.1.3 项目区概况

（1）地形、地貌

井田地处吕梁山东麓和太岳山西麓间，地貌属低山丘陵区，地表经长期风化剥蚀，沟谷纵横、梁峁连绵，梁垣坡地多黄土覆盖，局部沟谷有零星基岩裸露。井田地势总体为西北部、西部、东南部高，东北部、南部中段低。其最高点位于井田中北部边缘西，海拔1210.6m，最低处位于井田东部边界处沟谷中，海拔965.00m，最大相对高差245.6m。

（2）气象、水文

1）气候气象

井田位于温带季风区，属于大陆性半干旱季风气候，四季分明，春季少雨多风，夏季酷热潮湿，秋季气候凉爽，冬季寒冷干燥。据灵石气象局资料统计表明：年平均最高气温17.1℃，年平均最低气温-5.5℃，年平均气温10.9℃，≥10℃的活动积温为2789.5℃。年平均降水量571.85mm，最大降水量为625.6mm，最小降水量为380.2mm，降水多集中在6、7、8、9四个月。年最大蒸发量为2285.1mm。年平均湿度6.55-9.15毫巴，最低1毫巴。封冻日期为每年的10月下旬至次年的三月上旬，最大冻土深度0.93m。年平均初霜期为10月上旬，终霜期为次年4月中旬，无霜期159天。年主导风向为西北风，每年春、秋、冬三季多西北偏西风，夏季多东风，一般风力3-4级，年平均风速1.8 m/s。

2）河流水文

灵石县地表水属黄河流域汾河水系。主要河流有汾河及其一级支流静升河、仁义河、交口河、段纯河等。

本井田所在区域地表水体属于段纯河。本井田内无常年性水流，仅在雨季时，区内呈东西向的大沟中才有洪水流过，向东流入段纯河。

（3）土壤、植被

项目区内属于碳酸盐褐土向淡褐土过渡地带，以褐土为主，有少量草甸土。褐土中又以淡褐土性土、山地褐土为主。淡褐土性土主要在海拔1150m以下，山地褐土主要在海拔1150m以上，黄土质碳酸盐褐土零星分布于海拔1000～1150m之间，草甸土分布于海拔950m以下。本区土壤为草甸土地带。

灵石县植被分布不均，覆盖率低，生物多样性差。全县林地面积 2.52 万公顷，其中林地 1.63 万公顷；牧草地面积1.6 万公顷，项目区内林地有0.014万公顷，牧草地有0.13万公顷，且大部分集中分布在土石山区。全县仅有植物200 余种。全县植被可分为针叶林、阔叶林、针阔混林、草灌、草甸等类型，境内有太岳石膏山林场、介庙林场。以天然次生松、桦、柞、杨、榆的混合林及小片丛林为主。富家滩林场以天然次生侧柏林为主。

## 1.2水土流失防治工作情况

### 1.2.1 建设单位水土保持管理

本项目于2018年10月开始施工，2019年6月施工完成。在工程建设过程中，监理单位承担了水土保持措施监理的实施。本项目水土保持措施在施工过程中总体上得到正常开展，较好地发挥了水土保持效果。

### 1.2.2“三同时”制度落实

本项目水土保持设施建设从程序上符合“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”原则。本工程水土保持措施与主体工程建设基本同步进行，于2018年10月开始实施，至2019年6月完成。项目建设单位根据工程建设进展的情况及批复水保方案报告书设计的水土保持措施与要求，对工业场区、风井场地、爆破材料库和场外道路实施了排水和挡土墙等水土保持工程与植物措施，对项目区的水土流失进行全面控制。

### 1.2.3水土保持方案编报

太原元方企业管理咨询有限公司于2011年6月接受委托，承担《山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案报告书》的编制工作。2012年6月29日，山西省水利厅以《关于山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2012]573号）予以批复。

### 1.2.4主体工程设计及施工过程中变更、备案情况

晋中市煤炭规划设计研究院于2010年11月完成《山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计说明书》。山西省煤炭工业厅文件晋煤办基发[2010]211号文关于“山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计”的批复。主体工程将水土保持要求纳入主体工程设计中，并未单独委托相关单位进行专项设计。

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》的要求本项目无需做变更，对比情况详见表1-1。

表1-1                                               变更情况对比表

| 序号 | 规定条件 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 批复的水土流失防治责任范围为973.92hm2，实际水土流失防治责任范围为8.97hm2，减少了964.95hm2。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 2 | 开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 批复的方案土石方总量为21.52万m3，实际土石方总量为19.38万m3，减少了2.14万m3。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 3 | 线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的 | 本项目道路未发生位移。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 4 | 施工道路或伴行道路等长度增加20%以上的 | 无施工便道。 | 无需变更。 |
| 5 | 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度20公里以上的 | 无桥梁改路堤或者隧道改路堑情况。 | 无需变更。 |
| 6 | 表土剥离量减少30%以上的 | 批复的方案无表土剥离。 | 未达到要求，需要变更。 |
| 7 | 植物措施总面积减少30%以上的 | 批复的植物措施总面积为1.85hm2，由于季节原因暂未实施除供水管线和输电线路外的植物措施，即将实施的植物措施总面积为2.27hm2。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 8 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的 | 水土保持重要单位工程措施体系未发生变化。 | 无需变更。 |
| 9 | 在水土保持方案确定的弃渣场外设置新弃渣场的，或需要提高弃渣场堆渣量20%以上的 | 本期弃渣场未使用，井筒工程开挖土方用于填筑工业场地和道路，新建矸石场单独获得批复，需单独编制水土保持方案。 | 未达到要求，无需变更。 |

## 1.3监测工作实施情况

根据《水土保持法》及《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》，2019年3月，山西灵石天聚富源煤业有限公司委托我公司承担山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目的水土保持监测工作。合同签订后，我单位成立了项目领导组，下设监测资料整编分析组和数据监测组，监测技术人员共3人。

项目组成立后，项目负责人带领监测技术人员，积极开展工作，并及时赶赴工程现场进行了资料搜集、实地查勘和调查，重点了解项目区自然、社会经济、水土流失及水土保持现状，查勘了工业场地防治区；风井场地防治区；爆破材料库防治区；场外道路防治区；输电线路防治区；弃渣场防治区；采空沉陷影响防治区；废弃场地防治区等工程现状，在认真研究和分析工程相关资料的基础上，分组开展了现场调查(勘测)监测工作：查阅了工程自开工建设以来的相关勘察设计资料；收集了气象、水文、水土保持、社会经济、环境建设等方面的资料；取得了工程开工初期现场勘测、调查资料，包括项目建设中的水土流失因子、造成的水土流失量和水土流失危害、已实施的水土保持工程及其水土流失防治效果等方面的内容。在此基础上，针对主体工程位置、布局、规模、建设时序及施工工艺，编制完成了《山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持监测实施方案》。

2019年4月～2019年11月，项目组按照《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》和《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）的要求，开展了为期8个月的水土保持监测工作。

项目主要采用了调查监测、巡查监测和定位监测方法。项目建设动态监测资料，采取收集主体工程施工、监理现场记录及相关文件，邀请参与主体施工的工程技术人员座谈、访问等统计调查方法；对影响水土流失的主要因子如地形地貌、降雨、水土流失危害、生态环境的变化以及水土保持方案实施等情况采用巡查和调查监测法；植被监测主要采用标准样地监测法；水土流失动态监测是该项目重点监测的内容，通过侵蚀沟量测法，分析确定了各类地表扰动类型土壤侵蚀模数，进而分析计算了项目建设过程中的水土流失动态。此外，利用GPS和无人机对项目建设区地表扰动和水土保持设施破坏情况进行定点定位观测和面积测算。

项目组在外业工作的基础上，对监测资料进行了认真细致的整理和分析，于2019年12月编制完成了《山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持监测总结报告》。

### 1.3.1水土保持监测目的与原则

#### 1.3.1.1监测目的

监测目的是及时掌握工程区水土流失情况，了解工程水土保持方案实施情况、实施效果以及存在的问题并提出改进意见，以便为工程安全施工、安全运行服务、保护水土资源和改善生态环境。

#### 1.3.1.2监测原则

为了准确反映该项目水土保持防治责任范围内的水土流失及其防治现状，掌握水土保持工程投入使用初期水土流失及对周围环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，为水土保持监督管理和项目区生态建设整体规划提供科学依据，在监测作业中落实如下监测原则：

（1）全面调查与抽样调查相结合的原则

对该工程水土保持防治责任范围内的水土流失生态环境状况的本底值进行全面调查监测，以便对水土保持工程实施后水土流失及防治效果进行分析评价。

该项目应用数理统计抽样调查的原理，对水土保持防治责任范围内临时用地等特殊地段采用抽样调查，对永久占地等进行全面调查。

（2）与项目水土保持防治分区相结合的原则

生产建设项目的同一防治分区，一般具有相似的水土流失特点，相应的监测内容、监测方法、监测时段的确定应具有统一性。

（3）定期调查与动态观测相结合的原则

工程施工有很强的时间阶段性，对水土保持监测在实施动态跟踪方面的要求很高。因此采用定期调查和动态观测相结合的原则进行监测。对地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等进行定期调查；对径流量、泥沙量、防治效果、降雨等因子进行动态观测。

（4）突出重点，涵盖全面的原则

结合工程建设的水土流失与水土保持特点，监测工作采用重点观测与全面调查相结合的方式进行。对工程重点部位的水土流失量、影响水土流失的主要因子以及水土保持措施进行重点监测。同时，对项目区工程防治责任范围内的水土流失状况展开调查。全面掌握水土流失变化与水土保持措施的实施情况。

### 1.3.2水土保持监测范围及分区

#### 1.3.2.1监测范围

依据该工程建设特点及工程施工总体布局，根据《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》规定，水土流失监测范围为晋水保函[2012]573号文批复的防治责任范围为973.91hm2，其中项目建设区12.00hm2，直接影响区为961.91hm2。

#### 1.3.2.2监测分区

按照主体工程布局，施工扰动特点，建设时序、水土流失影响等分区原则将本工程划分为8个防治分区，即工业场地防治区；风井场地防治区；爆破材料库防治区；场外道路防治区；输电线路防治区；弃渣场防治区；采空沉陷影响防治区；废弃场地防治区。

本项目为建设生产类项目，根据主体工程的总体平面布置、施工进度安排和水土保持的监测内容，结合该工程特点，确定水土保持监测分区，根据《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》，监测范围为该项目的水土流失防治责任范围，根据工程设计和施工进度的安排，对防治责任范围内的水土保持生态环境变化、水土流失动态分析及水土保持防治措施实施效果等内容进行动态监测，并灵活掌握监测区域的变化。

根据实际情况将监测范围划分为5个防治分区，即工业场地防治区、风井场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区和输电线路防治区，5个监测单元，共计8.97hm2，详见表1-2。

表1-2             水土流失防治监测分区及监测单元项目表

| 监测分区 | 监测单元（hm2） |
| --- | --- |
| 工业场地 | 5.00 |
| 风井场地 | 0.50 |
| 爆破材料库 | 0.40 |
| 场外道路 | 2.67 |
| 输电线路 | 0.36 |

### 1.3.3监测重点区域与监测点布局

#### 1.3.3.1监测重点区域或地段

根据水土流失预测结果，结合项目建设和重点防治区域的划分以及水土流失特点，确定该项目水土保持监测的重点为：工业场地。

#### 1.3.3.2监测点布局

山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目水土保持监测范围涉及工程水土流失防治范围各个防治区。本项目截止目前，共布设监测点6个，其中工业场地防治区1个、风井场地1个、爆破材料库1个、场外道路防治区1个、输电线路防治区1个和背景监测点1个。

### 1.3.4监测时段

为了及时了解和掌握工程建设中水土流失状况和水土保持措施实施效果，根据主体工程建设进度安排，结合水土保持措施特点，该工程水土保持监测时段：2019年4月至2019年11月，共计8个月。

# 2 监测内容和方法

## 2.1水土流失因子监测

①地形、地貌、植被扰动面积的变化；

②复核建设项目占地面积、扰动地表面积；

③复核项目挖方、填方数量、面积和各施工阶段产生的存弃土量及堆放面积。

## 2.2水土流失状况监测

①各防治分区的水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

②临时堆土（渣）坡面的水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

③水土流失对周边和下游地区造成的危害及其变化趋势。

## 2.3水土保持措施及其效果监测

①水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量；

②林草的生长发育情况（树高、乔木胸径、乔灌冠幅）、成活率、保存率、抗性及植被覆盖率；

③工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；

④已实施的水土保持措施效益（保土效果）监测，包括控制水土流失量、提高拦渣率、改善生态环境的作用等。

## 2.4水土流失危害监测

①工程建设挖损、占压土地的数量及变化趋势；

②降低土壤肥力，加剧水土流失面积及程度变化情况；

③地表植被损坏面积及数量；

④水土保持设施损坏的数量及质量。

## 2.5监测方法

### 2.5.1定位监测

采用GPS定位系统定位，并与设计图、设计报告书等资料相对照。

（1）面积、体积监测

面积监测采用手持式GPS及测距仪进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，同时记录调查点名称、工程名称、地理坐标、扰动类型和监测数据编号等。然后沿各分区边界走一圈，在GPS记录表上标注所测区域的边界坐标，并将监测结果输入计算机，通过计算机软件显示监测区域的图形和面积，对于建筑物及规则场地使用测距仪测量其长宽，计算面积。

（2）植被监测

植被状况监测是该工程重要指标之一。根据调查观测情况，计算林地、草地的植被覆盖度等指标，分析说明群落生态特征、立地条件总特征、生物量质量指标等。草地盖度通过标准地进行测算，标准地选取代表性地块。纳入计算的草地面积，其草地覆盖度≥70%。标准地草本等多度调查采用目测方法，按通用德鲁捷（Drude）分级标准进行。见表2-1。

表2-1                    植被多度分级表

| 多度级代号 | 多度特征 | 相当于覆盖度 （%） |
| --- | --- | --- |
| Soc（Sociales，“极多”） | 植株覆盖满或几乎满标准地，地上部分相互衔接 | 76%～100% |
| Cop3（Copiosae 3，“很多”） | 植株遇见很多，但个体未完全衔接 | 51%～75% |
| Cop2（Copiosae 2，“多”） | 植株遇见多 | 26%～50% |
| Cop1（copiosae 1，“较多”） | 植株个体较多 | 6%～25% |
| Sp（Sparsae，“尚多”） | 植株散生，数量不多 | 1%～5% |
| Sol（Solitariae，“稀少”） | 植株只个别遇到 | <1% |
| Un.（Unicum，“单株”） | 在标准地内仅有单株 | 个别 |

选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求各林草类型调查面积：草地2m×2m。分别取标准地进行观测并计算草地盖度。计算公式为：

D=fe/fd

C＝f/F

式中：D—林地的郁闭度(或草地的盖度)；

C—林(或草)植被覆盖度，％；

fd—样方面积，m2；

fe——样方内树冠(草冠)垂直投影面积，m2。

f—林地(或草地)面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

植被监测主要应用于升压站及道路区所布设的植被区域，来调查植被恢复状况、植被种类、覆盖度、生长状况、成活率等。

（3）水蚀量监测

1）侵蚀沟量测法

分别在工业场地、场外道路和未扰动区域边坡进行侵蚀沟量测，以此获取该防治分区土壤侵蚀模数。

### 2.5.2调查监测

（1）全面调查

全面调查，即普查根据该工程水土保持措施特点结合项目区自然条件，监测方法主要以调查监测为主。本次监测过程中，调查的对象主要为各防治区的工程措施及植物措施（树种、数量、成活率、保存率、郁闭度及生长情况）、工程措施和临时措施实施情况。主要采用GPS定位仪、照相机、无人机、标杆、尺子等对项目区防治责任范围内地表扰动类型和面积、基本特征及水土保持措施实施情况（等）进行监测记录。

### 2.5.3水土流失防治效果监测方法

水土保持措施实施效果监测，采用抽样调查的方式进行。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况。

水土流失防治效果监测主要通过实地调查、抽样调查和核算的方法进行。

水土保持措施的保土效益按照GB/T15774－1995《水土保持综合治理  效益计算方法》进行；拦渣效益通过查阅资料测算。

(1)水土保持防治措施效果监测

全面调查水土流失防治措施，监测项目区水土流失防治措施的数量和质量，如植物措施成活率、保存率和生长情况及覆盖度；工程措施的稳定性、完好程度、运行情况和拦渣蓄水土保持土效果；开挖、填方边坡的防护情况及稳定情况等。

(2)水土流失防治六项指标

为项目的水土保持专项验收提供数据支持和科学依据，监测结果应计算出工程的扰动土地治理率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和植被覆盖率等六项防治指标值。

①扰动土地治理率

根据实地调查及设计资料分析，分类型统计水土保持防治措施面积、永久建筑面积及扰动地表面积，分别计算各区域的扰动土地治理率。

②水土流失总治理度

根据实地调查及资料分析，统计水土流失面积，用水土保持防治措施面积相除，得出水土流失总治理度。

③土壤流失控制比

根据定位监测的流失量，分析计算各类型区的土壤侵蚀量，计算各区域的土壤流失控制率，采用加权平均方法，计算该工程项目的土壤流失控制率。

④拦渣率

根据调查、量测及统计分析，计算出弃渣堆放点和弃渣流失量，用弃渣量减去弃渣流失量即为拦渣量，算出该弃渣堆放点的拦渣率，同样采用加权平均法算得该项目的拦渣率。

⑤林草植被恢复率

根据调查、量测等方法统计出实施植物措施面积，算得林草植被恢复率。

⑥林草覆盖率

用已实施的植物措施面积与防治责任范围面积相除，算得林草覆盖率。

### 2.5.4水土流失危害监测方法

主要采用巡查调查法。

## 2.6监测指标

### 2.6.1监测重点

主要对该项目工业场地防治区进行重点监测。

### 2.6.2监测点位布设情况

各监测点布设情况详见表2-2。

表2-2                     水土保持监测点统计表

| 监测点编号 | 防治分区 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 工业场地防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 2# | 风井场地防治区 | 调查监测 |
| 3# | 爆破材料库防治区 | 调查监测 |
| 4# | 场外道路防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 5# | 输电线路防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 6# | 未扰动区域 | 侵蚀沟量测 |

### 2.6.3主要监测指标

主要监测指标有扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草覆盖率和林草植被恢复率。

### 2.6.4分析评价指标

截止2019年11月，山西灵石天聚富源煤业有限公司矿井兼并重组整合项目扰动土地整治率为98.55%，水土流失总治理度为94.27%，土壤流失控制比为0.82，拦渣率为99%，林草植被恢复率为18.10%，林草覆盖率为4.24%，除去林草植被恢复率和林草覆盖率外各项指标均达到目标值，具体详见第六章。

# 3 重点部位水土流失动态监测结果

## 3.1防治责任范围监测结果

### 3.1.1水土流失防治责任范围

#### 3.1.1.1水土保持方案确定的防治责任范围

该项目水土保持方案设计水土流失防治责任范围为973.92hm2。其中：建设区占地面积12.00hm2，直接影响区占地面积961.92hm2。具体详见下表3-1。

表3-1                      防治责任范围监测表               单位：hm2

| 项目区 | 方案设计情况 |
| --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 工业场地 | 5.00 | 0.32 | 5.32 |
| 风井场地 | 0.50 | 0.05 | 0.55 |
| 爆破材料库 | 0.40 | 0.04 | 0.44 |
| 弃渣场 | 1.00 | 0.64 | 1.64 |
| 场外道路 | 2.66 | 1.46 | 4.12 |
| 供水管线 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 输电线路 | 2.40 | 3.20 | 5.60 |
| 废弃场地 |  | 0.05 | 0.05 |
| 采空沉陷影响区 | 0.00 | 956.16 | 956.16 |
| 合计 | 12.00 | 961.92 | 973.92 |

#### 3.1.1.2水土流失防治责任范围监测结果

实际发生的水土流失防治责任范围面积较方案设计减少964.95hm2，其中项目建设区面积减少了3.03hm2，直接影响区减少了961.92hm2。

（1）方案设计的弃渣场未使用，因此占地面积减少1.00hm2。

（2）进场道路面积减少0.52hm2，风井道路占地面积增加0.53hm2，排渣道路占地面积减少0.17hm2，爆破材料库道路面积增加0.17hm2。场外道路总占地面积增加0.01hm2。

（3）输电线路实际占地面积为0.36 hm2，较方案减少2.04hm2。

经监测与核查分析，该工程直接影响区较方案减少了961.92hm2，主要原因是施工时严格控制扰动范围，严格控制施工作业带，未对直接影响区产生扰动。

表3-2                                            防治责任范围面积对比表

| 项目区 | 方案设计情况 | 实际发生 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 工业场地 | 5.00 | 0.32 | 5.32 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | -0.32 | -0.32 |
| 风井场地 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 爆破材料库 | 0.40 | 0.04 | 0.44 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 弃渣场 | 1.00 | 0.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -0.64 | -1.64 |
| 场外道路 | 2.66 | 1.46 | 4.12 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.01 | -1.46 | -1.45 |
| 供水管线 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 输电线路 | 2.40 | 3.20 | 5.60 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | -2.04 | -3.20 | -5.24 |
| 废弃场地 |  | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 采空沉陷影响区 | 0.00 | 956.16 | 956.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -956.16 | -956.16 |
| 合计 | 12.00 | 961.92 | 973.92 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | -3.03 | -961.92 | -964.95 |

### 3.1.2建设期扰动土地面积

2018年工业场地、风井场地、场外道路、供水管线和输电线路开始施工，因此扰动面积为6.85hm2。2019年土建工程施工结束，扰动面积不再变化为8.97hm2。详见表3-3。

表3-3                 建设期实际扰动面积统计表

| 序号 | 分区 | 各年度扰动地表面积（hm²） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018.10-2018.12 | 2019.1-2019.6 |
| 1 | 工业场地 | 3.00 | 5 |
| 2 | 风井场地 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 爆破材料库 | 0.28 | 0.40 |
| 4 | 弃渣场 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 场外道路 | 2.67 | 2.67 |
| 6 | 供水管线 | 0.04 | 0.04 |
| 7 | 输电线路 | 0.36 | 0.36 |
| 合计 | 6.85 | 8.97 |

## 3.2取土监测结果

施工期挖填方总量为19.38万m3，挖方为9.69万m3，填方9.69万m3。无取土场。

## 3.3弃土(渣)监测结果

本期弃渣场未使用，井筒工程开挖土方用于填筑工业场地和道路，新建矸石场单独获得批复，需单独编制水土保持方案。

# 4水土流失防治措施监测结果

## 4.1工程措施监测结果

### 4.1.1工程措施监测的内容和工作方法

1、工程措施监测的主要任务

工程措施监测的主要任务是核实工程量，监测措施实施后的效果，监测工程措施完好程度，是否达到方案设计的防治要求，通过抽查分析工程设计、施工、监理和质检等资料监测工程质量。

2、工程措施的检查内容

检查施工记录、单元工程验收资料、监理工程师检查意见、完成的工程量；

检查工程材料有关档案，分析是否符合设计和规范要求；

通过查阅有关资料，检查隐蔽工程质量；

现场检查分部工程外型尺寸、外观情况；

检查混凝土强度、砌石砂浆标号是否符合要求；

现场检查分部工程是否存在工程缺陷，如建筑物变形、裂缝、缺损、塌陷等及其处理情况；

判定工程功能是否达到设计要求。

3、工程措施监测的方法

（1）外业工作方法：工程措施监测现场调查采用普查与重点抽查相结合的方法，在查阅工程设计、监理、交工验收资料的基础上，选取有代表性的分部工程进行抽查。现场调查中量测工程外型尺寸，分析核查完成的工程量。通过现场量测和观察，检查工程外观质量和工程缺陷。外观测量采用目视检查和皮尺（或钢卷尺）测量，必要时可采用GPS、经纬仪或全站仪测量。对于重要单位工程，全面核查拦挡、排水工程措施的外观质量、稳定性及完好程度，并对关键部位的几何尺寸进行测量，检查其水土流失防治效果，现场检查率达到100%。对其他单位工程，核查主要分部工程的外观质量，对关键部位几何尺寸进行测量，核查率达到80%。

（2）内业工作方法：通过查阅工程监理资料，复核工程原材料、混凝土强度、砂浆标号是否符合设计要求；通过检查施工记录，监测隐蔽工程质量是否符合要求。通过查看工程设计、施工、监理资料、现场检查结果和分部工程验收报告，分析工程运行情况，综合评价防治效果。

### 4.1.2 方案设计工程措施情况

（1）工业场地防治区

主体设计措施：工业场区主体设计的水保措施主要有排水沟465m，挡土墙4500m3。

（2）风井场地防治区

主体设计措施：主体设计的水保措施主要有排水沟235m，挡土墙2050m3。

（3）爆破材料库防治区

水保方案新增措施：排水沟280m。

（4）弃渣场防治区

水保方案新增措施：挡渣墙30m，截水沟485m，排水沟198m，海漫3m，土地整治0.81hm2，覆土5382m3。

（5）场外道路防治区

水保方案新增措施：排水沟4860m。

（6）输电线路防治区

水保方案新增措施：土地整治2.38hm2。

### 4.1.3 水土保持工程措施监测结果

#### 4.1.3.1水土保持工程措施监测结果

（1）工业场地防治区

主体设计措施：工业场区主体设计的水保措施主要有排水沟465m，挡土墙1800m3。

（2）风井场地防治区

主体设计措施：主体设计的水保措施主要有排水沟235m，挡土墙1000m3。

（3）爆破材料库防治区

水保方案新增措施：排水沟400m。

（4）弃渣场防治区

弃渣未使用，因此未实施任何措施。

（5）场外道路防治区

水保方案新增措施：排水沟300m。

（6）输电线路防治区

水保方案新增措施：土地整治0.34hm2。

该工程完成水保工程措施量具体详见下表4-1。

表4-1                    实际完成的工程措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 排水沟 | m | 465 | 465 | 0 |
|  | 挡土墙 | m3 | 4500 | 1800 | -2700 |
| 风井场地 | 挡土墙 | m3 | 2050 | 1000 | -1050 |
|  | 排水沟 | m | 235 | 235 | 0 |
| 爆破材料库 | 排水沟 | m | 280 | 400 | 120 |
| 弃渣场 | 挡渣墙 | m | 30 | 0 | -30 |
|  | 截水沟 | m | 485 | 0 | -485 |
|  | 排水沟 | m | 198 | 0 | -198 |
|  | 海漫 | m | 3 | 0 | -3 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.81 | 0 | -0.81 |
|  | 覆土 | m3 | 5382 | 0 | -5382 |
| 场外道路 | 排水沟 | m | 4860 | 300 | -4560 |
| 输电线路 | 土地整治 | hm2 | 2.38 | 0.34 | -2.04 |

### 4.1.4 工程措施实施进度

工业场地防治区、风井场地防治区、爆破材料库防治区和场外道路防治区工程措施实施时间为2019年5月-6月。

输电线路工程措施实施时间为2018年10月-2019年5月。

## 4.2 植物措施监测结果

### 4.2.1植物措施监测的内容和工作方法

（1）植物措施监测内容

植物措施监测的内容包括查看有关绿化工程的设计报告、施工作业的有关图表、监理单位和施工单位的自检报告、绿化工程单位、分部验收报告等基础资料，核实绿化面积及其工程量。

（2）植物措施监测方法

植物措施监测采用外业抽样调查和内业统计分析相结合的方法完成。监测组通过现场实地检查，走访有关人员，查阅合同和验收资料，听取业主、监理人员和施工人员的介绍，得出相应的结论。重点单位工程植物措施调查率达到100%，普通单位工程植物措施调查率达到80%。

### 4.2.2 方案设计工程措施情况

（1）输电线路防治区

水保方案新增措施：植被恢复0.34hm2。

### 4.2.3水土保持植物措施监测结果

经现场调查，输电线路实施了绿化措施，总计0.34hm2。绿化草籽为无芒雀麦。实施时间为2019年5月。

表4-2                    实际完成的植物措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 绿化 | hm2 | 1.25 | 0 | -1.25 |
| 风井场地 | 场地绿化 | hm2 | 0.125 | 0 | -0.125 |
| 弃渣场 | 顶面植被恢复 | hm2 | 0.45 | 0 | -0.45 |
|  | 坡面植被恢复 | hm2 | 0.36 | 0 | -0.36 |
| 场外道路 | 绿化 | hm2 | 0.49 | 0 | -0.49 |
| 输电线路 | 植被恢复面积 | hm2 | 2.38 | 0.34 | -2.04 |

### 4.2.4植物措施实施进度

植物措施实施时间为2019年5月。

## 4.3 临时措施及实施进度

### 4.3.1方案设计临时措施情况

（1）工业场地防治区

水保方案新增临时防护网4000m2。

（2）风井场地防治区

水保方案新增临时防护网1000m2。

### 4.3.2水土保持临时措施监测结果

该工程完成水保临时措施量：工业场地防治区实施临时防护网3450m2。风井场防治区临时防护网780m2。具体详见下表4-3。

### 4.3.3临时措施实施进度

该项目实施的临时措施时间段为：2018年10月-2019年6月。

表4-3                      实际完成的临时措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 防护网 | m2 | 4000 | 3450 | -550 |
| 风井场地 | 防护网 | m2 | 1000 | 780 | -220 |

# 5土壤流失量分析

## 5.1水土流失面积

在整个项目建设期内，每个监测分区的水土流失都处于动态变化中，在项目建设过程中工程全部占地均为水土流失面积，建设期水土流失面积为8.97hm²，在项目建设后期硬化面积不计入水土流失面积中，建设完成后水土流失面积为2.27hm²。

各区域水土流失面积为：

（1）工业场地防治区

项目建设期的水土流失面积为5.00hm²，建设完成后硬化覆盖，面积3.69hm²，建设完成后水土流失面积为1.31hm²。

（2）风井场地

项目建设期的水土流失面积为0.50hm²，建设完成后硬化覆盖，面积0.35hm²，建设完成后水土流失面积为0.15hm²。

（3）爆破材料库防治区

项目建设期的水土流失面积为0.40hm²，建设完成后硬化覆盖，面积0.37hm²，建设完成后水土流失面积为0.03hm²。

（4）场外道路

建设期水土流失面积为2.67hm²，路面进行硬化2.27hm²，水土流失面积为0.40hm²。

（5）供水管线

建设期水土流失面积为0.04hm²，建成后水土流失面积为0.04hm²。

（5）输电线路

建设期水土流失面积为0.36hm²，塔基永久占地硬化0.02hm²，水土流失面积为0.34hm²。

表5-1              建设过程中水土流失面积监测结果

| 防治分区 | 占地面积（hm²） | 建设期水土流失面积（hm²） | 自然恢复期水土流失面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 5.00 | 5.00 | 1.31 |
| 风井场地 | 0.50 | 0.50 | 0.15 |
| 爆破材料库 | 0.40 | 0.40 | 0.03 |
| 弃渣场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 场外道路 | 2.67 | 2.67 | 0.40 |
| 供水管线 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 输电线路 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| 合计 | 8.97 | 8.97 | 2.27 |

## 5.2土壤流失量

### 5.2.1侵蚀单元划分

根据水土流失的特点，可以将施工期项目防治责任范围划分为原地貌（未施工地段）、扰动地表（各施工区域）和实施防治措施效果（各类防治措施布设区域）三大类侵蚀单元。在施工初期，原地貌所占比例较高，随着工程进展，扰动地表的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随后防治措施逐渐实施，实施防治措施的地表比例大增。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量即等于该时段各基本侵蚀单元的面积与对应侵蚀强度乘积的总和。因此，侵蚀单元划分及侵蚀强度的监测具有十分重要的意义。

#### 5.2.1.1原地貌侵蚀单元划分

原地貌侵蚀单元划分，应按地类、地形、地表物质组成来进行划分。根据工程占地的特性，影响原生地表土壤侵蚀的的主要因素是地形因素，因此将原地貌侵蚀单元划分为北方土石山区1个侵蚀单元。

#### 5.2.1.2地表扰动类型划分

地表扰动类型划分，按工程施工的类型划分为工业场地防治区、风井场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、弃渣场防治区、采空沉陷影响防治区、废弃场地防治区8个扰动类型，即8个侵蚀单元。

#### 5.2.2.2防治措施分类

按照水土保持工程的类型，防治措施可分为工程措施、植物措施和临时防护措施三类，因此，按防治措施分类也应分成上述三类，在各类措施的下一级可按不同的措施细分侵蚀单元。本工程采取的水土保持措施包括排水措施、植物防护和拦挡措施等，与防治措施类型相对应，各类防治措施分别布设在各个监测区内，可将防治措施效果监测的侵蚀单元划分为工业场地防治区、风井场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、弃渣场防治区6类。

### 5.2.2各侵蚀单元侵蚀模数

#### 5.2.2.1原地貌侵蚀模数

根据项目侵蚀沟量测法确定项目区原地貌土壤侵蚀模数为1570t/km²·a。

#### 5.2.2.2各阶段土壤流失量

根据侵蚀沟量测法同时结合水土保持方案推算出各防治分区施工期及自然恢复期的侵蚀模数。详见表5-2和5-3。

表5-2                       建设期土壤侵蚀模数

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 施工时间（a） | 施工时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 3100 | 5.00 | 0.75 | 2018.10-2019.6 |
| 风井场地 | 3100 | 0.50 | 0.75 | 2018.10-2019.6 |
| 爆破材料库 | 3100 | 0.40 | 0.75 | 2018.10-2019.6 |
| 弃渣场 | 0 | 0.00 | 0.75 | 2018.10-2019.6 |
| 场外道路 | 5100 | 2.67 | 0.75 | 2018.10-2019.6 |
| 供水管线 | 2800 | 0.04 | 0.75 | 2018.10-2019.6 |
| 输电线路 | 2100 | 0.36 | 0.75 | 2018.10-2019.6 |
| 合计 |  | 8.97 |  |  |

表5-3                       自然恢复期土壤侵蚀模数

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 时间（a） | 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 220 | 1.31 | 0.42 | 2019.7-2019.11 |
| 风井场地 | 220 | 0.15 | 0.42 | 2019.7-2019.11 |
| 爆破材料库 | 220 | 0.03 | 0.42 | 2019.7-2019.11 |
| 弃渣场 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2019.7-2019.11 |
| 场外道路 | 370 | 0.40 | 0.42 | 2019.7-2019.11 |
| 供水管线 | 200 | 0.04 | 0.42 | 2019.7-2019.11 |
| 输电线路 | 200 | 0.34 | 0.42 | 2019.7-2019.11 |
| 合计 |  | 2.27 |  |  |

### 5.2.3水土流失量监测结果

本项目建设区面积为8.97hm²，在施工结束后硬化面积为6.70hm2，布设植物措施面积0.38hm²，工程措施面积1.76hm²。项目区原地貌土壤侵蚀模数为1570t/km²·a。

本项目在建设期内共造成的水土流失量为246t，在各项治理措施发挥效益后侵蚀量为2t。监测结果表明水土保持措施实施后的防护效果显著。

表5-4                      原地貌土壤流失量计算表

| 防治分区 | 原地貌土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 1570 | 5.00 | 1.17 | 92 |
| 风井场地 | 1570 | 0.50 | 1.17 | 9 |
| 爆破材料库 | 1570 | 0.40 | 1.17 | 7 |
| 弃渣场 | 0 | 0.00 | 1.17 | 0 |
| 场外道路 | 1570 | 2.67 | 1.17 | 49 |
| 供水管线 | 1570 | 0.04 | 1.17 | 1 |
| 输电线路 | 1570 | 0.36 | 1.17 | 7 |
| 合计 |  | 8.97 |  | 164 |

表5-5                     项目建设中土壤流失量计算表

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 3100 | 5.00 | 0.75 | 116 |
| 风井场地 | 3100 | 0.50 | 0.75 | 12 |
| 爆破材料库 | 3100 | 0.40 | 0.75 | 9 |
| 弃渣场 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0 |
| 场外道路 | 5100 | 2.67 | 0.75 | 102 |
| 供水管线 | 2800 | 0.04 | 0.75 | 1 |
| 输电线路 | 2100 | 0.36 | 0.75 | 6 |
| 合计 |  | 8.97 |  | 246 |

表5-6                   项目治理后土壤流失量计算表

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 220 | 1.31 | 0.42 | 1 |
| 风井场地 | 220 | 0.15 | 0.42 | 0 |
| 爆破材料库 | 220 | 0.03 | 0.42 | 0 |
| 弃渣场 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |
| 场外道路 | 370 | 0.4 | 0.42 | 1 |
| 供水管线 | 200 | 0.04 | 0.42 | 0 |
| 输电线路 | 200 | 0.34 | 0.42 | 0 |
| 合计 |  | 2 |  | 2 |

## 5.3水土流失危害

建设单位采取落实责任范围、强化建设管理、因地制宜设计、合理安排工序、规范施工防护、加强扰动地表的植被恢复、强化现场监理等措施，不仅减少了工程建设对原地貌的破坏，减少了水土流失，而且实现了和谐发展。在项目的整体建设工程中未发生水土流失危害事件。

# 6水土流失防治效果监测结果

项目区属于山西省水土流失重点预防保护区，依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2008）中的规定，该工程应执行建设生产类一级标准，并按规定加以修正。具体指标如下：

表6-1                       防治目标值表

| 防治目标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 1扰动土地整治率（%） | 95 |
| 2水土流失总治理度（%） | 90 |
| 3土壤流失控制比 | 0.8 |
| 4拦渣率（%） | 98 |
| 5林草植被恢复系数（%） | 97 |
| 6林草覆盖率（%） | 25 |

## 6.1扰动土地整治率

扰动土地整治率指项目建设区内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。

该项目建设区内扰动土地总面积为8.97hm2，扰动土地整治面积8.84hm2。经整治后，扰动土地整治率为98.55%（目标值95%），高于《开发建设项目水土流失防治标准》，符合设计要求。各防治分区扰动土地整治情况详见表6-2。

## 6.2水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

项目区扣除建筑物、硬（固）化场地、硬化道路等区域，水土流失总面积为2.27hm2，已整治的水土保持措施达标面积2.14hm2。水土流失总治理度为94.27%（目标值90%），各防治分区水土流失治理情况详见表6-3。

## 6.3拦渣率与弃渣利用情况

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡弃渣量与工程弃土弃渣总量的百分比。

据监测，施工期挖方总量为19.38万m3，挖方为9.69万m3，填方9.69万m3。施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过1%，拦渣率可达到99%。

表6-2                                  各防治分区扰动土地整治情况计算表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 扰动面积 （hm²） | 建筑物及场 地道路硬化（hm²） | 水土流失治理面积（hm²） | 土地整治面积（hm²） | 扰动土地 整治面积（hm²） | 扰动土地 整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 | 恢复 农地 | 土地 整平 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 5.00 | 5.00 | 3.69 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 98.20% |
| 风井场地 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 92.00% |
| 爆破材料库 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 100.00% |
| 弃渣场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
| 场外道路 | 2.67 | 2.67 | 2.27 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 100.00% |
| 供水管线 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 100.00% |
| 输电线路 | 0.36 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 100.00% |
| 合计 | 8.97 | 8.97 | 6.70 | 0.38 | 1.76 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 98.55% |

表6-3                                  各防治分区水土流失治理情况计算表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 扰动面积 （hm²） | 建筑物及场 地道路硬化（hm²） | 水土流失 面积（hm²） | 水土流失面积（hm²） | 土地整治面积（hm²） | 水土流失 总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 | 恢复 农地 | 土地 整平 | 小计 |  |
| 工业场地 | 5.00 | 5.00 | 3.69 | 1.31 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.13% |
| 风井场地 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.33% |
| 爆破材料库 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 弃渣场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
| 场外道路 | 2.67 | 2.67 | 2.27 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 供水管线 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 输电线路 | 0.36 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 合计 | 8.97 | 8.97 | 6.7 | 2.27 | 0.38 | 1.76 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.27% |

## 6.4土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度的之比。

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》及批复的水保方案，该工程所在区域容许土壤流失量为200t/km2·a。根据土壤流失量监测结果，经过一段时间自然恢复加权平均土壤侵蚀模数可达到为243t/km2·a，则土壤流失控制比为0.82（目标值0.8）。符合《开发建设项目水土流失防治标准》要求。

## 6.5林草植被恢复率及林草覆盖率

林草植被恢复率指项目建设区内的林草类植被面积占可恢复林草植被（目前技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

该工程项目建设区面积为8.97hm2，可恢复植被面积为2.10m2，实施植被绿化面积0.38hm2，林草植被恢复率达到18.10%（目标值97%）。林草覆盖率达到4.24%（目标值25%）。植物措施待明年春季实施，届时林草植被恢复率和林草覆盖率将达到方案设计防治标准。这些措施使工程建设破坏的生态环境得到了有效的治理和恢复，在一定程度上改善了沿途周边生态环境，有效的控制了工程水土流失的危害。各防治分区情况详见表6-4。

表6-4            林草植被恢复率及覆盖率情况综合表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 可恢复植 被面积hm²） | 已恢复植被 面积（hm²） | 林草植被 恢复率（%） | 林草覆 盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 5.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 风井场地 | 0.50 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 爆破材料库 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00% |
| 弃渣场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / |
| 场外道路 | 2.67 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 供水管线 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 100.00% |
| 输电线路 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 100.00% | 94.44% |
| 合计 | 8.97 | 2.10 | 0.38 | 18.10% | 4.24% |

# 7结论

## 7.1水土流失动态变化

本项目水土流失主要时段在项目建设期，到自然恢复期水土流失基本减轻，建设期加权平均侵蚀模数3654/km2·a，自然恢复期加权平均侵蚀模数243t/km2·a，土壤流失控制比0.82，自然恢复期将达到了水土保持方案设计的水平值。

## 7.2水土保持措施评价

该工程水土保持措施主要为：工程措施、植物措施和临时措施。

### 7.2.1工程措施评价

该项目水土保持工程措施主要有排水工程、土地整治和挡土墙工程等。工程基本按水土保持方案要求和主体工程设计要求施工修建，防治效果较明显。

据监测与核查分析，截止2019年12月，该项目实际完成的工程措施工程量为：工业场地完成了排水沟465m，挡土墙1800m3；风井场地完成排水沟235m，挡土墙1000m3；爆破场外道路完成排水沟400m；输电线路完成土地整治0.34hm2。

### 7.2.2植物措施评价

该项目水土保持植物措施主要为撒播草籽。其措施初步发挥了防风降尘、蓄水保土的作用，在一定程度上减少了区域水土流失。

据监测与核查分析，截止2019年12月底，该项目实际完成的植物措施工程量为：输电线路完成植被恢复0.34hm2。其余区域待明年春季实施。

### 7.2.3临时措施评价

建设单位在施工过程中实施了苫盖措施，较好的防治了水土流失的发生。施工期间共完成：1）工业场地完成了防尘苫盖3450m2；2）风井场地完成防尘苫盖780m2。

### 7.3存在问题及建议

### 7.3.1存在问题

（1）部分地表裸露。

（2）方案设计植物措施未全部实施。

### 7.3.2建议

（1）对裸露地表采取苫盖措施。

（2）明年春季完成各项植物措施。

### 7.4综合结论

建设单位在目前的水土保持环境下，能够按照水土保持方案的要求，基本落实水土保持各项防治措施，在项目试运行阶段未造成大量水土流失，水土流失基本在容许流失范围之内。

总体上来看，项目法人单位按照水土保持法律法规的规定，以该项目已批复的水土保持方案为依据，对项目区内的水土流失进行了较全面、系统的整治，基本完成了水土保持方案所规定的防治任务，工程的各类开挖面、施工场地、道路等得到了及时的整治，施工过程的水土流失基本得到了控制。现阶段，各类水土保持措施未发现重大质量缺陷，水土保持工程运行情况基本良好，达到了防治水土流失的目的，整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对生产建设项目水土保持的要求。

通过监测与分析，该工程实际扰动土地整治率为98.55%，水土流失总治理度为94.27%，土壤流失控制比为0.82，拦渣率为99%，林草植被恢复率为18.10%，林草覆盖率为4.24%，除林草植被恢复率和林草覆盖率外各项指标均达到目标值，具备验收条件。