目录

前言	1

1.项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2项目区概况	7

2.水土保持方案和设计情况	10

2.1主体工程设计	10

2.2水土保持方案	10

2.3水土保持方案变更	10

2.4水土保持后续设计	10

3.水土保持方案实施情况	11

3.1水土流失防治责任范围	11

3.2排土场设置	13

3.3取土场设置	13

3.4水土保持措施总体布局	13

3.5水土保持设施完成情况	15

4.水土保持工程质量	21

4.1质量管理体系	21

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	22

4.3弃渣场稳定性评估	25

4.4总体质量评价	25

5.项目初期运行及水土保持效果	26

5.1初期运行情况	26

5.2水土保持效果	26

5.3公众满意度调查	30

6.水土保持管理	32

6.1组织领导	32

6.2规章制度	32

6.3建设管理	32

6.4水土保持监测	32

6.5水土保持监理	34

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	36

6.7水土保持补偿费缴纳情况	37

6.8水土保持设施管理维护	37

7.结论	38

7.1 结论	38

7.2遗留问题安排	39

8.附件及附图	40

8.1附件	40

8.2附图	40

# 前言

大同市杏儿沟煤业有限责任公司于1963年建井，由老杏儿沟井口开采井田南部3号煤层，当时设计能力仅为3万吨/年。2003年，核准生产能力达到60万吨/年。2005年4月5日，山西省煤炭工业局以晋煤规发【2005】256号文下发了《关于2005年省属煤炭集团公司及地方国有煤矿企业部分生产矿井生产能力核定的批复》，杏儿沟煤矿生产能力确定为90万吨/年，批准开采3、7、10、11、12、14、14-3号煤层。矿井采用斜井多水平多煤层联合开拓，盘区式布置，中央边界抽出式通风，综合机械化采煤法。本项目为生产矿井，利用现有井巷工程及现有设备、设施，不再新增地面建筑。

大同市杏儿沟煤业有限责任公司位于山西省大同市左云县城东南20km处店湾镇下张家坟附近。东北距大同市区约43km，行政区划属大同市左云县店湾镇。地理坐标为N39°58′10″-40°00′20″，E112°54′20″-112°57′30″。

井田与大同矿务局相邻，大同市杏儿沟煤业有限责任公司有自建的6.7km铁路专用线直通井口装车点，铁路运煤专线通过大同站与京包线、大秦线、北同蒲线相连，通往全国各地；并有4.5km自建公路与口泉到乔村公路相连，交通运输十分便利。

本矿井为生产矿井，无建设内容。

根据已批复的水保方案并结合实际，大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井组成包括工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路、铁路专线组成。

2013年5月，大同市杏儿沟煤业有限责任公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2013年8月编制完成了《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书（送审稿）》，2013年8月20号山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2013年9月完成了《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书（报批稿）》；2014年2月8日，山西省水利厅以晋水保函【2014】78号文对《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

2019年1月，受大同市杏儿沟煤业有限责任公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司分别承担本工程水土保持监测、监理工作，于2019年9月编制完成水土保持监测总结报告、水土保持监理总结报告。

本次验收中，验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施实施质量。通过竣工验收资料显示：水土保持工程措施共划分为3个单位工程，9个分部工程，36个单元工程，全部为合格，具备正常运行条件。

# 1.项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

大同市杏儿沟煤业有限责任公司位于山西省大同市左云县城东南20km处店湾镇下张家坟附近。东北距大同市区约43km，行政区划属大同市左云县店湾镇。地理坐标为N39°58′10″-40°00′20″，E112°54′20″-112°57′30″。

井田与大同矿务局相邻，大同市杏儿沟煤业有限责任公司有自建的6.7km铁路专用线直通井口装车点，铁路运煤专线通过大同站与京包线、大秦线、北同蒲线相连，通往全国各地；并有4.5km自建公路与口泉到乔村公路相连，交通运输十分便利。

### 1.1.2主要技术指标

大同市杏儿沟煤业有限责任公司于1963年建井，由老杏儿沟井口开采井田南部3号煤层，当时设计能力仅为3万吨/年。2003年，核准生产能力达到60万吨/年。2005年4月5日，山西省煤炭工业局以晋煤规发【2005】256号文下发了《关于2005年省属煤炭集团公司及地方国有煤矿企业部分生产矿井生产能力核定的批复》，杏儿沟煤矿生产能力确定为90万吨/年，批准开采3、7、10、11、12、14、14-3号煤层。矿井采用斜井多水平多煤层联合开拓，盘区式布置，中央边界抽出式通风，综合机械化采煤法。本项目为生产矿井，利用现有井巷工程及现有设备、设施，不再新增地面建筑。

### 1.1.3工程投资

本项目为生产矿井，无建设内容。

### 1.1.4项目组成及布置

根据已批复的水保方案并结合实际，大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井组成包括工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路、铁路专线组成。

（一）工业场地

杏儿沟煤矿工业场地分布在左云县店湾镇上张家坟和下张家坟村之间，占地面积14.46hm²。

（1）工业场地平面布置遵循功能分区明确，生产系统顺畅、简捷，合理利用地形和已有设施，人流、物流互不交叉的原则。主要分为三大区域：主副斜井井口区、生产办公区和生活福利区。

主副斜井井口区：主副斜井井口工业场地比较平坦，主要布置有主井口房、副井口房。

生产办公区：该区位于主副斜井区的西南侧。主要有生产大楼、调度楼、综合库房、绞车房、选煤楼、煤场、煤仓等。

行政生活服务区：该区位于生产办公区的西侧。主要布置有办公楼、机关食堂、广场公园、学校、医院、家属楼、单身楼、培训楼等。

（2）场地绿化

矿井工业场地绿化的重点放在场区入口和行政福利生活区，其次是道路两侧和闲散空地。在场区入口和行政生活区设置树池和花坛，种植观赏性树木和花草，在道路两侧、储煤场周围和闲散空地种植乔、灌木和草皮。工业场地绿化面积1.12hm²。

（3）竖向设计及场内排水

矿井工业场地势较高且平坦，地形为台阶状，整体呈北高南低，为满足煤炭、主要设备、材料运输要求和减少土方工程量，采用台阶式布置。台阶之间由M5水泥砂浆片石挡土墙连接，挡墙平均5m高，长度350m。

工业场地内地面雨水排放采用地表自然排放与明沟相结合的排水方式，将雨水有序排至场外。

场内排水沟为M5水泥砂浆砌片石砌筑，矩形断面，底宽0.5m，高0.5m，浆砌石壁厚0.3m，共长3500m。

（4）场内运输

为保证矿井生产、生活和消防的需要，场区内部运输方式主要为：皮带和汽车运输方式。

（二）风井场地

风井场地包括东回风井场地和北回风井场地。其中，东回风井场地位于工业场地东北方向，北回风井位于工业场地北面。东回风井产场地占地面积0.16hm²，北回风井场地占地面积0.06hm²，总面积0.22hm²；场地内设有排水渠道，全长250m，为矩形结构，断面为0.4×0.4m，长50m，采用M5水泥砂浆砌筑。

（三）爆破材料库

爆破材料库位于工业场地东侧1500m，位于沟道的上游部位，距离沟头位置约30m，汇水面积小。利用原有爆破材料库，爆破材料库场地内建有炸药库1座、雷管库1座，另设值班室及相关的辅助设施，占地约0.45hm²。

爆破材料库有排洪涵洞贯穿，宽1.2m，最大高度1.5m，全长60米，为浆砌石涵洞，将上游来水排入下游沟道。爆破材料库场内设有雨水排水沟，场内雨水汇入排水沟后，最终流出场外。排水沟长350m，为矩形结构，断面为0.4×0.4m，长50m，采用M5水泥砂浆砌筑。布设高4米，长50米M5水泥砂浆片石挡土墙。

（四）场外道路

场外道路包括进场道路、爆破材料库道路和风井道路。

（1）进场道路：进场道路引自左雅线公路，连接工业场地人流物流出口，全长500m，路面宽6m，为水泥硬化公路。空地全部绿化，主要栽植树种为柳树。进场道路占地面积0.30hm²。

（2）爆破材料库道路：地面爆破材料库位于工业场地东侧，道路引自左雅线公路，长300m，路面宽2m，为碎石路面，道路两边全部被小型灌木和荒草覆盖。爆破材料库道路占地面积0.06hm²。

（3）风井道路：风井场地道路接自乡村公路，包括北回风井道路长1.8km，北回风井到东回风井2.2km，总长4.0km，路面宽3.0m，占地面积1.2hm²；北回风井道路为水泥硬化道路，道路两侧有绿化，主要绿化树种为白杨，东回风井道路为碎石路面，道路两侧有绿化，绿化树种主要为杨树。

（五）输电线路

杏儿沟现有一座35KV/6KV变电站，站内装备两台3-2500/35/6.3型变压器，现有负荷约3000KW左右，主变容量有较大余量。采用双回路供电6KV线路引自挖金湾矿变电站，距离5km。方式向矿井供电。一回为35KV线路引自市区供电局岩岭变电站，距离18km；另一回6KV线路引自挖金湾矿变电站，距离5km。

采用混凝土双杆架设，输电线路永久占地面积0.05hm²，因输电线路架设使用多年，施工作业影响带已自然恢复原地貌，不再考虑施工临时占地。

（六）铁路专线

煤矿生产铁路专用线始建于1976年至1979年，全长7.36km；桥梁两座，涵洞14个，排洪沟3000m，总占地面积1.47hm²；排水沟渠排水状况良好，桥、涵洞排水通畅，护坡植被茂盛。

### 1.1.5施工组织及工期

本项目为生产矿井，无建设内容及工期。

### 1.1.6土石方情况

本项目为生产矿井，无建设内容，不动用土石方。

### 1.1.7征占地情况

本项目占地主要包括工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路、铁路专线。工程占地面积18.21hm²，全部为永久占地。

表1-1     项目工程占地一览表   单位：hm²

| 项目组成 | 占地面积 | 占地面积(hm²) | 占地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 工业用地 | 公路用地 | 农村公路 | 其他草地 | 合计 |  |
| 工业场地 | 14.46 | 14.46 |  | 14.46 |  |  |  | 14.46 | 工业用地 |
| 风井场地 | 东回风井 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 其他草地 |
|  | 北回风井 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 其他草地 |
| 爆破材料库 | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 工业用地 |
| 场外道路 | 进场道路 | 0.30 | 0.30 |  |  | 0.3 |  |  | 0.30 | 公路用地 |
|  | 爆破材料库道路 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 其他草地 |
|  | 风井道路 | 1.20 | 1.20 |  |  |  | 1.2 |  | 1.20 | 农村道路 |
| 输电线路 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 其他草地 |
| 铁路专线 | 1.47 | 1.47 |  |  | 1.47 |  |  | 1.47 | 公路用地 |
| 合计 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 14.91 | 1.77 | 1.2 | 0.33 | 18.21 |  |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

井田位于山西北部，口泉山脉西麓，为侵蚀性黄土丘陵地貌。区内地表属半掩盖区，黄土塬、峁广泛分布，陡坎、冲沟较发育，较大的冲沟有位于井田中部的小杏儿沟和南部的老杏儿沟，以及北部的马脊梁沟，基岩零星出露于沟谷低处。总的地势为西高东低，最高点位于井田西南部黄土塬上，标高为1586.0m，最低点位于井田东北部边界的沟谷中，标高为1325.0m，相对高差261.0m。

（2）水文、气象

项目区所属流域管理机构为海河水利委员会。本矿田属坪上泉域的补给径流区，河流属海河流域子牙河水系。矿田内无较大河流，矿田东南部3km处有清水河流过，矿田内沟谷均为季节性流水，平时干涸无水，雨季为排洪通道，最后汇入清水河。清水河发源于五台山东台沟，河长113.2km，流域面积2405km²，流域平均宽度21.2km，河道纵坡8.31‰，年总流量25500m³，在五台县坪上汇入滹沱河。

井田属海河流域永定河水系桑干河支系。井田较大的沟谷有位于井田中部东西方向的小杏儿沟和南部的老杏儿沟，小杏儿沟和老杏儿沟在井田东部矿界附近汇合，汇合后叫张家坟沟，平时均为干沟，只有雨季时才有径流流过，属季节性排洪冲沟。该沟向东出井田后汇入口泉河，于怀仁县境内汇入桑干河。

项目区属中温带大陆性季风气候，其特点是冬季严寒且持续时间长、夏季炎热、气候干燥、风沙严重。据左云县气象局近年气候资料统计，年平均气温5.1℃，年极端最高气温37.2℃，年极端最低气温-26.5℃，季温和昼夜温差显著；年降水量409mm，其中6～9月份降水量最大，约占全年降水量的80％；年蒸发量1847. 8mm，其中5～7月份蒸发量最大，约占全年蒸发量的50％～60％；大同地区素以风沙多而著称，西北风几乎贯穿全年，大风天为3～31天，其中最大飓风天为1998年3月8日，风速达18.0m/s，风向为西北；年平均相对湿度为46％～52％；冰冻期为11月至次年3月，最大冻土深度179cm。

（3）土壤、植被

本矿区土壤是在暖温带大陆性气候条件下形成的土壤。据现场调查结果，矿区土壤类型主要为褐土和褐土性土。其次，还有少量的淋溶褐土、石灰性褐土和浅色草甸土分布。

项目区属于干旱草原植被类型区，植物以灌草植物为主，常见有柠条灌丛、黄刺玫灌丛、沙棘灌丛和荆条灌丛，草类主要有：铁杆蒿、茭蒿、艾蒿、白羊草、苔草、羊胡子草、达乌里胡枝子、黄背草、糙隐子草、阿尔泰狗哇草、硬毛棘豆等。

### 1.2.2水土流失及防治情况

项目区水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为1000t/km².a。项目区位于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设生产类项目水土流失防治标准一级标准。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2005年4月5日，山西省煤炭工业局《关于2005年省属煤炭集团公司及地方国有煤矿企业部分生产矿井生产能力核定的批复》（晋煤规发【2005】256号）；

1995年9月，大同矿务局煤矿设计院编制了《山西省大同市杏儿沟煤矿水平延深及改扩建工程初步设计》。

## 2.2水土保持方案

2013年5月，大同市杏儿沟煤业有限责任公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2013年8月编制完成了《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书（送审稿）》，2013年8月20号山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2013年9月完成了《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书（报批稿）》；2014年2月8日，山西省水利厅以晋水保函【2014】78号文对《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

无。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井施工期发生的防治责任范围为18.27hm²，其中项目建设区面积18.21hm²，直接影响区面积0.06hm²。方案确定的水土流失防治责任范围见表3-1。

表3-1   方案确定的水土流失防治责任范围、扰动土地面积

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 1 | 工业场地 | 14.46 | 14.46 | 0 |
| 2 | 风井场地 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 3 | 爆破材料库 | 0.51 | 0.45 | 0.06 |
| 4 | 场外道路 | 1.56 | 1.56 | 0 |
| 5 | 输电线路 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 6 | 铁路专线 | 1.47 | 1.47 | 0 |
| 合计 | 18.27 | 18.21 | 0.06 |

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井施工期实际发生的防治责任范围与方案中一致。

表3-2   防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地 | 14.46 | 14.46 | 0 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 14.46 | 0 |
| 2 | 风井场地 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 3 | 爆破材料库 | 0.51 | 0.45 | 0.06 | 0.51 | 0.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 4 | 场外道路 | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 |
| 5 | 输电线路 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 6 | 铁路专线 | 1.47 | 1.47 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 |
| 合计 | 18.27 | 18.21 | 0.06 | 18.27 | 18.21 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 18.21 | 0 |

## 3.2排土场设置

根据已批复的水土保持方案，本项目为生产矿井，无建设内容，无弃土（渣）；运行期产生的矸石全部采用不出井的方法，寄于井下矸硐内。

实际建设过程中未设置排土场。

## 3.3取土场设置

根据项目区建设特点及实际，建设、生产期建设单位没有选取取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程设计根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施和临时措施进行综合防治，把工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、输电线路、铁路专线作为水土流失防治重点区，将主体工程和专项设计中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，并采取临时防护措施，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。方案设计的水土流失防治措施体系如下：

（1）工业场地

1）工程措施

排水沟：工业场地内设排水沟（局部加盖板）长3500m，采用M5水泥砂浆砌MU30片石，为矩形断面，底宽0.5m，高0.5m，浆砌石壁厚0.3m。

挡土墙：工业场地竖向布置为台阶状，台阶之间由M5水泥砂浆片石挡土墙边接，挡墙平均5m高，长350m。

2）植物措施

绿化：工业场地绿化的重点放在场区入口和行政福利生活区，其次是道路两侧和闲散空地。在场区入口和行政生活区设置树池和花坛，种植观赏性树木和花草，在道路两侧、储煤场周围和闲散空地种植乔、灌木和草皮。应选择适合当地生长且无臭味的树木和花草。工业场地绿化面积1.62hm²。

- 风井场地

1）工程措施

排水沟：场地内设有排水渠道，全长250m，为矩形结构，断面为0.4×0.4m，采用M5水泥砂浆砌筑。

2）植物措施

在风井场地围墙外侧进行绿化，绿化面积为0.06hm²。

- 爆破材料库

1）工程措施

排洪涵洞：场区内有排洪涵洞贯穿，宽1.2m，最大高度1.5m，全长60m，为浆砌石涵洞，将上游来水排入下游沟道。

排水沟：爆破材料库场内设有雨水排水沟，场内雨水汇入排水沟后，最终流出场外。排水沟长350m，为矩形结构，断面为0.4×0.4m，采用M5水泥砂浆砌筑。

挡墙：场地周边布设高4m，长50mM5水泥砂浆片石挡土墙。

2）植物措施

绿化：对爆破材料库下游边坡进行绿化，绿化面积0.03hm²。

- 场外道路

场外道路中进场道路和风井道路路面为水泥路面，爆破材料库道路为碎石路面；各道路均未新增水保措施。

- 输电线路

输电线路架设使用多年，施工作业影响带已自然恢复原地貌。

（6）铁路专线

铁路专线始建于1976年至1979年，全长7.36km；桥梁两座，涵洞14个，排洪沟3000m，总占地面积1.47hm²；排水沟渠排水状况良好，桥、涵洞排水通畅，护坡植被茂盛。铁路沿线的水土保持设施有效的防治了水土流失，满足水土保持的要求，但主要功能为保护铁路正常运行，未将涵洞、排洪沟、护坡植被纳入水保工程。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，本项目各防治分区所建工程措施、植物措施已按水土保持方案设计的完成。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

（1）工业场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区除变电站绿化实施时间为2014年8月-2016年7月，其余水土保持工程均在编制方案前建设完成。具体实施的措施包括：排水沟、挡土墙、绿化等。工业场地水土保持措施完成情况见表3-3。

| 表3-3 工业场地水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 实际完成工程量 |  |
|  |  | 工程量 | 规格 | 位置 | 实施时间 |
| 工业场地 | 排水沟 | 3500m | M5水泥砂浆砌MU30片石，为矩形断面，底宽0.5m，高0.5m，浆砌石壁厚0.3m | 沿场地道路边缘及边坡底 | 编制方案前已全部落实 |
|  | 挡土墙 | 350m | M5水泥砂浆片石 | 台阶间 |  |
|  | 工业场地绿化 | 4.47hm² |  | 场区入口、行政生活区、道路两侧及储煤场周围、变电站空地 | 2014.8-2016.7 |

（2）风井场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区排水沟在编制方案前建设完成，绿化实施时间为2014年4月-2014年5月。具体实施的措施包括排水沟和绿化。风井场地水土保持措施完成情况见表3-4。

| 表3-4 风井场地水土保持措施完成情况表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 完成工程量 | 位置 | 实施时间 |
|  |  | 工程量 | 规格 |  |  |
| 风井场地 | 排水沟 | 250m | 0.4×0.4m M5水泥砂浆砌筑 | 场内 | 编制方案前已全部落实 |
|  | 绿化 | 0.06hm² |  | 风井场地围墙外侧 | 2014.4-2014.5 |

（3）爆破材料库

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区除绿化实施时间为2014年4月-2014年5月，其余水土保持工程均在编制方案前建设完成。具体实施的措施包括排洪涵洞、排水沟、挡墙、绿化等。爆破材料库水土保持措施完成情况见表3-5。

| 表3-5 爆破材料库水土保持措施完成情况表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 完成工程量 | 位置 | 实施时间 |
|  |  | 工程量 | 规格 |  |  |
| 爆破材料库 | 排洪涵洞 | 60m | 浆砌石砌筑 | 场区内 | 编制方案前已全部落实 |
|  | 排水沟 | 350m | 0.4×0.4m M5水泥砂浆砌筑 | 场区内 |  |
|  | 挡墙 | 50m | M5水泥砂浆片石砌筑 | 场区周边 |  |
|  | 绿化 | 0.03hm² |  | 爆破材料库边坡 | 2014.4-2014.5 |

### 3.5.2水土保持措施工程量调整情况

由表3-6可以看出，各防治分区水土保持设施工程量存在一定差异，其原因主要有以下几点：

表3-6 水土保持措施对照表

| 序号 | 项目分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 3500 | 3500 | 0 |
|  |  |  | 挡土墙 | m | 350 | 350 | 0 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 1.62 | 4.47 | 2.85 |
| 2 | 风井场地 防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 250 | 250 | 0 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.06 | 0.06 | 0 |
| 3 | 爆破材料库防治区 | 工程措施 | 排洪涵洞 | m | 60 | 60 | 0 |
|  |  |  | 排水沟 | m | 350 | 350 | 0 |
|  |  |  | 挡墙 | m | 50 | 50 | 0 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.03 | 0.03 | 0 |

由表3-6可以看出，除工业场地绿化外，其余各场地水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

在实际建设过程中，工业场地除对变电站周边空地进行绿化外，且拆除了场内废弃的房屋进行绿化，绿化面积较方案增加了2.85hm²。

3.6水土保持投资完成情况

水土保持完成总投资616.69万元，其中工程措施完成444.8万元，植物措施完成33.30万元，独立费用完成56.07万元，水土保持补偿费完成82.52万元。

水土保持投资完成情况见表3-7。水土保持措施投资对照见表3-8。

表3-7                水土保持投资完成情况

| 工程或费用名称 | 完成投资（万元） |
| --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 444.8 |
| 一 | 工业场地防治区 | 372.9 |
| 二 | 风井场地防治区 | 8.2 |
| 三 | 爆破材料库防治区 | 63.7 |
| 第二部分 植物措施 | 33.30 |
| 一 | 工业场地防治区 | 32.15 |
| 二 | 风井场地防治区 | 1.05 |
| 三 | 爆破材料库防治区 | 0.10 |
| 第三部分 独立费用 | 56.07 |
| 一 | 建设管理费 | 0.07 |
| 二 | 工程勘测设计费 | 6 |
| 三 | 工程建设监理费 | 6 |
| 四 | 水土流失监测费 | 10 |
| 五 | 水保方案编制费 | 25 |
| 六 | 水土保持设施竣工验收费 | 8 |
| 七 | 水土保持技术咨询服务费 | 1 |
| 第五部分 水土保持补偿费 | 82.52 |
| 水土保持总投资 | 616.69 |

表3-8                 水土保持措施投资对照表

|  | 防治区 | 措施名称 | 方案设计（万元） | 实际完成（万元） | 增减情况（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 62.5 | 62.5 | 0 |
|  |  |  | 挡土墙 | 310.4 | 310.4 | 0 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 20.7 | 32.15 | 11.45 |
| 2 | 风井场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 8.2 | 8.2 | 0 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 3 | 爆破材料库防治区 | 工程措施 | 排洪涵洞 | 8 | 8 | 0 |
|  |  |  | 排水沟 | 11.4 | 11.4 | 0 |
|  |  |  | 挡墙 | 44.3 | 44.3 | 0 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 0.12 | 0.10 | -0.02 |
| 4 | 独立费用 | 建设管理费 | 0.07 | 0.07 | 0 |
|  |  | 工程勘测设计费 | 5.92 | 6 | 0.08 |
|  |  | 工程建设监理费 | 13.5 | 6 | -7.5 |
|  |  | 水土流失监测费 | 27 | 10 | -17 |
|  |  | 水保方案编制费 | 25 | 25 | 0 |
|  |  | 水土保持设施竣工验收费 | 10 | 8 | -2 |
|  |  | 水土保持技术咨询服务费 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 水土保持补偿费 | 82.52 | 82.52 | 0 |
| 6 | 合计 | 631.68 | 616.69 | -14.99 |

由表3-8可以看出，水土保持方案估算措施总投资631.68万元，实际措施完成投资616.69万元，实际措施完成投资比方案估算投资减少了14.99万元，其原因主要有以下几点：

（1）工业场地

排水沟、挡墙在编制水土保持方案报告之前已完工，投资一致。

绿化：在实际建设过程中，工业场地除对变电站周边空地进行绿化外，且拆除了场内废弃的房屋进行绿化，绿化面积较方案增加了2.85hm²，投资增加了11.45万元。

（2）风井场地、爆破材料库完成投资与水土保持方案中的投资基本一致。

（3）独立费用

独立费实际发生了56.07万元。

（4）水土保持补偿费

建设单位根据已批复的水土保持方案设计的补偿费，缴纳水土保持补偿费82.52万元。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

大同市杏儿沟煤业有限责任公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保方案设计单位；大同市矿山建设工程总公司作为项目施工单位；内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。

大同市杏儿沟煤业有限责任公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复等水土保持工程严格按《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《杏儿沟煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：工业场地、风井场地及爆破材料库。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排水沟、涵洞每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程；挡墙每100m作为划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程；绿化、植被恢复每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程。

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井划分为单位工程3个，分部工程9个，单元工程36个，详细划分见表4-1。

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地防治区3个分部工程，27处单元工程，质量全部合格；风井场地防治区2个分部工程，3处单元工程，质量全部合格；爆破材料库防治区4个分部工程，6处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

| 表4-1 单元工程划分及质量评定表 |
| --- |
| 单位工程 | 分部工程名称 | 工程量 | 划分依据 | 单元工程 | 评定 结果 | 合格 率（%） |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 3500m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 18 | 合格 | 100 |
|  |  | 挡土墙 | 350m | 每100m划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程 | 4 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 4.47hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 5 | 合格 | 100 |
| 风井场地防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 250m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.06hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
| 爆破材料库防治区 | 工程措施 | 排洪涵洞 | 60m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 排水沟 | 350m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  |  | 挡墙 | 50m | 每100m划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.03hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

根据已批复的水土保持方案并结合实际，本项目为生产矿井，无建设内容，无弃土（渣）；运行期产生的矸石全部采用不出井的方法，寄于井下矸硐内，不设弃土（渣）场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计单位工程3个，分部工程9个，单元工程36个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，建议建设单位进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积，采空沉陷区建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区实际扰动土地面积18.21hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为12.63hm²，排水沟等工程措施占地面积为0.49hm²，植物绿化措施面积为4.56hm²，总计扰动土地整治面积17.68hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为97.09%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

表5-1        项目区扰动土地整治情况表         单位： hm²

| 水土保持防治防区 | 占地面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 14.46 | 14.46 | 4.47 | 9.10 | 0.4 | 13.97 | 96.61 |
| 风井场地 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.19 | 86.36 |
| 爆破材料库 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.35 | 0.06 | 0.44 | 97.78 |
| 场外道路 | 1.56 | 1.56 |  | 1.56 |  | 1.56 | 100.00 |
| 输电线路 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 100.00 |
| 铁路专线 | 1.47 | 1.47 |  | 1.47 |  | 1.47 | 100.00 |
| 合计 | 18.21 | 18.21 | 4.56 | 12.63 | 0.49 | 17.68 | 97.09 |

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。采空沉陷区和废弃场地建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为5.58hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为5.05hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为90.50%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

表5-2            项目区水土流失治理情况表        单位： hm²

| 水土保持防治分区 | 扰动面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 扰动土地治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 14.46 | 9.10 | 5.36 | 4.47 | 0.4 | 4.87 | 90.86 |
| 风井场地 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 75.00 |
| 爆破材料库 | 0.45 | 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 90.00 |
| 场外道路 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 输电线路 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 铁路专线 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 18.21 | 12.63 | 5.58 | 4.56 | 0.49 | 5.05 | 90.50 |

（3）拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到99.00％。

（4）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土缓坡丘陵区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km²·a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1100t/ km²·a。由此推算，土壤流失控制比为0.90。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

项目区可恢复植被面积为4.70hm²，已恢复植被面积为4.56hm²，由此计算林草植被恢复率为97.02%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-3。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

项目区已恢复林草类植被面积为4.56hm²。项目建设区面积18.21hm²，由此计算林草覆盖率为25.04%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-3。

表 5-3              项目区林草植被恢复情况表

| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已绿化面积 | 自然恢复植被 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 14.46 | 4.58 | 4.47 |  | 4.47 | 97.60 | 30.91 |
| 风井场地 | 0.22 | 0.08 | 0.06 |  | 0.06 | 75.00 | 27.27 |
| 爆破材料库 | 0.45 | 0.04 | 0.03 |  | 0.03 | 75.00 | 6.67 |
| 场外道路 | 1.56 | 0.00 | 0 |  | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 输电线路 | 0.05 | 0.00 | 0 |  | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路专线 | 1.47 | 0.00 | 0 |  | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 18.21 | 4.70 | 4.56 |  | 4.56 | 97.02 | 25.04 |

### 5.2.2水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设生产类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第188号），位于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设生产类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-4，防治目标达标对比见表5-5。

| 表 5-4 各防治分区水土流失防治情况 |
| --- |
| 防治分区 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| 工业场地 | 96.61 | 90.86 | 0.9 | 99 | 97.60 | 30.91 |
| 风井场地 | 86.36 | 75.00 |  |  | 75.00 | 27.27 |
| 爆破材料库 | 97.78 | 90.00 |  |  | 75.00 | 6.67 |
| 场外道路 | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 输电线路 | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 铁路专线 | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 总目标 | 97.09 | 90.50 | 0.9 | 99 | 97.02 | 25.04 |

| 表5-5 防治目标达标对比情况表 |
| --- |
| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| 扰动土地整治率 | 95 | 95 | 97.09 |
| 水土流失总治理度 | 90 | 90 | 90.50 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| 拦渣率 | 98 | 98 | 99 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 97 | 97.02 |
| 林草覆盖率 | 25 | 25 | 25.04 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本煤矿周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占14%，30-50岁者占70%，50岁以上者占16%；农民占79.4%，职工占4.5%，干部占16.1%；高中以上文化者占18.5%，初中文化者46.5%，小学以下文化者占35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-6。

表5-6                  问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 项目对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 项目林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 项目土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，大同市杏儿沟煤业有限责任公司在项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

大同市杏儿沟煤业有限责任公司成立水土保持管理领导小组，组长由总经理主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

## 6.2规章制度

建设期有生产技术部负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《杏儿沟煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

## 6.3建设管理

大同市杏儿沟煤业有限责任公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西省元方生态工程咨询有限公司作为水保方案设计单位；大同市矿山建设工程总公司作为项目施工单位；内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。目前，各单位都已严格按合同要求完成，合同执行和管理较好完成。

## 6.4水土保持监测

### 6.4.1水土保持监测概况

2019年1月，受大同市杏儿沟煤业有限责任公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。接受任务后，监测单位成立了水土保持监测项目组，制定监测实施细则，确定监测范围、内容、方法、监测时段，并根据监测的内容有针对性的布置了监测点位。2019年9月，监测单位编制完成了《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持监测报告》。

### 6.4.2水土保持监测点位布设情况

监测点布设主要针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查进行布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点7处，具体如下：

表6-1                    地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 绿化处 | 场内道路两侧 | 植物生长情况 | 调查 | 2 |
| 风井场地 | 绿化处 | 场内道路两侧 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 爆破材料库 | 绿化处 | 边坡处 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 场外道路 | 绿化处 | 道路两侧 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 输电线路 | 绿化处 | 扰动地面 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 铁路专线 | 绿化处 | 边坡 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 6.4.3水土保持监测方法

监测单位根据《水土保持监测技术规程》（SL227—2002），结合项目区土壤侵蚀特点及主体工程建设的内容，采用调查监测、临时监测、巡查监测、地面观测的方法对水土流失及其影响因子进行监测，包括扰动土地面积、水土流失（类型、形式、流失量）、水土保持措施（排水工程、土地整治、植被建设工程等数量、质量）以及水土流失危害等。

### 6.4.4水土保持监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设生产类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目为生产矿井，监测任务于2019年1月委托，故以2019年2月做为监测开始时段， 2019年7月作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表6-2。

表6-2                  水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2019年2月13日 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2019年3月18日-27日 | 对工业场地、风井场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路进行巡查。 |
| 2019年4月10日 | 对爆破材料库、输电线路进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路进行巡查。 |
| 2019年4月25日 | 对工业场地、风井场地进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2019年5月10日-25日 | 对爆破材料库、输电线路进行全面巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2019年6月20日 | 对铁路专线进行全面巡查，调查各工程的进行情况。 |
| 2019年7月10日-25日 | 对铁路专线进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1水土保持监理概况

2019年1月，受大同市杏儿沟煤业有限责任公司委托，同月，内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司进场开展工作，从项目建设实际出发，对照本项目水土保持方案报告书及批复文件，针对项目施工建设区内存在的问题，提出了对本项目建设中实施不完善的植被恢复等水土保持工程的实施建议，并督促建设单位、施工单位按要求完成。在监理过程中，监理工程师对项目建设参建各方的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理与控制措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准及规范、设计的要求，制止建设行为的随意性和盲目性，促使项目工程建设按投资计划、进度和质量标准进行实施，促进工程项目建设目标的最优实现，确保了工程建设行为的合法性、合理性、科学性、安全性与时效性。2019年9月，监理单位编制完成了《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持监理总结报告》。

### 6.5.2质量控制

水土保持工程质量检验等级评定，依次按单元工程、分部工程和单位工程为对象进行。根据《水土保持工程质量评定规程》SL336—2006规定，质量等级分为：“合格”与“优良”两个等级。单元工程经检验评定工程质量达不到 “合格”标准时，及时处理。

（1）单元工程划分

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，监理单位将大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井划分为单位工程3个，分部工程9个，单元工程36个。

（2）质量评定结果

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地防治区3个分部工程，27处单元工程，质量全部合格；风井场地防治区2个分部工程，3处单元工程，质量全部合格；爆破材料库防治区4个分部工程，6处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

### 6.5.3进度控制

在施工进度控制中，监理部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，监理部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

已实施的水土保持防护措施与原计划进度相对滞后，主要原因是，主体工程进度推迟的原因所致。通过现场调查，各区域土建施工结束后，及时布设了各类水土保持防护措施，截止目前，均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

### 6.5.4投资控制

在监理工作中，监理工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

（1）水保设施完成情况

大同市杏儿沟煤业有限责任公司根据项目具体情况，结合实际的条件，在水土保持防治措施的建设上，与水土保持方案中存在一定差异，有部分工程根据本项目的具体情况实施的。

（2）投资完成情况

水土保持完成总投资616.69万元，其中工程措施完成444.8万元，植物措施完成33.30万元，独立费用完成56.07万元，水土保持补偿费完成82.52万元。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

2019年7月6日，市、县水行政主管部门对该项目进行监督检查，主要存在问题如下：

（1）爆破材料库下游部分边坡植物措施苗木成活率不高；

（2）未开展水土保持设施验收工作。

整改要求：

（1）尽快完善爆破材料库下游部分边坡植物措施；

（2）尽快开展水土保持设施验收工作；

（3）加强水土保持工程管护。

落实情况如下：

（1）2019年9月初，对爆破材料库下游边坡成活率不高的苗木进行补栽。

（2）本项目目前已开展水土保持设施验收工作，于2019年9月21日进行自主设施验收。

（3）为了确保水土保持工作的正常开展，建设单位已建立水土保持工程实施、管理养护责任制，制定了水土保持相关的规章制度。由总经理主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由总工承担运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

水行政主管部门监督检查情况表及整改报告见附件7、8。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案报告，应缴纳水土保持补偿费82.52万元。目前，建设单位已缴纳补偿费82.52万元，补偿费已足额缴纳。

## 6.8水土保持设施管理维护

为了确保水土保持工作的正常开展，杏儿沟煤矿已建立水土保持工程实施、管理养护责任制，制定了水土保持相关的规章制度。由总经理主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

# 7.结论

## 7.1 结论

（1）大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案由山西省元方生态工程咨询有限公司编制完成，山西省水利厅以晋水保函【2014】78号文批复。按照《中华人民共和国水土保持法》、水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的要求，建设单位完成了项目建设期水土保持设施建设，委托北内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司、山西省元方生态工程咨询有限公司分别开展了水土保持监理工作和水土保持监测工作。

（2）根据水土保持监理总结报告，该项目在建设过程中实施了排水、涵洞、挡墙、绿化等水土保持措施，主要完成的水土保持工程量包括：

工业场地防治区：排水沟3500m，挡土墙350m，绿化4.47hm²。

风井场地防治区：排水沟250m，绿化0.06hm²。

爆破材料库防治区：排洪涵洞60m，排水沟350m，挡墙50m，绿化0.03hm²。

（3）监理单位认定该项目所建以上水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

（4）水土保持监测结果：本项目建设期水土流失防治责任范围18.27hm²；扰动土地整治率97.09%，水土流失总治理90.50%，土壤流失控制比0.90，拦渣率99%，林草植被恢复率97.02%，林草植被覆盖率25.04%，达到了达到《大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案报告书》确定的目标。

（5）验收报告结论：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值；所提供的各水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信；水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。

## 7.2遗留问题安排

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。建议建设单位并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

# 8.附件及附图

## 8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）立项文件；

（3）大同市杏儿沟煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案的批复；

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）水土保持单位工程验收照片；

（6）补偿费缴纳证明；

（7）水行政主管部门监督检查情况表；

（8）水土保持监督检查整改报告。

## 8.2附图

（1）项目地理位置图；

（2）主体工程总平面图；

（3）水土流失防治责任范围图；

（4）水土保持措施布设竣工验收图；

（5）项目建设前、后遥感影像图。