目录

前言	1

1.项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2项目区概况	5

2.水土保持方案和设计情况	8

2.1主体工程设计	8

2.2水土保持方案	8

2.3水土保持方案变更	8

2.4水土保持后续设计	8

3.水土保持方案实施情况	9

3.1水土流失防治责任范围	9

3.2弃渣场设置	12

3.3取土场设置	12

3.4水土保持措施总体布局	12

3.5水土保持设施完成情况	13

3.6水土保持投资完成情况	15

4.水土保持工程质量	19

4.1质量管理体系	19

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	20

4.3弃渣场稳定性评估	23

4.4总体质量评价	23

5.项目初期运行及水土保持效果	24

5.1初期运行情况	24

5.2水土保持效果	24

5.3公众满意度调查	28

6.水土保持管理	30

6.1组织领导	30

6.2规章制度	30

6.3建设管理	30

6.4水土保持监测	30

6.5水土保持监理	32

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	34

6.7水土保持补偿费缴纳情况	35

6.8水土保持设施管理维护	35

7.结论	36

7.1 结论	36

7.2遗留问题安排	37

8.附件及附图	38

8.1附件	38

8.2附图	38

# 前言

本工程位于临县兔坂镇，距县城50km，为分输工程，建设分为两部分：一部分为分输工程，分输气量为15×104Nm³/d，年分输量为5000×104Nm³；一部分为上输工程，分期建设，一期上输气量20×104Nm³/d，二期上输气量为50×104Nm³/d。分输气源来自榆济线清管站，上输气源来自临县开采的煤层气。

地理位置及交通条件：本工程位于临县兔坂镇，距县城50km，项目区周边有太佳高速，S218省道，S104省道以及乡村公路网，而且附近有乡村公路或机耕道通过，材料运输十分方便。

本项目总投资3221万元，其中土建投资250万元。

本项目已建设完工，建设工期为5个月，于2013年11月开工建设，2014年3月竣工。

本次项目建设内容主要包括：新建办公区、辅助生产区、工艺装置区等，分分输工程和上输工程两部分建设，分输气源来自榆济线清管站，上输气源来自临县开采的煤层气。

2013年9月，山西国化能源有限责任公司委托太原浩淼水务工程技术咨询服务有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2013年12月编制完成了《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书（送审稿）》，2013年12月20号山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2013年12月28日完成了《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书（报批稿）》；2014年1月27日，山西省水利厅以晋水保函【2014】73号文对《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

2019年7月，受山西国化能源有限责任公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司分别承担本工程水土保持监测、监理工作，于2019年11月编制完成水土保持监测总结报告、水土保持监理总结报告。

本次验收中，验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施实施质量。通过竣工验收资料显示：水土保持工程措施共划分为2个单位工程，9个分部工程，12个单元工程，全部为合格，具备正常运行条件。

# 1.项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

本工程位于临县兔坂镇，距县城50km，项目区周边有太佳高速，S218省道，S104省道以及乡村公路网，而且附近有乡村公路或机耕道通过，材料运输十分方便。

### 1.1.2主要技术指标

本工程位于临县兔坂镇，距县城50km，为分输工程，建设分为两部分：一部分为分输工程，分输气量为15×104Nm³/d，年分输量为5000×104Nm³；一部分为上输工程，分期建设，一期上输气量20×104Nm³/d，二期上输气量为50×104Nm³/d。分输气源来自榆济线清管站，上输气源来自临县开采的煤层气。

### 1.1.3项目投资

本项目总投资3221万元，其中土建投资250万元。

### 1.1.4项目组成及布置

根据已批复的水保方案，临县兔坂天然气（煤层气）分输工程组成包括输气站场和输电线路。

（一）输气站场

（1）平面布置

兔坂分输站采用分区布置形式，分为办公区（综合楼），辅助生产区（水源泵房、消防泵房、空压机房，高压室、变配电室，润滑油库房，消防水池），工艺装置区（压缩区、过滤分离计量区），站外放空区。

（2）竖向布置及场内排水

本站为分输站，场地中心标高为1092.0m，竖向设计以站外道路标高为基准，以0.3%的坡度坡向站外。站区围墙下布设排水口，雨水由站区围墙排水口流经围墙下U形水泥排水沟进入站区外排水明沟，最终汇入榆济线阀室场外道路排水沟。

围墙下建设430mU形水泥排水沟，站区排水沟长度150m，为40×40cm厚30cm的浆砌石断面，与榆济线阀室场外道路排水沟相连送入附近沟道。

（3）站区防护设施及绿化

为保证站区安全，站区四周均设置2.2m高的实体围墙。站区内道路均为混凝土路面，空地种植草坪进行绿化。

（二）输电线路

本输气站场输电线路从兔坂变电站10kv母线端接线，线路长1.5km。

输电线路总占地面积0.284hm²，其中：永久占地0.026hm²，临时占地0.258hm²。

### 1.1.5施工组织及工期

本项目土建施工标段划分为输气站场和输电线路两个标段。

根据已批复的水土保持方案，建设工期为5个月，于2013年11月开工建设，2014年3月竣工。

### 1.1.6土石方情况

根据已批复的水土保持方案，本工程建设期动用土石方量9.5万m³，其中总挖方量4.75万m³，填方量4.75万m³，挖填平衡，无弃方。

### 1.1.7征占地情况

本工程总占地面积为 1.284hm²，其中永久占地为 1.026hm²，临时占地 0.258hm²， 占地类型全部为耕地、其它草地。

| 表1-1 占地情况一览表 单位：hm² |
| --- |
| 序号 | 项目 | 面积 | 永久占地 | 临时占地 |
|  |  |  | 耕地 | 其它草地 | 合计 | 耕地 | 其它草地 | 合计 |
| 1 | 输气站场 | 1 | 0.29 | 0.71 | 1 |  |  |  |
| 2 | 输电线路 | 0.284 | 0.01 | 0.016 | 0.026 | 0.086 | 0.172 | 0.258 |
| 合计 | 1.284 | 0.3 | 0.726 | 1.026 | 0.086 | 0.172 | 0.258 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

输气站场地势平坦，主要地貌类型为黄土丘陵区。出露地层以第四系为主，主要为黄绵土。

项目区位于黄土丘陵沟壑区。临县属黄土丘陵沟壑区，是吕梁山地向黄河峡谷的延续，境内地势北高南低、东高西低，山峦起伏，梁峁连绵，地表支离破碎，沟壑纵横。北部大肚山最高，海拔1822.7m，南部碛口镇湫水河入黄河口最低，海拔673.6m。东部汉高山、白家圪台山属黑茶山余脉，海拔高度在1740m以上，最高处柏榆庙海拔1923m。西部黄河沿岸较低，海拔高约700～800m。

开阳沟入黄河口处海拔703.6m，青凉寺河入黄河口海拔687.6m。区内经过多次地壳运动，地层变形剧烈，形成高低悬殊较大的山地——黄土高原地貌景观。

（2）水文、气象

项目区所处位置为丘陵区顶部，周边沟谷均为季节性小沟谷，仅在暴雨时才有短暂洪流。

临县属温带大陆性季风气候，总的气候特点是春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽天气晴朗，冬季漫长寒冷少雪。年平均气温8.8℃，≥10℃积温3212℃。最低气温-24.7℃，最高气温36.4℃；年均降雨量492mm，降水主要集中在每年的7、8、9三个月，且多暴雨，降雨是地质灾害重要的诱发因素；霜冻期为九月下旬至次年五月上旬，无霜期160d，标准冻土深度1.10m；年均风速2.4m/s，风向季节性变化明显，冬春季节盛行西北风，夏秋季节多东南风。

表1-2 当地主要气候特征指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 临县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 8.8 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 36.4 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -24.7 |
| 2 | 多年平均降水量 | mm | 492.0 |
|  | 最大年降水量 | mm | 765.4 |
|  | 最小年降水量 | mm | 223.2 |
| 3 | 全年主导风向 |  | ES或WN |
|  | 年均风速 | m/s | 2.4 |
|  | 最大风速 | m/s | 21 |
|  | 起沙风速 | m/s | 5 |
|  | 大风日数 | d | 40 |
| 4 | 年平均日照时数 | h | 2832 |
| 5 | 无霜期 | d | 160 |
| 6 | ≥10℃积温 | ℃ | 3212 |
| 7 | 最大冻土深度 | cm | 1.10 |
| 8 | 年蒸发量 | mm | 2286.3 |

（3）土壤、植被

根据成土因素、成土过程和土壤属性，项目区的土壤类型主要为黄绵土，黄绵土面积分布大，有垂直分布规律，主要分布在山地、丘陵、沟谷广大地区。该土壤广泛分布，大部分为农田，肥力较高，为耕作历史悠久的农业土壤。

项目区植被属北温带半干旱草原植被类型。由于干旱的原因，植被稀疏。主要人工树种有以荆条、柠条、沙棘等天然灌木，天然草本以黄花蒿、米苋蒿为主，天然植被覆盖度15%～20%。

### 1.2.2水土流失及防治情况

项目区地处黄土丘陵沟壑区，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为1000t/km².a。项目区位于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2013年8 月，建设单位委托新地能源工程技术有限公司编制完成了《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程项目申请报告》。

2013年8 月18日，山西省发展和改革委员会以晋发改地区函[2013]1177号文下发了《关于同意临县兔坂天然气（煤层气）分输工程项目开展前期工作的函》。

## 2.2水土保持方案

2013年9月，山西国化能源有限责任公司委托太原浩淼水务工程技术咨询服务有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2013年12月编制完成了《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书（送审稿）》，2013年12月20号山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2013年12月28日完成了《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书（报批稿）》；2014年1月27日，山西省水利厅以晋水保函【2014】73号文对《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

无。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，临县兔坂天然气（煤层气）分输工程施工期发生的防治责任范围为1.923hm²，其中，项目建设区面积1.284hm²，直接影响区面积0.639hm²。方案确定的水土流失防治责任范围见表3-1。

| 表3-1 | 方案确定的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 输气站场 | 1.189 | 1 | 0.189 | 1 |
| 2 | 输电线路 | 0.734 | 0.284 | 0.45 | 0.284 |
| 合计 | 1.9233 | 1.284 | 0.639 | 1.284 |

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，临县兔坂天然气（煤层气）分输工程施工期实际发生的防治责任范围为1.584hm²，其中，项目建设区面积1.284hm²，直接影响区面积0.3hm²；扰动土地面积1.284hm²。施工期实际防治责任范围监测结果见表3-2。

| 表3-2 | 实际发生的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 输气站场 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 |
| 2 | 输电线路 | 0.484 | 0.284 | 0.2 | 0.284 |
| 合计 | 1.584 | 1.284 | 0.3 | 1.284 |

### 3.1.3水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析

由表3-3可知，临县兔坂天然气（煤层气）分输工程施工期实际发生防治责任范围较方案减少了0.339hm²，原因如下：

在实际建设过程中，输气站场和输电线路采取了拦挡措施，直接影响区减少了0.339hm²。

表3-3   防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |  |  |
| 1 | 输气 站场 | 1.189 | 1 | 0.189 | 1.1 | 1 | 0.1 | -0.089 | 0 | -0.089 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 输电 线路 | 0.734 | 0.284 | 0.45 | 0.484 | 0.284 | 0.2 | -0.25 | 0 | -0.25 | 0.284 | 0.284 | 0 |
| 合计 | 1.923 | 1.284 | 0.639 | 1.584 | 1.284 | 0.3 | -0.339 | 0 | -0.339 | 1.284 | 1.284 | 0 |

## 3.2弃渣场设置

水土保持方案及实际建设过程中未设置弃渣场。

## 3.3取土场设置

实际建设过程中未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程设计根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施和植物措施进行综合防治，把输气站场防治区和输电线路防治区作为水土流失防治重点区，将主体工程和专项设计中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。方案设计的水土流失防治措施体系如下：

（1）输气站场：

1）工程措施：

排水沟：场地内修建有浆砌石矩形排水沟800m。

表土剥离：输气站场占用耕地面积为0.29hm²，本方案将对其进行表土剥离，剥离土用于站场绿化，剥离厚度为30cm，剥离量为0.09万m³。

2）植物措施

绿化：站区空地种植草坪，绿化面积0.41hm²。

3）临时措施

临时拦挡、苫盖：在临时堆土场周围采用编织袋堆筑防护74.4m³，彩条布苫盖1500m²。

（2）输电线路：

1）工程措施

表土剥离：因线路和施工便道占用的是耕地及其它草地，施工前对占用的耕地进行表土剥离，剥离面积为0.096hm²，剥离厚度为30cm，剥离量为0.029万m³。

土地复垦：施工结束后对原耕地进行土地复垦，复垦面积为0.086hm²。

土地平整：对占用的其它草地进行土地平整，平整面积为0.172hm²。

2）植物措施

绿化：对输电线路占用的已平整的其它草地进行绿化，绿化面积0.172hm²。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，本项目各防治分区所建工程措施、植物措施已按水土保持方案设计的完成。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

（1）输气站场

据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2013年11月-2014年5月，具体实施的措施包括：排水沟、表土剥离、绿化、临时拦挡、苫盖。输气站场水土保持措施完成情况见表3-4。

| 表3-4 输气站场水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 输气站场 | 排水沟 | 800m | 排水明沟 | 580m | 150m排水明沟，430mU形水泥排水沟。 |
|  | 表土剥离 | 0.29 hm² |  | 0.29 hm² |  |
|  | 绿化 | 0.41hm² |  | 0.40hm² |  |
|  | 拦挡 | 74.4m³ |  | 74m³ |  |
|  | 苫盖 | 1500 m² |  | 1495 m² |  |

（2）输电线路

据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2013年11月-2015年6月，措施主要包括表土剥离、土地复垦、土地平整、绿化。输电线路水土保持措施完成情况见表3-5。

| 表3-5 输电线路水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 输电线路 | 表土剥离 | 0.096hm² |  | 0.095hm² |  |
|  | 土地复垦 | 0.086hm² |  | 0.083hm² |  |
|  | 土地平整 | 0.172hm² |  | 0.170hm² |  |
|  | 绿化 | 0.172 hm² |  | 0.170 hm² |  |

### 3.5.2水土保持措施工程量调整情况

表3-6            水土保持措施对照表

| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输气站场防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 800 | 580 | -220 |
|  |  | 表土剥离 | hm² | 0.29 | 0.29 | 0 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.41 | 0.40 | -0.01 |
|  | 临时措施 | 拦挡 | m³ | 74.4 | 74 | -0.4 |
|  |  | 苫盖 | m² | 1500 | 1495 | -5 |
| 输电线路防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | hm² | 0.096 | 0.095 | -0.001 |
|  |  | 土地复垦 | hm² | 0.086 | 0.083 | -0.003 |
|  |  | 土地平整 | hm² | 0.172 | 0.170 | -0.002 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.172 | 0.170 | -0.002 |

由表3-6可以看出，各防治分区水土保持设施工程量存在一定差异，其原因主要有以下几点：

（1）输气站场防治区

表土剥离、拦挡、苫盖、绿化完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

排水沟：根据站区实际需要，在站区建设150m排水明沟，围墙下建设430mU形水泥排水沟，雨水由站区围墙排水口流经围墙下U形水泥排水沟进入站区排水明沟，并最终汇入榆济线阀室场外道路排水沟，能满足水保要求。

（2）输电线路

表土剥离、拦挡、苫盖完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

## 3.6水土保持投资完成情况

水土保持完成总投资40.91万元，其中工程措施完成8.94万元，植物措施完成10.15万元，临时措施完成1.55万元，独立费用完成19.5万元，水土保持补偿费完成0.77万元。水土保持投资完成情况见表3-7。水土保持措施投资对照见表3-8。

表3-7             水土保持投资总表

| 工程或费用名称 | 完成投资（万元） |
| --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 8.94 |
| 一 | 输气站场防治区 | 8.4 |
| 二 | 输电线路防治区 | 0.54 |
| 第二部分 植物措施 | 10.15 |
| 一 | 输气站场防治区 | 9.80 |
| 二 | 输电线路防治区 | 0.35 |
| 第三部分 临时措施 | 1.55 |
| 一 | 输气站场防治区 | 1.55 |
| 第四部分 独立费用 | 19.5 |
| 一 | 水土保持监理费 | 5 |
| 二 | 水土保持监测费 | 7 |
| 三 | 水土保持设施验收报告编制费 | 7.5 |
| 第五部分 水土保持补偿费 | 0.77 |
| 水土保持总投资 | 40.91 |

表3-8              水土保持措施投资对照表

| 措施类型 | 工程名称 | 方案估算投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输气站场防治区 | 24.04 | 19.75 | -4.29 |
| 工程措施 | 排水沟 | 12 | 8 | -4 |
|  | 表土剥离 | 0.39 | 0.40 | 0.01 |
| 植物措施 | 绿化 | 10.06 | 9.80 | 0.26 |
| 临时措施 | 拦挡 | 0.91 | 0.88 | -0.03 |
|  | 苫盖 | 0.68 | 0.67 | -0.01 |
| 输电线路防治区 | 0.94 | 0.89 | -0.05 |
| 工程措施 | 表土剥离 | 0.12 | 0.12 | 0 |
|  | 土地复垦 | 0.22 | 0.20 | -0.02 |
|  | 土地平整 | 0.23 | 0.22 | -0.01 |
| 植物措施 | 绿化 | 0.37 | 0.35 | -0.02 |
| 其他临时工程 | 0.02 | 0 | -0.02 |
| 独立费用 | 0 | 19.5 | 19.5 |
| 水土保持监理费 | 0 | 5 | 5 |
| 水土保持监测费 | 0 | 7 | 7 |
| 水土保持设施验收报告编制费 | 0 | 7.5 | 7.5 |
| 水土保持补偿费 | 0.77 | 0.77 | 0 |
| 合计 | 25.77 | 40.91 | 15.14 |

由表3-8可以看出，水土保持方案估算措施总投资25.77万元，实际措施完成投资40.91万元，实际措施完成投资比方案估算投资增加了15.14万元，其原因主要有以下几点：

（1）输气站场防治区

表土剥离、拦挡、苫盖、绿化完成投资情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

排水沟：根据站区实际需要，在站区建设150m排水明沟，围墙下建设430mU形水泥排水沟，雨水由站区围墙排水口流经围墙下U形水泥排水沟进入站区排水明沟，并最终汇入榆济线阀室场外道路排水沟，能满足水保要求；投资减少了4万元。

（2）输电线路

表土剥离、拦挡、苫盖完成投资情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

（3）其他临时工程

实际建设过程中未产生该费用，投资减少了0.02万元。

（4）独立费用

独立费用实际发生了19.5万元，主要新增了水土保持监理费、水土保持监测费、水土保持设施验收报告编制费用等。

（5）水土保持补偿费

建设单位根据已批复的水土保持方案设计的补偿费，缴纳水土保持补偿费0.77万元。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

山西国化能源有限责任公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：太原浩淼水务工程技术咨询服务有限公司作为水保方案设计单位；沈阳工业安装工程股份有限公司作为项目施工单位；内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。

山西国化能源有限责任公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复水土保持工程严格按《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：输气站场和输电线路。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排水沟每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程；表土剥离、土地复垦、土地平整、绿化每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程；拦挡每100m³划分为一个单元工程，不足100m³的可单独作为一个单元工程；苫盖每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程。

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将临县兔坂天然气（煤层气）分输工程划分为单位工程2个，分部工程9个，单元工程12个，详细划分见表4-1。

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合临县兔坂天然气（煤层气）分输工程实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：输气站场5个分部工程，8处单元工程，质量全部合格；输电线路防治区4个分部工程，4处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

| 表4-1 | 单元工程划分及质量评定表 |
| --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程名称 | 工程量 | 划分依据 | 单元工程 | 评定 结果 | 合格 率（%） |
| 输气站场防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 580m | 每200m作为划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程； | 3 | 合格 | 100 |
|  |  | 表土剥离 | 0.29 hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.40hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 拦挡 | 74m³ | 每100m³划分为一个单元工程，不足100m³的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 苫盖 | 1495 m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
| 输电线路防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 0.095hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 土地复垦 | 0.083hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 土地平整 | 0.170hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 0.170 hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

本项目不设弃渣场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计2个单位工程，分部工程9个，单元工程12个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，但仍存在以下局部问题，建议建设单位在明年开春后尽快完善，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积，采空沉陷区建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区实际扰动土地面积1.284hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为0.534hm²，排水沟等工程措施占地面积为0.143hm²，植物绿化措施面积为0.57hm²，总计扰动土地整治面积1.247hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为97.12%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

表5-1      项目区扰动土地整治情况表           单位： hm²

| 水土保持防治防区 | 占地面积 | 扰动面积 | 扰动土地整治面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 输气站场 | 1.000 | 1.000 | 0.400 | 0.508 | 0.060 | 0.968 | 96.80 |
| 输电线路 | 0.284 | 0.284 | 0.170 | 0.026 | 0.083 | 0.279 | 98.24 |
| 合计 | 1.284 | 1.284 | 0.570 | 0.534 | 0.143 | 1.247 | 97.12 |

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。采空沉陷区和废弃场地建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为0.75hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为0.713hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为95.07%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

| 表5-2 项目区水土流失治理情况表 单位： hm² |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 扰动面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 扰动土地治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 输气站场 | 1.000 | 0.508 | 0.492 | 0.400 | 0.060 | 0.460 | 93.50 |
| 输电线路 | 0.284 | 0.026 | 0.258 | 0.170 | 0.083 | 0.253 | 98.06 |
| 合计 | 1.284 | 0.534 | 0.750 | 0.570 | 0.143 | 0.713 | 95.07 |

（3）拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到99.00％。

（4）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土缓坡丘陵区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km²·a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1000t/ km²·a。由此推算，土壤流失控制比为1.0。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

项目区可恢复植被面积为0.587hm²，已恢复植被面积为0.57hm²，由此计算林草植被恢复率为97.10%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-3。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

项目区已恢复林草类植被面积为0.57hm²。项目建设区面积1.284hm²，由此计算林草覆盖率为25.30%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-3。

| 表 5-3 项目区林草植被恢复情况表 |
| --- |
| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
|  |  |  | 已绿化面积 | 自然恢复植被面积 | 小计 |  |  |
| 输气站场 | 1 | 0.412 | 0.4 |  | 0.4 | 97.09 | 22.80 |
| 输电线路 | 0.284 | 0.175 | 0.17 |  | 0.17 | 97.14 | 34.12 |
| 合计 | 1.284 | 0.587 | 0.57 |  | 0.57 | 97.10 | 25.30 |

### 5.2.2水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第188号），位于国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-4，防治目标达标对比见表5-5。

| 表 5-4 各防治分区水土流失防治情况 |
| --- |
| 防治分区 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| 输气站场 | 96.80 | 93.50 | 1 | 99 | 97.09 | 22.80 |
| 输电线路 | 98.24 | 98.06 |  |  | 97.14 | 34.12 |
| 总目标 | 97.12 | 95.07 | 1 | 99 | 97.10 | 25.30 |

表5-5           防治目标达标对比情况表

| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95 | 95 | 97.12 |
| 水土流失总治理度 | 95 | 95 | 95.07 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 拦渣率 | 95 | 95 | 99 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 97 | 97.10 |
| 林草覆盖率 | 25 | 25 | 25.30 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本煤矿周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占14%，30-50岁者占70%，50岁以上者占16%；农民占79.4%，职工占4.5%，干部占16.1%；高中以上文化者占18.5%，初中文化者46.5%，小学以下文化者占35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-6。

表5-6           问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 项目对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 项目林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 项目土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为临县兔坂天然气（煤层气）分输工程对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，山西国化能源有限责任公司在项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

山西国化能源有限责任公司成立水土保持管理领导小组，组长由总经理主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由站长承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

## 6.2规章制度

建设期有生产技术部负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

## 6.3建设管理

山西国化能源有限责任公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：太原浩淼水务工程技术咨询服务有限公司作为水保方案设计单位；沈阳工业安装工程股份有限公司作为项目施工单位；内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。目前，各单位都已严格按合同要求完成，合同执行和管理较好完成。

## 6.4水土保持监测

### 6.4.1水土保持监测概况

2019年7月，受山西国化能源有限责任公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。接受任务后，监测单位成立了水土保持监测项目组，制定监测实施细则，确定监测范围、内容、方法、监测时段，并根据监测的内容有针对性的布置了监测点位。2019年11月，监测单位编制完成了《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持监测报告》。

### 6.4.2水土保持监测点位布设情况

监测点布设主要针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查进行布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点2处，具体如下：

表6-1           地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输气站场 | 绿化处 | 场内道路两侧 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 输电线路 | 基杆周围 | 绿化 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 6.4.3水土保持监测方法

监测单位根据《水土保持监测技术规程》（SL227—2002），结合项目区土壤侵蚀特点及主体工程建设的内容，采用调查监测、临时监测、巡查监测、地面观测的方法对水土流失及其影响因子进行监测，包括扰动土地面积、水土流失（类型、形式、流失量）、水土保持措施（排水工程、土地整治、植被建设工程等数量、质量）以及水土流失危害等。

### 6.4.4水土保持监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目于2013年11月正式开工建设，于2014年3月竣工。监测任务于2019年7月委托，故以2019年7月初做为施工期的监测时段， 2019年9月作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表6-2。

表6-2              水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2019年7月 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2019年7月13日-24日 | 对输气站场进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路排水进行巡查。 |
| 2019年8月5日 | 对输电线路进行巡查，恢复原地貌进行巡查。 |
| 2019年8月15日 | 对输气站场进行全面巡查，同时对绿化进行巡查。 |
| 2019年9月10日 | 对输电线路进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1水土保持监理概况

2019年7月，受山西国化能源有限责任公司委托，同月，内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司进场开展工作，从项目建设实际出发，对照本项目水土保持方案报告书及批复文件，针对项目施工建设区内存在的问题，提出了对本项目建设中实施不完善的植被恢复、土地整治等水土保持工程的实施建议，并督促建设单位、施工单位按要求完成。在监理过程中，监理工程师对项目建设参建各方的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理与控制措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准及规范、设计的要求，制止建设行为的随意性和盲目性，促使项目工程建设按投资计划、进度和质量标准进行实施，促进工程项目建设目标的最优实现，确保了工程建设行为的合法性、合理性、科学性、安全性与时效性。2019年11月，监理单位编制完成了《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持监理总结报告》。

### 6.5.2质量控制

水土保持工程质量检验等级评定，依次按单元工程、分部工程和单位工程为对象进行。根据《水土保持工程质量评定规程》SL336—2006规定，质量等级分为：“合格”与“优良”两个等级。单元工程经检验评定工程质量达不到 “合格”标准时，及时处理。

（1）单元工程划分

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，监理单位将山西国化能源有限责任公司临县兔坂天然气（煤层气）分输工程划分为单位工程2个，分部工程9个，单元工程12个。

（2）质量评定结果

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合临县兔坂天然气（煤层气）分输工程实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：输气站场5个分部工程，8处单元工程，质量全部合格；输电线路防治区4个分部工程，4处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

### 6.5.3进度控制

在施工进度控制中，监理部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，监理部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

已实施的水土保持防护措施与原计划进度相对一致，截止目前，均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

### 6.5.4投资控制

在监理工作中，监理工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

（1）水保设施完成情况

山西国化能源有限责任公司根据项目具体情况，结合实际的条件，在水土保持防治措施的建设上，与水土保持方案中存在一定差异，有部分工程根据本项目的具体情况实施的。

（2）投资完成情况

水土保持完成总投资40.91万元，其中工程措施完成8.94万元，植物措施完成10.15万元，临时措施完成1.55万元，独立费用完成19.5万元，水土保持补偿费完成0.77万元。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

2019年11月23日，市、县水行政主管部门对该项目进行监督检查，主要存在问题如下：

（1）水土保持管理制度不健全；

（2）站场边坡植物措施不完善。

整改要求：

（1）健全水土保持管理制度，加强水土保持措施的后续管护工作；

（2）完善站场边坡的植物措施。

落实情况如下：

（1）建设单位水土保持管理制度已健全；成立水土保持管理领导小组，组长由站长主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部部长承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

（2）由于正值冬季，我公司承诺将于明年开春后对站场边坡进行植物防护措施。

水行政主管部门监督检查情况表及整改报告见附件7、8。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案报告，应缴纳水土保持补偿费0.77万元。目前，建设单位已缴纳补偿费0.77万元，补偿费已足额缴纳。

## 6.8水土保持设施管理维护

为了确保水土保持工作的正常开展，山西国化能源有限责任公司已建立水土保持工程实施、管理养护责任制，制定了水土保持相关的规章制度。由总经理主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

# 7.结论

## 7.1 结论

（1）临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案由太原浩淼水务工程技术咨询服务有限公司编制完成，山西省水利厅以晋水保函【2014】73号文批复。按照《中华人民共和国水土保持法》、水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的要求，建设单位完成了项目建设期水土保持设施建设，委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司、山西省元方生态工程咨询有限公司分别开展了水土保持监理工作和水土保持监测工作。

（2）根据水土保持监理总结报告，该项目在建设过程中实施了排水、绿化等水土保持措施，主要完成的水土保持工程量包括：

输气站场防治区：排水沟580m，表土剥离0.29hm²，绿化0.40hm²，临时拦挡74m³，临时苫盖1495m²。

输电线路防治区： 表土剥离0.29hm²，土地复垦0.083hm²，土地平整0.17 hm²，绿化0.17hm²。

（3）监理单位认定该项目所建以上水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

（4）水土保持监测结果：本项目建设期水土流失防治责任范围1.584hm²；扰动土地整治率97.12%，水土流失总治理95.07%，土壤流失控制比1.0，拦渣率99%，林草植被恢复率97.10%，林草植被覆盖率25.30%，达到了达到《临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案报告书》确定的目标。

（5）验收报告结论：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值；所提供的各水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信；水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。

## 7.2遗留问题安排

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。建议建设单位并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

# 8.附件及附图

## 8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）立项文件

（3）临县兔坂天然气（煤层气）分输工程水土保持方案的批复；

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）水土保持单位工程验收照片；

（6）补偿费缴纳证明；

（7）水土保持监督检查情况表；

（8）水土保持监督检查整改报告。

## 8.2附图

（1）项目地理位置图；

（2）主体工程总平面图；

（3）水土流失防治责任范围图；

（4）水土保持措施布设竣工验收图；

（5）项目建设前、后遥感影像图。