目   录

前言	1

1建设项目及水土保持工作概况	3

1.1项目建设概况	3

1.2水土流失防治工作概况	10

1.3监测工作实施概况	11

2重点对象水土流失动态监测	26

2.1防治责任范围监测结果	26

2.2取土监测结果	31

2.3弃渣监测结果	31

3水土流失防治措施监测结果	33

3.1工程措施监测结果	33

3.2植物措施监测结果	36

3.3 临时措施及实施进度	38

4土壤流失情况监测	40

4.1各阶段土壤流失量分析	40

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析	42

5水土流失防治效果监测结果	44

5.1表土保护率	44

5.2水土流失治理度	44

5.3渣土防护率	44

5.4土壤流失控制比	45

5.5林草植被恢复率	45

5.6林草覆盖率	45

6结论	46

6.1水土流失动态变化	46

6.2水土保持措施评价	46

6.3存在问题及建议	47

6.4综合结论	48

附表：

附表1 华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目防治责任范围动态监测汇总表

附表2 华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目弃土弃渣动态监测汇总表

附表3华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土流失防治措施监测汇总表

附表4 华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土流失监测六项指标达标情况表

附图：

附图1 项目区地理位置图

附图2 工程总平面布置图

附图3 水土流失监测点位布设图

附件：

附件1《山西省发展和改革委员会关于同意华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目开展前期工作的函》

附件2《山西省发展和改革委员会关于华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目核准的批复》山西省发展和改革委员会（晋发改新能源发【2017】479号）

附件3《山西省水利厅关于华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案的批复》山西省水利厅（晋水保函[2014]593号）

附件4水土保持补偿费证明。

# 前言

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目位于山西省大同市北部的新荣区花园屯乡，2013年9月，山西省发展和改革委员会以晋发改新能源函【2013】1529号文对本项目进行备案，同意建设该项目。本项目总占地面积38.04hm²。

受华润新能源（新荣）有限公司的委托，山西水务工程项目管理有限公司承担了《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》的编制工作，编制单位于2014年9月编制完成了《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》，山西省水利厅于2014年9月12日以晋水保函［2014］593号文对方案报告书进行了批复。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）等有关法律、法规的规定，为了保证水土保持方案的有效实施和及时准确了解该工程建设中水土流失情况及预防重大水土流失事件发生，华润新能源（新荣）有限公司于2020年7月委托我公司承担该建设项目的水土保持监测任务。

接受委托后，我公司组成监测小组，对项目所在区域的自然和社会环境现状作了详细的现场勘查、调研，收集有关的资料，对工程所处区域社会经济环境、自然地理环境等进行了调查，了解当地水土流失现状，对工程进行了分析，对工程排水去向、建构筑物区等进行了实地调查。按照《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，结合国家、省有关水土保持法规和当地实际情况，进行了防治等级的确定；确定了项目水土流失防治标准，同时组织有关人员到大同市有关单位收集了气象、环境、土地利用、水土保持等方面的资料，对监测分区的工程措施、植物措施和临时措施进行跟踪检测，并记录了监测数据。在监测过程中，对于项目建设期存在的问题及时向建设单位提出了整改意见。

在实施监测过程中，得到了华润新能源（新荣）有限公司、山西省水利厅及相关部门的大力支持和帮助，在此表示感谢。

# 1建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目建设概况

### 1.1.1项目基本情况

（1）项目地理位置

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目场址区位于山西省大同市东北部、阳高县城的西南部。风场距离大同市区24.6km、阳高县35.7km。风场周边有G55（得大高速）、S45（天黎高速）、S301、S202等多条公路通过。风电场对外运输交通便利。

- 建设性质

本项目属于新建项目。

- 工程规模与等级

本项目总占地面积38.04hm²，建设总装机容量为60MW，安装单机容量为2000kW的风电机组30台，每台风机配置一台箱式变。风电场和阳高一、二期项目共用一座220kV变电站。

- 项目组成

本项目组成包括风机箱变、输电线路、交通道路及施工生产生活区。

- 风机箱变区

风机箱变区永久占地主要是风机基础和箱式变压器基础的占地。依据工程资料风机箱变基础占地1.05hm²。风机箱变区临时占地为施工吊装平台的占地，施工吊装平台为50m×35m，占地面积9.28hm²，所以风机箱变区占地面积为9.28hm²（其中永久占地1.05hm²，临时占地4.20hm²）。

2）输电线路区

本区永久占地0.54hm²（按每基占地5m×5m=25m2计）；临时占地8.12hm²，包括施工临时道路、施工区、牵张场等。施工临时道路长12.5km（其中新荣区9.87km阳高县2.63km），宽4m，占地5.00hm²；施工区（50m×60m）布设8处（其中新荣区7处，阳高县1处），每处占地面积0.30hm²，共占地面积1.05hm²；牵张场（30m×40m）布设6处（其中新荣区5处，阳高县1处），每处占地面积0.12hm²，共占地面积0.72hm²）。

本项目集电线路共计占地8.66hm²，其中永久占地0.54hm²，临时占地8.12hm²。

3）交通道路区

交通道路共计占地22.74hm²，其中永久占地面积12.73hm²，临时占地面积10.01hm²。

4）施工生产生活区

施工生产生活区占地面积约0.77hm²，全部为临时占地。

6）投资

本工程总投资46550.75万元，其中土建投资13344.72万元。建设单位为华润新能源（新荣）有限公司，资金来源为自筹资金33%，其余67%通过银行贷款获得。

7）建设工期

项目于于2019年4月开始施工，2019年10月主体工程结束，建设工期7个月。

7）占地面积

项目建设区占地面积为38.04hm²，永久占地14.32hm²，临时占地

23.72hm²。

8）土石方量

本项目主体已经完工，根据现场查勘及收集资料，华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目动用的土石方总量为48.4万m³，挖方量为24.2万m³，填方量为24.2万m³，挖填平衡。

表1-1 工程建设规模及特性表

| 总体概况 | 项目名称 | 华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 华润新能源（新荣）有限公司 |
|  | 建设地点 | 山西省大同市北部的新荣区花园屯乡 |
|  | 工程性质 | 新建，建设类项目 |
|  | 建设规模 | 本项目装机容量为60MW，安装30台单机容量为2000kW风电机组，每台机组配一台箱式变压器。 |
|  | 工程总投资 | 本工程总投资46550.75万元，其中土建投资13344.72万元。 |
|  | 建设工期 | 本项目主体工程于2019年4月开工，2019年10月完工，建设工期7个月。 |
| 主要技术经济指标 | 序号 | 项目 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 1 | 总用地面积 | hm² | 38.04 |
|  | 2 | 人力资源 | 人 | 34 |
|  | 3 | 绿地率 | % | 64.15 |
| 项目组成与占地 | 项目 | 总占地（hm²） | 永久占地（hm²） | 临时占地（hm²） | 备注 |
|  | 风机箱变区 | 5.25 | 1.05 | 4.20 |  |
|  | 输电线路区 | 9.28 | 0.54 | 8.74 |  |
|  | 交通道路区 | 22.74 | 12.73 | 10.01 |  |
|  | 施工生产生活区 | 0.77 |  | 0.77 |  |
|  | 合计 | 38.04 | 14.32 | 23.72 |  |
| 土石方平衡 | 本项目建设过程中产生的土石方量共48.4万m³，其中挖方24.2万m³，填方量24.2万m³，无弃方。 |
| 施工便道 | 输电线路区修筑施工便道2.0km，宽2.0m，占地面积0.60hm²。 |
| 施工力能 | 施工用水取自项目自备井。施工用电由附近的农用变电所引接。施工现场内部通信采用无线电对讲机通信方式，施工对外通信采用移动通讯设备解决。 |
| 拆迁安置 | 无拆迁安置 |
| 建筑用砂石料来源及防治责任 | 建筑用砂石料均为外购，相应水土保持防治责任由供方负责。 |

### 1.1.2项目区概况

（一）地形地貌

近场区涉及区域的汾渭断陷带、鄂尔多斯断块隆起区和阴山断块隆起区三个一级新构造单元，据新构造运动的差异性将近场区进一步划分为六个二级新构造单元。近场区主要涉及二级新构造单元二郎山隆起。工程场地位于二郎山隆起，为相对稳定的构造单元。

本区断裂构造不发育，强风化带以裂隙为主，中风化以节理为主，节理多呈闭合状，局部张开，延伸不远，无断层通过。适宜风电场工程建设。

拟建场区属北方土石山区地貌类型，山体呈现东西走向，山顶植被稀少，多为低矮灌木及杂草，山顶平均海拔在1800m以上。

（二）气象

本项目区属中温带大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季短暂较热，秋季湿润凉爽，冬季漫长寒冷少雪。光照充足，温差较大。多年平均降水量374.8mm，降水多集中在每年的6-9月，约占全年降水量的70%。多年平均蒸发量2001.1mm，年内最大蒸发量发生在5-7月，占全年蒸发量的40%以上。年平均气温6.9℃,极端最高气温39.2℃（2010年），极端最低气温-34.9℃（1997年）。多年平均风速2.8m/s，全年主导风向为西北风。结冰期为11月至次年3月，全年无霜期约115天，最大冻土深度186cm。

（三）水文

本项目区周边无常年性河流，季节性河流主要有：北部的涓子河，中部横贯东西的淤泥河，东部纵贯南北的饮马河、万泉河。项目区内既没有常年性河流也没有季节性河流，主要是一些无名沟道遍布其中。

（四）土壤

本区域年积温低，降雨量少，且年均分布不均。土壤类型以较低植被覆盖度下的钙层土纲下的栗钙土和灰褐土为主。

栗钙土主要成土母质为黄土状沉积物，自然植被以旱生杂草、灌木等为主。主要土壤亚类有山地栗钙土、淡栗钙土、淡栗钙土性土、草甸化淡栗钙土四类。

灰褐土又为栗褐土，是晋西北黄土丘陵区的典型土壤类型，其成土母质主要为黄土，另有少量的砂页岩和碳酸盐岩类残积-坡积物。土壤质地多为砂壤至轻壤，结构性较差，土壤养分含量较低。井田内有淡灰褐土、淡灰褐土性土、山地灰褐土三个土壤亚类。

（五）植被

项目区植被处在森林植被和草原植被的过渡地带，植被类型属温带灌草丛植被区，林草覆盖率在22%左右。

1、乔木

项目区自然乔木分布较稀疏，多为人工栽培，主要树种有小叶杨、油松等，主要分布在河滩地两旁。

2、灌丛或灌草丛

灌丛或灌草丛分布较分散，其主要分布于沟道两边及低洼地带。灌丛尤以沙棘灌丛分布较广，部分石质山坡还有虎榛子、三裂绣线菊等组成的低矮灌丛或灌草丛分布。

3、草本植物

项目区属于温带南部草原亚地带，区内草本植物分布较广，种类较多，是目前该区域相对稳定的植物群落。常见的植物群落为百里香草丛、针茅草丛、蒿类和蒿类草丛，分布在缓坡丘陵地带及低山荒坡内，在沟谷水分充沛的地段有小面积的河漫滩草甸。就整个项目区而言，由于自然和人为因素，区内植被盖度较低，土壤贫瘠，沙化较严重。

（六）容许土壤流失量、侵蚀类型与强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）确定，本项目区容许土壤流失量为200t/km²·a。侵蚀类型为水蚀，侵蚀强度为轻度。

（七）国家和省级水土流失重点防治区划

根据水利部办公厅《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保【2013】48.4号），本项目属国家级水土流失重点治理区——永定河上游国家级水土流失重点治理区。

（八）社会经济概况

项目所在地行政区划隶属山西省大同市新荣区花园屯乡。

大同市新荣区始建于1970年，辖6乡1镇、140个行政村，总人口11万人。截止2002年辖1个镇、6个乡：

花园屯乡地处晋蒙交界，位于大同市东北部，新荣区东南部，东与大同、阳高两县接壤，南与本市南郊区为邻，北与内蒙古自治区丰镇市相连。总面积251.3km2，耕地面积75507亩。辖33个村委会。由镇川堡乡、花园屯乡合并组成。总人口17180人，6529户。境内土地广阔、交通便利，通讯畅通，资源富集，蕴藏着深厚的历史文化和人文景观，是新荣区的一个农业大乡。

2011年，全乡生产总值达到3092万元，比上年增长9.7%；财政总收入达到1156万元，比上年增长11.37%；农民人均纯收入达到4486元，比上年增长10.4%。

截止2011年底，全乡农业生产条件进一步改善，大力提高农业机械化水平。全区拥有农业机械化总动力58434kw，增长5.31%；拥有大、中、小型拖拉机973台，增长27.18%。

（九）项目区土地利用现状

项目区占地面积为 38.04hm²，其中永久占地 14.32hm²，临时占地23.72hm²。项目区占地类型为占用灌木林地、其他林地、其他草地。

## 1.2水土流失防治工作概况

### 1.2.1项目区水土流失特点

新增水土流失来源于场地平整，道路拓宽开挖、风机基础开挖及临时堆土。项目建设过程中将扰动原地表、破坏地表形态、损坏植被，导致地表裸露、土层结构破坏，尤其是项目建设对原有植被的破坏，将导致项目区内新增一定量的水土流失。

### 1.2.2工程水土流失防治组织措施

本工程建设过程中在水土流失防治组织实施上主要做了以下几点：

- 合理安排施工工序。施工准备期安排在非汛期，永久措施与临时措施结合，尽量缩短场内松散堆料流失的时段，使之不会受场外来水的冲刷，可减少场内因施工造成的水土流失。

- 根据工程进度采取永临结合方式，不断调整三种措施的布设速度，突出重点，布设影响某个时段的单项措施，针对性地开展水土流失防治，减少裸露土地造成的水土流失。

- 结合土石方平衡，及时调运土石，并对回填土集中堆放，堆土进行围挡，做好临时排水措施。

### 1.2.3水土流失防治目标

根据批复的水土保持方案，本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准，水土流失防治目标详见表1-2。

表1-2               水土流失防治目标表

| 序号 | 防治目标 | 试运行期防治目标 | 降水量修正系数 | 土壤侵蚀强度修正系数 | 地形修正系数 | 试运行期防治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失总治理度（%） | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 4 | 表土保护率（%） | 95 |  |  |  | / |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |

## 1.3监测工作实施概况

### 1.3.1监测指导思想

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境,通过完善的技术、方法、评价体系与标准,对项目建设过程中的土壤侵蚀因子,水土流失状况进行监测,及时掌握工程施工期间各区城水土流失情况和各项水土保持措施的落实情况,及时发现问题, 以便采取相应的防控措施,完善水土保持措施休系,实现开发建设与保护生态环境协调发展。同时,为宪成6项指标提供数据,为水土保持专项验收提供侬据,为水土保持监督提供资料,为建设管理部门提供信息。

### 1.3.2监测依据

(1)法律,法规和部门规章

1)《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月25日);

2)《水土保持生态环境监测网络管理办法》(2000年水利部令第12号);

3)《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号);

4)《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》(办水保[2018]133号);

5)《山西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》(2015年7月30日修订)

(2)技术标准,规范

1)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007);

2)《水土保持试验规范》(SL419-2007);

3)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002);

4)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);

5)《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008);

6)《水土保持综合治理效益计算》(GB/T15774-2008);

7)《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008):

8)《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定(试行)的通知》(办水保[2018]135号).

(3)技术资料

1）《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》山西水务工程项目管理有限公司;

2)《山西省水利厅关于华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书的批复》(晋水保函【2015】532号)。

### 1.3.3监测目标与原则

水土保持监测的主要目的就是通过监测及时掌握建设生产过程中的水土流失状况并通过政府监督和工程监理及时加以控制,使水土流失危害降低到最小程度。同时通过对水土流失防治措施效果的监测,掌握水土流失的控制状态,提出相应对策,其监测结果作为主体工程项目竣工验收的一项重要科学依据。

(1)监测目标

1)对本工程建设过程中产生的水土流失实施动态监测分析,及时掌握工程建设过程中水土流失的发生及其发展变化情况,为水土流失防治提供依据。同时通过水土保持监测,向建设单位提出合理建议和相应对策,指导工程安全施工,避免因水土流失对主体工程施工造成不利影响。

2)协助落实水土保持方案的重要环节,通过监测来规范建设活动,对工程建设过程中施工单位是否按照水土保持方案中提出的水土保持措施逐项落实,对水土保持措施及其效果进行评价,为水土保持设施管护提供依据。

3)通过对项目区进行水土保持监测,获取监测成果资料,评价水土流失防治效果检验水土保持防治工程技术合理性及水土保持方案的科学性,为项目竣工验收和水土保持设施运行管理提供服务。

(2)监测原则

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持监测工作是从保护建设区域水土资源和维护良好的生态环境出发,运用多种监测手段和方法,对水土流失的成因数量。强度、影响范围及其水土保持工程实施效果等进行动态观测和分析,反映项目存在的水土流失问题与隐患,并及时通过水行政主管部门向建设单位提出整改意见由建设单位通过施工单位、监理单位、设计单位、监督单位对水土保持方案的实施作出必要的调整。

根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)等技术规程以及华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目的工程特点和水土流失特征,确定以下监测原则：

1)全面调查监测与重点观测相结合

全面调查是对华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目的水土保持防治责任范围进行核实、针对施工过程中的水土流失及防治状况进行全面调查,对照本工程水土保持方案提出的监测初步方案,制定监测总体布局与安排,在全面调查的基础上,确定水土流失及其防治状况监测的重点区域,并对重点区域及典型地段进行较长期的连续监测。

2)定期调查和动态观测相结合

项目区各个防治分区的地貌、地面组成物质、植被种类、植被覆盖度等变化随着主体工程总体布局与施工进度变化而变化,通过定期调查获取对土壤侵蚀形式、降雨量、径流量、泥沙量、工程实施进展与防治效果等因子,根据项目不同阶段地面变化情况,设置定期或不定期的、定位或不定位的观测点,按照一定的时间间隔进行观测记录,作为分析水土保持工程实施和运行初期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指标。

3)监测方法的针对性

依据监测内容,确定具体的监测方法。针对每一个具体的观测指标,确定一套有效的监测方法和合理的观测频率,使得数据具有科学性和代表性,及时掌握可能出现的水土流失问题,及时处理,消除隐患。除实地调查和定位观测外,还通过巡查的方式,按预先制定的巡查计划进行动态调查,并定期向水行政主管部门和建设单位汇报和提出相应的处理意见。建设单位在当地水行政主管部门的监督下,根据情况制定相应的处理方案,以保证水土保持监测的实效。

4)实际调查观测结果和已有成果相结合

对于项目建设期不同分区的水土流失情况通过实地调查和观测获取相应的数据对原地面的水土流失通过相似区域水土流失研究结果进行分析比较。对于水土流失防治效果通过实地调查和观测,结合已有的观测结果相互验证分析。

5)监测分区与监测内容相结合

根据项目水土流失各防治分区不同的水土流失特点、水土流失防治措施内容、防治标准等,在确定监测方法时,根据各监测指标及内容,设计经济可行,技术可操作的具有针对性的监测内容和方法。

### 1.3.4监测程序

(I)前期准备阶段

组建监测工作组,收集项目区气象,水文,植被资料,有关工程设计资料,图件及1:2000地形图.通过图件资料整理分析,深入细致了解和掌握项目区自然,社会经济情况,特别是工程建设概况,在此基础上,研究制定详细的监测实施方案.工作计划。

(2)监测实施阶段

依据制定的实施方案,对项目区进行全面踏拗调查,通过踏勘调查,选定典型地块设立水土流失观测场,并按照拟定的工作计划,开展调查,巡查监测,及时掌握工程建设过程中水土流失及其防治的动态变化情况,尽可能全面收集第一手的监测数据资料。

(3)监测成果分析阶段

整理分析监测资料,在分析项目区土壤环境因子,水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上,依据建设项目水土流失防治标准,对该工程水土保持综合防治情况做出客观评价,并对工程建设过程中水土流失防治特点和存在问题等进行归纳总结，并提出相关建议。

### 1.3.5监测内容

(1)防治责任范围监测

防治责任范围动态监测主要是在工程的施工期开展监测工作,主要包括项目建设区和直接影响区。

1)项目建设区

A永久性占地

永久性占地是指项目建设征地红线范围内、由项目建设者(或业主)负责管辖和承担水土保持法律责任的地方。 永久性占地面积由国土部门按权限批准。 水土保持监测是对红线范围地区进行认真复核,监测项目建设有无超范围开发的情况,以及各阶段永久性占地的变化情况。

B临时性占地

临时性占地是指因主体工程开发需要,、临时占用的部分土地,土地管辖权仍属于原单位(或个人),建设单位无土地管辖权。水土保持监测是复核临时性占地面积有否超范围使用。

C扰动地表面积

扰动地表面积是指开发建设项目在建设过程中扰动地表行为造成破坏或占用的面积对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为,均属于扰动地表行为。水土保持监测内容为认真复核扰动地表面积。

2)直接影响区

主要指因工程建设引起的水土流失影响范围内(项目建设区以外).水土保持监测主要对直接影响区是否存在占用,破坏等情况进行调查。

根据项目建设区及直接影响区面积变化情况,对整个工程的全部区域在项目建设过程中实际发生的水土流失防治责任范围变化情况进行监测。

(2)弃土弃渣动态监测

弃渣位置作为水土保持关注的重要区域,也是项目的监测重点,在施工期间,因工程建设,不断产生弃土弃渣,如不及时运至指定地点进行堆放并采取适当措施,将产生比较严重水土流失。

弃土弃渣的监测重点内容为水土流失状况监测土壤侵蚀强度,堆渣量,堆渣高度,堆渣面积等指标是衡量水土流失状况重要监测内容。此外,还应重视水土保持措施防治效果监测,包括工程、植物 临时及管理措施的防治效果监测弃土弃渣监测的主要内容为:弃渣点位置,占地面积 占地类型,弃渣量,渣体组成 土石方量主要包括土石方开挖量,土石方回填量.借方量和外弃量等。

(3)水土流失防治措施

水土流失防治措施监测包括水土保持工程措施,植物措施和临时措施监测,其中水土保持工程措施主要指实施数量,质量,防护工程稳定性,完好程度,运行情况和措施的拦渣保土效果;水土保持植物措施包括不同阶段的林草种植面积、成活率,保存率,生长情况及林草覆盖度,扰动地表林草自然恢复情况,植被措施的拦蓄保土效果;临时措施根据水土保持方案设计,监测其工程量及防治效果。

(4)水土保持防治措施实施效果

全面监测所有水土保持工程措施和植物措施的实施情况,防治效果,是否达到规范要求的六项防治标准。

(5)水土流失危害动态监测

本项目水土流失危害主要包括破坏土地资源,施工期施工对地表植被破坏和对周边环境的影响等,包括危害发生时间,地点、危害程度等。

### 1.3.6监测方法

(1)调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式,通过现场实地勘测,采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪,测高仪,标杆和尺子等工具,测定不同分区的的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征(特别是临时堆土和开挖面坡长、坡度、岩土类型)及水土保持措施(拦挡工程,护坡工程和土地整治工程等)实施情况。

面积监测

面积监测主要通过收集项目资料及采用手持式GPS定位仪测定、无人机拍摄结合图纸量测等获取. 首先对调查区按照扰动类型进行分区,如临时堆土、开挖面等,然后利用 GPS沿各分区边界走一圈,确定各个分区的面积。 面积监测的时段主要是施工期。

1)水土流失防治责任范围监测

A项目建设区

监测指标为:永久性占地、临时性占地及扰动地表面积。 主要根据工程设计资料,结合GPS、皮尺、 无人机拍摄结合图纸量测等监测设备实地核算,对面积的变化进行监测。

B直接影响区

监测指标为项目建设压占地区的面积及地类。通过实地调查,结合GPS,皮尺等监测设备实地核算水土流失防治责任范围监测是针对整个工程的全部区域开展的,结合项目建设区及直接影响区实地监测面积,统计项目各个时段实际发生的水土流失防治责任范围面积。

2)水土流失面积监测

对于水土流失面积,采用GPS,皮尺等监测设备进行实地核算。 水土流失面积的监测主要是在施工期开展监测工作。

水土流失面积监测是针对整个工程的全部区域开展的,结合项目建设区及直接影响区实地监测水土流失面积,统计项目各个时段实际发生的水土流失面积。

植被监测

楂被监测主要是选取有代表性的地块作为标准地,标准地的面枳为投影面积,根据实际对相对规则几何地段作为标准地,分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度,草地盖度和类型区林草覆盖度, 植被监测主要是在运行初期开展监测工作,针对整个工程的全部区域进行监测。

其它调查监测

1)水土流失因子

水土流失因子监测是在施工期和运行初期开展监测工作。

对于项目区的地形地貌因子、气象因子、植被因子,水文因子,原土地利用情况,社会因子及经济因子,在现场实地踏勘的基础上查阅相关资料,询问,对照《水土保持方案》等形式获取。

水土流失因子监测中的地形地貌因子、气象因子,植被因子,水文因子,原土地利用情况、社会因子及经济因子是针对全区开展的; 土壤因子的监测是根据实际需要,在工程的不同区域选取有代表性的土样进行测算,确定不同扰动类型下的土壤其土壤侵蚀强度及侵蚀量的关系。

2)水土流失防治动态监测

水土流失防治动态监测主要是在建设期和林草植被恢复期开展监测工作。

I建设期

A水土流失状况监测

主要调查的监测指标为项目区内土壤侵蚀类型、形式及型式 对于土壤侵蚀类型及形式,采取现场识别的方式获取; 土壤侵蚀强度根据实地踏勘,对照 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)进行确定。

B水土保持措施防治效果

①防治措施的数量与质量

本工程全区水土保持措施的数量主要由业主及监理单位提供,工程的施工质量主要由监理单位确定。

水土保持监测需要对监测重点地段或重点对象的防治措施工程量进行实地测量,对于质量问题主要由监理确定。

②防护工程的稳定性,完好程度和运行情况

本工程的防护工程主要指挡墙,护坡、排水沟等工程,工程的施工质量主要由监理单位确定,监测时主要查看其是否存在损害或砼裂缝、挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现,做出定性描述.

③水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

主要采用实地调查、问询,收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。

建设期水土流失防治动态监测主要是针对整个工程的全部区域开展监测工作。

II运行初期(林草植被恢复期)

A水土流失状况监测

主要调查的监测指标为项目区内土壤侵蚀类型、形式及型式。对于土壤侵蚀类型及形式,采取现场识别的方式获取; 土壤侵蚀强度根据实地踏勘,对照 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)进行确定

B水土保持措施防治效果

①防治措施的数量与质量

本工程全区水土保持措施的数量主要由业主及监理单位提供,工程的施工质量主要由监理单位确定。

水土保持监测需要对监测重点地段或重点对象的防治措施工程量进行实地测量,对于质量问题主要由监理确定。

②防护工程的稳定性,完好程度和运行情况

本工程的防护工程主要指排水沟等工程,工程的施工质量主要由监理单位确定,监测时主要查看其是否存在损害或砼裂缝,挡墙断裂或沉降等不稳定情况出现,做出定性描述。

③水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况监测。

主要采用实地调查、问询、收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等方式获得。

运行初期水土流失防治动态监测主要是针对整个工程的全部区域开展监测工作。

(2)定位监测

本项目定位监测主要采用实测法,通过本项目布置的监测设施(主要为简易水土流失观测场等)进行实测,获得开挖边坡和填方边坡的侵蚀模数作为基础,再根据本项目其他区域的实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长,侵蚀类型、临时堆土的堆放形态等因素,综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数,从而求得全区的土壤流失量。

(3)巡查

巡查主要是在工程施工建设过程中和运行初期针对整个工程的全部区域所采用的监测方法,尤其注意对于直接影响区的影响情况。 巡查的主要内容是水土流失危害和重大水土流失事件动态监测。

I施工期

1)水土流失危害监测

A对周边河道影响情况

通过实地踏勘、 走访群众等形式进行监测。

B对周边水利设施影响情况

通过实地踏勘、 走访群众、询问水库管理人员等形式进行监测。

C其他水土流失危害

通过实地踏勘,问卷调查等形式进行监测。

2)重大水土流失事件监测

根据工程实际情况结合水土流失状况,按照现场实际情况开展监测工作。

II运行初期

1)水土流失危害监测

A对周边河道影响情况

通过实地踏勘、走访群众等形式进行监测。

B对周边水利设施影响情况

通过实地踏勘、走访群众、询问相关管理人员等形式进行监测。

C其他水土流失危害

通过实地踏勘,问卷调查等形式进行监测。

2)重大水土流失事件监测

根据工程实际情况结合水土流失状况,按照现场实际情况开展监测工作。

### 1.3.7监测时段和区域

(1)监测时段

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《水土保持监测技术规程》,本项目为建设类项目,开发建设所造成的新的水土流失主要发生在本项目的建设期,故水土保持监测时段为建设期。

(2)监测区域

根据《水土保持监测技术规程》,水土保持监测区域为该项目的水土流失防治责任范围。结合工程设计和施工进度的安排,分析水土流失预测结果,确定本方案监测范围为风机箱变区防治区、交通道路防治区、输电线路防治区、升压站防治区、施工生产生活防治区。其中风机箱变防治区、交通道路防治区为重点监测区域。

### 1.3.8监测点布设

根据以上布设原则,结合本工程的自身特点,监测点位布设：

1）风机箱变区：布设水蚀监测点位3个。

2）施工生产生活区：布设水蚀监测点位1个。

3）输电线路：布设水蚀监测点位2个。

4）交通道路：布设水蚀监测点位2个。

总计8处。水土流失监测点布设情况见表1-3.

### 1.3.9监测工作实施情况

(1)工作组织

为了及时掌握工程建设引起的水土流失动态变化情况,推动监测评价工作,我公司成立了监测工作组,下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组,共投入监测技术人员3名.

(2)监测工作进度

根据委托合同和水土保持方案中的监测专章要求,我公司制定了该项目的水土保持监测实施进度安排表及实施方案。 通过水土流失监测,取得了大量的监测数据,经过认真整理分析,编制完成了 《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持监测总结报告》。

表1-3           地面观测点布设情况表

| 序号 | 监测分区 | 监测点 | 监测点性质 | 监测内容 | 监测方法 | 监测时段与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 风机（含箱变）,基础3个 | 水蚀、风蚀监测 | 防治措施实施效果及稳定性、林草成活率、林草植被覆盖率、土壤侵蚀情况。 | 简易径流小区 | 汛期监测3次，共监测1年。风蚀于冬、春季每月监测1次，共监测1年。 |
| 2 | 输电线路 | 2个 | 临时水蚀监测 | 防治措施实施效果及稳定性、林草成活率、林草植被覆盖率、土壤侵蚀情况。 | 调查监测 | 不定期巡查，共监测1年。 |
| 3 | 交通道路 | 2个 | 水蚀、风蚀及重力侵蚀监测 | 防治措施实施效果及稳定性、林草成活率、林草植被覆盖率、土壤侵蚀情况。 | 钉桩法 | 汛期监测3次，共监测3年。风蚀于冬、春季每月监测1次，共监测1年。 |
| 4 | 施工生产 生活区 | 1个 | 风蚀、水蚀 监测 | 防治措施实施效果及稳定性、林草成活率、林草植被覆盖率、土壤侵蚀情况。 | 调查监测 | 冬、春季每月至少监测1次，共监测1年。 |

# 2重点对象水土流失动态监测

## 2.1防治责任范围监测结果

### 1.3.3监测目标与原则

水土保持监测的主要目的就是通过监测及时掌握建设生产过程中的水土流失状况，并通过政府监督和工程监理及时加以控制,使水土流失危害降低到最小程度。同时通过对水土流失防治措施效果的监测,掌握水土流失的控制状态,提出相应对策,其监测结果作为主体工程项目竣工验收的一项重要科学依据。

(1)监测目标

1)对本工程建设过程中产生的水土流失实施动态监测分析,及时掌握工程建设过程中水土流失的发生及其发展变化情况,为水土流失防治提供依据。 同时通过水土保持监测,向建设单位提出合理建议和相应对策,指导工程安全施工,避免因水土流失对主体工程施工造成不利影响。

2)协助落实水土保持方案的重要环节,通过监测来规范建设活动,对工程建设过程中施工单位是否按照水土保持方案中提出的水土保持措施逐项落实, 对水土保持措施及其效果进行评价,为水土保持设施管护提供依据。

3)通过对项目区进行水土保持监测,获取监测成果资料,评价水土流失防治效果,检验水土保持防治工程技术合理性及水土保持方案的科学性,为项目竣工验收和水土保持设施运行管理提供服务。

(2)监测原则

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持监测工作是从保护建设区域水土资源和维护良好的生态环境出发,运用多种监测手段和方法,对水土流失的成因、数量.强度,影响范围及其水土保持工程实施效果等进行动态观测和分析,反映项目存在的水土流失问题与隐患,并及时通过水行政主管部门向建设单位提出整改意见,由建设单位通过施工单位、 监理单位、设计单位、 监督单位对水土保持方案的实施作出必要的调整。

根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)等技术规程以及华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目的工程特点和水土流失特征,确定以下监测原则:

1)全面调查监测与重点观测相结合

全面调查是对本项目的水土保持防治责任范围进行核实,针对施工过程中的水土流失及防治状况进行全面调查,对照本工程水土保持方案提出的监测初步方案,制定监测总体布局与安排.在全面调查的基础上,确定水土流失及其防治状况监测的重点区域,并对重点区域及典型地段进行较长期的连续监测。

2)定期调查和动态观测相结合

项目区各个防治分区的地貌、地面组成物质、植被种类、植被覆盖度等变化随着主体工程总体布局与施工进度变化而变化,通过定期调查获取.对土壤侵蚀形式、降雨量、径流量、泥沙量,工程实施进展与防治效果等因子,根据项目不同阶段地面变化情况,设置定期或不定期的、定位或不定位的观测点.按照一定的时间间隔进行观测记录,作为分析水土保持工程实施和运行初期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指标。

3)监测方法的针对性

依据监测内容,确定具体的监测方法. 针对每一个具体的观测指标,确定一套有效的监测方法和合理的观测频率,使得数据具有科学性和代表性。及时掌握可能出现的水土流失问题,及时处理,消除隐患。除实地调查和定位观测外,还通过巡查的方式,按预先制定的巡查计划进行动态调查,并定期向水行政主管部门和建设单位汇报和提出相应的处理意见。建设单位在当地水行政主管部门的监督下,根据情况制定相应的处理方案,以保证水土保持监测的实效。

4)实际调查观测结果和已有成果相结合

对于项目建设期不同分区的水土流失情况通过实地调查和观测获取相应的数据;对原地面的水土流失通过相似区域水土流失研究结果进行分析比较.对于水土流失防治效果通过实地调查和观测,结合已有的观测结果相互验证分析。

5)监测分区与监测内容相结合

根据项目水土流失各防治分区不同的水土流失特点、水土流失防治措施内容,防治标准等,在确定监测方法时,根据各监测指标及内容,设计经济可行、技术可操作的具有针对性的监测内容和方法。

### 2.1.1水土流失防治责任范围

（1）水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据批复的水土保持方案，本项目水土流失防治责任范围总面积共计63.27hm²，其中项目建设区面积38.04hm²，直接影响区面积25.23hm²。

水保方案设计的水土流失防治责任范围面积汇总见下表：

表2-1         方案设计水土流失防治责任范围表      单位：hm²

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 一 | 风机箱变区 | 1.05 | 4.20 | 5.25 | 2.55 | 7.80 |
| 二 | 输电线路 | 0.54 | 8.74 | 9.28 | 9.66 | 18.94 |
| 三 | 交通道路区 | 12.73 | 10.01 | 22.74 | 12.81 | 35.55 |
| 四 | 施工生产生活区 |  | 0.77 | 0.77 | 0.21 | 0.98 |
| 合计 | 14.32 | 23.72 | 38.04 | 25.23 | 63.27 |

### 2.1.2建设期扰动土地面积

- 水保方案设计中建设期扰动土地面积

根据《水土保持方案》，本项目水土保持方案确定的建设期扰动土地面积38.04hm²，具体见表2-3。

表2-2        水保方案设计的建设期扰动土地面积表   单位：hm²

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |
| 一 | 风机箱变区 | 1.05 | 4.20 | 5.25 |
| 二 | 输电线路 | 0.54 | 8.74 | 9.28 |
| 三 | 交通道路区 | 12.73 | 10.01 | 22.74 |
| 四 | 施工生产生活区 |  | 0.77 | 0.77 |
| 合计 | 14.32 | 23.72 | 38.04 |

- 建设期实际扰动土地面积监测结果

本项目建设过程中，实际扰动面积为38.04hm²，建设期实际扰动土地面积详见表2-4。

表2-3        建设期实际扰动土地面积表           单位：hm²

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 一 | 风机箱变区 | 1.05 | 4.20 | 5.25 | 0 | 5.25 |
| 二 | 升压站 | 1.53 |  | 1.53 | 0 | 1.53 |
| 三 | 输电线路 | 0.54 | 8.74 | 9.28 | 0 | 9.28 |
| 四 | 交通道路区 | 12.73 | 10.01 | 22.74 | 0 | 22.74 |
| 五 | 施工生产生活区 |  | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.77 |
| 合计 | 14.32 | 23.72 | 38.04 | 0 | 38.04 |

（3）扰动土地面积差异原因分析

监测结果表明，华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目施工期实际发生的防治责任范围为38.04hm²，其中，项目建设区面积38.04hm²，直接影响区面积0hm²。与方案相比，防治责任范围减少了25.23hm²，项目建设区不变，直接影响区减少25.23hm²。

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

建设单位在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少。本项目防治责任范围动态监测汇总见附表1。

## 2.2取土监测结果

### 2.2.1设计取土情况

根据《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》,本项目不单独设置取土场。

### 2.2.2取土场位置、占地面积及弃渣量监测结果

根据实际监测情况,本项目建设过程中未单独设置取土场。

### 22.3取土对比分析

根据实际监测情况,本项目建设过程中,按照《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》进行了土方调运,均未设置取土场。

### 2.2.3取土对比分析

根据实际监测情况,本项目建设过程中,按照《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》进行了土方调运,均未设置取土场。但施工过程中根据实际情况优化了施工工艺，以挖作填，减少了土方调入量。

## 2.3弃渣监测结果

### 2.3.1设计弃渣情况

根据《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》，本项目建设过程中产生的土石方总量为51.94万m³，其中挖方26.34万m³，填方量26.34万m³，无弃方。

2.3.2弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

根据实际监测情况，本项目建设过程中，产生的土石方总量为48.4万m³，其中挖方24.2万m³，填方量24.2万m³，无弃方。

2.3.3弃渣对比分析

根据实际监测情况，本项目建设过程中，按照《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》进行了土方调运，均无弃方，未设置弃渣场。

工程建设期实际土石方量监测结果及对比情况详见附表2。

# 3水土流失防治措施监测结果

## 3.1工程措施监测结果

3.1.1工程措施监测的内容和方法

1、工程措施监测的主要任务

工程措施监测的主要任务是核实工程量，监测措施实施后的效果，监测工程措施完好程度，是否达到方案设计的防治要求，通过抽查分析工程设计、施工、监理和质检等资料监测工程质量。

2、工程措施的检查内容

检查施工记录、单元工程验收资料、监理工程师检查意见、完成的工程量；

检查工程材料有关档案，分析是否符合设计和规范要求；

通过查阅有关资料，检查隐蔽工程质量；

现场检查分部工程外型尺寸、外观情况；

检查混凝土强度、砌石砂浆标号是否符合要求；

现场检查分部工程是否存在工程缺陷，如建筑物变形、裂缝、缺损、塌陷等及其处理情况；

判定工程功能是否达到设计要求。

3、工程措施监测的方法

（1）外业工作方法：工程措施监测现场调查采用普查与重点抽查相结合的方法，在查阅工程设计、监理、交工验收资料的基础上，选取有代表性的分部工程进行抽查。现场调查中量测工程外型尺寸，分析核查完成的工程量。通过现场量测和观察，检查工程外观质量和工程缺陷。外观测量采用目视检查和皮尺（或钢卷尺）测量，必要时可采用GPS、经纬仪或全站仪测量。对于重要单位工程，全面核查拦挡、排水工程措施的外观质量、稳定性及完好程度，并对关键部位的几何尺寸进行测量，检查其水土流失防治效果，现场检查率达到100%。对其他单位工程，核查主要分部工程的外观质量，对关键部位几何尺寸进行测量，核查率达到80%。

（2）内业工作方法：通过查阅工程监理资料，复核工程原材料、混凝土强度、砂浆标号是否符合设计要求；通过检查施工记录，监测隐蔽工程质量是否符合要求。通过查看工程设计、施工、监理资料、现场检查结果和分部工程验收报告，分析工程运行情况，综合评价防治效果。

3.1.2方案设计工程措施情况

方案设计水土保持工程措施及工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |
| 1 | 临时用地全面整地 | hm2 | 5.25 |
| 2 | M7.5浆砌石 | m3 | 883 |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |
| 1 | 全面整地 | hm2 | 0.77 |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |
| 1 | 临时用地全面整地 | hm2 | 8.72 |
| 四 | 交通道路防治区 |  |  |
| 1 | 进场道路（挖填段）单侧排水沟 | m | 2300 |
| 2 | 进场道路（挖填段）上边坡钢丝防护网 | m2 | 9200 |
| 3 | 进场道路（非挖填段）单侧排水沟 | m | 6200 |

3.1.3水土保持工程措施监测结果

实际完成的水土保持工程措施对比表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时用地全面整地 | hm2 | 5.25 | 5.25 |  |
| 2 | M7.5浆砌石 | m3 | 883 | 900 | +17 |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 全面整地 | hm2 | 0.77 | 0.77 |  |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时用地全面整地 | hm2 | 8.72 | 8.72 |  |
| 四 | 交通道路防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 进场道路（挖填段）单侧排水沟 | m | 2300 | 2300 |  |
| 2 | 进场道路（挖填段）上边坡钢丝防护网 | m2 | 9200 | 9200m浆砌石护坡 |  |
| 3 | 进场道路（非挖填段）单侧排水沟 | m | 6200 | 6200m |  |

3.1.4 工程措施实施进度

施工生产生活区水土保持工程措施实施时间为2020年7月-2020年8月。

交通道路、风机箱变水土保持工程措施实施时间为2020年7月-2020年9月。

## 3.2植物措施监测结果

3.2.1植物措施监测的内容和方法

（1）植物措施监测内容

植物措施监测的内容包括查看有关绿化工程的设计报告、施工作业的有关图表、监理单位和施工单位的自检报告、绿化工程单位、分部验收报告等基础资料。查阅抽检绿化年限、苗木、草皮质量（苗高、胸径）。查阅绿化工程所在的地形、坡度、地面平整度、土壤质地、造林、种草密度、绿化方法等。抽查造林、种草成活率以确认绿化质量及效果。评价乔、灌、草、花卉选择是否合理，评价物种适宜性。最终核实绿化面积及其工程量。

（2）植物措施监测方法

植物措施监测采用外业抽样调查和内业统计分析相结合的方法完成。监测组通过现场实地检查，走访有关人员，查阅合同和验收资料，听取业主、监理人员和施工人员的介绍，得出相应的结论。重点单位工程植物措施调查率达到100%，普通单位工程植物措施调查率达到80%。

3.2.2方案设计植物措施情况

方案设计水土保持植物措施工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 4.20 |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 0.77 |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 8.74 |
| 四 | 交通道路防治区 |  |  |
| （一） | 进场道路植物措施 |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 2.38 |
| （二） | 场内道路植物措施 |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 7.63 |

3.2.3水土保持植物措施监测结果

实际完成的水土保持植物措施对比表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 4.20 | 4.20 |  |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 0.77 | 0.77 |  |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 8.74 | 8.74 |  |
| 四 | 交通道路防治区 |  |  |  |  |
| （一） | 进场道路植物措施 |  |  |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 2.38 | 2.38 |  |
| （二） | 场内道路植物措施 |  |  |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 7.63 | 7.63 |  |

3.2.4 工程措施实施进度

施工生产生活区、交通道路、风机箱变水土保持植物措施实施时间为2020年5月-2020年8月。

## 3.3 临时措施及实施进度

3.3.1方案设计临时措施情况

方案设计水土保持临时措施工程量汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |
|  | 防护网 | m2 | 1980 |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |
|  | 防尘网 | m2 | 2400 |
|  | 编织袋填土 | m3 | 36 |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |
|  | 防护网 | m2 | 520 |

3.3.2水土保持临时措施监测结果

该工程完成水保临时措施量具体详见下表4-3。

实际完成的临时措施对比表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |  |  |
|  | 防护网 | m2 | 1980 | 2000 | +20 |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |  |  |
|  | 防尘网 | m2 | 2400 | 2500 | +100 |
|  | 编织袋填土 | m3 | 36 | 36 |  |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |  |  |
|  | 防护网 | m2 | 520 | 520 |  |

3.3.3临时措施实施进度

该项目实施的临时措施时间段为：2019年4月-2019年10月。

# 4土壤流失情况监测

## 4.1各阶段土壤流失量分析

### 4.1.1水土流失量计算方法

通过对定位观测和调查收集到的监测数据按各个防治责任分区进行分类、汇总整理,利用水土流失面积、侵蚀模数和侵蚀时段计算出各分区水土流失量。

水蚀量计算公式:Ms=F×Ks×T

式中：Ms——水蚀量(t)

F——水土流失面积(km²)

Ks——水蚀模数(t/km²·a)

T——侵蚀时段(a）

### 4.1.2侵蚀模数的确定

侵蚀模数的确定主要是通过参考历史资料和收集现场观测结果相结合的方式进行。我单位在本项目工程建设期水蚀监测过程中对该

工程防治责任范围内的土壤流失量主要依据各分区的侵蚀量作必要分析。

(1)原地貌侵蚀模数

项目区属晋西北黄土丘陵沟壑拦沙保护区,水土流失类型以水力侵蚀为主。根据项目防治责任范围土壤侵蚀现状,在现场调查的基础上,根据项目批复的《水土保持方案》,参照《山西省土壤侵蚀模数分区图》及《土壤侵蚀分类分级标准》,确定项目区各类型土地的土壤侵蚀模数见表4-1。

表4-1        项目建设区原地貌侵蚀模数表

| 监测分区 | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 原地貌 | 风机箱变 | 910 |  |
|  | 输电线路 | 952 |  |
|  | 交通道路 | 950 |  |
|  | 施工生产生活区 | 1000 |  |

（2）扰动地表侵蚀模数

施工期是造成水土流失加剧的主要时段,尤其是集中在土建施工期,由于开挖中加大了地面坡度,改变了植被条件,破坏了土体结构,使土壤可蚀性指数升高,因此各施工场所根据扰动强度不同,在不采取任何防治措施的情况下致使土壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著増加。为了更好地反映工程建设过程中的水土流失防治措施及效果,经整理地面固定定位观测点及临时观测点观测数据得出各地面观测点代表地表扰动类型区的侵蚀模数。详见表4-2。

表4-2         项目建设区扰动地表侵蚀模数表

| 监测分区 | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 扰动地貌 | 风机箱变 | 2730 |  |
|  | 输电线路 | 2380 |  |
|  | 交通道路 | 2850 |  |
|  | 施工生产生活区 | 3000 |  |

（3）实施措施后的侵蚀模数

本工程水土流失防治区分为风机箱变区、输电线路区、升压站区、交通道路区、施工生产生活区。防治措施主要有道路排水措施、绿化及临时防护等。通过各监测分区的监测数据和现场调查结果，得出工程建设区域各项水土流失防治措施实施后的侵蚀模数，详见表4-3。

表4-3         项目建设区实施措施后侵蚀模数表

| 监测分区 | 土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 扰动地貌 | 风机箱变 | 220 |  |
|  | 输电线路 | 220 |  |
|  | 交通道路 | 220 |  |
|  | 施工生产生活区 | 220 |  |

## 4.2各扰动土地类型土壤流失量分析

根据上述计算原理，结合各阶段水土流失面积，计算得出原地貌侵蚀单元、扰动地表侵蚀单元、防治措施实施后的水土流失量。原地貌侵蚀单元水土流失量计算结果见表4-4.扰动地表侵蚀单元各阶段水土流失量计算结果见表4-5，防治措施实施后水土流失量计算结果见表4-6.

表4-4      各侵蚀单元原地貌水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm²） | 侵蚀模数（t/km²·a） | 年土壤侵蚀量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 5.25 | 910 | 57.33 |
| 3 | 集电线路 | 9.28 | 952 | 15.02 |
| 4 | 交通道路 | 22.74 | 950 | 36.73 |
| 5 | 施工生产生活区 | 0.77 | 1000 | 7.70 |
|  | 合计 | 38.04 |  | 116.78 |

表4-5     各侵蚀单元扰动地表水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm²） | 侵蚀模数（t/km²·a） | 年土壤侵蚀量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 5.25 | 2730 | 171.99 |
| 2 | 集电线路 | 9.28 | 2380 | 37.55 |
| 3 | 交通道路 | 22.74 | 2850 | 110.18 |
| 4 | 施工生产生活区 | 0.77 | 3000 | 23.10 |
|  | 合计 | 38.04 |  | 342.82 |

表4-6     各侵蚀单元措施实施后水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm²） | 侵蚀模数（t/km²·a） | 年土壤侵蚀量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 5.25 | 220 | 33 |
| 2 | 集电线路 | 9.28 | 220 | 20.42 |
| 3 | 交通道路 | 22.74 | 220 | 50.03 |
| 4 | 施工生产生活区 | 0.77 | 220 | 1.69 |
|  | 合计 | 38.04 |  | 105.14 |

依据水土流失特点,防治责任范围划分为原地貌、扰动地表单元和实施防治措施三种地表状况的侵蚀单元。根据表4-4、表4-5和表4-6中水土流失量的计算结果，项目建设区原地貌年土壤侵蚀量为116.78t,建设期年土壤侵蚀量为342.82t,项目建设区防治措施实施后年土壤侵蚀量为105.14t。

风机箱变区和交通道路区扰动地貌远远大于原地貌和防治措施实施后的土壤流失量。随着各项防治措施的实施及防治效果的逐步发挥效应,水土流失将会得到有效控制,水土流失量也随之降低。

# 5水土流失防治效果监测结果

## 5.1表土保护率

本工程根据后期绿化需要对部分对部分其他草地、有林地、灌木林地、耕地进行表土剥离。主体工程完工后对剥离的表土进行回覆，方案将剥离的表土临时集中就近堆放于各防治分区占地范围内，通过采取相应的措施对防治责任范围内的表土进行有效防护，表土保护率达95%，达到表土保护率90％以上的防治目标。

## 5.2水土流失治理度

水土流失治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积,各项措施的防治面积均以投影面积计。其计算式为：

水士流失总治理度=水士保持措施面积/建设区水土流失总面积×100%

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际水土流失面积为38.78hm²,水土保持措施治理面积为37.92hm²,由此计算出建设区水土流失治理度为97.76%。

## 5.3渣土防护率

渣土防护率是指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

经监测核实，本项目建设期土石方量共为48.4万m³，其中挖方24.2万m³，填方量24.2万m³，无弃方。施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过1%，渣土防护率可达到98%。

## 5.4土壤流失控制比

土壞流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》,经监测核实,在工程建设过程中,工程项目建设区土壤容许流失量为200t/km²·a。工程措施和植物措施实施后,建构筑物区和进场道路的水土流失将得到有效控制、后期植物措施持续发挥治理效果。经现场监测,现阶段年土壤流失强度控制在220t/km²·a之内,故本项目平均土壤流失控制比为0.90。

## 5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被(在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)面积的百分比。其计算式为

林草植被恢复率为=林草植被面积/可恢复林草植被面积×100%

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际可恢复的植被面积为24.75hm²,已恢复的植被面积为24.75hm²。林草植被恢复率可达100%。

## 5.6林草覆盖率

根据主体工程和本方案各项水土保持措施设计中植物措施统计，项目建设区面积 38.04hm²，植物措施面积为24.75hm²。项目建设区面积为林草覆盖率为64.15%。

# 6结论

## 6.1水土流失动态变化

### 6.1.1实际扰动面积变化

根据《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》,本项目水保方案确定的建设期扰动土地面积为38.04hm²。经监测,本项目建设期实际扰动土地面积为38.04hm²，与水保方案预测扰动面积一致。

### 6.1.2水土流失量动态变化

本项目原地貌年侵蚀量为116.78t,建设扰动期因建设产生的年侵蚀量为342.82t,比原地貌增加了226.04t，水土流失比较严重;采取治理措施后年侵蚀量105.14t，从建设扰动期与采取治理措施后比较,采取措施后比扰动期流失量减少,说明所采取的防护措施合理，效果明显。

## 6.2水土保持措施评价

(1)水土保持措施单元抽检评价

经过对该项目防治责任范围内各防治分区水土保持措施的监测,认为本工各水土流失防治区均采取了适宜的水土保持措施,水土保持工程总体布局合理,水土保持效果明显,达到了水土保持方案的设计要求。根据主体工程设计和水土保持方案设计对照已完成的水土保持设施情况,确定本项目目前完成的水土保持设施具备正常运行条件,水土保持设施数量、布局等达到了设计要求,基本能够达到预期的水土保持功能,可以交付使用。

(2)项目区水土流失防治达标情况

建设期防治责任范围内表土保护率达到95%,水土流失治理度达到97.76%,水土流失控制比0.90,渣土防护率达98%,林草植被恢复率达到100%,植被覆盖率达到64.15%,水土流失防治标六项项指标均已达标。本项目水土保持设施基本建成,水土保持方案确定的水土流失防治目标基本实现。

水土流失防治目标监测结果见表6-1。

表6-1              水土流失防治目标监测结果表

| 项目 | 设计水平年 |
| --- | --- |
|  | 方案目标值 | 监测分析值 | 达标情况 |
| 表土保护率(%) | 95 | 95 | 达标 |
| 水土流失治理度(%) | 95 | 97.76 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.90 | 0.90 | 达标 |
| 渣土防护率(%) | 97 | 98 | 达标 |
| 林草植被恢复率(%) | 97 | 100 | 达标 |
| 林草覆盖率(%) | 25 | 64.15 | 达标 |

## 6.3存在问题及建议

### 6.3.1存在问题

生产建设项目的水土保持措施,不仅是为环境建设服务,同时也是为主体工程服务,对于改善小区环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。本项目在建设过程中,主要存在以下问题：

(1)交通道路区区排水沟需及时进行清理,并安排专人定期巡查维护,以保证汛期雨水及时排出场外。

(2)风机箱变区,需做好抚育管理工作,保证树草种的成活率及美观,必要时及时补植。

### 6.3.2建议

(1)紧密配合水土保持监测单位搞好运行期水土保持监测工作,及时掌握运行期水土流失动态,为决策部门提供科学的数据和依据。

(2)加强现有植物措施的管护,提高植被成活率。

(3)加强管理,保证水土流失防治措施的安全运行。

(4)对项目区水土保持设施的运行情况和效益跟踪调查和监测。

## 6.4综合结论

(1)项目区内各扰动区域已基本按照水土保持方案设计要求完成了各项措施,符合水土保持方案的设计要求,可以起到防治水土流失的作用。

(2)项目建设区主体工程的施工建设在一定程度上改变了局部地表形态,经过及时的场地及道路硬化、植物措施防护等措施,实现了一定的林草植被覆盖度,水土流失量和侵蚀程度得到了有效地控制。

(3)经过对监测结果数据进行整理分析,本项目工程按水土保持方案要求实施了各项水土保持防治措施,实现了水土保持方案中提出的各项防治目标,扰动土地整治率、水土流失总洽理度、土壤流失控制比、渣土防护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标均已达到水土保持方案批复及建设类项目水土流失防治一级标准,实施结果基本符合水土保持方案的要求,水土保持工程整体上运行情况良好,可以交付使用，水土流失治理效果明显,基本达到水土保持专项验收的条件。

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 | 机构人员 | 2 | 2 |
| 2 |  | 方案和设计 | 4 | 4 |
| 3 |  | 问题整改 | 3 | 3 |
| 4 |  | 成果公开 | 4 | 4 |
| 5 |  | 资料管理 | 2 | 2 |
| 6 | 弃渣堆置 | 弃渣堆放位置 | 8 | 8 |
| 7 |  | 弃渣堆置方式和分层碾压 | 4 | 4 |
| 8 |  | 弃渣场拦挡及截排水设施布设 | 8 | 8 |
| 9 |  | 乱弃渣土及清理整治 | 10 | 1 |
| 10 | 措施落实 | 扰动范围控制 | 10 | 10 |
| 11 |  | 表土剥离与保护 | 7 | 7 |
| 12 |  | 临时措施 | 8 | 8 |
| 13 |  | 工程措施 | 10 | 10 |
| 14 |  | 植物措施及覆盖率 | 10 | 9 |
| 15 | 水土流失状况 | 土壤流失量 | 10 | 10 |
| 合 计 | 100 | 90 |

生产建设项目水土保持监测三色评价指标与赋分说明

生产建设项目水土保持监测三色评价指标共15项，监测季度报告得分采用各项评价指标得分之和。各项指标说明及赋分如下：

1.机构人员，分值2分。水土保持管理机构和人员不明确扣1分（以印发的文件为依据）；未及时对技术服务单位提出的问题和建议进行研究处理扣1分（以会议记录为依据）。

2.方案和设计，分值4分。水土保持方案发生重大变更，未按规定报原审批机关批准扣2分；未开展水土保持初步设计或施工图设计	扣2分（以审批、审核、审查意见为依据）。

3.问题整改，分值3分。未在规定时限内向提出整改要求的水行政主管部门报告整改情况的扣2分；整改任务没有全面完成的扣1分。

4.成果公开，分值4分。项目建设期间监测季度报告未在建设单位官方网站或者其他公众知悉的网站公开扣2分，未在业主项目部和施工项目部公开扣2分。

5.资料管理，分值2分。建设单位水土保持资料不完整、不齐全（水土保持方案及批复、设计及审核意见、水土保持施工、监理等资料），存在1项扣0.5分，扣完为止。

6.弃渣堆放位置，分值8分。存在弃渣未堆放在水土保持方案确定的弃渣场，且未经县级水行政主管部门同意或者未履行变更手续，存在1处4级以上弃渣场的扣3分，存在1处4级以下弃渣场的扣2分，扣完为止。

7.弃渣堆置方式和分层碾压，分值4分。弃渣存在未按设计要求分级堆放、分层碾压，存在1处4级以上弃渣场的扣1分，存在1处4级以下弃渣场的扣0.5分，扣完为止。

8.弃渣场拦挡及截排水设施布设，分值8分。弃渣场“未拦先弃”或未设置截排水设施，存在1处4级以上弃渣场的扣2分，存在1处4级以下弃渣场的扣1分，扣完为止。

9.乱弃土石渣，分值10分。存在乱堆乱弃顺坡溜渣等问题，存在1处扣1分，扣完为止。

10.扰动范围控制，分值10分。存在未严格控制施工扰动范围，造成1000平方米以上随意扩大的施工扰动区域问题（面积1000-2000平方米的计1处，超过2000平方米的按照1000平方米的倍数计问题数量），存在1处扣1分，扣完为止。

11.表土剥离及保护，分值7分。存在面积1000平方米以上独立施工扰动区未按要求实施表土剥离与保护问题（面积1000-2000平方米的计1处，超过2000平方米的按照1000平方米的倍数计问题数量），存在1处扣1分，扣完为止。

12.临时措施，分值8分。水土保持临时防护措施（临时拦挡、排水、苫盖、植草和限定扰动范围等）落实不到位、存在较严重水土流失问题或隐患，存在1处扣1分，扣完为止。

13.工程措施，分值10分。水土保持工程措施（拦挡、截排水、工程护坡等）落实不及时、不到位且存在较明显水土流失问题或隐患，存在1处扣0.5分，扣完为止。

14.植物措施及覆盖率，分值10分。存在1000平方米以上独立施工扰动区域未落实植物措施或覆盖率不达标的问题（面积1000-2000平方米的计一处，超过2000平方米的按照1000平方米的倍数计问题数量），存在1处扣0.5分，扣完为止。

15.土壤流失量，分值10分。取土（石、料）弃土（石、渣）存在潜在土壤流失问题，潜在流失量在1000立方米以上的计1处（1000-2000立方米的计1处，超过2000立方米的按照1000立方米的倍数计问题数量），存在1处扣0.5分，扣完为止。

16.无弃渣场的生产建设项目，其弃渣堆放位置、弃渣堆放方式和分层碾压、弃渣场拦挡及截排水设施布设等评价指标的分值应分摊到措施落实方面各项评价指标。扰动范围控制分摊4分，表土剥离与保护分摊4分，临时措施分摊4分，工程措施分摊4分，植物措施及覆盖率分摊4分。

17.对防治责任范围不超过100公顷的生产建设项目，在弃渣堆置、措施落实、水土流失状况的10项评价指标（即本说明6-15条）中，以处扣分的每处所扣分值翻一番。