目    录

前   言	1

1项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2项目区概况	15

2水土保持方案和设计情况	19

2.1主体工程设计	19

2.2水土保持方案	19

2.3水土保持方案变更	19

2.4水土保持后续设计	19

3.水土保持方案实施情况	21

3.1水土流失防治责任范围	21

3.2弃渣场设置	24

3.3取土场设置	24

3.4水土保持措施总体布局	24

3.5水土保持设施完成情况	25

3.6水土保持投资完成情况	27

4.水土保持工程质量	30

4.1质量管理体系	30

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	31

4.3弃渣场稳定性评估	34

4.4总体质量评价	35

5.项目初期运行及水土保持效果	36

5.1初期运行情况	36

5.2水土保持效果	36

5.3公众满意度调查	40

6.水土保持管理	42

6.1组织领导	42

6.2规章制度	42

6.3建设管理	43

6.4水土保持监测	43

6.5水土保持监理	45

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	46

6.7水土保持补偿费缴纳情况	47

6.8水土保持设施管理维护	48

7结论	49

7.1结论	49

7.2遗留问题安排	50

附件：

附件1项目建设及水土保持大事记；

附件2 备案证;

附件3 水土保持方案批复；

附件4生产建设项目水土保持监督检查情况表

附件5水土保持单位工程验收鉴定书;

附件6水土保持分部工程验收鉴定书;

附件7水土保持工程整改情况报告

附件8重要水土保持工程验收照片；

附件9公众满意度调查表；

附件10水土保持补偿费缴费凭证。

附图：

附图1项目总平面布置图；

附图2水土流失防治责任范围图；

附图3水土保持措施布设竣工验收图；

附图4项目建设前后遥感影像对比分析图。

附件5水土保持后续设计图

# 前   言

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目位于山西省大同市北部的新荣区花园屯乡，2013年9月，山西省发展和改革委员会以晋发改新能源函【2013】1529号文对本项目进行备案，同意建设该项目。本项目总占地面积38.04hm²。

2014年7月，建设单位委托山西水务工程项目管理有限公司编制《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》;山西省水利厅于2014年9月12日以“晋水保函[2014]593号”文对方案报告书进行了批复。

20120年7月，华润新能源（新荣）有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司分别承担本项目的监测、监理工作。

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目场址区位于山西省大同市东北部、阳高县城的西南部。风场距离大同市区24.6km、阳高县35.7km。风场周边有G55（得大高速）、S45（天黎高速）、S301、S202等多条公路通过。风电场对外运输交通便利。1.1.2主要技术经济指标

根据山西省发展和改革委员会，晋发改新能源函【2013】1529号文，本项目已进行备案，同意建设该项目。本项目总占地面积38.04hm²，本项目装机容量为60MW，安装30台单机容量为2000kW风电机组，每台机组配一台箱式变压器。

根据调查，华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持工程于2020年7月开工，2020年9月完工。

项目建设规模及工程特性详见下表。

工程特性表

| 总体 概况 | 项目名称 | 华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 华润新能源（新荣）有限公司 |
|  | 建设地点 | 山西省大同市东北部、阳高县城的西南部 |
|  | 工程性质 | 新建工程、已建完 |
|  | 建设规模 | 本项目总占地面积38.04hm²，装机容量为60MW，安装30台单机容量为2000kW风电机组，每台机组配一台箱式变压器。 |
|  | 工程总投资 | 本工程总投资46550.75万元，其中土建投资13344.72万元。 |
|  | 建设工期 | 项目主体工程于2019年4月开工，2019年10月完工。 |
| 主要技术经济指标 | 序号 | 项目 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 1 | 总用地面积 | hm² | 38.04 |
|  | 2 | 人力资源 | 人 | 34 |
|  | 3 | 绿地率 | % | 64.15 |
| 项目组成与占地 | 项目 | 总占地（hm²） | 永久占地（hm²） | 临时占地（hm²） | 备注 |
|  | 风机箱变区 | 5.25 | 1.05 | 4.20 |  |
|  | 输电线路区 | 9.28 | 0.54 | 8.74 |  |
|  | 交通道路区 | 22.74 | 12.73 | 10.01 |  |
|  | 施工生产生活区 | 0.77 |  | 0.77 |  |
|  | 合计 | 38.04 | 14.32 | 23.72 |  |
| 土石方平衡 | 本项目建设过程中产生的土石方量共为48.4万m³，其中挖方24.2万m³，填方量24.2万m³，无弃方。 |
| 施工便道 | 输电线路区修筑施工便道2.0km，宽2.0m，占地面积0.60hm²。 |
| 施工力能 | 施工用水取自项目自备井。施工用电由附近的农用变电所引接。施工现场内部通信采用无线电对讲机通信方式，施工对外通信采用移动通讯设备解决。 |
| 拆迁安置 | 无拆迁安置 |
| 建筑用砂石料来源及防治责任 | 建筑用砂石料均为外购。相应水土保持防治责任由供方负责。 |

### 1.1.3项目投资

本工程总投资46550.75万元，其中土建投资13344.72万元。建设单位为华润新能源（新荣）有限公司，投资方占工程总投资的33%，其余向金融机构贷款解决。

### 1.1.4项目组成及布置

#### 1.1.4.1项目组成

根据已批复的《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》，本项目组成包括风机箱变、输电线路、道路工程区及施工生产生活区。

1.1.4.2项目总体布局

1.风电机组

本项目风力发电机组全部布设在山顶及山脊上，根据设计容量共需安装 30台单机容量为 2000kW 的风力发电机组，风力发电机与机组升压变接线方式为一机一变单元接线方式，即风力发电机-机组升压变单元，因此选用30台机组升压变，风机与机组升压变之间采用电缆连接。

2输电线路

本项目输电线路包括集电线路、施工用电线路。

- 集电线路

根据风电场的外部条件，为便于运行维护和提高供电可靠性，场区内集电线路采用35kV 架空线路，并在升压站出线段和箱变至架空线侧采用电缆连接。本期工程共安装30台风机，总容量为60MW。通过3回 35kV 架空集电线路接入一期升压站，全线路总长约41.40km，其中同塔双回线路长约：7.4km，单回主干线路长约：30.2km。

本项目集电线路共计占地8.66hm²，其中永久占地0.54hm²，临时占地8.12hm²。

- 施工用电线路

施工供电线路由附近的农用变电所引接，架设10kV线路引至220kV升压站施工区及混凝土搅拌站施工场地，长约5km。施工供电规模为400kVA。由于风机布置分散，风机基础施工可采用60kW柴油发电机作为施工电源和备用电源。施工用电线路总占地0.62hm²，全部为临时占地。

输电线路总占地9.28hm²，其中永久占地0.54hm²，临时占地8.74hm²。

#### 4道路工程

道路工程包括进场道路及场内道路。交通道路共计占地22.74hm²，其中永久占地面积12.73hm²，临时占地面积10.01hm²。

5施工生产生活区

施工生产生活区集中设置一个施工生活及生产区，在该处设置混凝土搅拌站，混凝土拌合后，用混凝土搅拌运输车运至各风机处。相应在搅拌站旁设置砂石存放场、钢筋加工场、水泥仓库等施工临时建生产设施。此外，还需设置一块相对封闭的场地，用于风电设备的集中存放。生产用办公室，生活用临时住房等临建设施也集中布置于生产设施附近，形成一个集中的施工生活管理区。施工生产生活区占地面积约0.77hm²，全部为临时占地。

1.1.5施工组织及工期

1.主要材料来源

本项目对外联络交通便利,当地生产建筑石材、河沙、水泥、石灰等建筑材料，其它建筑材料需从外地运入,可以满足项目建设的需要。

2.公用配套设施

1)供配电

施工用电由附近的农用变电所引接，架设10kV 线路引至220kV 升压站施工区及混凝土搅拌站施工场地。施工供电规模为400kVA。由于风机布置分散，风机基础施工可采用60kW柴油发电机作为施工电源和备用电源。

2)供水

本项目供水水源主要是一期升压站提供水源，风电场场区附近无供水管网，站区内打井取水作为升压站水源。由于风机基础施工分散，基础养护用水可用罐车拉水。

3、施工工艺及方法

项目建设主要可分为风机、箱变基础工程、道路工程等几大类,各类工程施工工艺如下：

①风机、箱变基础施工

风机基础施工包括土石方开挖、基础混凝土浇筑及回填。箱式变基础施工与风机基础施工相同，不再赘述。

（1）风机基础开挖

基础开挖，首先采用小型反铲挖掘机，配合132kW 推土机进行表层土的清理，底层石方开挖采用手风钻钻孔爆破，1m3反铲挖掘机配合2m3装载机开挖，沿坑槽周边堆放，人工修整边坡；部分土石方装10t 自卸汽车运输，用于平整吊装场地和施工道路。

（2）风机基础混凝土浇筑

基础开挖完成后，可进行基础混凝土浇筑。先清底浇筑混凝土垫层，进行基础环吊装就位，钢筋绑扎加固、架立模具；再进行C40 钢筋混凝土浇筑。混凝土集中由混凝土拌和站拌制6m3混凝土搅拌车运输，混凝土泵车入仓，插入式振捣器振捣。基础钢筋混凝土要求一次性浇筑成型，无施工缝。施工时应严格控制混凝土浇筑温度。混凝土浇筑块体的内表温差不宜大于25℃。避免在冬季进行混凝土施工。雨雪天气不宜露天浇筑混凝土，当需要施工时，应采取确保混凝土质量的措施。浇筑过程中突遇大雨或者大雪天气时，应及时在结构合理部位留置施工缝，并应尽快中止混凝土浇筑。对已经浇筑还未硬化的混凝土应立即进行覆盖，严禁雨水直接冲刷新浇筑的混凝土。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护28 天，防止产生温差造成表面干缩裂缝。场址区内地下水埋藏较深，并受地势的影响较大，可不考虑地下水对基础混凝土影响。

（3）基础土石方回填

土石方回填应在混凝土浇筑7 天后进行。回填时应分层回填，电动打夯机分层夯实，并预留沉降量。剩余土石方就近平整场地。

（4）风机叶轮的吊装

将风机塔筒、机舱及叶片运输到现场，按施工工序安排，在每台风机吊装场地平稳摆放到位。风机各部件应按施工方法采用随吊、随运、随安装的施工步骤。

（5）塔筒吊装

吊装前，先将塔筒内电气、电缆及结构配件，按厂家技术要求安装固定。塔筒由三段组成，每段塔筒采用两台吊车配合吊装，三段塔筒分别在空中进行组装。主吊车选用600t履带吊，辅助吊车为80t汽车吊；用主吊车吊住塔筒的上法兰处，辅助吊车吊住塔筒的底法兰处，两台吊车同时起钩，离开地面30cm 后，稳住检查吊装的稳定性和可靠性。然后主吊车起钩并旋转大臂，当塔筒起吊到垂直位置后，拆除辅助吊车的吊钩，再用主吊车将塔筒平稳就位、紧固法兰连接螺栓，经检查无误后，松开主吊车吊钩及卸下吊具。整个安装过程必须严格按照生产厂家规范要求进行。吊装现场风速不能大于10m/s。

（6）机舱吊装

机舱重约72t；发电机重约8t。按照厂家技术文件要求，将机舱的吊点用吊具与600t 履带吊的吊钩固定好，并将用来调整固定方向位置的人拉风绳固定在机舱两侧，先将机舱吊离地面30cm，检查吊车的稳定性、制动性、可靠性。吊装现场风速不能大于8m/s。吊车起吊在空中将机舱与塔筒法兰进行对接，紧固螺栓后，方可将600t 履带吊脱钩。

发电机吊装与机舱吊装相同，先用吊具、手动葫芦和人拉风绳将发电机与600t 履带吊的吊钩固定好，再将发电机吊离地面30cm，检查起吊稳定和吊具各点牢固可靠。吊装现场风速不能大于8m/s。然后起吊，指挥吊车把发电机逐渐靠近机舱。利用导正棒对准机舱底座法兰，用手动葫芦把发电机拉近。装紧固件及连接螺栓。安装完成后拆下吊具。待整台机组所有零部件安装完成后，去除发电机锁定，使其处于自由运转状态。

（7）叶轮吊装

先将叶轮在地面组装，单片长50.3m，重约3×9.78t；轮毂重11.6t。叶轮组装时要按厂家技术要求执行。通过主辅两台吊车的共同协作进行组装。叶片组装完成后经检查无误、安全牢固后，方可实施叶轮吊装。叶轮直径为103m，总重约40.24.2t。叶轮吊装时，也按厂家技术要求执行，吊装现场风速不能大于8m/s。叶轮采用双车抬吊的方法将组装叶片吊起，主吊为600t 履带吊提升，辅助100t 汽车吊配合。为了避免叶片在提升过程中摆动，用圆环绳索分别套在三片叶片上，每片叶片用3～6 名装配人员在地面上拉住，慢慢将叶轮竖立，然后将轮毂法兰与机舱的主轴法兰对接紧固。经检查安装无误、方可将600t 履带吊脱钩。

②电气设备安装

（1）箱式变安装

箱式变采用100t汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要即时调整加固。确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按有关试验规程进行交接试验。

（2）电力电缆敷设

动力电缆和控制电缆的施工，应按设计要求和相关规范施工。直埋和架空电缆都要求分段施工，分段验收。每段线路要求在本段箱式变安装前完成，确保机组的试运行按时进行。

直埋电缆施工：先人工开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，将电缆敷设后填埋一层沙土，再压上红砖，然后用碎石土回填夯实。电缆走向要按图纸标注和相关的技术要求执行。架空电缆施工：先人工开挖铁塔基础坑，进行基础混凝土浇筑，然后分层回填夯实。在基础混凝土达到设计要求后，进行铁塔安装，铁塔采用汽车吊配合人工安装。施工安装铁塔要对称分段、自下而上、安装调试。待铁塔施工完成后，进行电缆挂件、支架、钢线等安装，最后进行挂线、拉线、系紧、紧固。架空电缆施工要按图纸标注和相关的技术要求执行。

③ 220kV升压站施工

220kV升压站施工主要有综合楼、高低压配电房、辅助库房、消防泵房、SVC阀组室及控制室等建筑物施工、电缆构架、主变及设备基础施工、主变、电气设备及避雷针安装等施工。

（1）升压站场平和基础施工

220kV升压升压站场地清理，采用132kW 推土机配合人工清理。然后用16t振动碾，将场地碾平，达到设计要求。建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础和地下电缆沟）。人工清槽后、进行基础混凝土施工及回填。

（2）建筑物土建工程施工

220kV升压站的综合楼，为二层框架结构。先在基础混凝土梁上进行一层混凝土构造柱施工，绑扎钢筋和架立模具、进行混凝土柱子浇筑。在柱子养护期间进行混凝土圈梁的绑扎钢筋和架立模具、再进行混凝土圈梁浇筑。在混凝土圈梁养护期间可进行一层现浇楼板的绑扎钢筋和架立模具，然后进行楼板浇筑。当框架结构（梁、柱、楼板）浇筑的混凝土达到设计允许的强度后，拆除脚手架和模具，然后进行一层砖墙砌筑。二层楼施工和一层相同。主体土建施工完毕后，则进行室内外建筑装修、管道安装和电气设施安装。高低压配电房与综合楼均为框架结构，施工方法相同。

建筑材料采用塔吊或升降机。混凝土采用现场拌和，用两台0.8m3移动式搅拌机，人力车入仓，插入振捣器振捣；墙体为人工砌筑。

辅助库房、消防泵房、SVC 阀组室及控制室等均为单层砖混结构，施工方法为先进行砖墙砌筑，预留混凝土柱的位子。钢筋绑扎好后，利用砌筑好的墙体支模，浇筑混凝土柱子和圈梁。当柱子和圈梁达到施工强度后，现浇混凝土楼板（封顶）。当主体土建施工完毕后，就可进行内外建筑装修、管道及电气设施安装。

开关站的设备基础施工后，可进行构架吊装就位。柱脚与基础连接采用杯口插入式。构架就位后，用缆绳找正，螺栓固定后再进行混凝土二次灌浆。然后进行电气设备安装施工。

（3）电气设备的安装

主变压器较重，采用600t 履带吊车吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在油箱的吊钩上。主变压器的安装程序为：施工准备――基础检查――设备开箱检查――吊装就位――附件安装――绝缘油处理――真空注油试验――调试运行。

35kV 线路、进线与母线一同安装调试。分回路接线投产。当第一批风电机组投产后，其它回路接线时要注意人身及设备的安全，应有运行人员监护。电气设备的安装必须严格按设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量和试车一次成功。

④场内道路施工

（1）测量放线：采用全站仪按设计图纸要求，精确定出道路中线及两侧边线，撒石灰标识。

（2）地表清理：施工前进行施工区场地清理（如地表植被、腐殖土、垃圾以及其它有碍物），场地清理采用推土机推土，推距40～80m。

（3）路基开挖及填筑：开挖采用反铲挖掘机施工，自卸汽车转运，高挖低填，施工中力求土方尽量达到挖填平衡。填筑采用推土机推料，平地机平整，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，然后采用光辊压路机压实，使道路施工各项指标（如：高程、转弯、坡度、压实度）达到设计技术要求。可进行路面施工。

（4）路面铺设：路面石料人工参合。推土机推料，平地机摊铺，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，最后采用光辊压路机进行压实，直至石料无松动，达到设计图纸要求为止。

4、施工工期

本项目主体工程已于2019年4月开工，2019年10月完工，建设总工期7个月。

### 1.1.6土石方情况

本项目主体已经完工，根据现场查勘及收集资料，本项目共移动土石方48.4万m³，其中挖方24.2万m³，填方24.2万m³，无弃方。

### 1.1.7征占地情况

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目建设区总占用土地面积为38.04hm²其中：风机箱变区占地面积5.25hm²，输电线路区占地面积9.28hm²，道路工程区占地面积22.74hm²，施工生产生活区占地面积0.77hm²，项目工程占地中永久占地面积14.32hm²，临时占地面积23.72hm²。

工程建设区占地类型表

| 分区 | 占地 面积 | 占地性质/占地类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 |
|  |  | 灌木林地 | 其他 林地 | 其他草地 | 小计 | 灌木林地 | 其他林地 | 其他草地 | 小计 |
| 风机箱变区 | 5.25 | 0.47 | 0.12 | 0.46 | 1.05 | 1.03 | 0.54 | 2.63 | 4.20 |
| 施工生产生活区 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 |
| 输电线路 | 集电线路（新荣区） | 7.11 | 0.03 | 0 | 0.43 | 0.46 | 1.70 | 0 | 4.85 | 6.65 |
|  | 集电线路（阳高县） | 1.55 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0 | 0.99 | 1.47 |
|  | 施工用电线路（新荣区） | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 |
|  | 小计 | 9.28 | 0.03 | 0 | 0.51 | 0.54 | 2.18 | 0 | 6.56 | 8.74 |
| 交通道路 | 进场道路 | 7.48 | 0 | 0 | 5.10 | 5.10 | 0 | 0 | 2.38 | 2.38 |
|  | 场内道路 | 15.26 | 2.36 | 0 | 5.27 | 7.63 | 3.35 | 0 | 4.28 | 7.63 |
|  | 小计 | 22.74 | 2.36 | 0 | 10.37 | 12.73 | 3.35 | 0 | 6.66 | 10.01 |
| 合 计 | 38.04 | 2.86 | 0.12 | 11.34 | 14.32 | 6.56 | 0.54 | 16.62 | 23.72 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（一）地形地貌

近场区涉及区域的汾渭断陷带、鄂尔多斯断块隆起区和阴山断块隆起区三个一级新构造单元，据新构造运动的差异性将近场区进一步划分为六个二级新构造单元。近场区主要涉及二级新构造单元二郎山隆起。工程场地位于二郎山隆起，为相对稳定的构造单元。

本区断裂构造不发育，强风化带以裂隙为主，中风化以节理为主，节理多呈闭合状，局部张开，延伸不远，无断层通过。适宜风电场工程建设。

拟建场区属北方土石山区地貌类型，山体呈现东西走向，山顶植被稀少，多为低矮灌木及杂草，山顶平均海拔在1800m以上。

（二）气象

本项目区属中温带大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季短暂较热，秋季湿润凉爽，冬季漫长寒冷少雪。光照充足，温差较大。多年平均降水量374.8mm，降水多集中在每年的6-9月，约占全年降水量的70%。多年平均蒸发量2001.1mm，年内最大蒸发量发生在5-7月，占全年蒸发量的40%以上。年平均气温6.9℃,极端最高气温39.2℃（2010年），极端最低气温-34.9℃（1997年）。多年平均风速2.8m/s，全年主导风向为西北风。结冰期为11月至次年3月，全年无霜期约115天，最大冻土深度186cm。

（三）水文

本项目区周边无常年性河流，季节性河流主要有：北部的涓子河，中部横贯东西的淤泥河，东部纵贯南北的饮马河、万泉河。项目区内既没有常年性河流也没有季节性河流，主要是一些无名沟道遍布其中。

（四）土壤

本区域年积温低，降雨量少，且年均分布不均。土壤类型以较低植被覆盖度下的钙层土纲下的栗钙土和灰褐土为主。

栗钙土主要成土母质为黄土状沉积物，自然植被以旱生杂草、灌木等为主。主要土壤亚类有山地栗钙土、淡栗钙土、淡栗钙土性土、草甸化淡栗钙土四类。

灰褐土又为栗褐土，是晋西北黄土丘陵区的典型土壤类型，其成土母质主要为黄土，另有少量的砂页岩和碳酸盐岩类残积-坡积物。土壤质地多为砂壤至轻壤，结构性较差，土壤养分含量较低。井田内有淡灰褐土、淡灰褐土性土、山地灰褐土三个土壤亚类。

（五）植被

项目区植被处在森林植被和草原植被的过渡地带，植被类型属温带灌草丛植被区，林草覆盖率在22%左右。

1、乔木

项目区自然乔木分布较稀疏，多为人工栽培，主要树种有小叶杨、油松等，主要分布在河滩地两旁。

2、灌丛或灌草丛

灌丛或灌草丛分布较分散，其主要分布于沟道两边及低洼地带。灌丛尤以沙棘灌丛分布较广，部分石质山坡还有虎榛子、三裂绣线菊等组成的低矮灌丛或灌草丛分布。

3、草本植物

项目区属于温带南部草原亚地带，区内草本植物分布较广，种类较多，是目前该区域相对稳定的植物群落。常见的植物群落为百里香草丛、针茅草丛、蒿类和蒿类草丛，分布在缓坡丘陵地带及低山荒坡内，在沟谷水分充沛的地段有小面积的河漫滩草甸。就整个项目区而言，由于自然和人为因素，区内植被盖度较低，土壤贫瘠，沙化较严重。

（六）容许土壤流失量、侵蚀类型与强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）确定，本项目区容许土壤流失量为200t/km²·a。侵蚀类型为水蚀，侵蚀强度为轻度。

（七）国家和省级水土流失重点防治区划

根据水利部办公厅《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保【2013】48.4号），本项目属国家级水土流失重点治理区——永定河上游国家级水土流失重点治理区。

（八）社会经济概况

项目所在地行政区划隶属山西省大同市新荣区花园屯乡。

大同市新荣区始建于1970年，辖6乡1镇、140个行政村，总人口11万人。截止2002年辖1个镇、6个乡：

花园屯乡地处晋蒙交界，位于大同市东北部，新荣区东南部，东与大同、阳高两县接壤，南与本市南郊区为邻，北与内蒙古自治区丰镇市相连。总面积251.3km2，耕地面积75507亩。辖33个村委会。由镇川堡乡、花园屯乡合并组成。总人口17180人，6529户。境内土地广阔、交通便利，通讯畅通，资源富集，蕴藏着深厚的历史文化和人文景观，是新荣区的一个农业大乡。

2011年，全乡生产总值达到3092万元，比上年增长9.7%；财政总收入达到1156万元，比上年增长11.37%；农民人均纯收入达到4486元，比上年增长10.4%。

截止2011年底，全乡农业生产条件进一步改善，大力提高农业机械化水平。全区拥有农业机械化总动力58434kw，增长5.31%；拥有大、中、小型拖拉机973台，增长27.18%。

（九）项目区土地利用现状

项目区占地面积为 38.04hm²，其中永久占地 14.32hm²，临时占地23.72hm²。项目区占地类型为占用其他林地、灌木林地、其他草地。

### 1.2.2水土流失及防治情况

项目区地处冲击平原区，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为200t/km².a。项目区位于国家级水土流失重点治理区—永定河上游国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2013年9月，山西省发展和改革委员会以晋发改新能源函【2013】1529号文件同意该项目立项并开展前期工作。2013年12月，项目建设单位委托中国水电顾问集团北京勘测设计研究院有限公司编制完成了该项目可行性研究报告。

## 2.2水土保持方案

2014年7月，华润新能源（新荣）有限公司委托山西水务工程项目管理有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2014年9月编制完成了《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》；2014年9月12日，山西省水利厅以晋水保函［2014］593号文对《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

本项目按照批复的水保方案和华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目初步设计报告、山西宏志环境工程咨询有限公司设计的华润新荣风电生态恢复治理方案施工图进行施工。目前水保设施运行情况良好。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书运行期发生的防治责任范围为本项目水土流失防治责任范围为63.27hm²，项目建设区 38.04hm²，直接影响区25.23hm²。项目建设区占地面积为 38.04hm²，其中永久占地14.32hm²，临时占地23.72hm²。

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 一 | 风机箱变区 | 1.05 | 4.20 | 5.25 | 2.55 | 7.80 |
| 二 | 输电线路 | 0.54 | 8.74 | 9.28 | 9.66 | 18.94 |
| 三 | 交通道路区 | 12.73 | 10.01 | 22.74 | 12.81 | 35.55 |
| 四 | 施工生产生活区 |  | 0.77 | 0.77 | 0.21 | 0.98 |
| 合计 | 14.32 | 23.72 | 38.04 | 25.23 | 63.27 |

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目施工期实际发生的防治责任范围为38.04hm²，其中，项目建设区面积38.04hm²，直接影响区面积0hm²。

3.1.3水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析

由下表可知，华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目实际发生防治责任范围与方案相比，防治责任范围减少了25.23hm²，项目建设区不变，直接影响区减少25.23hm²。水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

建设单位在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少。

| 序号 | 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 一 | 风机箱变区 | 1.05 | 4.20 | 5.25 | 0 | 5.25 |
| 二 | 输电线路 | 0.54 | 8.74 | 9.28 | 0 | 9.28 |
| 三 | 交通道路区 | 12.73 | 10.01 | 22.74 | 0 | 22.74 |
| 四 | 施工生产生活区 |  | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.77 |
| 合计 | 14.32 | 23.72 | 38.04 | 0 | 38.04 |

防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治 分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案 确定 | 监测 结果 | 增减 情况 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |  |  |
| 1 | 风机箱变 | 7.80 | 5.25 | 2.55 | 7.80 | 5.25 | 0 | -2.55 | 0 | -2.55 | 5.25 | 5.25 | 0 |
| 2 | 输电线路 | 18.94 | 9.28 | 9.66 | 18.94 | 9.28 | 0 | 0 | -9.66 | 0 | -9.66 | 9.28 | 9.28 | 0 |
| 3 | 道路工程 | 35.55 | 22.74 | 12.81 | 35.55 | 22.74 | 0 | 0 | -12.81 | 0 | -12.81 | 22.74 | 22.74 | 0 |
| 4 | 施工生产生活 | 0.98 | 0.77 | 0.21 | 0.98 | 0.77 |  | 0 | -0.21 | 0 | -0.21 | 0.77 | 0.77 | 0 |
|  | 合计 | 63.27 | 38.04 | 25.23 | 63.27 | 38.04 |  | 0 | -25.23 | 0 | -25.23 | 38.04 | 38.04 | 0 |

## 3.2弃渣场设置

本项目实际建设过程中产生的土石方总量为48.4万m³，其中挖方24.2万m³，填方24.2万m³，对土石方进行了合理调配。挖填平衡，未设置弃渣场。

## 3.3取土场设置

本项目实际建设过程中产生的土石方总量为48.4万m³，其中挖方24.2万m³，填方24.2万m³，对土石方进行了合理调配。挖填平衡，未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程建设根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施和临时措施进行综合防治，把风机箱变防治区作为水土流失防治重点区，将主体工程和专项设计中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，并采取临时防护措施，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。具体实施的水土流失防治措施体系如图3-2。

### 图3-2 水土流失防治措施体系框图

在实际建设过程中，风机箱变、输电线路、道路工程区及施工生产生活区已按照已批复的水土保持方案措施进行布设。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，本项目各防治分区所建工程措施、植物措施、临时措施已按水土保持方案设计的完成。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2020年7月-2020年9月，具体实施的措施包括：全面整地、排水、绿化、临时拦挡等。各防治区水土保持措施完成情况见下表。

水土保持工程措施完成情况对比表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时用地全面整地 | hm2 | 5.25 | 5.25 |  |
| 2 | M7.5浆砌石 | m3 | 883 | 900 | +17 |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 全面整地 | hm2 | 0.77 | 0.77 |  |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时用地全面整地 | hm2 | 8.72 | 8.72 |  |
| 四 | 交通道路防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 进场道路（挖填段）单侧排水沟 | m | 2300 | 2300 |  |
| 2 | 进场道路（挖填段）上边坡钢丝防护网 | m2 | 9200 | 9200m浆砌石护坡 |  |
| 3 | 进场道路（非挖填段）单侧排水沟 | m | 6200 | 6200m |  |

水土保持植物措施完成情况对比表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 4.20 | 4.20 |  |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 0.77 | 0.77 |  |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |  |  |
|  | 临时占地植被恢复 | hm2 | 8.74 | 8.74 |  |
| 四 | 交通道路防治区 |  |  |  |  |
| （一） | 进场道路植物措施 |  |  |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 2.38 | 2.38 |  |
| （二） | 场内道路植物措施 |  |  |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 7.63 | 7.63 |  |

水土保持临时措施完成情况对比表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风机箱变区防治区 |  |  |  |  |
|  | 防护网 | m2 | 1980 | 2000 | +20 |
| 二 | 施工生产生活防治区 |  |  |  |  |
|  | 防尘网 | m2 | 2400 | 2500 | +100 |
|  | 编织袋填土 | m3 | 36 | 36 |  |
| 三 | 输电线路防治区 |  |  |  |  |
|  | 防护网 | m2 | 520 | 520 |  |

由上表可以看出，各防治分区水土保持设施工程在实际施工时进行了调整，较方案设计工程量稍有增加。能够满足水土保持功能要求，具备水土保持设施验收条件。

## 3.6水土保持投资完成情况

华润新能源（新荣）有限公司完成水土保持工程实际总投资343.28万元。总投资中工程措施费用176.41万元，植物措施费92.82万元，独立费用49.20万元、基本预备费 19.09万元。水土保持投资完成情况见表3-8。水土保持措施投资对照见表3-9。

表3-8              水土保持投资完成情况

| 序号 | 工程或费用名称 | 实际投资 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 | 176.41 |
| 1 | 风机箱变区防治区 | 2.95 |
| 2 | 施工生产生活区防治区 | 0.16 |
| 3 | 输电线路线路防治区 | 1.78 |
| 4 | 交通道路防治区 | 169.14 |
| 二 | 植物措施 | 92.82 |
| 1 | 风机箱变区防治区 | 26.77 |
| 2 | 施工生产生活区防治区 | 11.09 |
| 3 | 输电线路线路防治区 | 29.87 |
| 4 | 交通道路防治区 | 25.09 |
| 三 | 临时措施 | 5.76 |
| 1 | 风机箱变区防治区 | 1.14 |
| 3 | 施工生产生活区防治区 | 4.18 |
| 4 | 输电线路线路防治区 | 0.33 |
| 5 | 其他临时费 | 0.11 |
| 一至三部分之和 | 274.99 |
| 四 | 独立费用 | 49.20 |
| 1 | 建设管理费 | 5.38 |
| 2 | 工程建设监理费 | 15.60 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 9.72 |
| 4 | 水土保持监测费 | 18.50 |
| 一至四部分合计 | 324.19 |
| 五 | 基本预备费 | 19.09 |
| 六 | 水保工程总投资 | 343.28 |

表3-9           水土保持措施投资对照表

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案估算投资 | 实际投资 | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 | 174.03 | 176.41 | +2.38 |
| 1 | 风机箱变区防治区 | 2.95 | 2.95 | -2.38 |
| 2 | 施工生产生活区防治区 | 0.16 | 0.16 |  |
| 3 | 输电线路线路防治区 | 1.78 | 1.78 |  |
| 4 | 交通道路防治区 | 169.14 | 169.14 |  |
| 二 | 植物措施 | 89.47 | 92.82 | +3.35 |
| 1 | 风机箱变区防治区 | 25.45 | 26.77 | +1.32 |
| 2 | 施工生产生活区防治区 | 11.09 | 11.09 |  |
| 3 | 输电线路线路防治区 | 27.84 | 29.87 | +2.03 |
| 4 | 交通道路防治区 | 25.09 | 25.09 |  |
| 三 | 临时措施 | 5.54 | 5.76 | +0.22 |
| 1 | 风机箱变区防治区 | 0.99 | 1.14 | +0.15 |
| 3 | 施工生产生活区防治区 | 4.18 | 4.18 |  |
| 4 | 输电线路线路防治区 | 0.26 | 0.33 | +0.07 |
| 5 | 其他临时费 | 0.11 | 0.11 |  |
| 一至三部分之和 | 269.04 | 274.99 |  |
| 四 | 独立费用 | 49.20 | 49.20 |  |
| 1 | 建设管理费 | 5.38 | 5.38 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 15.60 | 15.60 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 | 9.72 | 9.72 |  |
| 4 | 水土保持监测费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 一至四部分合计 | 318.24 | 324.19 |  |
| 五 | 基本预备费 | 19.09 | 19.09 |  |
| 六 | 水保工程总投资 | 337.33 | 343.28 |  |

本次验收组通过现场检查并对竣工资料统计核实，水土保持方案估算措施总投资337.33万元，实际措施完成投资343.28万元，其中工程措施实际完成投资较方案设计增加投资2.38万元，水土保持植物措施实际完成投资较方案设计增加投资3.35万元，水土保持临时措施实际完成投资较方案设计增加投资0.22万元。其余计列实际完成投资与方案估算投资完成情况基本一致。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

华润新能源（新荣）有限公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西水务工程项目管理有限公司作为水保方案设计单位；华润新能源（新荣）有限公司作为项目施工单位；内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。

华润新能源（新荣）有限公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复等水土保持工程严格按《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：风机箱变、升压站、输电线路、道路工程区及施工生产生活区。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排（截）水沟每50m划分为一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程；绿化每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程；临时苫盖每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程。根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目划分为单位工程4个，分部工程7个，单元工程303个，详细划分见下表。

华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持工程质量评定汇总表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风机箱变防治区 | 输电线路防治区 | 道路工程防治区 | 施工生产生活防治区 |  |
| 土地整治 | 场地整治 | 6 | 9 |  | 1 | 合格 |
| 斜坡防护 | 工程护坡 | 1 |  | 92 |  | 合格 |
|  | 截（排）水 |  |  | 170 |  | 合格 |
| 植被建设 | 点片状植被 | 5 |  |  | 1 | 合格 |
|  | 线网状植被 |  | 9 | 10 |  | 合格 |
| 临时防护 | 拦挡 |  |  |  | 1 | 合格 |
|  | 覆盖 | 2 | 1 |  | 3 | 合格 |
| 4 | 7 | 14 | 11 | 272 | 6 | 合格 |
| 4 | 7 | 303 | 合格 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：土地整治工程包含1个分部工程，16处单元工程，质量全部合格；斜坡防护工程包含2个分部工程，263处单元工程，质量全部合格。植被建设工程包含2个分部工程，25处单元工程，质量全部合格。临时防护工程包含2个分部工程，7处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

水土保持工程质量评定项目划分

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 评定结果 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治 | 场地整治 | 16 | 合格 | 100 |
| 斜坡防护 | 工程护坡 | 92 | 合格 | 100 |
|  | 截（排）水 | 170 | 合格 | 100 |
| 植被建设 | 点片状植被 | 6 | 合格 | 100 |
|  | 线网状植被 | 19 | 合格 | 100 |
| 临时防护 | 拦挡 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 覆盖 | 6 | 合格 | 100 |
| 4 | 7 | 303 |  |  |

## 4.3弃渣场稳定性评估

本项目没有建设弃渣场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计4个单位工程，7个分部工程，303个单元工程，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理度

水土流失治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积,各项措施的防治面积均以投影面积计。其计算式为：

水士流失总治理度=水士保持措施面积/建设区水土流失总面积×100%

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际水土流失面积为38.78hm²,水土保持措施治理面积为37.92hm²,由此计算出建设区水土流失治理度为97.76%。

### 5.2.2表土保护率

本工程根据后期绿化需要对部分对部分其他草地、有林地、灌木林地、耕地进行表土剥离。主体工程完工后对剥离的表土进行回覆，方案将剥离的表土临时集中就近堆放于各防治分区占地范围内，通过采取相应的措施对防治责任范围内的表土进行有效防护，表土保护率达95%，达到表土保护率90％以上的防治目标。

### 5.2.3土壤流失控制比

土壞流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》,经监测核实,在工程建设过程中,工程项目建设区土壤容许流失量为200t/km²·a。工程措施和植物措施实施后,建构筑物区和进场道路的水土流失将得到有效控制、后期植物措施持续发挥治理效果。经现场监测,现阶段年土壤流失强度控制在220t/km²·a之内,故本项目平均土壤流失控制比为0.90。

### 5.2.4渣土防护率

渣土防护率是指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

经监测核实，本项目建设期土石方量共为48.4万m³，其中挖方24.2万m³，填方量24.2万m³，无弃方。施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过1%，渣土防护率可达到98%。

5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被(在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)面积的百分比。其计算式为

林草植被恢复率为=林草植被面积/可恢复林草植被面积×100%

经监测核实,在工程建设过程中,项目建设实际可恢复的植被面积为24.75hm²,已恢复的植被面积为24.75hm²。林草植被恢复率可达100%。

### 5.2.6林草覆盖率

根据主体工程和本方案各项水土保持措施设计中植物措施统计，项目建设区面积 38.04hm²，植物措施面积为24.75hm²。项目建设区面积为林草覆盖率为64.15%。

### 5.2.7水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设类项目，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅 办水保[2013]第48.4号），项目区位于永定河上游国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治规范》（GB50434-2018），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准一级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-5，防治目标达标对比见表5-6。

表5-5                              水土保持防治效果分析表

| 项目 | 监测值 | 合计 | 综合防治目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风机箱变区 | 施工生产生活区 | 输电线路 | 交通道路 |  | 目标值 | 预测值 |
| 项目建设区面积(hm2) | 5.25 | 0.77 | 9.28 | 22.74 | 38.04 |  |  |
| 可绿化面积(hm2) | 5.25 | 0.77 | 8.74 | 10.01 | 24.75 | -- | -- |
| 建构筑物、道路、场地占地面积(hm2) | 1.05 | 0.77 | 0.69 | 12.73 | 14.47 | -- | -- |
| 水土保持 防治措施面积(hm2) | 植物措施 | 4.20 | 0.77 | 8.74 | 10.01 | 24.75 | -- | -- |
|  | 工程措施 | 0.92 | 0.00 | 0.60 | 11.65 | 13.17 | -- | -- |
|  | 小计 | 5.12 | 0.77 | 9.32 | 21.66 | 37.92 | -- | -- |
| 水土流失面积(hm2) | 6.30 | 0.77 | 9.41 | 22.74 | 39.09 | -- | -- |
| 表土保护率（%） | 97.94 | 100.00 | 99.04 | 95.25 |  | 95.00 | 95.00 |
| 水土流失总治理度（%） | 95.85 | 100.00 | 98.72 | 96.46 |  | 97.00 | 97.76 |
| 渣土防护率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | 95.00 | 100.00 |
| 林草覆盖率（%） | 20.00 | 100.00 | 92.66 | 43.95 |  | 20.00 | 64.15 |
| 林草植被恢复率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 |
| 土壤流失控制比 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  | 0.90 | 0.90 |

表5-6            防治目标达标对比情况表

| 六项指标 | 一级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度 | 95 | 95 | 97.76 |
| 土壤流失控制比 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 渣土防护率 | 97 | 97 | 98 |
| 表土保护率 | 95 | 95 | 95 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 97 | 100 |
| 林草覆盖率 | 25 | 25 | 64.15 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本项目周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占14%，30-50岁者占70%，50岁以上者占16%；农民占79.4%，职工占4.5%，干部占16.1%；高中以上文化者占18.5%，初中文化者46.5%，小学以下文化者占35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-7。

表5-7           问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 项目对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 项目林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 项目土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

为了本项目水土保持方案的顺利实施,切实加强工程建设质量,明确参建各单位的职责,华润新能源（新荣）有限公司成立了华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目建设指挥部,由总经理任指挥长,全面履行公司授权范围内的建设工作管理职能，并将水土保持工程纳入主体工程的各项机构管理事务当中。

## 6.2规章制度

在本项目的建设过程当中,为了更好、更快的完成建设任务,促进工程建设的有序和顺利开展,建设单位特别成立了项目建设指挥部,针对工程建设过程中的安全、质量、进度、投资等内容,指挥部专门制定了相应的财务管理制度、安全管理制度、工程管理制度等,并按照这些制度和工作办法进行工程建设的全面管理,从组织机构建立到规章制度的制定,再到规章制度执行情况的监督管理,每一个环节的具体实施均围绕管理目标,开展行之有效的工作。

组织管理机构的有效建立以及规章制度的严格执行,为水保工程建设提供了人力、物力以及技术上的保障,实现水保工程管理的规范化和制度化。总之我单位以务实高效的管理模式对工程进行全面的宏观调控,保证水保工作顺利进行。

## 6.3建设管理

本项目水土保持工程的发包,严格按照国家《招标投标法》的要求进行。为确保招投标工作的顺利进行,在与施工单位签订了施工合同以后,施工单位随即开始了水土保持工程的施工工作,在工程实施的过程当中,双方恪守合同约定,切实履行合同条款,通过施工单位、监理单位以及我单位的共同努力,本项目顺利竣工,在工程实施过程中,没有出现任何的合同纠纷,合同关系随即终止。

招标投标管理模式的实施,为项目管理单位对工程质量、安全、进度、投资管理创造了良好的开端。

## 6.4水土保持监测

华润新能源（新荣）有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展水土保持监测工作,接受委托后,监测单位专门成立了华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持监测小组对该项目进行监测。

监测小组根据水土保持方案提出的监测方案,并结合项目建设实际情况拟定了水土保持监测工作实施方案,并组织相关人员进行现场踏勘,结合项目建设具体情况依据相关水土保持监测技术规范,采用调查监测的方法,对项目建设区内的水土流失状况、水土流失危害及防治效果实施监测,监测小组重点对水土流失防治责任范围扰动地表、水土流失危害、水土保持措施和土壤流失量等进行了监测。

根据以上布设原则,结合本工程的自身特点,本项目共布设10处监测点。

地面观测点布设情况表

| 序号 | 监测分区 | 监测点 | 监测点性质 | 监测内容 | 监测方法 | 监测时段与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 风机（含箱变）基础3个 | 风蚀、水蚀、重力侵蚀监测 | 降雨量、降雨强度、风速、风蚀量。 | 定位观测 | 工程建设期，冬、春季每月至少监测1次，共监测1.5年。 |
| 2 | 输电线路 | 2个 | 水蚀监测 | 临时堆土的水力侵蚀 | 巡查 | 工程建设期，汛期至少监测3次，暴雨后加测，共监测1.5年。 |
| 3 | 道路工程 | 2个 | 临时水蚀监测 | 降雨量、降雨强度。 | 巡查 | 工程建设期，不定期巡查，共监测1.5年。 |
| 4 | 施工生产 生活区 | 1个 | 水力侵蚀监测 | 植被破坏程度。 | 巡查及定位观测 | 工程建设期，不定期巡查，共监测1.5年。 |

| 序号 | 监测分区 | 监测点 | 监测点性质 | 监测内容 | 监测方法 | 监测时段与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 风机（含箱变）,基础3个 | 水蚀、风蚀监测 | 防治措施实施效果及稳定性、林草成活率、林草植被覆盖率、土壤侵蚀情况。 | 简易径流小区 | 汛期监测3次，共监测1年。风蚀于冬、春季每月监测1次，共监测1年。 |
| 2 | 输电线路 | 2个 | 临时水蚀监测 | 防治措施实施效果及稳定性、林草成活率、林草植被覆盖率、土壤侵蚀情况。 | 调查监测 | 不定期巡查，共监测1年。 |
| 3 | 道路工程 | 2个 | 水蚀、风蚀及重力侵蚀监测 | 防治措施实施效果及稳定性、林草成活率、林草植被覆盖率、土壤侵蚀情况。 | 钉桩法 | 汛期监测3次，共监测3年。风蚀于冬、春季每月监测1次，共监测1年。 |
| 4 | 施工生产 生活区 | 1个 | 风蚀、水蚀 监测 | 防治措施实施效果及稳定性、林草成活率、林草植被覆盖率、土壤侵蚀情况。 | 调查监测 | 冬、春季每月至少监测1次，共监测1年。 |

监测结果如下:建设期防治责任范围内表土保护率达到95%,水土流失治理度达到97.76%,水土流失控制比0.90,渣土防护率达98%,林草植被恢复率达到100%，植被覆盖率达到64.15%,水土流失防治标六项项指标均已达标,本项目水土保持设施基本建成,水土保持方案确定的水土流失防治目标基本实现。

## 6.5水土保持监理

华润新能源（新荣）有限公司委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司开展水土保持监理工作。接受委托后,监理单位根据国家有关建设监理规定和监理委托合同,在施工现场设立了“水土保持工程项目监理部”,并委派从事多年水利水保工程监理工作的高级工程师承担本项目水土保持工程总监理工程师,监理部实行总监理工程师负责制。

根据我国水土保持行业的相关监理文件、法律、法规、建设单位与承包商签订的施工合同文件,内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司监理部根据本工程建设特点,以严格的监理、热情的服务为出发点,按照监理委托合同条款,依托健全的组织管理机构、规范化的监理工作程序,现代化的工作手段、良好的企业信誉和一丝不苟的工作作风,对工程项目进行全面监督和管理。确定了本工程的监理工作目标为:以质量控制、进度控制和投资控制(“三控制”)为中心,强化合同管理、信息管理以及安全文明施工，同时积极帮助建设单位协调有关各方关系,确保工程按合同要求顺利实施。

1)质量目标

按施工合同文件和技术规范、验收标准等进行监理,围绕工程建设要求,建立全面的质量控制体系,强化施工单位自检体系的管理,严格做好质量检验和现场质量评定,通过质量目标控制,确保工程的质量合格率达到100%。

2)进度目标

要求施工单位根据施工合同要求提出工程总进度、年进度和月施工进度计划,进行审查并督促其实施。按月给建设单位通报工程建设进度情况,发现偏差立即指令施工单位进行调整,并督促施工单位适当增加机械和人员,采取有效赶工措施,力求工程在合同规定的工期内完成。

- 投资目标

认真审查施工单位提交的现金流动计划、现场核实工程数量,进行工程计量,做好各种现场资料的记录、整理,为建设单位把好投资关,力求工程费用不超过预算造价。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

### 6.6.1水行政主管布部门监督检查情况

2020年9月25日，大同市水务局、大同市新荣区水务局组织检查人员来到华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目现场，对本项目水土保持设施进行监督检查，提出检查意见如下：

整改要求：

- 尽快完善风机平台边坡覆土。

- 加强水土保持措施日常维护，确保正常运行。

### 6.6.2建设单位针对监督检查意见落实情况

建设单位根据现场监督检查意见及时按照水土保持方案以及现场实际情况，对水土保持设施进行了检查维护，成立了水土保持设施管理小组，积极组织进行水土保持设施验收工作。项目经理殷玉泉任小组组长，责任到人，加强了水土保持设施的后续管理。

### 6.6.3验收单位对监督检作出的评价

水行政主管部门依据相关规定对项目区进行了全面细致的检查，针对项目区存在的问题提出了相应的整改意见。建设单位根据监督检查意见，及时进行了整改，成立了水土保持设施管理小组。对水土保持设施进行了检查维护，加强了水土保持设施的后续管理。严格落实了水行政主管部门提出的监督检查意见，项目区达到水土保持验收要求。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》及山西省水利厅《关于华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案的批复》(晋水保函［2014］593号文，本项目水土保持补偿费为95.10万元,实际缴纳的水土保持补偿费为91.50万元。

## 6.8水土保持设施管理维护

工程建设期间,水土保持工程措施布设主要是出于工程安全、施工安全考虑,修建具有水土保持功能的绿化、临时拦挡等工程。在工程运行期、项目建设区内的水土保持措施由华润新能源（新荣）有限公司自行负责维护管理。运行期华润新能源（新荣）有限公司水土保持设施管理小组对水土保持设施进行检查,发现异常情况及时采取措施,对损坏的水土保持工程,及时进行修复、加固,确保水土保持措施的正常运行。

从目前运行情况看,有关水土保持的管理责任已落实,并取得了一定的效果,水土保持设施的正常运行有一定保证。

# 7结论

## 7.1结论

在项目建设过程中,本项目水土保持方案基本得到落实;水土保持工程责任落实到施工单位,加强水土保持方案的监督实施。

通过水土保持方案的实施,对水土流失区域进行全面治理,并根据工程建设情况采取工程防护等措施,从而使得项目区的表土保护治率达到95%,水土流失治理度达到97.76%,水土流失控制比0.90,拦渣率达98%,林草植被恢复率达到100%，,林草覆盖率达到64.15%。各项指标均能满足防治要求,同时保护和改善了项目区的生态环境。

建设单位根据国家有关水土保持法律法规的规定,委托山西水务工程项目管理有限公司,于2014年9月编制完成《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》。山西省水利厅于2014年9月12日以《关于华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案的批复》(晋水保函【2014】593）号文进行批复。

经验收小组实地抽查和对相关档案资料的审阅,综合各项调查结果,验收小组认为:华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目布局合理、水土保持措施质量总体合格，合格率达到100%.各工程措施结构尺寸规则,外表美观,质量符合设计要求,运行情况良好,达到了防治水土流失的目的,林草覆盖率满足要求,改善了项目区的生态环境,整体上已具备较强的水土保持功能,基本能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

水土保持设施验收报告结论如下：建设单位依法编制了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值;所提供的各项水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信;水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。

## 7.2遗留问题安排

水土保持设施建成后能否真正发挥效益、起到固土保水功效,关键在于运行管理责任是否落实。因此,水土保持设施竣工验收后将由建设单位管理,由专人负责水土保持措施的检修维护、养护管理,确保水土保持设施的正常运行,为华润新能源（新荣）有限公司生产建设和当地的水土保持工作发挥出更好的效益。

项目建设及水土保持大事记

1、2013年9月,山西省发展和改革委员会以晋发改新能源函【2013】1529号“关于同意华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目开展前期工作的函”,同意开展前期工作。

2、2013年5月,华润新能源（新荣）有限公司委托中国水电顾问集团北京勘测设计研究院有限公司编制《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目可行性研究报告》,《报告》于2013年通过专家评审。

3、2014年7月,华润新能源（新荣）有限公司委托山西水务工程项目管理有限公司编制了《华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案报告书》。山西省水利厅于2014年9月以晋水保函【2014】593号文《山西省水利厅关于华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目水土保持方案的批复》对项目水土保持方案进行批复。

4、2017年6月14日山西省发展和改革委员会以晋发新能源发【2017】479号文《关于华润电力（风能）开发有限公司新荣镇川堡6万千瓦风电项目项目核准的批复》对项目进行批复。

5、2019年4月，项目主体工程建设开工。

6、2019年10月完成主体工程建设。

7、2020年7月1日,华润新能源（新荣）有限公司委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展水土保持监测工作。

8、2020年7月1日,华润新能源（新荣）有限公司委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司开展水土保持监理工作。

9、2020年7月，监理单位进驻现场调阅查看了主体工程监理单位的相关监理过程资料。

10、2020年9月,经过现场调查工业场地区、输电线路区水土保持措施已全部完成,工程质量总评达到合格等级。

11、2020年9月10日,由建设单位组织,监理和施工单位等相关部门组成验收小组,对水土保持工程进行了分部工程验收,经现场评定:本项目水土保持工程实际完成7个分部工程,303个单元工程工程质量等级全部达到合格标准。

12、2020年10月,监理单位和监测单位分别向建设单位提交监理总结报告和监测总结报告、移交档案资料后退场。