目     录

1项目及项目区概况	1

1.1项目概况	1

1.2项目区概况	13

2水土保持方案和设计情况	17

2.1主体工程设计	17

2.2 水土保持方案	17

2.3 水土保持方案变更	17

2.4 水土保持后续设计	18

3水土保持方案实施情况	19

3.1水土流失防治责任范围	19

3.2 风井场地设置	19

3.3矸石场设置	20

3.4水土保持措施布局	20

3.5水土保持设施完成情况	20

3.6水土保持投资完成情况	22

3.7水土保持投资对比分析	22

4水土保持工程质量	25

4.1质量管理体系	25

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	27

4.3矸石场稳定性评估	28

4.4总体质量评价	28

5项目初期运行及水土保持效果	29

5.1初期运行情况	29

5.2水土保持效果	29

5.3公众满意度调查	32

6水土保持管理	34

6.1组织领导	34

6.2规章制度	34

6.3建设管理	34

6.4监测情况	34

6.5监理情况	36

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	38

6.6水土保持补偿费缴纳情况	39

6.7水土保持设施管理维护	39

7结论	41

7.1结论	41

7.2遗留问题安排	42

7.3大事记	43

附件、附图	45

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1基本情况、地理位置及交通条件

根据山西省煤炭工业局下发的《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司新景矿等5 座矿井生产能力核定结果的批复》（晋煤行发[2008]519 号），2008 年阳煤一矿核定能力为 750 万吨/年。现实际生产能力为 750 万吨/年，配套建设的选煤厂入选力为 750 万吨/年。井田面积为83.6km2，批准开采井田内3、6、8、12、15#煤层，目前仅开采15#煤层。根据“晋煤行发[2008]519号”，矿井规模为750万t/a。矿井服务年限32a，采用斜立井开拓方式。

地理位置：阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿位于阳泉市矿区、郊区，其地理坐标位于东经 113°21′10″-113°31′11″，北纬 37°53′17″-37°58′51″之间。 行政区划属阳泉矿区、郊区平坦镇、河底镇管辖。其中工业场地、南翼风井场地位于矿区沙坪街道，杨坡堰风井场地位于郊区平坦镇杨坡堰村西北 1km 处，吴家掌风井场地位于郊区平坦镇吴家掌村西北 500m 处，张华沟风井场地位于郊区河底镇曹家掌村西南 1.5km 处。凌清沟矸山、凌清沟东矸山、在用矸石场均位于郊区平坦镇北头咀村北侧，项目区地理位置见图1。

交通条件：一矿的交通运输条件极为方便，工业场地有专线铁路在阳泉车站与石太线接轨，运距 10km。沿一矿公路南行 2km 经赛鱼口可与太旧高速公路以及 307 国道线相连，从而与阳泉、平定、盂县、寿阳等各市县结成公路网，此外阳泉市内还有公共汽车和集团公司通勤车可以直达一矿。洗煤厂有运煤专线直接连接 307国道复线，交通十分便利。

### 1.1.2 工程规模与特性

项目名称：阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目

建设单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿

建设规模：750万t/a

建设性质：已建工程

建设地点：阳泉市矿区

建设工期：本工程始建于1957年，1979年9月正式投产，主体工程已经运行多年，属于生产矿井，水土保持方案为补报方案，设计水平年为2018年。

工程投资：本项目工程总投资 25308.56 万元，其中井巷工程投资 7987.15 万元，土建工程 4410.62 万元。

图1         项目区地理位置图

### 1.1.3项目组成及布置

根据水保方案，本项目的项目组成主要包括工业场地、风井场地、排矸场、场外道路、输电线路、采空沉陷影响区等。其中工业场地、外道路、输电线路均利用原有工程，部分风井场地、在用排矸场为新增的部分。

1、工业场地

（1）平面布置  阳泉一矿工业场地位于阳泉市矿区黄石板村和东庄窝村附近，占地面积 33.342hm2。工业场地内建（构）筑物按功能用途划分为三个区：主要生产区、辅助生产区和行政福利区。

1）主要生产区

主要生产区布置于工业场地北侧，包括：主斜井井口、井口房、主厂房、副平峒、储煤场、选煤厂等设施。

选煤厂部分：本项目选煤厂为矿井配套洗煤厂，生产能力为7.50Mt/a，采用重介洗选工艺。地面布置包括原煤系统、洗选系统、介质回收系统、煤泥水处理系统、煤泥烘干系统。

- 原煤准备系统

原煤从主井胶带运输机机头溜槽给到入厂胶带运输机，将原煤通过带式输送机运至筛分破碎车间。首先经过筛孔为90mm预先筛分，筛上+90mm粒级大块原煤经手选杂物后破碎至-90mm，与筛下物一同进入13mm筛，筛上+13mm粒级块原煤进入分选系统，-13mm末原煤经胶带输送机运至3mm筛，筛上13-3mm 末原煤进入分选系统，-3mm直接作为最终电煤产品。

②洗选系统

90-13mm粒级块原煤进入浅槽重介分选，洗选出洗块煤和矸石两种产品。

-13mm末煤通过运输至现有粒级煤车间进行 3mm分级，13～3mm进入无压三产品重介质旋流器洗选，-3mm原煤经皮带转运进末煤仓铁路装车外运，也可转载至煤台储存。

洗块煤经上层筛孔为13mm，下层筛孔 0.5mm，筛上90-13mm粒级洗块煤 再经筛孔为25mm的筛分级，筛上90-25mm直接作为选中块产品，筛下13-25mm

直接作为选小块产品；脱水脱介筛下13-0.25mm 粒级洗末煤掺入-13mm粒级电煤产品。洗选矸石经上层筛孔为13mm，下层筛孔为0.25mm筛脱水脱介，筛上

90-13mm粒级块矸石产品，-13mm既可掺入电煤。

13-3mm原煤进入无压三产品重介质旋流器洗选，洗选出的精煤进入弧形筛预先脱介后，进入精煤脱介筛脱介脱水，精煤脱介筛为双层筛，上层筛孔9mm，

下层筛孔1mm，13-9mm粒级经脱介筛脱介脱水后直接进入转运皮带，可单独运输至粒煤仓；9-1mm末精煤进入离心机再次脱水作为末精煤产品。根据市场情况及产品质量要求可调整系统洗选出中煤产品或不出中煤产品。当出中煤产品时洗选出的中煤经弧形筛+振动脱介筛脱介脱水后运至原粒级煤系统矸石仓，洗选出的矸石经振动脱介筛脱介脱水后转运至现有重介块煤矸石仓。

③介质回收系统

所用合格介质进入合格介质桶，所有稀介质进入稀介质桶。为保证合格介质分选密度稳定，将洗块煤筛下一部分合格介质分流进入稀介质。稀介质经磁选，磁选精矿进入合格介质桶，尾矿进入煤泥捞坑。

本项目设计重介选煤介质采用磁铁矿粉，选煤过程回收率99.8%，吨耗 1.48kg。

④煤泥水处理系统

根据煤质特性，煤泥水系统设粗粒、细粒分别回收环节。煤泥水首先经旋流器组分级浓缩，其底流进弧形筛预先脱水，弧形筛筛上物由煤泥离心机脱水后掺入-13mm粒级末原煤。旋流器溢流、弧形筛筛下水、离心液全部进入浓缩机浓缩。加絮凝剂沉降后的浓缩机底流由压滤机回收，浓缩机溢流直接作为循环水。压滤机滤液进入煤泥沉降池，进一步沉降澄清，其澄清水作为生产清水复用，沉降煤泥用龙门吊抓入煤泥晾晒池晾晒。压滤煤泥进入煤泥烘干车间烘干后掺入末煤外销。

⑤煤泥烘干系统

选煤厂建设有 1 座处理能力为0.3Mt/a 的煤泥烘干系统，采用旋翼式强制流态化干燥机干燥工艺，以瓦斯作为热源。将压滤后的煤泥干燥后混入原末煤一起销售。

煤泥干燥工程位于选煤厂压滤车间南边，来自压滤车间的煤泥经带式输送机转载后，通过刮板输送机送入湿煤泥缓冲仓，缓冲仓下设变频调速给料器将湿煤泥定量均匀送入干燥机内。进入干燥机内的湿煤泥与来自燃气炉的热风直接质热交换，干燥脱水后煤泥闭风卸料器给到带式输送机，转载运至堆煤场，干燥机尾气进入净化塔除尘。

2）辅助生产区

辅助生产区布置于工业场地中部，包括：副立井井口；空气加热室；空压机房；灯房、浴室及任务交待室联合建筑；机修车间；消防材料库；器材库；坑木加工房；矿井水处理站；消防水池；变电所等建、构筑物。该区大部分建筑有室外操作、堆放场地，并有方便的道路及管线联系条件。

矿井水处理站全部设施均位于辅助生产区内，主要建筑物有调节池、净水站以及处理站等设施，处理能力为320m3/h，工艺为提升、混凝、沉淀、过滤、消毒，矿井水经处理后全部回用于井下使用。

3）行政福利区

行政福利区布置于工业场地西南侧，包括：办公楼、食堂、任务楼、职教楼、车库等。

（2）场内排水

工业场地排水采用雨污分流系统，雨水采用排水暗管和自然排水相结合的方

式。场内雨水主要采用沿场内道路、场内建筑物周围布设的排水暗管进行有组织的排放，将雨水及场地内汇水有序的引出场外，零星地段采用自然坡度排水。通过调查结合查阅相关施工记录，工业场地内共布设排水暗管2800m，场区排水设施总投资72.5万元。矿井工业场地有井下水涌水，井下水经处理后全部回用不外排，工业场地生活污水全部纳入城市管网去阳泉市城市污水处理厂处理。

（3）工业场地挡墙

工业场地内机电科靠山体侧设置有浆砌石挡墙，通过主体施工资料提供结合

现场调查，挡墙长150m，均高5m，埋深1.5m，平均壁厚1.5m，采用浆砌石砌筑，浆砌石量1465m3，投资43.95万元。

（4）场内运输及场外运输

采区煤炭运输采用带式输送机运输。采区辅助运输设备，矿井辅助运输选用调度绞车牵引车，担负采掘工作面设备、材料运输。场外运输采用公路和铁路相结合的运输访方式。

（5）场内绿化

绿化具有美化环境、减轻污染的作用。根据矿井各分区功能特点和污染特点，选择防尘降噪和防治污染的树种种植，并注重乔灌草搭配，以达到减少粉尘，降低噪音的目的。在行政福利区、场地主次干道两侧、专业场地、建筑物周边及边角区域充分利用空地绿化，种植有适应本地生长的各种乔灌木、花卉及草坪。在综合楼、办公楼、单身宿舍、食堂附近重点绿化，设置公园、花坛等美化设施，以美化环境，为员工生产生活创造一个较为舒适的环境。通过查阅场区布局图结合现场调查测量，工业场地内绿化面积为 9.95hm2，绿化系数为 29.85％。主要绿化树种包括油松、侧柏、大叶黄杨。场区绿化总投资 121.4万元。

（6）土石方量

本矿为生产矿井，现阶段无相关土建土石方量。

（7）工业场地占地

工业场地占地面积 33.342hm2，全部为永久占地，占地类型为工业用地 。

工业场地内所有建（构）筑物及辅助设施能够满足生产要求，可以全部利用，现有的各项水保措施能够满足水土保持防护要求，无需新增水保防护措施。

2、风井场地  本矿井配套风井场地共有四处，分别为南翼风井场地、张华沟风井场地、杨坡堰风井场地、吴家掌风井场地。

（1）南翼风井场地

南翼风井场地占地面积 0.708hm2，占地类型为工业用地 ，场地四周建设有围墙，场地内布设副立井井口房、绞车房、S2 进风斜井和回风斜井井筒和井口房、六号瓦斯抽放站、变电站、值班室。

通过调查，南翼风井场地绿化面积0.19hm2，绿化树种主要有国槐、侧柏等；场地内布设有浆砌石排水沟200m，矩形断面，尺寸为0.4×0.4m。场地设有浆砌石挡墙80m，地面以上高1.5m，壁厚0.5m，浆砌石量60m3。

（2）张华沟风井场地

张华沟风井场地占地面积1.67hm2，占地类型为工业用地，场地四周建设有围墙，场地内布置有回风井井口房、2座进风井及井口房、热风炉及配套脱硫除尘装置、值班室、变电所等设施。

通过调查，张华沟风井场地绿化面积0.42hm2，绿化树种主要有国槐、侧柏、

等；场地内布设有浆砌石排水沟270m，矩形断面，尺寸为0.4×0.4m；场地设有浆砌石挡墙120m，地面以上高1-2m，壁厚0.5m，浆砌石量90m3。

（3）杨坡堰风井场地

杨坡堰风井场地占地面积3.39hm2，占地类型为工业用地，场地四周建设有围墙，场地内布置有主要变电站、办公室、热风炉及配套设施、瓦斯抽放站、回风井井口及井口房、进风井井口及井口房等设施。

通过调查，杨坡堰风井场地绿化面积0.96hm2，绿化树种主要有杨树等；场地内布设有浆砌石排水沟420m，矩形断面，尺寸为0.4×0.4m；场地设有浆砌石挡墙310m，地面以上高1-3m，壁厚0.5、1m，浆砌石量660m3。经现场勘查，场地内部分区域表土裸露，本方案将补充绿化，绿化面积0.35hm2。

（4）吴家掌风井场地

吴家掌风井场地占地面积 1.842hm2，占地类型为工业用地 ，场地四周建设有围墙，场地内布置有进风井及井口房、回风井井及井口房、值班室及变电站、热风炉及配套脱硫除尘器等设施。

通过调查，吴家掌风井场地绿化面积0.511hm2，绿化树种主要有国槐、侧柏；场地内布设有浆砌石排水沟175m，矩形断面尺寸为 0.4×0.4m；场地设有浆砌石挡墙110m，地面以上高1-3m，壁厚 1.0m，浆砌石量230m3。经现场勘查，场地内部分区域表土裸露，本方案将补充绿化，绿化面积0.27hm2。

综上，本矿井4处风井场地总占地面积为7.61hm2，全部为永久占地。此外，现阶段各风井场地运行情况良好。

风井场地内所有建（构）筑物及辅助设施能够满足生产要求，可以全部利用，通过整治0.62hm2土地后，加上现有的各项水保措施能够满足水土保持防护要求。

3、矸石场

本项目从建设至今，共使用过3座矸石场，其中2座矸石场已经全部封场，在用矸石场一座正在使用，分别为凌清沟矸山、凌清沟东矸山和在用矸石场，其中凌清沟矸山、凌清沟东矸山已经封场治理，在用矸石场正在排矸，边排边整治。上述各矸石场基本情况如下：

（1）凌清沟矸山

凌清沟矸山位于北头咀村北侧的凌清沟，总占地面积 62.61hm2，占地类型为其他草地，堆放库容为2400万t，已经于2013年6月封场治理，矸石山已经全部绿化，矸石山主要对坡面和顶面覆土后进行绿化（主要树种为紫穗槐），绿化面积61.57hm2。矸石山下游坡脚底建有浆砌石挡矸墙,长约705m，高5m。马道上建有排水沟，长约3816m。截洪沟长2462m，坡底水沟长2650m。建有涵洞长2182m，消力池 1 座。

凌清沟矸石场现有的各项水保措施能够水土保持要求，无需新增水土保持防护措施。

（2）凌清沟东矸山

凌清沟东矸山位于凌清沟东部，占地面积2.04hm2，占地类型为其他草地，堆放库容为100万t，已经于2015年封场治理，矸石山已经全部绿化，矸石山主要对坡面和顶面覆土后进行绿化（主要树种为紫穗槐），绿化面积1.95hm2。该矸山每10m高做一个坡面，共两个坡面一个马道。平台边围堰长度为223m，马道围堰长度380m。马道上设有排水沟，为底宽0.5m，深0.55m，壁厚0.3m的矩形排水沟，长度321m；在坡底建设有挡矸墙，挡矸墙高约1m，长约381m。

凌清沟东矸石场现有的各项水保措施能够水土保持要求，无需新增水土保持防护措施。

（3）在用矸石场

本项目在用矸石场位于工业场地西侧约1.8km 处沟谷中，沟谷大致呈西北-东南走向，沟底呈“U”型，最长沟沟长约856m，平均宽约192m，平均深约50m，库容量为420万t。上游汇水面积1.74km2，下游为长331m、顶宽5m的排水渠，排水渠连接自然沟道，最终汇入温河。矸石场已有的水土保持防护措施有：挡矸墙39.5，马道排水沟90，排水涵洞40.5，截洪沟386，坡地排水沟300，消力池一座，绿化3.63。下游距离307 国道复线505m，距离北头咀村550m，周边无工业企业。

- 矸石场地内所有建（构）筑物及辅助设施能够满足生产要求，可以全部利用，由于本矸石场尚在使用之中，将来矸石堆满以后，需要新增绿化4.21hm2，在进行矸石堆放以及新增绿化的过程中，需对裸露地表进行临时防护，以苫盖为主，需要苫盖防护网4000m2，加上现有的各项水保措施能够满足水土保持防护要求。

- 场外道路。

本矿井工业场地紧邻矿区市政矸山路，因此，工业场地无专用的进场道路，利用市政矸山路即可进入工业场地。通过现场调查结合建设单位介绍，本矿井场外道路包括风井道路、运煤道路和运矸道路。

（1）风井道路

本矿井配套风井场地共有4处，分别为南翼风井场地、张华沟风井场地、杨坡堰风井场地、吴家掌风井场地。其中：

1）南翼风井场地紧邻307国道复线，因此无专门的进场道路。

2）张华沟风井场地进场道路从曹家掌村村村通道路引接，进场道路全长 1.5km，道路平缓，水泥路面，路面宽3m，两侧绿化各0.5m，主要以撒草绿化方式为主，零星栽植有国槐，株高2m，占地面积0.60hm2，为永久占地，占地类型为道路用地。

3）杨坡堰风井场地进场道路从通往阳坡岩村的村村通道路引接，进场道路全长200m，道路平缓，水泥路面，路面宽3m，两侧绿化各0.5m，主要以撒草绿化方式为主，零星栽植有国槐、侧柏，株高2m，占地面积 0.08hm2，为永久占地，占地类型为道路用地。

4）吴家掌风井场地进场道路从吴家掌村村口的村村通道路引接，进场道路全长1250m，水泥路面，路面宽3m，为爬山路段，道路外侧绿化0.5m，栽植行道树，树种为侧柏，株距2m，株高1.5m，进场道路占地面积0.44hm2，为永久占地，占地类型为道路用地。

综上，本矿井风井场地进场道路全长2950m，水泥路面，总占地面积1.12hm2， 全部为永久占地，占地类型均为道路用地。

（2）运煤道路

本矿井选煤厂配套建设一条运煤道路，该道路由选煤厂连接 307 国道复线，线路全长1.3km，双向单车道，柏油路面，路面宽6m，设有单侧排水和两侧绿化，部分路段建有浆砌石挡墙。

运煤道路总占地面积为1.17hm2，为永久占地，占地类型为道路用地。

通过现场调查，运煤道路布设排水沟长600m，采用浆砌石砌筑，排水沟矩形断面，尺寸为0.5×0.5m，总投资10.5 万元；运煤道路两侧栽植有行道树，树种为杨树，株高5m，株距3m，绿化面积0.26hm2，总投资14.8 万元；运煤道路部分路段对边坡进行了浆砌石防护，采用浆砌石挡墙，地面以上挡墙高1.5m，壁厚0.5m，埋深0.5m，砌筑长330m，浆砌石量300m3，总投资8.6 万元。

（3）运矸道路

本矿井共有3座矸石场，分别为凌清沟矸山、凌清沟东矸山和在用矸石场。3座矸石场位于同一片区域，运矸道路为同一条道路。该道路引接自307 国道复线，线路全长1050m，双向单车道，为爬山路段，水泥路面，路面宽4m，设有1m宽的单侧排水和1m 宽的单侧绿化，路段靠山体侧建有浆砌石挡墙（宽 0.5m）。

运矸道路占地面积为0.68hm2，全部为永久占地，占地类型为道路用地。

通过现场调查，运矸道路布设排水沟长950m，采用浆砌石砌筑排，沟矩形断面，尺寸为0.4×0.4m，总投资8.5万元；运矸道路单侧栽植有行道树，树种为侧柏和国槐，株高2m，株距3m，绿化面积0.11hm2，总投资5.6 万元；运矸道路靠山体侧对边坡进行了浆砌石防护，采用浆砌石挡墙，地面以上挡墙高1.5m，壁厚0.5m，埋深0.5m，砌筑长950m，浆砌石量950m3，总投资26.6万元。

（4）占地及土石方

综合上述道路介绍，场外道路共计占地面积为2.97hm2，全部属于永久占地， 占地类型为道路用地。此外，通过调查现阶段各道路运行情况良好，无土建施工， 因此无土石方开挖回填。

场外道路内所有建（构）筑物及辅助设施能够满足生产要求，可以全部利用，现有的各项水保措施能够满足水土保持防护要求，无需新增水保防护措施。

- 输电线路。

本矿井的供电包括工业场地供电和风井场地供电，各个场地内的输电线路已经建成并运行使用多年，均满足运行要求。

供电系统采用两回路供电，共设4个地面35kV/6kV 变电站：北头嘴变电站（中心站）、张华沟变电站（二级站）、吴家掌变电站(二级站)、杨坡堰站（三级站）。此外南翼风井场地利用北头嘴变电站供电。

### 1.1.4 项目分区及占地情况

根据水保方案，该项目水土流失防治分区为：工业场地防治区、风井场地防治区、排矸场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区和采空沉陷影响区等，共计6个防治区。其中部分风井场地、在用排矸场为新增的部分。

本项目水土流失防治责任范围为808.622hm2，其中项目建设区116.672hm2，直接影响区为691.95hm2。新增部分水土流失防治责任范围为15.463hm2，其中项目建设区13.173hm2，直接影响区2.29hm2。项目占地情况见表1-1。

表1-1                工程占地面积、占地类型及性质统计表            单位：hm2

| 项目组成 | 占地面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |  |
|  | 建设 用地 | 其他 草地 | 小计 | 建设 用地 | 其他 草地 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 33.342 |  | 33.342 |  |  |  | 33.342 |  |
| 风井场地 | 7.61 |  | 7.61 |  |  |  | 7.61 |  |
| 矸石场 |  |  |  |  | 72.49 | 72.49 | 72.49 |  |
| 场外道路 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  | 2.97 |  |
| 输电线路 |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  |
| 合计 | 43.922 | 0.26 | 44.182 |  | 72.49 | 72.49 | 116.672 |  |

### 1.1.5 土石方平衡

根据水保方案，本项目属于生产矿井，无土石方工程。

运行期：排矸总量为80万t/a，排往排矸场，符合水土保持要求。

### 1.1.6移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不存在移民安置和改迁问题。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

1、气象

项目区属暖温带大陆性季风气候，年平均气温0.7℃，月平均最低气温-4.6℃(一 月)，最高气温 24.3℃(七月)。七月气温最高，平均达24.3℃，极端最高气温为40.2℃。一月气温最低，平均为4.6℃，极端最低气温为-19.1℃。年平均降雨量在 609.8毫米左右，大部分集中于七、八、九三个月。全年无霜期一般为 160 天左右。年蒸发量为1319～2831mm，年平均蒸发量1885.9mm。夏季为东南风、冬季为西北风。最大风速为28m/s，一般为 1.4～1.7m/s，年平均为 1.7m/s。冻结期为11 月中旬至次的3月中旬，最大冻土深度为 0.7m。主要气象数据见表 1-2。

表1-2	                               主要气象要素表

| 项目名称 | 特征值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 历年年平均气温（℃） | 10.7 |  |
| 极端最高气温（℃） | 40.2 |  |
| 极端最低气温（℃） | -19.1 |  |
| 无霜期（d） | 150 |  |
| 历年年平均降雨量（mm） | 609.8 | 主要集中于6-9月 |
| 历年年平均蒸发量（mm） | 1885.9 |  |
| 历年平均风速（m/s） | 1.7 |  |
| 土壤最大冻结深度（cm） | 0.7 | 封冻期为11月～第二年3月 |

2、植被

项目区属太行山植物区系，山地丘陵暖温带落叶阔叶林灌草丛植被区。本区的山区植被以杨树林和栎林为主。森林植被破坏后形成次生灌丛和草丛，灌丛的优势 种或建群中主要有沙棘、胡枝子等，草丛的优势种或建群种有白羊草、蒿类等，项目区覆盖率达到35%左右。农作物以两年三熟为主，可复种谷、黍等作物；适于种植早熟棉花，中熟小麦和玉米、高粱等秋作物。

3、土壤

由于受地形、地貌、成土母质、气候、植被等人为因素的影响，本项目矿区范围内土壤以褐土类为主，这也是本地区分布最广、范围最大的一类地带性土壤，此外还存在少量草甸土。根据土类不同的成土过程，矿界内褐土可分为淋溶褐土、草甸褐土、褐土三个亚类。草甸土为草甸土亚类。

4、河流水系

项目区属海河流域滹沱河水系。分水岭南坡为桃河水系，主要有保安沟河、芦湖沟河和蒙村河等。分水岭北坡为温河水系，主要有召山河、燕龛河、元子沟河、白家沟河、鸽子塄沟河等支流，都自南而北注入10km 以外的温河。这些河流的基本特点是受季节性控制明显，为间歇性河流，冬、春季往往干涸无水，每年的6～9月份雨季时常因山洪暴发流量剧增。

根据《山西省地表水水功能区划》（DB14/67-2014），项目区属于工业用水保护区和景观娱乐用水保护区。

### 1.2.2水土流失及防治情况

1、防治标准

根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部[2006]第2号），项目区处于太行山国家级水土流失重点治理区。本项目为建设生产类项目，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设生产类一级防治标准。

2、项目区水土流失类型

根据《山西省土壤类型图》和《土壤侵蚀分区图》，本区属于北方土石山区，土壤侵蚀模数为2000—5000t/km2·a，水土流失类型以水力侵蚀为主，其形式以坡面冲刷和沟道切割为主要侵蚀方式。该区土壤结构较疏松，抗蚀力较差，加之降雨分布不均，故沟间地的水蚀占相当大的比例。

3、项目区水土流失状况

根据《山西省土壤侵蚀强度分布图》，结合现场调查、实地踏勘和走访当地有关部门及专家，项目区原地貌土壤侵蚀模数定为3500 t/km2·a，属中度侵蚀区。

4、项目区容许土壤流失量

本项目所在区域属北方土石山区，阳泉市矿区、郊区属于太行山国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设生产类项目一级防治标准，容许土壤流失量为 200t/(km2•a)。

5、项目区水土保持现状及主要经验

（1）水土流失治理情况

多年来，阳泉市人民对水土保持工作十分重视，特别是《中华人民共和国水土保持法》颁布实施以来，社会各界对水土流失有了较全面的了解，水土保持意识进一步提高，水土保持投入逐年增加，从而有效地改善了阳泉市矿区、郊区的生态环境。

在项目区内实行了“缓坡修梯田，沟底建库坝，荒山种林草”的综合治理措施，目前，全市治理水土流失面积 1745km2，以主要河流和水土流失严重的地区为主，以各干支流的小流域为单元，建设水土保持综合防治体系，形成坡面、农田和沟道三条防线。坡面治理以营造水土保持林草为主，辅以鱼鳞坑形成第一道防线；基本农田治理以建设水平梯田为主，结合产业结构调整发展经济林，形成第二道防线；沟道治理以谷坊、淤地坝、河坝、人字闸为主，充分利用水沙资源，兴利除害，形成第三道防线。通过山西省水利年鉴公布信息，截止2015年，阳泉市内水土流失面积为304.20千公顷，累计治理水土流失面积为 160.09千公顷，其中基本农田 58.31千公顷（水平梯田 35.29 千公顷，坝地 13.75千公顷，滩地5.18千公顷，旱坪垣地4.09千公顷），水保乔木林 66.90千公顷，水保灌木林 0.53千公顷，经济林4.96千公顷，封山育林30.26千公顷，种草0.02千公顷，生态治理工程取得显著成效。

（2）当地同类项目成功的水土保持经验

区域水土保持治理经验：①在沟道内布设拦沙坝、河堤、谷坊、人字闸等工程措施，前期拦沙滤水，后期发展沟坝地，增加耕地面积，减少过度垦荒，缓减人地矛盾；②沟道栽植固岸防冲林，防止冲刷扩延，保护两岸农田；③在坡耕地治理上或坡改梯或退耕还林还草，在保证基本农田的基础上，发展畜牧业和蔬菜、林果业，增加农民收被；⑤在工程实施上，实行项目法人制、招投标制、建设监理制和资金报帐制，加强管理，确保预期效益发挥。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

根据山西省煤炭工业局下发的《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司新景矿等5 座矿井生产能力核定结果的批复》（晋煤行发[2008]519 号），2008年阳煤一矿核定能力为 750 万吨/年。现实际生产能力为 750 万吨/年，配套建设的选煤厂入选力为 750 万吨/年。井田面积为83.6km2，批准开采井田内3、6、8、12、15#煤层，目前仅开采15#煤层。根据“晋煤行发[2008]519号”，矿井规模为750万t/a。矿井服务年限32a，采用斜立井开拓方式。

2009年10月，山西煤炭地质114勘查院编制了《山西国阳新能股份有限公司一矿生产矿井地质报告》，2010年6月，山西省煤炭地质技术委员会评审中心以“晋煤地技评字[2010]202号”下发了山西国阳新能股份有限公司一矿生产矿井地质报告》评审意见书；2010年7月，山西省煤炭工业厅以“晋煤行发[2010]657号”文件下发了《关于山西国阳新能股份有限公司一矿等六座生 产矿井地质报告的批复》；随着矿山近年来生产情况不断的发展变化，原有的地质报告已不能充分反映矿山实际生产的需求，需对近几年生产和勘查中所积累的地质资料做一次全面总结。2015年7月，阳泉新宇岩土工程有限责任公司编制了《山西国阳新能股份有限公司一矿生产矿井地质报告》；阳煤集团以“阳煤地字〔2015〕683 号”文件下发了《阳泉煤业（集团）有限责任公司关于一矿生产矿井地质报告的批复》；2016年11月，煤炭工业太原设计研究院编制了《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿7.50Mt/a 矿井及选煤厂现状环境影响报告》，阳泉市环境保护局以“2016-0-0023”号进行了备案。

## 2.2 水土保持方案

2017年9月受阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿委托编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案报告书》，2017年12月23日取得了山西省水利厅晋水保函【2017】1001号“关于阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案的批复”的函。

## 2.3 水土保持方案变更

建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案和设计文件要求，结合主体工程建设实际，依据相关技术规范、标准，对具有水土保持功能的工程按照主体工程设计进行了施工，新增水土保持措施与主体工程基本同时进行了实施，无重大变更。

## 2.4 水土保持后续设计

本项目水土保持工程建设的主要依据就是山西省水利厅批复的《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案报告书（报批稿）》，根据山西省煤炭工业局下发的《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司新景矿等5座矿井生产能力核定结果的批复》（晋煤行发[2008]519号），2008年阳煤一矿核定能力为750 万吨/年。项目在建设过程中工业场地、外道路、输电线路均利用原有工程，风井场地、在用排矸场为部分新增的部分，其水土保持工程相对比较简单，故没有进行水土保持工程专项设计。

# 3水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

1、防治责任范围

根据水土保持方案，本项目水土流失防治责任范围为808.622hm2，其中项目建设区116.672hm2，直接影响区为691.95hm2。新增部分水土流失防治责任范围为15.463hm2，其中项目建设区13.173hm2，直接影响区2.29hm2，见表3-1。

表3-1                    水土流失防治责任范围表                   单 位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 责任范围 | 建设区面积 | 直接影响区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 0 |
|  | 杨坡堰风井场地 | 3.39 | 3.39 | 0 |
|  | 吴家掌风井场地 | 1.842 | 1.842 | 0 |
| 2 | 在用矸石场 | 10.23 | 7.84 | 2.29 |
| 合 计 | 15.463 | 13.173 | 2.29 |

2、防治责任范围监测结果

建设过程中的水土流失防治责任范围面积以实际征占地范围和实际扰动面积为准，建设过程中实际监测范围面积为15.463hm2，其中项目区面积15.463hm2，不计入直接影响区面积，见表3-2；水土流失防治责任范围对照情况见表3-3。

表3-2                   水土流失防治责任范围监测统计表                单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 责任范围 | 建设区面积 | 直接影响区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 0 |
| 2 | 在用矸石场 | 7.84 | 7.84 | 0 |
| 合计 | 13.173 | 13.173 | 0 |

表3-3                    水土流失防治责任范围对照表                   单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 方案设计范围 | 实际监测范围 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 0 |
| 2 | 矸石场 | 10.23 | 7.84 | -2.29 |
| 合计 | 15.463 | 13.173 | 2.29 |

由表3-3可知，建设期水土流失实际发生的防治责任范围为13.173hm2，比方案设计的减少2.29hm2。主要原因是建设单位在建设过程中进行优化工艺，严格控制施工扰动面积，直接影响区未发生，减少了水土流失面积。

## 3.2 风井场地设置

根据《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案报告书（报批稿）》，新增部分设计土地整治和绿化面积0.62hm2。风井场地设置有专门的拦挡、排水和绿化等相应的水保防护措施。

## 3.3在用矸石场设置

矿方委托山西国辰建设工程勘察设计有限公司进行了矸石场设计并已按图施工完成大部分工程，矸石场修建了挡矸墙、涵洞、排水沟、截水沟、消力池等，设计已有覆土5.05万m3，矸石场设置有专门的截排水沟和绿化等相应的水保防护措施，新增绿化4.21hm2。

## 3.4水土保持措施布局

水土保持方案根据不同防治分区的建设特点和水土流失状况，确定其相应的工程措施、植物措施和临时措施，避免及减少施工期造成的水土流失。

本项目水土流失防治分区为：（1）风井场地防治区；（2）矸石场场防治区。

1）风井场地防治区

本项目水土保持方案中，设计土地整治面积和绿化面积为0.62hm2，方案批复后，根据实际情况，完成相应的水保防护措施，工程量基本与方案一致。

2）矸石场防治区

本项目水土保持方案中，矸石场设计已有覆土5.05万m3，新增绿化面积4.21hm2，方案批复后，根据实际情况，工程量较方案有所变化，同时增加了临时苫盖防护措施。

## 3.5水土保持设施完成情况

作为建设单位，我方严格按照主体设计及《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案报告书》晋水保函【2017】1001号文的要求进行水土保持设施建设。

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持工程完成情况汇总表见3-4。

## 3.6水土保持投资完成情况

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持总投资为 2493.05 万元（其中主体已有2480.28 万元，方案新增 12.77 万元）。其中工程措施 1942.01 万元，植物措施 485.52 万元，临时措施 0.25 万元，独立费用 17.73 万元（其中水土保持监测费 14.63 万元，监理费 1.86万元），基本预备费 0.87 万元，水土保持补偿费 46.67 万元。

水土保持工程投资情况汇总表，见表3-5。

## 3.7水土保持投资对比分析

水土保持工程投资变化情况见表3-6。

由表3-6可见，本项目工程措施实际投资与方案相比，增加了0.31万元；植物措施实际投资与方案相比，增加了12.21万元；临时措施实际投资与方案相比，增加了0.25万元。实际总投资与方案相比，增加了0.25万元；实际总投资与方案相比，增加了12.77万元。

# 4水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

1、 建设单位

建设单位将各项水土保持措施实施同主体工程一起纳入质量管理体系之中。

在工程准备初期，为确保各项水土保持措施落实到实处，加强了工程招投标、合

同管理和工程建设监理等方面工作。在工程建设管理中，始终坚持“目标明确、

职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，按照国家基建

项目管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理

制的建设管理原则，严格按照“服务、协调、督促、管理”的八字方针，积极推行“四位一体”的运作机制，把搞好工程建设服务作为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工条件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。

2、 设计单位

本工程设计单位优化了设计方案，确保了图纸质量。

（1） 严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，为工程的质量管理和质量监督提供了技术支持。

（2） 建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

（3）严格履行施工图设计合同，按批准的设计图及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。

（4）对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

（5）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。

（6）设计单位按监理工程师需要，提出必要的技术资料，项目设计大纲等，并对资料的准确性负责。

3 、监理单位

为具体落实本工程水土保持方案报告书及水利部审批意见确定的各项水土

保持措施，实现水土保持措施的“三同时”和水保工程的“过程控制”及“全程控制”，建设过程中将水土保持工程监理纳入到主体监理中，建设单位委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司对本项目水保工程实施监理，通过对水土保持工程建设质量、进度、投资、安全及现场文明施工的全过程控制，使项目各项水土保持措施保质保量按时完成。

综上所述，工程建设的质量管理体系健全，对于确保各项工程质量起到了较

好的控制作用。

4、 质量监督单位

质量监督单位在工程质量评估中，以分部工程评定为基础，其评定等级分为优良、合格和不合格三级。单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；分部工程质量评定是在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构审查核定；单位工程质量评定在施工单位自评的基础上由监理单位复核，报质量监督机构核定。水土保持工程质量评估采用查阅施工记录、监理记录、监测报告和自检报告等资料，结合现场检查情况进行综合评估。现场检查采取全面检查和抽查相结合的办法。质量评估分工程措施和植物措施两大部分分别进行。

5、 施工单位

为加强工程质量管理，实现工程总体目标，工程施工单位成立了环保、水保

领导小组，并指派专人予以负责。制定了“水土保持工作制度”，并严格执行，宣传到位、落实到位；制定了一系列质量管理制度，明确质量责任，防范建设中不规范行为。一是建立健全质量监督管理体系。各项目部设置了专门的质量管理部门，并配备了专职质量管理人员和监督验收人员。二是实行全面质量管理。施工单位的三级质检员、特殊工种的作业人员、试验室、计量器具和分包单位，必须通过资质审查后才能上岗。对于资质不全或不在有效期内的人员和单位，坚决要求退场，并根据有关规定给予施工单位经济处罚。建立质量奖惩制度，充分发挥参建人员的积极性。三是落实质量责任制。明确项目第一负责人同时也是质量负责人，做到凡事有人负责，有人监督，有人检查，有据可查。四是结合工程实际情况，质量目标、质量保证体系及技术措施，并确定土建分部工程优良率95%

以上。五是督促承包人严格落实“三检”（自检、复检、终检），建立了“承包单位班组自检、承包单位复检、监理工程师终检”的三级质量管理模式，层层落实质量管理责任制，形成了上下贯通、内外一体的质量保证体系。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

依据监理合同、规程规范、设计文件，结合本工程具体情况，阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持工程项目划分为：单位工程2个，分部工程5个，单元工程14个，由于详细划分结果见表4-1。

表4-1    阳泉煤业（集团）股份有限公司生产矿井项目水土保持工程项目划分表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程名称 | 单元工程数量 | 划分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风井场地 防治区 | 工程措施 | 全面整地 | 1 | 每1.0hm2为一个单元工程 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 1 | 每1.0hm2为一个单元工程 |
| 二 | 矸石场 防治区 | 工程措施 | 表面覆土 | 3 | 每2.0万m3为一个单元工程 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 5 | 每1.0hm2为一个单元工程 |
|  |  | 临时措施 | 苫盖 | 4 | 每1000m2为一个单元工程 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

工程单元工程划分，经监理单位复核，完成单元工程14个，质量全部合格；5个分部工程，经分部验收，质量全部合格；2个单位工程，经验收全部合格。本项目已完成的水土保持工程中，经本单位、建设单位、主体工程监理单位、施工单位共同对工程质量检验后确定，本项目所有单元工程达到设计要求，质量合格，能够满足工程运行要求，可以交付使用。本项目建设期完成的水土保持工程及其质量评定总表详见表4-2。所有分部工程和单位工程验收签证资料见附件7。      表4-2    阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿水土保持工程项目划分表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程名称 | 单元工程数量 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风井场地 防治区 | 工程措施 | 全面整地 | 1 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 1 | 合格 |
| 二 | 矸石场 防治区 | 工程措施 | 表面覆土 | 3 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 5 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 苫盖 | 4 | 合格 |

## 4.3矸石场稳定性评估

在用矸石场于2013年12月开始运行，每年排放矸石 80 万吨，由下至上，分层碾压、分台阶堆放，矿方已委托山西国辰建设工程勘察设计有限公司进行了矸石场设计。目前已经堆矸 300万t，剩余服务年限1.5a。每 8m 厚一个台阶， 夯实覆盖1m厚黄土后压实，现形成12个台阶，已形成的坡面均已覆土，部分坡面已绿化，矸石场修建了挡矸墙、涵洞、排水沟、截水沟等。在用排矸场下游距离307国道复线505m，距离较近，建议建设单位做矸石场稳定性评估报告，确保稳定的基 础上继续堆矸，否则另行选址并重新办理水保相关手续。

## 4.4总体质量评价

本项目共2个单位工程，5个分部工程，14个单元工程，根据各防治分区的质量评定情况，本项目所有单元工程均达到设计要求，质量合格，能够满足工程运行要求，可以交付使用。

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目于1957年开始，到1979年9月结束，总工期为22年，各项水土保持设施基本建成，现已投入运行。挡矸墙、截排水沟以及消力池等工程设施外观质量良好，没有滑落、变形裂缝等现象；场地平整，排水通畅，安全度汛；已完成的工程措施能够满足工程运行要求，质量合格，可以交付使用。运行期水土保持设施的工程维修工作由阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿负责，水土保持管护制度健全，管护责任明确；植物成活率高，发现死苗现象及时补植更换，能够达到水土保持和美化环境效果，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

## 5.2水土保持效果

1 .水土流失治理

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目对扰动地表部分经过采取工程措施和植物措施相结合全面治理，各项防护措施已具备了一定的水土保持功能，水土流失基本得到控制。

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率为项目建设区内扰动土地整治面积占扰动土地总面积的百分比。

计算公式：扰动土地整治率（%）=[（水土保持措施面积+永久建筑物占地面积）/建设区扰动地表面积]×100%。

各监测分区扰动土地整治率计算结果见表5-1。

表5-1        各监测分区扰动土地整治率计算结果              单位:hm²

| 序号 | 防治分区 | 建设区面积（hm2） | 施工扰动面积（hm2） | 扰动土地整治面积（hm²） | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施占地面积 | 植物措施治理面积 | 建筑物及硬化固化面积 | 小计 |  |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 3.142 5.28 | 2.091 |  | 5.233 | 100 |
| 2 | 在用排矸场 | 7.84 | 7.84 |  | 7.84 |  | 7.84 | 100 |
| 合计 | 13.073 | 13.073 | 3.142 | 9.931 |  | 13.073 | 100 |

由表中计算可知，建设期本项目的扰动土地整治率为100%，符合验收相关标准要求。

（2）水土流失总治理度

项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

计算公式：水土流失总治理度（%）=（水土保持措施面积/建设区水土流失总面积）×100%

经监测，各防治分区水土流失面积和水土流失总治理度情况详见表5-2。

表5-2                各监测分区水土流失治理度计算结果               单位:hm²

| 序号 | 防治分区 | 建设区面积 | 施工扰动面 积 | 建筑物及硬化面积 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积（hm2） | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工程措施治理面积 | 植物措施占地面积 | 小计 |  |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 |  | 5.233 | 3.142 | 2.091 | 5.233 | 100 |
| 2 | 在用排矸场 | 7.84 | 7.84 |  | 7.84 |  | 7.84 | 7.84 | 100 |
| 合计 | 13.073 | 13.073 |  | 13.073 | 3.142 | 9.931 | 13.073 | 100 |

由表中计算可知：该项目去的水土流失总治理度为100%，符合验收相关标准要求。

（3）拦渣率与弃渣利用率

项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

计算公式：拦渣率（%）=[采取措施后实际拦挡的弃土（石、渣）量/弃土（石、渣）总量] ×100%

本方案无土石方开挖。拦渣率可以达到 99%以上，符合验收相关标准要求。

（4）土壤流失控制比

根据各防治责任分区的治理情况，植物措施全部实施后，项目建设区水土流失将得到有效控制，后期植物措施持续发挥治理效果。

计算公式：土壤流失控制比=项目区容许土壤侵蚀模数/方案实施后土壤侵蚀模数。

经现场监测分析，本项目的各项水保措施全部实施并全面发挥效益后土壤流失强度控制基本控制在196t/km²•a之内，项目区土壤允许流失量为200t/km²•a，项目建设区土壤流失控制比可达到1.02，符合验收相关标准要求。

（5）林草植被恢复率

计算公式：林草植被恢复率（%）=（林草植被面积/可恢复林草植被面积）×100%

设计水平年植物措施总面积可达9.931hm2，可绿化面积为9.931hm2，林草植被恢复率（林草植被恢复面积/可绿化面积，即=9.931/9.931×100%）将达到 100%，符合验收相关标准要求。

表5-3        各监测分区植被恢复率及覆盖率计算结果表          单位:hm²

| 序号 | 防治分区 | 建设区面积 | 施工扰动面积 | 可绿化面积 | 植物措施治理面积 | 林草植被恢复率（％） | 林草覆盖率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 2.091 | 2.091 | 100 | 39.96 |
| 2 | 在用排矸场 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 100 | 66.45 |
|  | 合计 | 13.073 | 13.073 | 9.931 | 9.931 | 100 | 75.97 |

（6）林草覆盖率

计算公式：林草植被覆盖率（%）=（林草植被面积/项目建设区总面积）×100%。

项目建设区面积为13.073hm2，方案中采取植物措施面积为9.931 hm 2，项目区水土流失防治责任范围内蔺草植被覆盖率（项目区林草植被面积/项目建设区面积，即=9.931/13.073×100%）可达到 75.97%，符合验收相关标准要求。

本项目水土流失监测六项指标达标情况见表5-4。

2、水土保持效果分析

本工程的水保措施使工程建设破坏的生态环境得到了有效的治理和恢复，在一定程度上改善了周边生态环境，有效的控制了工程水土流失的危害。水土保持防治指标统计表见5-5。

表5-5               水土保持防治指标统计表

| 防治指标 | 方案目标值 | 实现值（现状） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | ＞96% | 100% | 达标 |
| 水土流失总治理度 | ＞92% | 100% | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 1.02 | 达标 |
| 拦渣率 | 99% | ＞99% | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 99% | 100% | 达标 |
| 林草覆盖率 | ＞27% | 75.97% | 达标 |

# 6水土保持管理

## 6.1组织领导

根据国家有关法律与法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位将成立或与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，开展水土保持方案的实施检查，全力保证该项工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受水行政主管部门的监督检查。

## 6.2规章制度

1、对建设项目进行跟踪监督检查，监督检查实行日常检查和年检制度。每年至少对本级及以上审批水土保持方案的生产建设项目开展2次监督检查。对违法违规生产建设项目的批评、通报、曝光等处理符合政策和法律法规的规定。

日常检查，即对开办建设项目不定期进行检查（包括结合工程进展，汛前等）。督促开办建设单位和个人按水保方案实施，检查当中发现问题及时处理。

年检，即在年底对开办建设项目进行一次全面检查。检查结果要当面告知开办建设单位和个人，检查情况要进行通报。

2、监督检查内容包括建设单位对水土保持工作的方案编报、组织管理、制度建设、方案实施、防治效果、日常管理等方面。

## 6.3建设管理

为确保各项水土保持措施落实到实处，建设单位已完成工程招投标工作，同时按照合同执行。

## 6.4监测情况

1、监测实施

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目1957年开工，于1959年9月完工，工程总工期22年。根据水利部令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定，需要对建设项目开工前水土流失防治责任范围的水土保持情况进行监测。为了配合工程水土保持设施的竣工验收，2018年12月，建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司进行本项目的水土保持监测。监测单位根据委托要求，在查阅《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案报告书》（报批稿）、《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目初步设计报告》、主体工程施工设计的基础上，结合工程进展的实际情况，进行现场勘测资料收集，实施了水土保持监测，并根据监测成果资料，按照现行规范的要求，于2019年12月编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持监测报告》。

2.监测内容、方法和监测过程

水土流失监测的主要内容为：

（1）造成水土流失的主要影响因子的监测。 监测项目：降雨、水位、地形、植被类型及覆盖率等。

（2）对水土流失防治范围的动态监测。 主要是对目前工程永久和临时征地范围的调查核实。

（3）对工程施工扰动土地面积的监测。 主要是工程建设开挖和占压的土地面积。

（4）对施工过程中采取的临时防护措施的监测。

（5）水土保持工程效果的监测。

水土保持防治工程控制水土流失的效果，改善生态环境的作用、效益等。 水土流失监测的方法以现场调查为主，影像对比监测与资料调查相结合。 调查监测是通过现场实地勘测，采用 GPS 定位仪结合工程布局图、照相机、标杆、尺子、等工具设备，按布局情况测定不同工程和设施的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征及水土保持措施实施情况。

3.监测点位布设

根据本工程的总体布局、水土流失防治分区、地形地貌等自然特征和新增水土流失量预测结果，本项目重点监测区域为排矸场和风井场地，共确定水土流失监测点位7个。

本方案在排矸场共设置定位监测点5处：在用排矸场坡面上布设1个监测点；凌清沟矸山、凌清沟东矸山分别在坡面和顶面绿化区各布设1个植被监测点。

本方案在风井场地设置定位监测点2处：杨坡堰风井场地、吴家掌风井场地各布设1个监测点。

4.监测评价

验收组认为，建设单位基本按照水保方案批复要求，在主体工程施工同时开展水土保持监测工作，监测单位自开展监测以来，依据水土保持方案和《水土保持监测技术规程》，根据查阅监测单位编写的水土保持监测总结及相关的监测影像记录资料，本项目施工期监测资料基本齐全、监测点位布设符合相关监测规程。监测工作能根据项目建设实际情况确定监测方法，监测内容全面，数据可靠。通过监测六项指标认为，该工程水土流失防治达到了原方案设计的防治目标值。

## 6.5监理情况

1、监理实施

2019年2月阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司对阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目进行了水土保持监理。监理单位遵照水利部实施水土保持工程监理的有关规定，推行以总监理工程师负责的监理责任制，坚持公平、公正、科学、务实的原则，本着为国家负责、为业主负责，创建水土保持监理工作领域的一流企业的目标，对各个项目，实施严格的管理。

2、监理范围、内容

监理工作范围包括：水土保持方案确定的水土保持工程。

监理工作内容包括：施工过程中的质量、投资、进度控制及工程合同的管理工作。

3、监理职责

本工程监理实行总监理工程师负总责，各监理工程师分工负责的办法开展工作，按照岗位职责认真履行合同规定的义务并承担本监理合同的监理范围任务。依照公司与业主签定监理委托合同约定的服务范围，公司发出专文聘用樊瑝为总监理工程师，并以书面形式报业主认可，监理工程师及其他监理辅助人员按施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期的需要配备，各阶段监理人员的进场、持续工作时间、人员数量及素质保证满足监理工作的需要。在施工监理过程中，本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟、廉洁自律”的态度遵守以下职业准则：
   （1）公正、公平、信誉第一，为业主服务，在法律规定的范围内维护业主和承包商的利益。尽职、勤恳、兢兢业业地组织监理工作；
   （2）不在同一项目中既做监理又做承包商的商业咨询，不接受承包商的任何其他间接报酬；
   （3）不泄露工程和业主的秘密，忠实履行职责，对业主负责；
   （4）当认为正确的判断和建议被业主否决时，应向业主说明可能产生的后果；
   （5）当认为业主的意见或判断不可能成功时，应向业主提出劝告；
   （6）当证明监理的判断错误时，要及时更正；
   （7）当监理工作涉及到业主和承包商双方合法权益时，应按照合同规定，在授权范围内实事求是地进行处理。

4、质量、进度和投资控制

（1）质量控制

水土保持工程质量控制包括事前控制、事中控制和事后控制。

监理单位在开工前认真审查施工单位的施工组织设计、施工技术方案、开工条件等，严格控制设备、原材料、半成品和苗木及种籽的质量，发布开工令。

在工程施工过程中，根据每个单元工程和分部工程的施工工序及工艺特点，做好施工过程中的动态控制。在工程的关键部位和关键工序上，进行旁站监理和质量跟踪检查，平行检测，及时发现和纠正工程施工过程中出现的质量安全隐患，发布工程师通知单、停工、复工整改等指令，协助项目建设单位处理工程施工过程中的有关质量问题。

在单元工程完成后，作好单元工程的质量检查和工序交接，对隐蔽工程进行查验，协助建设单位做好阶段验收、竣工验收的各项准备工作。严格履行合同，强化管理、从严控制，安照规范要求，做好工程质量缺陷期的时段划分，落实工程后期维修质保工作。

（2）进度控制

监理工程师对项目各建设阶段的工作程序和持续时间进行规划、实施、检查、协调及信息反馈等一系列活动，确保项目时间目标的实现。

监理单位认真审查施工单位提交的施工进度计划，通过分析确定施工计划并下发执行；进度安排是否满足合同进度规定的开竣工日期，施工顺序的安排是否符合逻辑，是否符合施工程序的要求；审核分析施工承包商工程材料和设备需求计划是否满足施工进度要求，如不能满足正常施工进度需要，提出满足进度要求的调整计划意见；严格对施工进度进行监督、检查和控制，监督和控制各施工承包商的季度和月施工计划的实施情况，并视情况提出施工计划调整意见；监理工程师随时跟踪检查现场施工进度，监督承建单位按批准的进度计划施工，并做好监理日记，绘制总进度、单项措施进度图表，对实际进度与计划进度之间的差别应做出具体的分析，预测后续施工进度的动向，必要时采取相应的控制措施。

（3）投资控制

监理工程师严格执行合同条款，审查项目完成工程量和核对工程价款，进行现场测算工程量，并由总监理工程师复核，保证支付款项的准确、合理。严格控制合同变更，对施工单位的不合理支付申请予以拒绝，对施工单位的合理申请予以保证，做到计量支付的公正合理、准确无误。

5、监理评价

验收组认为，监理单位在水土保持工程实施中，严格按照监理规范的要求，对工程质量、进度和投资实施控制，履行了监理合同约定的所有义务和责任，提高了水土保持项目的实施效果。本项目所有单元工程达到设计要求，质量合格，能够满足工程运行要求，可以交付使用。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

### 6.6.1 水行政主管部门监督检查情况

2019年8月23日，阳泉市水利局对阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目进行了现场监督检查，提出如下检查意见：

1、存在问题：

1）风井场地道路未硬化，场区缺少排水等有效水土保持措施；

2）风井场地部分排渣防治措施不完善。

2、整改要求：

1）尽快实施道路及场区的硬化和排水设施工作。

2）加快风井场区渣体的防治措施。

### 6.5.2 建设单位针对监督检查意见落实情况

针对检查意见，建设单位及时召开专题会议，安排部署整改方案，现将整改情况落实如下：

1）建设单位已按督查意见要积极完善水土保持工程；

2）建设单位已委托监测、监理单位开展验收相关工作，并做好相应的资料整理和整编工作；

3）建设单位已向国库足额缴纳水土保持补偿费。

# 7结论

## 7.1结论

### 7.1.1水土保持“三同时”制度落实情况

建设单位按照水土保持法律、法规要求，在主体工程可行性研究阶段，及时编报水土保持方案；在工程建设过程中，能够很好地履行水土保持法律、法规规定的防治责任，制定了一系列管理规定，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施，严格执行工程建设管理程序，施工管理规范，保证了水土保持设施的施工质量和进度，工程质量达到了设计和有关规范的要求。

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持工程质量管理体系健全，运行有效。设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格。积极配合各级水行政主管部门开展水土保持监督检查工作，并对水行政主管部门的监督检查意见予以认真落实。经过各参建单位协同努力工作，地方水行政主管部门的支持和协作，使防治责任范围内的水土流失得到了有效治理。水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

工程水土流失防治工作符合水土保持与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求。

### 7.1.2水土保持设施建设情况

建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案和设计文件要求，结合主体工程建设实际，依据相关技术规范、标准，对具有水土保持功能的工程按照主体工程设计进行了施工，新增水土保持措施与主体工程基本同时进行了实施。水土保持措施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。