目  录

前   言	I

1.项目及项目区概况	1

1.1项目概况	1

1.2水土流失及水土保持现状	13

1.3水土保持监测	15

2 重点部位水土流失动态监测结果	22

2.1防治责任范围监测结果	22

2.2弃土弃渣量	23

3 水土流失防治措施监测结果	24

3.1工程措施及实施进度	24

3.2植物措施及实施进度	25

3.3临时措施及实施进度	26

4 土壤流失量	28

4.1土壤流失量分析计算	28

4.2水土流失计算结果分析	31

5水土流失防治效果监测	32

5.1扰动土地整治率	32

5.2水土流失总治理度	32

5.3拦渣率与弃渣利用率	33

5.4土壤流失控制比	33

5.5林草植被恢复率	33

5.6林草覆盖率	34

6 结论	35

6.1水土流失动态变化	35

6.2 水土保持措施评价	35

6.3 存在问题及建议	36

6.4 综合结论	36

附件一：附表；

附件二：监测季报；

附件三：水土保持补偿费复印件；

附件四：《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案的批复》（山西省水利厅，晋水保函【2017】1001号文）。

# 前   言

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目，位于阳泉市矿区、郊区，其地理坐标位于东经 113°21′10″—113°31′11″，北纬 37°53′17″—37°58′51″之间，行政区划属阳泉市矿区、郊区平坦镇、河底镇管辖。其中工业场地、南翼风井场地位于矿区沙坪街道，杨坡堰风井场地位于郊区平坦镇杨坡堰村西北1km 处，吴家掌风井场地位于郊区平坦镇吴家掌村西北 500m 处，张华沟风井场地位于郊区河底镇曹家掌村西南 1.5km处。凌清沟矸山、凌清沟东矸山、在用矸石场均位于郊区平坦镇北头咀村北侧。

一矿的交通运输条件极为方便，工业场地有专线铁路在阳泉车站与石太线接

轨，运距10km。沿一矿公路南行2km经赛鱼口可与太旧高速公路以及307国道线相连，从而与阳泉、平定、盂县、寿阳等各市县结成公路网，此外阳泉市内还有公共汽车和集团公司通勤车可以直达一矿。洗煤厂有运煤专线直接连接 307 国道复线，交通十分便利。

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿（以下简称阳煤一矿）始建于 1957年，

1960年停工缓解，1973年恢复建设，1979年9月投产。1979年始建设计能力120 万吨/年，1996年核定能力 150 万吨/年，2003年核定生产能力为 480 万吨/年。2005 年核定生产能力 560 万吨/年，阳煤一矿由于建矿早，生产情况不断的发展变化。

根据山西省煤炭工业局下发的《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司新景矿等5 座矿井生产能力核定结果的批复》（晋煤行发[2008]519 号），2008年阳煤一矿核定能力为 750 万吨/年。现实际生产能力为 750 万吨/年，配套建设的选煤厂入选能力为 750 万吨/年。

项目位于阳泉市矿区，属暖温带大陆性季风气候，年平均气温 10.7℃，月平均最低气温-4.6℃(一月)，最高气温 24.3℃(七月)。七月气温最高，平均达 24.3℃，极端最高气温为 40.2℃。一月气温最低，平均为 4.6℃，极端最低气温为-19.1℃。年平均降雨量在 609.8 毫米左右，大部分集中于七、八、九三个月。全年无霜期一般为 160 天左右。年蒸发量为 1319～2831mm，年平均蒸发量为 1885.9mm。夏季为东南风、冬季为西北风。最大风速为28m/s，一般为 1.4～1.7m/s，年平均为1.7m/s。冻结期为 11 月中旬至次年的3月中旬，最大冻土深度为 0.7m。

项目区主要土壤类型为褐土，植被类型属暖温带落叶阔叶林，林草覆盖率在 35%左右，水土流失以水蚀为主，地貌类型属于北方土石山区，容许土壤流失量为200t/km2• a。项目区原地貌侵蚀模数背景值为 3500t/(km2•a)，属中度侵蚀区。

项目区属于太行山国家级水土流失重点治理区，属海河流域，防治标准根据《开发建设项目水土流失防治标准》规定，执行建设生产类一级标准。

本项目主要包括工业场地、风井场地、排矸场、场外道路、输电线路。其中工业场地、场外道路、输电线路均利用原有工程，风井场地、在用排矸场为部分新增的部分。

本项目水土流失防治责任范围为808.622hm2，其中项目建设区116.672hm2（永久占地 44.182hm2 ，临时占地 72.49hm2），直接影响区为691.95hm2。新增部分水土流失防治责任范围为15.463hm2，其中项目建设区13.173hm2，直接影响区2.29hm2。

风井场地：方案设计土地整治面积0.62hm2。根据水保方案，裸露区域平整后采用乔草结合方式进行绿化，绿化区域包括风井场地内的井房、锅炉房周围等区域，这部分区域占地面积为0.62hm2。树种采用油松，草籽采用紫花苜蓿和小冠花混播，植被栽植之后进行三年的幼林抚育措施。

在用排矸场：矿方委托山西国辰建设工程勘察设计有限公司进行了矸石场设计并已按图施工完成大部分工程，矸石场修建了挡矸墙、涵洞、排水沟、截水沟、消力池等，现有措施满足水土保持要求。经现场调查，目前矿方对在用矸石场进行随排随整治，已形成坡面并全部覆土，但部分未绿化，且涵洞有部分淤土，建议建设单位继续按专项设计完善水保措施，清理淤土，增加绿化，绿化面积为4.21 hm2。在用排矸场地的工程防护措施在建设过程中形成的临时堆土以及堆放矸石尚未进行绿化的裸露地面均采取临时防护进行防护，临时防护采取的主要措施就是苫盖，需要苫盖防护网4000m2。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》等相关法律法规，受建设单位委托，我公司承担该项目水土保持监测工作。接受委托后，我公司即成立项目组，全方位开展该项目的相关技术工作，该项目组分为监测资料整理分析小组和野外调查观测小组。共投入监测技术人员共2人，其中高级职称1人，中级职称1人，所有监测技术人员均有水土保持监测上岗资质证。

风井场地、在用排矸场两个防治分区新增部分水土流失防治责任范围为15.463hm2，其中项目建设区13.173hm2，直接影响区2.29hm2。

各防治分区相关的水土保持防治措施落实基本到位，能够满足水土保持防治要求。

水土保持防治效果六大指标为：

1、扰动土地整治率为100%；    2、水土流失总治理度为100%；

3、土壤流失控制比为1.02；     4、拦渣率超过99%；

5、林草植被恢复率为100%；    6、林草覆盖率为75.97%。

扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率等六项指标均达到《开发建设项目水土流失防治标准》一级标准的要求，水土保持设施具备正常运行条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持验收的条件。

# 1.项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1基本情况、地理位置及交通条件

根据山西省煤炭工业局下发的《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司新景矿等5 座矿井生产能力核定结果的批复》（晋煤行发[2008]519 号），2008 年阳煤一矿核定能力为 750 万吨/年。现实际生产能力为 750 万吨/年，配套建设的选煤厂入选力为 750 万吨/年。井田面积为83.6km2，批准开采井田内3、6、8、12、15#煤层，目前仅开采15#煤层。根据“晋煤行发[2008]519号”，矿井规模

### 1.1.2 工程规模与特性

项目名称：阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目

建设单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿

建设规模：750万t/a

建设性质：已建工程

建设地点：阳泉市矿区

建设工期：本工程始建于1957年，1979年9月正式投产，主体工程已经运行多年，属于生产矿井，水土保持方案为补报方案，设计水平年为2018年。

工程投资：本项目工程总投资 25308.56 万元，其中井巷工程投资 7987.15 万元，土建工程 4410.62 万元。

图1         项目区地理位置图

### 1.1.3 水保方案中项目组成及布置

根据水保方案，本项目的项目组成主要包括工业场地、风井场地、排矸场、场外道路、输电线路、采空沉陷影响区等。其中工业场地、外道路、输电线路均利用原有工程，部分风井场地、在用排矸场为新增的部分。

1、工业场地

（1）平面布置  阳泉一矿工业场地位于阳泉市矿区黄石板村和东庄窝村附近，占地面积 33.342hm2。工业场地内建（构）筑物按功能用途划分为三个区：主要生产区、辅助生产区和行政福利区。

1）主要生产区

主要生产区布置于工业场地北侧，包括：主斜井井口、井口房、主厂房、副平峒、储煤场、选煤厂等设施。

选煤厂部分：本项目选煤厂为矿井配套洗煤厂，生产能力为7.50Mt/a，采用重介洗选工艺。地面布置包括原煤系统、洗选系统、介质回收系统、煤泥水处理系统、煤泥烘干系统。

- 原煤准备系统

原煤从主井胶带运输机机头溜槽给到入厂胶带运输机，将原煤通过带式输送机运至筛分破碎车间。首先经过筛孔为90mm预先筛分，筛上+90mm粒级大块原煤经手选杂物后破碎至-90mm，与筛下物一同进入13mm筛，筛上+13mm粒级块原煤进入分选系统，-13mm末原煤经胶带输送机运至3mm筛，筛上13-3mm 末原煤进入分选系统，-3mm直接作为最终电煤产品。

②洗选系统

90-13mm粒级块原煤进入浅槽重介分选，洗选出洗块煤和矸石两种产品。

-13mm末煤通过运输至现有粒级煤车间进行 3mm分级，13～3mm进入无压三产品重介质旋流器洗选，-3mm原煤经皮带转运进末煤仓铁路装车外运，也可转载至煤台储存。

洗块煤经上层筛孔为13mm，下层筛孔 0.5mm，筛上90-13mm粒级洗块煤 再经筛孔为25mm的筛分级，筛上90-25mm直接作为选中块产品，筛下13-25mm

直接作为选小块产品；脱水脱介筛下13-0.25mm 粒级洗末煤掺入-13mm粒级电煤产品。洗选矸石经上层筛孔为13mm，下层筛孔为0.25mm筛脱水脱介，筛上

90-13mm粒级块矸石产品，-13mm既可掺入电煤。

13-3mm原煤进入无压三产品重介质旋流器洗选，洗选出的精煤进入弧形筛预先脱介后，进入精煤脱介筛脱介脱水，精煤脱介筛为双层筛，上层筛孔9mm，

下层筛孔1mm，13-9mm粒级经脱介筛脱介脱水后直接进入转运皮带，可单独运输至粒煤仓；9-1mm末精煤进入离心机再次脱水作为末精煤产品。根据市场情

### 1.1.4 项目分区及占地情况

根据水保方案，该项目水土流失防治分区为：工业场地防治区、风井场地防治区、排矸场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区和采空沉陷影响区等，共计6个防治区。

其中部分风井场地、在用排矸场为新增的部分。

本项目水土流失防治责任范围为808.622hm2，其中项目建设区116.672hm2，直接影响区为691.95hm2。新增部分水土流失防治责任范围为15.463hm2，其中项目建设区13.173hm2，直接影响区2.29hm2。项目占地情况见表1-1。

表1-1                工程占地面积、占地类型及性质统计表            单位：hm2

| 项目组成 | 占地面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |  |
|  | 建设 用地 | 其他 草地 | 小计 | 建设 用地 | 其他 草地 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 33.342 |  | 33.342 |  |  |  | 33.342 |  |
| 风井场地 | 7.61 |  | 7.61 |  |  |  | 7.61 |  |
| 矸石场 |  |  |  |  | 72.49 | 72.49 | 72.49 |  |
| 场外道路 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  | 2.97 |  |
| 输电线路 |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  |
| 合计 | 43.922 | 0.26 | 44.182 |  | 72.49 | 72.49 | 116.672 |  |

### 1.1.5 土石方平衡

根据水保方案，本项目属于生产矿井，无土石方工程。

运行期：排矸总量为80万t/a，排往排矸场，符合水土保持要求。

## 1.2水土流失及水土保持现状

### 1.2.1水土流失现状

项目区水土流失类型：根据《山西省土壤类型图》和《土壤侵蚀分区图》，本区属于北方土石山区，土壤侵蚀模数为2000-5000t/km2·a，水土流失类型以水力侵蚀为主，其形式以坡面冲刷和沟道切割为主要侵蚀方式。该区土壤结构较疏松，抗蚀力较差，加之降雨分布不均，故沟间地的水蚀占相当大的比例。

项目区水土流失状况：根据《山西省土壤侵蚀强度分布图》，结合现场调查、实地踏勘和走访当地有关部门及专家，项目区原地貌土壤侵蚀模数定为3500 t/km2·a，属中度侵蚀区。项目区水土流失现状见表1-2。

表1-2                           项目区水土流失现状表

| 序号 | 项 目 | 水土流失现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失防治分区 | 国家水土流失重点治理区 |
| 2 | 水土流失类型 | 水力侵蚀 |
| 3 | 水土流失强度 | 中度侵蚀 |
| 4 | 土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 3500 |
| 5 | 容许土壤流失量（t/km2·a） | 200 |

项目区容许土壤流失量：本项目所在区域属北方土石山区，阳泉市矿区、郊区属于太行山国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设生产类项目一级防治标准，容许土壤流失量为 200t/(km2•a)。

### 1.2.2水土保持现状及同类工程水土保持经验

- 水土流失治理情况

多年来，阳泉市人民对水土保持工作十分重视，特别是《中华人民共和国水土

保持法》颁布实施以来，社会各界对水土流失有了较全面的了解，水土保持意识进

一步提高，水土保持投入逐年增加，从而有效地改善了阳泉市矿区、郊区的生态环

境。

在项目区内实行了“缓坡修梯田，沟底建库坝，荒山种林草”的综合治理措施，

目前，全市治理水土流失面积 1745km2，以主要河流和水土流失严重的地区为主，以各干支流的小流域为单元，建设水土保持综合防治体系，形成坡面、农田和沟道

三条防线。坡面治理以营造水土保持林草为主，辅以鱼鳞坑形成第一道防线；基本

农田治理以建设水平梯田为主，结合产业结构调整发展经济林，形成第二道防线； 沟道治理以谷坊、淤地坝、河坝、人字闸为主，充分利用水沙资源，兴利除害，形

成第三道防线。通过山西省水利年鉴公布信息，截止2015年，阳泉市内水土流失

面积为304.20千公顷，累计治理水土流失面积为 160.09千公顷，其中基本农田 58.31千公顷（水平梯田 35.29 千公顷，坝地 13.75千公顷，滩地5.18千公顷，旱坪垣地4.09千公顷），水保乔木林 66.90千公顷，水保灌木林 0.53千公顷，经济林 4.96千公顷，封山育林30.26千公顷，种草0.02千公顷，生态治理工程取得显著成效。

## 1.3水土保持监测

### 1.3.1监测目的

协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度；及时、准确掌握生产项目水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失；及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议；提供水土保持监督管理技术依据和公众参与监督信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复。

本项目建设单位需委托有水土保持监测技术的机构开展水土保持监测。

### 1.3.2 监测指导思想

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发，运用多种手段和办法，对工程建设过程中新增水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持工程效果等进行动态观测和分析，通过完善的监测技术、方法、评价体系与标准，对项目建设过程中的土壤侵蚀因子、水土流失状况进行监测，同时对水土保持方案各项措施的实施及效果进行监测，及时掌握工程施工期间各区域水土流失情况和各项水土保持措施的落实情况，及时发现问题，以便采取相应的防控措施，完善水土保持措施体系，实现开发建设与保护生态环境协调发展。同时，为水土保持专项验收提供依据，为水土保持监督提供资料，为建设管理部门提供信息。

### 1.3.3 监测依据

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（2）《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》（水利部令第16号，2002年10月14日）；

（3）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

（4）《生产建设项目水土保持监测技术规程》（【2015】139号）；

（5）《开发建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（6）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）；

（7）《水土保持综合治理 效益计算》（GB/T 15774-2008）；

（8）《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）；

（9）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）；

（10）《关于加强事中事后监管规范建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）；

（11）《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（【2018】133号；

（12）《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监测的意见》（水保【2019】160号）；、

（13）《生产建设项目水土保持技术文件编写和印刷格式规定（试行）的通知》（【2018】135号）；

（14）《生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请、报备回执及验收核查意见参考式样的通知》（【2019】23号）；

（15）《关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保【2019】172号）。

### 1.3.4监测时段和监测范围

1、监测时段

根据主体工程建设进度和水土保持措施实施进度安排，为保证监测的实时、快速、准确性，水土保持监测应与主体工程建设同步进行，从而能及时了解和掌握工程建设中的水土流失状况。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本工程监测时段为自然恢复期，即2019年4月～2019年9月，共6个月。

2、监测范围

水土保持监测区域为本项目的水土流失防治责任范围，根据水土保持方案相关内容及生产建设项目水土保持监测的技术标准要求，水土保持监测分区原则上应与生产建设项目产生的水土流失防治分区相一致，依据本项目主体工程建设的特点、施工中易产生新增水土流失的区域及项目区原有水土流失类型、强度等，确定本项目水土保持监测的重点区域为矸石场和风井场地等两个防治区；监测的重点时段为建设期。

### 1.3.5监测点位

1.监测点位布设的原则

（1）每个监测点都要有较强的代表性，原地貌与扰动地貌应具有一定的可比性；

（2）各种实验场地应适当集中，不同监测项目尽量结合；

（3）尽量避免人为活动的干扰；

（4）交通方便，便于监测管理；

（5）避免周边来水对观测场的影响。

2.监测点位的布设

根据本工程的总体布局、水土流失防治分区、地形地貌等自然特征和新增水土流失量预测结果，本项目重点监测区域为排矸场和风井场地，共确定水土流失监测点位7个。

### 1.3.6监测内容

1、水土流失因子监测

（1）降雨量、降雨强度，风速、气温、泥沙量等，参照当地气象站监测资料；

（2）地形、地貌、植被的扰动面积、扰动强度的变化；

（3）复核建设项目占地面积、扰动地表面积；

（4）复核项目挖方、填方数量、面积和各施工阶段产生的存、弃渣量及堆放面积；

（5）项目区林草覆盖率。

2、水土流失状况监测

（1）各工程区水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

（2）水土流失对周边地区造成的危害及其趋势。

3、水土流失防治效果监测

（1）水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量；

（2）林草的生长发育情况（树高、乔木胸径、乔灌冠幅）、成活率、保存率及植被覆盖率；

（3）工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；

（4）各种已实施的水土保持措施的防治效益（拦渣保土效果）监测，包括控制水土流失量、改善生态环境的作用等；

4、为了给项目验收提供直接的数据支持和依据，监测时应对水土保持方案中确定的水土流失总治理度、扰动土地整治率、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被覆盖率、林草覆盖率等六项量化指标的达到情况分别进行测定。

### 1.3.8 监测方法

根据上述监测内容确定相应的监测方法和监测频次。监测方法主要包括定位监测和调查监测。

1、定位监测

根据项目区气象及土壤条件，定位监测采用沉沙池法和简易坡面测量法进行水蚀监测。

（1）沉沙池法：在工业场地等场地裸露地面设沉砂池。沉砂池采用砖砌结构（2.0m×2.0m×1.5m），每场暴雨后观测径流和泥沙量，泥沙量采用烘干称重法测定。

（2）简易坡面测量法

在汛期选择侵蚀特征明显、地表环境相对稳定的坡面布设插钎小区，然后将直径0.5~1.0cm、长50~100cm的钢钎，（应通过油漆防腐处理），根据坡面面积分上中下、左中右纵横各4排16根布设。每次降雨后观测记录插钎顶部露出坡面的高度变化情况，按以下公式计算侵蚀量。

W=ρ（zs∕1000）

式中： w——土壤侵蚀量，t

ρ——小区土样密度，t∕m3

z——土壤侵蚀厚度，mm

s——小区水平投影面积，m2

新堆放的土堆应考虑沉降产生的影响，在平坦地段设置对准观测或应用沉降率计算沉降高度，若钢钎不与土体同时沉降，则观测值应减去沉降高度为实际侵蚀厚度。

2、调查监测

（1）地形、地貌、植被的扰动面积、扰动强度的变化

采用实地勘测、线路调查、地形测量等方法，结合GPS技术的应用，对地形、地貌、植被的扰动变化进行监测。

（2）项目占地面积、扰动土地面积

采用查阅设计文件资料，利用GPS技术，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算工程占用面积、扰动土地面积。

### 1.3.7监测频次

根据《关于规范生产建设类项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）监测时段2019年4月-2019年9月。施工前对原地貌的土壤流失量和植被覆盖率进行1次全面的调查；期间扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每一个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录1次。遇暴雨、大风等情况应及时加测。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

### 1.3.8监测设备与人员

1、监测设备

依据本监测设计的监测内容及监测方法的要求，监测仪器主要有：铁制测针、GPS、测绳、皮尺、围尺、角规、测高仪、通讯工具、计算机、盛水用具、天平、雨量计、雨量桶等，配备情况详见表1-3。

2、监测人员

依据前述监测点位和内容方法，本方案安排2人监测，1名监测工程师，1名监测员，监测人员均具有水土保持监测上岗证。

### 1.3.9监测成果要求

开展委托的生产监测项目，项目开工（施工准备期）前向有关水行政主管部门报送了《建设项目水土保持监测实施方案》。工程建设期间，于每季的第一个月内报送了上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告》，同时提供了大型或重要位置弃渣的照片等影像资料；因降雨、大风或人为因素发生严重的水土流失及危害事件的，于事件发生1周内报告了有关情况。水土保持监测任务完成后，于3个月内报送了《生产建设项目监测总结报告》。

# 2 重点部位水土流失动态监测结果

## 2.1防治责任范围监测结果

### 2.1.1 水土保持防治责任范围

1、防治责任范围

根据水土保持方案，本项目水土流失防治责任范围为808.622hm2，其中项目建设区116.672hm2，直接影响区为691.95hm2。新增部分水土流失防治责任范围为15.463hm2，其中项目建设区13.173hm2，直接影响区2.29hm2，见表2-1。

表2-1                    水土流失防治责任范围表                   单 位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 责任范围 | 建设区面积 | 直接影响区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 0 |
|  | 杨坡堰风井场地 | 3.39 | 3.39 | 0 |
|  | 吴家掌风井场地 | 1.842 | 1.842 | 0 |
| 2 | 在用矸石场 | 10.23 | 7.84 | 2.29 |
| 合 计 | 15.463 | 13.173 | 2.29 |

2、防治责任范围监测结果

建设过程中的水土流失防治责任范围面积以实际征占地范围和实际扰动面积为准，建设过程中实际监测范围面积为15.463hm2，其中项目区面积15.463hm2，不计入直接影响区面积，见表2-2；水土流失防治责任范围对照情况见表2-3。

表2-2                   水土流失防治责任范围监测统计表              单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 责任范围 | 建设区面积 | 直接影响区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 0 |
| 2 | 在用矸石场 | 7.84 | 7.84 | 0 |
| 合计 | 13.173 | 13.173 | 0 |

表2-3                    水土流失防治责任范围对照表                   单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 方案设计范围 | 实际监测范围 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 0 |
| 2 | 矸石场 | 10.23 | 7.84 | -2.29 |
| 合计 | 15.463 | 13.173 | 2.29 |

由表2-3可知，建设期水土流失实际发生的防治责任范围为13.173hm2，比方案设计的减少2.29hm2。主要原因是建设单位在建设过程中进行优化工艺，严格控制施工扰动面积，直接影响区未发生，减少了水土流失面积。

### 2.1.2 建设期扰动土地面积

依据本工程初步设计报告和图纸，结合征地、租地使用范围，在实地调查的基础上，对项目建设开挖扰动地表、占压土地、破坏林草植被的种类、数量、程度和面积进行测算和统计，本工程建设扰动地表面积为13.173hm2，详见表2-4。

表2-4                    工程扰动原地表面积统计表                    单位：hm2

| 序号 | 项目区域 | 小计 | 永久占地 | 临时占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设用地 | 其他草地 | 建设用地 | 其他草地 |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 |  |  |  |
| 2 | 在用矸石场 | 7.84 |  |  |  | 7.84 |
| 合 计 | 13.173 | 5.233 |  |  | 7.84 |

## 2.2弃土弃渣量

根据水保方案，本项目属于生产矿井，无土石方工程。

运行期：排矸总量为80万t/a，排往排矸场，符合水土保持要求。

# 3 水土流失防治措施监测结果

## 3.1工程措施及实施进度

### 3.1.1方案中设计的工程措施

1、风井场地防治区

（1）土地整治  方案设计土地整治面积0.62hm2。

2、在用矸石场防治分区

矿方委托山西国辰建设工程勘察设计有限公司进行了在用矸石场设计并已按图施工完成大部分工程，矸石场修建了挡矸墙、涵洞、排水沟、截水沟、消力池等，设计覆土5.05万m3。

风井场地设计的水保工程措施工程量见表3-1。

表3-1                水保方案设计的水土保持工程措施及工程量表

| 序号 | 分区 | 工程措施 | 单 位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 土地整治 | hm2 | 0.62 |
| 2 | 在用矸石场 | 表面覆土 | 万m3 | 5.05 |

### 3.1.2工程措施实施情况

1、风井场地防治区

（1）土地整治  方案设计土地整治面积0.62hm2。

2、在用矸石场防治分区

1

### 3.1.3工程措施实施情况对比分析、评价

各防治分区水土保持工程措施实际完成与方案设计对照表详见表3-3。

表3-3              水土保持工程措施实施情况及完成的工程量表

| 序号 | 分区 | 工程措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增减对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 土地整治 | hm2 | 0.62 | 0.62 | 0 |
| 2 | 在用矸石场 | 表面覆土 | 万m3 | 5.05 | 5.05 | 0 |

从表3-3可以看出，风井场地、在用矸石场地水土保持工程措施基本按水土保持方案要求全部落实到位，无增减。

从工程措施整体实施情况和运行效果来看，基本能够满足水保防护要求，达到预期效果，起到了很好地防止水土流失的作用。

## 3.2植物措施及实施进度

### 3.2.1方案中设计的植物措施

1、风井场地防治区

根据水保方案，裸新增绿化0.62hm2，栽植油松 1660 株，撒播紫花苜蓿和小冠花，撒播草籽 0.62hm2，共需草籽 53.12kg。植被栽植之后进行三年的幼林抚育措施。

方案中风井场地植物措施及工程量见表3-4。

- 在用矸石场防治区

绿化面积4.21 hm2。

方案中矸石场植物措施及工程量见表3-4。

### 3.2.2植物措施实施情况

1、风井场地防治区

根据水保方案，裸露区域平整后采用乔草结合方式进行绿化，绿化区域包括风井场地内的井房、锅炉房周围等区域，这部分区域占地面积为0.62hm2。树种采用油松，草籽采用紫花苜蓿和小冠花混播。树种选择高1.5m的油松，采用穴状整地（60cm×60cm），带土球栽植，行2.0m，株距2.0m，初植密度2500株/hm2，共需苗量1580株（考虑2%损耗），再按工程量调整系数1.05考虑，耗苗量为1660株；草种撒播采用紫花苜蓿和小冠花混播，草籽量按1:1混合，选择品质优良的一级草籽，播种密度：紫花苜蓿40kg/hm²，小冠花40kg/hm²（即混合撒播密度80kg/hm²），共计撒播草籽0.62hm2，共需草籽50.6kg（考虑2%损耗），再按工程量调整系数1.05考虑，耗草籽量为53.12kg。植被栽植之后进行三年的幼林抚育措施。

2、在用矸石场防治区

绿化面积4.21 hm2。

各防治分区水土保持植物措施完成情况见表3-5。

表3-5         各防治分区水土保持植物措施完成情况表

| 序号 | 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 实际完成绿化面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 绿化 | hm2 | 0.62 | 油松+紫花苜蓿+小冠花 |
| 2 | 在用矸石场 | 绿化 | hm2 | 4.21 |  |

### 3.2.3植物措施实施情况对比分析、评价

各监测分区水土保持植物措施实际完成与方案设计对照表详见表3-6。

表3-6        各监测分区水土保持植物措施完成情况对照表

| 序号 | 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 方案设计绿化面积 | 实际完成绿化面积 | 增减 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 绿化 | hm2 | 0.62 | 0.62 | 0 |  |
| 2 | 在用矸石场 | 绿化 | hm2 | 4.21 | 4.21 | 0 |  |

从表3-5、表3-6可以看出，风井场地根据实际情况采用油松+紫花苜蓿+小冠进行绿化，在用矸石场则按方案要求，全部进行了绿化。

从植物措施整体实施情况和运行效果来看，各防治分区均根据实际情况或方案要求进行了绿化防护，而且随着时间的推移，绿化措施的防护效果会愈加显著，能够满足水保防护要求，达到预期效果，起到了很好地防止水土流失的作用。

## 3.3临时措施及实施进度

### 3.3.1方案中设计的临时防护措施

水保方案在各防治分区水保防护措施建设中没有明确相应的临时防护措施，但在实际建设过程中，一些必要的临时防护措施必不可少。

### 3.3.2临时措施实施情况

1、在用矸石场防治区

在用矸石场地的工程防护措施在建设过程中形成的临时堆土、从取土场取运过来的临时堆土以及堆放矸石尚未进行绿化的裸露地面均采取临时防护进行防护，临时防护采取的主要措施就是苫盖，需要苫盖防护网4000m2。

各监测分区临时防护措施完成情况见表3-7。

表3-7                各监测分区临时防护措施完成情况表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在用矸石场 | 苫盖 | m2 | 4000 | 对施工过程中产生的临时堆土进行苫盖临护，避免水土流失。 |

### 3.3.3临时措施实施情况分析

从在用矸石场地现场施工临时措施实施情况来看，我们觉得临时措施是非常必要的，临时措施的实施及时阻断了地面扬尘以及雨水对临时堆土冲刷所造成的水土流失，水土保持效果非常显著。

# 4 土壤流失量

工程建设期的水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤流失主要源于降雨条件下水流对土壤冲刷产生的流失，而土壤流失量则是指区域内地表因水流冲刷流失掉的那部分土壤。新增土壤流失量则是指因项目建设活动扰动破坏地表，导致土壤流失加剧而多流失掉的那部分土壤。

## 4.1土壤流失量分析计算

### 4.1.1计算单元和计算时段

根据阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井工程的总体布局及项目特点，结合现场踏勘、实地调绘和水土保持监测，本次水土流失计算单元仅考虑在此建设活动中对地表产生破坏扰动的防治分区。

根据对矿井实地调查，项目工业场地、风井场地、场外道路、输电线路、排矸场防治区（凌清沟矸山、凌清沟东矸山、在用排矸场已覆土绿化区域）由于经过多年的硬化、绿化和植被恢复等，这些场地的土壤侵蚀模数基本低于土壤容许侵蚀模数，此次分析计算均不予以考虑，此次水土流失分析计算的防治单元为在用排矸场地防治分区。

本方案只对项目服务期内开挖扰动地表、占压土地、破坏植被的种类、数量、 程度和面积进行测算和统计，方案服务期内工程扰动原地表面积为2.63hm2，扰动破坏的土地类型为其他草地。工程运行期扰动原地貌及植被面积分别见表 4-1。

表 4-1	                   扰动原地表面积一览表

| 预测单元 | 扰动原地表面积(hm2) |
| --- | --- |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 工业用地 | 其他草地 |
| 在用排矸场新排矸区 |  | 2.63 |  | 2.63 |
| 合计 |  | 2.63 |  | 2.63 |

计算时段：建设期、自然恢复期和生产运行期三个时段。

### 4.1.2水土流失影响因素分析

项目建设过程中由于扰动地表，破坏地面和植被、损坏水土保持设施，从而导致水土流失加剧。依据本项目建设、运行特点，对水土流失的影响分为项目建设期、自然恢复期和运行期。

由于本项目属于生产矿井，已经建设完毕，无新增土建项目，故不进行建设期的水土流失预测。

### 4.1.3侵蚀模数确定

（1）原地貌土壤侵蚀背景值

土壤侵蚀模数背景值主要通过实地调查、咨询专家，并结合项目区的地形地貌、土壤性质、植被覆盖情况以及遥感资料综合确定。参考《山西省土壤侵蚀强度分布图》，综合确定在用排矸场原地貌侵蚀模数均为3500t/km2·a。

（2）扰动后土壤侵蚀模数

自然恢复期土壤侵蚀模数的确定：自然恢复期土壤侵蚀模数随着时间的延长和植被郁闭度的增加呈逐年减小之势，直至恢复到扰动前较为稳定的地貌状态，自然恢复期最后一年土壤侵蚀模数基本与原地貌土壤侵蚀模数持平。

运行期土壤侵蚀模数的确定：在未采取水土保持措施的情况下，水土流失情况加剧。综合分析区域水土流失现状，确定生产运行期在用排矸场的侵蚀模数为 7000t/km2·a。土壤侵蚀模数背景值和扰动后土壤侵蚀模数见表4-2。

表4-2           土壤侵蚀模数背景值和扰动后土壤侵蚀模数表        单位：t/km2·a

| 序号 | 防治分区 | 原地貌侵蚀模数 | 自然恢复期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |  |
| 1 | 在用排矸场 | 3500 | 7000 | 5250 | 3600 | 7000 3000 |

### 4.1.4土壤流失量计算

通过对调查收集到的监测数据按各个防治分区进行分类、汇总、整理，利用水土流失面积、侵蚀模数和侵蚀时段计算出各防治分区水土流失量。

扰动后水土流失量：

原生（背景值）流失量：

新增流失量：

式中：	W — 扰动地表流失量（t）；

Woi— 原生地表流失量（t）；

Wsi— 扰动地表新增流失量（t）；

Fi— 第i个地貌单元原生地表侵蚀面积（km2）；

Moi — 第i个地貌单元原生地貌侵蚀模数（t/km2•a）；

Msi — 第i个地貌单元扰动后的侵蚀模数（t/km2•a）；

Ti— 第i个地貌单元侵蚀时间（a）。

在调查项目区水土流失现状的基础上，结合工程建设特点，扰动、破坏水土保持设施面积，分析各计算单元的水土流失情况，计算项目新增土壤流失量详见表4-3。

## 4.2水土流失计算结果分析

各防治分区在项目建设运行过程中对地面扰动破坏的方式主要有场地平整、土方开挖、土方回填、临时堆土、材料堆放、机械碾压以及矸石填埋等。

由表4-3可以看出，自然恢复期原地貌水土流失量为276.15t，扰动后实际监测水土流失量为416.855 t，实际新增流失量为140.705t；截止2019年6月底，运行期新增水土流失量为107.275t。

从反映出来的实际数字来看，由于本项目属所用设施和利用的地面工程基本为原有设施和工程，新增设施相对较少，而且新增设施在建设和运行过程中，对地表扰动破坏的面积也小，因此，产生的新增水土流失相对就小些。

# 5水土流失防治效果监测

## 5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率为项目建设区内扰动土地整治面积占扰动土地总面积的百分比。

计算公式：扰动土地整治率（%）=[（水土保持措施面积+永久建筑物占地面积）/建设区扰动地表面积]×100%

本工程占地面积 13.073hm2，在设计水平年扰动原地貌、损坏土地和植被面积为 13.073hm2，本工程除硬化及主体工程占地外，其余部分根椐用地类型及土壤性质采取相应水土保持措施，目前大部分工程已完工，通过开展的对施工迹地的整治工作，可使项目区的周边环境得到改善。

通过对现场已有的水保措施进行调查及面积估算统计，结合本方案对部分区域增设的措施，对项目的整治率和治理度进行核算。水土保持措施防治面积主要包括硬覆盖（除永久建筑物）、土地整治和绿化措施面积，各监测分区扰动土地整治率计算结果见表5-1。

表5-1                 各监测分区扰动土地整治率计算结果              单位:hm²

| 序号 | 防治分区 | 建设区面积（hm2） | 施工扰动面积（hm2） | 扰动土地整治面积（hm²） | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施占地面积 | 植物措施治理面积 | 建筑物及硬化固化面积 | 小计 |  |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 3.142 5.28 | 2.091 |  | 5.233 | 100 |
| 2 | 在用排矸场 | 7.84 | 7.84 | 0 | 7.84 |  | 7.84 | 100 |
| 合计 | 13.073 | 13.073 | 3.142 | 9.931 |  | 13.073 | 100 |

由表中计算可知，建设期本项目的扰动土地整治率为100%，符合验收相关标准要求。

## 5.2水土流失总治理度

项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

计算公式：水土流失总治理度（%）=（水土保持措施面积/建设区水土流失总面积）×100%

经监测，各防治分区水土流失面积和水土流失总治理度情况详见表5-2。

表5-2                各监测分区水土流失治理度计算结果               单位:hm²

| 序号 | 防治分区 | 建设区面积 | 施工扰动面 积 | 建筑物及硬化面积 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积（hm2） | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工程措施治理面积 | 植物措施占地面积 | 小计 |  |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 |  | 5.233 | 3.142 | 2.091 | 5.233 | 100 |
| 2 | 在用排矸场 | 7.84 | 7.84 |  | 7.84 | 0 | 7.84 | 7.84 | 100 |
| 合计 | 13.073 | 13.073 |  | 13.073 | 3.142 | 9.931 | 13.073 | 100 |

由表中计算可知：该项目去的水土流失总治理度为100%，符合验收相关标准要求。

## 5.3拦渣率与弃渣利用率

项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

计算公式：拦渣率（%）=[采取措施后实际拦挡的弃土（石、渣）量/弃土（石、渣）总量] ×100%

本方案无土石方开挖。拦渣率可以达到 99%以上，符合验收相关标准要求。

## 5.4土壤流失控制比

根据各防治责任分区的治理情况，植物措施全部实施后，项目建设区水土流失将得到有效控制，后期植物措施持续发挥治理效果。

计算公式：土壤流失控制比=项目区容许土壤侵蚀模数/方案实施后土壤侵蚀模数。

经现场监测分析，本项目的各项水保措施全部实施并全面发挥效益后土壤流失强度控制基本控制在196t/km²•a之内，项目区土壤允许流失量为200t/km²•a，项目建设区土壤流失控制比可达到1.02，符合验收相关标准要求。

## 5.5林草植被恢复率

计算公式：林草植被恢复率（%）=（林草植被面积/可恢复林草植被面积）×100%

设计水平年植物措施总面积可达9.931hm2，可绿化面积为9.931hm2，林草植被恢复率（林草植被恢复面积/可绿化面积，即=9.931/9.931×100%）将达到 100%，符合验收相关标准要求。

表5-3        各监测分区植被恢复率及覆盖率计算结果表          单位:hm²

| 序号 | 防治分区 | 建设区面积 | 施工扰动面积 | 可绿化面积 | 植物措施治理面积 | 林草植被恢复率（％） | 林草覆盖率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风井场地 | 5.233 | 5.233 | 2.091 | 2.091 | 100 | 39.96 |
| 2 | 在用排矸场 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 100 | 100 |
|  | 合计 | 13.073 | 13.073 | 9.931 | 9.931 | 100 | 75.97 |

## 5.6林草覆盖率

计算公式：林草植被覆盖率（%）=（林草植被面积/项目建设区总面积）×100%。

项目建设区面积为13.073hm2，方案中采取植物措施面积为9.931 hm 2，项目区水土流失防治责任范围内蔺草植被覆盖率（项目区林草植被面积/项目建设区面积，即=9.931/13.073×100%）可达到 75.97%，符合验收相关标准要求。

本项目水土流失监测六项指标达标情况见表5-4。

表5-4         阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目

水土流失监测六项指标达标情况表

| 序号 | 六项指标 | 单位 | 数量 | 方案达标值 | 实际 达到值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | 扰动土地整治面积 | hm2 | 13.073 | ＞96% | 100% | 达标 |
|  |  | 扰动土地总面积 | hm2 | 13.073 |  |  |  |
| 2 | 水土流失总治理度 | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 13.073 | ＞92% | 100% | 达标 |
|  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 13.073 |  |  |  |
| 3 | 土壤流失控制比 | 容许土壤流失量 | t/hm2.a | 200 | 0.8 | 1.02 | 达标 |
|  |  | 治理后平均土壤流失强度 | t/hm2.a | 196 |  |  |  |
| 4 | 拦渣率 | 实际拦挡弃土（石、渣）量 | 万m3 | - | 99% | ＞99% | 达标 |
|  |  | 工程弃土（石、渣）总量 | 万m3 | - |  |  |  |
| 5 | 林草植被恢复率 | 林草类植被面积 | hm2 | 9.931 | 99% | 100% | 达标 |
|  |  | 可恢复林草植被 | hm2 | 9.931 |  |  |  |
| 6 | 林草覆盖率 | 林草类植被面积 | hm2 | 9.931 | ＞27% | 75.97% | 达标 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm2 | 13.073 |  |  |  |

# 6 结论

## 6.1水土流失动态变化

该项目属建设类项目，项目场区范围位于北方土石山区，水土流失类型以水力侵蚀为主，项目区属于国家级水土流失重点治理区-太行山治理区，土壤侵蚀程度为中度侵蚀，根据《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，水土流失防治标准执行建设类项目一级防治标准。容许土壤流失量为200t/km².a。

由水土流失计算结果可知，自然恢复期原地貌水土流失量为276.15t，扰动后实际监测水土流失量为416.855 t，实际新增流失量为140.705t；截止2019年6月底，运行期新增水土流失量为107.275t。

从反映出来的实际数字来看，由于本项目对地表扰动破坏的面积也大，产生的新增水土流失相对较大，但有合理的水土保持措施防止水土流失。

## 6.2 水土保持措施评价

本项目建设单位较为重视水土流失防治工作，能够较好的执行水土保持法律法规，能够认真及时落实各项水土保持防治措施，较好的完成了水土流失防治任务。

从扰动土地整治率等六项指标来看，均达到相关标准要求，项目建设区水土流失状况得到了很大改善，具体达标情况见下表6-1。

表6-1                水土保持防治指标统计表

| 六项指标 | 标准值 | 实际值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | ＞96% | 100% | 达标 |
| 水土流失总治理度(%) | ＞92% | 100% | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 1.02 | 达标 |
| 拦渣率(%) | 99% | ＞99% | 达标 |
| 林草植被恢复率(%) | 99% | 100% | 达标 |
| 林草覆盖率(%) | ＞27% | 75.97% | 达标 |

由此可见该项目水土保持工程布置合理，水土保持防护效果较明显，通过现场调查，已完成的各项水土保持措施的水土流失防治效果与水土保持方案设计的目标值比较，均达到水土保持方案设计要求。

阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目已完成的水土保持措施布局合理，防治效果明显，水土保持措施具备正常运行条件，可以交付使用。

## 6.3 存在问题及建议

建议建设单位加强已建成的水保措施后续管护。

## 6.4 综合结论

通过对本工程监测，建设单位基本按照相关要求进行水土保持防护工作，水土保持工作较为到位，各项水土保持措施而已较为合理，防治效果显著，有效的控制了人为水土流失，项目区内土壤流失量控制在国家允许的范围内，随着现有的水保措施效益的逐步发挥，水土保持治理将进一步巩固提高。

项目在建设期通过实施水土保持措施，扰动土地整治率，水土流失总治理度，土壤流失控制比，拦渣率，林草植被恢复率，林草覆盖率等六项指标均达到《开发建设项目水土流失防治标准》一级标准，水土保持设施具备正常运行条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持验收的条件。