一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目 | 行业类别 | 井采 煤矿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿 | 项目性质 | 建设 生产 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 山西省水利厅 晋水保函【2017】1001号，2017年12月23号 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 无 |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 无 |
| 项目建设起止时间 | 1957年-1959年9月 |
| 水土保持方案编制单位 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | 无 |
| 水土保持监测单位 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 阳泉鹏飞建筑安装有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 山西元森科技有限公司 |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保【2018】133号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（【2019】160号）等有关规定，阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿于2020年4月20日在山西省阳泉市矿区阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿办公楼主持召开了阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿、水土保持方案编制和监测单位山西省元方生态工程咨询有限公司、监理单位内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司、施工单位山西阳泉鹏飞建筑安装有限公司、水保设施验收单位山西元森科技有限公司和水保相关专家等单位的代表共10人，会议成立了阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持设施验收组（名单附后）。 验收组查勘了工程现场，分别听取了水土保持设施验收报告编制单位、水土保持监测单位以及水土保持监理单位对有关水土保持设施验收、监测及监理情况进行的汇报说明。验收组通过现场查勘并结合汇报情况，就该项目水土保持设施验收的有关问题进行了认真讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿位于阳泉市矿区、郊区，其地理坐标位于东经 113°21′10″-113°31′11″，北纬 37°53′17″-37°58′51″之间。 行政区划属阳泉矿区、郊区平坦镇、河底镇管辖。 根据山西省煤炭工业局下发的《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司新景矿等5座矿井生产能力核定结果的批复》（晋煤行发[2008]519 号），2008年阳煤一矿核定能力为750万吨/年。现实际生产能力为 750 万吨/年，配套建设的选煤厂入选力为 750 万吨/年。井田面积为83.6km2，批准开采井田内3、6、8、12、15#煤层，目前仅开采15#煤层。根据“晋煤行发[2008]519号”，矿井规模为750万t/a。矿井服务年限32a，采用斜立井开拓方式。 该项目共分5个防治分区，分别为工业场地、风井场地、矸石场、场外道路、输电线路等，其中需要新增水保措施的有：在用矸排矸场和风井场地2个防治分区。 该项目主体工程于1957年开工，1979年9月结束，工期22年。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2017年12月23日山西省水利厅以晋水保函【2017】1001号文对《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。批复的方案项目水土流失防治分区分为工业场地、风井场地、矸石场、场外道路、输电线路；水土流失防治责任范围为808.622hm2，其中项目建设区面积116.672 hm2，水土保持总投资2493.05万元，其中水土保持补偿费45.67万元；水土流失防治标准执行建设生产类项目一级防治标准，水土流失六项防治目标值分别为扰动土地整治率达到96%，水土流失总治理度达到92%，土壤流失控制比为0.8，拦渣率达到99%，林草植被恢复率为99%，植被覆盖率达到27%。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 水土保持方案根据《山西国阳新能股份有限公司一矿生产矿井地质报告》（山西煤炭地质114勘查院，2009年10月）、《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿7.50Mt/a 矿井及选煤厂现状环境影响报告》（煤炭工业太原设计研究院，2016年11月）等资料进行编制，该阶段为初步设计阶段，水土保持措施部分已融入主体设计，水土保持方案编制深度与主体工程设计深度相一致，即方案编制深度为初步设计深度，在方案报告书中亦对相应的水土保持措施进行了专项设计，但没有进行施工图设计。 （四）水土保持监测情况 2018年12月山西省元方生态工程咨询有限公司承担了阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持监测工作，接受委托后，即成立了水土保持监测项目组，组织专业技术人员，依据水土保持法律、法规及有关文件和水土保持技术规范、标准等，主要采用调查监测的方法，开展具有针对性的水土保持监测工作。水土保持监测分区为矸石场、取土场和场外道路3个监测分区。2019年11月初编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持监测总结报告》。 根据监测报告，阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目，实际扰动土地整治率为100%；水土流失总治理度为100%；土壤流失控制比为1.02；拦渣率可达99%；林草植被恢复率为100%； 林草覆盖率为75.97%。已实施的水土保持措施质量和运行状况满足方案设计要求，水土保持设施具备正常运行条件，可以交付使用。该项目符合生产建设项目水土保持设施验收条件。 （五）验收报告编制情况和主要结论 山西元森科技有限公司承担了阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持设施验收报告编制工作，接受委托后，该单位即成立项目组，项目组成员深入现场进行了实地查看，并听取了项目建设单位、监理单位、施工单位对工程建设情况、水土保持实施工作情况的介绍；同时听取了监测单位、水土保持设施验收报告编制单位工作情况的汇报，审阅了工程档案，认真、仔细核实了各项措施的工程量和质量，对本工程水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能及效果进行了认真分析研究。根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保﹝2017﹞365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保【2018】133号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（【2019】160号）等有关规定和要求，山西元森科技有限公司于2019年12月编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持设施验收报告》。 工程建设过程中，建设单位按照《阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持方案报告书（报批稿）》及主体设计要求，分别对在用排矸场和风井场地两个防治区实施了相应的水土保持防护措施，风井场地完成了土地整治和绿化等水保防护措施，在用矸石场完成了表土覆盖、绿化以及防护网苫盖等水保防护措施。 工程建设过程中，建设、监理、施工等单位对水土保持工程质量进行了有效的控制，确保施工质量符合设计和规范要求。共计完成了2个单位工程、5个分部工程、14个单元工程的建设，各项水土保持设施质量合格，未发现明显质量缺陷，运行正常，达到水土保持方案要求。 工程批复的水土保持总投资为2480.28万元，实际完成2493.05万元。 工程各项水土保持措施实施后，扰动土地整治率为100%；水土流失总治理度为100%；土壤流失控制比为1.02；拦渣率可达99%；林草植被恢复率为100%； 林草覆盖率为75.97%，各项均达到水土保持方案防治目标要求。 阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土保持工程质量符合设计及规范要求。水土保持设施满足水土流失防治要求，各项水土保持工程运行正常，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，运行期间的管理维护责任落实，符合生产建设项目水土保持设施验收的条件，建议该工程组织水土保持设施验收。 （六）验收结论 阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿750万t/a生产矿井项目已按照水土保持方案及批复文件的要求完成了水土流失预防和治理任务，各水土保持工程运行正常，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合生产建设项目水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 时刻加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。