大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目

水土保持设施验收报告

建设单位：大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司

编制单位：山西元森科技有限公司

二〇一九年十一月

目  录

前  言	1

1项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2 项目区概况	7

2 水土保持方案和设计情况	11

2.1主体工程设计	11

2.2水土保持方案	11

2.3水土保持方案变更	12

2.4水土保持后续设计	12

3 水土保持方案实施情况	14

3.1水土流失防治责任范围	14

3.2弃渣场设置	16

3.3取土场设置	16

3.4水土保持措施总体布局	16

3.5水土保持设施完成情况	18

3.6 水土保持投资完成情况	23

4 水土保持工程质量	27

4.1 质量管理体系	27

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	28

4.3弃渣场稳定性评估	29

4.4总体质量评价	29

5项目初期运行及水土保持效果	31

5.1初期运行情况	31

5.2水土保持效果	31

5.3公众满意程度	32

6 水土保持管理	33

6.1组织领导	33

6.2规章制度	34

6.3建设管理	34

6.4水土保持监测	35

6.5水土保持监理	38

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	40

6.7水土保持补偿费缴纳情况	40

6.8水土保持设施管理维护	40

7 结论	41

7.1结论	41

7.2遗留问题安排	42

8附件及附图	43

8.1附件	43

8.2附图	43

# 前  言

本项目属于生产矿井，符合山西省煤炭规划，而且对地方经济发展有积极的影响。因此，本项目是十分必要的。本项目生产规模为70万t/a，组成包括：工业场地、爆破材料库、排矸场、排矸道路、输电线路等组成。山西省国土资源厅晋国土资储备字[2013]159号《山西省大同煤田大同市左云县大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司侏罗系煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量备案证明（晋国土资储备字[2013]159号）；山西省地质矿产科技评审中心形成了关于《山西省大同煤田大同市左云县大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司侏罗系煤炭资源储量核实报告》的评审意见书（晋评审储字[2013]65号）。

大同市绿锦水保生态工程设计有限公司于2014年6月接受委托，承担《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目项目水土保持方案报告书》的编制工作。2015年3月9日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2015]251号）予以批复。

建设单位委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司开展水土保持监理工作，委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展水土保持监测工作。

2019年11月，建设单成立了水土保持专项竣工验收小组，验收小组组织施工单位、监理单位、监测单位等，完成了自查初验。

大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司委托山西元森科技有限公司承担大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目水土保持设施验收报告编制工作。我公司工作人员分别于2019年11月和2019年12月深入工程现场，开展了外业查勘工作，听取了建设单位对工程建设情况和水土保持工作情况的介绍，与施工、监理、监测单位进行了交流，认真收集、查阅了水土保持方案报告书、工程建设招投标文件以及施工、监理文件和相关图片等资料，全面查勘了水土保持各项措施现场。本工程划分的2个单位工程、3个分部工程均达到合格标准（见附件），建设单位对施工所造成的扰动土地进行了较全面的治理，完成了水土保持方案确定的水土保持工程相关内容和生产建设项目所要求的水土流失的防治任务，完成的各项工程符合水土保持的相关要求，投资控制使用合理，水土保持设施管理维护责任明确。因此，依据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》编制了《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目水土保持设施验收报告》。

在工作期间，大同市水务局、大同市云冈区水务局、大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司等有关单位以及施工单位、监理单位、监测单位给予了大力支持和协助，在此谨表谢意！

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司地处大同市西南43km处的口泉沟上游地带，行政区划隶属大同市南郊鸦儿崖乡及大同市左云县店湾镇管辖。其地理坐标为东经112°51′28″~112°59′31″ 31″；北纬39°56′01″~39°58′40″ 40″，井田中心点地理坐标为东经112°54′30″ 30″；北纬39°57′20″。

### 1.1.2主要技术指标

建设性质：生产矿井

建设规模：70万t/a

本项目组成包括：主副井工业场地、秦家山进风井场地、秦家山排矸井场地，爆破材料库、场外道路、输电线路等组成。

本工程总占地面积30.36hm2，全部为永久占地。总占地面积中，工矿用地为30.26hm2，其他草地为0.10hm2。经过现场勘查和建设单位积极沟通，主体设计的排矸场未启用，运行期产生的矸石排放范围不在原方案设计的占地范围内，已经针对其重新编制了水土保持方案报告书。因此排矸场防治区不在本次防治责任范围内，运行期不产生土石方开挖工作。

本项目主体工程建设期为2017年5月-2019年1月。

### 1.1.3项目投资

项目估算总投资2600万元，主要用于设备投资。

### 1.1.4项目组成及布置

本项目由主副井工业场地、秦家山进风井场地、秦家山排矸井场地，爆破材料库、场外道路、输电线路等组成。

1）主副井工业场地防治区

工业场地位于井田东部，场地已有绿化面积3.05hm2，绿化系数为17.86％。场内浆砌石暗渠排水沟约1800m（断面为0.4×0.4m）。

工业场地占地面积16.8hm2，全部为永久占地，占地性质为工矿用地，无新建地面工程，无土石方开挖。

2）秦家山进风井场地

秦家山进风井场地位于井田西部，占地面积0.24hm2，占地性质为工矿用地。场地内布置有风机、风机闸门楼、风机值班室、变电室。场内已有绿化面积0.05hm2，排水沟200m/108m3（断面为0.4×0.4m）。

3）秦家山排矸井场地

秦家山排矸井场地位于井田西部，秦家山排矸井场地包含排矸井场地和原排矸场场地，共占地12.8hm2（其中排矸井场地占地1.8hm2，排矸场场地占地11hm2）。场地布置有排矸井井口（作为回风井）、绞车房、值班室，净化水站和变电室。部分排矸井场地和紧邻排矸井西侧的原排矸场场地，场地已经全部黄土覆盖，但尚未进行绿化。

4）爆破材料库

爆破材料库位于井田内东部，占地面积0.24hm2。场内建设有爆破材料库储藏室和值班室，爆破材料库储藏室前场地已经硬化，硬化面积约0.1hm2；场地内北侧山体部分进行了浆砌石护坡，护坡面积约300m2；场地内山体的边坡、场地东侧靠近围墙一侧的边坡以及部分场地已经绿化，绿化面积约0.08hm2；场内道路长约100m，宽约4m，土路面；场地内无排水设施，场内雨水通过散流流入场地附近沟道内，无新建地面工程，无土石方开挖。

5）场外道路

矿区公路穿过主副井工业场地，因此，主副井工业场地无专门的进场道路，利用矿区公路即可进入主副井工业场地。秦家山进风井场地位于乡村道路两侧，也无需专门的进场道路。秦家山排矸井场地位于原有乡村道路一侧，无需专门的道路。排矸道路位于山区道路一侧，无需新建专门的道路场外道路主要为爆破材料库道路。爆破材料库道路：道路长约300m，为宽4m的土路面，考虑到路一侧排水一侧绿化，道路总占地面积0.18hm2，全部为永久占地面积，占地性质为其他草地。

因此，场外道路占地面积为0.18hm2，为永久占地面积，占地性质为其他草地。

6）输电线路

各个场地内的输电线路已经建成并运行使用多年，本次全部利用原有，无新建。

供电电源分别来自王村变电站和挖金湾变电站（为同煤集团内部供电），由三个配电点（大巴沟地面变电所、秦家山地面变电所、机电科地面变电所）通过秦家山风井、平硐、主副井送至全公司各地面、井下变电所。第一大系统供电来源来自王村35KV变电站，为秦家山主扇和变电所供电。第二大系统供电来源来自挖金湾35KV变电站，为挖金湾生活、福利及地面生产、井下部分生产供电，以及大巴沟地面变电所。

王村变电站至工业场地内的大巴沟地面变电所（位于主副井工业场地内）输电线路长约5km，挖金湾变电站至工业场地内的大巴沟地面变电所输电线路长300m，挖金湾变电站至机电科变电所（位于主副井工业场地内）输电线路长500m，挖金湾变电站至秦家山地面变电所（位于秦家山风井场地内）输电线路长约3km，秦家山地面变电所至秦家山排矸井输电线路长2km，机电科变电所至爆破材料库输电线路长2km，均采用杆基架设，输电线路已经运行多年，原线路敷设过程中，施工建设扰动地表已经靠自然力恢复植被。输电线路占地面积为0.10hm2，全部为永久占地，占地性质为其他草地。

### 1.1.5施工组织及工期

（1）主体工程施工布置

1）施工管理机构

项目由建设单位负责对施工计划、财务、外购材料、施工机具设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算进行统一管理，通过招标方式专职的监理机构对工程进行质量监理、计量与支付，是确保工程质量和按时优质建成项目的关键。

2）施工组织管理

1、项目法人责任制

实行项目法人责任制是为了强化建设单位的责任意识，确保工程质量。

2、招投标制

a、招标范围

为了保证工程质量和工期，降低造价，按照国家有关规定，工程设计、土建工程施工、设备安装、交通工程、设备采购均应按照国家招投标法，采用公开招、投标方式，选择设计、施工、监理单位和设备生产厂家。

b、招标组织形式

招标组织形式根据实际情况由业主自行组织或委托代理，采取国内招标形式。评标机构由招标人和评标委员会组成，评标委员会进行独立评标工作。

3、合同管理制

实行严格的合同管理制，是要施工单位严格按照合同施工，保证工程质量和工期，减少投资，降低造价。

施工单位必须具备与所投标项目相应的有效资质和资信等级。根据合同和承接项目的技术水平选配强有力的项目经理部班子，建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，认真按施工组织设计和阶段施工计划安排施工，禁止转包和违规分包，严格执行监理指令。

（2）施工工艺

本矿井场内建筑及各设施已建成并运行多年，与水土保持相关的施工工艺主要为地面土建工程。土建工程中的土方工程采用机械为主、人工配合施工，砌筑工程采取人工为主、机械配合施工。

基础开挖：基础开挖避开雨季，应尽量在无雨季节抢工程量，避免施工高峰赶雨季。施工应该避开冰冻期。

### 1.1.6土石方情况

工业场地及附属设施利用原有，没有新建工程，且满足本次工程建设生产需要，因此本工程建设期间不动用土石方量，本工程建设没有余方。经过现场勘查和建设单位积极沟通了解到主体设计的排矸场未启用，运行期产生的矸石排放范围不在原方案设计的占地范围内，已经针对其重新编制了水土保持方案报告书。因此排矸场防治区不在本次防治责任范围内，运行期不产生土石方开挖工作。

### 1.1.7征占地情况

本项目由工业场地、爆破材料库、输电线路等组成，总占地面积30.36hm2，全部为永久性占地。

表1.1-1  工程占用面积统计表          单位：hm2

| 项目组成 | 占地面积 | 主要占地类型 |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 | 其他草地 | 工矿用地 |
| 主副井工业场地 | 16.8 | 16.8 |  |  | 16.8 |
| 秦家山进风井场区 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 秦家山排矸井场区 | 12.8 | 12.8 |  |  | 12.8 |
| 爆破材料库 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 场外道路 | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.18 |
| 输电线路 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 合计 | 30.36 | 30.36 |  | 0.1 | 30.26 |

### 1.1.8 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁安置。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形、地貌

项目区地处于山西地台北端，吕梁山北部的黄土高原，周围环山，西北为牛

心山；西南为洪涛山；西为西石山；东南为口泉山；东北为雷公山，煤田中部为一广阔起伏的低山丘陵台地，沟谷发育，海拔在1200-1400m之间。本区位于大同煤田的中东部。区内为平缓的低山丘陵地形，洪水冲刷切割剧烈，沟谷发育，切割深度为60-80m，有利于地表水的排泄。最高点位于井田中西部的高山，海拔标高1666.1m，最低点位于井田东部边缘的口泉沟河谷，标高1380.7m，最大相对高差 285.4m。

（2）气象、水文

1）气候气象

本区属于中温带大陆性气候。冬季严寒，夏季炎热，气候干燥，风沙严重。现就大同气象台多年的气象资料综述如下：气温：多年平均气温7.8°C，年极端最高气温37.2°C，年极端最低气温-26.5°C，季温和昼夜温差显著，≥10°C积温2811.4°C。降水量：历年年降水量212.8-579.0mm，其中7-9月份（雨季时段）降水量最多，约占全年降水量的60%，年平均降水量395mm。蒸发量：历年年蒸发量 1885.1-2386.3mm，其中5-7月份蒸发量最大，约占全年蒸发量的50-60%。风：历年大风天为3-31天，每3-6月份（风季时段）风速较大，大风其中最大年飓风天为1998年3月8日，风速达18.0/s，风向为西北，多年平均风速为2.9m/s。冻土：历年冻土月份为11月份至第二年3月份，最多至4月份。最大冻土深度179cm。年霜冻期：历年年霜冻期为177-218天，一般为每年的9月至翌年的4月。

2）河流水文

本区属海河流域，永定河水系，桑干河北岸支系，主要河流为口泉河，其次

为杏儿沟河和石虎沟河。本区河流多分布在井田边缘。口泉河位于井田南部及东部边界，黑流水河位于井田南部，杏儿沟河位于井田东北部，石虎沟河位于井田西部，这些河流以大气降水补给为主，次为煤窑采矿排水补给。其中口泉河为本区最大的河流，源于七峰山水库，河长50km。流经本井田的河段长8km，河床宽 20～30m，河床坡度10～30°，汇水面积45km2，流向近于东西向，属间歇性河流，平时河水由矿坑水补给，流量0-200L/s，最大洪峰流量691m3/s(1988的7月12日)。

（3）土壤、植被

1）项目区土壤以基岩风化碎块及坡积黄土为主，属黄土质山地棕褐色沙壤土，

土层薄，夹有浅红色粘土及沙壤土，土壤有机质含量0.25%～0.5%。口泉河两岸为黄土丘陵阶地。河谷地带以褐土为主。耕作层有机质平均为0.79％，含氮0.06％，含磷0.06％，含钾1.71％，含碳酸钙13.4％，项目区土壤贫瘠，结构松散，植被覆盖度低，抗御水蚀和风蚀的能力较弱。本区土壤疏松多孔，耕层容重一般为 1.1g/cm3～1.6g/cm3，总孔隙度 50%～62%，毛管孔隙度 40%～60%，通气孔隙度最高可达 30%。透水性良好，蓄水能力较强，2m土层内可蓄积有效水400mm～600mm，田间持水量为18%～30%，凋萎系数5%～15%，土壤有效水含量可达 10%～16%，平均值为12%。项目所在地区域属于暖温带落叶阔叶林植被区。项目区植被覆盖度约50%。该区部分山地阴坡分部有油松林、辽东栎林，大部分为灌丛、灌草丛和草丛植被，常见的有黄刺玫灌丛、沙棘灌丛、虎榛子灌丛以及白羊草灌丛。

2）根据《山西省植被类型图》解析和实地调查，项目区属以长芒草为主，混生蒿类、沙棘的低山丘陵干草原植被类型，其群落结构可分为农田植被和自然植被两种类型。

### 1.2.2水土流失及防治情况

（1）水土流失现状

南郊区境内地貌以平川丘陵为主，地势西北高，东南低。西部、北部为山地、

黄土丘陵地，占全区总面积55.52%；南部、东南部为平川区，占总面积 44.48%。

多年平均降水量 395mm，年内降水不均，春旱严重，降水集中在7、8、9月。降雨量小而集中，植被覆盖率低，是造成当地水土流失严重的主要原因。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属黄土丘陵阶地区，项目区侵蚀方式以水力侵蚀为主，本地区的综合土壤侵蚀模数为3000t/km2·a，属中度侵蚀。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188 号），项目区属国家级水土流失重点治理区—永定河上游国家级水土流失重点治理区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》，项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。容许土壤流失量为1000t/km2·a。

（2）项目水土保持治理现状

项目区所属位置位于国家水土流失重点治理区，根据“第一次全国水利普查 大同市水土保持普查结果”，截止2011年底南郊区总面积为1068km2；水土流 失面积为518km2；林木面积为15264.4hm2；加封禁林木面积为17256.7hm2；林草面积为18381.4hm2；基本农田为6210.8hm2；治理面积为25458.9hm2，全区林木覆盖率为14.3%；含封禁林木覆盖率为16.2%；林草覆盖率为17.2%；治理度为49.1%。

同类工程水土保持经验：

（1）排矸场地的治理

项目区附近的矸石基本都是就近堆在沟里，采用自上而下推倒，并及时自下

而上层层碾压，最后拱型骨架护坡，渣面覆土100cm，护坡绿化和渣顶绿化。在

排矸场地选址确定以后，根据所需容量，确定挡渣墙坝址，并在矸石排放之前，

建设上游截流沟、坡面截水沟，在拱型骨架护坡时建设马道排水沟。在条件允许

的情况下，在弃渣场周边设置防护林，在矸石堆放之前进行防渗处理，起到了良

好的水土保持效果。

（2）采空沉陷影响区

采空沉陷区防治措施主要为充填裂缝、平整土地、修复田坎及植被补植等措施。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

本项目为生产矿井，根据主设设计和建设单位介绍知：已有工业场地与生产系统能够满足70万t/a矿井生产系统布置要求。2012年12月，山西省煤炭地质115勘察院编制了《山西省大同煤田大同市左云县大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司(侏罗系)煤炭资源储量核实报告》，2013年10月，山西省地质矿产科技评审中心以“晋评审储字[2013]65号”文件下发了《山西省大同煤田大同市左云县大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司(侏罗系)煤炭资源储量核实报告》评审意见书；2013年11月，山西省国土资源厅以“晋国土资储备字[2013]159号”文件下发了《山西省大同煤田大同市左云县大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司(侏罗系)煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量备案证明。2014年10月，山西源通煤矿工程设计有限公司编制完成了《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司煤炭资源开发利用方案》，2014年11月，山西省地质矿产科技评审中心对《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司煤炭资源开发利用方案》进行了审查，2014年12月山西省地质矿产科技评审中心以“晋地矿采审字[2014]号第09号”文件下发了《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司煤炭资源开发利用方案》评审意见书。

## 2.2水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》以及国家和行业对生产建设项目水土保持工作的管理规定，为有效控制水土流失，建设单位委托大同绿锦水土保持生态工程设计有限公司编制《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案》工作。2014年3月9日，山西省水利厅以《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井水土保持方案的批复》（晋水保函[2015]251号）予以批复。2019年1月30日，由大同市水务局、云冈区水务局组成的水土保持工作督查组，对挖金湾煤业有限责任公司项目水土保持工作进行了监督检查，形成了《关于挖金湾煤业公司项目工程水土保持工作整改意见回函》（挖煤董爱字[2019]125号）

## 2.3水土保持方案变更

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》的要求本项目无需做变更（详见表2.3-1）。

## 2.4水土保持后续设计

主体工程将水土保持要求纳入主体工程设计中，并未委托相关单位进行专项设计。

表2.3-1  变更情况对比表

| 序号 | 规定条件 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 批复的水土流失防治责任范围为1718.62hmhm2，实际水土流失防治责任范围为30.36hm2，减少了1688.26hm2。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 2 | 开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 方案批复建设期不产生开挖行为，运行期主体设计的排矸场未启用，运行期不产生开挖行为。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 3 | 线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的 | 本项目排矸场区未启用 | 未达到要求，无需变更。 |
| 4 | 施工道路或伴行道路等长度增加20%以上的 | 无施工便道。 | 无需变更。 |
| 5 | 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度20公里以上的 | 无桥梁改路堤或者隧道改路堑情况。 | 无需变更。 |
| 6 | 表土剥离量减少30%以上的 | 批复的方案不涉及表土剥离，工程实际情况也不涉及 | 未达到要求，需要变更。 |
| 7 | 植物措施总面积减少30%以上的 | 批复的植物措施总面积为15.77hm2，实际植物措施总面积为15.21hm2。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 8 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的 | 水土保持重要单位工程措施体系未发生变化。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 9 | 在水土保持方案确定的弃渣场外设置新弃渣场的，或需要提高弃渣场堆渣量20%以上的 | 本期排矸场未启用，后期新增占地需重新编制水土保持方案报告书。 | 未达到要求，无需变更。 |

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1建设期防治责任范围

经查阅主体工程征占地资料及竣工资料，结合监测结果分析，确定本次验收范围以工程实际扰动土地面积为依据，核定工程实际水土流失防治责任范围面积为30.36hm2，其中项目建设区30.36hm2，直接影响区0hm2。

实际发生的水土流失防治责任范围见表3.1-1。

表3.1-1  实际发生的水土流失防治责任范围

| 项目区 | 实际发生 |
| --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 主副井工业场地 | 16.8 |  | 16.8 |
| 秦家山进风井场区 | 0.24 |  | 0.24 |
| 秦家山排矸井场区 | 12.8 |  | 12.8 |
| 爆破材料库 | 0.24 |  | 0.24 |
| 场外道路 | 0.18 |  | 0.18 |
| 输电线路 | 0.1 |  | 0.1 |
| 合计 | 30.36 |  | 30.36 |

### 3.1.2防治责任范围变化

通过对监测数据的整理分析，发现实际发生的防治范围面积比批复的水保方案确定的防治范围面积减少了1688.26hm2，项目建设区面积减少了0.71hm2，直接影响区减少了1687.34hm2。

与方案设计相比防治责任范围变化原因是：

1）经过现场勘查和建设单位积极沟通，主体设计的排矸场未启用，运行期产生的矸石由其它公司负责处理，相应的水土防治责任范围由对方承担（详见附件6矸石场排放治理责任书）。因此排矸场防治区不在本次防治责任范围内。

2）经监测与核查分析，施工过程中，施工单位严格控制施工作业面，除建设区以外，未对周边产生扰动，不计直接影响区，该工程直接影响区较批复方案减少1687.34hm2。

。

表3.1-2  与方案水土流失防治责任范围变化对比表

| 项目区 | 方案设计情况 | 实际发生 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 主副井工业场地 | 16.8 |  | 16.8 | 16.8 |  | 16.8 | 0 | 0 | 0 |
| 秦家山进风井场区 | 0.24 |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 秦家山排矸井场区 | 12.0 |  | 12.0 | 12.0 |  | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
| 爆破材料库 | 0.24 |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 排矸场区 | 0.71 |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | -0.71 | 0 | -0.71 |
| 场外道路 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 输电线路 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | 0 | -1687.55 | 0 |
| 采空沉陷影响区 |  | 1687.55 | 1687.55 |  | 0 | 0 |  | -1687.55 | -1687.55 |
| 合计 | 31.07 | 1687.55 | 1718.62 | 31.07 | 0 | 31.07 | -0.71 | -1687.55 | -1688.26 |

## 3.2弃渣场设置

经过现场勘查和建设单位积极沟通，主体设计的排矸场未启用，运行期产生的矸石由其它公司负责处理，相应的水土防治责任范围由对方承担（详见附件6矸石场排放治理责任书）。

## 3.3取土场设置

根据实际调研与勘察以及对主体工程的核实，确定本项目不涉及取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

### 3.4.1 设计的水土保持措施总体布局

水土保持方案按照主体工程布局，施工扰动特点，建设时序、水土流失影响等分区原则将本工程划分为8个防治分区，即主副井工业场地防治分区、秦家山进风井场地防治分区、秦家山排矸井场地防治分区，爆破材料库防治分区、场外道路防治分区、排矸场防治分区、输电线路防治分区、采空沉陷区防治分区。经现场勘查并结合工程实际情况，由于主体设计的排矸场未启用，再加上，施工过程中，施工单位严格控制施工作业面，除建设区以外，未对周边产生扰动，不计直接影响区，因此去掉排矸场防治分区和采空沉陷防治分区，符合本工程建设特点和水土流失特点。

### 3.4.2 总体布局合理性评价

水土流失防治措施布局总体思路是：以防治水土流失、恢复植被、改善项目区周边的生态环境、保护主体工程正常安全运行为最终目的；以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点；以主体工程区为防护重点、做好建设期的临时防护，同时配合主体工程设计进行综合规划布设的水土流失防治措施布局。

项目建设区水土流失防治须将工程措施和植物措施相结合，做到“点、线、面”结合形成完整的防护体系。在道路、填筑边坡等“线”状位置，以排水工程、植物措施相结合，对于因工程建设可能受到直接影响的区域，建设单位要加强监督，监理和施工单位必须加强现场管理，避免对征地范围以外地区农田、植被的损坏。

### 3.4.3 水土保持措施体系

通过“点、线、面”的防治措施有机结合，形成立体的综合防治体系，达到保护地表，防治水土流失，改善生态环境的目的。各防治分区措施体系见图下图。

图3.4-1  水土保持措施体系图

### 3.4.4实施的水土保持措施总体布局

图3.4-2  现状水土保持措施体系图

## 3.5水土保持设施完成情况

### 3.5.1主体工程中具有水土保持功能的防治措施完成情况

（1）主副井工业场地防治区

工程措施：

工业场地设置排水沟1800m。

实施时间为2017年5月-2017年8月。

植物措施：

场内空地实施了绿化措施，总计3.05hm2。绿化树种主要有杨树、侧柏、桧柏、紫叶小檗、槐树、柳树等。实施时间为2017年11月和12月。

表3.5-1  措施量变化分析表

| 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m | 1800 | 1800 | 0 |
| 植物措施 | 场区绿化 | hm² | 3.05 | 3.05 | 0 |

（2）秦家山进风井场地防治区

工程措施：

设置排水沟200m。实施时间为2018年11月-2019年1月。

植物措施：

场内空地实施了绿化措施，总计0.05hm2。绿化树种主要有杨树、侧柏、桧柏、紫叶小檗、槐树、柳树等。实施时间为2018年11月。由大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司委托大同煤矿华源园林绿化有限公司进行绿地管护，管护时间为2018年11月至2021年11月。

表3.5-3  措施量变化分析表

| 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m | 200 | 200 | 0 |
| 植物措施 | 厂区绿化 | hm² | 0.05 | 0.05 | 0 |

（3）秦家山排矸井场地防治区

工程措施：

土地整治12.0hm2，实施时间为2018年5月-2018年9月。

植物措施：

植被恢复面积12.0hm2，其中主要包括栽植柠条、幼林抚育、撒播披碱草。实施时间为2018年11月至2019年1月。

表3.5-4  措施量变化分析表

| 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物措施 | 幼林抚育 | hm² | 12.0 | 12.0 | 0 |
|  | 撒播披碱草 | hm² | 12.0 | 12.0 | 0 |
|  | 栽植柠条 | 株 | 180000 | 180000 | 0 |

（4）爆破材料库防治区

工程措施：

设置排水沟200m，实施时间为2018年5月-2018年9月。

植物措施：

厂区已有绿化面积0.08hm2，实施时间为2018年10月和11月。

表3.5-4  措施量变化分析表

| 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m | 100 | 100 | 0 |
| 植物措施 | 绿化 | hm² | 0.08 | 0.08 | 0 |

（5）排矸场防治区

工程措施：

修建挡矸墙15m、布设截水沟600m、排水沟160m、排水渠200m。

植物措施：

厂区绿化面积0.61hm2，主要是马道、取土场等部位的绿化，包括栽植柠条、幼林抚育、撒播披碱草。

表3.5-4  措施量变化分析表

| 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 马道排水沟 | m | 160 | 0 | -160 |
|  | 截水沟 | m | 600 | 0 | -600 |
|  | 排水渠 | m | 200 | 0 | -200 |
|  | 浆砌石护坦 | m | 20 | 0 | -20 |
|  | 挡矸墙 | m | 15 | 0 | -15 |
| 植物措施 | 幼林抚育 | hm² | 0.61 | 0 | -0.61 |
|  | 撒播披碱草 | hm² | 0.61 |  | -0.61 |
|  | 栽植柠条 | 株 | 9000 | 0 | -9000 |

（6）场外道路防治区

工程措施：

修建排水沟300m，实施时间为2018年5月-2018年9月。

植物措施：

道路绿化面积0.03hm2，其中主要包括栽植柠条、幼林抚育、撒播披碱草。实施时间为2018年10月和11月。

表3.5-4  措施量变化分析表

| 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m | 300 | 300 | 0 |
| 植物措施 | 幼林抚育 | hm² | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  | 撒播披碱草 | hm² | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  | 栽植柠条 | 株 | 450 | 450 | 0 |

（7）输电线路防治区

输电线路已经运行多年，原线路敷设过程中，施工建设扰动地表已经靠自然

力恢复植被。现状基本满足水土保持要求，方案未新增水土保持措施。

（8）采空沉陷影响防治区

经监测与核查分析，施工过程中，施工单位严格控制施工作业面，除建设区以外，未对周边产生扰动，不计直接影响区。

### 3.5.2方案新增水土保持防治措施完成情况

（1）秦家山排矸井场地防治区

方案新增：土地整治12.0hm2，植被恢复面积12.0hm2。

实际完成情况：主体在建设过程已经按照要求实施水土保持措施，完成土地整治12.0hm2，植被恢复面积12.0hm2

（2）爆破材料库防治区

方案新增：靠近山体坡脚处排水沟的布设排水沟100m。

实际完成情况：主体在建设过程已经按照要求实施水土保持措施，完成排水沟100m。

（3）排矸场防治区

方案新增：修建挡矸墙15m、布设截水沟600m、排水沟160m，排水渠200m

绿化面积0.61hm2。

实际完成情况：经过现场勘查和建设单位积极沟通，新建的排矸场未启用，运行期产生的矸石由其他公司负责处理，相应的水土防治责任范围由对方承担（详见附件矸石场排放治理责任书）。因此各项措施未实施。

（4）场外道路防治区

方案新增：修建道路排水300m，新增道路绿化面积0.03hm2。

实际完成情况：主体在建设过程已经按照要求实施水土保持措施，完成排水沟300m，道路绿化面积0.03hm2。

### 3.5.3水土保持措施对比分析

#### 3.5.3.1水土保持工程措施完成情况对比

（1）工程措施变化情况

经过现场勘查和建设单位积极沟通，主体设计的排矸场未启用，运行期产生的矸石由其他公司负责处理，相应的水土防治责任范围由对方承担（详见附件矸石场排放治理责任书）。因此排矸场防治区不在本次防治责任范围内，因此其对应的水土保持工程措施也不复存在。此外，经监测与核查分析，施工过程中，施工单位严格控制施工作业面，除建设区以外，未对周边产生扰动，不计直接影响区，因此采空沉陷影响区所对应的水土保持工程措施也不复存在。

（2）工程措施完成情况综合评价

经现场检查和查阅有关资料，工程措施布局较为合理，设计标准相对较高，完成的质量和数量符合设计，达到了生产建设项目水土保持方案技术规范的要求。该项目水土保持工程建筑物结构、尺寸和外观符合设计要求。目前，各项水土保持措施运行情况良好，未发现重大工程质量缺陷，能够有效地控制水土流失。

综上所述，大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目水土保持工程措施符合国家对生产建设项目水土保持的有关规定，工程措施总体质量合格，防治水土流失效果明显，建议对该项目水土保持工程措施进行竣工验收。

#### 3.5.3.2水土保持植物措施完成情况对比

（1）植物措施变化情况

方案编制时工业场地区的绿化措施已经实施完成，因此较方案设计无变化。方案设计的秦家山排矸井场地防治区和场外道路区幼林抚育及柠条生长情况良好，因此无需再扰动地表补植，此外未启用的排矸场以及采空沉陷影响区的植物措施也不复存在，原因不在赘述，详见3.5.3.1。

实际实施的绿化措施虽较原水土保持方案变化较大，但经优化后的水土保持措施防治体系能够更好的贴合工程实际情况，并未造成水土保持功能降低或发生较大水土流失。

（2）植物措施完成情况综合评价

该项目植物措施总体布局合理，将绿化、美化与香化相结合，符合水土保持植物措施要求，通过水土保持植物措施的实施，防治责任范围内的水土流失得到了有效控制，达到了水土保持方案所提出的防治目标。

项目区林草植被恢复率达到99.93%，达到了水土保持方案的植物措施防治目标值。水土保持植物措施所选择的乔、灌、花、草品种适宜，植物生长良好。综上所述，质量措施质量总体合格，能够满足水土保持功能要求，达到水土保持方案要求的林草植被恢复率和林草覆盖率的防治目标值，具备水土保持设施植物措施验收条件。

## 3.6 水土保持投资完成情况

### 3.6.1实际完成投资

经核查，工程完成总投资为158.55万元（主体已列投资50.76万元），其中工程措施41.57万元，植物措施77.91万元，临时措施投2.39万元，独立费用27.25万元，其中工程建设监理费2.69万元，监测费6万元，水土保持设施验收报告编制费12万元；基本预备费0万元，水土保持补偿费9.428万元。详见表3.6-1。

表3.6-1  水土保持投资完成情况表              单位：万元

| 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 植物措施费 | 设备费 | 独立 费用 | 方案 新增 | 主体 已列 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：工程措施 |  |  |  |  | 7.77 | 33.8 | 41.57 |
| 1、主副井工业场地 |  |  |  |  |  | 30.42 |  |
| 2、秦家山进风井场区 |  |  |  |  |  | 3.38 |  |
| 3、秦家山排矸井场地防治区 |  |  |  |  | 1.04 |  |  |
| 4、爆破材料库场地防治区 |  |  |  |  | 1.69 |  |  |
| 5、排矸场防治区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、场外道路防治区 |  |  |  |  | 5.04 |  |  |
| 第二部分：植物措施 |  |  |  |  | 60.95 | 16.96 | 77.91 |
| 1、主副井工业场地 |  |  |  |  |  | 16.27 |  |
| 2、秦家山进风井场区 |  |  |  |  |  | 0.27 |  |
| 3、秦家山排矸井场 地防治区 |  | 60.79 |  |  | 60.79 |  |  |
| 4、爆破材料库场地防治区 |  |  |  |  |  | 0.43 |  |
| 5、排矸场防治区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、场外道路防治区 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |
| 第三部分：临时措施 |  |  |  |  | 2.39 |  | 2.39 |
| 1.其它临时工程 |  |  |  |  | 2.39 |  | 2.39 |
| 一至三部分合计 |  |  |  |  |  |  | 121.87 |
| 第四部分：独立费用 |  |  |  | 27.25 |  |  | 27.25 |
| 1.建设管理费 |  |  |  | 2.13 |  |  |  |
| 2.工程建设监理费 |  |  |  | 2.69 |  |  |  |
| 3.科研勘测设计费 |  |  |  | 4.43 |  |  |  |
| 4.水土保持监测费 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 5.水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  |  |  | 149.12 |
| 第五部分：基本预备费 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 第六部分：水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  | 9.428 |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  |  | 158.55 |

### 3.6.2投资变化

根据批复的水土保持方案，水土保持工程总投资为125.30万元（不含水土保持补偿费），全部为方案新增，实际总投资158.55万元（含水土保持补偿费），投资增加了33.25万元。

投资变化的主要原因如下：

一、方案批复的水土保持投资未将主体具有水土保持措施的投资纳入计算，本报告予以补充。

二、工程措施和植物措施投资变化

经过现场勘查和建设单位积极沟通，主体设计的排矸场未启用，运行期产生的矸石由其他公司负责处理，相应的水土防治责任范围由对方承担（详见附件矸石场排放治理责任书）。因此排矸场防治区不在本次防治责任范围内，因此其对应的水土保持措施也不复存在。此外，经监测与核查分析，施工过程中，施工单位严格控制施工作业面，除建设区以外，未对周边产生扰动，不计直接影响区，因此采空沉陷影响区所对应的水土保持措施也不复存在。

三、独立费用：水土保持方案未计列水土保持设施验收报告编制费。因此引起独立费增加12万元。

四、基本预备费：实际基本预备费为0，较方案设计减少了3.65万元。

五、水土保持补偿费：实际水土保持补偿费为9.428万元，缴纳凭证见附件，水保方案总概算中未计列补偿费。

表3.6-2  水土保持投资情况对比表              单位：万元

| 工程或费用名称 | 实际投资 | 方案设计 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：工程措施 | 41.57 | 40.35 | 1.22 |
| 1、主副井工业场地 | 30.42 |  | 30.42 |
| 2、秦家山进风井场区 | 3.38 |  | 3.38 |
| 3、秦家山排矸井场地防治区 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 4、爆破材料库场地防治区 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 5、排矸场防治区 |  | 32.58 | -32.58 |
| 6、场外道路防治区 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 第二部分：植物措施 | 77.91 | 63.99 | 13.92 |
| 1、主副井工业场地 | 16.27 |  | 16.27 |
| 2、秦家山进风井场区 | 0.27 |  | 0.27 |
| 3、秦家山排矸井场地防治区 | 60.79 | 60.79 | 0.00 |
| 4、爆破材料库场地防治区 | 0.43 |  | 0.43 |
| 5、排矸场防治区 |  | 3.04 | -3.04 |
| 6、场外道路防治区 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 第三部分：临时措施 | 2.39 | 2.09 | 0.30 |
| 1.其它临时工程 | 2.39 | 2.09 | 0.30 |
| 一至三部分合计 | 121.87 | 106.43 | 15.44 |
| 第四部分：独立费用 | 27.25 | 15.25 | 12.00 |
| 1.建设管理费 | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 2.工程建设监理费 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| 3.科研勘测设计费 | 4.43 | 4.43 | 0.00 |
| 4.水土保持监测费 | 6 | 6 | 0.00 |
| 5.水土保持设施验收报告编制费 | 12 | 0 | 12.00 |
| 一至四部分合计 | 149.12 | 121.68 | 27.44 |
| 第五部分：基本预备费 | 0 | 3.65 | -3.65 |
| 第六部分：水土保持补偿费 | 9.428 | 0 | 9.428 |
| 工程总投资 | 158.55 | 125.30 | 33.25 |

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：大同绿锦水土保持生态工程设计有限公司作为水土保持方案报告编制单位；山西宏图建设集团有限公司为施工单位；内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为水土保持工程的监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为水土保持工程的监测单位。

大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的意识贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复、临时弃土整治等水土保持工程严格按《水土保持专项设计》和《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目水土保持方案报告书》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目水土保持工作计划与重点》等11项安全管理制度和9项应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等17项项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

主体监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。这些文件在大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目施工中起到了规范水土保持工程建设施工行为的良好作用。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

从总体来看，大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司对大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目的质量管理体系健全，各项规章制度比较完善，工程质量保证资料比较齐全。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

根据《水土保持保持质量评定规程（SL336-2006）》，结本工程实际情况，工程质量按单元工程、分部工程、单位工程和工程项目逐级评定，工程项目划分结果如下：

（1）单位工程。按照工程类型和便于质量管理的原则，将总体工程划分为防洪排导工程和植被建设工程等3个单位工程。

（2）分部工程。按照功能相对独立、工程类型相同的原则，将组成单位工程的单个工程划分为一个分部工程。划分为4个分部工程组成。

（3）单元工程。按照可以单独施工完成的最小综合体和便于进行质量考核的原则，将组成分部工程的单个工程划分为一个单元工程。该项目单元工程为190个单元工程。排洪导流设施每100m为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程；点片状植被以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1hm2，大于0.1hm2的可划分为两个以上单元工程；场地整治每1hm2为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程。。

表4.2-1  水土保持工程划分表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主副井工业场地防治区 | 秦家山进风井场地防治区 | 秦家山排矸井场地防治区 | 爆破材料库防治区 | 场外道路防治区 |
|  |  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 排水沟 | 18 | 排水沟 | 2 | 排水沟 |  | 排水沟 | 1 | 截排水沟 | 3 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 绿化措施 | 31 | 绿化措施 | 1 | 绿化措施 | 120 | 绿化措施 | 1 |  |  |
|  | 线网状植被 |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿化措施 | 1 |
| 土地整治工程 | 场地 整治 |  |  |  |  | 土地整治 | 12 |  |  |  |  |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

在工程实施过程中，建设单位对工程质量进行日常管理、指导、监督和检查，充分发挥质量保障体系的作用，从材料进场到过程监控再到验收，严把质量关，对各个分项工程进行自检、自查，使工程质量得到了有效保障。

通过严格质量管理，最终完成的水土保持各单元工程、分部工程、单位工程全部达到合格标准，水土保持工程质量控制目标得以实现，结果见表4.2-2。单位工程及分部工程验收鉴定书详见附件，现场验收照片详见附图。

表4.2-2  水土保持工程质量评定表

| 防治分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程数量 | 监理质量评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格数（个） | 质量等级 |
| 主副井工业场地防治区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 18 | 18 | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 点片状植被 | 31 | 31 | 合格 |
| 秦家山进风井场地防治区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 2 | 2 | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 点片状植被 | 1 | 1 | 合格 |
| 秦家山排矸井场地防治区 | 植被建设工程 | 点片状植被 | 120 | 120 | 合格 |
|  | 土地整治 | 场地整治 | 12 | 12 | 合格 |
| 爆破材料库防治区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 点片状植被 | 1 | 1 | 合格 |
| 场外道路防治区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 3 | 3 | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 线网状植被 | 1 | 1 | 合格 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

经过现场勘查和建设单位积极沟通，主体设计的排矸场未启用，运行期产生的矸石由其他公司负责处理，相应的水土防治责任范围由对方承担（详见附件矸石场排放治理责任书）。因此本项目不涉及弃渣场稳定性评估。

## 4.4总体质量评价

水土保持工程措施与主体工程同步建设，结合主体工程特点，工程治理措施布局合理，工程设计符合有关技术标准和规范的要求，工程建设实行了业主负责制、招标投标制和工程监理制。施工过程中建立了严格的质量管理制度，确保了水土保持工程的施工质量。工程结构尺寸符合要求，外观质量较好，未发现重大工程质量缺陷，各分部工程的施工质量均合格以上标准，满足了有关技术规范的要求。主体工程周围的水土流失得到了有效的控制。

本次验收中，采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施、临时措施实施质量。通过部分竣工验收签证显示：190个单元工程质量达到合格。4个分部工程质量达到合格。3个单位工程质量达到合格。

综上所述，经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能。

从绿化工程检查情况来看，绿化效果较好，植树成活率较高，根据调查结果，合格率为100%，符合要求；草本植物的盖度基本达到0.8，符合要求。全部为合格，合格率是100%。植物措施竣工验收图、施工招标合同、工程现场签证单以及施工单位竣工报告、监理单位监理报告等资料基本齐全，确保了水土保持植物措施的施工质量。

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

各项水土保持设施建成运行后，由建设单位进行运行维护，如发现工程设施遭到破坏或雨季损毁，及时进行维护、加固和改造，以确保工程的安全；对于未成活或植被覆盖率低的场地，及时进行植物补植。

从目前运行情况看，工程各项水土保持措施布局合理，保持较完好。工程措施基本满足设计要求，边坡防护设施稳定，阻止了泻溜、坍塌发生，起到了保护边坡的作用；排水措施减弱了水流冲刷，保证了排水畅通，起到了防治水土流失的作用。植物措施逐步发挥蓄水保土作用，随着植被盖度的提高，措施作用愈来愈明显，有效维护了生态环境。有关水土保持设施的管理责任落实到位，维护措施切实可行，维护责任落实到人，充分体现和发挥了建设期的各项措施作用，保证了各项水土保持设施初步运行良好，并取得了一定的水土保持效果。

## 5.2水土保持效果

（1）扰动土地整治率

大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目建设扰动地貌总面积30.36hm2，完成扰动土地治理总面积30.26hm2，项目区扰动土地整治率为99.67%（目标值96%）。

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。项目区扣除建筑物、硬（固）化场地、硬化道路等区域，水土流失总面积为15.35hm2，已整治的水土保持措施达标面积15.21hm2。水土流失总治理度为99.35%（目标值87%）。

（3）渣土防护率与弃渣利用情况

本项目不涉及表土剥离工程，因此渣土防护率可以达到99%以上。

（4）土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度的之比。根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》及批复的水保方案，该工程所在区域容许土壤流失量为1000t/km2•a。根据土壤流失量监测结果，经过一段时间自然恢复加权平均土壤侵蚀模数可达到为884t/km2•a，则土壤流失控制比为1.13（目标值0.9）。符合《生产建设项目水土流失防治标准》要求。

（5）林草植被恢复率及林草覆盖率

林草植被恢复率指项目建设区内的林草类植被面积占可恢复林草植被（目前技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。该工程项目建设区面积为30.36hm2，可恢复植被面积为15.22m2，实施植被绿化面积15.21hm2，林草植被恢复率达到99.93%（目标值94%）。林草覆盖率达到50.10%（目标值22%）。这些措施使工程建设破坏的生态环境得到了有效的治理和恢复，在一定程度上改善了沿途周边生态环境，有效的控制了工程水土流失的危害。

## 5.3公众满意程度

根据验收工作的规定和要求，在验收工作过程中，向工程建设区周围群众发放了15张水土保持公众抽查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，作为本次技术评估工作的参考依据。所调查的对象主要为当地居民。调查对象有老年人、中年人和青年人，其中男性12人、女性3人，在被调查者人中，100%的人认为大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目对当地经济发展有较大促进作用，73%的人认为项目对当地环境有好的影响，100%人的人认为项目区工程建设搞的好，80%的人认为项目对临时堆土管理较好，93%人认为项目对扰动的土地治理的较好。详见表5.3-1。

表5.3-1  水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 | 中年 | 老年 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数（人） | 8 | 6 | 1 | 12 | 3 |
| 职业 | 干部 | 工人 | 农民 | 经商 | 职员 |
| 人数（人） | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 调查项目评价 | 好 | 一般 | 差 | 不清楚 |
|  | 占总人数（%） | 占总人数（%） | 占总人数（%） | 占总人数（%） |
| 项目对当地经济影响 | 100 |  |  |  |
| 项目对当地环境影响 | 73 | 27 |  |  |
| 项目对临时堆土管理 | 80 | 20 |  |  |
| 项目工程建设 | 100 |  |  |  |
| 水土流失治理情况 | 93 | 6 |  |  |

# 6 水土保持管理

## 6.1组织领导

建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》中的“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，组织实施了工程中相关的水土保持工程。

工程建设过程中，为做好项目的水土保持管理工作，建设单位建立了完整的水土保持管理组织体系，开工前，就成立了水土保持工作组，工程结束后，成立了工程竣工验收水土保持工程专项组。

水土保持工作组的主要职责是：

1）负责依据相关法律、法规和规范要求落实项目水土流失防治工作，保证落实批复后的水土保持工程方案和相关设计的实施，确保水土保持工作落到实处。

2）负责与相关水行政主管部门沟通联系，并接受各级水行政主管部门的检查和指导，将检查意见尽快落实和反馈相关部门。

3）负责对水土流失防治的技术服务部门的管理，落实对水土保持工程建设的全过程进行质量控制、进度控制、投资控制。

4）负责与施工单位、监理单位、监测单位等单位的沟通联系，协调相关单位的工作开展。

5）负责项目工作过程中所有可能发生的会议、汇报、沟通等事情的组织。

6）负责落实水土保持资金来源、资金管理使用办法以及投资效益分析。

工程竣工验收水土保持工程专项组的主要职责：

1）工程完工后，负责遗留水土保持工作的继续实施。

2）完成水土保持工程的自查初验。

3）负责协调相关技术服务部门，为水土保持设施验收报告编制单位提供项目相关资料，共同完成实地查勘验收工作。

4）继续巡查和维护水土保持工程，对于工程措施及时修复、植物措施及时补栽补植，保证水土保持措施发挥长久效益。

5）负责移交水土保持工程。

## 6.2规章制度

水土保持是我国一项基本国策，按照“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁治理”的原则，建设单位在实施过程中建立健全了各项规章制度。

项目在建设中，建设单位严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等制度，制定了涵盖工程建设目标、合同管理、质量管理、技术管理、竣工验收管理等方面的《工程建设管理办法汇编》及实施细则，保证了工程建设全面顺利的进行。

建设单位成立了实施水土保持工作组，健全领导与技术单位、工程技术人员之间的协调，主动与地方水土保持管理部门沟通，明确实施方案的目标责任制，确定实施、检查、验收的具体办法和要求。水土保持方案在实施过程中，建章立制，确保水土保持方案的实施。落实水土保持专项监理，对水土保持工程的质量、投资和进度进行监控。在主体工程竣工验收之前，成立了竣工验收水土保持专项小组，根据水利部〔2017〕365号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》组织了自主验收，并委托第三方编写了水土保持设施验收报告。

设计单位在水土保持方案批复后，将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体工程可研设计文件，并单独成章。发生重大变更后委托相关单位进行水土保持措施变更报告编制。

水土保持设施中的工程措施伴随主体工程一并进行施工招标。水土保持设施建设纳入了主体工程的建设管理，严格执行基本建设程序。建设期间的水土保持工作有主体监理单位负责。

## 6.3建设管理

工程建设过程中，建设单位积极推行招标投标制。根据招投标结果，与各施工单位签订施工合同的同时，未单独招标的水土保持工程，实施内容和要求列入主体工程合同约定；单独招标的水土保持工程，严格按照合同约定实施。

工程建设期间，施工单位认真履行合同。各项水土保持工程基本依据水土保持要求与主体工程施工进度同步实施完成。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资、安全控制，将水土保持工程的施工材料采购、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行项目法人负责制，监理单位控制，承包商保证和政府监督的质量保证体系。有关施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，都是具备施工资质、一定的技术、人才、经济实力的较大型企业，自身的质量保证体系较为完善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，保障了水土保持工程质量与林草的成活率和保存率。工程投产之前进行的质量监督验收检查表明，水土保持工程符合设计文件及施工规范的要求，质量等级综合评定为合格。

## 6.4水土保持监测

为贯彻落实水土保持法律、法规和规程、规范要求，2019年11月，项目建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司承担工程水土保持监测工作。山西省元方生态工程咨询有限公司随后成立水土保持监测组，统一了技术标准与工作流程，通过采用地面观测、调查与巡查监测、专家评价等监测方法与手段，在整个监测时段全面完成了各项监测任务。

根据项目特点及水土保持监测工作开展情况，本次监测时段为2019年11月，共计布设监测点6个。截止2020年3月共计完成1份水土保持监测实施方案，水土保持监测季报1份，并完成水土保持监测总结报告。

### 6.4.1监测内容

（1）防治责任范围动态监测

项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区又分为永久占地和临时占地，永久占地在施工阶段及项目运行阶段保持不变，临时占地面积及直接影响区的面积随着工程进展发生变化。通过对无人机影像资料数据分析，对主副井工业场地防治区、秦家山进风井场地防治区、秦家山排矸井场地防治区，爆破材料库防治区、场外道路防治区、输电线路防治区的水土流失责任范围、扰动土地情况、水土流失防治效果等进行监测。

（2）水土流失防治动态监测

本项目的水土流失防治动态监测，主要包括施工建设过程中形成的扰动原地貌、损坏水土保持设施面积及其分布情况和边坡水土保持措施状况两个方面内容，采用调查监测方法。

（3）水土流失因子动态监测

水土流失因子的监测，包括：降雨量、气温、风、泥沙量等；地形、地貌和水系情况。

（4）水土流失背景值监测

工程区原地貌状态下不同土地利用类型的面积、工程建设中水土保持设施被破坏的数量、土壤侵蚀模数、土壤侵蚀强度及土壤侵蚀量等数据。

（5）水土保持措施及其效果动态监测

水土保持措施及其效果监测，包括：水土保持防治措施（工程措施、植物措施和临时措施）数量和质量；林草的生长发育情况、成活率、保存率、抗性及植被覆盖率；工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；水土保持临时措施防治效果监测，包括临时覆盖率、临时措施防治面积等；已实施的水土保持措施效益监测，包括控制水土流失量、改善生态环境的作用等。

8、水土流失危害监测

水土流失对周边地区的影响、对周边地区景观格局的干扰、对居民生活的影响等，通过调查问卷方式制表汇总。

### 6.4.2监测时段

2019年11月建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司承担本项目水土保持监测工作。监测单位于2019年11月完成项目水土保持监测实施方案。水土保持监测时段为：2019年11月。

### 6.4.3 监测点位

根据《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》等水土保持监测相关规范、规程中监测点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，针对项目区工程特点、施工布置、水土流失的特点和水土保持措施的布局特征，并考虑观测与管理的代表性、方便性，监测结合项目水土保持方案设计，共设置监测点3个，监测点设置见表6.4-1。

表6.4-1  水土保持监测点位置表

| 监测点编号 | 防治分区 | 主要监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 背景监测 | 定位监测 |
| 2# | 爆破材料库 | 调查监测 |
| 3# | 主副井工业场地 | 调查监测、定位监测 |
| 4# | 输电线路 | 调查监测 |
| 5# | 场外道路 | 调查监测 |
| 6# | 秦家山进风井场区 | 调查监测 |

### 6.4.4监测方法及频次

监测方法主要采用资料收集、实地测量、调查监测、定位监测、巡查法。水土流失量采用侵蚀沟量测法。

监测频次：根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》规定，同时结合工程实际情况确定监测频次。

### 6.4.5监测成果

（一）防治责任范围

项目建设由主体工程防治区组成，防治责任范围为30.36hm2，其中永久占地30.36hm2；临时占地0.00hm2，直接影响区为0hm2。

（二）土石方量

由于主体新建的排矸场未启用，工业场地、输电线路。

（三）水土流失防治达标情况分析评价

根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区容许土壤流失量为1000t/km2·a；实施各类水土保持措施后，各防治区侵蚀模数加权平均数为881.68t/km²·a，土壤流失控制比为1.13。

（四）水土保持措施评价

根据该项目建设特点，本着全面规划，综合治理，注重效益的方针，实行工程措施与植物措施相结合，并辅以临时防护措施的原则，建立较为完善的水土保持防治体系。

通过实地调查，增设水土保持防治措施，数量布设合理；从保持水土、治理工程建设中的扰动面角度出发，因地制宜选择适宜当地栽植草种，提高防护效果，注重生态效益；水土保持措施防治效果均满足相关要求，运行情况良好。

（五）水土保持防治效果

项目水土保持方案实施后，有效地控制了防治责任范围内的水土流失，表土保护率可以达到99%以上，水土流失总治理度为99.35%，弃渣拦挡率可以达到99%以上，林草植被恢复率为99.93%，林草覆盖率为50.10%，水土保持措施完全发挥作用后土壤流失控制比达到1.12，大大减轻了项目建设对项目区生态环境的不利影响，使项目区生态环境得到了明显改善，满足项目区水土流失达到一级防治标准的要求；通过实地调查，项目水土保持设施运行情况良好，可充分发挥其保水保土的综合效益。

经综合分析认为：监测单位进驻施工现场后，能够按照生产建设项目水土保持监测的有关规定开展运行期水土保持监测工作，水土保持监测工作规范，水土保持监测方案、监测点位布设较为合理，监测内容比较全面，监测方法基本可行，监测结果基本可信。通过监测单位对运行期不同部位的水土流失情况进行监测，监控水土保持设施运行状况，更好地掌握水土流失变化情况，为水土保持设施进一步完善和发挥作用提供依据，促进了水土流失防治工作的开展，取得了一定的实效，基本满足水土保持设施专项验收工作的要求。

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1监理工作开展情况

大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为本项目水土保持设施建设监理单位，监理单位组织监理人员成立了“大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目水土保持监理部”，由高级工程师任项目总监，项目监理人员由总监理工程师、专业监理工程师等组成。依据监理委托合同授权，对大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目水土保持工程施工进行监督管理。根据工作的需要，项目共安排有总监理工程师1名、监理工程师2名。

总监办公室：由总监理工程师、文控组成。全面负责水土保持工程监理工作的管理和重大问题的决策。

监理组：监理组由总监代表人和监理工程师组成，承担现场监理、现场检测、阶段验收、HSE监督管理、监理资料整理归档等工作。

### 6.5.2监理范围、内容和职责

（一）监理范围

按照水利工程监理规范及相关要求，根据项目水土保持工程实际状况，水土保持监理单位编制了监理规划和实施细则，并上报建设单位，经业主认可后，据此开展了本项目水土保持监理工作。

监理范围包括本项目防治责任范围内主体设计及水土保持方案新增的水土保持工程措施、植物措施和临时措施的施工监理。

（二）监理内容

根据本项目水土保持内容和特点，介入后监理单位对已实施的水土保持措施进行了全面核查，对修复中的水土保持措施建设开展了进度、质量、投资及安全控制监理。

（三）监理方法

本项目水土保持施工监理主要以巡视监理为主。

### 6.5.3监理效果

监理单位完成《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目监理规划》和《大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目监理实施细则》各一套，监理月报共1期。经监理确认，水土保持方案中设计的水土保持措施和主体工程中具有水土保持功能措施均按要求施工完成，各水土保持防治分区水土保持措施施工影像资料和验收资料较齐全。工程190个单元工程质量达到合格。4个分部工程质量达到合格。3个单位工程质量达到合格。施工期均未发生安全事故，施工安全文明情况良好，较好地保护了当地水土保持环境。

### 6.5.4监理评价

主体监理单位在监理工作中以水土保持质量控制为核心，采取审查、旁站、抽检、巡检、试验等方法开展工程监理工作。监理工作中对开工申请、工序质量等采取严格检查的方法进行监督与控制；对于重要部位、关键工序、隐蔽工程等，实施全过程、全方位、全天候的旁站监理制度，要求旁站人在施工现场必须坚守岗位，尽职尽责，对施工质量进行全面监控，检查承包人的各种施工原始记录并确认，记录好质量监理日志和台账。监理单位通过采取各种措施和保障制度开展质量控制工作，从事前、事中、事后三阶段严格把关，并抓住其控制要点，取得了较好的工作成效。通过监理单位的全过程监理，整个项目水土保持措施均按设计要求实施，工程质量得到了有力的保证，均达到了合格标准。水土保持设施验收前提交了工程水土保持监理总结报告，为水土保持设施验收提供有效依据，符合水土保持要求。

水土保持监理单位介入前，水土保持措施工程的监理工作由主体监理单位实施，主体监理单位严格按照方案的施工进度紧张有序的实施，未出现水保措施质量不合格的现象。水土保持监理单位介入后，主要通过查阅前期施工资料和现场检查，对已实施的水土保持设施的施工质量进行抽查，可以保证其水土保持功能的持续有效发挥。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

项目建设期间，大同市水务局、大同市云冈区水务局对本项目水土保持工作进行了现场检查，指出了主要存在的问题，建设单位对存在的问题积极进行了整改（详见附件关于挖金湾煤业公司项目水土保持工作修改意见的回函）。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

水土保持补偿费实际缴纳了9.428万元。已按山西省水利厅要求足额缴纳，缴纳凭证详见附件。

## 6.8水土保持设施管理维护

工程中的各项水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已基本完成。从目前运行情况看，有关水土保持措施布局合理，管理责任较为落实，并取得了一定的水土保持效果，水土保持设施的正常运行有了保证。

具体管理措施如下：

1、管理机构及人员

在试运行期间，水土保持设施管理维护工作由大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司负责，公司安排专人负责水土保持设施的管理工作。

2、管理制度

1）由专人负责对各项水土保持设施进行定期巡查，巡查内容包括排水沟、边坡防护等设施的完好程度，并做好巡查记录，记录与水土保持工作有关的事顶。发现特殊情况及时上报处理。

2）定期对水保持设施运行情况进行总结，以便吸取经验和教训，并将总结资料作为档案文件予以保存。

3、运行维护

如发现工程设施遭到破坏或雨季损毁，及时进行维护、加固和改造，以确保工程的安全，控制水土流失。

# 7 结论

## 7.1结论

在大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目建设过程中，建设单位能够履行水土保持法律、法规规定的水土流失防治责任，积极落实水土流失防治责任范围内的各项水土保持措施，严格执行工程建设管理程序，水土保持设施布局合理，完成的措施质量和数量基本符合设计标准和要求。实施的各项水土流失防治措施竣工资料齐全，水土保持工程质量管理体系健全，水土保持设施管理维护责任明确，工程质量能满足设计和有关规范的要求，运行情况良好，防治责任范围内的水土流失得到了有效的治理。经综合分析评价，对水土保持设施建设情况得出如下结论：

（1）大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司生产矿井项目实际水土流失防治责任范围面积为30.36hm2，其中项目建设区30.36hm2，直接影响区0hm2。

（2）完成计入投资的水土保持工程措施和植物措施有：

工程措施：（1）主副井工业场地防治区工业场地设置排水沟1800m；（2）秦家山进风井场地防治区工业场地设置排水沟200m；（3）秦家山排矸井场地防治区土地整治12.0hm2；（4）爆破材料库防治区靠近山体坡脚处排水沟的布设排水沟100m；（5）场外道路防治区修建道路排水300m。

植物措施：（1）主副井工业场地防治区场区绿化3.05hm2；（2）秦家山进风井场地防治区场区绿化0.05hm2；（3）秦家山排矸井场地防治区植被恢复面积12.0hm2；（4）爆破材料库防治区场区绿化0.08hm2；（5）场外道路防治区场区绿化0.03hm2；

完成的水土保持措施满足规范和设计要求，工程质量合格。

（3）实际完成水土保持设施总投资为158.55万元（主体已列投资50.76万元），其中工程措施41.57万元，植物措施77.91万元，临时措施投2.39万元，独立费用27.25万元，其中工程建设监理费2.69万元，监测费6万元，水土保持设施验收报告编制费12万元；基本预备费0万元，水土保持补偿费9.428万元。

（4）各项水土保持设施运行正常，水土流失防治责任范围内的表土保护率可以达到99%以上，水土流失总治理度为99.35%，弃渣拦挡率可以达到99%以上，林草植被恢复率为99.93%，林草覆盖率为50.10%，水土保持措施完全发挥作用后土壤流失控制比达到1.13。各项措施的实施使人为水土流失得到有效控制，项目区的生态环境得到了保护和改善，各项水土保持措施达到了水土流失防治目标。

综上所述本项目建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持方案补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。

## 7.2遗留问题安排

（1）对已建成的水土保持设施要加强管理维护，及时制定水土保持设施管理维护相关办法，落实管理维护责任，保证水土保持设施正常运行，持续发挥水土保持功能，确保水土保持工程的连续性。

（2）定期清理排水渠，确保其能通畅排水发挥功能，防止因堵塞而引起汇水溢出，堵塞周边设施，冲刷土壤，加剧水土流失。

（3）建设单位应总结经验、提高认识，认真总结水土保持工作从管理到工程设计、施工、运行等方面的经验，理顺水土保持与主体工程、水土保持与环境保护的关系，进一步提高对水土保持工作的认识。

（4）施工前委托监理、监测单位，以便为本项目提供更加全面的水土保持服务。

# 8附件及附图

## 8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）水土保持方案批复；

（3）分部工程和单位工程验收签证资料；

（4）绿化管护协议；

（5）矸石场排放治理责任书；

（6）关于挖金湾煤业公司项目水土保持工作修改意见的回函；

（7）水土保持补偿费缴费凭证；

（8）重要水土保持单位工程验收照片；

## 8.2附图

附图1：项目地理位置图

附图2：工程总体布局图

附图3：项目防治责任范围图

附图4：项目水土保持措施布设竣工验收图

附图5：项目建设前遥感影像图

附图6：项目建设后遥感影像图