水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目 |
| 建设规模 | 扩建年产60万t/a新型阻燃剂，扩建后生产规模将达到130万t/a。 | 建设单位、联系人 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司/刘永鸿 |
|  |  | 建设地点 | 吕梁市柳林县 |
|  |  | 所属流域 | 黄河流域 |
|  |  | 工程总投资 | 13亿元 |
|  |  | 工程总工期 | 本项目于2014年4月开始施工，2018年4月施工完成，建设工期49个月。 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 崔春玲/13513605583 |
| 自然地理类型 | 项目位于黄土丘陵区。属于半干早大陆性季风气候，年平均气温为10.7℃，多年平均降水量466.8mm，年均风速3.3m/s，最大冻土深710mm，无霜期200天。 | 防治标准 | 建设生产类一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1.水土流失状况监测 | 侵蚀沟量测和调查法 | 2.防治责任范围监测 | GPS测量及调查 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 现场调查 | 4.防治措施效果监测 | 现场调查 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 现场调查 | 水土流失背景值 | 2169t/km2·a |
| 方案设计防治责任范围 | 61.61hm2 | 土壤容许流失量 | 1000t/km2·a |
| 水土保持投资 | 151.69万元 | 水土流失目标值 | 1049t/km2·a |
| 防治措施 | 表土剥离与回覆、土地平整、土地复垦、排水沟、临时拦挡、苫盖、临时排水沟和沉沙池、绿化。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值（%） | 达到值（%） | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率 | 95 | 99.12 | 防治措施面积 | 8.10 hm2 | 永久建筑物及硬化面积 | 49.40 hm2 | 扰动土地总面积 | 58.01 hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度 | 90 | 94.07 | 防治责任范围面积 | 63.39hm2 | 水土流失总面积 | 8.61hm2 |
|  |  | 水土流失控制比 | 0.8 | 0.95 | 工程措施面积 | 0.78hm2 | 容许土壤流失量 | 1000t/km2·a |
|  |  | 林草植被恢复率 | 97 | 100.00 | 植物措施面积 | 6.40hm2 | 监测土壤流失情况 | 1049t/km2·a |
|  |  | 林草覆盖率 | 25 | 11.03 | 可恢复林草植被面积 | 6.40m2 | 林草类植被面积 | 6.40hm2 |
|  |  | 拦渣率 | 95 | 99 | 实际拦挡土（石、渣）量 | 11.09万m3 | 总调运土（石、渣）量 | 11.20万m3 |
|  | 水土保持治理达标评价 | 各项水保措施基本按要求实施，扰动土地整治率、水土流失治理度、土壤流失控制比、林草植被恢复率达设计防治标准，林草覆盖率未达标，批复的方案此项指标也未达到25%，但建设单位对扰动区域内所有能够绿化的区域进行了绿化或植被恢复，林草植被恢复率达到100.00%（目标值97%），符合水土保持要求。 |
|  | 总体结论 | 工程建设区内的水土流失得到了治理，工程施工中破坏的原地貌通过采取水土保持措施后，大部分区域得到恢复，水土保持工程实施后，防治责任范围内的水土流失得到了有效治理。 |
| 主要建议 | （1）加强植物措施的维护，确保工程区生态环境向着良性发展。 （2）定期清理排水沟，防治堵塞。 |

目  录

前    言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	3

1.1项目概况	3

1.2水土流失防治工作情况	11

1.3监测工作实施情况	14

2 监测内容和方法	18

2.1水土流失因子监测	18

2.2水土流失状况监测	18

2.3水土保持措施及其效果监测	18

2.4水土流失危害监测	18

2.5监测方法	18

2.6监测指标	21

3 重点部位水土流失动态监测结果	23

3.1防治责任范围监测结果	23

3.2取土监测结果	26

3.3弃土(渣)监测结果	26

4水土流失防治措施监测结果	28

4.1工程措施监测结果	28

4.2 植物措施监测结果	30

4.3 临时措施及实施进度	31

5土壤流失量分析	33

5.1水土流失面积	33

5.2土壤流失量	34

5.3水土流失危害	37

6水土流失防治效果监测结果	38

6.1扰动土地整治率	38

6.2水土流失总治理度	38

6.3拦渣率与弃渣利用情况	38

6.4土壤流失控制比	40

6.5林草植被恢复率及林草覆盖率	40

7结论	41

7.1水土流失动态变化	41

7.2水土保持措施评价	41

# 前    言

柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目规模为扩建年产60万t/a新型阻燃剂，扩建后生产规模将达到130万t/a。本项目组成包括：工业场地、三期破碎场地、原煤堆场、原矿堆场、场外道路、输电线路、赤泥输送管线、佐主赤泥堆场。本期工程在工业场地内、二期工程预留的场地建设构筑物，新增三期破碎场地，新选赤泥库一座用于今后生产赤泥排放，新建赤泥输送管线，工业场地内现状已有构筑物继续利用生产，位于工业场地周边的原煤堆场及原矿堆场继续利用。

本项目总占地面积58.01hm2，其中永久占地56.41hm2；临时占地1.60hm2。项目挖方总量为22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。本项目于2014年4月开始施工，2018年4月施工完成，建设工期49个月。项目估算总投资13亿元，其中土建投资2.60亿元。

太原元方企业管理咨询有限公司于2014年5月接受委托，承担《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持方案报告书》的编制工作。2015年2月2日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程水土保持方案的批复》（晋水保函【2015】95号）予以批复。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的规定，为了预防和控制本项目建设造成的人为水土流失，促进经济社会的可持续发展，2019年6月山西省元方生态工程咨询有限公司受柳林县森泽煤铝有限责任公司委托，承担了本工程水土保持监测工作，接受委托后，山西省元方生态工程咨询有限公司成立了项目领导组，下设监测资料整编分析组和数据监测组，监测技术人员共3人。

监测工作组成立后，组织技术人员深入现场，对项目区进行了实地查勘，并收集查阅了有关资料，编制了《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持监测实施方案》；制订了水土保持监测的空间尺度、时间频率，制订了相应的组织管理制度、数据质量控制体系。根据工程项目特点拟定了监测对象、手段、方法和监测程序，确保监测数据与监测系统的标准化和规范化。在监测过程中，根据监测对象实行监测的多级别组织管理，分别布设监测点及监测样区，充分利用现有水文、泥沙、生态系统和水土保持观测的相关技术获取监测数据。

监测人员进场后严格按照编制的《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持监测实施方案》进行监测点布设，按照《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》实施监测。

在实施监测过程中，得到了山西省水利厅、柳林县森泽煤铝有限责任公司、施工单位、监理单位等以及当地有关部门的大力支持与帮助，在此表示衷心地感谢。

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1基本情况

柳林县森泽煤铝有限责任公司位于柳林县北部，山西省柳林县王家沟乡新民村森泽工业园区，行政区划隶属于柳林县王家沟乡管辖，直距柳林县16km。其地理坐标为：北纬：37°08′53″~37°37′28″，东经：110°39′48″~111°05′33″。

柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目规模为扩建年产60万t/a新型阻燃剂，扩建后生产规模将达到130万t/a。本项目组成包括：工业场地、三期破碎场地、原煤堆场、原矿堆场、场外道路、输电线路、赤泥输送管线、佐主赤泥堆场。本期工程在工业场地内、二期工程预留的场地建设构筑物，新增三期破碎场地，新选赤泥库一座用于今后生产赤泥排放，新建赤泥输送管线，工业场地内现状已有构筑物继续利用生产，位于工业场地周边的原煤堆场及原矿堆场继续利用。

本项目总占地面积58.01hm2，其中永久占地56.41hm2；临时占地1.60hm2。项目挖方总量为22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。本项目于2014年4月开始施工，2018年4月施工完成，建设工期49个月。项目估算总投资13亿元，其中土建投资2.60亿元。

### 1.1.2工程总体布局

本项目组成包括：工业场地、三期破碎场地、原煤堆场、原矿堆场、场外道路、输电线路、赤泥输送管线、佐主赤泥堆场。

（1）工业场地

本期工程工业场地无新增占地，三期工程生产设施及构筑物的建设布置于已有工业场地内二期建设时预留的场地；三期建设工程的区域面积合计5.74hm2，工业场地占地总面积36.89hm2。

工业场地目前共分以下几个区：a、原料堆场区；b、阻燃剂生产区；c、新建均化堆场；d、厂前办公区；e、综合修理及仓库区；f、成品区；g、自备电站；h、煤气站。

原料区位于厂区西侧，靠近场外道路，方便运输。常压脱硅及高压泵房位于厂前区东侧，通过压力管道与原料区连接。根据阻燃剂生产工艺流程，从高压泵房向东车间（工序）依次为：溶出及稀释、赤泥沉降及分离洗涤。向南为：分解片区、蒸发站、成品片区。

厂前办公区及综合修理仓库区一期已建成，二期已在分解西侧新建综合办公楼，含分析站、化验室、总控制室、总调度室、电话站等。

本期工程在利用原尾矿库硬化后作为成品区的场地，该场地内构筑物主要有成品仓等。

工业场地占地总计36.89hm2，三期扩建工程建设均位于厂区预留场地内，占地类型全部为建设用地，无新增占地。

项目综合技术经济指标表见表1-1。

表1-1                       综合技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩建规模 | kt/a | 600 |  |
| 2 | 主要生产技术指标 |
| 2.1 | 阻燃剂总回收率 | % | 75.77 |  |
| 2.2 | 产品质量 | 以及 |  |  |
| 2.3 | 总耗能 | Gj/t-阻燃剂 | 11.55 |  |
| 3 | 主要原材料、燃料年耗量（三期扩建60万吨阻燃剂时） |
| 3.1 | 铝土矿（干） | kt | 1245.6 |  |
| 3.2 | 石灰 | kt | 228.6 |  |
| 3.3 | 液体碱 | kt | 204.6 | NaOH42% |
| 4 | 每吨阻燃剂消耗指标 |
| 4.1 | 铝土矿（干） | t/t-AL2O3 | 2.076 |  |
| 4.2 | 石灰 | t/t- AL2O3 | 0.381 |  |
| 4.3 | 碱耗 | kg/t- AL2O3 | 0.341 | NaOH42% |
| 4.4 | 蒸汽 | t/t- AL2O3 | 2.4 | 低压0.75高压1.65 |
| 4.5 | 电 | kwh/t- AL2O3 | 200 |  |
| 4.6 | 新水 | m3/t- AL2O3 | 3 |  |
| 4.7 | 循环水 | m3/t- AL2O3 | 60 |  |
| 4.8 | 压缩空气 | m3/t- AL2O3 | 56 |  |
| 4.9 | 天然气 | Nm3/t- AL2O3 | 86 | 36425kJ/Nm3 |
| 5 | 供电（三期扩建60万吨阻燃剂时） |
| 5.1 | 全厂新增用电负荷 |  |  |
| 5.2 | 有功功率 | kW | 20307.6 |  |
| 5.3 | 视在功率 | kVA | 22564 |  |
| 5.4 | 自然功率因素 | 0.9 |  |
| 5.5 | 年新增耗电量 | kW.h/a | 13.2×107 |
| 6 | 给排水（三期扩建60万吨阻燃剂时） |
| 6.1 | 新增生产用水 | m3/d | 4500 |  |
| 6.2 | 新增生活用水 | m3/d | 100 |  |
| 6.3 | 新增循环用水 | m3/d | 102632 | 循环利用率为94.6% |
| 6.4 | 新增循环回水量 | m3/d | 108492 |  |
| 6.5 | 新增电厂用水量 | m3/d | 5000 | 估算 |
| 6.6 | 生产排水 | m3/d | 100 |  |
| 6.7 | 生活排水 | m3/d | 100 |  |
| 6.8 | 消防用水量 | m3/次 | 50 |  |
| 6.9 | 水源供水能力 | m3/d | 12000 |  |
| 7 | 总图运输 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 一期 | 二期及三期 | 备注 |
| 7.1 | 厂区占地面积 | m2 | 97822.7 | 247893.5 |  |
| 7.2 | 构筑物占地面积 | m2 | 42511.1 | 93355.4 |  |
| 7.3 | 建筑系数 | % | 39.3 | 39.3 | 合计 |
| 7.4 | 厂区道路铺砌面积 | m2 | 20405 | 22310.4 |  |
| 7.5 | 围墙长度 | m | 3206.6 | 3206.6 |  |
| 7.6 | 厂区大门 | 处 | 2 | 2 |  |
| 7.7 | 绿化率 | % | >15 | 15 | 合计 |
| 8 | 劳动定员 | 人 | 400 | 2200 | 三期1000人 |
| 9 | 建设期 | 年 | 1 |  |  |

（2）三期破碎场地

本期工程在道路西侧新建破碎站，并兼具原矿堆存功能，占地面积1.85hm2，破碎场地内主要布置破碎机2台，皮带运输间等。

场地全部硬化，场地内沿场内道路布置盖板排水沟将雨水排至场外，排水沟长400m；厂区设置砖砌围墙，围墙长度500m。

三期破碎场地占地类型为荒草地，占地面积1.85hm2。

（3）原煤堆场

原煤堆场位于厂区东北侧，与厂区场内道路连接，主要布置有矸石场、原煤堆存场及磅房等。

场地西侧山体已锚固喷混防护，喷混面积3.1万m2；场地内无排水设施，雨水经地面直接进入厂区排水系统；场地采用碎石硬化；场地内无排水及绿化措施。

原煤堆场一期已建成并使用，占地面积1.03hm2。

（4）原矿堆场

原矿堆场位于工业场地北侧，主要用于堆存铝土矿。

场地东侧边坡为自然边坡，坡底部设置浆砌石挡土墙，挡墙长度89m。西侧边坡已做削坡开级，削坡后坡比1：1，共分3级，每级设马道，马道宽2m，第一级边坡高6m，第二级边坡高4m，三级边坡高3m。坡面采用草籽绿化。边坡植草面积1.5hm2，占地面积0.56hm2。

场地内排水措施为浆砌石盖板排水沟，排水沟布置于边坡底部排水长度217m，宽0.8m，深0.7m，浆砌石壁厚0.3m~0.4m，盖板为预制砼盖板，场地内雨水经堆场内排水进入厂区排水系统，排水占地面积0.02hm。

原矿堆场占地面积2.05hm2，其中边坡占地面积0.56hm2，排水沟占地0.02hm2。

（5）场外道路

场外道路为新修的赤泥压滤车间至村镇道路的厂区专用道路。

根据设计施工图，场外道路长145m，连接森泽煤铝有限公司赤泥压滤车间场地及村镇道路，场外道路面宽3.5m，全部硬化，场外道路在原有村镇道路基础上改建，路堑边坡及路堤边坡植被均已恢复，排水采用路面排水。

场外道路占地0.05hm2。

（6）输电线路

森泽公司二期工程已经完成由曹家坡变电站、陈家庄变电站引起引专线在厂区内建设35kv变电站，距离各为7公里、3公里，为双回路专用线供电，输电线路于2006年建成，施工占地植被现已恢复。

线路根据地形按照平均100m一座基座建设，每个塔座占地9m2，共计基座占地面积0.09hm2，占地类型为其他草地。

（7）赤泥输送管线

本期扩建工程新建赤泥堆场一座，用于堆存生产运行产生的赤泥。

赤泥输送管线全长约3.2km，包含4根输送管道（2根料管、1根水管、1根回液管），放置在长2.5m、出地面0.5m高、埋深1.0m、0.3m宽的混凝土基础上，混凝土基础沿路基内侧布置，根据地形走势每10m-20m布置一座混凝土基础，基座占地0.64hm2，管线占地0.96hm2。管线基座的开挖及管线基础的建设，会产生临时施工占地，临时施工占地面积0.64hm2。

临时施工占地面积0.64hm2，占地类型为其他草地、耕地、林地。

线路布置于村镇道路一侧，故无临时施工道路。

赤泥输送管线占地总计2.24hm2，其中永久占地0.64hm2，临时占地1.60hm2。

（8）赤泥库

1、原赤泥库

工程于建设初期设置赤泥库一座。原赤泥库位于工业场地东侧，占地面积3.92hm2，坝长122m。

主体设计原赤泥库闭库后覆土硬化后作为工业场地利用，并布置成品仓、成品发运中心等构筑物。

2、佐主赤泥堆场系统

为满足生产需要，需新建赤泥堆场一座，存放生产固废。

①佐主赤泥堆场

库址位于工业场地东北，直线距离约2.0km的沟谷中，该沟有两个分叉，中部为山间沟谷，沟谷两侧为黄土边坡，场地地形高低起伏不平，呈东高西低，北高南低，最大高程30m，赤泥库占地面积13.33hm2。

赤泥堆场可研设计按照四等库进行设计，拦挡坝高10m，土质坝，坝顶标高970m，坝内外坡比均为1:2，上游坝坡设防渗层，下游坝坡面采用干砌石护坡，坝体填筑2.29万m3，筑坝用土来源为库区内，不另设取土场。赤泥库设计库容338万m3，最大堆高55m，最终堆高标高1015m，设计服务年限5.5年，拦挡坝以上汇水面积0.95km2，设计采用100年一遇防洪标准进行防洪设计。

疏干的赤泥从沟的上游向沟的下游逐级台阶式堆放。

赤泥库排洪分库内库外两套系统：

库内排洪采用井——管式排洪系统。在拦挡坝内设一座窗口式排水井，井内径2.5m，井高10m。排水管为圆管，现浇钢筋混凝土结构，管内径1.2m，水平长度60m纵向平均坡度1%。库内排放赤泥前，设计对库区进行防渗设计，剥离表土后对库区浸没区范围内采用防渗塑料布铺筑，防渗废液下渗，设计剥离表土40cm，剥离表土共计4.56万m3，剥离后的表土用于闭库后的植被恢复覆土用，临时堆置在库区周边。

库外排洪采用在上游挡水坝内设置叠圈井——管式排洪系统的方式排洪。挡水坝采用库内取土筑坝，坝顶标高1015m，坝高23m，坝顶宽4m，坝内、外坡比为1:2。排水井采用叠圈式井，叠圈井内径1.5m，井筒高0.5m。排水管与叠圈井连接，均采用现浇钢筋混凝土结构，排水管内径为1.2m，水平长度955m，纵向平均坡度5%。

②压滤车间及赤泥附液收集导排系统

赤泥压滤车间设在库区中上部的山脊上，湿赤泥经泵由厂区赤泥洗涤系统送至赤泥库收集槽，经收集后再由泵送至压滤系统，压滤后的清液清水收集池，再由泵打回厂区生产废水处理站，经处理后回用。赤泥库赤泥收集槽和清水收集池均设置防洪、防雨设施。经压滤后的干赤泥在赤泥库进行堆存。

为及时排出堆场内的赤泥附液，在堆场内设置赤泥附液收集导排系统。赤泥附液经导流盲沟及导流管汇集后引至竖井，再流入集液池。另在堆场内布设赤泥附液汇流管道，集液池内的赤泥附液通过回水管，经泵加压后，有管道运输至赤泥洗水热水槽，进行赤泥洗涤。

③施工临时占地

在赤泥库上游压滤车间旁布置临时施工占地一处，并沿佐主村北侧修建一条临时道路至赤泥库内，临时道路位于赤泥库内的部分已计入佐主赤泥堆场占地，临时道路长422m，道路宽3m，施工结束后恢复，临时道路占地面积0.32hm2，临时施工驻地占地面积0.11hm2。全部位于赤泥库占地范围内。

### 1.1.3 项目区概况

（1）地形、地貌

项目区属晋西北黄土高原，位于吕梁山脉中段西侧，整个地势呈东高西低，北高南低，呈东北向西南倾斜之状，海拔在899～2535m之间，相对高差1646m，最高处为东北边境骨脊山，最低处为三川河交汇处交口镇河谷地带。地形结构为高大山川与粱峁交织，丘陵沟壑与河谷镶嵌，东北部为低中山区，西南部为黄土丘陵区，中部为河谷平川区。项目位于低中山区，厂区地势总体趋势为东高西低，北高南低，海拔在1458m～1400m之间，相对高差58m。

（2）气象、水文

1）气候气象

本区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，差异悬殊，春旱多风，夏热多雨，秋高气爽，冬冷少雪。春季干旱，风沙大，夏季炎热，秋季短暂，多数晴爽天气，冬季漫长而寒冷。年极端最高气温39.4℃，年极端最低气温-23.5℃，年平均气温10.7℃，年平均相对湿度60%，最大风力14.0m/s，年平均风速3.3 m/s，大风日数28.3d，最大年降雨量632.2mm，最小年降雨量242.1mm，年平均降水量466.8mm，历年最大积雪深度300mm，年平均蒸发量1992.9mm，年平均有霜期200d，年平均气压95770Pa，最大冻土深度710mm。

2）河流水文

项目区内主要河流有黄河、三川河、屈产河。

黄河经临县由西北部冯家沟入境，沿县境西北边界，由北向南依次经孟门镇、军渡乡、石西乡、高家沟乡、下三交镇等40个村庄后，于下三交镇下榻上村出境入石楼县，境内全长56.7km，平均比降0.71‰，年平均径流量397.3亿m3。

三川河由北川、东川、南川三条河流汇集而成，由东西向在两河口流入黄河，属黄河水系一级支流。河长160km，流域面积4016km2，年平均径流29亿m3，平均流量13.1m3/s。该河属季节性河流，冬夏季流量变化悬殊，洪水多发生于7、8、9三个月。河流流经黄土丘陵区、植被覆盖较差，洪水期间河水浊度很高，含大量泥沙，最大含沙量为600~800mg/m3。枯水期间流量甚少，在寨东村至寨东桥以上河段有断流情况，而下游受柳林泉的补给常年有水。

屈产河发源于石楼县石楼山西村，从白羊茆村西南部进入县境，一次流经长兴、横岭、庄头等村庄后，于西部的下三交镇下榻上村汇入黄河，全场74.9km，流域面积1220km2，年平均径流1.38m3/s。

项目区区域地形有利于自然排水，不利于回水，厂区内无常年性河流通过，仅在雨季内沟谷、河道内有季节性雨水。

（3）土壤、植被

根据土壤普查资料，项目区普遍为第四纪黄土覆盖，厚达到十米到百余米，较陡的沟坡第四纪黄土已侵蚀饴尽，第三纪黄土出露。项目区土壤属黄土母质发育起来的灰褐土，质地均匀稀疏，砂粘性适中，耕性良好。灰褐土的颗粒组成以粉砂为主，其中0.05mm～0.01mm的粗砂含量42%～53%，0.01mm～0.005mm的细粉砂含量4%～11%，小于0.005mmm的粘粒含量22%～32%。土壤所含矿物质以石英为多，占50%以上，其次是长石，占20%～30%，还有白云母、碳酸盐和粘土矿物质等。据资料，土壤有机物含量平均为0.55%，氨0.045%，速效磷6.9ppm，速效钾175ppm，土壤肥力较低。灰褐土的主要成土物质为黄土，疏松多孔，垂直节理发育，在静水中置放1min～4min即可全部分散，抗冲性与抗蚀性差，湿陷性强，极易受到侵蚀。

项目所在地区域属于暖温带落叶阔叶林地区。项目区植被覆盖度30%，没有天然林分布，植被以旱生草灌为主，乔木树种多为疏林地、四旁树或散生树木。水分条件较差的阳坡，以禾本科针茅类白羊草为多，零星分布着枣树、刺槐、白榆；水分较好的阴坡，有艾蒿等，以铁杆蒿较多，有小片侧柏、枣树、刺槐、杨树林；沟坡有牛筋子、蒿类、羊草、狗尾草等混生；沟底下湿处生长有苦马豆、野生大豆、马兰、野艾等，旱柳、杨树也生长良好；悬崖陡壁分布有山榆、文冠果、酸枣、锦鸡儿等；经济树种有红枣、花椒等。在项目区调查中植物有胡枝子、山野豌豆、白羊草、紫花苜蓿、柳树、荆条、柠条等长势良好。

根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部[2006]第2号），项目区地处河龙区间多沙粗沙治理区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SJ190-2007），项目区属黄土丘陵区，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

## 1.2水土流失防治工作情况

### 1.2.1 建设单位水土保持管理

本项目于2014年4月开始施工，2018年4月施工完成。在工程建设过程中，主体工程监理承担了水土保持措施监理的实施。本项目水土保持措施在施工过程中总体上得到正常开展，较好地发挥了水土保持效果。

### 1.2.2“三同时”制度落实

本项目水土保持设施建设从程序上符合“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”原则。本工程水土保持措施与主体工程建设基本同步进行，于2014年4月开始实施，至2018年4月完成。项目建设单位根据工程建设进展的情况及批复水保方案报告书设计的水土保持措施与要求，对工业场区、三期破碎站和均化堆场实施了排水和绿化美化等水土保持工程与植物措施，同时实施了拦挡、排水和沉沙池等临时措施；对赤泥输送管线等临时工程占地区域，实施了表土剥离和回覆，施工结束后进行植被恢复和土地复垦，对项目区的水土流失进行全面控制。

### 1.2.3水土保持方案编报

太原元方企业管理咨询有限公司于2014年5月承担《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持方案报告书》的编制工作。2015年2月2日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程水土保持方案的批复》（晋水保函【2015】95号）予以批复。

### 1.2.4主体工程设计及施工过程中变更、备案情况

郑州国冶建设工程设计有限公司于2008年4月完成《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂生产线工程可行性研究报告》。2012年4月，东北大学设计研究院编制了《柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程可行性研究报告》。“柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建项目”，于2012年6月经山西省发改委以晋发改备案[2012]286号文进行备案。

主体工程将水土保持要求纳入主体工程设计中，并未单独委托相关单位进行专项设计。

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》的要求本项目无需做变更，对比情况详见表1-2。

表1-2                                               变更情况对比表

| 序号 | 规定条件 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 批复的水土流失防治责任范围为61.61hm2，实际水土流失防治责任范围为63.39hm2，增加了1.78hm2，增加了2.89%。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 2 | 开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 批复的土石方总量为19.58万m3，实际土石方总量为22.40万m³，增加了2.82万m3。 | 增加了14.42%，未达到要求，无需变更。 |
| 3 | 线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的 | 本项目赤泥输送管线未发生位移。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 4 | 施工道路或伴行道路等长度增加20%以上的 | 施工便道长度未增加。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 5 | 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度20公里以上的 | 无桥梁改路堤或者隧道改路堑情况。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 6 | 表土剥离量减少30%以上的 | 批复的表土剥离为0.16万m3，实际表土剥离为0.32万m3。 | 未达到要求，需要变更。 |
| 7 | 植物措施总面积减少30%以上的 | 批复的植物措施总面积为6.87hm2，实际植物措施总面积为6.40hm2。 | 减少了6.84%，未达到要求，无需变更。 |
| 8 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的 | 水土保持重要单位工程措施体系未发生变化。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 9 | 在水土保持方案确定的弃渣场外设置新弃渣场的，或需要提高弃渣场堆渣量20%以上的 | 本项目原有赤泥库和三期赤泥库位置未发生变化，弃渣量未提高20%以上。 | 未达到要求，无需变更。 |

## 1.3监测工作实施情况

根据《水土保持法》及《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》，2019年6月，柳林县森泽煤铝有限责任公司委托我公司承担柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目的水土保持监测工作。合同签订后，我单位成立了项目领导组，下设监测资料整编分析组和数据监测组，监测技术人员共3人。

项目组成立后，项目负责人带领监测技术人员，积极开展工作，并及时赶赴工程现场进行了资料搜集、实地查勘和调查，重点了解项目区自然、社会经济、水土流失及水土保持现状，查勘了工业场地防治区、三期破碎场地防治区、原煤堆场防治区、原矿堆场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区等工程现状，在认真研究和分析工程相关资料的基础上，分组开展了现场调查(勘测)监测工作：查阅了工程自开工建设以来的相关勘察设计资料；收集了气象、水文、水土保持、社会经济、环境建设等方面的资料；取得了工程开工初期现场勘测、调查资料，包括项目建设中的水土流失因子、造成的水土流失量和水土流失危害、已实施的水土保持工程及其水土流失防治效果等方面的内容。在此基础上，针对主体工程位置、布局、规模、建设时序及施工工艺，编制完成了《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持监测实施方案》。

2019年7月～2019年10月，项目组按照《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》和《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）的要求，开展了为期4个月的水土保持监测工作。由于项目开展水土保持监测时已经是运行阶段，实际监测活动严格按照监测实施方案和现场实际情况进行，如有变化以现场监测为主。

项目主要采用了调查监测、巡查监测和定位监测方法。项目建设动态监测资料，采取收集主体工程施工、监理现场记录及相关文件，邀请参与主体施工的工程技术人员座谈、访问等统计调查方法；对影响水土流失的主要因子如地形地貌、降雨、水土流失危害、生态环境的变化以及水土保持方案实施等情况采用巡查和调查监测法；植被监测主要采用标准样地监测法；水土流失动态监测是该项目重点监测的内容，通过侵蚀沟量测法，分析确定了各类地表扰动类型土壤侵蚀模数，进而分析计算了项目建设过程中的水土流失动态。此外，利用GPS和无人机对项目建设区地表扰动和水土保持设施破坏情况进行定点定位观测和面积测算。

项目组在外业工作的基础上，对监测资料进行了认真细致的整理和分析，于2019年11月编制完成了《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持监测总结报告》。

### 1.3.1水土保持监测目的与原则

#### 1.3.1.1监测目的

监测目的是及时掌握工程区水土流失情况，了解工程水土保持方案实施情况、实施效果以及存在的问题并提出改进意见，以便为工程安全施工、安全运行服务、保护水土资源和改善生态环境。

#### 1.3.1.2监测原则

为了准确反映该项目水土保持防治责任范围内的水土流失及其防治现状，掌握水土保持工程投入使用初期水土流失及对周围环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，为水土保持监督管理和项目区生态建设整体规划提供科学依据，在监测作业中落实如下监测原则：

（1）全面调查与抽样调查相结合的原则

对该工程水土保持防治责任范围内的水土流失生态环境状况的本底值进行全面调查监测，以便对水土保持工程实施后水土流失及防治效果进行分析评价。

该项目应用数理统计抽样调查的原理，对水土保持防治责任范围内临时用地等特殊地段采用抽样调查，对永久占地等进行全面调查。

（2）与项目水土保持防治分区相结合的原则

生产建设项目的同一防治分区，一般具有相似的水土流失特点，相应的监测内容、监测方法、监测时段的确定应具有统一性。

（3）定期调查与动态观测相结合的原则

工程施工有很强的时间阶段性，对水土保持监测在实施动态跟踪方面的要求很高。因此采用定期调查和动态观测相结合的原则进行监测。对地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等进行定期调查；对径流量、泥沙量、防治效果、降雨等因子进行动态观测。

（4）突出重点，涵盖全面的原则

结合工程建设的水土流失与水土保持特点，监测工作采用重点观测与全面调查相结合的方式进行。对工程重点部位的水土流失量、影响水土流失的主要因子以及水土保持措施进行重点监测。同时，对项目区工程防治责任范围内的水土流失状况展开调查。全面掌握运行初期的水土流失变化与水土保持措施的实施情况。

### 1.3.2水土保持监测范围及分区

#### 1.3.2.1监测范围

依据该工程建设特点及工程施工总体布局，根据《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》规定，水土流失监测范围为晋水保函【2015】95号文批复的防治责任范围为61.61hm2。其中：建设区占地面积56.23hm2，直接影响区占地面积5.38hm2。

#### 1.3.2.2监测分区

按照主体工程布局，施工扰动特点，建设时序、水土流失影响等分区原则将本工程划分为8个防治分区，即工业场地防治区、三期破碎场地防治区、原煤堆场防治区、原矿堆场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区。

本项目为建设生产类项目，根据主体工程的总体平面布置、施工进度安排和水土保持的监测内容，结合该工程特点，确定水土保持监测分区，根据《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》，监测范围为该项目的水土流失防治责任范围，根据工程设计和施工进度的安排，对防治责任范围内的水土保持生态环境变化、水土流失动态分析及水土保持防治措施实施效果等内容进行动态监测，并灵活掌握监测区域的变化。

根据实际情况将监测范围划分为8个防治分区，即工业场地防治区、三期破碎场地防治区、原煤堆场防治区、原矿堆场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区，8个监测单元，共计58.01hm2，详见表1-3。

表1-3             水土流失防治监测分区及监测单元项目表

| 监测分区 | 监测单元（hm2） |
| --- | --- |
| 工业场地 | 36.89 |
| 三期破碎场地 | 1.85 |
| 原煤堆场 | 1.03 |
| 原矿堆场 | 2.05 |
| 场外道路 | 0.05 |
| 输电线路 | 0.09 |
| 赤泥输送管线 | 2.24 |
| 佐主赤泥堆场 | 13.81 |

### 1.3.3监测重点区域与监测点布局

#### 1.3.3.1监测重点区域或地段

根据水土流失预测结果，结合项目建设和重点防治区域的划分以及水土流失特点，确定该项目水土保持监测的重点为：赤泥输送管线和佐主赤泥堆场。

#### 1.3.3.2监测点布局

柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持监测范围涉及工程水土流失防治范围各个防治区。本项目截止目前，共布设监测点10个，其中工业场地防治区1个、三期破碎场地防治区1个、原煤堆场防治区1个、原矿堆场防治区1个、场外道路防治区1个、输电线路防治区1个、赤泥输送管线防治区2个和佐主赤泥堆场防治区2个。

### 1.3.4监测时段

为了及时了解和掌握工程建设中水土流失状况和水土保持措施实施效果，根据主体工程建设进度安排，结合水土保持措施特点，该工程水土保持监测时段：2019年7月至2019年10月，共计4个月，为自然恢复期监测。

# 2 监测内容和方法

## 2.1水土流失因子监测

①地形、地貌、植被扰动面积的变化；

②复核建设项目占地面积、扰动地表面积；

③复核项目挖方、填方数量、面积和各施工阶段产生的存弃土量及堆放面积。

## 2.2水土流失状况监测

①各防治分区的水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

②临时堆土（渣）坡面的水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

③水土流失对周边和下游地区造成的危害及其变化趋势。

## 2.3水土保持措施及其效果监测

①水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量；

②林草的生长发育情况（树高、乔木胸径、乔灌冠幅）、成活率、保存率、抗性及植被覆盖率；

③工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；

④已实施的水土保持措施效益（保土效果）监测，包括控制水土流失量、提高拦渣率、改善生态环境的作用等。

## 2.4水土流失危害监测

①工程建设挖损、占压土地的数量及变化趋势；

②降低土壤肥力，加剧水土流失面积及程度变化情况；

③地表植被损坏面积及数量；

④水土保持设施损坏的数量及质量。

## 2.5监测方法

### 2.5.1定位监测

采用GPS定位系统定位，并与设计图、设计报告书等资料相对照。

（1）面积、体积监测

面积监测采用手持式GPS及测距仪进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，同时记录调查点名称、工程名称、地理坐标、扰动类型和监测数据编号等。然后沿各分区边界走一圈，在GPS记录表上标注所测区域的边界坐标，并将监测结果输入计算机，通过计算机软件显示监测区域的图形和面积，对于建筑物及规则场地使用测距仪测量其长宽，计算面积。

（2）植被监测

植被状况监测是该工程重要指标之一。根据调查观测情况，计算林地、草地的植被覆盖度等指标，分析说明群落生态特征、立地条件总特征、生物量质量指标等。草地盖度通过标准地进行测算，标准地选取代表性地块。纳入计算的草地面积，其草地覆盖度≥70%。标准地草本等多度调查采用目测方法，按通用德鲁捷（Drude）分级标准进行。见表2-1。

表2-1                    植被多度分级表

| 多度级代号 | 多度特征 | 相当于覆盖度 （%） |
| --- | --- | --- |
| Soc（Sociales，“极多”） | 植株覆盖满或几乎满标准地，地上部分相互衔接 | 76%～100% |
| Cop3（Copiosae 3，“很多”） | 植株遇见很多，但个体未完全衔接 | 51%～75% |
| Cop2（Copiosae 2，“多”） | 植株遇见多 | 26%～50% |
| Cop1（copiosae 1，“较多”） | 植株个体较多 | 6%～25% |
| Sp（Sparsae，“尚多”） | 植株散生，数量不多 | 1%～5% |
| Sol（Solitariae，“稀少”） | 植株只个别遇到 | <1% |
| Un.（Unicum，“单株”） | 在标准地内仅有单株 | 个别 |

选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求各林草类型调查面积：草地2m×2m。分别取标准地进行观测并计算草地盖度。计算公式为：

D=fe/fd

C＝f/F

式中：D—林地的郁闭度(或草地的盖度)；

C—林(或草)植被覆盖度，％；

fd—样方面积，m2；

fe——样方内树冠(草冠)垂直投影面积，m2。

f—林地(或草地)面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

植被监测主要应用于升压站及道路区所布设的植被区域，来调查植被恢复状况、植被种类、覆盖度、生长状况、成活率等。

（3）水蚀量监测

1）侵蚀沟量测法

分别在赤泥输送管线和佐主赤泥堆场边坡进行侵蚀沟量测，以此获取该防治分区土壤侵蚀模数。

### 2.5.2调查监测

（1）全面调查

全面调查，即普查根据该工程水土保持措施特点结合项目区自然条件，监测方法主要以调查监测为主。本次监测过程中，调查的对象主要为各防治区的工程措施及植物措施（树种、数量、成活率、保存率、郁闭度及生长情况）、工程措施和临时措施实施情况。主要采用GPS定位仪、照相机、无人机、标杆、尺子等对项目区防治责任范围内地表扰动类型和面积、基本特征及水土保持措施实施情况（等）进行监测记录。

### 2.5.3水土流失防治效果监测方法

水土保持措施实施效果监测，采用抽样调查的方式进行。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况。

水土流失防治效果监测主要通过实地调查、抽样调查和核算的方法进行。

水土保持措施的保土效益按照GB/T15774－1995《水土保持综合治理  效益计算方法》进行；拦渣效益通过查阅资料测算。

(1)水土保持防治措施效果监测

全面调查水土流失防治措施，监测项目区水土流失防治措施的数量和质量，如植物措施成活率、保存率和生长情况及覆盖度；工程措施的稳定性、完好程度、运行情况和拦渣蓄水土保持土效果；开挖、填方边坡的防护情况及稳定情况等。

(2)水土流失防治六项指标

为项目的水土保持专项验收提供数据支持和科学依据，监测结果应计算出工程的扰动土地治理率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和植被覆盖率等六项防治指标值。

①扰动土地治理率

根据实地调查及设计资料分析，分类型统计水土保持防治措施面积、永久建筑面积及扰动地表面积，分别计算各区域的扰动土地治理率。

②水土流失总治理度

根据实地调查及资料分析，统计水土流失面积，用水土保持防治措施面积相除，得出水土流失总治理度。

③土壤流失控制比

根据定位监测的流失量，分析计算各类型区的土壤侵蚀量，计算各区域的土壤流失控制率，采用加权平均方法，计算该工程项目的土壤流失控制率。

④拦渣率

根据调查、量测及统计分析，计算出弃渣堆放点和弃渣流失量，用弃渣量减去弃渣流失量即为拦渣量，算出该弃渣堆放点的拦渣率，同样采用加权平均法算得该项目的拦渣率。

⑤林草植被恢复率

根据调查、量测等方法统计出实施植物措施面积，算得林草植被恢复率。

⑥林草覆盖率

用已实施的植物措施面积与防治责任范围面积相除，算得林草覆盖率。

### 2.5.4水土流失危害监测方法

主要采用巡查调查法。

## 2.6监测指标

### 2.6.1监测重点

主要对该项目赤泥输送管线和佐主赤泥堆场防治区进行重点监测。

### 2.6.2监测点位布设情况

各监测点布设情况详见表2-2。

表2-2                     水土保持监测点统计表

| 监测点编号 | 防治分区 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 工业场地防治区 | 调查监测 |
| 2# | 三期破碎场地防治区 | 调查监测 |
| 3# | 原煤堆场防治区 | 调查监测 |
| 4# | 原矿堆场防治区 | 调查监测 |
| 5# | 场外道路防治区 | 调查监测 |
| 6# | 输电线路防治区 | 调查监测 |
| 7# | 赤泥输送管线防治区 | 调查监测 |
| 8# | 赤泥输送管线防治区 | 侵蚀沟量测 |
| 9# | 佐主赤泥堆场防治区 | 调查监测 |
| 10# | 佐主赤泥堆场防治区 | 侵蚀沟量测 |

### 2.6.3主要监测指标

主要监测指标有扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草覆盖率和林草植被恢复率。

### 2.6.4分析评价指标

截止2019年10月，柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目扰动土地整治率为99.12%，水土流失总治理度为94.07%，土壤流失控制比为0.95，拦渣率为99%，林草植被恢复率为100.00%，林草覆盖率为11.03%，除林草覆盖率外各项指标均达到目标值，具体详见第六章。

# 3 重点部位水土流失动态监测结果

## 3.1防治责任范围监测结果

### 3.1.1水土流失防治责任范围

#### 3.1.1.1水土保持方案确定的防治责任范围

该项目水土保持方案设计水土流失防治责任范围为61.61hm2。其中：建设区占地面积56.23hm2，直接影响区占地面积5.38hm2。具体详见下表3-1。

表3-1                      防治责任范围监测表               单位：hm2

| 项目区 | 方案设计情况 |
| --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 工业场地 | 36.89 | 2.42 | 39.31 |
| 三期破碎场地 | 1.85 | 0.14 | 1.99 |
| 原煤堆场 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 原矿堆场 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 场外道路 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 输电线路 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 赤泥输送管线 | 2.44 | 1.98 | 4.42 |
| 佐主赤泥堆场 | 11.82 | 0.84 | 12.66 |
| 合计 | 56.23 | 5.38 | 61.61 |

#### 3.1.1.2水土流失防治责任范围监测结果

该工程实际发生的水土流失防治责任范围为63.39hm2，其中项目建设区58.01hm2，直接影响区5.38hm2。具体详见下表3-2。

通过对监测数据的整理分析，发现实际发生的防治范围面积比批复的水保方案确定的防治范围面积增加1.78hm2，其中项目建设区面积增加了1.78hm2。详见表3-2。

表3-2                                            防治责任范围面积对比表

| 项目区 | 方案设计情况 | 实际发生 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 工业场地 | 36.89 | 2.42 | 39.31 | 36.89 | 2.42 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三期破碎场地 | 1.85 | 0.14 | 1.99 | 1.85 | 0.14 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原煤堆场 | 1.03 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原矿堆场 | 2.05 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 场外道路 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 输电线路 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赤泥输送管线 | 2.44 | 1.98 | 4.42 | 2.24 | 1.98 | 4.22 | -0.20 | 0.00 | -0.20 |
| 佐主赤泥堆场 | 11.82 | 0.84 | 12.66 | 13.81 | 0.84 | 14.65 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 合计 | 56.23 | 5.38 | 61.61 | 58.01 | 5.38 | 63.39 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |

与方案设计相比防治责任范围变化原因主要有以下几点：

（1）实际施工时佐主赤泥堆场场区占地面积为13.33hm2，其中佐主赤泥堆场道路长度增加588m，面积增加0.48hm2，计入佐主赤泥堆场，较方案设计增加了1.99hm2。

（2）赤泥输送管线未布设施工场地，因此占地面积减少0.20hm2。

（3）直接影响区：经监测与核查分析，该工程直接影响区较方案设计没有变化。

### 3.1.2建设期扰动土地面积

2014年仅佐主赤泥堆场、场外道路和赤泥输送管线开始施工，因此扰动面积16.10hm2。2014年11月赤泥输送管线、佐主赤泥堆场和场外道路施工完成，因此不再对该区域进行扰动。2015年和2016年未施工，因此扰动面积为0.00hm2。2017年4月三期破碎站和均化堆场和场区部分三期设施开始施工，因此扰动面积增加到11.45hm2。2018年4月施工完成扰动面积为11.45hm2。原煤堆场、原矿堆场和输电线路已在一、二期建设完成，因此未对该防治分区进行扰动。详见表3-3。

表3-3                 建设期实际扰动面积统计表

| 序号 | 分区 | 各年度扰动地表面积（hm²） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014.4-2014.12 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.1-2018.4 |
| 1 | 工业场地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 |
| 2 | 三期破碎场地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.85 |
| 3 | 原煤堆场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 原矿堆场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 场外道路 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 输电线路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 赤泥输送管线 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 佐主赤泥堆场 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 11.45 |

## 3.2取土监测结果

项目挖方总量为22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。无取土场。

## 3.3弃土(渣)监测结果

项目挖方总量为22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。建设期无弃渣场。工程实际土石方调配情况详见表3-4。

工程在工业场地东侧布设原赤泥库，已使用完成，经加固后用作工业场地。

新建佐主赤泥堆场位于山西省柳林县王家沟乡佐主村附近的沟谷中，距离森泽能源科技集团公司东北约2.0km。赤泥堆积最大高度75m，总库容983万m3，服务年限为15.9a。项目年排出干赤泥量71.24万t，按堆积干密度1.28t/m³计算，年排赤泥55.6万m³。目前已弃赤泥约270万t，约211万m³。

表3-4                                        项目建设土石方平衡表                             单位：万m3（自然方）

| 项目区 | 挖填方总量 | 挖方量 | 填方量 | 借方量 | 弃方量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 土方量 | 表土剥离 | 合计 | 土方量 | 表土剥离 | 合计 | 土方量 | 合计 | 土方量 |
| 工业场地 | 5.74 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |  |  |  |  |
| 三期破碎场地 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |  |  |  |  |
| 赤泥输送管线 | 0.48 | 0.24 | 0.05 | 0.19 | 0.24 | 0.05 | 0.19 |  |  |  |  |
| 赤泥库 | 15.70 | 7.85 | 7.72 | 0.13 | 7.85 | 7.72 | 0.13 |  |  |  |  |
| 合计 | 22.40 | 11.20 | 10.88 | 0.32 | 11.20 | 10.88 | 0.32 |  |  |  |  |

# 4水土流失防治措施监测结果

## 4.1工程措施监测结果

### 4.1.1工程措施监测的内容和工作方法

1、工程措施监测的主要任务

工程措施监测的主要任务是核实工程量，监测措施实施后的效果，监测工程措施完好程度，是否达到方案设计的防治要求，通过抽查分析工程设计、施工、监理和质检等资料监测工程质量。

2、工程措施的检查内容

检查施工记录、单元工程验收资料、监理工程师检查意见、完成的工程量；

检查工程材料有关档案，分析是否符合设计和规范要求；

通过查阅有关资料，检查隐蔽工程质量；

现场检查分部工程外型尺寸、外观情况；

检查混凝土强度、砌石砂浆标号是否符合要求；

现场检查分部工程是否存在工程缺陷，如建筑物变形、裂缝、缺损、塌陷等及其处理情况；

判定工程功能是否达到设计要求。

3、工程措施监测的方法

（1）外业工作方法：工程措施监测现场调查采用普查与重点抽查相结合的方法，在查阅工程设计、监理、交工验收资料的基础上，选取有代表性的分部工程进行抽查。现场调查中量测工程外型尺寸，分析核查完成的工程量。通过现场量测和观察，检查工程外观质量和工程缺陷。外观测量采用目视检查和皮尺（或钢卷尺）测量，必要时可采用GPS、经纬仪或全站仪测量。对于重要单位工程，全面核查拦挡、排水工程措施的外观质量、稳定性及完好程度，并对关键部位的几何尺寸进行测量，检查其水土流失防治效果，现场检查率达到100%。对其他单位工程，核查主要分部工程的外观质量，对关键部位几何尺寸进行测量，核查率达到80%。

（2）内业工作方法：通过查阅工程监理资料，复核工程原材料、混凝土强度、砂浆标号是否符合设计要求；通过检查施工记录，监测隐蔽工程质量是否符合要求。通过查看工程设计、施工、监理资料、现场检查结果和分部工程验收报告，分析工程运行情况，综合评价防治效果。

### 4.1.2 方案设计工程措施情况

（1）三期破碎场地防治区

主体设计中场地内沿场内道路布置盖板排水沟，排水沟长400m。

（2）赤泥输送管线防治区

方案新增表土剥离和回填636m3，土地平整0.15hm2。

（3）佐主赤泥堆场防治区

方案新增表土剥离和回填1017.6m3，土地平整0.34hm2。

### 4.1.3 水土保持工程措施监测结果

#### 4.1.3.1水土保持工程措施监测结果

（1）工业场地防治区

三期均化堆场在边坡一侧布设了排水沟，总计269m。

（2）三期破碎场地防治区

三期破碎站设置盖板排水沟400m。

（3）赤泥输送管线防治区

表土剥离和回填1920m3，土地平整0.81hm2。

（4）佐主赤泥堆场防治区

表土剥离和回填1320m3，土地平整0.132hm2。

该工程完成水保工程措施量具体详见下表4-1。

表4-1                    实际完成的工程措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三期均化堆场防治区 | 排水沟 | m | 0 | 269 | +269 |
| 三期破碎场地防治区 | 盖板排水沟 | m | 400 | 400 | 0 |
| 赤泥输送管线防治区 | 表土剥离 | 机械开挖 | m3 | 636 | 1920 | +1284 |
|  | 表土回填 | 表土回填 | m3 | 636 | 1920 | +1284 |
|  | 土地平整 | 人工清理表层土 | hm2 | 0.1484 | 0.81 | +0.6616 |
| 佐主赤泥堆场防治区 | 表土剥离 | 机械开挖 | m3 | 1017.6 | 1320 | +302.4 |
|  | 表土回填 | 表土回填 | m3 | 1017.6 | 1320 | +302.4 |
|  | 土地平整 | 人工清理表层土 | hm2 | 0.3392 | 0.132 | -0.2072 |

### 4.1.4 工程措施实施进度

三期均化堆场排水沟和三期破碎站排水沟实施时间为2017年4月-2018年4月。

赤泥输送管线防治区表土剥离和回填、土地平整实施时间为2014年4月至2014年11月。

佐主赤泥堆场防治区表土剥离和回填、土地平整实施时间为2014年4月至2014年11月。

## 4.2 植物措施监测结果

### 4.2.1植物措施监测的内容和工作方法

（1）植物措施监测内容

植物措施监测的内容包括查看有关绿化工程的设计报告、施工作业的有关图表、监理单位和施工单位的自检报告、绿化工程单位、分部验收报告等基础资料。查阅抽检绿化年限、苗木、草皮质量（苗高、胸径）。查阅绿化工程所在的地形、坡度、地面平整度、土壤质地、造林、种草密度、绿化方法等。抽查造林、种草成活率以确认绿化质量及效果。评价乔、灌、草、花卉选择是否合理，评价物种适宜性。最终核实绿化面积及其工程量。

（2）植物措施监测方法

植物措施监测采用外业抽样调查和内业统计分析相结合的方法完成。监测组通过现场实地检查，走访有关人员，查阅合同和验收资料，听取业主、监理人员和施工人员的介绍，得出相应的结论。重点单位工程植物措施调查率达到100%，普通单位工程植物措施调查率达到80%。

### 4.2.2 方案设计工程措施情况

（1）工业场地防治区

主体工程设计三期工业场地在场内空地实施了绿化措施，总计500m2。道路两侧布设了行道树50株。

（2）赤泥输送管线防治区

方案新增撒播草籽0.83hm2，同时进行复耕0.83hm2。

（3）佐主赤泥堆场防治区

方案新增撒播草籽0.34hm2。

### 4.2.3水土保持植物措施监测结果

经现场调查，三期工业场地在场内空地实施了绿化措施，总计500m2。道路两侧布设了行道树50株。实施时间为2013年4月和5月。

赤泥输送管线防治区撒播草籽0.81hm2，同时进行复耕0.79hm2。实施时间为2014年5月和10月。

表4-2                    实际完成的植物措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 绿化美化措施 | m2 | 500 | 500 | 0 |
| 场外道路防治区 | 行道树绿化 | 株 | 50 | 50 | 0 |
| 赤泥输送管线防治区 | 复耕 | hm2 | 0.83 | 0.79 | -0.04 |
|  | 恢复植被 | 撒播 | hm2 | 0.83 | 0.81 | -0.02 |
|  |  | 无芒雀麦 | kg | 49.77 | 48.6 | -1.17 |
| 佐主赤泥堆场防治区 | 恢复植被 | 撒播 | hm2 | 0.336 | 0 | -0.336 |
|  |  | 无芒雀麦 | kg | 20.16 | 0 | -20.16 |

### 4.2.4植物措施实施进度

植物措施实施时间为2013年和2014年的4月、5月。

## 4.3 临时措施及实施进度

### 4.3.1方案设计临时措施情况

（1）工业场地防治区

临时围挡208m，临时草袋土防护110m3，临时彩钢板拦挡99m2，临时排水沟7.16m3，沉砂池4.95m3。

（2）三期破碎场地防治区

临时围挡165m2。

（3）赤泥输送管线防治区

临时堆土拦挡77m3，临时苫盖440m2，临时排水沟25.52m3，沉砂池4.95m3。

（4）佐主赤泥堆场防治区

临时堆土拦挡154m3，临时苫盖880m2。

### 4.3.2水土保持临时措施监测结果

该工程完成水保临时措施量：工业场地防治区实施临时围挡279m，临时草袋土防护132m3，临时彩钢板拦挡103m2，临时排水沟8.25m3，沉砂池5.23m3。三期破碎场地防治区临时围挡198m2。赤泥输送管线防治区临时苫盖574m2，临时排水沟35m3，沉砂池5.01m3。佐主赤泥堆场防治区临时苫盖1032m2。具体详见下表4-3。

### 4.3.3临时措施实施进度

该项目实施的临时措施时间段为：2014年4月-2018年4月。

表4-3                      实际完成的临时措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 临时围挡 | m | 208 | 279 | 71 |
|  | 临时草袋土防护 | 草袋土 | m3 | 110 | 132 | 22 |
|  |  | 人工铺塑料布 | m2 | 880 | 971 | 91 |
|  | 临时彩钢板拦挡 | 彩钢板 | m2 | 99 | 103 | 4 |
|  | 临时排水沟 | 人工开挖 | m3 | 7.161 | 8.25 | 1.089 |
|  |  | 人工铺防渗布 | m2 | 109.12 | 124 | 14.88 |
|  | 沉沙池 | 人工开挖 | m3 | 4.95 | 5.23 | 0.28 |
| 三期破碎场地防治区 | 临时围挡 | m2 | 165 | 198 | 33 |
| 赤泥输送管线防治区 | 临时堆土拦挡 | 人工装草袋土 | m³ | 77 | 0 | -77 |
|  |  | 人工拆除 | m³ | 77 | 0 | -77 |
|  | 临时苫盖 | 塑料薄膜 | m2 | 440 | 574 | 134 |
|  | 临时排水沟 | 人工开挖 | m³ | 25.52 | 35 | 9.48 |
|  |  | 铺防渗布 | m2 | 250.8 | 344 | 93.2 |
|  | 临时沉沙池 | 人工开挖 | m³ | 4.95 | 5.01 | 0.06 |
| 佐主赤泥堆场防治区 | 临时堆土拦挡 | 人工装草袋土 | m³ | 154 | 0 | -154 |
|  |  | 人工拆除 | m³ | 154 | 0 | -154 |
|  | 临时苫盖 | 塑料薄膜 | m2 | 880 | 1032 | 152 |

# 5土壤流失量分析

## 5.1水土流失面积

在整个项目建设期内，每个监测分区的水土流失都处于动态变化中，在项目建设过程中工程全部占地均为水土流失面积，建设期水土流失面积为57.53hm²，在项目建设后期硬化面积不计入水土流失面积中，建设完成后水土流失面积为8.59hm²。

各区域水土流失面积为：

（1）工业场地防治区

方案编制前部分占地已经硬化，建设期的水土流失面积为9.60hm²，建设完成后硬化覆盖，面积31.05hm²，建设完成后水土流失面积为5.84hm²。

（2）三期破碎场地防治区

建设期占地面积为1.85hm²，建设完成后，除去硬化外水土流失面积为0.00hm²。

（3）原煤堆场防治区

方案编制前已建设完成，建设期水土流失面积为0.00hm²，区域占地面积为1.03hm²，水土流失面积为0.00hm²。

（4）原矿堆场防治区

方案编制前已建设完成，建设期水土流失面积为0.00hm²，区域占地面积为2.05hm²，建设完成后硬化覆盖，水土流失面积为0.58hm²。

（5）场外道路防治区

建设期占地面积为0.05hm²，建设完成后进行硬化覆盖，水土流失面积为0.04hm²。

（6）输电线路防治区

方案编制前已建设完成，建设期水土流失面积为0.00hm²，区域占地面积为0.09hm²，建设完成后塔基覆盖，水土流失面积为0.00hm²。

（7）赤泥输送管线防治区

建设期占地面积为2.24hm²，建设完成后水土流失面积为1.60hm²。

（8）佐主赤泥堆场防治区

建设期占地面积为13.81hm²，除去库区防渗处理外，建设完成后水土流失面积为0.55hm²。

表5-1              建设过程中水土流失面积监测结果

| 防治分区 | 占地面积 | 建设期水土流 | 自然恢复期水土流 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （hm²） | 失面积（hm²） | 失面积（hm²） |
| 工业场地 | 36.89 | 9.60 | 5.84 |
| 三期破碎场地 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 原煤堆场 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 原矿堆场 | 2.05 | 0.00 | 0.58 |
| 场外道路 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 输电线路 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 赤泥输送管线 | 2.24 | 2.24 | 1.60 |
| 三期赤泥库 | 13.81 | 13.81 | 0.55 |
| 合计 | 58.01 | 27.55 | 8.61 |

## 5.2土壤流失量

### 5.2.1侵蚀单元划分

根据水土流失的特点，可以将施工期项目防治责任范围划分为原地貌（未施工地段）、扰动地表（各施工区域）和实施防治措施效果（各类防治措施布设区域）三大类侵蚀单元。在施工初期，原地貌所占比例较高，随着工程进展，扰动地表的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随后防治措施逐渐实施，实施防治措施的地表比例大增。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量即等于该时段各基本侵蚀单元的面积与对应侵蚀强度乘积的总和。因此，侵蚀单元划分及侵蚀强度的监测具有十分重要的意义。

#### 5.2.1.1原地貌侵蚀单元划分

原地貌侵蚀单元划分，应按地类、地形、地表物质组成来进行划分。根据工程占地的特性，影响原生地表土壤侵蚀的的主要因素是地形因素，因此将原地貌侵蚀单元划分为黄土丘陵区1个侵蚀单元。

#### 5.2.1.2地表扰动类型划分

地表扰动类型划分，按工程施工的类型划分为工业场地防治区、三期破碎场地防治区、原煤堆场防治区、原矿堆场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区8个扰动类型，即8个侵蚀单元。

#### 5.2.2.2防治措施分类

按照水土保持工程的类型，防治措施可分为工程措施、植物措施和临时防护措施三类，因此，按防治措施分类也应分成上述三类，在各类措施的下一级可按不同的措施细分侵蚀单元。本工程采取的水土保持措施包括土地整治、排水措施、植物防护等，与防治措施类型相对应，各类防治措施分别布设在各个监测区内，可将防治措施效果监测的侵蚀单元划分为工业场地防治区、三期破碎场地防治区、原煤堆场防治区、原矿堆场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区8类。

### 5.2.2各侵蚀单元侵蚀模数

#### 5.2.2.1原地貌侵蚀模数

根据项目批复的《水土保持方案》确定项目区各类型土地的土壤侵蚀模数见表5-2。原地貌加权平均土壤侵蚀模数为2169t/km²·a。

表5-2                       原地貌土壤侵蚀模数

| 项目区 | 侵蚀模数(t/km²·a) | 面积(hm2) |
| --- | --- | --- |
| 工业场地 | 3000 | 9.60 |
| 三期破碎场地 | 800 | 1.85 |
| 赤泥输送管线 | 3111 | 2.24 |
| 佐主赤泥堆场 | 1605 | 13.81 |
| 场外道路 | 1700 | 0.05 |
| 合 计 | 2169 | 27.55 |

#### 5.2.2.2各阶段土壤流失量

根据侵蚀沟量测法同时结合水土保持方案推算出各防治分区施工期及自然恢复期的侵蚀模数。详见表5-3和5-4。

表5-3                       建设期土壤侵蚀模数

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积 （hm²） | 施工时间（a） | 施工时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7000 | 9.60 | 1.08 | 2017.4-2018.4 |
| 三期破碎场地 | 7000 | 1.85 | 1.08 | 2017.4-2018.4 |
| 赤泥输送管线 | 7000 | 2.24 | 0.58 | 2014.4-2014.10 |
| 佐主赤泥堆场 | 10000 | 13.81 | 0.67 | 2014.4-2014.11 |
| 场外道路 | 7000 | 0.05 | 0.58 | 2014.4-2014.10 |
| 合计 |  | 27.55 |  |  |

表5-4                       自然恢复期土壤侵蚀模数

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 1000 | 5.84 | 1.50 | 2018.5-2019.10 |
| 三期破碎场地 | 1143 | 0.00 | 1.50 | 2018.5-2019.10 |
| 赤泥输送管线 | 1143 | 1.60 | 5.00 | 2014.11-2019.10 |
| 佐主赤泥堆场 | 1286 | 0.53 | 4.92 | 2014.12-2019.10 |
| 场外道路 | 1214 | 0.04 | 5.00 | 2014.11-2019.10 |
| 合计 |  | 8.01 |  |  |

### 5.2.3水土流失量监测结果

本项目建设区面积为58.01hm²，在施工结束后硬化面积为49.40hm2，布设植物措施面积6.40hm²，工程措施面积0.78hm²。项目区原地貌平均土壤侵蚀模数为2169t/km²·a。

本项目在建设期内共造成的水土流失量为1851t，在各项治理措施发挥效益后侵蚀量为215t。监测结果表明水土保持措施实施后的防护效果显著。

表5-5                      原地貌土壤流失量计算表

| 防治分区 | 原地貌土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 3000 | 9.60 | 2.58 | 744 |
| 三期破碎场地 | 800 | 1.85 | 2.58 | 38 |
| 赤泥输送管线 | 3111 | 2.24 | 5.58 | 389 |
| 佐主赤泥堆场 | 1605 | 13.81 | 5.58 | 1195 |
| 场外道路 | 1700 | 0.05 | 5.58 | 5 |
| 合计 |  | 27.55 |  | 2371 |

表5-6                     项目建设中土壤流失量计算表

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7000 | 9.60 | 1.08 | 728 |
| 三期破碎场地 | 7000 | 1.85 | 1.08 | 140 |
| 赤泥输送管线 | 7000 | 2.24 | 0.58 | 91 |
| 佐主赤泥堆场 | 10000 | 13.81 | 0.67 | 889 |
| 场外道路 | 7000 | 0.05 | 0.58 | 2 |
| 合计 |  | 27.55 |  | 1851 |

表5-7                   项目治理后土壤流失量计算表

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 1000 | 5.84 | 1.50 | 88 |
| 三期破碎场地 | 1143 | 0.00 | 1.50 | 0 |
| 赤泥输送管线 | 1143 | 1.60 | 5.00 | 91 |
| 佐主赤泥堆场 | 1286 | 0.55 | 4.92 | 34 |
| 场外道路 | 1214 | 0.04 | 5.00 | 2 |
| 合计 |  | 8.61 |  | 215 |

## 5.3水土流失危害

建设单位采取落实责任范围、强化建设管理、因地制宜设计、合理安排工序、规范施工防护、加强扰动地表的植被恢复、强化现场监理等措施，不仅减少了工程建设对原地貌的破坏，减少了水土流失，而且实现了和谐发展。在项目的整体建设工程中未发生水土流失危害事件。

# 6水土流失防治效果监测结果

项目区属于国家级水土流失重点治理区，依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2008）中的规定，该工程应执行建设生产类一级标准，并按规定加以修正。具体指标如下：

表6-1                       防治目标值表

| 防治目标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 1扰动土地整治率（%） | 95 |
| 2水土流失总治理度（%） | 90 |
| 3土壤流失控制比 | 0.8 |
| 4拦渣率（%） | 95 |
| 5林草植被恢复系数（%） | 97 |
| 6林草覆盖率（%） | 25 |

## 6.1扰动土地整治率

扰动土地整治率指项目建设区内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。

该项目建设区内扰动土地总面积为58.01hm2，扰动土地整治面积57.50hm2。经整治后，扰动土地整治率为99.12%（目标值95%），高于《开发建设项目水土流失防治标准》，符合设计要求。各防治分区扰动土地整治情况详见表6-2。

## 6.2水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

项目区扣除建筑物、硬（固）化场地、硬化道路等区域，水土流失总面积为8.61hm2，已整治的水土保持措施达标面积8.10hm2。水土流失总治理度为94.07%（目标值90%），各防治分区水土流失治理情况详见表6-3。

## 6.3拦渣率与弃渣利用情况

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡弃渣量与工程弃土弃渣总量的百分比。

据监测，项目建设期总土石方量22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过1%，拦渣率可达到99%。

表6-2                                  各防治分区扰动土地整治情况计算表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 扰动面 积（hm²） | 建筑物及场 地道路 硬化（hm²） | 水土流失治理面积（hm²） | 土地整治面积（hm²） | 扰动土地整 治面积（hm²） | 扰动土地 整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 | 恢复 农地 | 土地 整平 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 36.89 | 36.89 | 31.05 | 5.57 | 0.22 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.84 | 99.86% |
| 三期破碎场地 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 100.00% |
| 原煤堆场 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 100.00% |
| 原矿堆场 | 2.05 | 2.05 | 1.47 | 0.02 | 0.56 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 100.00% |
| 场外道路 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00% |
| 输电线路 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 100.00% |
| 赤泥输送管线 | 2.24 | 2.24 | 0.64 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 2.24 | 100.00% |
| 三期赤泥库 | 13.81 | 13.81 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 13.39 | 96.96% |
| 合计 | 58.01 | 58.01 | 49.40 | 6.40 | 0.78 | 7.18 | 0.79 | 0.13 | 0.92 | 57.50 | 99.12% |

表6-3                                  各防治分区水土流失治理情况计算表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 扰动面 积（hm²） | 建筑物及场 地道路 硬化（hm²） | 水土流失 面积（hm²） | 水土流失面积（hm²） | 土地整治面积（hm²） | 水土流失总 治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 | 恢复农地 | 土地整平 | 小计 |  |
| 工业场地 | 36.89 | 36.89 | 31.05 | 5.84 | 5.57 | 0.22 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.14% |
| 三期破碎场地 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
| 原煤堆场 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
| 原矿堆场 | 2.05 | 2.05 | 1.47 | 0.58 | 0.02 | 0.56 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 场外道路 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 输电线路 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
| 赤泥输送管线 | 2.24 | 2.24 | 0.64 | 1.60 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 100.00% |
| 三期赤泥库 | 13.81 | 13.81 | 13.26 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 23.90% |
| 合计 | 58.01 | 58.01 | 49.40 | 8.61 | 6.40 | 0.78 | 7.18 | 0.79 | 0.13 | 0.92 | 94.07% |

## 6.4土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度的之比。

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》及批复的水保方案，该工程所在区域容许土壤流失量为1000t/km2·a。根据土壤流失量监测结果，经过一段时间自然恢复加权平均土壤侵蚀模数可达到为1049t/km2·a，则土壤流失控制比为0.95（目标值0.8）。符合《开发建设项目水土流失防治标准》要求。

## 6.5林草植被恢复率及林草覆盖率

林草植被恢复率指项目建设区内的林草类植被面积占可恢复林草植被（目前技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

该工程项目建设区面积为58.01hm2，可恢复植被面积为6.40m2，实施植被绿化面积6.40hm2，林草植被恢复率达到100.00%（目标值97%）。林草覆盖率达到11.03%（目标值25%），批复的方案此项指标也未达到25%，但建设单位对扰动区域内所有能够绿化的区域进行了绿化或植被恢复，林草植被恢复率达到100.00%（目标值97%），同时根据《工业企业平面设计规范》（GB50137-2012）中绿化布置的一般规定，改建、扩建项目要求设计绿化率控制在15%以内，因此符合水土保持要求。这些措施使工程建设破坏的生态环境得到了有效的治理和恢复，在一定程度上改善了沿途周边生态环境，有效的控制了工程水土流失的危害。各防治分区情况详见表6-4。

表6-4            林草植被恢复率及覆盖率情况综合表

| 分区 | 项目建设区面积（hm²） | 可恢复植 被面积hm²） | 已恢复植被 面积（hm²） | 林草植被 恢复率（%） | 林草覆 盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 36.89 | 5.57 | 5.57 | 100.00% | 15.10% |
| 三期破碎场地 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00% |
| 原煤堆场 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00% |
| 原矿堆场 | 2.05 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 0.98% |
| 场外道路 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00% |
| 输电线路 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00% |
| 赤泥输送管线 | 2.24 | 0.81 | 0.81 | 100.00% | 36.16% |
| 三期赤泥库 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00% |
| 合计 | 58.01 | 6.40 | 6.40 | 100.00% | 11.03% |

# 7结论

## 7.1水土流失动态变化

本项目水土流失主要时段在项目建设期，到自然恢复期水土流失基本减轻，建设期加权平均侵蚀模数8478t/km2·a，自然恢复期加权平均侵蚀模数1049t/km2·a，土壤流失控制比0.95，自然恢复期将达到了水土保持方案设计的水平值。

## 7.2水土保持措施评价

该工程水土保持措施主要为：工程措施、植物措施和临时措施。

### 7.2.1工程措施评价

该项目水土保持工程措施主要有排水工程、土地平整工程等。工程基本按水土保持方案要求和主体工程设计要求施工修建，防治效果较明显。

据监测与核查分析，截止2019年10月，该项目实际完成的工程措施工程量为：工业场地完成了排水沟269m；三期破碎站完成盖板排水沟400m；赤泥输送管线完成表土剥离和回填1920m3，土地平整0.81hm2；佐主赤泥堆场完成表土剥离和回填1320m3，土地平整0.132hm2。

### 7.2.2植物措施评价

该项目水土保持植物措施主要为直播种草和栽植乔木相结合。其措施初步发挥了防风降尘、蓄水保土的作用，在一定程度上减少了区域水土流失。

据监测与核查分析，截止2019年10月底，该项目实际完成的植物措施工程量为：工业场地实施了绿化500m2，道路两侧布设了行道树50株；赤泥输送管线撒播草籽0.81hm2，同时进行复耕0.79hm2。

### 7.2.3临时措施评价

建设单位在施工过程中实施了拦挡、苫盖、沉砂池、临时排水沟等措施，较好的防治了水土流失的发生。施工期间共完成：工业场地防治区实施临时围挡279m，临时草袋土防护132m3，临时彩钢板拦挡103m2，临时排水沟8.25m3，沉砂池5.23m3；三期破碎场地防治区临时围挡198m2；赤泥输送管线防治区临时苫盖574m2，临时排水沟35m3，沉砂池5.01m3；佐主赤泥堆场防治区临时苫盖1032m2。

### 7.3存在问题及建议

### 7.3.1存在问题

（1）部分区域植被覆盖率较低。

（2）部分排水沟内存在淤泥。

### 7.3.2建议

（1）加强植物措施的维护，确保工程区生态环境向着良性发展。

（2）定期清理排水沟，防治堵塞。

### 7.4综合结论

建设单位在目前的水土保持环境下，能够按照水土保持方案的要求，基本落实水土保持各项防治措施，在项目试运行阶段未造成大量水土流失，水土流失基本在容许流失范围之内。

总体上来看，项目法人单位按照水土保持法律法规的规定，以该项目已批复的水土保持方案为依据，对项目区内的水土流失进行了较全面、系统的整治，基本完成了水土保持方案所规定的防治任务，工程的各类开挖面、施工场地、道路等得到了及时的整治，施工过程的水土流失基本得到了控制。现阶段，各类水土保持措施未发现重大质量缺陷，水土保持工程运行情况基本良好，达到了防治水土流失的目的，整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对生产建设项目水土保持的要求。

通过监测与分析，该工程实际扰动土地整治率为99.12%，水土流失总治理度为94.07%，土壤流失控制比为0.95，拦渣率为99%，林草植被恢复率为100.00%，林草覆盖率为11.03%，除去林草覆盖率外各项指标均达到目标值，具备验收条件。