娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目

水土保持监测总结报告

建设单位：娄烦县国电中兴光伏科技有限公司

编制单位：山西省元方生态工程咨询有限公司

2020年7月

娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目

水土保持监测总结报告

监测单位：山西省元方生态工程咨询有限公司

批    准：崔春玲     总经理

核    定：康  峰      副总

审    查：郭世云     工程师

校    核：刘文海     工程师

项目副总人：刘庆江    项目经理

编制人员：张哲     工程师

目录

前言	9

1建设项目及水土保持工作概况	13

1.1建设项目概况	13

1.2水土流失防治工作概况	17

1.2.1水土流失现状	17

1.2.2项目区周边类似项目水土流失防治情况	17

1.2.3本项目所做水土流失防治工作	18

1.3监测工作实施概况	19

1.3.1监测目的	19

1.3.2监测指导思想	19

1.3.3监测依据	19

1.3.4监测程序	20

1.3.5监测内容及方法	22

1.3.6监测点位布设及监测频次	24

2重点部位水土流失动态监测结果	26

2.1防治责任范围监测结果	26

2.1.1水土流失防治责任范围	26

2.1.2建设期扰动土地面积	27

2.2取土监测结果	27

2.3弃土（渣）监测结果	28

2.3.1设计弃土（渣）情况	28

2.3.2弃土（渣）场位置及占地面积监测结果	28

2.3.3弃土（渣）量监测结果	28

3水土流失防治措施监测结果	29

3.1工程措施及实施情况	29

3.2.1方案设计的工程措施	29

3.2.2实际完成的水土保持工程措施	30

3.1.3 水土保持工程措施分析与评价	30

3.2植物措施及实施情况	31

3.2.1方案确定的植物措施	31

3.2.2实际完成的水土保持植物措施	32

3.2.3水土保持植物措施分析与评价	32

3.3临时措施及实施情况	33

4土壤流失量分析	34

4.1各阶段土壤流失量分析	34

4.1.1水土流失量计算方法	34

4.1.2侵蚀模数的确定	34

4.1.3各阶段水土流失量计算	36

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析	36

5水土流失防治效果监测结果	38

5.1扰动土地整治率	38

5.2水土流失总治理度	38

5.3拦渣率	39

5.4土壤流失控制比	39

5.5林草植被恢复率	40

5.6林草覆盖率	40

6结论	41

6.1水土流失动态变化	41

6.2水土保持措施评价	41

6.3存在问题及建议	42

6.4综合结论	42

附表：

1、娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目防治责任范围动态监测汇总表；

2、娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目弃土弃渣动态监测汇总表；

3、娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土流失防治措施监测汇总表；

4、娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目植物措施建设监测表；

5、娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土流失监测六项指标达标情况表。

附件：

1、山西省水利厅晋水保函【2017】468号“关于娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土保持方案的批复”；

2、水土保持补偿费缴纳证明。

# 前言

娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目由娄烦县国电中兴光伏科技有限公司建设，工程规模30MW，用于5015户贫困，共布设10个2MWp和10个1MWp光伏发电子方阵，共安装单体330Wp的多晶硅太阳能电池板90920块。建设升压站一座。年平均发电量3902.5万kwh，年平均等效利用小时数1300.6h。本工程实际建设工期约7个月，2018年4月开工，2018年10月底完工。

娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目位于太原市娄烦县静游镇石槽村，场区占地分两块，西侧占地111亩，规划2MW；东侧占地909亩，规划28MW。场地位于一较为平坦开阔地带，海拔高程在1355.0~1550.0m之间，隶属山西省太原市娄烦县静游镇管辖。场区周边交通四通八达，北距S50（平临高速）1.8km，南距大京线2.4km，项目区有多条村村通道路，交通运输便利。

本项目区地貌类型为黄土高原土石山区，气候类型为北温带大陆性季风气候，年平均气温9.6℃，年降水量414mm，年蒸发量1913mm，无霜期150天，≥10℃积温为2865℃，最大冻土深1.05m，年平均风速为2.04m/s。项目区的土壤类型以山地棕壤和淋溶褐土为主，植被类型属温带落叶灌木林带，林草覆盖率在35%左右。水土流失类型以水力侵蚀为主，年均侵蚀模数为2600t/km2·a，侵蚀强度为中度，属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治一级标准。

2018年1月，中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司编制完成了《娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目可行性研究报告》。2017年12月30日，太原市发展和改革委员会以并发改审备【2017】451号文同意“娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目”予以备案。2018年7月，山西宏志环境工程咨询有限公司编制完成《娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土保持方案报告书》。2018年9月11日，太原市水务局以并水保许字【2018】45号文对该项目水土保持方案予以批复。

为及时、准确地获取工程建设过程中对原地貌造成的扰动及其引起的水土流失数据；对水土保持方案和水土保持措施的实施情况、实施效果进行分析，并对水土保持治理达标情况进行评价。根据中华人民共和国第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》有关规定，2020年4月，受娄烦县云顶光伏产业开发有限公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。

接受委托后，我公司工作人员立即成立了项目监测组，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组。

项目监测工作组先后完成了对项目区的普查、基础资料搜集（气象、环境、土地利用、水土保持等）、样地典型调查等工作，并按照《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，结合国家、省有关水土保持法规和当地实际情况，确定了项目水土流失防治标准，并完成了各防治区的监测点布设工作。之后对监测分区的工程措施、植物措施和临时措施进行了跟踪调查监测，并对于项目建设期存在的问题及时向建设单位提出了整改意见。

根据已批复的水土保持方案，本项目由光伏电站场区、升压站、施工用电线路和道路工程组成。工程占地面积为68.82hm2，其中永久占地68.79hm2，临时占地0.03hm2；工程建设期动用土石方总量6.38万m3，其中挖方3.19万m3，填方3.19万m3，无弃方；工程建设工期为2018年4月～2018年6月，总工期3个月；水土流失防治责任范围为84.72hm2，其中项目建设区68.82hm2，直接影响区15.90hm2。建设项目总投资21578.37万元，其中土建工程3069.64万元。娄烦县国电中兴光伏科技有限公司自筹资金30%，其余70%通过银行贷款获得。

通过对工程项目年度水土流失监测成果的技术整合和综合评价，最终形成《娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土保持监测总结报告》。经过对监测时段内所获监测资料的分析整理，得出以下监测结果：

（1）扰动土地治理率为98.23%（方案计算目标值为95%）；

（2）水土流失总治理度为97.61%（方案计算目标值为95%）；

（3）土壤流失控制比为0.81（方案计算目标值为0.8）；

（4）拦渣率可达99.83%（方案计算目标值为95%）；

（5）林草植被恢复率为97.55%（方案计算目标值为97%）；

（6）林草覆盖率为70.29%（方案计算目标值为25%）。

扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标均达到《开发建设项目水土流失防治标准》建设类项目水土流失防治一级标准，水土保持设施具备正常运行条件，可以交付使用，满足开发建设项目水土保持验收的条件。

在实施本项目水土保持监测过程中，得到了山西省水利厅水土保持局、太原市水务局、娄烦县水务局以及娄烦县国电中兴光伏科技有限公司的大力支持和帮助，在此表示衷心地感谢！

# 1建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置及交通条件

娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目位于太原市娄烦县静游镇石槽村，光伏电站中心位置为东经111º41′54″，北纬38º8′25″。场区占地分两块，西侧占地111亩，规划2MW；东侧占地909亩，规划28MW。场地位于一较为平坦开阔地带，海拔高程在1355.0~1550.0m之间，隶属山西省太原市娄烦县静游镇管辖，东距静游镇11.6km，东南距娄烦县9.5km。项目位于静游镇石槽村四周山梁，场区周边交通四通八达，北距S50（平临高速）1.8km，南距大京线2.4km，项目区有多条村村通道路，交通运输便利。

### 1.1.2 工程规模与特性

（1）项目名称：娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目

（2）建设单位：娄烦县国电中兴光伏科技有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：太原市娄烦县静游镇石槽村

（5）建设内容：本工程规模30MWp，用于5015户贫困，由10个2MWp及10个1MWp光伏发电子系统组成，每个70kW逆变器接入12路电池组串，12~13台逆变器组成1MW方阵，24~25台逆变器组成2MW方阵，电池组件选用330Wp多晶硅电池组件，共安装90920块电池板。新建升压站一座。年平均发电量3902.15万kW·h，年平均等效利用小时数1300.6h。

（6）建设工期：方案批复工期为2018年4月～2018年10月，总工期7个月。实际为工期为2018年4月～2018年10月，总工期约7个月。

（7）工程投资：总投资为21578.37万元，其中土建工程3069.64万元。

### 1.1.3项目组成及布置

本工程项目组成包括光伏电站场区、升压站、施工用电线路和道路工程组成。

（一）光伏电站场区

1、平面布置

（1）光伏发电系统

本项目电池阵列由10个2MWp及10个1MWp光伏发电子方阵组成，每个1MWp太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、逆变设备及升压设备构成。每个70kW逆变器接入12路电池组串，12~13台逆变器组成1MW方阵，24~25台逆变器组成2MW方阵，电池组件选用330Wp多晶硅电池组件，共安装90920块电池板。组件接入光伏并网逆变器输出为0.5kV低压交流电，采用500V→35kV升压方式，然后用35kV电缆汇流至本项目新建110kV升压站35kV配电母线。光伏场地共设3回电缆集电线路，每回集电线路容量为10~11MWp。

场区内采用直埋电缆方式，线路主要埋设于光伏板下沿位置，统一汇集于箱式变压器后，线路走向基本沿场内横向及纵向道路进行埋设，电缆接入升压站内，最后二次升压后送出。

本工程采用330Wp多晶硅电池组件，每个电池组串单元由20晶硅电池组件组成，横向4列，竖向5行。支架结合电池组件排列方式布置，支架采用纵向檀条，横向支架布置方案，支架和横梁之间，按照电池组件的安装宽度布置檀条，用于直接承受电池组件的重量。檀条固定于支架横梁上。组件每条长边上有两个螺栓与檀条连接，一块电池组件共有四个螺栓与檀条固定。电池组件与檀条的连接采用螺栓连接，配加双面垫圈。

本工程支架基础采用直径250mm的钢筋混凝土灌注桩。光伏组件基础采用灌注桩基础，共计布设37504根基础，呈圆形，基础直径为0.25m，埋深1.8m，高出场区地坪0.1m，光伏组件基础占地面积为1840.04m2。施工期间主体动用土石方总量0.66万m3，其中挖方0.33万m33，全部用于平整场地和土方就地平摊基础四周。

（2）箱变基础

光伏发电子系统与箱式变电站组合方式采用单元接线方式：即一个单元发电子系统连接一台升压箱式变压站，基础采用钢筋混凝土条形基础。箱变基础长3.5m，宽2.3m，高1.9m，基础埋深1.9m，共布设20个（10个1MWp、10个2MWp），占地161hm2，施工期间主体动用土石方总量0.36万m3，其中挖方0.18万m3，填方0.13万m3，剩余0.05万m3土方用于平整场地和土方就地平摊基础四周。

（3）场内道路

场内道路引接自已有农村道路，包括环形道路和纵横道路，场内环形道路沿生产区四周布置，其余为组件间的纵、横向道路，纵横道路均与环道相连，组成光伏电站内的道路交通网。道路全长6.8km（其中改扩建道路0.6km，新建道路6.2km），路面宽4m，采用砂石路面。占地面积2.72hm2，施工期间主体动用土石方总量3.80万m3，其中挖方1.90万m3，填方1.71万m3，剩余0.18万m3土方用于平整场地和土方就地平摊基础四周。

（4）场内集电线路

35kV集电线路为采用直埋敷设，每几个箱变“T”接式连接，光伏场区内通过35kV电缆连接，共设3回电缆集电线路。该区域施工期间主体动用土石方总量0.90万m3，其中挖方0.45万m3，填方0.41万m3，剩余0.04万m3土方用于平整场地和土方就地平摊基础四周。

2、竖向布置

场址在地貌单元类型上属中低山区，地势总体上呈西南高东北低之势，地面海拔标高在1355~1550m之间。地形开阔平坦，根据场区的场地条件和太阳能发电工程自身的特点，将光伏板的行（列）间距与场地坡度相结合考虑，以有效地利用场地，且使光伏板互不遮挡阳光，从而保证发电效率。

3、围栏与绿化

考虑到运行安全，在场区四周装电子围栏，实现对场区的围墙进行全方位布放监视，不留死角和盲区，电子围栏沿围墙架设夜光警示牌，围栏总长17500m。

光伏电站场区建成后，未扰动区域面积为47.42hm2，林草覆盖率35%，林草植被面积16.6hm2。扰动土地总面积20.32hm2，主体设置布设绿化措施，面积9.5hm2。

- 占地及土石方情况

场区总占地而积为67.72hm2，全部为永久占地，占地类型为灌木林地和其他草地。

光伏电站场区施工期间主体动用土石方总量5.72万m3，其中挖方2.86万m3，填方2.26万m3，剩余0.60万m3全部用于平整场地，总体挖填平衡。其中光伏支架基础土方开挖0.33万m3；箱变基础挖方0.18万m3，回填0.13万m3；场区道路挖方1.90万m3，回填1.72万m3；场内机电线路挖方0.45万m3，回填0.41万m3；剩余0.60万m3全部用于平整场地。

（二）升压站

1、总平面布置

项目新建一座110kV升压站，位于光伏电站场区内，总平面布置为“平行布置”型式，平面为矩形。110kV配电装置布置在站区的西侧，35kV配电装置室布置在站区的东侧，二次设备室布置在站区的东北侧；主变布置于110kV配电装置和35kV配电装置中间。变电站大门及进站公路设置在站区东侧，进站大门侧设置生活房等辅助用房。布置方案按110kV-主变压器-35kV电气接线流向考虑，各级电压连线基本为直向，布置清晰、紧凑、层次分明，检修条件优越。

站区平面形式为矩形，长57.5m，宽44.5m，占地面积0.26hm2，全部为永久占地，占地类型为灌木林地和其他草地。

2、竖向布置

站址自然地形较为平坦，高程1545~1553m，场地竖向设计采用平坡式设计方案，场地坡度约为0.5%。配电装置室室内地坪设计标高高出室外地面0.5m。

3、场地排水

站区内雨水采用集中排放，即场地雨水经0.5%排水坡度将雨水排至场内道路排水沟。

4、站内道路

本站站区内道路的设置简洁，满足电气设备运输及检修、消防要求，不设巡视小道。站内道路均采用城市型混凝土路面，消防道路按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关要求，宽度为4.0m，转弯半径9m。

5、围墙

围墙采用实体砖围墙，高度2.3m。围墙采用清水围墙，围墙顶部设预制压顶。围墙中及转角处设置构造柱，构造柱间距为3.6m。围墙基础采用素混凝土条形基础。大门左侧设置标识墙。

6、绿化

为了改善电站环境，主体设计在升压站空地处布设绿化措施，绿化面积0.02hm2。

7、电缆沟及配电装置场地地坪处理

选用钢筋混凝土电缆沟，且沟壁高出地面0.10m。电缆沟底部纵向坡度为0.5%，集中至集水坑通过排水管引出站外。

全站除架构、支架、电缆沟、设备基础、道路外的空地，采用300厚0.5%坡度的灰土封闭层，上铺100厚碎石的做法进行地坪处理。该地坪处理在与道路相接处，应使路沿石高出路面100mm，碎石层顶部与路沿石齐平，这样就使三七灰土封闭层顶部高出路面20mm，再间隔布置立蓖式路沿石，使场地雨水顺利排至道路。

- 占地及土石方情况

升压站占地0.26hm2，全部为永久占地，占地类型为灌木林地和其他草地。

升压站施工期间主体动用土石方总量0.46万m3，其中挖方0.23万m3，填方0.23万m3，总体挖填平衡。

3、施工用电线路

施工用电线路引接自石槽村10kV线路，施工结束后作为升压站备用电源。同时配备柴油发电车提供380kV电源，以上供电组合能满足生产及生活用电要求。

施工用电线路采用钢筋混凝土水泥单杆架设，长2.88km（其中0.68km跨越光伏电站场区，其占地计入光伏电站场区），每隔50m架设一根电杆，共需架设混凝土电杆40根，占地0.01hm2；施工过程中每处杆基设置施工区一处（周围2m范围），占地0.03hm2。该线路沿已有道路布设，无需新建施工便道。

施工用电线路总占地0.04hm2，其中永久占地0.01hm2，临时占地0.03hm2，占地类型为其他草地。

（四）道路工程

- 本项目道路工程分为进站道路和联络道路，联络道路连接东西两侧区域。本工程进站道路直接利用已有农村道路。

- 进站道路

从站区东侧围墙接入，与光伏场区道路相连，路面采用公路型混凝土路面，长30m，路面宽4.5m，转弯半径为9.0m。方案设计单侧排水和绿化分别宽1m，道路工程占地0.02hm2，全部为永久占地，占地类型为其他草地。道路工程挖填方总量0.02万m3，其中挖方0.01万m3，填方0.01万m3。

- 联络道路

联络道路连接光伏电站场区东侧和西侧区域，长1.3km，路面宽4m，方案设计

单侧排水和绿化分别宽1m，联络道路占地0.78hm2，全部为永久占地，占地类型为灌木林地、其他草地和农村道路。联络道路总土石方量0.16万m3，其中挖方0.08万m3，填方0.08万m3。

3、道路工程占地和土石方情况

道路工程总占地0.8hm2，全部为永久占地，占地类型为灌木林地、其他草地和

农村道路。道路挖填总土石方量为0.18万m3，其中挖方0.09万m3，填方0.09万m3。

## 1.2水土流失防治工作概况

### 1.2.1水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SJ190--2007）和《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434--2008），项目区属于北方土石山区，土壤容许流失量为1000t/km2·a。项目区以中度水力侵蚀为主，侵蚀背景模数为2600t/km2·a。

根据水利部办公厅《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保【2013】188号），项目区属于国家级水土流失重点治理区——黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治一级标准。

### 1.2.2项目区周边类似项目水土流失防治情况

（1）加强临时防护措施

对临时堆土及易起尘的建筑材料采取周边挡护和苫盖措施。开挖土方短时间内回填的就近堆放，并采取苫盖措施，短时间内不回填的土方，运到临时堆土场，并做拦挡、遮盖、排水、沉沙池等临时防护措施。

（2）合理布设排水沟

建设期间，为了能使场地的雨水顺利排出，需要合理布设排水沟或截水沟。排水沟和截水沟要在施工建设前建设完好。

（3）适当绿化和硬化

建设期间，为了减少水土流失，在非开挖区、施工生产生活区和临时建筑物周边布设一定的绿化和硬化面积。

（4）实时清扫和洒水

实时清扫和洒水也是防止施工期间起尘的一种有效办法。在施工期间，要配置专人和洒水车，定期进行洒水。

（5）加强监测和监理

采取预防为主的原则，加强水土保持监测和监理工作，使建设中产生的水土流失处于控制状态。

### 1.2.3本项目所做水土流失防治工作

建设期，该项目共完成光伏电站场区浆砌石排水沟5524m，全面整地7.19hm2，场区绿化7.19hm2，防水布苫盖1200m2；升压站碎石覆盖0.01hm2，绿化0.02hm2，防水布苫盖800m2；施工用电线路全面整地0.03hm2，绿化0.03hm2；道路工程浆砌石排水沟1200m，道路绿化0.11hm2。项目建设过程中，建设单位针对实际情况，对地表扰动及土石方开挖采取有效的水土保持措施，对基础开挖及临时堆土采取遮挡，有效的减少了水土流失。

## 1.3监测工作实施概况

### 1.3.1监测目的

协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度；及时、准确掌握生产项目水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失；及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议；提供水土保持监督管理技术依据和公众参与监督信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复。

本项目建设单位需委托有水土保持监测技术的机构开展水土保持监测。

### 1.3.2监测指导思想

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好生态环境出发，运用多种手段和办法，对工程建设过程中新增水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持工程效果等进行动态观测和分析，通过完善的监测技术、方法、评价体系与标准，对项目建设过程中的土壤侵蚀因子、水土流失状况以及水土保持方案各项措施的实施及效果进行监测，及时掌握工程施工期间各区域水土流失情况和各项水土保持措施的落实情况，及时发现问题，以便采取相应的防控措施，完善水土保持措施体系，实现开发建设与保护生态环境协调发展。同时，为水土保持专项验收提供依据，为水土保持监督提供资料，为建设管理部门提供信息。

### 1.3.3监测依据

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（2）《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》（水利部令第16号，2002年10月14日）；

（3）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

（4）《生产建设项目水土保持监测技术规程》（【2015】139号）；

（5）《开发建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（6）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）；

（7）《水土保持综合治理 效益计算》（GB/T 15774-2008）；

（8）《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）；

（9）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）；

（10）《关于加强事中事后监管规范建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）；

（11）《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（【2018】133号；

（12）《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监测的意见》（水保【2019】160号）；、

（13）《生产建设项目水土保持技术文件编写和印刷格式规定（试行）的通知》（【2018】135号）；

（14）《生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请、报备回执及验收核查意见参考式样的通知》（【2019】23号）。

### 1.3.4监测程序

（1）前期准备阶段

组建监测工作组，收集项目区气象、水文、泥沙资料，有关工程设计资料、图件及1:10000地形图。通过图件资料整理分析，深入细致了解和掌握项目区自然、社会、经济情况，特别是工程建设概况，在此基础上，研究制定详细的监测实施方案、工作计划。

（2）监测实施阶段

依据制定的实施方案，对项目区进行全面踏勘调查，通过踏勘调查，选定典型地块设立水土流失观测场，对工程建设的水土流失情况及水土保持措施的拦渣保土效益进行长期定位观测，并按照拟定的工作计划，开展调查、巡查监测，及时掌握工程建设过程中水土流失及其防治的动态变化情况，尽可能全面收集第一手的监测数据资料。

（3）监测成果分析评价阶段

整理分析监测资料，在分析项目区土壤环境因子、水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上，依据开发建设项目水土流失防治标准，对该工程水土保持综合防治情况做出客观评价，并对工程建设过程中水土流失的防治特点和成功经验及存在问题等进行归纳总结，并提出相关建议。

监测程序见图1-1。

图1-1  水土保持监测程序

### 1.3.5监测内容及方法

娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土保持监测严格按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的要求，依据批复的水土保持方案报告书及相关设计文件，并结合本项目的建设特点进行监测。

监测内容包括水土流失背景值、施工扰动面积、施工动用土石方量、工程措施和植物措施，主要对光伏电站场区防治区、升压站防治区、施工用电线路防治区和道路工程防治区进行监测。

监测方法以调查监测为主，辅以定位监测。调查监测方法是指定期采用分区调查的方式，通过现场实地勘测，结合基础资料按监测分区进行统计、分析变化情况并记录。采取询问调查和普查的方法对原地貌水土保持设施类型与数量、地面组成物质及其结构、地形地貌、原地貌植被及其覆盖度、土壤侵蚀环境因子、水土流失状况进行实地调查。

#### 1.3.4.1水土流失背景值调查

在本次监测工作中对影响工程区水土流失的相关因子资料，包括地貌、土壤、植被、水文、土地利用以及与水土保持有关的一些社会经济资料等方面进行了全面收集和整理分析。资料收集尽量采用工程设计单位、当地政府相关业务部门和工程区涉及政府提供等方式，以最大程度地保证资料数据的可靠性、完整性和代表性。对收集的资料均进行分类、编目、汇总和必要的统计分析，剔除不可靠的资料数据。

#### 1.3.4.2施工扰动面积监测

利用相关测量仪器，按照监测分区测量实际施工扰动面积，确定防治责任范围，同时测量各监测分区扰动土地整治面积。

#### 1.3.4.3施工动用土石方量监测

土石方的开挖回填在不同施工阶段呈现不同的形态，土壤流失状态也因此不同。为保障施工和土石装运安全与方便，临时堆土场都应设置预防措施或临时治理措施，将水土流失控制在一定的空间范围内，不发生危害。开挖土石方的堆放情况及防治措施（拦挡工程、苫盖工程等）监测是计算、分析、评价项目建设活动中的一项重要防治指标——拦渣率的前提基础，具体监测内容包括土石方开挖量、开挖土石方堆放情况（占地面积、堆土堆渣高度、坡长、坡度等）、拦渣防护措施等。

#### 1.3.4.4工程措施调查

对于土地整治工程、裸露地面硬化固化工程、临时苫盖、临时拦挡工程等所有具有水土保持功能的主体工程，依据设计文件，按照监测分区进行统计调查，对工程数量、质量、完好程度、运行状况、稳定性及其安全性进行现场调查监测。

#### 1.3.4.5植物措施调查

植被监测按分区进行，选有代表性的地块作为样地进行调查，样地的面积为垂直投影面积，要求草地按1m×1m选取，样地的数量一般不少于3块。若为线性树群时采用线路调查，每隔100m测定10m。

（1）植物措施类型、分布和面积调查

按照监测分区进行分类调查，对分布面积较大的林草措施采用GPS测量其面积；对于分布面积较小的林草措施采用卷尺等工具实地测量其面积。

（2）林草覆盖度调查

主要包括草地盖度和各分区林草的植被覆盖度，选有代表性的地块作为样地进行监测，样地的面积为垂直投影面积。

草地盖度调查方法：样方面积1m×1m，用方格法测定。事先准备一个方格网，网的规格为1m×1m，上下左右各拉10根线，间距10cm，形成100个交叉点。将方格网置于样方之上，用细针沿交叉点垂直插下，针与草相接触即算一次有，如不接触则算无，并做记录。林草覆盖度计算公式如下：

D＝f d / fe

C＝f / F×100%

式中：D——林地的郁闭度（或草地的覆盖度），%；

C——林（草）的植被覆盖度，%；

fd——样方内树冠（草冠）的面积，m2；

fe——样方面积，m2；

f——林地（草地）的面积，m2；

F——类型区总面积，m2。

（注：纳入计算的林地和草地面积，其林地的郁闭度或草地的覆盖度都应大于20%。关于样地的灌丛、草本覆盖度调查，采用目测方法按国际通用分级标准进行。）

（3）植被生长情况调查

植被生长情况调查包括林木成活率、保存率、种草的有苗面积率和林草生长及管护情况。生长状况一年调查1-3次，成活率在春季、秋季造林种草后进行1次调查，保存率在植物措施实施一年后进行，按植被面积逐季统计。

调查造林成活率、保存率时在选定的样方或样行内，逐株调查，统计出样方或样行内成活的株数和总栽植株数，计算出样方或样行的成活率，再计算平均成活率。依据调查时间的不同，统计各阶段的保存率。

### 1.3.6监测点位布设及监测频次

根据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002）中监测点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，结合项目区工程特点、施工布置、水土流失特点和水土保持措施的布局特征，本次监测共布设5个监测点，详见表1-1。

表1-1   水土保持监测调查点布设情况一览表

| 监测时段 | 监测区域 | 监测站点 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 光伏电站场区 | 光伏场区场地布设1处地面监测点 绿化区域布设1处植被监测点 | 调查、巡查 |
|  | 升压站 | 绿化区域布设1处植被监测点 | 调查、巡查 |
|  | 施工用电线路 | 植被恢复区域布设1处植被监测点 | 调查、巡查 |
|  | 道路工程 | 绿化区域布设1处植被监测点 | 调查、巡查 |

项目建设全过程实行动态监测，以巡查为主，在监测时段内不定期的对其进行监测，具体监测频次安排如下：

施工前对原地貌的土壤流失量和植被覆盖率进行一次全面的调查。

正在实施的水土保持措施建设情况等至少每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录1次、当产生地表径流时必须进行加测、水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。对于调查监测的内容，在施工前、施工中期和完工后应全面调查一次。

### 1.3.7监测设备与人员

1、监测设备

依据本监测设计的监测内容及监测方法的要求，结合现场监测点布设情况，水土保持监测所需的设备仪器、消耗性材料配备情况详见表1-2。

2、监测人员

依据前述监测点位和内容方法，本方案安排3人监测，1名监测工程师，2名监测员，监测人员均具有水土保持监测上岗证。

### 1.3.8监测成果要求

开展委托的生产监测项目，项目开工（施工准备期）前向有关水行政主管部门报送了《建设项目水土保持监测实施方案》。工程建设期间，于每季的第一个月内报送了上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告》，同时提供了大型或重要位置弃渣的照片等影像资料；因降雨、大风或人为因素发生严重的水土流失及危害事件的，于事件发生1周内报告了有关情况。水土保持监测任务完成后，于3个月内报送了《生产建设项目监测总结报告》。

表1-2        水土保持监测所需设施、设备耗材及土建数量表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建费 |  |  |  |
| 1 | 原地貌径流小区 | 个 | 1 |  |
| 2 | 施工扰动地貌径流小区 | 个 | 1 |  |
| 3 | 网围栏 | m | 500 |  |
| 4 | 坡面侵蚀沟体积监测点 | 处 | 1 |  |
| 5 | 水蚀简易观测场 | 个 | 1 |  |
| 二 | 消耗性设备费 |  |  |  |
| 1 | 插钎 | 支 | 200 |  |
| 2 | 标志牌 | 个 | 6 |  |
| 3 | 滤纸 | 张 | 100 |  |
| 4 | 烧杯 | 套 | 2 |  |
| 5 | 量杯 | 套 | 2 |  |
| 三 | 耐用设备折旧费 |  |  |  |
| 1 | 土壤水分速测仪 | 台 | 1 | 合计中计入设备费15%的折旧费 |
| 2 | 1/1000电子天平 | 台 | 1 |  |
| 3 | 烘箱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 虹吸式自计雨量计 | 台 | 1 |  |
| 5 | 雨量器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 集沙仪 | 台 | 2 |  |
| 7 | 手持风速风向仪 | 台 | 2 |  |
| 8 | 植被盖度测定仪 | 个 | 1 |  |
| 9 | 手持GPS | 部 | 2 |  |
| 10 | 红外测距仪 | 部 | 1 |  |
| 11 | 钢尺 | 把 | 1 |  |
| 12 | 游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 13 | 坡度仪 | 个 | 1 |  |
| 14 | 数码摄像机 | 部 | 1 |  |
| 15 | 数码照相机 | 部 | 1 |  |

# 2重点部位水土流失动态监测结果

## 2.1防治责任范围监测结果

### 2.1.1水土流失防治责任范围

（1）水土保持方案确定的防治责任范围

根据《娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土保持方案报告书》确定水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区两部分，面积共计84.72hm2，其中项目建设区68.82hm2，直接影响区15.90hm2。方案设计水土流失防治责任范围面积详见表2-1。

表2-1     方案设计水土流失防治责任范围面积统计表        单位：hm2

| 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 67.72 | 14.96 | 82.70 |
| 升压站 | 0.26 | 0 | 0.26 |
| 施工用电线路 | 0.04 | 0.16 | 0.20 |
| 道路工程 | 0.80 | 0.78 | 1.58 |
| 合计 | 68.82 | 15.90 | 84.72 |

（2）建设期防治责任范围监测结果

建设过程中的水土流失防治责任范围面积以实际征地范围和实际扰动面积为标准，娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目建设过程中实际监测防治责任范围面积为68.82hm2，其中项目建设区68.82hm2，不计入直接影响区面积。建设期水土流失防治责任范围面积详见表2-2。

表2-2     建设期水土流失防治责任范围面积统计表      单位：hm2

| 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 67.72 | 0 | 67.72 |
| 集电线路 | 0.26 | 0 | 0.26 |
| 道路工程 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| 施工生产生活区 | 0.80 | 0 | 0.80 |
| 合计 | 68.82 | 0 | 68.82 |

建设期实际发生的水土流失防治责任范围为68.82hm2，比方案设计的防治责任范围减少15.90hm2。主要原因是建设单位在建设过程中进行优化工艺，严格控制施工扰动面积，直接影响区未发生，减少了水土流失面积。

方案设计与实际建设期的防治责任范围对比详见表2-3。

表2-3    方案设计与实际建设期的防治责任范围对比表    单位：hm2

| 项目分区 | 方案设计防治责任范围 | 实际防治责任范围 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 |
| 光伏电站场区 | 67.72 | 14.96 | 82.70 | 67.72 | 0 | 67.72 | 0 | -14.96 | -14.96 |
| 升压站 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 施工用电线路 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | -0.16 | -0.16 |
| 道路工程 | 0.80 | 0.78 | 1.58 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | -0.78 | -0.78 |
| 合计 | 68.82 | 15.90 | 84.72 | 68.82 | 0 | 68.82 | 0 | -15.90 | -15.90 |

### 2.1.2建设期扰动土地面积

依据《娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目水土保持方案报告书》及施工设计图纸，结合征地使用范围，在实地调查的基础上，对工程建设期损毁地表、压占土地面积情况进行测算和统计，本工程建设期扰动土地面积为68.82hm2。

## 2.2弃土弃渣动态监测结果

### 2.2.1设计弃渣情况

本工程动用土石方总量为6.74万m3，其中挖方总量为3.37万m3，填方总量为3.37万m3，无弃方。项目区设计土石方平衡详见表2-4。

表2-4         项目区设计土石方平衡表            单位：万m3

| 序号 | 功能区 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 废弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 1 | 光伏电站场区 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 升压站 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工用电线路 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 道路工程 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2弃渣量监测结果

实际监测过程中，本工程动用土石方总量为6.74万m3，其中挖方总量为3.37万m3，填方总量为3.37万m3，无弃方。与水保方案设计一致。

# 3水土流失防治措施监测结果

## 3.1工程措施及实施情况

### 3.1.1方案设计的工程措施

（1）主体工程中设计的水土保持工程措施

1）光伏电站场区

排水沟：沿场内道路布设浆砌石排水沟，采用M7.5浆砌石砌筑，为矩形断面，底宽0.4m，深0.4m，浆砌石壁厚0.3m，长1850m。

2）升压站

碎石覆盖：升压站生产区设备下方布设碎石覆盖，面积0.01hm2，覆盖厚度0.2m。

（2）批复方案中设计的水土保持工程措施

1）光伏电站场区

排水沟：场内道路布设浆砌石排水沟，采用M7.5浆砌石砌筑，为矩形断面，底宽0.4m，深0.4m，浆砌石壁厚0.3m，长4950m。

全面整地：对场区需绿化的区域进行全面整地，绿化区域为光伏电站场区内除光伏支架基础、箱式变压器、场内道路、排水沟、未扰动区域和主体设计绿化区域之外的剩余占地，整地面积7.21hm2。

2）施工用电线路

全面整地：对施工用电线路临时占地进行全面整地，整地面积0.03hm2。

3）道路工程

排水沟：对道路工程和联络道路布设单侧排水沟，采用M7.5浆砌石砌筑，为矩形断面，底宽0.4m，深0.4m，浆砌石壁厚0.3m，长1330m。

方案设计水土保持工程措施工程量见表3-1。

表3-1   方案设计水土保持工程措施工程量表

| 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 排水沟 | m | 6800 |
|  | 全面整地 | hm2 | 7.21 |
| 升压站 | 碎石覆盖 | hm2 | 0.01 |
| 施工用电线路 | 全面整地 | hm2 | 0.03 |
| 道路工程 | 排水沟 | m | 1330 |

### 3.1.2实际完成的水土保持工程措施

通过实地监测，该项目共完成光伏电站场区排水沟5265m、护坡10166m、全面整地87.17hm2；升压站碎石覆盖0.18hm2、排水沟5265m；施工用电线路线路全面整地2.88hm2；道路工程全面整地1.7.19hm2。各项措施基本满足水土保持要求，水土流失防治效果明显，详见表3-2。

表3-2   实际完成的水土保持工程措施工程量表

| 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 排水沟 | m | 5524 |
|  | 全面整地 | hm2 | 7.19 |
| 升压站 | 碎石覆盖 | hm2 | 0.01 |
| 施工用电线路 | 全面整地 | hm2 | 0.03 |
| 道路工程 | 全面整地 | hm2 | 1200 |

### 3.1.3 水土保持工程措施分析与评价

项目区在施工建设过程中水土保持工程措施完成情况与水土保持方案设计的工程措施工程量相比有所调整，具体分析如下：

（1）光伏电站场区防治区

全面整地、苫盖、绿化完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

排水沟：根据实际情况进行了详细设计，排水沟长度减少1276m，方案设计修筑浆砌石排水沟，实际修筑砖砌水泥抹面排水沟。

（2）升压站

碎石覆盖、排水沟、苫盖完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

绿化：在实际建设过程中，升压站地面全部进行了硬化，绿化面积较方案减少了0.02hm2。

（3）施工用电线路

施工用电线路全面整地、绿化完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（4）道路工程

排水沟、绿化完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。更换适宜当地生长的绿化树种。

以上措施基本能够满足水土保持要求。各防治分区水土保持工程措施实际完成与方案设计对照详见表3-3。

表3-3   各防治分区水土保持工程措施实际完成与方案设计对照表

| 防治分区 | 方案设计 | 实际完成 |
| --- | --- | --- |
|  | 措施名称 | 单位 | 数量 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| 光伏电站场区 | 排水沟 | m | 6800 | 排水沟 | m | 5524 |
|  | 全面整地 | hm2 | 7.21 | 全面整地 | hm2 | 7.19 |
| 升压站 | 碎石覆盖 | hm2 | 0.01 | 碎石覆盖 | hm2 | 0.01 |
| 施工用电线路 | 全面整地 | hm2 | 0.03 | 全面整地 | hm2 | 0.03 |
| 道路工程 | 排水沟 | m | 1330 | 全面整地 | hm2 | 1200 |

## 3.2植物措施及实施情况

### 3.2.1方案确定的植物措施

（1）主体工程中设计的水土保持工程措施

1）光伏电站场区

绿化：光伏电站场区（扰动区域）绿化，绿化面积9.5hm2。

2）升压站

绿化：升压站未利用地进行绿化，绿化面积0.02hm2。

（2）批复方案中设计的水土保持工程措施

1）光伏电站场区

绿化：绿化区域为光伏电站场区内除光伏支架基础、箱式变压器、场内道路、排水沟、未扰动区域和主体设计绿化区域之外的剩余占地，绿化面积7.21hm2。

2）施工用电线路

绿化：对施工用电线路临时占地进行植被恢复，绿化面积0.03hm2。

3）道路工程

绿化：在道路工程单侧栽植行道树，绿化面积0.13hm2。

方案设计水土保持植物措施工程量见表3-4。

表3-4   方案设计水土保持植物措施工程量表

| 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 场区绿化 | hm2 | 16.71 |
| 升压站 | 站区绿化 | hm2 | 0.02 |
| 施工用电线路 | 植被恢复 | hm2 | 0.03 |
| 道路工程 | 道路绿化 | hm2 | 0.13 |

### 3.2.2实际完成的水土保持植物措施

通过实地监测，该项目共完成光伏电站场区绿化16.65hm2；施工用电线路植被恢复20.03hm2；道路工程绿化0.11hm2。各项措施基本满足水土保持要求，水土流失防治效果明显，详见表3-5。

表3-5   实际完成的水土保持植物措施工程量表

| 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 场区绿化 | hm2 | 16.65 |
| 升压站 | 植被恢复 | hm2 | 0 |
| 施工用电线路 | 道路绿化 | hm2 | 0.03 |
| 道路工程 | 植被恢复 | hm2 | 0.11 |

### 3.2.3水土保持植物措施分析与评价

项目区在施工过程中水土保持植物措施完成情况与水保方案设计的植物措施工程量相比有所调整，具体分析如下：

（1）光伏场区根据地形情况进行了部分调整，建设区面积减少，绿化面积相应减少；提高了场区绿化标准。

（2）升压站实际地面已全部硬化，绿化面积相应减少。

（3）施工用电线路水土保持措施实施过程中，植被恢复撒播草籽。现场防治效果良好，绿化效果没有减弱。

（4）道路工程防治区水土保持措施实施过程中，绿化更换适宜当地生长的绿化树种。

以上各项植物措施基本能够满足水土保持要求。各防治分区水土保持植物措施实际完成与方案设计对照详见表3-6。

表3-6   方案设计与实际完成水土保持植物措施工程量对比表

| 防治分区 | 工程名称 | 方案设计 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 |
| 光伏电站场区 | 场区绿化 | 16.71 | 草 | 16.65 | 乔、灌、草 |
| 升压站 | 植被恢复 | 0.02 | 乔、灌、草 | 0 |  |
| 施工用电线路 | 道路绿化 | 0.03 | 草 | 0.03 | 草 |
| 道路工程 | 植被恢复 | 0.13 | 乔、灌、草 | 0.11 | 乔、灌、草 |

## 3.3临时措施及实施情况

项目在建设过程中按水土保持方案实施了部分临时措施，具体见表3-7。

表3-7   方案设计与实际完成水土保持临时措施工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 防水布苫盖 | m2 | 1200 | 1200 | 0 |
| 升压站 | 防水布苫盖 | m2 | 800 | 800 | 0 |

项目区在施工过程中水土保持临时措施完成情况与水保方案设计的临时措施基本一致。

# 4土壤流失量分析

工程建设期的水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤流失主要源于降雨条件下水流对土壤冲刷产生的流失。

## 4.1各阶段土壤流失量分析

根据水土流失特点，根据水土流失特点，将防治责任范围划分为原地貌、扰动地表和实施防治措施的地表三大类侵蚀单元。原地貌为没有进行施工的区域，在施工准备期及施工初期，所占比例较高。扰动地表为各个施工阶段因各种原因开挖、占压、损坏的区域，随着工程进展，扰动地表为的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少。实施防治措施的地表为进行了土地整治、水泥硬化、草皮栽植等无危害扰动的区域，随着工程的继续进行，最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随着防治措施的逐渐实施，实施防治措施的地表面积比例增大。在进行各阶段土壤流失量分析时，将各阶段的划分与三大类侵蚀单元划分一致，即为施工准备期（原地貌）、施工期（扰动地表）、恢复期（实施防治措施后）三个阶段。

施工准备期的土壤流失量作为项目区土壤流失量的背景值，等于防治责任范围内项目建设区的面积×平均土壤侵蚀强度。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量的背景值，等于防治责任范围内水土流失面积与对应的扰动后侵蚀强度乘积的总和。

恢复期的土壤流失量等于该时段防治责任范围内水土流失面积与对应的实施防治措施后侵蚀强度乘积的总和。

计算土壤流失量所需的各项面积前面已经确定，因此，要进行各阶段土壤流失量的计算与分析，首先要确定各阶段的土壤流失强度及侵蚀模数。

### 4.1.1各阶段侵蚀模数的分析确定

（1）施工准备期（原地貌）

根据项目水土保持方案，参照《山西省土壤侵蚀模数分区图》及《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）》，结合具体的地形地貌、降雨参数等因素分析，确定了各监测单元的土壤侵蚀模数背景值，结果见表4-1。

（2）施工期（扰动地表）

在工程施工过程中，地表扰动程度和范围处于不断变化中，各扰动区域的扰动程度也不断变化，为准确测定项目区各扰动地表的侵蚀模数，项目组翻阅了大量施工期的资料，光伏电站场区、升压站、施工用电线路、进站道路采用施工期资料查阅、参考方案及已有项目工作成果等相结合的方法确定本项目施工期侵蚀模数。通过资料查阅，项目施工过程中未发生严重水土流失现象。由相关资料数据分析推算得出各扰动区域的侵蚀模数，详见表4-1。

（3）恢复期（实施防治措施后）

从资料翻阅、现场侵蚀沟量测法分析，项目区施工过程中的开挖面裸露的时间并不长，产生的水土流失比较轻微，几乎在一个封闭的场地内进行土建施工，结合项目区的降雨信息，水土流失可以得到有效控制。监测结果表明，在主体工程完工后，各项防治措施基本逐步实施，侵蚀模数已经恢复到或好于原地貌侵蚀模数。由于扰动区域经过较高规格的整平后，主要以硬化路面及植被绿化为主，且植物措施已基本发挥防治作用，且成活率较高、长势较好，产生流失的可能性较小。各阶段各防治分区的土壤侵蚀模数见表4-1。

表4-1   各防治分区各阶段的土壤侵蚀模数表

| 项目分区 | 原地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 预测 面积（hm2） | 建设期扰动后侵蚀模数（t/km2·a） | 措施实施后建设区侵蚀模数（t/km2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站 场区 | 施工建设期 | 2600 | 67.72 | 6500 | 2800 |
|  | 自然恢复期 |  | 16.65 | 5200 | 3900 | 2650 | 2000 | 1500 | 1100 |
| 升压站 | 施工建设期 | 2600 | 0.26 | 6500 | 2800 |
|  | 自然恢复期 |  | 0 | 5200 | 3900 | 2650 | 2000 | 1500 | 1100 |
| 施工用电 线路 | 施工建设期 | 2300 | 0.04 | 5800 | 2700 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.03 | 4640 | 3480 | 2350 | 2000 | 1500 | 1100 |
| 道路工程 | 施工建设期 | 2600 | 0.80 | 6300 | 2700 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.11 | 5040 | 3780 | 2650 | 2000 | 1500 | 1100 |

### 4.1.2各阶段土壤流失量计算

土壤流失量的计算公式为：

施工准备期土壤流失量=∑水土流失面积×原地貌侵蚀模数

施工期土壤流失量=∑扰动面积×扰动后侵蚀模数×扰动时间

恢复期土壤流失量=∑水土流失面积×实施防治措施后侵蚀模数

在计算各阶段土壤流失量时，原地貌侵蚀时间与扰动时间一致，恢复期土壤流失量以1年为单位计算、施工期土壤流失量根据实际扰动时间计算，各防治分区的扰动时间分别为：光伏电站场区扰动时间为7个月，升压站扰动时间为5个月，施工用电线路扰动时间为1个月，道路工程扰动时间为1个月。

表4-2   各调查、预测单元水土流失预测时段划分表

| 调查单元 | 施工时段 | 水土流失调查时段（年） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 光伏电站场区 | 2018.4—2018.10 | 0.58 | 3 |
| 升压站 | 2018.4—2018.8 | 0.42 | 3 |
| 施工用电线路 | 2018.4—2018.6 | 0.25 | 3 |
| 道路工程 | 2018.4—2018.6 | 0.25 | 3 |

在计算过程中，原地貌的水土流失面积即为项目建设区面积，由此推算土壤流失量背景值为52323.23t。

施工期，项目建设区为扰动土地面积，由此推算土壤流失量为4521.96，扰动后新增流失量2198.71t。

实际防治措施后推算土壤流失量为1871.64t，实施防治措施后土壤流失量比原地貌减少2650.31t。各阶段土壤流失量见表4-3、4-4。

表4-3   各阶段土壤流失表

| 项目 分区 | 预测时段 （年、月） | 预测时期 | 预测 面积 (hm2) | 流失 时间 （a） | 原地貌 侵蚀模数 (t/km2·a) | 扰动后土壤侵蚀模数(t/km2·a) | 原地貌 侵蚀量 (t) | 扰动后土壤侵蚀量 (t) | 新 增 侵蚀量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 2018.04~2018.10 | 施工建设期 | 67.72 | 0.58 | 2600 | 6500 | 1021.22 | 2553.04 | 1531.83 |
|  | 2018.11~2019.10 | 自然恢复期 | 16.65 | 1 |  | 5200 | 427.7 | 855.4 | 427.7 |
|  | 2019.11~2020.10 | 自然恢复期 | 16.65 | 1 |  | 3900 | 427.7 | 641.55 | 213.85 |
|  | 2020.11~2021.10 | 自然恢复期 | 16.65 | 1 |  | 2650 | 427.7 | 435.93 | 8.225 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 2304.3176 | 4485.92 | 2181.6014 |
| 升压站 | 2018.04~2018.8 | 施工建设期 | 0.26 | 0.42 | 2600 | 6500 | 2.84 | 7.098 | 4.26 |
|  | 2018.09~2019.07 | 自然恢复期 | 0 | 1 |  | 5200 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019.09~2020.07 | 自然恢复期 | 0 | 1 |  | 3900 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020.09~2021.07 | 自然恢复期 | 0 | 1 |  | 2650 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 2.84 | 7.098 | 4.26 |
| 施工用电线路 | 2018.04~2018.6 | 施工建设期 | 0.04 | 0.25 | 2300 | 5800 | 0.23 | 0.58 | 0.35 |
|  | 2018.07~2019.06 | 自然恢复期 | 0.03 | 1 |  | 4640 | 0.69 | 1.39 | 0.70 |
|  | 2019.07~2020.06 | 自然恢复期 | 0.03 | 1 |  | 3480 | 0.69 | 1.04 | 0.35 |
|  | 2020.07~2021.06 | 自然恢复期 | 0.03 | 1 |  | 2350 | 0.69 | 0.71 | 0.02 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 2.3 | 3.72 | 1.42 |
| 道 路工程 | 2018.04~2018.6 | 施工建设期 | 0.80 | 0.25 | 2600 | 6300 | 5.2 | 12.6 | 7.4 |
|  | 2018.07~2019.06 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 |  | 5040 | 2.86 | 5.54 | 2.68 |
|  | 2019.07~2020.06 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 |  | 3780 | 2.86 | 4.16 | 1.30 |
|  | 2020.07~2021.06 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 |  | 2650 | 2.86 | 2.92 | 0.06 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 13.78 | 25.22 | 11.44 |
| 合计 |  |  |  |  | 2323.2368 | 4521.96 | 2198.7182 |

表4-4   各阶段土壤流失表

| 项目 分区 | 预测时段 （年、月） | 预测时期 | 预测 面积 (hm2) | 流失 时间 （a） | 措施实施后土壤侵蚀模数 (t/km2·a) | 措施实施后土壤侵蚀量 (t) | 防治措施实施后土壤侵蚀减少量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 2018.04~2018.10 | 施工建设期 | 67.72 | 0.58 | 2800 | 1099.77 | 1453.27 |
|  | 2018.11~2019.10 | 自然恢复期 | 16.65 | 1 | 2000 | 329 | 526.4 |
|  | 2019.11~2020.10 | 自然恢复期 | 16.65 | 1 | 1500 | 246.75 | 394.8 |
|  | 2020.11~2021.10 | 自然恢复期 | 16.65 | 1 | 1100 | 180.95 | 254.98 |
|  | 小 计 |  |  |  | 1856.47 | 2629.45 |
| 升压站 | 2018.04~2018.8 | 施工建设期 | 0.26 | 0.42 | 2800 | 3.06 | 4.04 |
|  | 2018.09~2019.07 | 自然恢复期 | 0 | 1 | 2000 | 0 | 0 |
|  | 2019.09~2020.07 | 自然恢复期 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 0 |
|  | 2020.09~2021.07 | 自然恢复期 | 0 | 1 | 1100 | 0 | 0 |
|  | 小 计 |  |  |  | 3.06 | 4.04 |
| 施工用电线路 | 2018.04~2018.6 | 施工建设期 | 0.04 | 0.25 | 2700 | 0.27 | 0.31 |
|  | 2018.07~2019.06 | 自然恢复期 | 0.03 | 1 | 2000 | 0.6 | 0.79 |
|  | 2019.07~2020.06 | 自然恢复期 | 0.03 | 1 | 1500 | 0.45 | 0.59 |
|  | 2020.07~2021.06 | 自然恢复期 | 0.03 | 1 | 1100 | 0.33 | 0.38 |
|  | 小 计 |  |  |  | 1.65 | 2.07 |
| 道 路工程 | 2018.04~2018.6 | 施工建设期 | 0.80 | 0.25 | 2700 | 5.4 | 7.2 |
|  | 2018.07~2019.06 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 | 2000 | 2.2 | 3.34 |
|  | 2019.07~2020.06 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 | 1500 | 1.65 | 2.51 |
|  | 2020.07~2021.06 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 | 1100 | 1.21 | 1.71 |
|  | 小计 |  |  |  | 10.46 | 14.76 |
| 合计 |  |  |  | 1871.64 | 2650.31 |

## 4.2各扰动土地类型土壤流失量分析

项目区主要有以下三种扰动方式：开挖、场地平整、临时堆放。各防治分区的扰动方式详情见表4-5。

表4-5      各防治分区扰动方式及侵蚀类型情况表

| 防治分区 | 扰动方式及侵蚀模数 | 原地貌土地利 用类型 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 开挖。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 建设用地、耕地、荒草地 | 永久占地 |
| 升压站 | 开挖。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 建设用地 | 永久占地 |
| 施工用电线路 | 开挖。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 荒草地 | 永久占地 |
| 进站道路 | 开挖。临时堆 土、堆渣，以水力侵蚀为主 | 耕地、荒草地 | 永久占地、临时占地 |

由表4-2可以看出，在建设期内，实际造成的土壤流失量为4521.96t，扰动后新增流失量2198.71t。实际防治措施后推算土壤流失量为1871.64t，实施防治措施后土壤流失量比原地貌减少2650.31t。其中，光伏电站场区因为占地面积大，是土壤流失量的主要来源区，随着各项防治措施的实施及防治效果的逐步发挥，水土流失将会得到有效控制，土壤流失量也随之降低。

# 5水土流失防治效果监测结果

通过对本工程各项水土保持措施的监测，分析计算出本工程扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项防治指标值，通过与水土保持方案中确定的六项防治目标进行对比，为项目水土保持专项验收提供可靠依据。

## 5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积。各面积值通过对项目平面布置图量测，结合现场勘测，查阅竣工相关资料获得。其计算式为：

扰动土地整治率=

建设期实际扰动土地面积68.72hm2，整治面积67.45hm2，扰动土地整治率为98.15%。各防治分区扰动土地整治情况见表5-1。

表5-1         扰动地表整治情况表               单位：hm2

| 防治分区 | 扰动 面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 构建筑物及硬化面积 | 整治 面积 | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 67.72 | 5.52 | 16.65 | 44.50 | 66.35 | 97.98 |
| 升压站 | 0.26 | 0.01 | 0 | 0.25 | 0.26 | 100.00 |
| 施工用电线路 | 0.04 |  | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 100.00 |
| 道路工程 | 0.80 | 0.12 | 0.11 | 0.57 | 0.80 | 100.00 |
| 合计 | 68.82 | 5.65 | 16.79 | 45.33 | 67.45 | 98.15 |

## 5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。其计算式为：

水土流失总治理度=

本工程水土流失面积22.57hm2，目前完成治理措施达标面积22.24hm2，水土流失治理度达98.54%，见表5-2。

表5-2       水土流失总治理度情况表              单位：hm2

| 防治分区 | 扰动 面积 | 构建筑物及硬化面积 | 流失 面积 | 水土保持措施面积 | 治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程 措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 光伏电站场区 | 67.72 | 44.50 | 22.30 | 0.55 | 16.65 | 21.97 | 98.52 |
| 升压站 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 100.00 |
| 施工用电线路 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 | 100.00 |
| 道路工程 | 0.80 | 0.57 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 100.00 |
| 合计 | 68.82 | 45.33 | 22.57 | 5.65 | 16.79 | 22.44 | 98.54 |

## 5.3拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据主体工程施工和现场调查，本项目工程在建设过程中实际挖方量3.37万m3，通过布置临时拦挡、苫盖等防护措施，实际拦挡土方量为3.35万m3，拦渣率达到99.52%。

## 5.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，经监测核实，在工程建设过程中，工程项目建设区土壤容许流失量为1000t/km2·a。根据调查和现场查勘，目前，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为1200/km2·a，土壤流失控制比为0.83。

## 5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。其计算式为：

林草植被恢复率为=

经监测核实，本工程实际施工过程中布设的林草措施面积为16.59hm2，除去建筑物、道路硬化等工程措施占地，本项目可绿化面积为17.03hm2，故林草植被恢复率为97.43%。

## 5.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。其计算式为：

林草覆盖率=

经监测核实，本工程建设期项目建设区面积为68.82hm2，实际施工过程中布设的林草措施面积为16.81hm2，故林草覆盖率为35.78%。

表5-3      林草植被恢复率及林草覆盖率            单位：hm2

| 防治分区 | 绿化面积 | 可绿化面积 | 项目建设区 | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 16.65 | 16.89 | 67.72 | 97.39 | 24.29 |
| 升压站 | 0 | 0 | 0.26 | 100.00 | 0 |
| 施工用电线路 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 100.00 | 75.00 |
| 进站道路 | 0.11 | 0.11 | 0.80 | 100.00 | 13.75 |
| 合计 | 16.81 | 17.03 | 68.82 | 97.43 | 24.11 |

# 5水土流失防治效果监测结果

通过对本工程各项水土保持措施的监测，分析计算出本工程扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项防治指标值，通过与水土保持方案中确定的六项防治目标进行对比，为项目水土保持专项验收提供可靠依据。

## 5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比，它反映了开发建设项目对扰动破坏土地的整治程度。各面积值通过对项目平面布置图量测，结合现场勘测，查阅竣工相关资料获得。其计算式为：

扰动土地整治率=

建设期实际扰动土地面积131.28hm2，整治面积128.96hm2，扰动土地整治率为98.23%。各防治分区扰动土地整治情况见表5-1。

表5-1                     扰动地表整治情况表                    单位：hm2

| 防治分区 | 扰动 面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 构建筑物及硬化面积 | 整治 面积 | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 124.00 | 2.34 | 87.17 | 32.17 | 121.68 | 98.13 |
| 集电线路 | 2.93 |  | 2.88 | 0.05 | 2.93 | 100.00 |
| 道路工程 | 3.85 |  | 1.7.19 | 2.12 | 3.85 | 100.00 |
| 施工生产生活区 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 | 100.00 |
| 合计 | 131.28 | 2.34 | 92.28 | 34.34 | 128.96 | 98.23 |

## 5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计。其计算式为：

水土流失总治理度=

本工程水土流失面积96.94hm2，目前完成治理措施达标面积94.62hm2，水土流失治理度达97.61%，见表5-2。

表5-2                  水土流失总治理度情况表                   单位：hm2

| 防治分区 | 扰动 面积 | 构建筑物及硬化面积 | 流失 面积 | 水土保持措施面积 | 治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程 措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 光伏场区 | 124.00 | 32.17 | 91.83 | 2.34 | 87.17 | 89.51 | 97.47 |
| 集电线路 | 2.93 | 0.05 | 2.88 |  | 2.88 | 2.88 | 100.00 |
| 道路工程 | 3.85 | 2.12 | 1.7.19 |  | 1.7.19 | 1.7.19 | 100.00 |
| 施工生产生活区 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
| 合计 | 131.28 | 34.34 | 96.94 | 2.34 | 92.28 | 94.62 | 97.61 |

## 5.3拦渣率

拦渣率是指项目建设区内实际拦挡弃土（渣）量与建设区内弃土（渣）量总量的百分比。根据主体工程施工和现场调查，本项目工程在建设过程中实际挖方量5.90万m3，通过布置临时拦挡、苫盖等防护措施，实际拦挡土方量为5.89万m3，拦渣率达到99.83%。

## 5.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，经监测核实，在工程建设过程中，工程项目建设区土壤容许流失量为200t/km2·a。根据调查和现场查勘，目前，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为247/km2·a，土壤流失控制比为0.81。

## 5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。其计算式为：

林草植被恢复率为=

经监测核实，本工程实际施工过程中布设的林草措施面积为92.28hm2，除去建筑物、道路硬化等工程措施占地，本项目可绿化面积为94.60hm2，故林草植被恢复率为97.55%。

## 5.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。其计算式为：

林草覆盖率=

经监测核实，本工程建设期项目建设区面积为131.28hm2，实际施工过程中布设的林草措施面积为92.28hm2，故林草覆盖率为70.29%。

表5-3                林草植被恢复率及林草覆盖率                 单位：hm2

| 防治分区 | 绿化面积 | 可绿化面积 | 项目建设区 | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区 | 87.17 | 89.49 | 124.00 | 97.41 | 70.30 |
| 集电线路 | 2.88 | 2.88 | 2.93 | 100.00 | 98.29 |
| 道路工程 | 1.7.19 | 1.7.19 | 3.85 | 100.00 | 44.94 |
| 施工生产生活区 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 100.00 |
| 合计 | 92.28 | 94.60 | 131.28 | 97.55 | 70.29 |

# 6结论

## 6.1水土流失动态变化

在本项目施工过程中，本单位根据施工情况对项目土壤流失进行了动态监测，本项目土壤流失情况主要发生在工程土方开挖、填筑、搬运、临时堆放等过程中，其中开挖、填筑过程中遇降水产生的水土流失量最大。本项目施工避开了雨季，施工过程中对裸露区域及时进行了硬化和绿化，有效减少了本项目施工产生的土壤流失。

工程建设初期，工程施工时土方开挖、填筑，极容易产生水土流失，但施工单位对开挖和填筑区域进行了硬化和绿化措施，有效防治了土壤流失，使工程单位时间、单位面积内造成的土壤流失量逐渐减少。建设期末，本项目对本次扰动区域内大部分区域进行了硬化和绿化，控制了各场地土壤流失情况，使水土流失控制比达到了规范标准。

## 6.2水土保持措施评价

本工程各水土流失防治区均采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程的总体布局合理，水土保持效果明显，达到了水土保持方案的设计要求。

建设期建设区内扰动土地整治率98.23%，水土流失总治理度97.61%，拦渣率99.83%，土壤流失控制比0.81，林草植被恢复率97.55%，林草覆盖率70.29%。水土流失防治标准指标均已达标。本项目水土保持设施基本建成，水土保持方案确定的水土流失防治目标基本实现。水土流失防治目标监测结果见表6-1。

表6-1   水土流失防治目标监测结果表

| 防治目标 | 原方案目标 | 治理后目标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95 | 98.23 | 达标 |
| 水土流失总治理度 | 95 | 97.61 | 达标 |
| 拦渣率 | 95 | 99.83 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.81 | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 97.55 | 达标 |
| 林草覆盖率 | 26 | 70.29 | 达标 |

## 6.3存在问题及建议

开发建设项目水土保持防治措施体系，不仅仅是为环境建设服务，同时也是为主体工程服务，对于改善项目区环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。娄烦县30MW集中光伏扶贫电站项目存在问题及建议：

（1）光伏场区防治区、道路工程防治区植物措施实施较晚，工程运行过程中，对于未存活的区域应及时加以补植。

（2）紧密配合水土保持监测单位搞好运行期水土保持监测工作，及时掌握运行期的水土流失动态，为决策部门提供科学的数据和依据。

（3）加强管理，保证水土流失防治措施的安全运行。

（4）对项目区水土保持设施的运行情况和效益跟踪调查和监测。

## 6.4综合结论

（1）项目区内各扰动区域已基本按照水土保持方案设计要求完成了各项措施。符合水土保持方案的设计要求，可以起到防治水土流失的作用。

（2）项目建设区主体工程的施工建设在一定程度上改变了局部地表形态，经过及时的场地及道路硬化、植物措施防护等措施，实现了一定的林草植被覆盖度，水土流失量和侵蚀程度得到了有效地控制。

（3）经过对监测结果数据进行整理分析，本项目工程按水土保持方案要求实施了各项水土保持防治措施，实现了水土保持方案中提出的各项防治目标，扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标均已达到水土保持方案批复及建设类项目水土流失防治一级标准，实施结果符合水土保持方案的要求，水土保持工程整体上运行情况良好，可以交付使用，水土流失治理效果明显，具备水土保持专项验收的条件。