目	录

- 综合说明	1

  - 项目概况	1

  - 编制依据	3

  - 设计水平年	5

  - 水土流失防治责任范围	5

  - 水土流失防治目标	5

  - 项目水土保持评价结论	6

  - 水土流失预测结果	7

  - 水土保持措施布设成果	7

  - 水土保持监测方案	8

  - 水土保持投资及效益分析成果	9

1.11 结论	10

- 项目概况	13

  - 项目基本情况	13

  - 项目组成及工程布置	13

2.3 工艺	15

  - 施工组织	15

  - 工程占地	16

  - 土石方及其平衡情况	16

  - 拆迁安置与专项设施改（迁）建	17

  - 自然概况	17

  - 社会经济概况	22

  - 水土流失及水土保持现状	22

- 项目水土保持评价	25

  - 主体工程选址（线）水土保持评价	25

  - 建设方案评价	27

  - 主体工程设计中水土保持措施界定	29

  - 结论性意见	31

- 水土流失分析与预测	32

  - 水土流失现状	32

  - 水土流失影响因素分析	32

  - 水土流失量预测	33

  - 水土流失危害分析	36

  - 指导性意见	37

- 水土保持措施	38

  - 防治区划分	38

  - 措施总体布局	38

  - 分区措施布设	39

  - 施工要求	42

- 水土保持监测	45

  - 监测范围与时段	45

  - 监测内容与方法	46

  - 监测点位布设	47

  - 实施条件和成果	48

  - 监测设施设备及人员配备	48

- 水土保持投资概算及效益分析	51

  - 投资概算	51

  - 效益分析	57

- 水土保持管理	60

  - 组织机构与管理	60

  - 后续设计	60

  - 水土保持监测	61

  - 水土保持工程监理	61

  - 工程施工	61

  - 水土保持验收	62

### 附表：

附表一、主要材料单价表

附表二、施工机械单价计算表

附表三、混凝土及砂浆单价计算表附表四、单价汇总表

附表措施单价表 1~10

### 附图：

附图 01 项目区地理位置图；

附图 02 项目区河流水系图；

附图 03 项目区土壤侵蚀强度图；

附图 04 项目总平面布置图；

附图 05 分区防治措施总体布局图（含监测点位）；

附图 06 工业场地绿化措施图

附图 07 工业场地盖板排水沟设计图

### 附件：

附件 01、委托书附件 02、立项文件附件 03、营业执照附件 04、矸石协议

# 综合说明

## 项目概况

    - 项目基本情况

### 项目建设必要性

煤炭是我国最主要的能源，在我国能源生产和消耗中均占 75%左右，我国煤炭储量丰富，品种齐全，质地优良，在未来 30-50 年内以煤为主的能源结构不会改变。山西省是我国第一产煤大省，同时也是我国主要出口煤基地之一。但由于煤炭市场竞争激烈，随着采煤机械化程度的提高和开采程度的加深，优质煤源逐步枯竭，原煤煤质呈明显下降趋势，表现在原煤灰分提高，末煤及粉煤含量增加，水分提高。为了有效降低原煤中的杂质，同时把煤炭按质量规格分成各种产品，以适应不同用户对煤炭质量的要求，就必须对煤炭进行机械加工，科学有效合理的利用煤炭资源， 减少燃煤污染，保证国民经济持续快速健康协调发展。洗煤是上述目的的最主要手段，是煤炭工业重要的生产环节，也是经济结构调整的一条可行途径。

山西省是我国第一产煤大省，同时也是我国主要出口煤基地之一。但由于煤炭市场竞争激烈，随着采煤机械化程度的提高和开采程度的加深，优质煤源逐步枯竭， 原煤煤质呈明显下降趋势，表现在原煤灰分提高，末煤及粉煤含量增加，水分提高。为了有效降低原煤中的杂质，同时把煤炭按质量规格分成各种产品，以适应不同用户对煤炭质量的要求，就必须对煤炭进行机械加工，科学有效合理的利用煤炭资源， 减少燃煤污染，保证国民经济持续快速健康协调发展。洗煤是上述目的的最主要手段，是煤炭工业重要的生产环节，也是经济结构调整的一条可行途径。

随着国际、国内对环境保护要求的日趋严格，相关法律、法规的建立和健全， 国内外煤炭市场对煤炭产品的要求也日趋严格。原煤经过冼选，将对提高质量、增加品质、改善产品结构、减少污染及综合利用煤矸石等起到十分重要的作用。

### 地理位置及交通

左云县恒山精煤有限责任公司 120 万吨/年洗煤厂项目位于山西省大同市左云县马道头乡大堡村东北 1km 处，距离左云县约 18km，行政区划隶属于大同市左云县马道头乡管辖。地理坐标东经 112°44′3″，北纬 39°52′36″。项目区地理位置详见附图 01。

项目位于山西省大同市左云县境内，厂址紧靠国家二级路石凉线，交通便利。

### 建设性质

项目为建设生产类项目。

### 项目规模

项目生产规模为年入选原煤 120 万吨。

### 项目组成

本项目组成主要包括工业场地、进场道路、输电线路等。

①工业场地

工业场地位于左云县马道头乡大堡村东北 1km 处，场地高程在 1495m～1500m， 北高南低，场地东西长约 240m，南北宽约 160m。工业场地总占地 3.84hm2。

②进场道路

项目进场道路连接公路至工业场地，总占地面积为 0.31hm²，其中：路面占地0.20hm2，绿化占地 0.11hm2。

③输电线路

项目供电电源由马道头变电站架空线路进线，以双电源送电。厂内设 350KVA

变压器、110KVA 变压器各一座。

输电线路长度为 1.8km，输电线路占地面积为 0.16hm²，沿线占用地类为其他草地，其中永久占地为 0.01hm2，为杆基占地；临时占地为 0.15hm²，为临时施工区及临时施工道路。

### 项目占地

根据项目实际建设运行情况调查，项目总占地面积 4.31hm²，其中永久占地4.16hm²，临时占地 0.15hm²。永久占用其它林地 2.84hm2、其他草地 1.01hm2、农村道路 0.31hm2，临时占用其他草地 0.15hm2。

### 建设期土石方

本项目已经完工，根据建设单位提供资料，建设期土石方工程挖填总量 2.8 万

m³，其中挖方 1.4 万 m³，填方量 1.4 万 m³，总体挖填平衡，无弃方。

### 拆迁安置

本项目不涉及拆迁安置。

### 专项设施改（迁）建

本项目不涉及专项设施改（迁）建。

### 工程投资

本项目投资为 2300 万元，其中建筑工程费 1600 万元，设备及安装工程费 700

万元。

### 建设工期

本项目已于 2008 年 7 月开工建设，2009 年 6 月建设完成，总工期 12 个月。

### 项目前期工程建设及方案编制情况

（1）2007 年 10 月 11 日，左云县发展和改革局以左发改投资备案字[2007]19

号文下发了备案证；设计年入洗原煤 120 万吨。

（2）2020 年 2 月，受左云县恒山精煤有限责任公司委托，我单位进行《左云县恒山精煤有限责任公司 120 万吨/年洗煤厂项目水土保持方案报告表》的编制工作。

（3）本项目已于 2008 年 7 月开工建设，2009 年 6 月建设完成，属补报方案。

### 自然简况

项目区属温带季风干旱半干旱气候，属黄土丘陵地貌；年平均气温为 5.1℃，年平均降水量为 432.44mm，冻结深度 1.61m，全年无霜期 125 天；土壤种类以栗钙土为主；植被类型属于干旱草原植被类型区；项目占地类型为建设用地、荒草地、耕地为主。

项目区位于西北黄土高原区，属于国家级水土流失重点治理区（永定河国家级

水土流失重点治理区），容许土壤流失量 1000t（/

属中度侵蚀区。

## 编制依据

### 法律法规

km2·a），土壤侵蚀模数 2500t/km2·a，

- 《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第 39 号，2010

年 12 月 25 日，2011 年 3 月 1 日施行）；

- 山西省实施《中华人民共和国水土保持法》办法（2015 年 7 月日山西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订）。

### 部委规章

- 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部第 5 号令，

1995 年 5 月 30 日发布，2005 年 7 月 8 日以水利部令第 24 号第一次修改，2017 年

12 月 22 日水利部令第 49 号第二次修改）。

- 《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部 2000 年第 12 号令，

2014 年水利部第 46 号令修订）。

- 《水利工程建设监理规定》（水利部令第 28 号，2006 年 12 月 18 日）。

- 《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水利部水保〔2017〕365 号，2017 年 11 月 15 日）。

- 《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（ 水利部办公厅，办水保[2018]133 号，2018 年 7 月 10 日）。

### 规范性文件

- 《全国生态环境保护纲要》（国务院，国发[2000]38 号，2000  年 11 月

26 日）；

- 《全国水土保持预防监督纲要》（水利部，水保[2004]332 号，2004 年 8

月 18 日）；

- 《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办水保[2013]188 号，2013 年 8 月 12 日）；

- 《关于颁发〈水土保持工程概（估）算编制规定和定额〉的通知》（水利部，水总[2003]67 号，2003 年 2 月 26 日）；

- 《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水土保持司，水保[2009]187 号，2009 年 3 月 25 日）；

- 《关于印发水土保持方案审批“一稿制”有关事项的通知》（水利部水土保持监测中心，水保监〔2014〕29 号，2014 年 3 月 20 日）。

- 《山西省水利厅转发水利部办公厅关于印发水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》（晋水财务[2016]240 号）。

- 《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改收费发〔2018〕464 号，2018 年 7 月 10 日）；

- 《关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行） 的通知》（水利部办公厅，办水保[2018]135 号，2018 年 7 月 12 日）。

- 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（ 水利部办公厅，办财务函【2019】448 号，2019 年 4 月 4 日）。

- 《水利部 关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

（水保【2019】160 号，2019 年 6 月 29 日）。

### 规范标准

- 《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）；

- 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）；

- 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

- 《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.2－2001）；

（5）《主要造林树种苗木》(DB53/062-2006)；

- 《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6－2015）；

- 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

- 《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

- 《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部 2002 年修订）；

- 《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）；

- 《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

- 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）。

### 技术文件

- 委托书；

- 《左云县恒山精煤有限责任公司 120 万吨/年洗煤厂项目初步设计》；

- 《左云县恒山精煤有限责任公司年 120 万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表》。

## 设计水平年

本项目设计水平年确定为水保措施完毕并初步发挥效益的当年，即 2021 年。

  - 水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围包括项目建设区。经过实地调查和对工程设计资料分析，本项目水土流失防治责任范围为 4.31hm²。

  - 水土流失防治目标

### 执行标准等级

本项目为建设生产类项目，位于山西省大同市左云县，属于永定河国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）， 确定本项目执行水土流失防治标准一级标准。

### 防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）执行建设生产类

项目西北黄土高原一级标准。项目防治目标如下：水土流失治理度为 93%，土壤流失控制比为 0.8，渣土防护率为 92%，表土保护率为 90%，林草植被恢复率为 95%， 林草覆盖率为 22%。项目水土流失防治目标统计表 1-1。

表 1-1	水土流失防治标准计算表

| 防治目标 | 标准值 | 修正值 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 按干旱程度 | 按重点防治区划 | 按土壤侵蚀强度 | 按城市区 | 按地貌类型 | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（% | ） * | 93 |  |  |  |  |  | * | 93 |
| 土壤流失控制比 | * | 0.8 |  |  |  |  |  | * | 0.8 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 |  |  |  |  |  | 90 | 92 |
| 表土保护率（%） | 90 | 90 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |
| 林草植被恢复率（% | ） * | 95 |  |  |  |  |  | * | 95 |
| 林草覆盖率（%） | * | 22 |  |  |  |  |  | * | 22 |

  - 项目水土保持评价结论

### 主体工程选址（线）评价

项目区选址避让了水土流失重点预防区，不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区； 不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区、国家确定的水土保持长期定位观测站和国家划定的水土流失重点治理成果区；也不在重要江河、湖泊以及跨省的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。项目区占地范围内不占用水浇地、水田等生产力较高的土地。因此，工程建设基本无水土保持制约性因素，符合水土保持相关技术规范的要求，从水土保持角度分析，项目选址不存在水土保持制约性因素。

从水土保持角度看，该项目符合《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》水保[2007]184 号文中对主体工程选址布局的约束性规定，满足水土保持要求。

### 建设方案与布局评价

鉴于本工程特点以及根据《生产建设项目水土保持技术标准》中的规定，本工程建设区占地面积包括生产工程占地面积。工程占地面积为 4.31hm²，其中永久占地 4.16hm²，临时占地 0.15hm²。工程永久占地为各生产有关构筑物占压土地面积，

临时占地为架空线路投影面积。

从水土保持角度分析，项目占地，符合“控制和减少对地表植被、原地貌的扰动、破坏，保护原地表植被与表土，减少占用水、土资源”的规定。项目区占地为其他草地、工业用地。

本项目建设期土石方工程挖填总量 2.8 万 m³，其中总挖方量 1.4 万 m³，总填方量 1.4 万 m³，总体挖填平衡，无弃方。

本项目不布设取土（石、料）场。

本项目不涉及弃渣（砂、石、土、矸石、尾矿、废渣）场。

工程已建成并运行多年，本次不对施工方法（工艺）进行评价。

  - 水土流失预测结果

通过对该项目水土流失类型、分布及水土流失量进行综合分析，主要评价结论如下：

- 工程扰动地表面积共计 4.31hm²；

- 工程损坏水土保持设施面积 4.31hm²；

- 本项目土建工程已基本完工，根据实际建设情况，本项目场地平整土（石）方工程挖填总量 2.8 万 m³，其中总挖方量 1.4 万 m³， 总填方量 1.4 万 m³，总体挖填平衡，无弃方。

- 本工程在分析时段内扰动地貌水土流失总量379.43t，新增土壤侵蚀量为

199.49t，原地貌土壤侵蚀量为179.93t。

- 本方案重点防治和重点监测时段为运行期，重点防治和监测区为工业场地。

- 水土流失危害主要体现在破坏原地表结构，促发水土流失。

1.8 水土保持措施布设成果

本方案将水土流失防治区划分为 3 个防治区：（1）工业场地防治区，（2）进场道路防治区，（3）输电线路防治区。

一、工业场地现状已有：

①绿化：场内沿办公区种植有柏树绿化，周边有防风林带，绿化面积 0.65hm²。方案新增：

工程措施：①沿工业场地周围设置排水暗沟，长度 800m，并在西南角地势最

低处设置一座 200m3 初期雨水收集池。②对场地内裸露地表进行土地平整，面积

0.17hm2。

植物措施：①对场内空闲场地、生产车间周边等裸露地面区域（占地 0.17hm²） 撒播草籽，草籽选用披碱草，共需草籽 10.2kg。

二、进场道路现状已有：

①绿化：进场道路两侧栽植柏树、杨树绿化，株距 1.5~2m，绿化面积 0.11hm2。三、输电线路

现状已有：

①恢复植被： 施工区及临时施工道路扰动的地面均已恢复植被， 占地为

0.16hm²。

  - 水土保持监测方案

### 监测时段

根据本项目建设的特点，监测时段从为 2020 年 3 月~2021 年 12 月。

### 监测方法

结合本项目建设特点及项目区水土流失规律，监测采用调查监测和场地巡查监测相结合的方法。需委托监测机构实行驻地监测，至少一名取得水土保持监测人员上岗证书的驻地监测人员。调查监测：

      - 地形、地貌、植被的扰动面积。

采用实地勘测、线路调查、地形测量的方法，结合 GPS  技术的应用，对地形、地貌、植被扰动的变化进行监测。

      - 建设项目占地面积、扰动地表面积

采用查阅设计文件资料，利用 GPS 技术，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算工程建设占用土地面积、扰动地表面积。

      - 项目挖方、填方数量

采用查阅设计文件资料，采用 GPS 技术，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算项目挖方、填方数量。

      - 永久建筑面积、可绿化面积

根据设计资料和实地调查、测量，得出项目区永久建筑面积、可绿化面积。

      - 水土保持措施的实施数量和质量

采用抽样调查的方式，通过实地调查核实。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状进行调查；植物措施主要调查植物措施面积、林草的成活率、保存率、生长发育及植被覆盖率的变化情况。采用抽样调查和测量等方法进行监测。

### 监测点位及内容

本方案共设置定位监测点 4 个，分别如下：

1、工业场地：设置监测点 2  个。

2、进场道路：设置监测点 1  个。

3、输电线路：设置监测点 1 个。监测内容包括：

- 扰动土地情况监测；

- 水土流失情况监测；

- 水土保持措施监测。

### 监测频次

- 扰动土地情况监测

a 实地量测监测频次应不少于每季度 1 次。

b 遥感监测应在施工前开展 1 次，施工期每年不少于 1 次。

- 水土流失情况监测

a 土壤流失面积监测应不少于每季度 1 次。

b 土壤流失量应不少于每月 1 次，遇暴雨、大风等应加测。

- 水土保持措施监测

a 工程措施及防治效果不少于每月监测记录 1 次。b 植物措施生长情况不少于每季度监测记录 1 次。c 临时措施不少于每月监测记录 1 次。

  - 水土保持投资及效益分析成果

本项目水保工程总投资为 47.95 万元。其中主体已有投资 12.4 万元，本次方案

新增 35.55 万元，新增投资中工程措施费用 10.51 万元，植物措施 0.77 万元，独立

费用 20.74 万元，水土保持补偿费 1.72 万元。本项目占地面积 4.31hm2，可一次性

缴纳水土保持补偿费 1.72 万元。

项目水土流失总治理度达到 100%，土壤流失控制比为 0.95，拦渣率为 98%， 表土保护率 100%，林草植被恢复率为 100%，林草覆盖率为 37.00%，六项防治目标均可以实现。

## 结论

### 结论

- 该项目的建设符合相关产业政策要求，并满足当地的发展规划，从水土保持角度分析，本项目不存在制约性因素。

- 主体工程设计、选址（线）及布局符合《开发建设项目水土保持技术规范》

（GB50433－2008）中相关约束性规定，工程设计、选址及布局可行。

- 主体工程方案设计中的布局、施工组织、施工工艺、方法与工序设计基本符合水土保持规定。

- 工程占地符合相关规定，占地面积能够满足工程建设需要，各项地面设施选址及占地基本合理，项目建设用地基本符合水土保持规定。

- 建设期土石方以挖作填，内部调配，符合水土保持要求。

### 建议

为使本水土保持方案中的各项水土流失防治措施落到实处，有效控制新增水土流失，提出以下建议：

- 对水土保持监理的建议

- 监理应依据合同，公正、独立、自主地开展监理工作。

- 监理工程师应对施工放线和图班界线进行复验和确认。

- 监理工程师应对承建单位报送的拟进场的工程材料、籽种、苗木报审表及质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照有关规范采用平行检验或取样方式进行抽检。

- 对未经监理工程师验收或验收不合格的工程材料、籽种、苗木等，监理工程师不予签认，并通知承建单位不得将其运进场。

- 水土保持监理实行总监理工程师负责制，监理意见作为水保设施评估及验收的基础。

- 对水土保持监测的建议

- 监测应按方案中的监测要求编制监测计划并实施。

- 监测成果应进行统计和对比分析，作出简要评价。

- 监测成果定期报送当地水行政主管部门。

- 在水土保持工程竣工验收时，应提交竣工验收监测专题报告。

- 对施工的建议

- 合理安排工期，尽量避天雨季施工。

- 加强施工管理，按水保方案中的水土保持措施及保证措施搞好水土保持工作，保护周边生态环境。

附：左云县恒山精煤有限责任公司 120 万吨/年洗煤厂项目水土保持方案特性表

左云县恒山精煤有限责任公司 120 万吨/年洗煤厂项目水土保持方案特性表

| 项目名称 | 左云县恒山精煤有限责任公司 120 万吨/年选煤厂项目 | 流域管理机构 | 海河水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及省 | 山西省 | 涉及地市或个数 | 大同市 | 涉及县或个数 | 左云县 |
| 项目规模 | 120 万吨/年 | 总投资(万元) | 2300 | 土建投资（万元） | 1600 |
| 开工时间 | 2008 年 7 月 | 完工时间 | 2009 年 6 月 | 设计水平年 | 2021 年 |
| 工程占地 （hm2） | 4.31 | 永久占地（hm2） | 4.16 | 临时占地（hm2） | 0.15 |
| 土石方量（万 m3） | 挖方 | 填方 | 借方 | 弃方 |
|  | 1.4 | 1.4 |  |  |
| 重点防治区名称 | 永定河国家级水土流失重点治理区 |
| 地貌类型 | 黄土丘陵 | 水土保持区划 | 西北黄土高原 |
| 土壤侵蚀类型 | 水蚀 | 土壤侵蚀强度 | 中度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | 4.31 | 容许土壤流失量（t/km²·a ） | 1000 |
| 土壤流失预测总量(t) | 379.43 | 新增土壤流失量(t) | 199.49 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西北黄土高原水土流失防治一级标准 |
| 防治指标 | 水土流失治理度(%) | 93 | 土壤流失控制比 | 0.8 |
|  | 渣土挡护率 | 92 | 表土保护率（%） | 90 |
|  | 林草植被恢复率(%) | 95 | 林草覆盖率(%) | 22 |
| 防治措施及工程量 | 项目区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 工业场地 | 方案新增： ①沿生产场地四周设置排水暗沟，长度 800m。 | 现状已有： ①绿化：绿化面积 0.65hm²。方案新增： ①对场区裸露地面区域（占地0.17hm² 撒播披碱草草籽，共需草籽 10.2kg。 | - ） |
|  | 进场道路 | 方案新增： ①道路靠近边坡一侧布设浆砌石排水沟，长160m。 | 现状：绿化 0.06hm²。 植物措施：①进场道路裸露地表区域撒播披碱草草籽，面积 0.06hm2。 | - |
|  | 输电线路 | - | 施工区及临时施工道路扰动的地面均 已恢复植被，占地 0.15hm²。 | - |
| 投资 （万元） | -- | 14.16 | 10.67 | -- |
| 水土保持总投资(万元) | 47.95 | 独立费用(万元) | 20.74 |
| 监理费(万元) | 6 | 监测费（万元） | 8 | 水土保持补偿费（万元) | 1.72 |
| 方案编制单位 | 山西省元方生态工程咨 询有限公司 | 建设单位 | 左云县恒山精煤有限责任公司 |
| 法定代表人 | 崔春玲 0351-3589086 | 法定代表人 |  |
| 地址 | 太原·杏花岭区·新建北路 148 号 | 地址 | 左云县马道头乡大堡村 |
| 邮编 | 030009 | 邮编 | 037100 |
| 联系人及电话 | 聂世敏 13623645218 | 联系人及电话 | 马跃武 13834451307 |
| 传真 | 0351-3589086 | 传真 | -- |
| 电子信箱 | 523165735@qq.com | 电子信箱 | -- |

# 项目概况

## 项目基本情况

项目名称：左云县恒山精煤有限责任公司 120 万吨/年洗煤厂项目项目类型：建设生产类项目

建设单位：左云县恒山精煤有限责任公司

建设地点：左云县马道头乡大堡村东北 1km 处建设规模：年入选原煤 120 万吨

建设内容：新建 120 万吨/年跳汰选煤生产线。

建设工期：本项目已于 2008 年 7 月开工建设，2009 年 6 月建设完成，总工期

12 个月。

工程投资：本项目总投资为 2300 万元，其中建筑工程费 1600 万元，设备及安

装工程费 700 万元。

地理位置：左云县恒山精煤有限责任公司 120 万吨/年洗煤厂项目位于山西省大同市左云县马道头乡大堡村东北 1km 处，距离左云县约 18km，行政区划隶属于大同市左云县马道头乡管辖。地理坐标东经 112°44′3″，北纬 39°52′36″。

交通情况：项目位于山西省大同市左云县境内，厂址紧靠国家二级路石凉线， 交通便利。

  - 项目组成及工程布置

涉及的项目组成包括：工业场地、进场道路、输电线路等。项目总平面布置图见附图 04。

### 工业场地

工业场地位于左云县马道头乡大堡村东北 1km 处，场地高程在 1495m～1500m， 北高南低，场地南北长约 240m，东西宽约 160m。工业场地总占地 3.84hm2。

      - 平面布置

工业场地主要布置有：主厂房、筛分破碎车间、精煤堆场、原煤堆场、中煤、煤泥、矸石堆场、转载点、带式运输栈桥、浓缩车间及泵房、办公室、职工宿舍、事故水池等。

      - 竖向布置

场地整体北高南低，最大标高+1500m，最小标高+1495m，地势较平坦。工业

场地分为两个平台，第一平台主要布置办公楼、宿舍、食堂等；第二平台主要布置主厂房、筛分破碎车间、原煤堆场、精煤堆场、浓缩池等设施。台阶之间以踏步相连接，采用挡墙方式进行支护处理。根据建设单位提供资料，工业场地场地平整土

（石）方工程量，挖方量 1.4 万 m³，填方量为 1.4 万 m³，无弃方。

      - 场内运输

场内有汽车、胶带机运输方式。

      - 场地排水

场地汇水面积为工业场地占地面积，排水采用地面排水，不满足降雨排水要求。

      - 绿化

工业场地沿办公区种植有柏树绿化，周边有防风林带，绿化面积 0.65hm2。根据现场勘查，工业场地除建筑及生产车间外，部分场区进行硬化，部分场地

裸露，容易产生水土流失，本方案新增植物措施。

### 进场道路

项目进场道路连接公路至工业场地，长 280m，路面宽 7m，水泥硬化路面，道路路面占地 0.20hm2。

绿化：道路两侧栽植柏树、杨树绿化，株距 1.5~2m，绿化面积 0.11hm2。

现场调查时，进场道路已硬化，未布设排水沟，不满足水保要求；道路两侧栽植柏树、杨树绿化，柏树下部分生长有灌草丛，满足水保要求。

### 输电线路

项目供电电源由马道头变电站架空线路进线，以双电源送电。厂内设 350KVA

变压器、110KVA 变压器各一座。

输电线路长度为 1.8km，输电线路占地面积为 0.16hm²，沿线占用地类为其他草地，其中永久占地为 0.01hm2，为杆基占地；临时占地为 0.15hm²，为临时施工区及临时施工道路。

输电线路已架设完成使用多年，施工区及临时施工道路扰动的地面均已恢复植被。

### 给排水系统

1、给水

该项目用水分为生产用水和生活用水。全厂新鲜水用量为 3 万 m3/a，其中生产用水量为 2.62 万 m3/a，生活用水量 0.37 万 m3/a。

生产、生活用水水源均由厂区自备水井供给，可以满足项目生产生活的需要。

2、排水

选煤厂生活污水排放量较小，生活污水经沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘绿化等，不外排。

生产过程产生的煤泥水经浓缩处理后，全部循环利用，不外排。

## 工艺

### 生产工艺

本项目洗煤采用跳汰洗煤工艺。

- 原煤破碎系统：贮煤场存放符合要求的原煤由铲车送入受煤坑，通过皮带机送入洗选车间内的破碎机，破碎至φ50mm 以下粒径后送洗煤机洗选。破碎机进行了封闭，在破碎过程中同时进行喷淋作业，防止煤尘飞扬。

- 洗选系统：破碎后的原煤送至跳汰机进行分离。分离后的矸石、中煤脱水后被斗提机送到矸石、中煤场储存；精煤由皮带机送精煤场存放。脱去的水连同煤泥送煤泥沉淀池。

### 2.3.3 矸石

一、矸石产生量

根据项目最终产品平衡表，得矸石产量为 10.97 万吨/年。二、矸石处置

2018 年 3 月，建设单位与左云县云宝耐火材料有限责任公司签订了煤矸石处理合同，建设单位年产矸石全部收购用于制砖。

## 施工组织

工程已建设完成并投入运行，涉及前期施工建设内容已不可考，本次只论述项目水土保持工程施工条件。

- 施工水源

施工生活生产用水水源可利用已有设施。

- 施工用电

项目生产用电线路已架设完成，本次施工用电可直接引自场区生产用电。

- 施工通信

本工程施工现场内部通信采用无线电对讲机和移动手机通信方式。

- 材料来源

该项目建设所需主要建筑物材料来源充足，砂石骨料、水泥、木材、钢材、油料等在当地就近采购，因材料采购产生的水土流失防治责任由供货方承担，在合同中注明，报地方水行政部门备案。

## 工程占地

本项目总占地面积为 4.31hm²，其中永久占地 4.16hm²，临时占地 0.15hm²。本工程占地类型主要为其他林地、其他草地、农村道路。见表 2-1。

表 2-1	项目占地统计表	单位：hm²

| 分项 | 占地面积（hm²） |
| --- | --- |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 总计 |
|  | 其他林地 | 其他草地 | 农村道路 | 小计 | 其他草地 | 小计 |  |
| 工业场地 | 2.84 | 1.00 |  | 3.84 |  | 0 | 3.84 |
| 进场道路 |  |  | 0.31 | 0.31 |  | 0 | 0.31 |
| 输电线路 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 合计 | 2.84 | 1.01 |  | 4.16 | 0.15 | 0.15 | 4.31 |

  - 土石方及其平衡情况

### 建设期

本项目已经完工，根据现场查勘及收集资料，本项目共移动土石方 2.8 万 m³， 其中挖方 1.4 万 m³，填方 1.4 万 m³，无弃方。

土石方产生的来源主要有 3 个：

1、工业场地内场地平整土石方、新建工程及构筑物产生的开挖，开挖土方用于施工场地整平，无弃方。

2、进场道路新建路段的土方开挖，土方平衡，无弃方。

3、输电线路基座的开挖，土方全部回填，无弃方。土石方平衡详见表 2-2。

表 2-2	项目土石方平衡表	单位：万 m³

| 分项 | 挖填方总量 | 开挖 | 回填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 进场道路 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 输电线路 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 合计 | 2.8 | 1.4 | 1.4 |

### 图 2-1  土石方流向框图（单位：万 m³）

### 运行期

该项目运行期产生的矸石全部综合利用，用于制砖，无弃渣排放。

  - 拆迁安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及专项设施改（迁）建和等拆迁安置问题。

## 自然概况

### 地形地貌

左云县地处黄士高原，国土总面积 1314.18km2，山丘起伏，沟壑纵横，是典型的黄士丘陵区。基本地形为东南、西北部为山区，地势高，中部为平原区，地势低。各区海拨均在 1200m 以上，五路山为全县最高峰，海拔 2013.2 米，最低处 1202 米， 位于十里河流域大同市与左云县交界处。分四个地貌类型区，其中石山区面积占总面积的 11.3%，土石山区面积占总面积的 28.8%，黄土丘陵区面积占总面积的 36%， 河川阶地面积占总面积的 23.9%。

本项目所在区域属丘陵地貌，场地较平坦。

### 地质

1、地层

左云县大地构造位置处于祁吕贺山字型构造东翼反射弧转折部位，大同断陷盆地沉降带西北缘，左云—平鲁向斜西北翼，整体上为一单斜构造，走向北东、倾向东南，产状较为平缓，倾角 5-10°。地质构造主要分为三大块。其中东部至南部为沉积岩层，其上层覆盖有白垩纪老三系地层及新生代第四纪风积黄土；南部、西南部一带为古生界岩石，二叠纪地层，由沙质页岩、硬砂岩、石灰岩等构成；西北部和东北部为新生代第四纪火山活动形成的玄武岩地层，覆盖于白垩纪地层上。

左云县位于大同断陷盆地沉降带西北缘，平鲁—左云向斜北翼，向斜轴向 40°， 形态平缓开阔，规模宏大。褶皱轴线长 50km，自平鲁区境内至左云东南端，伸入大同市。左云县整体上为一单斜构造，走向近北东，产状平缓，倾角 5-10°。区内构造简单，主要表现为局部断裂，大同煤田西北部有一近北东走向的小京庄--张家场断裂(F8)，该断裂的东南部为大同煤田分布区，而在其西北部，侏罗系、石炭系、二叠系等含煤岩系全部被剥蚀，白垩系上统助马堡组（K2z）直接不整合覆盖于中下太古界集宁群右所堡组（Arj）之上。拟建工程区位于大同煤田西北部边缘线外约8km，地下未压覆矿产资源。

中下太古界集宁群右所堡组（Arj）为一套基性火山喷发沉积后经受中深-深度变质作用、普遍遭受不同程度的混合岩化作用的变质岩，岩性主要为各种含石榴石、矽线石、紫苏辉石和透辉石的麻粒岩和片麻岩，以及少量变粒岩、斜长角闪岩、石英岩、浅粒岩和大理岩，区内未见出露。

项目场地整体位于第四系黄土层覆盖区。

2）地质构造

左云县大地构造位置处于祁吕贺山字型构造东翼反射弧转折部位，大同断陷盆地沉降带西北缘，左云—平鲁向斜西北翼，整体上为一单斜构造，走向北东、倾向东南，产状较为平缓，倾角5-10°。地质构造主要分为三大块。其中东部至南部为沉积岩层，其上层覆盖有白垩纪老三系地层及新生代第四纪风积黄土；南部、西南部一带为古生界岩石，二叠纪地层，由沙质页岩、硬砂岩、石灰岩等构成；西北部和东北部为新生代第四纪火山活动形成的玄武岩地层，覆盖于白垩纪地层上。

### 水文

1、地表水

左云县地跨海河、黄河两大流域，以十里河、源子河为主要河流，此外还有大峪河、淤泥河、马营河、山井河等，多为间歇性河流，天旱时基本断流，暴雨来时洪水滚滚而下。

十里河是御河一级支流，发源于左云县马道头乡曹家堡村，由东南向西北经麻黄头、南八里折向正北，在左云县城转向东北，流经张家场、鹊儿山、石墙框进入大同市区，然后途径高山镇、云冈镇，在马军营乡小站村出山折向东南，最后于马军营乡田村附近汇入御河。该河流左云县境内流域面积为 780km2，干流长 50km。源子河是桑干河一级支流，发源于左云县马道头乡的截口山，由东向西经小京

庄转向西南，从右玉县曾子坊进入朔州市境内，然后大致由北向南经吴马营、下面高、张家口村折向东南，经神头镇、马邑汇入桑干河，马邑以上流域面积 2133km2，

本县境内流域面积 210km2，县境内长 26km。

大峪河是桑干河一级支流，发源于截口山南麓，往西南至庄家店汇合另一支流后转向东南，经黄家店流出县境进入朔州市怀仁县境内，在怀仁县由西北向东南流经吴家窑、金沙滩、新家园、亲河等 4 乡镇，在应县汇入桑干河。在县境内长约17km，流域面积 60km2。淤泥河是御河一级支流，发源于内蒙古自治区凉城县红石崖山南麓，在左云县管家堡乡徐达窑村北流入本县，往东南经管家堡折向东北，至平川村东进入新荣区境内，由西向东经新荣镇进入赵家窑水库，最后于南郊区山底村注入御河。在县境内长约 9km，流域面积 35km2。

马营河属黄河流域黄河水系，是苍头河一级支流，发源于左云县侯李窑，往西北在立石村汇集数条支流后在崔家沟入右玉县境内，径流破虎堡、马堡、薛家堡、李家堡、康家湾，在马营河村南汇入苍头河。本县境内长约 7km，流域面积 78km2。

山井河发源于水窑乡，经石门、下山井流向怀仁，流域面积 50km2。

本项目厂址西有条小河，为季节性河流，平时无水，只有雨季有少量水，汇入源子河，左云县河流水系见附图 02。

2、地下水

左云县地下水自上而下（由新到老）可划分为：第四系松散岩类孔隙水含水岩组、第三系玄武岩裂隙水含水岩组、侏罗白垩系碎屑岩裂隙水含水岩组、二叠系碎屑岩裂隙水含水岩组及寒武奥陶系碳酸盐岩岩溶水含水岩组。

- 第四系河谷阶地区孔隙水含水岩组

沿十里河、源子河呈条带状分布，包括河漫滩和一、二级阶地。

（a）十里河：河谷阶地宽度 1500～2000m，厚度 16.63～27.08m，岩性上部为粉土（亚砂 土），下部为粉质粘土（亚粘土）夹砾石层透镜体，地下水位埋深 0.7～ 9.2m，河 漫滩小于 2m，一级阶地 2～4m，二级阶地大于 4m。地下水主要靠大气降水入渗补给，其次为黄土丘陵区地下水侧向补给，排泄于十里河；洪水期地表水有短时间补给地下水，80 年代以来由于降水量的减少，水位呈下降趋势。水位年变幅 0.1～2.0m。每年 3～4 月份水位都低，6 月份以后开始上升。

（b）源子河：河谷阶地宽度 2000～3000m，厚度 30～36.5m，岩性为粉土、粉质粘土夹砾石及粗砂砾石层，水位埋深 2～6m。地下水的补给、排泄、径流条件

及动态变化与十里河类似。

- 第四系黄土丘陵区孔隙水含水岩组

沿河谷阶地以上至基岩山区之间的斜坡地区。十里河两岸宽度各有 5000～ 8000m，地面标高 1250～1300m，源子河两岸宽度 2000～9000m，地面标高 1450～

1460m，两岸向河谷倾斜，较平缓，坡度约 3%。

岩性主要为第四系上更新统（Q3）粉土（马兰黄土），垂直裂隙大孔隙发育， 夹砂砾石透镜体，总厚度 15～30m，主要受大气降水入渗补给，地下水下渗后遇下伏白垩系泥岩隔水层后向低处渗流排泄，补给二级阶地，水位埋深 3.5～13m，单井出水量 5～20m3/d，水质较好，水位年变幅 1～3m，当局部沟谷沉积有较厚的砂砾石层时，可作为当地农村的人畜供水水源。

- 第三系玄武岩裂隙水含水岩组

分布在县西北陈家窑乡全部及三屯、汉圪塔乡西北部，出露标高 1600m 以上， 厚度 200～300m，裂隙不甚发育，整体富水性较差，以前仅有小股泉水，其流量 0.4～ 3.6m3/h，在下伏白垩系接触面上的低凹处有时泉水流量稍大。主要接受大气降水补给，以泉或潜流形式流出地表，补给排泄于第四系地下水。水质好，pH 值 7.0，总硬度 161.46mg/L，HCO3—Ca•Mg 型水。

- 侏罗白垩系碎屑岩裂隙水含水岩组

- 白垩系碎屑岩裂隙水含水岩组

白垩系地层分布较广，总厚度达 800 余米，但由于以泥岩为主，所夹砂岩多为泥质胶结，裂隙不发育，地层产状较平缓，垂直补给条件差，整体看富水性较差。

- 侏罗系碎屑岩裂隙水含水岩组

侏罗系地层出露于本县东部，总厚度约 330m，中下部有多层灰白色砂岩，有的为中粗砂岩，为本系主要含水层，由于东部煤矿采煤排水，造成大范围水位下降。

- 二叠系碎屑岩裂隙水含水岩组

出露于东南部，地层总厚度 150～368m，岩性为砂页岩互层，其中砂岩为含水层，一般裂隙不发育，富水性较差。

- 寒武、奥陶系碳酸盐岩岩溶水含水岩组

分布于左云县南部，属神头泉域岩溶地下水的补给区，寒武系、奥陶系碳酸盐岩深埋于地下，在树儿里附近埋深达 500 余米，而露头在东南部的大同市口泉、鹅毛口一带，距县边界 15km 以外。县境内岩溶水含水岩组以上的二叠系、侏罗、白

垩系砂泥岩互层，其中上覆泥岩为隔水层，大气降水对岩溶水的补给条件较差。

### 气候

项目区属于温带季风干旱半干旱区气候，据左云县气象局近年气候资料统计， 年平均气温为 5.1℃，极端最高温度在 39.9℃，极端最低温度在-35℃，年度最高最低温差可达 60℃以上，一般日温差 20℃；年降水量分配极不均匀，降水多集中在 7、8、9 三个月，约占年降水量的 60-75％，年最大降水量为 628.3mm，年最小降水量为 259.3mm ， 年平均降水量 409mm ， 日最大降水量为 79.90m ； 年蒸发量在1644-2105mm 之间，年平均蒸发量为 1847.8 mm；年平均风速为 3.2m/s，最大风速可达 17m/s，大风多集中春秋两季（5、6、10 月）；无霜期 125 天；历年冻土月份为 11 月至翌年 4 月，最大冻土深度为 1.61m。

### 地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），本评价区地震动峰值加速度为 0.10g，对应地震基本烈度为 VII 度。

### 土壤

左云县土壤类型分为 3 个土类，11 个亚类，26 个土属，48 个土种。左云县季风变化明显，温差幅度大，土壤在季风气候的影响下，土壤有机质分解快，积累少。根据山西省土壤普查结果，本井田所处地区为典型栗钙土区。

### 植被

项目所在区域在中国植被区划上属于干旱草原植被类型区，在山西植被区划上属于低山丘陵干草原类型，植物多样性差，生态环境脆弱。

- 天然植被主要有：

禾草型植物群落：该群落以禾本科、莎草科植物占优势，混有蒿类，大多分布在平坦向阳斜缓坡等一些肥力较好的小区域内，范围不大，盖度 0.3-0.5。

沙棘灌草丛植物群落：多分布在西部海拔较高的土地，土壤较肥沃，人为破坏较少，多形成以沙棘、黄刺玫、柠条、绣线菊、虎榛子、狗尾草等为主的植物群落， 盖度在 0.5-0.7 之间，长势尚好。

- 人工植被主要有：

乔木：以油松、杨树、樟子松为主；其次以杨树为主，分布较广，品种较多； 此外，还有侧柏、杏树等小片人工林及零星的刺槐、沙枣、复叶槭、丁香、桃叶卫茅等。

人工灌木：主要有沙棘、柠条、紫穗槐等。沙棘和柠条在本区广泛分布，是优良的固沙植物和放牧饲料。

### 水土保持敏感区调查

项目区不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

## 社会经济概况

### 社会经济概况

左 云 县 为 位 于 山 西 省 西 北 边 缘 ， 介 于 北 纬 39°44″─44°15′ ， 东 经112°34′─112°59′之间，北以长城为界与内蒙古凉城县接壤，东与大同市新荣区和 南郊区为邻，南与朔州市的怀仁、山阴两县相连，西与右玉县毗邻，全县总面积1314.18km2。 属黄土丘陵沟壑区。

左云县辖 3 镇 6 乡 227 个行政村，总人口 14.07 万人，其中农业人口 10.5 万人。左云县辖 3 个镇、6 个乡：云兴镇、鹊儿山镇、店湾镇、管家堡乡、张家场乡、三屯乡、马道头乡、小京庄乡、水窑乡，属大同市管辖。

马道头乡位于山西省左云县城南偏东丘陵地带。东接水窑乡，南连怀仁县，西邻小京庄乡，北和云兴镇、店湾镇接壤。乡人民政府驻马道头村，距县城 19 公里，

0903 公路纵贯南北，交通便利。全乡 24 个行政村，4500 户、12197 口人。

### 土地利用情况

根据土地利用现状资料，结合实地调查统计，项目建设范围内土地利用情况按照土地利用现状分类（GB/T21010-2017）标准进行划分统计，本项目建设区占地面积为 4.31hm²，详见表 2-3。

表 2-3 本项目范围内土地利用现状表

| 一级类 | 二级类 | 面积(hm²) | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 043 | 其他林地 | 2.84 | 65.89% |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 1.16 | 26.91% |
| 10 | 交通运输用地 | 104 | 农村道路 | 0.31 | 7.20% |
|  | 合计 |  |  | 4.31 | 100.00% |

  - 水土流失及水土保持现状

### 水土流失现状

项目建设区地处西北黄土高原，侵蚀方式主要为水力侵蚀，风力、冻融和重力侵蚀较轻微。根据《山西省地貌类型图》、《山西省土壤侵蚀类型图》和《山西省土壤侵蚀分区图》，本区地貌类型为西北黄土高原，属于永定河国家级水土流失重点治理区，容许土壤流失量为 1000t/（km2·a）。

根据调查与咨询收集资料，项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为中度，最终确定为 2500t/km2·a。

项目区土壤侵蚀强度分布见附图 03。

### 水土保持现状

本项目主体工程业已完工，施工扰动的地面已经硬化或恢复植被，地面现状主要为建筑物、硬化场地道路及待绿化区等，项目运行期间，造成水土流失严重的区域均已进行硬化处理。

项目区周围属黄土丘陵区，周围地貌主要为耕地、林地、草地，植被覆盖率 40%

左右。

本方案参考同类洗煤项目现状情况，可借鉴的水土保持经验如下：

- 场地周边可采取栽植防风林带，减少施工建设期场地大面积表土裸露产生的侵蚀。

- 场地内降水经场地汇集后排出，在排水出口处采取沉砂池减少场地汇水对占地范围外的影响。

- 对施工期开挖产生的土石方，可采取临时拦挡、苫盖措施，多余土石方应及时运至临时吊装场地进行平整利用。

- 对于临时堆土占压以及施工践踏受损的原地貌采取土地整治后，进行绿化植草措施，使植被得到恢复。

- 运行期产生洗选矸石集中处理，如果无其他渠道处置矸石，需设置排矸场进行集中堆放。

### 项目整体布局应注重以下问题：

工业场地无排水措施，北侧下边坡、场地周边、道路两边等地表裸露且未硬化。适宜树草种：

水土保持乔木树种选择落叶松、油松、油松、白皮松、柞、桦、榆、杨、柳、槐、椿、泡桐等；灌木选择沙棘、荆条、黄刺玫、三裂绣线菊和虎榛子等；草种可选白羊草、野苜蓿、黄背草等；绿化树种可选择垂柳、油松、油松、白皮松、丁香

等。

乔木树种选择2～3 年生大苗造林，整地规格为大小穴，造林密度一般株距为3～ 5m；灌木多采用丛植或簇状栽植，树冠多为球形，小穴整地，栽植采取埋深、少露、踩实方式进行，造林密度一般丛距为 1～3m；草地全面整地，采用 30cm×30cm 草皮铺设，直接影响区及渣场区撒播草籽或自然恢复。为提高苗木成活率，栽植后及时浇水、施肥，对厂区观赏性强的树草，在距水源较近的区域配置喷灌和滴灌设施。灌溉制度为：草坪一般每 5 天喷灌 1 次，树木生长期内平均每 15 天浇水 1 次， 每柱树木灌水量为 15～35kg/次，入冬前浇一次过冬水。

# 项目水土保持评价

  - 主体工程选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月）、《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》水保[2007]184 号文及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中规定的有关限制性条款，本方案对主体工程选址水土保持制约性因素作了一一排查，并给出了评价结果。主体工程水土保持限制性制约因素分析与评价详见表 3-1。

表 3-1	主体工程选址水土保持制约性因素分析

| 序号 | 依据 | 水土保持要求 | 本项目实际情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国水土保持法》法条原文 | 第十七条禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 本项目不设取土场，所用砂石均为采购，责任归卖方负责。 | 满足 |
| 2 |  | 第十八条水土流失严重、生态脆弱的地区， 应当限制或者禁止可能造成水土流失的生 产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目未在水土流失严 重、生态脆弱的地区建设。 | 满足 |
| 3 |  | 第二十四条生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺， 减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 项目区在国家级水土流失重点治理区，本方案通过提高设计措施等 级，可减少造成的水土流失。 | 满足 |
| 4 |  | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项 目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的， 生产建设项目不得开工建设。 | 建设单位已委托编制水土保持方案。 | 满足 |
| 5 |  | 第二十八条依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 本项目运行期洗选矸石全部综合利用，不会产生新的水土流失危害。 | 满足 |

| 序号 | 依据 | 水土保持要求 | 本项目实际情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 第三十二条在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其 他区域开办生产建设项目或者从事其他生 产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被， 不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。 | 报告中已对该项目计列水土保持补偿费。 | 满足 |
| 7 | 《生产建设项目水土保持技术标准》 （G B504 33-20 18） 规定 | 选址（线）必须兼顾水土保持要求，应避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 | 本项目占地均不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 | 满足 |
| 8 |  | 选址应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 项目所在区域内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，亦无国家确定的水土保持长期定位 观测站。 | 满足 |
| 9 |  | 选址宜避开国家划定的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区。 | 项目区为国家级水土流失重点治理区，本方案提高标准。 | 满足 |
| 10 |  | 严禁在县级以上地方人民政府公告的崩塌 滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、 取石的开发建设项目。 | 本工程运行期内不涉及取土、挖沙、取石。 | 满足 |
| 11 |  | 工程占地不宜占用农耕地，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地。 | 本项目占地类型不占用农耕地。 | 满足 |
| 12 |  | 施工进度与时序安排应考虑降水和风等水土流失影响因素，缩小裸露面积和减少裸露时间，减少施工过程中可能产生的水土流失。 | 主体工程中已合理安排施工进度与时序，工程均尽量避开雨季施工， 尽可能的减少施工过程中产生的水土流失。 | 满足 |
| 13 |  | 施工迹地应及时进行土地整治，采取水土保持措施，恢复其利用功能。 | 本方案新增土地整治及植被恢复措施。 | 满足 |
| 14 | 水保 〔20 07〕 184 号文的约束性条件 | 《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2013 年修订本）中限制类和淘汰类产业的开发建设项 目； | 本项目属新建项目，不属于新建的限制类和淘汰类产业。 | 满足 |
| 15 |  | 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功 能定位的开发建设项目。 | 本项目所在区域不属 “禁止开发区域”。 | 满足 |

| 序号 | 依据 | 水土保持要求 | 本项目实际情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 违反《水土保持法》第二十条，在 25 度以 上陡坡地实施的农林开发项目。 | 本项目不属“农林开发 项目”。 | 满足 |
| 17 |  | 违反《中华人民共和国水法》第十九条，不 符合流域综合规划的水工程。 | 本项目不属“水工程”。 | 满足 |
| 18 |  | 处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能二级区的保护区和保留区内可能严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目。 | 本项目不处于左栏所列的区域，不涉及水源保护区。 | 满足 |

项目区选址避让了水土流失重点预防区，不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区； 不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区、国家确定的水土保持长期定位观测站和国家划定的水土流失重点治理成果区；也不在重要江河、湖泊以及跨省的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。项目区占地范围内不占用水浇地、水田等生产力较高的土地。因此，工程建设基本无水土保持制约性因素，符合水土保持相关技术规范的要求，从水土保持角度分析，项目选址不存在水土保持制约性因素。

由于项目区处于国家级水土流失重点治理区内，从水土保持角度分析，施工结束后应重视后期的生态治理工程。从方案设计角度分析：一是方案应优化扰动区措施设计及施工工艺，减少地表重复扰动范围，加强工程管理，有效控制可能造成的水土流失；二是应坚持预防为主、保护优先的原则，施工活动严格控制在界定的防治责任范围内，严格保护土地水土保持功能等，预防和减轻水土流失； 三是应及时进行水土保持治理，认真落实各项水土保持措施，尽快恢复生态功能， 以弥补工程施工造成的不利影响。

综上所述，从水土保持角度看，该项目符合《中华人民共和国水土保持法》、

《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》水保[2007]184 号文中对主体工程选址布局的约束性规定，满足水土保持要求。

## 建设方案评价

### 工程占地分析评价

鉴于本工程特点以及根据《生产建设项目水土保持技术标准》中的规定，本工程建设区占地面积包括生产工程占地面积。工程占地面积为 4.31hm²，其中永

久占地 4.16hm²，临时占地 0.15hm²。工程永久占地为各生产有关构筑物占压土地面积，临时占地为架空线路投影面积。

从水土保持角度分析，项目占地，符合“控制和减少对地表植被、原地貌的扰动、破坏，保护原地表植被与表土，减少占用水、土资源”的规定。

项目区占地为其他草地、工业用地。

从水土保持角度评价，主体工程不占用耕地。符合水土保持要求。

### 土石方平衡评价

本项目已经完工，根据现场查勘及收集资料，本项目共移动土石方 2.8 万 m³， 其中挖方 1.4 万 m³，填方 1.4 万 m³，无弃方。

本项目挖、填方量较大的主要集中在工业场地，所有土方调运全部在工业场地内进行，避免大量土方远距离调运。总体看，土石方量调配合理，不存在借方和和弃方，符合水土保持要求。

该项目运行期产生的矸石全部综合利用，用于建材厂制砖。

    - 取土场（石、料）场设置分析评价本项目不布设取土（石、料）场。

### 弃渣（砂、石、土、矸石、尾矿、废渣）场设置分析评价

2018 年 3 月，建设单位与左云县云宝耐火材料有限责任公司签订了煤矸石处理合同，建设单位年产矸石全部收购用于制砖。

故本项目不设置弃渣场。

### 施工方法（工艺）分析评价

工程已建成并运行多年，本次不对施工方法（工艺）进行评价。

### 主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价

由于工程已建成，根据已有的工程现状情况进行分析评价。本方案在分析评价各分区建设特点上，进一步详细水土保持措施设计，使方案水土保持措施形成一个完整、严密、科学的防护体系。

### 工业场地

1、绿化：工业场地绿化面积 0.65hm²。

2、构筑物：工业场地内建、构筑物由主要生产设施及辅助设施组成，建筑物基地面积 1.5hm²。

### 进场道路

1、路面硬化：进场道路总长 280m，路面为水泥路面，占地 0.20hm²。

2、绿化：道路两侧栽植柏树、杨树绿化，株距 1.5m~2m，绿化面积 0.11hm2。

### 输电线路

1、杆基：项目供电电源由马道头变电站架空线路进线，以双电源送电。厂内设 350KVA 变压器、110KVA 变压器各一座。输电线路长度为 1.8km，输电线路占地面积为 0.16hm²，沿线占用地类为其他草地，其中永久占地为 0.01hm2，为杆基占地。

2、恢复植被：临时占地为 0.15hm²，为临时施工区及临时施工道路。输电线路已架设完成使用多年，施工区及临时施工道路扰动的地面均已恢复植被。

### 综合评价

        - 工业场地

根据现场勘查，工业场地除建筑及储煤场外，部分场区进行硬化或绿化，未布设排水措施和雨水收集池，不满足场内排水和雨水积蓄利用要求；部分场地（场区周边、场内空闲场地、生产车间周边，占地 1.06hm²）未进行绿化，容易产生水土流失，本方案新增工程措施和植物措施。

        - 进场道路

根据现场勘查，进场道路路面已进行硬化，道路未布设排水沟，不满足水土保持要求；道路两侧栽植柏树、杨树绿化，本方案新增工程措施。

        - 输电线路

输电线路已架设完成使用多年，施工区及临时施工道路扰动的地面均已恢复植被，满足了水土保持防治要求，本方案不再新增水土保持措施。

  - 主体工程设计中水土保持措施界定

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）该项目主体工程设计中具有水土保持功能工程界定如下：

一、主体设计中纳入水土保持方案的工程

1、工业场地现状已有：

（1）绿化：工业场地绿化面积 0.5hm²。

以上工程具有水土保持功能，纳入本方案水土保持植物措施，并纳入本方案的水土保持投资中。

2、进场道路现状已有：

（1）绿化：进场道路两侧栽植柏树、杨树绿化，绿化面积 0.11hm²。本工程具有水土保持功能，纳入本方案水土保持植物措施，并纳入本方案的水土保持投资中。

3、输电线路现状已有：

（1）恢复植被：临时占地为 0.15hm²，为临时施工区及临时施工道路。输电线路已架设完成使用多年，施工区及临时施工道路扰动的地面均已恢复植被。

本工程具有水土保持功能，纳入本方案水土保持植物措施，并纳入本方案的水土保持投资中。

4、纳入水土保持方案投资的主体工程量

纳入水土保持方案投资的主体工程量详见表 3-2。

表 3-2	主体设计中纳入水土保持方案的工程量统计表

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物措施 | 工业场地绿化 | hm² | 0.65 | 10.0 |
|  | 进场道路绿化 | hm² | 0.11 | 3.2 |
|  | 输电线路植被恢复 | hm² | 0.15 | 2.4 |
| 合计 |  |  | 15.6 |

二、主体设计中不纳入水土保持方案的工程

本工程不纳入水土保持方案投资中的主体工程主要有：场地建筑物、道路路面及专用场地硬化等。

- 工业场地地面硬化及建筑物、挡墙

工业场地永久占地面积 4.31hm²，3.49hm2 场地均被建构筑物、广场及专用场地，这些场地采取现浇砼面板及泥结碎石层全部予以硬化。

- 进场道路路面硬化

进场道路路面硬化总面积 0.20hm²，道路路面硬化工程，防止路面冲刷，利于保护项目区生态环境，符合水土保持要求。

- 输电线路杆基占地

输电线路杆基永久占地面积为 0.01hm²，这些占地面积被杆基占用，不易发生水土流失。

## 结论性意见

- 本项目不存在制约因素，项目可行。

- 对工程工业场地选择进行分析，从水保角度分析，主体选择的方案可

行。

- 从工程占地类型、面积和占地性质上分析，以尽量减少占用耕地面积

为原则，占地比较合理。

# 水土流失分析与预测

  - 水土流失现状

### 项目区水土流失类型

项目建设区地处西北黄土高原，地表经长期风化剥蚀，沟谷纵横，地形较复杂。侵蚀方式主要为面蚀，风力、冻融和重力侵蚀较轻微。根据《山西省地貌类型图》、

《山西省土壤侵蚀类型图》和《山西省土壤侵蚀分区图》，本区地貌类型为西北黄土高原，属永定河国家级水土流失重点治理区。

### 项目区水土流失现状

由于项目区缺乏水土流失实测资料，所以只能根据现场调查、实地踏勘和走访当地有关部门来确定项目区原地貌土壤侵蚀模数。项目区土壤侵蚀强度平均为中度， 土壤侵蚀模数平均为2500t/km²·a。

### 项目区容许土壤流失量

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）确定，本项目区容许土壤流失量为1000t/km²·a。

  - 水土流失影响因素分析

本项目已经投产使用，期间产生的水土流失量应采用实地调查和统计来确定， 但建设单位缺乏项目区相关资料，本项目仍通过调查预测来确定建设期及自然恢复期的水土流失量。

### 扰动原地貌、损坏植被面积、废弃土石量预测

      - 扰动地表面积预测

对项目建设开挖扰动地表、占压土地、损坏林草植被的种类、数量、程度和面积进行测算和统计。本工程建设扰动原地表、损坏土地面积4.31hm²。

      - 毁坏水土保持设施面积预测

按照《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993.8.1）中所规定的“水土保持设施”是指凡具有水土保持功能的一切实物的总称，如原地貌、人工与自然植被和已实施的水土保持工程设施等均具有相应的水土保持功能，应视为水土保持设施。

据此，预测本项目在施工建设期毁坏水土保持设施面积为4.31hm²。

      - 废弃土（石、渣、灰、土、矸石、尾矿）量预测

本项目建设期共挖填土石方总量2.8万m³，其中总挖方量1.4万m³，总填方量1.4 万m³，总体挖填平衡，无弃方。

本项目产生的废弃物主要为矸石，根据产品分析，初步估算矸石产量为10.97万吨/年。矸石全部综合利用。

### 工程建设与生产对水土流失的影响因素分析

项目建设过程中由于扰动地表，移动土方、破坏地面和植被、损坏水土保持设施，定将引发水土流失的加剧。依据项目建设特点，对水土流失的影响可分为项目建设期和自然恢复期，项目建设期水土流失影响因素分析详见表 4-2。

### 表 4-2	工程建设期水土流失影响因素分析表

| 项目分区 | 影响因素 |
| --- | --- |
| 工业场地 | 项目建设期的基础开挖、回填等工程，造成水土流失。 |
| 进场道路 | 道路在修筑施工中路基挖填、碾压、铺筑、材料运输等破坏地面，易造成水土 流失。 |
| 输电线路 | 输电线路在材料运输、堆放、杆基开挖、回填，线路架设过程中损坏和扰动地 面，使地面裸露，易造成水土流失。 |

工程完成后，场地大部分地面被永久性建构筑物及硬化的道路、广场所覆盖， 裸露的地面被绿化、美化，道路经过硬化、绿化，水土流失将会比建设期大幅度减少。

  - 水土流失量预测

### 预测单元

根据本项目总体布局及特点，项目水土流失预测范围为建设区。其预测单元为：

（1）工业场地，（2）进场道路，（3）输电线路。

### 预测（调查）时段

### 预测（调查）时段划分

由于本工程的施工准备期时间较短，本方案将施工准备期并入到施工建设期进行预测，所以水土流失预测时段为施工建设期、自然恢复期。

### 预测（调查）时间确定

按照《规范》要求，“预测时段按最不利的情况考虑，超过雨（风）季长度的按一年计算，不超过雨（风）季长度的按占雨（风）季的比例计算”。因此，本项目工

程施工期和自然恢复期水土流失预测时间划分按其工程施工工期占汛期降雨量分配系数确定。

项目各防治区施工建设期、自然恢复期水土流失预测时间确定详见表 4-4。

表 4-4	项目区土壤侵蚀预测（调查）时间表

| 预测单元 | 预测时间 |
| --- | --- |
|  | 预测年限（年.月） | 预测月份 | 侵蚀时间（年） |
| 工业场地 | 施工建设期 | 2008.07～2009.06 | 12 | 1 |
|  | 自然恢复期 | 2009.7～2012.06 | 36 | 3 |
| 进场道路 | 施工建设期 | 2008.07～2008.09 | 3 | 0.25 |
|  | 自然恢复期 | 2008.10～2011.09 | 36 | 3 |
| 输电线路 | 施工建设期 | 2008.07～2008.09 | 3 | 0.25 |
|  | 自然恢复期 | 2008.10～2011.09 | 36 | 3 |

注：本项目已经完工，期间产生的水土流失量应采用实地调查和统计来确定，但建设单位   缺乏项目区相关资料，本项目仍通过预测来确定建设期及自然恢复期的水土流失量。

### 水土流失预测（调查）方法、内容与计算公式

### 预测（调查）方法

根据项目区的实际情况及工程特点，综合分析认为：采用实地调查分析测算方法预测较为合理。

### 预测（调查）内容

- 扰动原地貌、损坏土地和植被的面积；

- 损坏水土保持设施的面积、数量；

- 各区各时段的水土流失量；

- 水土流失可能造成的危害预测。

### （3） 计算公式

新增土壤流失量是指同一地块上，因开发建设活动破坏原地形地貌而导致的土壤流失增量，也就是指开发建设过程中产生的土壤流失总量与原地貌土壤流失总量

（背景值）的差值。计算公式为：

W si  

i

F i ( M si 

M o ) T i

式中：Wsi —新增土壤流失量（t）；

n—预测单元，1，2，3，……n-1,n； Fi—扰动后面积（km²）；

Msi—不同预测单元扰动后土壤侵蚀模数（t/km²·a）；

Mo—不同预测单元土壤侵蚀模数背景值（t/km²·a）； Ti—预测时段（a）。

### 水土流失预测（调查）分析

### 原地貌土壤侵蚀模数的确定

根据《山西省侵蚀模数分区图》，再结合现场调查和查询资料，确定本项目各区原地貌土壤侵蚀模数。本项目原地貌土壤侵蚀模数详见表 4-1 和表 4-5。

### 扰动地表后产生土壤侵蚀模数的确定

由于缺乏本项目区同类工程建设过程中有关扰动后水土流失的全面实测资料， 故采用调查分析测算法确定扰动后的土壤侵蚀模数。项目区扰动后土壤侵蚀模数详见表 4-5。

表 4-5  项目区不同时期土壤侵蚀模数确定表

| 项 目 分 区 | 原地貌土壤侵蚀模数 (t/km²·a) | 预测面积 (hm²) | 建设期扰动后侵蚀模数 (t/km²·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 施工建设期 | 2500 | 3.84 | 6000 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.82 | 5300 | 4500 | 3800 |
| 进场道路 | 施工建设期 | 2500 | 0.31 | 5000 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.11 | 5300 | 4500 | 3800 |
| 输电线路 | 施工建设期 | 2500 | 0.16 | 4000 |
|  | 自然恢复期 |  | 0.15 | 5300 | 4500 | 3800 |

### 预测结果

- 工业场地防治区水土流失预测

工业场地防治区预测时段为施工建设期和自然恢复期。期间预测新增土壤侵蚀量为184.42t。

- 进场道路防治区水土流失预测

进场道路防治区预测时段为施工建设期。期间预测新增土壤侵蚀量为9.42t。

- 输电线路防治区水土流失预测

输电线路防治区预测时段为施工建设期和自然恢复期。期间预测新增土壤侵蚀量为5.65t。

综上所述，预测时段内项目责任范围内在施工建设期、自然恢复期间土壤侵蚀总量为379.43t，新增土壤侵蚀量为199.49t，原地貌土壤侵蚀量为179.93t。

项目区施工建设期和自然恢复期新增土壤侵蚀量预测详见表 4-6。

### 表 4-6	项目施工建设期和自然恢复期新增土壤侵蚀量预测表

| 地貌类型 | 项目分区 | 预 测 时 段 (年、月) | 预测时期 | 预测面积(hm²) | 流失时间(a) | 原地貌侵蚀模数 (t/km²·a ) | 扰动后土壤侵蚀模数 (t/km²·a) | 原地貌侵蚀量(t) | 扰动后土壤侵蚀量 (t) | 新增侵蚀量（t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  | 179.93 | 379.43 | 199.49 |
| 黄土丘陵区 | 工业场地 | 2008.07～2009.06 | 施工建设期 | 3.84 | 1 | 2500 | 6000 | 96 | 230.4 | 134.4 |
|  |  | 2009.07～2010.06 | 自然恢复期 | 0.82 | 1 |  | 5300 | 20.5 | 43.46 | 22.96 |
|  |  | 2010.07～2011.06 | 自然恢复期 | 0.82 | 1 |  | 4500 | 20.5 | 36.9 | 16.4 |
|  |  | 2011.07～2012.06 | 自然恢复期 | 0.82 | 1 |  | 3800 | 20.5 | 31.16 | 10.66 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 157.5 | 341.92 | 184.42 |
|  | 进场道路 | 2008.07～2008.09 | 施工建设期 | 0.31 | 0.25 | 2500 | 6000 | 1.94 | 4.65 | 2.71 |
|  |  | 2008.10～2009.09 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 |  | 5300 | 2.75 | 5.83 | 3.08 |
|  |  | 2009.10～2010.09 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 |  | 4500 | 2.75 | 4.95 | 2.2 |
|  |  | 2010.10～2011.09 | 自然恢复期 | 0.11 | 1 |  | 3800 | 2.75 | 4.18 | 1.43 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 10.19 | 19.61 | 9.42 |
|  | 输电线路 | 2008.07～2008.09 | 施工建设期 | 0.16 | 0.25 | 2500 | 5000 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | 2008.10～2009.09 | 自然恢复期 | 0.15 | 1 |  | 4300 | 3.75 | 6.45 | 2.7 |
|  |  | 2009.10～2010.09 | 自然恢复期 | 0.15 | 1 |  | 3500 | 3.75 | 5.25 | 1.5 |
|  |  | 2010.10～2011.09 | 自然恢复期 | 0.15 | 1 |  | 2800 | 3.75 | 4.2 | 0.45 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 12.25 | 17.9 | 5.65 |

  - 水土流失危害分析

### 加大项目区及周边地区土壤侵蚀强度和河流泥沙含量

由于本项目在建设期扰动地面，破坏土体结构，损坏水土保持设施，人为地加速土壤侵蚀，加大了土壤侵蚀量，不可避免地增加地面河流泥沙含量，影响行洪和防洪安全。

### 对土地资源和土地生产力可能造成破坏

本项目在建设过程中，扰动和占压埋土地；土体结构发生变化，土壤理化性质遭到破坏。对其土地生产力和作物生长将会产生一定的影响。

### 预测结论

根据上述预测结果，本项目在施工建设期和自然恢复期损坏水土保持设施为

4.31hm²。项目在施工期间和自然恢复期内造成土壤侵蚀总量为379.43t，新增土壤

侵蚀量为199.49t，原地貌土壤侵蚀量为179.93t。

通过以上预测计算，得到各预测单元在不同时期的新增土壤侵蚀量，施工建设期138.11t，自然恢复期61.38t。

  - 指导性意见

### 水土流失重点时段与重点区域分析

      - 重点防治和重点监测时段确定

项目已建成并运行多年，重点防治和重点监测时段为运行期。

      - 重点防治和重点监测区域确定

由于项目已建成，本方案确定工业场地为重点防治和监测区。

### 防治措施的指导意见

项目已建成，根据现场调查，项目现状未发现大量产生水土流失的区域，方案依据建设现状以土地整治、绿化措施为主进行进行补充完善。

### 对施工进度安排的意见

方案补充工业场地土地整治、绿化措施，方案补充措施应尽快实施。

- 水土保持措施

  - 防治区划分

根据本工程的扰动特点、区域自然条件以及场地土壤流失特征、土地平整后的发展利用方向、水土流失防治重点等因素，确定水土流失防治区为： 工业场地、进场道路、输电线路三个防治区。

  - 措施总体布局

### 水土流失防治措施布设原则

根据本项目区地形地貌特征和水土流失类型，经过现场调查和分析研究，提出本项目水土流失防治措施的布设原则。

- 结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置。

- 减少对原地貌和植被的破坏面积，合理布设弃渣场，弃渣应集中堆放。

- 工程建设过程中应注意生态环境保护，减少施工过程中造成的人为扰动及产生弃土（石、渣）。

- 注重吸收当地水土保持的成功经验。

- 树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调。

- 工程措施、植物措施、临时措施要合理配置、统筹兼顾、形成综合防护体系。

- 工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理。

- 植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果。

- 防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

### 水土流失防治措施总体布局和体系

在主体工程已有水土保持功能设施的基础上，本方案进一步补充水土保持措施设计，以形成一个科学、完整、有效的水土保持防护体系。工程措施、植物措施相结合，加强临时防护、施工时序安排及管理措施等，对防治对象进行综合整治。水土流失防治措施体系见图 5-1，分区防治措施总体布局图见附图 05。

      - 工业场地现状已有：

①绿化：场内沿办公区种植有柏树绿化，周边有防风林带，绿化面积 0.65hm²。

方案新增：

工程措施：①沿工业场地周围设置排水暗沟，长度 800m，并在西南角地势最低处设置一座 200m3 初期雨水收集池。②对场地内裸露地表进行土地平整，面积0.17hm2。

植物措施：①对场内空闲场地、生产车间周边等裸露地面区域（占地 0.17hm²） 撒播草籽，草籽选用披碱草，共需草籽 10.2kg。

      - 进场道路现状已有：

①绿化：进场道路两侧栽植柏树、杨树绿化，株距 1.5~2m，绿化面积 0.11hm2。

      - 输电线路现状已有：

①植被恢复：输电线路已建成多年，施工扰动区域已自然恢复植被。

由于本项目每个项目分区地形地貌、气候和地质特点基本相似，所以本项目水土流失防治措施体系图只进行一级分区。

图 5-1	水土流失防治措施体系图

  - 分区措施布设

### 工业场地防治区

工业场地内未设排水措施，部分场地地表裸露，方案补充场地排水及绿化措施。

一、工程措施设计

1、排水沟

在场地生产区域四周布设排水沟，并在场地西南角地势最低处设一座 200m3 初期雨水收集。将场地内降水排至雨水收集池，项目为洗选煤项目，场地煤灰及粉尘较大，设计盖板排水减少粉尘淤积、便于清理。

盖板排水沟采用采用 M7.5 浆砌石砌筑，排水沟采用矩形断面底宽 0.5m，深0.4m，浆砌石壁厚 0.3m，底厚 0.3cm，10cm 砂石垫层，水泥砂浆抹面厚度 1cm，根据水文计算，该断面尺寸可以满足排水要求。

设计 C20 钢筋砼盖板宽 49cm，长 89cm，厚度 10cm，加筋加固，Ф8 钢筋 8 根单根长度 82cm，Ф3.5 钢筋 5 根单根长度 102cm。

排水沟工程量：M7.5 浆砌石 456m3，碎石垫层 88m3，人工开挖 792m3，混凝土砌块 16m3。

盖板工程量：单个盖板需 C20 砼 0.041m3，Ф8 钢筋 6.56m，Ф3.5 钢筋 5.1m。总共需C20 砼 69.97m3，Ф8 钢筋 112.52m 重量 44.05kg，Ф3.5 钢筋 86.7m 重量 6.5kg。

2、初期雨水收集池

设计在工业场地西南角地势最低处布设一座 200m3 初期雨水收集池。尺寸为

7.8m×6m×4.3m。

3、土地平整

设计对场地内闲置空地进行土地平整，平整面积约 0.17hm2。

根据现场调查，场地表层约 1cm~2cm 厚度粉煤灰，下部为黄土，所以设计平整厚度 30cm。

二、植物措施设计

1、工业场地防治分区

设计对场区空闲场地、生产车间周边等裸露地面区域（占地 0.17hm²）撒播草籽，草籽选用披碱草。详见附图 06。

- 绿化面积

根据平面布置图，需绿化面积为 0.17hm2。

- 立地条件覆土。

- 树、草种选择

选择根据项目区气候条件及立地条件，根据项目区气候条件及立地条件，在场内空闲场地、生产车间周边等裸露地面区域撒播披碱草绿化。

披碱草：是禾本科，披碱草属多年生丛生草本植物。秆疏丛，直立，高可达 140 厘米，叶鞘光滑无毛；叶片扁平，稀可内卷，上面粗糙，下面光滑，穗状花序直立， 较紧密，穗轴边缘具小纤毛，小穗绿色，成熟后变为草黄色，含小花；颖披针形或线状披针形，外稃披针形，芒粗糙，内稃与外稃等长，先端截平，脊上具纤毛，脊间被稀少短毛。该种性耐旱、耐寒、耐碱、耐风沙，是良好的水土保持草种。

- 整地和密度

披碱草选择撒播方式，用籽量 60kg/hm2，播种前必须充分整地，疏松表土，保蓄水分，为播种和种子发芽创造条件，深耕 18-22 厘沭，并及时耙地和镇压。

（4）苗木规格

披碱草种籽要求无霉烂、无病虫害的优种，纯度及发芽达 90%以上。

（6）造林技术要求

披碱草种籽播前清选种子，机播种需先用脱芒器脱芒，轻微碾压断芒后才能播种。栽植前按照 10：1 混合营养液，后封禁，按其生长期进行刈割，发现病虫害应及早防治。

表 5-3	苗木、草种工程量表

| 序号 | 位置 | 树草种 | 栽植方式 | 株距 (m) | 行距 (m) | 栽植面积 （hm2）/长度 （m） | 需苗量 （株） | 草籽 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场内裸露地面区域 | 披碱草 | 撒播 |  |  | 0.17 |  | 10.2 |

表 5-4	造林技术措施表

| 项 目 | 时 间 | 方 式 | 规 格 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整 地 | 春、夏、秋 | 撒播 |  |
| 种 植 | 4~5 月，8~9 月 | 植苗 | 栽后浇水 |
| 抚 育 | 栽植后第 1 年 | 松土、除草、浇水、补植 |

### 防治措施工程量汇总

项目新增水土保持措施工程量见表 5-8。

表 5-8	新增水土保持防治措施工程量汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 调整系数 | 调整后工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 |  |  |  |  |
|  | 工业场地防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 盖板排水沟 |  |  |  |  |
|  | 人工排水沟 | m³ | 792 | 1.1 | 871.2 |
|  | M7.5 浆砌石 | m³ | 456 | 1.06 | 483.36 |
|  | 砼砌块 | m³ | 16 | 1.06 | 16.96 |
|  | C20 砼盖板 | m³ | 69.97 | 1.06 | 74.1682 |
|  | 钢筋 | m³ | 50.55 |  | 50.55 |
|  | 碎石垫层 | m³ | 88 | 1.06 | 93.28 |
| 2 | 初期雨水收集池 | m³ | 200 |  | 200 |
| 3 | 全面整地 | hm² | 0.17 |  | 0.17 |
| 第二部分 | 植物措施 |  |  |  |  |
|  | 工业场地防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化 |  |  |  |  |
|  | 披碱草 | kg | 10.2 | 1.05 | 10.71 |
|  | 撒播 | hm² | 0.17 | 1.05 | 0.18 |

  - 施工要求

### 组织原则

水土保持防治措施是对工程建设过程中可能产生水土流失采取的预防和治理措施，是对主体设计的补充，由左云县恒山精煤有限责任公司组织实施。

### 施工组织形式

本方案防治措施主要有工程措施、植物措施，不同的措施其施工组织形式不同， 应区别对待。

植物措施最好在春季树木未萌动前实施，万一不能在春季实施时亦可选择多雨季节或雨季即将来临之前进行，防止恶劣天气造成不必要的损失。植物措施所需林木种苗和草籽在本地采购。同时选择有经验的专业队伍进行施工，以保证林草措施的成活率。

种植技术措施见种植典型设计图，种植以后应注重苗木成活率的检查，决定补植（成活率为 41%～85%）或重新种植（成活率在 40%以下）与合格验收（成活率

在 85%以上，且分布均匀），补植应根据检查结果拟定补植措施，幼林补植时需用同一树种的大苗或同龄苗（幼林抚育及补植工程费用来自预备费）。

植苗：整地——施肥——植苗——填土和保水剂——踩实——浇水。播种：整地——施肥——播种——磨平整压。

### 施工条件

项目建设区交通比较便利，均有道路相通，满足水土保持工程交通条件。

### 施工材料来源

工程措施所需材料与主体工程来源一致，一定要明确采购的建材在开采和加工过程中发生的水土流失责任；植物措施所需林木种苗和草籽在本地采购。

### 施工质量要求

水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法确定后，才能作为治理成果进行数量统计。

根据《水土保持综合治理—验收规范》（GB/T15773—1995）及《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部 2002 年第 16 号令）等的相关规定：各项水土保持措施的基本要求是总体布局合理，各项措施符合规划要求，规格、尺寸、质量及使用材料、施工方法符合施工和设计标准，经暴雨考验后基本完好。

施工时，不论挖方或填方，均应做到各施工层表面不积水。

水土保持种草措施应遵循各草种生长所需的立地条件，密度达到设计要求，采用经济价值高、保土能力强的优良草种，当年出苗率与成活率在 80%以上，3 年后保存率在 70%以上。

### 水土流失防治措施施工组织设计

- 进度安排原则

- 植物措施待地面整理完成后及时布设，避免地面裸露时间过长。

- 监测随工程开工同步进行。

- 水土保持措施施工可依托主体工程的交通、水电、道路、机械等施工条件。

- 工程措施应避开主汛期实施，植物措施以春、秋季实施为主。

- 进度安排

项目主体已建成多年，施工进度安排只列方案新增水土保持措施施工进度，本方案水土保持措施施工进度安排见表 5-9。

表 5-9	水土保持措施施工进度安排

| 序号 | 工程项目 | 2020 年 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 工业场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 水土保持监测

水土保持监测是以保护水土资源、维护良好的生态环境为出发点，是防治水土流失的一项基础性工作。开展水土保持监测对于贯彻水土保持法律、法规，搞好水土保持监督管理工作具有十分重要的意义。

- 本项目监测目的如下：

- 协助落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土保持防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度，为建设管理单位提供信息和决策依据。

- 及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议。

- 掌握水保方案实施后发生变化的土壤可蚀性、地形、植被、水土保持措施、降雨及流失率等因子在建设区等防治分区的水土流失过程中所起的作用及相互之间的定性定量关系，为优化水土保持措施提供依据，为同类工程的水土保持方案编制积累数据。

- 水土保持监测原则

- 全面调查与重点监测相结合的原则；

- 以监测扰动面积为中心的原则；

- 以监测水土流失发生严重时段和部位为重点的原则；

- 以全面反映 6  项防治目标的落实情况为基础的原则；

- 服务于施工的原则；

- 监测点位要有代表性和可操作性。

  - 监测范围与时段

### 监测范围

水土保持监测范围以该工程的水土流失防治责任范围为准。按照 SL277－2002

《水土保持监测技术规程》的规定，制定水土保持监测方案。根据工程设计与施工进度安排，对工程防治责任范围内的生态环境现状变化、水土流失变化及水土保持防治措施防治效果等内容进行动态监测。

依据项目区总体布局、水土流失防治责任范围及水土流失预测结果，将本方案水土保持监测单元划分为：工业场地、进场道路、输电线路。本方案对各监测单元分别选取具有代表性的地段布置监测点。

### 监测时段

依据《水土保持监测技术规程》水利部(SL277-2002)和《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50434-2018)结合本工程实际情况，本方案监测时段为：2020 年 3 月~2021 年 12 月。

  - 监测内容与方法

### 监测内容

针对本洗煤厂项目，具体监测内容包括：

### 扰动土地情况监测

- 扰动土地情况监测的内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。土地利用类型参照 GB/T-2017 土地利用类型一级类。

- 本项目动类型包括面型扰动和线型扰动。

  - 面型扰动是指相对集中，成面状分布的生产和生活区等扰动。

  - 线型扰动是指跨度较大，成线状分布的道路及施工用电线路等扰动。

### 取土（石、料）弃土（石、渣）监测

本项目不设取土、弃土场，建设期间所需材料均通过购买获取，因此本工程不涉及取土（石、料）弃土（石、渣）监测问题。

### 水土流失情况监测

1）水土流失情况监测主要包括土壤流失面积、土壤流失量、取土（石、料） 弃土（石、渣）潜在土壤流失量和水土流失危害等内容。

a、土壤流失量是指输出项目建设区的土、石、沙数量。

b、水土流失危害是指项目建设引起的基础设施和民用设施的损毁，水库游积、河道阻塞、滑坡、泥石流等危害。

### 水土保持措施监测

- 应对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。

- 监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

### 监测方法

结合本项目建设特点及项目区水土流失规律，监测采用调查监测和场地巡查监测相结合的方法。需委托监测机构实行驻地监测，至少一名取得水土保持监测人员上岗证书的驻地监测人员。调查监测：

- 地形、地貌、植被的扰动面积。

采用实地勘测、线路调查、地形测量的方法，结合 GPS  技术的应用，对地形、地貌、植被扰动的变化进行监测。

- 建设项目占地面积、扰动地表面积

采用查阅设计文件资料，利用 GPS 技术，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算工程建设占用土地面积、扰动地表面积。

- 项目挖方、填方数量

采用查阅设计文件资料，采用 GPS 技术，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算项目挖方、填方数量。

- 永久建筑面积、可绿化面积

根据设计资料和实地调查、测量，得出项目区永久建筑面积、可绿化面积。

- 水土保持措施的实施数量和质量

采用抽样调查的方式，通过实地调查核实。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状进行调查；植物措施主要调查植物措施面积、林草的成活率、保存率、生长发育及植被覆盖率的变化情况。采用抽样调查和测量等方法进行监测。

### 监测频次

### 扰动土地情况监测

- 实地量测监测频次应不少于每季度 1 次。

- 遥感监测应在施工前开展 1 次，施工期每年不少于 1 次。

### 水土流失情况监测

- 土壤流失面积监测应不少于每季度 1 次。

- 土壤流失量应不少于每月 1 次，遇暴雨、大风等应加测。

### 水土保持措施监测

- 工程措施及防治效果不少于每月监测记录 1  次。

- 植物措施生长情况不少于每季度监测记录 1  次。

- 临时措施不少于每月监测记录 1 次。

  - 监测点位布设

在项目各区域布设监测点用来监测因水蚀引起的水土流失情况，共确定水土流

失监测点位：4 个。

各区域监测点位布设情况如下：

- 工业场地：布设 2  处监测点。

- 进场道路：布设 1  处监测点。

- 输电线路：布设 1  处监测点。

  - 实施条件和成果

### 一般规定

- 水土保持监测任务完成后，整理、分析监测季度报告和监测年度报告，分析评价土壤流失情况和水土流失防治效果，编制监测总结报告。

- 对防治责任范围、扰动土地情况、水土流失情况、水土保持措施效果等重点评价。

### 总结报告要求

      - 监测总结报告应内容全面、语言简明、数据真实、重点突出、结论客观。

      - 监测总结报告应包含水土保持监测特性表、防治责任范围表、水土保持措施监测表、土壤流失量统计表、扰动土地整治率等六项指标计算及达标情况表。

      - 监测总结报告应附照片集。监测点照片应包含施工前、施工期和施工后三个时期同一位置、角度的对比。

      - 监测总结报告附图应包含项目区地理位置图、水土保持监测点分布图、防治责任范围图等。附图应按相关制图规范编制。

### 成果要求

      - 监测成果包括监测实施方案、记录表、水土保持监测意见、监测季度报告、监测年度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相关图件、影像资料等。

      - 影像资料包括照片集和影音资料。照片集应包含监测项目部和监测点照片。同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张。照片应标注拍摄时间。

      - 水土保持设施竣工验收和检查时应提交的监测成果清单见。

      - 生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。

  - 监测设施设备及人员配备

### 水土保持监测所需设施、设备、消耗性材料

为完成监测任务，保证监测数据的准确、科学，应布设一定的监测设施，配备

一定的监测设备。本项目监测仪器主要有：铁制测针、GPS、测绳、皮尺、围尺、角规、测高仪、通讯工具、计算机、盛水用具、天平、雨量计、雨量桶等。

### 人员安排

接受委托的水土保持监测单位，应成立项目领导组，全面负责该项目监测工作的实施，并成立了监测项目组，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组。监测单位至少应投入监测技术人员 2 人以上。

- 成立监测项目部

1）监测单位应在现场设立监测项目部。

- 监测项目部主要职责

- 负责监测项目的组织、协调和实施。

- 负责监测进度、质量、设备配置和项目管理。

- 负责与施工单位日常联络，收集主体工程进度、施工报表等资料。d）负责日常监测数据采集，做好原始记录。

e）负责监测资料汇总、复核、成果编制与报送。f）开展施工现场突发性水土流失事件应急监测。

- 监测项目部组成与岗位职责

- 监测项目部人员应不少于 2  名。

- 监测项目部应设总监测工程师、监测工程师、监测员等岗位，各岗位职责为： a）总监测工程师为项目部负责人，全面负责项目监测工作的组织、协调、实施

和监测成果质量。

- 监测工程师负责监测数据的采集、整理、汇总、校核，编制监测实施方案、监测季度报告、监测年度报告、监测总结报告等。

- 监测员协助监测工程师完成监测数据的采集和整理，并负责监测原始记录、文档、图件、成果的管理。

表 6-1	水土保持监测仪器、设备及土建工程表

| 项目 | 仪器、设备、设施 | 规格型号 | 数量 | 折旧年限 （年） | 折旧率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面观测设施 | 简易水蚀监测小区 |  | 1 |  |  |  |
| 耐用设备 | 土壤水分速测仪 | ML2x | 1 | 5 | 20% | 土壤水分测定 |
|  | 1/1000 电子天平 | BL 系列 | 1 | 5 | 20% | 用于室内分析 |
|  | 土壤筛 |  | 8 | 5 | 20% | 调查监测仪器设备 |
|  | 植被盖度测定仪 |  | 1 | 5 | 20% |  |
|  | 红外测距仪 |  | 1 | 5 | 20% |  |
|  | 手持GPS |  | 1 | 5 | 20% |  |
|  | 烘箱 |  | 1 | 5 | 20% |  |
|  | 钢尺 |  | 3 | 5 | 20% |  |
|  | 环刀 |  | 5 | 5 | 20% |  |
|  | 铲刀 |  | 5 | 5 | 20% |  |
| 消耗性设备 | 铝盒 |  | 20 |  |  | 调查监测 |
|  | 测钎 |  | 100 |  |  |  |
|  | 标志牌 |  | 8 |  |  |  |

- 水土保持投资概算及效益分析

  - 投资概算

### 编制原则及依据

### 编制原则

- 本方案水土保持投资概算作为主体工程投资概算的组成部分，计入总投资概算中；

- 建设期的水土保持投资在项目建设期投资中列支，运行期的水土保持投资另行计列(单独列表），不计入方案中的水土保持总投资；

- 方案水土保持投资包括主体工程中具有水土保持功能的投资和方案新增水土保持投资；主体工程中具有水土保持功能的投资不作为新增水土保持投资中独立费用计算的基数；

- 方案水土保持投资概算的价格水平年、基础单价、主要工程单价、机械台时费与主体工程一致，不足部分采用水土保持行业标准；

- 本方案投资概算价格水平年为 2019 年第二季度，林草价格依据当地市场价格水平确定；

- 建设期融资利息暂不考虑，按静态投资计列水土保持投资。

### 编制依据

- 《开发建设项目水土保持工程投资概（估）算编制规定》（水利部 水总

[2003]67 号）；

- 《水土保持工程概算定额》（水利部 水总[2003]67 号）；

- 《关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行 财综[2014]8 号）；

- 《关于水土保持补偿费收费标准(试行)的通知》（国家发展改革委、财政部、水利部 发改价格[2014]886 号）；

- 《关于水土保持补偿费收费标准的通知》（山西省发展改革委、山西省财政厅、山西省水利厅 晋发改价格发[2016]226 号）；

- 《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改收费发〔2018〕464 号，2018 年 7 月 10 日）；

- 《山西工程建设标准定额信息》(山西省工程建设标准定额、山西省建设

工程造价管理协会)；

- 当地苗木、草、种子价格；

- 主体工程设计文件的概算资料；

- 水土保持工程设计文件及图纸；

- 《水利部办公厅关于印发水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》（办水总[2016]132 号）。

- 《山西省水利厅转发水利部办公厅关于印发水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》（晋水财务[2016]240 号）。

- 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（ 水利部办公厅，办财务函【2019】448 号，2019 年 4 月 4 日）。

### 概算成果及说明

### 编制方法

### 基础单价编制

- 人工工资单价

本方案人工预算单价采取与主体一致原则，高级熟练工 9.46 元/工时，熟练工

取 6.99 元/工时，半熟练工取 5.44 元/工时，普工取 4.35 元/工时，本方案选择熟练

工取 6.99 元/工时。

- 材料预算价格

材料预算价格根据其组成内容，按材料原价、包装费、运输保险费、运杂费、采购及保管费和包装品回收等分别以不含相应增值税的价格计算。

工程措施材料采购及保管费费率调整为 2.3%，植物措施材料采购及保管费费率调整为 0.55%~1.1%。

- 水、电预算价格

水价按主体工程用水价格计算，取 5 元/m³，电价按主体工程用电价格计算，取

1.36 元/kwh。

- 施工机械使用费

本方案采用《水土保持工程概（估）算定额》附录中的施工机械台时费定额计列。按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税的基础价格计算。施工机械台时费定额的折旧费除以 1.17 调整系数，修理及替换设备费除以 1.11 调整系数，安转拆卸费不变。

### 费率标准

工程单价包括工程措施、植物措施和临时措施三部分。

- 工程措施

水土保持工程措施单价，由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括基本直接费（人工费、材料费、机械使用费）、其他直接费和现场经费组成。

①其他直接费：按基本直接费的百分率计算，本方案取 2.5%。

②现场经费：按基本直接费的百分率计算，本方案取 5%。

③间接费：包括企业管理费、财务费用和其它费用，按直接工程费的百分率计算，本方案取 5%。

④企业利润：按直接工程费和间接费之和的百分率计算，本方案取 7%。

⑤税金：根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448  号，2019 年 4 月 4 日），直接工程费、间接费、企业利润之和的百分率计算，本方案取 9%。

- 植物措施

植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。

①其他直接费：按基本直接费的百分率计算，本方案取 1.3%。

②现场经费：按基本直接费的百分率计算，本方案取 4%。

③间接费：包括企业管理费、财务费用和其它费用，按直接工程费的百分率计算，本方案取 3.3%。

④企业利润：按直接费和间接费之和的百分率计算，本方案取 5%。

⑤税金：根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448  号，2019 年 4 月 4 日），直接工程费、间接费、企业利润之和的百分率计算，本方案取 9%。

- 临时措施

水土保持临时措施单价，由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括基本直接费（人工费、材料费、机械使用费）、其他直接费和现场经费组成。

①其他直接费：按基本直接费的百分率计算，本方案取 2.5%。

②现场经费：按基本直接费的百分率计算，本方案取 5%。

③间接费：包括企业管理费、财务费用和其它费用，按直接工程费的百分率计算，本方案取 5%。

④企业利润：按直接工程费和间接费之和的百分率计算，本方案取 7%。

⑤税金：根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448  号，2019 年 4 月 4 日），直接工程费、间接费、企业利润之和的百分率计算，本方案取 9%。

### 其他临时工程

本方案按新增工程措施和新增植物措施投资的 1.0%计列。

### 独立费用

独立费用由建设管理费、科研勘测设计费、水土保持监理费、水土保持监测费组成，各项费率为：

- 建设管理费：按新增工程措施、植物措施和施工临时工程投资的 3%计列。

- 科研勘测设计费：本方案按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕

10 号）计列。

勘测费=6.01（基价）×0.55（专业调整系数）×1.0（复杂程度调整系数）×0.7

（附加调整系数）；

设计费=6.01（基价）×0.8（专业调整系数）×0.85（复杂程度调整系数）×0.7

（附加调整系数）

- 水土保持监理费：参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委、建设部发改价格〔2007〕670 号）。

- 水土保持监测费：按市场行情等综合考虑。

### 预备费

基本预备费按工程费和独立费用之和的 6%计取；价差预备费中的投资价格指数 P=0，故不算此费用。

### 水土保持补偿费

水土保持补偿费按照《山西省发展和改革委员会山西省财政厅山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改收费发〔2018〕464 号），按 0.4 元/m2 计算，面积按征占用土地面积计算，工程总计水土保持补偿费 1.72 万元。

### 概算成果

本项目水保工程总投资为 47.95 万元。其中主体已有投资 12.4 万元，本次方案

新增 35.55 万元，新增投资中工程措施费用 10.51 万元，植物措施 0.77 万元，独立

费用 20.74 万元，水土保持补偿费 1.72 万元。

表 7-1 水土保持投资总概算表

表 7-2 分部工程用概算表

表 7-3 独立费用概算表

表 7-1	水土保持总投资概算表	单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立费用 | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植 费 | 苗木 费 |  |  |  |  |
| 一 | 工程措施 | 33.20 |  |  |  | 0.00 | 33.20 | 33.20 |
| 1 | 工业场地 | 33.20 |  |  |  | 0.00 | 33.20 | 33.20 |
| 二 | 植物措施 |  | 0.01 | 0.02 |  | 15.60 | 0.03 | 15.63 |
| 1 | 工业场地 |  | 0.01 | 0.02 |  | 10.00 | 0.02 | 10.02 |
| 2 | 进场道路 |  |  |  |  | 3.20 | 0.01 | 3.21 |
| 3 | 输电线路 |  |  |  |  | 2.40 |  | 2.40 |
| 三 | 临时措施 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 |
| 1 | 其他临时工程 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 |
| 四 | 独立费用 |  |  |  | 16.40 |  | 16.40 | 16.40 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 工程建设监理 费 |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 | 4.00 |
| 3 | 勘测设计费 |  |  |  | 6.40 |  | 6.40 | 6.40 |
| 4 | 水土保持监测 费 |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |
| 一～四部分合计 | 33.24 | 0.01 | 0.02 | 16.40 | 15.60 | 49.67 | 65.27 |
| 五 | 预备费 |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |
| 1 | 基本预备费 (6%) |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |
| 六 | 水土保持补偿 费 |  |  |  | 1.72 |  | 1.72 | 1.72 |
| 七 | 水保工程总投 资 | 33.24 | 0.01 | 0.02 | 20.12 | 15.60 | 53.39 | 68.99 |

表 7-2	水土保持分部工程概算表	单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 调整系数 | 调整后工程量 | 单价 | 方案新增（万 元) | 主体已有 （万元) | 合计 （万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部 分 | 工程措施 |  |  |  |  |  | 33.20 |  | 33.20 |
|  | 工业场地防治区 |  |  |  |  |  | 33.20 | 0.00 | 33.20 |
| 1 | 盖板排水沟 |  |  |  |  |  | 30.57 |  | 30.57 |
|  | 人工排水沟 | m³ | 792 | 1.1 | 871.2 | 11.15 | 0.97 |  | 0.97 |
|  | M7.5 浆砌石 | m³ | 456 | 1.06 | 483.36 | 270.90 | 13.09 |  | 13.09 |
|  | 砼砌块 | m³ | 16 | 1.06 | 16.96 | 838.30 | 1.42 |  | 1.42 |
|  | C20 砼盖板 | m³ | 69.97 | 1.06 | 74.1682 | 1862.28 | 13.81 |  | 13.81 |
|  | 钢筋 | m³ | 50.55 |  | 50.55 | 4.85 | 0.03 |  | 0.03 |
|  | 碎石垫层 | m³ | 88 | 1.06 | 93.28 | 134.30 | 1.25 |  | 1.25 |
| 2 | 雨水收集池 | m³ | 200 |  | 200 |  | 2.50 |  | 2.50 |
| 3 | 全面整地 | hm² | 0.17 | 1.05 | 0.18 | 6995.7 | 0.13 |  | 0.13 |
| 第二部 分 | 植物措施 |  |  |  |  |  | 0.03 | 15.60 | 15.63 |
|  | 工业场地防治区 |  |  |  |  |  | 0.03 | 10.00 | 10.03 |
| 1 | 绿化 |  |  |  |  |  | 0.03 | 10.00 | 0.03 |
|  | 披碱草 | kg | 10.2 | 1.05 | 10.71 | 19.57 | 0.02 |  | 0.02 |
|  | 撒播披碱草 | hm² | 0.17 | 1.05 | 0.18 | 174.49 | 0.01 |  | 0.01 |
|  | 进场道路防 治区 |  |  |  |  |  |  | 3.20 | 3.20 |
| 1 | 绿化 |  |  |  |  |  |  | 3.20 | 3.20 |
|  | 输电线路防 治区 |  |  |  |  |  |  | 2.40 | 2.40 |
| 1 | 植被恢复 |  |  |  |  |  |  | 2.40 | 2.40 |
| 第三部 分 | 临时措施 |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
|  | 其他临时措施 |  |  |  |  | 0.01 | 0.04 |  | 0.04 |

表 7-3	水土保持独立费用投资表	单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 依据 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四部分独立费用 |  | 16.4 |
| 1 | 建设管理费 | 按照新增措施的 3%计算 | 1.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 参照《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格 〔2002〕10 号)计取 | 6.01（基价）×0.55（专业调整系数）×1.0 （复杂程度调整系数）×0.7（附加调整 系数） | 2.31 |
|  |  |  | 6.01（基价）×0.8（专业调整系数）×0.85 （复杂程度调整系数）×1.0（附加调整系数） | 4.09 |
| 3 | 工程建设监理费 | 参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委、建设部发改价格〔2007〕670 号） | 4 |
| 4 | 水土保持监测费 | 参考市场行情计取 | 5 |

  - 效益分析

### 效益分析的原则和依据

- 效益分析主要是分析项目水土保持措施实施后，在控制人为水土流失方面所产生的保水、保土、改善生态环境、保障生产安全运行方面的作用和效益。

- 效益分析依据中华人民共和国国家标准《水土保持综合治理效益计算方法》

（GB/T15774-2008）进行。

- 效益分析针对水土流失防治责任范围内的水土保持措施所产生的效益评估进行分析。

### 水土流失防治效果分析

- 水土流失治理度4.31hm²，在设计水平年扰动原地貌、损坏土地和植被面积为4.31hm²，施工结束后，除硬化占地外，其余部分根椐用地类型及土壤性质均属可绿化用地，通过对临时占地的植被恢复，使项目区周边环境得到改善。

本方案对项目用地范围进行了全面的综合整治，并对整治后的土地进行植被恢复。水土保持措施防治面积主要包括硬覆盖（除永久建筑物）、土地整治和绿化措施面积，设计水平年，水土流失治理度为100%。

- 水土流失控制比

依据我单位对本项目区附近同类已建成的项目水土保持验收资料，通过对相关验收数据进行分析论证，概算出本项目区采取一系列防治措施后土壤侵蚀模数可以达到850t/km²·a左右。区域内容许土壤流失量为1000t/km²·a。因此，本工程建设期结

束后水土流失控制比（容许土壤流失量/治理后的平均土壤侵蚀模数，即=850/1000） 可达到0.85。

- 渣土防护率

本方案产生的弃渣主要为生活垃圾及矸石，生活垃圾在施工结束后会统一处理， 使之得到较好的解决；矸石在产生后不外排，全部外销。拦渣率可达到98%。

- 表土保护率

根据现场调查，项目建设期间对表土进行了收集，并用于工业厂场地绿化区域表层土，工程土石方挖填平衡，未弃土，故表土保护率可以达到100%。

- 林草植被恢复系数

设计水平年植物措施总面积可达1.08hm²，可绿化面积为1.08hm²，林草植被恢复率将达到100%。

- 林草植被覆盖率

工程防治责任范围中，项目建设区面积为4.31hm²，考虑项目建设完工后植被恢复面积1.08hm²，项目区建设区内植被覆盖率可达到37.00%。

根据表7-3，方案实施后，分析计算 6 项防治目标的实现汇总情况为：水土流失总治理度达到100%，土壤流失控制比为0.95，渣土防护率达到98%，表土保护率达到100%，林草植被恢复系数为100%，林草覆盖率为25.06%，六项防治目标均可以实现。

表 7-3	方案防治效果分析表

| 项目 | 方案实施预测值 | 合计 | 综合防治目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工业场地防治区 | 进场道路防治区 | 输电线路防治区 |  | 目标值 | 预测值 |
| 项目建设区面积 | 3.84 | 0.31 | 0.16 | 4.31 |  |  |
| 可绿化面积 | 0.82 | 0.11 | 0.15 | 1.08 | -- | -- |
| 建构筑物、道路、场地占地面积 | 3.02 | 0.20 | 0.01 | 2.63 | -- | -- |
| 水土保持防治措施面积 | 植物措施 | 0.82 | 0.11 | 0.15 | 1.08 | -- | -- |
|  | 工程措施 | 0.08 |  |  | 0.08 | -- | -- |
|  | 小计 | 0.82 | 0.11 | 0.15 | 1.08 | -- | -- |
| 水土流失面积 | 0.82 | 0.11 | 0.15 | 1.08 |  |  |
| 水土流失治理度 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.00% | 100.00% |
| 土壤流失控制比 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.85 |
| 渣土防护率（%） | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 97.00% | 98.00% |
| 表土保护率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.00% | 100.00% |
| 林草植被恢复系数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% |
| 林草覆盖率 | 21.35% | 35.48% | 93.75% | 25.06% | 22.00% | 25.06% |

### 水土保持生态效益和社会效益

- 生态效益

本水土保持方案实施后，本项目所造成的水土流失基本得到控制，各项目措施的实施可有效防止因工程建设造成的水土流失，防止土壤侵蚀，保护水土资源，使项目占地区域和直接影响区的水土流失得到有效控制。

- 经济效益

该方案的直接经济效益本方案目前尚不具备计算条件，方案的间接经济效益有两个方面：一是减少水土流失对周围环境的污染，确保土地的间接经济效益；二是改善项目区生态环境和局地小气候，减少空气中的粉尘含量，净化空气，从而减少机械设备的维修养护，延长使用年限方面的间接效益。

- 社会效益

本水土保持方案中措施实施以后，产生的社会效益主要有以下几个方面：

- 各工程措施的实施，确保了工程自身的安全运行。

- 有效的防止了水土流失，减少了水土流失对土地资源的危害。

- 保护、治理和美化了项目区的生态环境。

- 水土保持管理

  - 组织机构与管理

### 机构设置

建设单位成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，开展水土保持方案的实施检查，全力保证该项工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受水行政主管部门的监督检查。

管理机构由工程建管部门一名领导分管，统一协调指挥，下设专职、兼职人员

1-2名。

该管理机构设置的原则是根据工程水土保持工作的任务需要，力求机构精简统一，提倡合理兼职，节约人力。

### 管理职责

      - 认真执行水土保持法规和标准；

      - 制定并组织实施水土保持方案计划；

      - 建立水土保持工程档案；

      - 领导和组织本工程的水土保持监测；

      - 负责本方案水土保持工程的招投标工作；

      - 检查本工程水土保持措施落实情况，注重积累并整理水土保持资料，特别是质量评定的原始资料和临时防护措施的影像资料；

      - 负责推广应用水土保持先进技术和经验；

      - 组织开展本工程的水土保持专业培训、提高人员素质水平；

      - 负责建立健全方案实施、检查、验收的具体办法和制度，切实保证年度的水土保持工作按本方案的要求落到实处；

      - 负责合理安排使用水土保持资金。

### 管理制度

在水土保持管理机构健全以后，根据全面质量管理要求，建立岗位责任制，落实管理要求，工程开工时向当地水行政部门备案。

  - 后续设计

由于项目已建成并运行多年，本方案有针对性的提出现有水土保持防治问题， 此基础上细化和精确的布设水土保持工程，建设单位要委托设计部门对照水土保持方案报告书及其批复意见，按照有关规定进行水土保持工程施工，水土保持工程因主体工程设计变更或因实际需要变更的，按有关规定及时到有关部门报批，重大变更需另行编制水土保持方案。并且主体工程初步设计中必须要有水土保持专篇，审查建设项目初步设计时应同时审查水土保持初步设计，并且要有水土保持技术人员参加。

  - 水土保持监测

尽快委托有水土保持监测能力的机构开展该项目的水土保持监测工作。规定监测内容、方法和时段，对工程建设实施水土保持监测，监测单位应编制《水土保持监测实施细则》，监测成果应按时向建设单位报告，通过与项目区原状生态环境进行对比分析，对方案实施后的恢复能力及防治效果作出综合评判，监测单位在监测结束后应编制监测报告，作为方案竣工验收的主要技术依据。

根据水土保持法规政策规定，建设单位应及时向水土保持方案审批单位和当地水行政主管部门报告监测实施方案、季报和总结报告。

  - 水土保持工程监理

水土保持监理是落实水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防治水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标和水土保持资金的使用效益，同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

本项目已建成，补报水保方案。

监理任务主要对工程已建和未建的水土保持工程进行调查，收集施工中的影像资料，并确定是否满足质量要求，对方案新增措施提出要求完成有关水土保持工作的限期。

编制水土保持监理工作报告，作为生产建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告必备的专题报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点；定期归档监理成果。

  - 工程施工

为了保证本工程水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的顺利实施和落

实，要求建设单位及时建立健全的水土保持组织领导体系，安排专人负责主体工程施工中的水土保持方案实施和管理工作，并配合地方水土保持行政主管部门对水土保持措施实施情况进行监督和管理，同时组织学习、宣传《中华人民共和国水土保持法》，加强工程建设者的水土保持意识。

建设单位必须严格按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求， 保质保量地完成各项水土保持措施；全力配合监督部门对水土保持方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行的实地监督、检查。

  - 水土保持验收

### 监督管理

水行政主管部门依法对水土保持方案的实施进行监督管理。在方案实施过程中， 建设单位首先要进行自检，并加强对施工单位的检查，同时与水行政主管部门密切合作，自觉接受地方水行政主管部门的监督管理。建设单位对水行政主管部门监督检查中发现的问题应及时处理。工程措施施工时，应对施工质量实时检查，对不符设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求为止。植物措施施工时， 应注意加强植物的后期抚育工作，确保植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。

### 水土保持设施竣工验收

按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）的要求，水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。

# Text boxes

挖方 1.4 万 m³

填方 1.4 万 m³

工业场地

挖方 1.0 万 m³

填方 1.0 万 m³

进场道路

挖方 0.2 万 m³

填方 0.2 万 m³

输电线路

挖方 0.2 万 m³

填方 0.2 万 m³

n