新建静乐至静游地方铁路工程

水土保持监测总结报告

建设单位：山西静静铁路有限责任公司

编制单位：山西省元方生态工程咨询有限公司

2020年8月

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 新建静乐至静游地方铁路工程 |
| 建设规模 | 新建线路全长27.559km，其中路基13.367km；建车站4座，改建2座；新建特大桥1座米；大桥18座；中小桥7座；框构桥3座；新建涵洞63座；接长涵洞7座；道路涵洞1座。建隧道16座，其中长大隧道1座；峰子上2号隧道1107m；线路桥隧比为48%。 | 建设单位、联系人 | 山西静静铁路有限责任公司/郭胜刚 |
|  |  | 建设地点 | 忻州市静乐县、太原市娄烦县 |
|  |  | 所属流域 | 黄河流域 |
|  |  | 工程总投资 | 1.6亿元 |
|  |  | 工程总工期 | 工程施工时间为2013年8月-2020年6月。 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 崔春玲/13513605583 |
| 自然地理类型 | 项目区地形起伏变化较大，地势高差悬殊。属于温带大陆性季风气候，静乐年平均气温为6.7℃，娄烦年平均气温8.48℃。静乐多年平均降水量465.5mm，娄烦多年平均降水量428mm。静乐年均风速2.1m/s，娄烦年均风速1.5m/s。静乐最大冻土深1.49m，娄烦最大冻土深0.9m。 | 防治标准 | 建设类一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1. 防治责任范围动态监测 | 无人机影像资料数据分析 | 2. 弃土弃渣动态监测 | 资料查阅 |
|  | 3. 水土流失防治动态监测 | 现场调查 | 4. 施工期土壤流失量动态监测 | 定位监测 |
|  | 5. 水土流失因子动态监测 | 现场调查 | 6. 水土流失背景值监测 | 现场调查 |
|  | 7. 水土保持措施及其效果动态监测 | 现场调查 | 8. 水土流失危害监测 | 调查问卷 |
|  |  |  | 水土流失背景值 | 3710t/km2·a |
| 方案设计防治责任范围 | 505.75hm2 | 土壤容许流失量 | 1000t/km2·a |
| 水土保持投资 | 16031.27万元 | 水土流失目标值 | 1074t/km2·a |
| 防治措施 | 路基、路堑边坡防护、路堤挡土墙、路基排水、站场排水沟、挡渣墙、截（排）水沟、浆砌石框格护坡、表土剥离、覆土、土地整治、播草籽、栽植乔木灌木、拦挡、苫盖、临时排水沟、沉淀池、泥浆池、铁丝网护栏和堆土挡渣墙。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值（%） | 达到值（%） | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率 | 95 | 98.83 | 防治措施面积 | 60.93 hm2 | 永久建筑物及硬化面积 | 120.42 hm2 | 扰动土地总面积 | 183.50 hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度 | 95 | 96.60 | 防治责任范围面积 | 183.50hm2 | 水土流失总面积 | 63.08hm2 |
|  |  | 水土流失控制比 | 0.8 | 0.81 | 工程措施面积 | 3.56hm2 | 容许土壤流失量 | 1000t/km2·a |
|  |  | 林草植被恢复率 | 97 | 98.27 | 植物措施面积 | 57.37hm2 | 监测土壤流失情况 | 1235t/km2·a |
|  |  | 林草覆盖率 | 25 | 31.27 | 可恢复林草植被面积 | 58.38m2 | 林草类植被面积 | 57.37hm2 |
|  |  | 拦渣率 | 92 | 99 | 实际拦挡土（石、渣）量 | 163.85万m3 | 总调运土（石、渣）量 | 165.50万m3 |
|  | 水土保持治理达标评价 | 各项水保措施基本按要求实施，扰动土地整治率、水土流失治理度、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率均达设计防治标准。 |
|  | 总体结论 | 工程建设区内的水土流失得到了治理，工程施工中破坏的原地貌通过采取水土保持措施后，大部分区域得到恢复，水土保持工程实施后，防治责任范围内的水土流失得到了有效治理。 |
| 主要建议 | 建议在后期运行过程中，加强巡查，特别是防止淤堵，防止排水设施塌陷拉裂。 |

# 前    言

新建静乐至静游地方铁路工程组成包括：路基工程、站场、桥梁、隧道、弃土（渣）场、施工便道和施工生产生活区等组成，总占地面积183.50hm2，其中永久占地140.459hm2；临时占地43.04hm2。工程挖方为433.94万m3，回填268.44万m3，弃方165.50万m3，无借方。工程施工时间为2013年8月-2020年6月。项目估算总投资15780万元，其中土建投资11510.45元。

山西水务工程项目管理有限公司于2015年5月接受委托，承担《新建静乐至静游地方铁路工程水土保持方案报告书》的编制工作。2018年3月2日，山西省水利厅以《关于新建静乐至静游地方铁路工程水土保持方案的批复》（晋水保函[2018]152号）予以批复。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的规定，为了预防和控制本项目建设造成的人为水土流失，促进经济社会的可持续发展，2018年8月山西省元方生态工程咨询有限公司受山西静静铁路有限责任公司委托，承担了本工程水土保持监测工作，接受委托后，山西省元方生态工程咨询有限公司成立了项目领导组，下设监测资料整编分析组和数据监测组，监测技术人员共3人。

监测工作组成立后，组织技术人员深入现场，对项目区进行了实地查勘，并收集查阅了有关资料，编制了《新建静乐至静游地方铁路工程水土保持监测实施方案》；制订了水土保持监测的空间尺度、时间频率，制订了相应的组织管理制度、数据质量控制体系。根据工程项目特点拟定了监测对象、手段、方法和监测程序，确保监测数据与监测系统的标准化和规范化。在监测过程中，根据监测对象实行监测的多级别组织管理，分别布设监测点及监测样区，充分利用现有水文、泥沙、生态系统和水土保持观测的相关技术获取监测数据。

监测人员进场后严格按照编制的《新建静乐至静游地方铁路工程水土保持监测实施方案》进行监测点布设，按照《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》实施监测。

在实施监测过程中，得到了山西省水利厅、山西静静铁路有限责任公司、施工单位、监理单位等以及当地有关部门的大力支持与帮助，在此表示衷心地感谢。

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1基本情况

本项目位于静乐县南部、娄烦县北部。线路南端有太兴铁路（在建）和省道252，中部有太佳高速公路和省道313，北端有省道215及宁静地方铁路通过，交通较为便利。

新建线路全长27.559km，其中路基13.367km；建车站4座，改建2座；新建特大桥1座，542.72延长米；大桥18座，4489.42延长米；中小桥7座，689.82延长米；框构桥3座，517.8延长米；新建涵洞63座，3683.61延长米；接长涵洞7座，191.98延长米；道路涵洞1座，22.0延长米。建隧道16座，5015延长米，其中长大隧道1座；峰子上2号隧道1107m；线路桥隧比为48%。总占地面积183.50hm2，其中永久占地140.45hm2；临时占地43.04hm2。

工程挖方为433.94万m3，回填268.44万m3，弃方165.50万m3，无借方。

工程施工时间为2013年8月-2020年6月。项目估算总投15780万元，其中土建投资11510.45元，由山西省地方铁路集团公司和太原煤气化集团龙泉煤矿共同筹集，资金筹措方式按40%自筹，60%贷款。

1.1.2工程总体布局

本项目由路基工程、站场、桥梁、隧道、弃土（渣）场、施工便道和施工生产生活区组成。

（1）主体工程

1）线路及轨道

本线位于静乐县南部、娄烦县北部。沿线由于历次的地质构造及河流的切割、侵蚀作用，地形起伏变化较大，地势高差悬殊。总体来看，由静乐至静游地形波状起伏，线路基本走在沿汾河水系的山间沟谷或低中山丘陵地带。

在DK93+275～DK94+347段以填方段通过汾河河漫滩及阶地；在DK119+154～DK119+480段和岚河相汇，铁路以特大桥的形式跨越岚河河谷；DK98+455～DK98+747段位于西碾河河谷，铁路以桥梁的形式通过，河谷相对平坦，河床较窄，河谷内发育一级阶地；DK96+810～DK97+140段位于扶头河河谷，铁路以桥梁的形式通过，河谷相对平坦，河床较窄，地表出露第四系松散堆积层。河谷内发育一级阶地。

沿线除汾河、西碾河、扶头河、岚河山间河谷以外均为低中山区。地面高程1150～1300米之间，相对高差200米，沟谷纵横，多呈“V”型谷。

2）路基

本线正线长度为27.559km，区间路基长度为13.367m，占线路总长度的48.5%。其中，路堤长5.079km，占区间路基总长度的比例为38.0%，路堑长8.288km，占区间路基总长度的比例为62.0%。一般路基面宽度与路堑宽度均为7.7m；路堤的路肩宽度：正线路堤不得小于0.6m，路堑不得小于0.4m；站线不得小于0.4m。

路堤最大填高10m，路堑最大挖深16m，平均填挖高度4.6m。本线个别路基工点313处，主要有路堤坡面防护、高路堤、低路堤、半填半挖路基、路堑坡面防护、深路堑、陡坡路堤、挡土墙、危石、浸水路堤等。其中路堤坡面防护47处，计2433m；高路堤28处，计1040m；低路堤13处，计244m；半填半挖路基40处，计989m；路堑坡面防护93处，计3817m；深路堑54处，计4222m；陡坡路堤19处，计470m；挡土墙16处，计521m，危石路基2处，计160m；浸水路堤1处，计730m。沿线黄土基木均具有湿陷性，除上述工点范围外，沿线还分布有湿陷性黄土路堤4022m、黄土路堑7409m，根据湿陷性黄土路基相应措施进行处理。

为了维持路基安全运行，同时防治线路运行工程中水土流失的发生，主体工程修筑了路基边坡防护、路堑边坡防护，路堤挡土墙，路基排水等水保工程，同时对路基沿线进行了绿化。

3）站场

全线共设4个车站，其中静乐站和静游站为接轨站（中间站），王端庄站、河西站为新设中间站。

表1-1                         车站表

| 序号 | 站名 | 中心里程 | 站间距离（km） | 站房左右侧 | 到发线数量 | 布置形式 | 车站性质 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静乐 | DK93+275.01 | 10.925 | 左 | 4 | 横列式 | 中间站 | 既有接轨站 |
| 2 | 王端庄 | DK104+200.00 |  | 左 | 2 | 横列式 | 中间站 | 新建 |
|  |  |  | 6.504 |  |  |  |  |  |
| 3 | 河西 | DK110+700.00 |  | 左 | 3 | 横列式 | 中间站 | 新建 |
|  |  |  | 10.889 |  |  |  |  |  |
| 4 | 静游 | 太兴线DK90+450 |  | 右 | 8 | 横列式 | 中间站 | 既有接轨站 |

站内排水通过站场内带盖板排水槽排至周围排水系统，站场外排水通过场内路基排水沟排除。本工程采用集中供电方式，静乐至静游站新建1条10kV电力贯通线，给沿线各级负荷供电，采用电缆和架空线混合敷设方式。电缆采用直埋方式敷设；在桥隧地段采用在电缆槽内敷设；在站台上采用在电缆沟、槽内敷设；电缆穿铁路、公路、墙及进入建筑物时采用穿钢管敷设。变电站位于既有站静乐站内，电力线均在路基征地范围内，占地土石方均含在线路和站场内。

主要站说明：

①新建站

a王端庄站

王端庄站为预留专用线接轨条件的中间站，站中心里程DK104+200.00。车站设2股道，预留2股道（含正线），有效长为1050m，在南咽喉预留专用线接轨条件。

②河西站

河西站站中心里程DK110+700.00。车站设3股道（含正线），有效长为1050m，在站房对侧新建900×30×0.5货物站台一座。

③接轨站

a静乐站

静乐车站现有正线1股、到发线2股、货物线1股，北咽喉预留有内燃机务段、到发线有效长为450米系列。

b静游站

静游站为太兴线上的中间站，中心里程为DK90+450.00。静游站为曲线站，曲线半径为R-1200m，10-120m，站坪位于1‰的坡道上，车站站房位于线路左侧。设到发线4条（含正线2条），有效长1050m。车站设50×5.0×0.3m行车指挥平台1座。本站兴县端咽喉预留静静线及龙泉专用线接轨条件。

静游站作为交接站，本次增加3条到发线，有效长1050m，线群外侧新设2.5m宽列检道路。受车站外隧道影响，东咽喉布置尽量向小里程方向，同时因4道上的曲线V4-3与曲线V4-2之间的夹直线小于20m，不满足技术标准要求，既有Ⅱ道与4道的线间距由5.3m调整为5.5m。在东咽喉设机待线1条，有效长100m，西咽喉接轨处设安全线隔开。

为了维持站场安全运行，同时防治站场运行工程中水土流失的发生，主体工程修筑了站场路基边坡、站场排水沟等水保工程，同时对站场内空闲地进行了绿化。

4）桥涵

①沿线桥涵分布概况

本工程共计新建桥梁26座，涵洞64座，接长涵洞7座。其中新建单线特大桥1座/542.72单延米，新建单线大桥18座/4489.42单延米，新建单线中桥7座/689.82单延米；新建框架立交桥3座/517.8顶平方米；新建涵洞63座/3683.61横延米，道路涵洞1座/22.0横延米，接长涵洞7座/191.9横延米。

表1-2                  沿线桥涵分布表

| 线别 | 特大桥 | 大桥 | 中小桥 | 框架桥 | 新建涵洞 | 接长涵洞 | 道路涵洞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座/延米 | 座/延米 | 座/延米 | 座/顶平米 | 座/横延米 | 座/横延米 | 座/横延米 |
| 单线 | 1/542.72 | 18/4489.42 | 7/689.82 | 3/517.8 | 63/3683.61 | 7/191.98 | 1/22.0 |

②设计洪水频率、设计活载、及建筑限界

a采用洪水频率

设计采用洪水频率：桥梁1/100；涵洞1/100。

b设计行车速度

设计行车速度：≤80km/h。

c设计活载

设计活载：铁路“中一活载”

③重点桥渡说明

a.DK116+672.87，跨太佳高速公路大桥

本桥因新建静乐至静游地方铁路上跨太佳高速公路而设。桥梁中心里程为DK116+672.87，全桥长245.93m。

太佳高速现为双向四车道，桥位处的太佳高速处于路堤段，路堤填方高度约6～10m。桥址处的太佳高速公路左右分幅布置，左幅路面宽14.2m，右幅路面宽10.4m，桥梁与左右幅夹角约为54°（右前角）。桥下设计净空高度为14.02m（梁底距离太佳高速公路路面最小距离），满足高速公路净空要求。本桥桥垮布置主要控制因素为太佳高速公路，现设计1-（48+80+48）m预应力混凝土连续梁跨越太佳高速公路。

本桥为单线铁路桥。桥梁位于R=1200m的圆曲线上，线路纵坡度为5.5‰，有砟桥面。桥面设置人行道、栏杆、电缆槽，预留接触网支座基础等。

桥梁孔跨样式为1-24m+1-32m+1-（48+80+48）m预应力混凝土梁。主桥上部结构采用1-（48+80+48）m预应力混凝土连续梁。引桥上部结构采用1-24m和1-32m简支T梁。引桥采用铁道部标准图，图号为“通桥（2012）2101”。桥墩均采用圆端型桥墩，桥台采用T型桥台，基础采用钻孔灌注桩基础。

b.DKl19+285.71，岚河特大桥

桥址位于娄烦县静游镇岚河河床处，本桥为跨越岚河河谷及S252（岚马线）公路所设。

本桥横跨岚河河谷，为冲洪积河谷地貌。岚河河床相对比较平坦，河床两侧较陡，地表标高约1136m～1185m，相对高差约49m。线路与岚河夹角月74.1度，桥位处岚河设计流量Q1%=2050.0m³，设计水位H1%=1138.60m。流量、水位不控制桥孔的布置，桥孔由地形和线位决定。

线路与S252（岚马线）公路夹角78.1度，桥址处S252（岚马线）公路路面宽12m，路面标高1137.80。本次设计采用1-32m预应力混凝土梁跨越S252（岚马线）公路，桥梁梁体底距离路面约40.6m，满足交通净高、净空等要求。

桥位处线路为单线，全桥位于直线上及-6‰坡道上，有碴桥面。桥面设置人行道、栏杆、电缆槽，预留接触网支座基础等。

本桥孔跨布置为：4-32+24+9-32+24+32+24m预应力混凝土梁，桥梁全长542.72m，桥高46.8m。本桥梁体采用“通桥（2012）2101”标准简支梁，采用T形桥台，圆端形实体桥墩、圆端形空心桥墩，根据地质情况采用柱桩、摩擦桩基础。

5）隧道

①隧道分布情况

全线新建单隧道16座，总长5015m，占线路总长的18.2%。全线最长隧道为峰子上2号隧道，长1107m，采用单洞单线断面。

表1-3                       隧道分布表

| 长度划分 | 座数 | 长度（m） |
| --- | --- | --- |
| L≤500m | 15 | 3908 |
| 500m＜L≤3000m | 1 | 1107 |
| 合计 | 16 | 5015 |

（2）弃土（渣）场工程

本工程弃土主要来源于线路、站场、隧道和桥梁涵洞工程，共产生弃方量165.50万m3。实际使用弃土场13个。

（3）施工便道

本工程利用既有的村庄道路不计入临时占地范围，改扩建乡村道路部分和新建便道计入临时占地，项目临时占地面积为3.91hm2，占地类型为耕地和未利用土地。

（4）改移道路

全线实际改移村道8处，全部位于静乐县，临时占地1.07hm²。

（5）施工生产生活区

全线共设置7处项目部和施工场地，合计占地10.27hm2，占地类型为居民及独立工矿用地和未利用土地等。

### 1.1.3 项目区概况

（1）地形、地貌

新建铁路经过地段由于历次的地质构造及河流的切割、侵蚀作用，地形起伏变化较大，地势高差悬殊。测区最高点位于DK118+410，地面高程1300米，最低点位于岚河河床，地面高程为1150米，最大相对高差200米。

根据地貌成因类型、形态特征，测区地貌类型可分为如下地貌单元：

1）山间河谷区

①汾河山间河谷：展布于测区东部，在DK93+275～DK94+347段以填方段通过汾河河漫滩及阶地。汾河河谷平坦开阔，属第四系冲洪积物堆积河谷，堆积物厚度不等，为第四系全新统碎石土及砂类土，两岸发育不对称的河流阶地，阶地宽窄不同，沟边时有泉水出露，洪水冲蚀较为严重。

②岚河山间河谷：在DK119+154～DK119+480段和岚河相汇，铁路以特大桥的形式跨越岚河河谷。岚河河谷平坦开阔，属第四系冲洪积物堆积河谷，堆积物厚度不等，为第四系全新统碎石土及砂类土，两岸发育不对称的河流阶地，阶地宽窄不等。

③西碾河山间河谷区：DK98+455～DK98+747段位于西碾河河谷，铁路以桥梁的形式通过，河谷相对平坦，河床校窄，地表出露第四系松散堆积层。河谷内发育一级阶地。

④扶头河山间河谷区：DK96+810～DK97+140段位于扶头河河谷，铁路以桥梁的形式通过，河谷相对平坦，河床较窄，地表出露第四系松散堆积层。河谷内发育一级阶地。

2）低中山区

沿线除汾河、西碾河、扶头河、岚河山间河谷以外均为低中山区。地面高程1150～1300米之间，相对高差200米，沟谷纵横，多呈“V”型谷。DK93+275～DK110+700段基岩岩性主要为三叠系（Tern 1 2）二马营群组泥质砂岩夹泥岩，DK110+700～终点基岩岩性主要为上二叠系(Psh2)石千峰组泥质砂岩与泥岩互层。剥蚀作用强烈，多峭壁悬崖，坡面上覆盖有风化残坡积物。

（2）气象、水文

1）气候气象

静乐、娄烦县境内，属温带大陆性气候区，气候基本特征是：四季分明，冬夏风向更替明显，冬季多风少雪，寒冷干燥；夏季凉爽，雨量集中；春秋时间短暂，春季雨雪少，蒸发量大而干旱；秋季雨水较少，气候凉爽。

表1-7                   沿线主要气象要素表

| 项目县 | 静乐 | 娄烦 |
| --- | --- | --- |
| 区段 | K93+275～DK113+054段 | DK113+054～终点段 |
| 历年年平均气温（℃） | 6.7 | 8.48 |
| 极端最高气温（℃） | 36.7 | 38.9 |
| 极端最高气温（℃） | -29.2 | -26 |
| 历年年平均相对湿度（%） | 58 | 54 |
| 历年年平均降水量（mm） | 465.5 | 428 |
| 历年年平均蒸发量（mm） | 840.2 | 1059.2 |
| ≥10℃积温（℃） | 2650 | 2860 |
| 二十年一遇最大24小时降雨（mm） | 39.2 | 34.5 |
| 历年最大积雪深度（cm） | 19 | 15 |
| 历年平均风速（m/s） | 2.1 | 1.5 |
| 历年最大风速（m/s）及风向 | 16CN | 14C，SW |
| 最大冻土深度（cm） | 149 | 90 |

2）河流水文

项目区内的河流有汾河、西碾河、扶头河和岚河。汾河为黄河的第二大支流，岚河、扶头河及西碾河为汾河的一级支流。

根据《山西省水功能区划》，项目区位于汾河静乐娄烦开发利用区，起止范围为静乐至汾河水库大坝。

①汾河

汾河为黄河的一级支流。发源于宁武县管涔山，河源海拔高程为1670m，流向自北向南，纵贯大半个山西省，汇聚源自吕梁、太行两大山区的支流，穿越太原、忻定、临汾三大盆地，至运城市新绛县境急转西行，于禹门口下游万荣县荣河镇庙前村附近汇入黄河。汾河流域地处山西省的中部和西南部，东西宽188km，南北长412.5km，呈带状分布，面积39471km2。项目区位于汾河上游段，河流绕行于峡谷之中，平均纵坡为4.4‰，在距河源约123.3km娄烦县下石庄建有汾河水库，汾河水库是山西最大的水库，控制流域面积5268km2，坝址处多年平均流量21.9m3/s，设计洪水流量3670m3/s，总库容7.21亿m3。据静乐县沙会水文站资料，沙会以上汾河流域面积2799km2，多年平均流量7.29m3/s，最大洪峰流量2230m3/s，河型属山区性河流。

②扶头河

扶头河位于汾河上游，属汾河一级支流。该流域发源于岚县榆湾乡的山底村，由静乐县的上店、下店村之间汇入汾河。流域面积188.5km2，主河道长26.1km，上海12.1km为岚县境，中、下游14km属静乐县境。静乐境内的扶头会河两岸分布有游城镇的上店、下店和王村乡的上村、下村、崖头沟、梨园头、扶头会、洞子头、三山、善应、双后、界桥等2乡镇12个行政村，人口4486人。该流域植被覆盖率低，并有大小沟道99条，总长度66.9km，沟壑密度2.55km/km2，土壤侵蚀模数6800m3/km2年。该河流蜿蜒曲折，坡陡流急，遇到下雨，各支流洪水来势迅猛，冲刷力强，并携带大量泥沙直流而下，经常使主流改道泛滥成灾。

③岚河

岚河为汾河的一级支流，位于岚县东南部。发源于岚县北马头山冷沟、卧羊沟，向南流经岚城、东土峪，在岚县坡上村接纳梁衬会河，于县城所在地东村东南处接汇上明河、普明河，至兰家舍乡曲立村进入娄烦县界，在娄烦县界接汇上龙泉河，在下静游汇入汾河。河流全长57.6km，流域面积1148km2，年径流量6855万m3。清水流量为1.13m3/s，河床糙率0.02～0.04，河道纵坡1‰，河床为泥沙河床。

（3）土壤、植被

项目区土壤主要有两种：淡褐土性土与淡褐土。其中淡褐土性土主要分布在地中山丘陵地带，受强烈侵蚀，土体发育不良，粘化过程进行的不充分，粘化层不清晰，过渡层不明显，质地均以轻壤为主，表层有机质含量约0.6-1%，剖面中部有白色假菌丝体淀积物，全剖面呈强石灰反应，铁铝氧化物五明显移动迹象。

淡褐土主要分布在山间河谷区。土体干旱，淋溶微弱，心土有一层浅褐色、中壤质、厚约20cm左右的弱粘化层，小于0.001mm的粘粒含量一般在14%以下，全剖面以轻壤为主，土层下端紧实，并有白色假菌休，碳酸钙含量7-15%，由上向下逐渐增加，有弱钙积现象。剖面呈弱碱性反应，PH值7.5-8.5，硅、铝、铁率全剖面无明显变化。有机质含量不高，耕层一般为0.6-0.9%。

工程沿线经过区域植被以暖温性灌草丛植被为主，中低山丘陵区气候较为温暖，水分条件教材，主要分布有艾蒿、白羊草、长芒草等耐干旱的作物，较湿润的地方只有铁杆蒿、黄蔷薇、杠柳、酸枣及羊厌厌等灌木。山间河谷区以农耕地为主，主要农作物为玉米。林草植被覆盖率为30%左右。

## 1.2水土流失防治工作情况

### 1.2.1建设单位水土保持管理

本项目于2013年8月开始施工，2020年6月施工完成。在工程建设过程中，监理单位承担了水土保持措施监理的实施。本项目水土保持措施在施工过程中总体上得到正常开展，较好地发挥了水土保持效果。

### 1.2.2“三同时”制度落实

本项目水土保持设施建设从程序上符合“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”原则。本工程水土保持措施与主体工程建设基本同步进行，于2013年8月开始实施，至2020年6月完成。项目建设单位根据工程建设进展的情况及批复水保方案报告书设计的水土保持措施与要求，对路基防治区、站场防治区、隧道防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道区、改移道路防治区和施工生产生活防治区实施了路基边坡防护、挡渣墙、工程护坡和排水沟等水土保持工程与植物措施，对项目区的水土流失进行全面控制。

### 1.2.3水土保持方案编报

山西水务工程项目管理有限公司于2015年5月接受委托，承担《新建静乐至静游地方铁路工程水土保持方案报告书》的编制工作。2018年3月27日，山西省水利厅以《关于新建静乐至静游地方铁路工程水土保持方案的批复》（晋水保函[2018]152号）予以批复。

### 1.2.4主体工程设计及施工过程中变更、备案情况

2013年6月19日，山西省发改委组织相关单位单位对静静铁路预初步设计进行审查，并以晋发改设计发[2013]1189号文对该项目初步设计进行了批复；于2013年6月中铁工程设计咨询集团有限公司按照审查意见，完成本项目的《新建静乐至静游地方铁路工程初步设计（鉴修）》。

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》的要求本项目无需做变更，对比情况详见表1-8。

表1-8                                               变更情况对比表

| 序号 | 规定条件 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 批复的水土流失防治责任范围为505.75hm2，实际水土流失防治责任范围为183.50hm2，减少了322.25hm2。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 2 | 开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 批复的方案土石方总量为668.30万m3，实际土石方总量为702.38万m3（已按照方案标准更改），增加了5.10%。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 3 | 线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的 | 本项目主线路基未发生位移。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 4 | 施工道路或伴行道路等长度增加20%以上的 | 施工便道长度减少。 | 无需变更。 |
| 5 | 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度20公里以上的 | 无桥梁改路堤或者隧道改路堑情况。 | 无需变更。 |
| 6 | 表土剥离量减少30%以上的 | 批复的方案表土剥离总量为18.07万m3，实际土石方总量为23.48万m3，较方案设计增加了。 | 无需变更。 |
| 7 | 植物措施总面积减少30%以上的 | 批复的植物措施总面积为80.17hm2，实际实施的植物措施总面积为57.37hm2，减少了28.44%。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 8 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的 | 水土保持重要单位工程措施体系未发生变化。 | 无需变更。 |
| 9 | 在水土保持方案确定的弃渣场外设置新弃渣场的，或需要提高弃渣场堆渣量20%以上的 | 未新设置弃渣场，10号弃渣场提高弃渣16%，12号弃渣场提高弃渣17.5%。 | 未达到要求，无需变更。 |

## 1.3监测工作实施情况

根据《水土保持法》及《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》，2018年8月，山西静静铁路有限责任公司委托我公司承担新建静乐至静游地方铁路工程的水土保持监测工作。合同签订后，我单位成立了项目领导组，下设监测资料整编分析组和数据监测组，监测技术人员共3人。

项目组成立后，项目负责人带领监测技术人员，积极开展工作，并及时赶赴工程现场进行了资料搜集、实地查勘和调查，重点了解项目区自然、社会经济、水土流失及水土保持现状，查勘了路基防治区、站场防治区、桥梁防治区、隧道防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道防治区、改移道路防治区和施工生产生活防治区等工程现状，在认真研究和分析工程相关资料的基础上，分组开展了现场调查(勘测)监测工作：查阅了工程自开工建设以来的相关勘察设计资料；收集了气象、水文、水土保持、社会经济、环境建设等方面的资料；取得了工程开工初期现场勘测、调查资料，包括项目建设中的水土流失因子、造成的水土流失量和水土流失危害、已实施的水土保持工程及其水土流失防治效果等方面的内容。在此基础上，针对主体工程位置、布局、规模、建设时序及施工工艺，编制完成了《新建静乐至静游地方铁路工程水土保持监测实施方案》。

2018年8月～2020年8月，项目组按照《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》和《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）的要求，开展了为期25个月的水土保持监测工作。

项目主要采用了调查监测、巡查监测和定位监测方法。项目建设动态监测资料，采取收集主体工程施工、监理现场记录及相关文件，邀请参与主体施工的工程技术人员座谈、访问等统计调查方法；对影响水土流失的主要因子如地形地貌、降雨、水土流失危害、生态环境的变化以及水土保持方案实施等情况采用巡查和调查监测法；植被监测主要采用标准样地监测法；水土流失动态监测是该项目重点监测的内容，通过侵蚀沟量测法，分析确定了各类地表扰动类型土壤侵蚀模数，进而分析计算了项目建设过程中的水土流失动态。此外，利用GPS和无人机对项目建设区地表扰动和水土保持设施破坏情况进行定点定位观测和面积测算。

项目组在外业工作的基础上，对监测资料进行了认真细致的整理和分析，于2020年8月编制完成了《新建静乐至静游地方铁路工程水土保持监测总结报告》。

### 1.3.1水土保持监测目的与原则

#### 1.3.1.1监测目的

监测目的是及时掌握工程区水土流失情况，了解工程水土保持方案实施情况、实施效果以及存在的问题并提出改进意见，以便为工程安全施工、安全运行服务、保护水土资源和改善生态环境。

#### 1.3.1.2监测原则

为了准确反映该项目水土保持防治责任范围内的水土流失及其防治现状，掌握水土保持工程投入使用初期水土流失及对周围环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，为水土保持监督管理和项目区生态建设整体规划提供科学依据，在监测作业中落实如下监测原则：

（1）全面调查与抽样调查相结合的原则

对该工程水土保持防治责任范围内的水土流失生态环境状况的本底值进行全面调查监测，以便对水土保持工程实施后水土流失及防治效果进行分析评价。

该项目应用数理统计抽样调查的原理，对水土保持防治责任范围内临时用地等特殊地段采用抽样调查，对永久占地等进行全面调查。

（2）与项目水土保持防治分区相结合的原则

生产建设项目的同一防治分区，一般具有相似的水土流失特点，相应的监测内容、监测方法、监测时段的确定应具有统一性。

（3）定期调查与动态观测相结合的原则

工程施工有很强的时间阶段性，对水土保持监测在实施动态跟踪方面的要求很高。因此采用定期调查和动态观测相结合的原则进行监测。对地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等进行定期调查；对径流量、泥沙量、防治效果、降雨等因子进行动态观测。

（4）突出重点，涵盖全面的原则

结合工程建设的水土流失与水土保持特点，监测工作采用重点观测与全面调查相结合的方式进行。对工程重点部位的水土流失量、影响水土流失的主要因子以及水土保持措施进行重点监测。同时，对项目区工程防治责任范围内的水土流失状况展开调查。全面掌握水土流失变化与水土保持措施的实施情况。

### 1.3.2水土保持监测范围及分区

#### 1.3.2.1监测范围

依据该工程建设特点及工程施工总体布局，根据《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》规定，水土流失监测范围为晋水保函[2018]152号文批复的防治责任范围为503.07hm2，其中项目建设区193.19hm2，直接影响区为309.88hm2。

#### 1.3.2.2监测分区

按照主体工程布局，施工扰动特点，建设时序、水土流失影响等分区原则将本工程划分为8个防治分区，即路基防治区、站场防治区、桥梁防治区、隧道防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道防治区、改移道路防治区和施工生产生活防治区。

本项目为建设生产类项目，根据主体工程的总体平面布置、施工进度安排和水土保持的监测内容，结合该工程特点，确定水土保持监测分区，根据《生产建设项目水土保持监测规程（执行）》，监测范围为该项目的水土流失防治责任范围，根据工程设计和施工进度的安排，对防治责任范围内的水土保持生态环境变化、水土流失动态分析及水土保持防治措施实施效果等内容进行动态监测，并灵活掌握监测区域的变化。

根据实际情况将监测范围划分为8个防治分区，路基防治区、站场防治区、桥梁防治区、隧道防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道防治区、改移道路防治区和施工生产生活防治区，8个监测单元，共计183.50hm2，详见表1-9。

表1-9             水土流失防治监测分区及监测单元项目表

| 监测分区 | 监测单元（hm2） |
| --- | --- |
| 路基防治区 | 91.56 |
| 站场防治区 | 24.22 |
| 桥梁防治区 | 13.52 |
| 隧道防治区 | 11.16 |
| 弃土（渣）场防治区 | 27.79 |
| 施工便道防治区 | 3.91 |
| 改移道路防治区 | 1.07 |
| 施工生产生活防治区 | 10.27 |

### 1.3.3监测重点区域与监测点布局

#### 1.3.3.1监测重点区域或地段

根据水土流失预测结果，结合项目建设和重点防治区域的划分以及水土流失特点，确定该项目水土保持监测的重点为：路基工程区和弃土（渣）场区。

#### 1.3.3.2监测点布局

新建静乐至静游地方铁路工程水土保持监测范围涉及工程水土流失防治范围各个防治区。本项目截止目前，共布设监测点7个，其中路基防治区1个、站场防治区1个、桥梁防治区1个、弃土（渣）场防治区1个、施工便道防治区1个、施工生产生活防治区1个和未扰动区域1个。

### 1.3.4监测时段

为了及时了解和掌握工程建设中水土流失状况和水土保持措施实施效果，根据主体工程建设进度安排，结合水土保持措施特点，该工程水土保持监测时段：2018年8月至2020年8月，共计25个月。

# 2 监测内容和方法

## 2.1水土流失因子监测

①地形、地貌、植被扰动面积的变化；

②复核建设项目占地面积、扰动地表面积；

③复核项目挖方、填方数量、面积和各施工阶段产生的存弃土量及堆放面积。

## 2.2水土流失状况监测

①各防治分区的水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

②临时堆土（渣）坡面的水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

③水土流失对周边和下游地区造成的危害及其变化趋势。

## 2.3水土保持措施及其效果监测

①水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量；

②林草的生长发育情况（树高、乔木胸径、乔灌冠幅）、成活率、保存率、抗性及植被覆盖率；

③工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；

④已实施的水土保持措施效益（保土效果）监测，包括控制水土流失量、提高拦渣率、改善生态环境的作用等。

## 2.4水土流失危害监测

①工程建设挖损、占压土地的数量及变化趋势；

②降低土壤肥力，加剧水土流失面积及程度变化情况；

③地表植被损坏面积及数量；

④水土保持设施损坏的数量及质量。

## 2.5监测方法

### 2.5.1定位监测

采用GPS定位系统定位，并与设计图、设计报告书等资料相对照。

（1）面积、体积监测

面积监测采用手持式GPS及测距仪进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，同时记录调查点名称、工程名称、地理坐标、扰动类型和监测数据编号等。然后沿各分区边界走一圈，在GPS记录表上标注所测区域的边界坐标，并将监测结果输入计算机，通过计算机软件显示监测区域的图形和面积，对于建筑物及规则场地使用测距仪测量其长宽，计算面积。

（2）植被监测

植被状况监测是该工程重要指标之一。根据调查观测情况，计算林地、草地的植被覆盖度等指标，分析说明群落生态特征、立地条件总特征、生物量质量指标等。草地盖度通过标准地进行测算，标准地选取代表性地块。纳入计算的草地面积，其草地覆盖度≥70%。标准地草本等多度调查采用目测方法，按通用德鲁捷（Drude）分级标准进行。见表2-1。

表2-1                    植被多度分级表

| 多度级代号 | 多度特征 | 相当于覆盖度 （%） |
| --- | --- | --- |
| Soc（Sociales，“极多”） | 植株覆盖满或几乎满标准地，地上部分相互衔接 | 76%～100% |
| Cop3（Copiosae 3，“很多”） | 植株遇见很多，但个体未完全衔接 | 51%～75% |
| Cop2（Copiosae 2，“多”） | 植株遇见多 | 26%～50% |
| Cop1（copiosae 1，“较多”） | 植株个体较多 | 6%～25% |
| Sp（Sparsae，“尚多”） | 植株散生，数量不多 | 1%～5% |
| Sol（Solitariae，“稀少”） | 植株只个别遇到 | <1% |
| Un.（Unicum，“单株”） | 在标准地内仅有单株 | 个别 |

选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求各林草类型调查面积：草地2m×2m。分别取标准地进行观测并计算草地盖度。计算公式为：

D=fe/fd

C＝f/F

式中：D—林地的郁闭度(或草地的盖度)；

C—林(或草)植被覆盖度，％；

fd—样方面积，m2；

fe——样方内树冠(草冠)垂直投影面积，m2。

f—林地(或草地)面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

植被监测主要应用于路基工程区和弃渣场区所布设的植被区域，来调查植被恢复状况、植被种类、覆盖度、生长状况、成活率等。

（3）水蚀量监测

1）侵蚀沟量测法

分别在路基防治区、站场防治区、桥梁防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道防治区、施工生产生活防治区和未扰动区域边坡进行侵蚀沟量测，以此获取该防治分区土壤侵蚀模数。

### 2.5.2调查监测

（1）全面调查

全面调查，即普查根据该工程水土保持措施特点结合项目区自然条件，监测方法主要以调查监测为主。本次监测过程中，调查的对象主要为各防治区的工程措施及植物措施（树种、数量、成活率、保存率、郁闭度及生长情况）、工程措施和临时措施实施情况。主要采用GPS定位仪、照相机、无人机、标杆、尺子等对项目区防治责任范围内地表扰动类型和面积、基本特征及水土保持措施实施情况（等）进行监测记录。

### 2.5.3水土流失防治效果监测方法

水土保持措施实施效果监测，采用抽样调查的方式进行。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况。

水土流失防治效果监测主要通过实地调查、抽样调查和核算的方法进行。

水土保持措施的保土效益按照GB/T15774－1995《水土保持综合治理  效益计算方法》进行；拦渣效益通过查阅资料测算。

（1）水土保持防治措施效果监测

全面调查水土流失防治措施，监测项目区水土流失防治措施的数量和质量，如植物措施成活率、保存率和生长情况及覆盖度；工程措施的稳定性、完好程度、运行情况和拦渣蓄水土保持土效果；开挖、填方边坡的防护情况及稳定情况等。

（2）水土流失防治六项指标

为项目的水土保持专项验收提供数据支持和科学依据，监测结果应计算出工程的扰动土地治理率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和植被覆盖率等六项防治指标值。

①扰动土地治理率

根据实地调查及设计资料分析，分类型统计水土保持防治措施面积、永久建筑面积及扰动地表面积，分别计算各区域的扰动土地治理率。

②水土流失总治理度

根据实地调查及资料分析，统计水土流失面积，用水土保持防治措施面积相除，得出水土流失总治理度。

③土壤流失控制比

根据定位监测的流失量，分析计算各类型区的土壤侵蚀量，计算各区域的土壤流失控制率，采用加权平均方法，计算该工程项目的土壤流失控制率。

④拦渣率

根据调查、量测及统计分析，计算出弃渣堆放点和弃渣流失量，用弃渣量减去弃渣流失量即为拦渣量，算出该弃渣堆放点的拦渣率，同样采用加权平均法算得该项目的拦渣率。

⑤林草植被恢复率

根据调查、量测等方法统计出实施植物措施面积，算得林草植被恢复率。

⑥林草覆盖率

用已实施的植物措施面积与防治责任范围面积相除，算得林草覆盖率。

### 2.5.4水土流失危害监测方法

主要采用巡查调查法。

## 2.6监测指标

### 2.6.1监测重点

主要对该项目路基工程区和弃土（渣）场区进行重点监测。

### 2.6.2监测点位布设情况

各监测点布设情况详见表2-2。

表2-2                     水土保持监测点统计表

| 监测点编号 | 防治分区 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 路基防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 2# | 站场防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 3# | 桥梁防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 4# | 弃土（渣）场防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 5# | 施工便道防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 6# | 施工生产生活防治区 | 调查监测、侵蚀沟量测 |
| 7# | 为扰动区域 | 侵蚀沟量测 |

### 2.6.3主要监测指标

主要监测指标有扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草覆盖率和林草植被恢复率。

### 2.6.4分析评价指标

截止2020年8月，新建静乐至静游地方铁路工程扰动土地整治率为98.83%，水土流失总治理度为96.60%，土壤流失控制比为0.81，拦渣率为99%，林草植被恢复率为98.27%，林草覆盖率为31.27%，各项指标均达到目标值，具体详见第六章。

# 3 重点部位水土流失动态监测结果

## 3.1防治责任范围监测结果

### 3.1.1水土流失防治责任范围

#### 3.1.1.1水土保持方案确定的防治责任范围

该项目水土保持方案设计水土流失防治责任范围为505.75hm2，其中项目建设区195.87hm2，直接影响区为309.88hm2。具体详见下表3-1。

表3-1                      防治责任范围监测表

| 项目区 | 方案设计情况 |
| --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 路基防治区 | 101.63 | 150.86 | 252.49 |
| 站场防治区 | 24.22 | 1.36 | 25.58 |
| 桥梁防治区 | 9.01 | 127.48 | 136.49 |
| 隧道防治区 | 11.16 | 2.36 | 13.52 |
| 弃土（渣）场防治区 | 30.71 | 1.46 | 32.17 |
| 施工便道防治区 | 4.28 | 19.26 | 23.54 |
| 改移道路防治区 | 1.79 | 2.18 | 3.97 |
| 施工生产生活防治区 | 13.07 | 1.03 | 14.10 |
| 拆迁安置区 |  | 3.89 | 3.89 |
| 合计 | 195.87 | 309.88 | 505.75 |

#### 3.1.1.2水土流失防治责任范围监测结果

实际发生的水土流失防治责任范围面积较方案设计减少322.25hm2，其中项目建设区面积减少了12.37hm2，直接影响区减少了309.88hm2。

（1）经现场量测和资料查阅，主线工程施工占地总体较方案设计减少了5.57hm2。

（2）11号弃渣场未使用，1号和5号弃渣场占地面积增加，引起弃渣场区占地面积减少2.92hm2（方案中弃土场占地面积计算错误，实际为30.71hm2，此处以此作为对比）。

（3）主线路基沿着静上线布设，仅需修建少量连接施工便道，因此施工便道占地面积减少。

（4）实际改移道路总计8处，为村道，因此占地面积减少0.72hm2。

（5）每个标段仅设置了1个项目部和1处拌合站，施工场地布设与路基红线占地范围内，梁场位于已成型路基上，无需新增占地用于施工营地，因此施工生产生活区的占地面积减少。

经监测与核查分析，该工程直接影响区较方案减少了309.88hm2，主要原因是施工时严格控制扰动范围，严格控制施工作业带，未对直接影响区产生扰动。实际开采过程中未出现采空沉陷影响区，因此该区域直接影响区309.88hm2未产生。

表3-2                                            防治责任范围面积对比表

| 项目区 | 方案设计情况 | 实际发生 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 路基防治区 | 101.63 | 150.86 | 252.49 | 91.56 | 0.00 | 91.56 | -10.07 | -150.86 | -160.93 |
| 站场防治区 | 24.22 | 1.36 | 25.58 | 24.22 | 0.00 | 24.22 | 0.00 | -1.36 | -1.36 |
| 桥梁防治区 | 9.01 | 127.48 | 136.49 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 4.51 | -127.48 | -122.98 |
| 隧道防治区 | 11.16 | 2.36 | 13.52 | 11.16 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | -2.36 | -2.36 |
| 弃土（渣）场防治区 | 30.71 | 1.46 | 32.17 | 27.79 | 0.00 | 27.79 | -2.92 | -1.46 | -4.38 |
| 施工便道防治区 | 4.28 | 19.26 | 23.54 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | -0.37 | -19.26 | -19.63 |
| 改移道路防治区 | 1.79 | 2.18 | 3.97 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | -0.72 | -2.18 | -2.90 |
| 施工生产生活防治区 | 13.07 | 1.03 | 14.10 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | -2.80 | -1.03 | -3.83 |
| 拆迁安置区 | 0.00 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.89 | -3.89 |
| 合计 | 195.87 | 309.88 | 505.75 | 183.50 | 0.00 | 183.50 | -12.37 | -309.88 | -322.25 |

### 3.1.2建设期扰动土地面积

2013年路基防治区和施工生产生活防治区开始施工，因此扰动面积为19.46hm2。之后各项目区陆续开工，至2020年土建工程施工结束，扰动面积不再变化为183.50hm2。详见表3-3。

表3-3                 建设期实际扰动面积统计表

| 序号 | 分区 | 各年度扰动地表面积（hm²） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013.8-2013.12 | 2014.1-2014.12 | 2015.1-2015.12 | 2016.1-2016.12 | 2017.1-2017.12 | 2018.1-2018.12 | 2019.1-2019.12 | 2020.1-2020.6 |
| 1 | 路基防治区 | 9.16 | 27.47 | 45.78 | 64.09 | 69.58 | 91.56 | 91.56 | 91.56 |
| 2 | 站场防治区 | 0.00 | 4.84 | 14.53 | 19.38 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
| 3 | 桥梁防治区 | 0.00 | 4.05 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
| 4 | 隧道防治区 | 0.00 | 2.23 | 4.80 | 6.70 | 8.93 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |
| 5 | 弃土（渣）场防治区 | 0.00 | 5.56 | 8.34 | 14.73 | 19.45 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |
| 6 | 施工便道防治区 | 0.04 | 1.17 | 1.49 | 2.15 | 2.66 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 7 | 改移道路防治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 8 | 施工生产生活防治区 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
| 合计 | 19.46 | 55.60 | 98.71 | 130.82 | 148.63 | 183.50 | 183.50 | 183.50 |

## 3.2取土监测结果

工程挖方为433.94万m3，回填268.44万m3，弃方165.50万m3，无借方，无需取土场。

## 3.3弃土(渣)监测结果

全线使用弃渣场13个，全部属于沟道型弃渣场，总弃方量为165.50万m3。

表3-4                                             弃渣场情况表

| 序号 | 弃土（渣）场名称 | 位置 | 弃土（渣）场中心坐标(西安80) | 地形地貌 | 汇水面积（km2） | 堆渣容量（万m3） | 最大堆渣高度（m） | 弃方量（万m3） | 占地面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下店村弃土（渣）场 | DK99+200右侧100m | X=4246184.360；Y=497402.769 | 沟道型 | 0.08 | 7 | 5 | 5 | 1.22 | 方案确定的弃渣场。 |
| 2 | 窑会沟大桥弃土（渣）场 | DK100+900右侧山沟 | X=4244281.024；Y=497640.246 | 沟道型 | 0.14 | 26 | 8 | 19 | 2.08 | 方案确定的弃渣场。 |
| 3 | 杨家崖中桥弃土（渣）场 | DK103+150右侧山沟 | X=4242344.636；Y=496671.623 | 沟道型 | 0.09 | 24 | 6 | 18 | 1.23 | 方案确定的弃渣场。 |
| 4 | 石家沟弃土（渣）场 | DK108+800右侧700m山沟 | X=4237272.881；Y=494727.8369 | 沟道型 | 1.18 | 45 | 8.5 | 36 | 4.24 | 方案确定的弃渣场。 |
| 5 | 苏坊二号隧道弃土（渣）场 | DK110+045右侧山沟 | X=4236065.594；Y=494696.3078 | 沟道型 | 0.16 | 5 | 5 | 3 | 0.77 | 方案确定的弃渣场。 |
| 6 | 272涵洞附近1#弃土（渣）场 | DK110+100右侧720m | X=4235905.153；Y=494658.4830 | 沟道型 | 0.13 | 17 | 8 | 10 | 2.04 | 方案确定的弃渣场。 |
| 7 | 272涵洞附近2#弃土（渣）场 | DK110+200右侧200山沟 | X=4235837.996；Y=494574.6642 | 沟道型 | 0.12 | 21 | 9 | 13 | 6.29 | 方案确定的弃渣场。 |
| 8 | 570涵洞附近1#弃土（渣）场 | DK110+570涵洞附近山沟 | X=4235603.486；Y=494532.2460 | 沟道型 | 0.09 | 15 | 6 | 10 | 1.73 | 方案确定的弃渣场。 |
| 9 | 570涵洞附近2#弃土（渣）场 | DK110+570涵洞附近山沟 | X=4235509.658；Y=494479.0857 | 沟道型 | 0.08 | 14 | 8 | 11 | 3.54 | 方案确定的弃渣场。 |
| 10 | 河西隧道附近弃土（渣）场 | DK111+610涵洞附近山沟 | X=494407.3648；Y=4234330.413 | 沟道型 | 0.08 | 10 | 6 | 5.8 | 0.52 | 方案确定的弃渣场。 |
| 静乐合计 |  |  |  |  |  |  |  | 130.8 | 23.66 |  |
| 11 | 尖窑咀沟支沟弃土（渣）场 | DK113+850右侧300米 | X=4232401.690；Y=494541.787 | 沟道型 | / | / | / | / | / | 未使用，弃方用于DK113+200-DK113+400之间了路基填筑 |
| 12 | 新庄村弃土（渣）场 | DK115+660右侧300米 | X=4231089.255，Y=493522.409 | 沟道型 | 0.08 | 6 | 13 | 4.7 | 0.76 | 方案确定的弃渣场。 |
| 13 | 峰子上2#弃土（渣）场 | DK117+780右侧150米 | X=4227993.9694，Y=572629.8361 | 沟道型 | 0.13 | 23 | 17 | 18 | 1.34 | 方案确定的弃渣场。 |
| 14 | 新上静游1#弃土（渣）场 | DK119+740右侧 | X=4227613.4593，Y=571748.0214 | 沟道型 | 0.23 | 19 | 4 | 12 | 2.03 | 方案确定的弃渣场。 |
| 娄烦合计 |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 | 4.13 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 165.5 | 27.79 |  |

# 4水土流失防治措施监测结果

## 4.1工程措施监测结果

### 4.1.1工程措施监测的内容和工作方法

1、工程措施监测的主要任务

工程措施监测的主要任务是核实工程量，监测措施实施后的效果，监测工程措施完好程度，是否达到方案设计的防治要求，通过抽查分析工程设计、施工、监理和质检等资料监测工程质量。

2、工程措施的检查内容

检查施工记录、单元工程验收资料、监理工程师检查意见、完成的工程量；

检查工程材料有关档案，分析是否符合设计和规范要求；

通过查阅有关资料，检查隐蔽工程质量；

现场检查分部工程外型尺寸、外观情况；

检查混凝土强度、砌石砂浆标号是否符合要求；

现场检查分部工程是否存在工程缺陷，如建筑物变形、裂缝、缺损、塌陷等及其处理情况；

判定工程功能是否达到设计要求。

3、工程措施监测的方法

（1）外业工作方法：工程措施监测现场调查采用普查与重点抽查相结合的方法，在查阅工程设计、监理、交工验收资料的基础上，选取有代表性的分部工程进行抽查。现场调查中量测工程外型尺寸，分析核查完成的工程量。通过现场量测和观察，检查工程外观质量和工程缺陷。外观测量采用目视检查和皮尺（或钢卷尺）测量，必要时可采用GPS、经纬仪或全站仪测量。对于重要单位工程，全面核查拦挡、排水工程措施的外观质量、稳定性及完好程度，并对关键部位的几何尺寸进行测量，检查其水土流失防治效果，现场检查率达到100%。对其他单位工程，核查主要分部工程的外观质量，对关键部位几何尺寸进行测量，核查率达到80%。

（2）内业工作方法：通过查阅工程监理资料，复核工程原材料、混凝土强度、砂浆标号是否符合设计要求；通过检查施工记录，监测隐蔽工程质量是否符合要求。通过查看工程设计、施工、监理资料、现场检查结果和分部工程验收报告，分析工程运行情况，综合评价防治效果。

### 4.1.2 方案设计工程措施情况

（1）路基防治区

主体设计措施：路基边坡防护122536.51m3，路堑边坡防护40355.00m3，路堤挡土墙521.00m3，路基排水66434.55m3。

（2）站场防治区

主体设计措施：站场排水沟10003.00m3，站场路基边坡31841.00m3。

（3）隧道防治区

主体设计措施：排水系统8002m3。

（4）弃土（渣）场防治区

主体设计措施：挡渣墙2940.00m3，截（排）水沟8089.00 m3，

水保方案新增措施：浆砌石框格护坡6316.64m3，覆土9.73万m3。

（5）施工便道防治区

水保方案新增措施：排水沟3.80km，

（6）改移道路防治区

主体设计措施：排水沟664m3。

水保方案新增措施：土地整治0.21hm2。

（7）施工生产生活防治区

主体设计措施：排水沟400.00m。

水保方案新增措施：平整场地及清理表土5.43hm2，表土回填0.32万m3。

### 4.1.3 水土保持工程措施监测结果

#### 4.1.3.1水土保持工程措施监测结果

（1）路基防治区

主体设计措施：路基边坡防护124987.24m3，路堑边坡防护40476.07m3，路堤挡土墙522.04m3，路基排水66700.29m3。

（2）站场防治区

主体设计措施：站场排水沟10103.03m3，站场路基边坡31872.84m3。

（3）隧道防治区

主体设计措施：排水系统8162.04m3。

（4）弃土（渣）场防治区

主体设计措施：挡渣墙2599.60m3，截（排）水沟7215.83m3，浆砌石框格护坡3493.18m3。

水保方案新增措施：覆土8.75万m3。

（5）施工便道防治区

水保方案新增措施：排水沟3.69km，

（6）改移道路防治区

主体设计措施：排水沟863.20m3。

水保方案新增措施：土地整治0.24hm2。

（7）施工生产生活防治区

主体设计措施：排水沟1200.00m。

水保方案新增措施：平整场地及清理表土8.20hm2，表土回填2.46万m3。

该工程完成水保工程措施量具体详见下表4-1。

表4-1                    实际完成的工程措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 路基边坡防护 | m3 | 122536.51 | 124987.24 | 2450.73 |
|  | 路堑边坡防护 | m3 | 40355.00 | 40476.07 | 121.06 |
|  | 路堤挡土墙 | m3 | 521.00 | 522.04 | 1.04 |
|  | 路基排水 | m3 | 66434.55 | 66700.29 | 265.74 |
| 站场防治区 | 站场排水沟 | m3 | 10003.00 | 10103.03 | 100.03 |
|  | 站场路基边坡 | m3 | 31841.00 | 31872.84 | 31.84 |
| 隧道防治区 | 排水系统 | m3 | 8002.00 | 8162.04 | 160.04 |
| 弃土（渣）场防治区 | 挡渣墙 | m | 2940.00 | 2599.60 | -340.40 |
|  | 截（排）水沟 | m | 8089.00 | 7215.83 | -873.17 |
|  | 浆砌石框格护坡 | m3 | 6316.64 | 3493.18 | -2823.46 |
|  | 覆土 | 万m3 | 9.73 | 8.75 | -0.98 |
| 施工便道区 | 排水沟 | km | 3.80 | 3.69 | -0.11 |
| 改移道路防治区 | 排水沟 | m3 | 664.00 | 863.20 | 199.20 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.21 | 0.24 | 0.03 |
| 施工生产生活防治区 | 排水沟 | m | 400.00 | 1200.00 | 800.00 |
|  | 平整场地及清理表土 | hm2 | 5.43 | 8.20 | 2.77 |
|  | 表土回填 | 万m3 | 0.32 | 2.46 | 2.14 |

### 4.1.4 工程措施实施进度

路基防治区工程措施实施时间为2013年9月-2019年7月。站场防治区工程措施实施时间为2014年7月-2019年7月。隧道防治区工程措施实施时间为2013年9月-2018年5月。弃土（渣）场防治区工程措施实施时间为2015年6月-2019年7月。施工便道区工程措施实施时间为2014年4月-2017年7月。改移道路防治区工程措施实施时间为2019年4月-2019年5月。施工生产生活防治区工程措施实施时间为2013年9月-2019年7月。

## 4.2 植物措施监测结果

### 4.2.1植物措施监测的内容和工作方法

（1）植物措施监测内容

植物措施监测的内容包括查看有关绿化工程的设计报告、施工作业的有关图表、监理单位和施工单位的自检报告、绿化工程单位、分部验收报告等基础资料，核实绿化面积及其工程量。

（2）植物措施监测方法

植物措施监测采用外业抽样调查和内业统计分析相结合的方法完成。监测组通过现场实地检查，走访有关人员，查阅合同和验收资料，听取业主、监理人员和施工人员的介绍，得出相应的结论。重点单位工程植物措施调查率达到100%，普通单位工程植物措施调查率达到80%。

### 4.2.2 方案设计植物措施情况

（1）路基防治区

主体设计措施：路基两侧绿化，播草籽21146.00hm2，栽植乔木23.19千株，栽植灌木114.80千株。

（2）站场防治区

主体设计措施：站场园林绿化4.84hm2。

（3）桥涵防治区

水保方案新增措施：撒播草籽2.55hm2。

（4）弃土（渣）场防治区

水保方案新增措施：撒播草籽26.23hm2，栽植灌木65575株。

（5）施工便道防治区

水保方案新增措施：路基边坡植草1.67hm2，栽植乔木5.40千株。

（6）改移道路防治区

水保方案新增措施：栽植灌木2500株，撒播草籽0.21hm2。

（7）施工生产生活防治区

水保方案新增措施：撒播草籽9.77hm2，栽植乔木11.55千株，栽植灌木34.65千株。

### 4.2.3水土保持植物措施监测结果

（1）路基防治区

主体设计措施：路基两侧绿化，播草籽21780.38hm2，栽植乔木23.21千株，栽植灌木118.24千株。

（2）站场防治区

主体设计措施：站场园林绿化4.84hm2。

（3）桥涵防治区

水保方案新增措施：撒播草籽2.58hm2。

（4）弃土（渣）场防治区

水保方案新增措施：撒播草籽25.73hm2，栽植灌木13115株，乔木2278株。

（5）施工便道防治区

水保方案新增措施：路基边坡植草1.42hm2，栽植乔木3.78千株。

（6）改移道路防治区

水保方案新增措施：栽植灌木0株，撒播草籽0.24hm2。

（7）施工生产生活防治区

水保方案新增措施：撒播草籽8.20hm2，栽植乔木8.09千株，栽植灌木27.72千株。

表4-2                    实际完成的植物措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 播草籽 | hm2 | 21146.00 | 21780.38 | 634.38 |
|  | 栽植乔木 | 千株 | 23.19 | 23.21 | 0.02 |
|  | 栽植灌木 | 千株 | 114.80 | 118.24 | 3.44 |
| 站场防治区 | 站场园林绿化 | hm2 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |
| 桥涵防治区 | 撒播草籽 | hm2 | 2.55 | 2.58 | 0.03 |
| 弃土（渣）场防治区 | 撒播草籽 | hm2 | 26.23 | 25.73 | -0.50 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 65575.00 | 13115.00 | -52460.00 |
|  | 栽植乔木 | 株 | 0.00 | 2278.00 | 2278.00 |
| 施工便道防治区 | 路基边坡植草 | hm2 | 1.67 | 1.42 | -0.25 |
|  | 栽植乔木 | 千株 | 5.40 | 3.78 | -1.62 |
| 改移道路防治区 | 栽植灌木 | 株 | 2500.00 | 0.00 | -2500.00 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.21 | 0.24 | 0.03 |
| 施工生产生活防治区 | 撒播草籽 | hm2 | 9.77 | 8.20 | -1.57 |
|  | 栽植乔木 | 千株 | 11.55 | 8.09 | -3.47 |
|  | 栽植灌木 | 千株 | 34.65 | 27.72 | -6.93 |

### 4.2.4植物措施实施进度

路基防治区植物措施实施时间为2018年和2019年4、5月。站场防治区植物措施实施时间为2018年和2019年4、5月。桥涵防治区植物措施实施时间为2019年4、5月。弃土（渣）场防治区植物措施实施时间为2018年和2019年4、5月。施工便道区植物措施实施时间为2018年和2019年4、5月。改移道路防治区植物措施实施时间为2019年4月-2019年5月。施工生产生活防治区植物措施实施时间为2019年4月-2019年7月。

## 4.3 临时措施及实施进度

### 4.3.1方案设计临时措施情况

（1）路基防治区

水保方案新增措施：表土剥离14.91万m3，装土草袋拦挡4.00万m3，蓬布23.53万m2，临时排水沟9618.00m3。

（2）站场防治区

水保方案新增措施：表土剥离3.16万m3，装土草袋拦挡803m3，蓬布0.57万m2，临时排水沟524m3。

（3）桥涵防治区

水保方案新增措施：泥浆池6座，沉淀池12座。

（4）隧道防治区

水保方案新增措施：铁丝网护栏2300.00m2，堆石挡渣墙1744.00m3。

（5）施工生产生活区

水保方案新增措施：装土草袋460.00m3，蓬布1.65万m2。

### 4.3.2水土保持临时措施监测结果

（1）路基防治区

水保方案新增措施：表土剥离17.89万m3，装土草袋拦挡3.80万m3，蓬布28.71万m2，临时排水沟21448.14m3。

（2）站场防治区

水保方案新增措施：表土剥离3.13万m3，装土草袋拦挡778.91m3，蓬布0.60万m2，临时排水沟539.72m3。

（3）桥涵防治区

水保方案新增措施：泥浆池19座，沉淀池19座。

（4）隧道防治区

水保方案新增措施：铁丝网护栏2231.00m2，堆石档渣墙1674.24m3。

（5）施工生产生活区

水保方案新增措施：装土草袋0.00m3，蓬布3.30万m2。

具体详见下表4-3。

表4-3                      实际完成的临时措施对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 水保方案 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 表土剥离 | 万m3 | 14.91 | 17.89 | 2.98 |
|  | 装土草袋拦挡 | 万m3 | 4.00 | 3.80 | -0.20 |
|  | 蓬布 | 万m2 | 23.53 | 28.71 | 5.18 |
|  | 临时排水沟 | m3 | 9618.00 | 21448.14 | 11830.14 |
| 站场防治区 | 表土剥离 | 万m3 | 3.16 | 3.13 | -0.03 |
|  | 装土草袋拦挡 | m3 | 803.00 | 778.91 | -24.09 |
|  | 蓬布 | 万m2 | 0.57 | 0.60 | 0.03 |
|  | 临时排水沟 | m3 | 524.00 | 539.72 | 15.72 |
| 桥涵防治区 | 泥浆池 | 座 | 6.00 | 19.00 | 13.00 |
|  | 沉淀池 | 座 | 12.00 | 19.00 | 7.00 |
| 隧道防治区 | 铁丝网护栏 | m2 | 2300.00 | 2231.00 | -69.00 |
|  | 堆石档渣墙 | m3 | 1744.00 | 1674.24 | -69.76 |
| 施工生产生活防治区 | 装土草袋 | m3 | 460.00 | 0.00 | -460.00 |
|  | 蓬布 | 万m2 | 1.65 | 3.30 | 1.65 |

### 4.3.3临时措施实施进度

路基防治区临时措施实施时间为2013年9月-2019年7月。站场防治区临时措施实施时间为2014年7月-2019年7月。桥涵防治区临时措施实施时间为2013年9月-2018年5月。隧道防治区临时措施实施时间为2013年9月-2018年5月。施工生产生活防治区临时措施实施时间为2013年9月-2019年7月。

# 5土壤流失量分析

## 5.1水土流失面积

在整个项目建设期内，每个监测分区的水土流失都处于动态变化中，在项目建设过程中工程全部占地均为水土流失面积，建设期水土流失面积为183.50hm²，在项目建设后期硬化面积不计入水土流失面积中，建设完成后水土流失面积为63.08hm²。

各区域水土流失面积为：

（1）路基防治区

项目建设期的水土流失面积为91.56hm²，建设完成后硬化覆盖，面积73.17hm²，建设完成后水土流失面积为18.39hm²。

（2）站场防治区

项目建设期的水土流失面积为24.22hm²，建设完成后硬化覆盖，面积18.94hm²，建设完成后水土流失面积为5.28hm²。

（3）桥梁防治区

项目建设期的水土流失面积为13.52hm²，建设完成后硬化覆盖，面积10.61hm²，建设完成后水土流失面积为2.90hm²。

（4）隧道防治区

建设期水土流失面积为11.16hm²，建设完成后硬化覆盖，面积10.91hm²，水土流失面积为0.25hm²。

（5）弃土（渣）场防治区

建设期水土流失面积为27.79hm²，建设完成后硬化覆盖，面积1.66hm²，建成后水土流失面积为26.13hm²。

（5）施工便道防治区

建设期水土流失面积为3.91hm²，建设完成后硬化覆盖，面积2.21hm²，水土流失面积为1.70hm²。

（6）改移道路防治区

建设期水土流失面积为1.07hm²，建设完成后硬化覆盖，面积0.84hm²，水土流失面积为0.24hm²。

（7）施工生产生活防治区

建设期水土流失面积为10.27hm²，建设完成后硬化覆盖，面积2.07hm²，水土流失面积为8.20hm²。

表5-1              建设过程中水土流失面积监测结果

| 防治分区 | 占地面积（hm²） | 建设期水土流失面积（hm²） | 自然恢复期水土流失面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 91.56 | 91.56 | 18.39 |
| 站场防治区 | 24.22 | 24.22 | 5.28 |
| 桥梁防治区 | 13.52 | 13.52 | 2.90 |
| 隧道防治区 | 11.16 | 11.16 | 0.25 |
| 弃土（渣）场防治区 | 27.79 | 27.79 | 26.13 |
| 施工便道防治区 | 3.91 | 3.91 | 1.70 |
| 改移道路防治区 | 1.07 | 1.07 | 0.24 |
| 施工生产生活防治区 | 10.27 | 10.27 | 8.20 |
| 合计 | 183.50 | 183.50 | 63.08 |

## 5.2土壤流失量

### 5.2.1侵蚀单元划分

根据水土流失的特点，可以将施工期项目防治责任范围划分为原地貌（未施工地段）、扰动地表（各施工区域）和实施防治措施效果（各类防治措施布设区域）三大类侵蚀单元。在施工初期，原地貌所占比例较高，随着工程进展，扰动地表的面积逐渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表和防治措施地表取代，随后防治措施逐渐实施，实施防治措施的地表比例大增。

施工期某时段（一般以年计）的土壤流失量即等于该时段各基本侵蚀单元的面积与对应侵蚀强度乘积的总和。因此，侵蚀单元划分及侵蚀强度的监测具有十分重要的意义。

#### 5.2.1.1原地貌侵蚀单元划分

原地貌侵蚀单元划分，应按地类、地形、地表物质组成来进行划分。根据工程占地的特性，影响原生地表土壤侵蚀的主要因素是地形因素，因此将原地貌侵蚀单元划分为山间河谷区和低中山区2个侵蚀单元。

#### 5.2.1.2地表扰动类型划分

地表扰动类型划分，按工程施工的类型划分为路基防治区、站场防治区、桥梁防治区、隧道防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道防治区、改移道路防治区和施工生产生活防治区8个扰动类型，即8个侵蚀单元。

#### 5.2.2.2防治措施分类

按照水土保持工程的类型，防治措施可分为工程措施、植物措施和临时防护措施三类，因此，按防治措施分类也应分成上述三类，在各类措施的下一级可按不同的措施细分侵蚀单元。本工程采取的水土保持措施包括排水措施、植物防护和拦挡措施等，与防治措施类型相对应，各类防治措施分别布设在各个监测区内，可将防治措施效果监测的侵蚀单元划分为路基防治区、站场防治区、桥梁防治区、隧道防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道防治区、改移道路防治区和施工生产生活防治区8类。

### 5.2.2各侵蚀单元侵蚀模数

#### 5.2.2.1原地貌侵蚀模数

根据项目侵蚀沟量测法确定项目区原地貌土壤侵蚀模数为3710t/km²·a。

#### 5.2.2.2各阶段土壤流失量

根据侵蚀沟量测法同时结合水土保持方案推算出各防治分区施工期及自然恢复期的侵蚀模数。详见表5-2和5-3。

表5-2                       建设期土壤侵蚀模数

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 施工时间（a） | 施工时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 5340 | 91.56 | 5.42 | 2013.8-2018.12 |
| 站场防治区 | 4034 | 24.22 | 5.33 | 2014.5-2019.8 |
| 桥梁防治区 | 3877 | 13.52 | 5.00 | 2014.5-2019.4 |
| 隧道防治区 | 5340 | 11.16 | 4.67 | 2014.5-2018.12 |
| 弃土（渣）场防治区 | 6785 | 27.79 | 4.67 | 2014.5-2018.12 |
| 施工便道防治区 | 5941 | 3.91 | 5.42 | 2013.8-2018.12 |
| 改移道路防治区 | 5340 | 1.07 | 0.67 | 2018.5-2018.12 |
| 施工生产生活防治区 | 2100 | 10.27 | 5.42 | 2013.8-2018.12 |
| 合计 |  | 183.50 |  |  |

表5-3                       自然恢复期土壤侵蚀模数

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 时间（a） | 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 1150 | 18.39 | 1.67 | 2019.1-2020.8 |
| 站场防治区 | 678 | 5.28 | 1.08 | 2019.8-2020.8 |
| 桥梁防治区 | 977 | 2.90 | 1.42 | 2019.4-2020.8 |
| 隧道防治区 | 753 | 0.25 | 1.67 | 2019.1-2020.8 |
| 弃土（渣）场防治区 | 1620 | 26.13 | 1.67 | 2019.1-2020.8 |
| 施工便道防治区 | 1231 | 1.70 | 1.67 | 2019.1-2020.8 |
| 改移道路防治区 | 873 | 0.24 | 1.67 | 2019.1-2020.8 |
| 施工生产生活防治区 | 673 | 8.20 | 1.67 | 2019.1-2020.8 |
| 合计 |  | 63.08 |  |  |

### 5.2.3水土流失量监测结果

本项目建设区面积为183.50hm²，在施工结束后硬化面积为120.42hm2，布设植物措施面积57.37hm²，工程措施面积3.56hm²。项目区原地貌土壤侵蚀模数为3710t/km²·a。

本项目在建设期内共造成的水土流失量为48359t，在各项治理措施发挥效益后侵蚀量为1270t。监测结果表明水土保持措施实施后的防护效果显著。

表5-4                      原地貌土壤流失量计算表

| 防治分区 | 原地貌土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 3710 | 91.56 | 7.08 | 24061 |
| 站场防治区 | 3710 | 24.22 | 6.42 | 5766 |
| 桥梁防治区 | 3710 | 13.52 | 6.42 | 3217 |
| 隧道防治区 | 3710 | 11.16 | 6.33 | 2622 |
| 弃土（渣）场防治区 | 3710 | 27.79 | 6.33 | 6530 |
| 施工便道防治区 | 3710 | 3.91 | 7.08 | 1028 |
| 改移道路防治区 | 3710 | 1.07 | 2.33 | 93 |
| 施工生产生活防治区 | 3710 | 10.27 | 7.08 | 2698 |
| 合计 |  | 183.50 |  | 46015 |

表5-5                     项目建设中土壤流失量计算表

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 5340 | 91.56 | 5.42 | 26483 |
| 站场防治区 | 4034 | 24.22 | 5.33 | 5211 |
| 桥梁防治区 | 3877 | 13.52 | 5.00 | 2620 |
| 隧道防治区 | 5340 | 11.16 | 4.67 | 2781 |
| 弃土（渣）场防治区 | 6785 | 27.79 | 4.67 | 8799 |
| 施工便道防治区 | 5941 | 3.91 | 5.42 | 1259 |
| 改移道路防治区 | 5340 | 1.07 | 0.67 | 38 |
| 施工生产生活防治区 | 2100 | 10.27 | 5.42 | 1168 |
| 合计 |  | 183.50 |  | 48359 |

表5-6                   项目治理后土壤流失量计算表

| 防治分区 | 土壤侵蚀模数t/km²•a | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 1150 | 18.39 | 1.67 | 352 |
| 站场防治区 | 678 | 5.28 | 1.08 | 39 |
| 桥梁防治区 | 977 | 2.90 | 1.42 | 40 |
| 隧道防治区 | 753 | 0.25 | 1.67 | 3 |
| 弃土（渣）场防治区 | 1620 | 26.13 | 1.67 | 705 |
| 施工便道防治区 | 1231 | 1.70 | 1.67 | 35 |
| 改移道路防治区 | 873 | 0.24 | 1.67 | 3 |
| 施工生产生活防治区 | 673 | 8.20 | 1.67 | 92 |
| 合计 |  | 63.08 |  | 1270 |

## 5.3水土流失危害

建设单位采取落实责任范围、强化建设管理、因地制宜设计、合理安排工序、规范施工防护、加强扰动地表的植被恢复、强化现场监理等措施，不仅减少了工程建设对原地貌的破坏，减少了水土流失，而且实现了和谐发展。在项目的整体建设工程中未发生水土流失危害事件。

# 6水土流失防治效果监测结果

项目区属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2008）中的规定，该工程应执行建设类一级标准，并按规定加以修正。具体指标如下：

表6-1                       防治目标值表

| 防治目标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 1扰动土地整治率（%） | 95 |
| 2水土流失总治理度（%） | 95 |
| 3土壤流失控制比 | 0.8 |
| 4拦渣率（%） | 92 |
| 5林草植被恢复系数（%） | 97 |
| 6林草覆盖率（%） | 25 |

## 6.1扰动土地整治率

扰动土地整治率指项目建设区内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。

该项目建设区内扰动土地总面积为183.50hm2，扰动土地整治面积181.35hm2。经整治后，扰动土地整治率为98.83%（目标值95%），高于《开发建设项目水土流失防治标准》，符合设计要求。各防治分区扰动土地整治情况详见表6-2。

## 6.2水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

项目区扣除建筑物、硬（固）化场地、硬化道路等区域，水土流失总面积为63.08hm2，已整治的水土保持措施达标面积60.93hm2。水土流失总治理度为96.60%（目标值90%），各防治分区水土流失治理情况详见表6-3。

## 6.3拦渣率与弃渣利用情况

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡弃渣量与工程弃土弃渣总量的百分比。

据监测，施工期工程挖方为433.94万m3，回填268.44万m3，弃方165.50万m3，无借方。施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过1%，拦渣率可达到99%。

表6-2                                  各防治分区扰动土地整治情况计算表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 扰动面积 （hm²） | 建筑物及场 地道路硬化（hm²） | 水土流失治理面积（hm²） | 土地整治面积（hm²） | 扰动土地 整治面积（hm²） | 扰动土地 整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 | 恢复 农地 | 土地 整平 | 小计 |  |  |
| 路基防治区 | 91.56 | 91.56 | 73.17 | 14.18 | 3.47 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 90.82 | 99.19% |
| 站场防治区 | 24.22 | 24.22 | 18.94 | 4.84 | 0.05 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 23.83 | 98.40% |
| 桥梁防治区 | 13.52 | 13.52 | 10.61 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 97.57% |
| 隧道防治区 | 11.16 | 11.16 | 10.91 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 98.01% |
| 弃土（渣）场防治区 | 27.79 | 27.79 | 1.66 | 25.73 | 0.00 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 98.56% |
| 施工便道防治区 | 3.91 | 3.91 | 2.21 | 1.62 | 0.01 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 98.25% |
| 改移道路防治区 | 1.07 | 1.07 | 0.84 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 100.00% |
| 施工生产生活防治区 | 10.27 | 10.27 | 2.07 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 100.00% |
| 合计 | 183.50 | 183.50 | 120.42 | 57.37 | 3.56 | 60.93 | 0 | 0 | 0 | 181.35 | 98.83% |

表6-3                                  各防治分区水土流失治理情况计算表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 扰动面积 （hm²） | 建筑物及场 地道路硬化（hm²） | 水土流失 面积（hm²） | 水土流失面积（hm²） | 土地整治面积（hm²） | 水土流失 总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 | 恢复 农地 | 土地 整平 | 小计 |  |
| 路基防治区 | 91.56 | 91.56 | 73.17 | 18.39 | 14.18 | 3.47 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 95.98% |
| 站场防治区 | 24.22 | 24.22 | 18.94 | 5.28 | 4.84 | 0.05 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 92.67% |
| 桥梁防治区 | 13.52 | 13.52 | 10.61 | 2.90 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 88.70% |
| 隧道防治区 | 11.16 | 11.16 | 10.91 | 0.25 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 11.88% |
| 弃土（渣）场防治区 | 27.79 | 27.79 | 1.66 | 26.13 | 25.73 | 0.00 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 98.47% |
| 施工便道防治区 | 3.91 | 3.91 | 2.21 | 1.70 | 1.62 | 0.01 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 95.97% |
| 改移道路防治区 | 1.07 | 1.07 | 0.84 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 施工生产生活防治区 | 10.27 | 10.27 | 2.07 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 合计 | 183.50 | 183.50 | 120.42 | 63.08 | 57.37 | 3.56 | 60.93 | 0 | 0 | 0 | 96.60% |

## 6.4土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度的之比。

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》及批复的水保方案，该工程所在区域容许土壤流失量为1000t/km2·a。根据土壤流失量监测结果，经过一段时间自然恢复加权平均土壤侵蚀模数可达到为1235t/km2·a，则土壤流失控制比为0.81（目标值0.8）。符合《开发建设项目水土流失防治标准》要求。

## 6.5林草植被恢复率及林草覆盖率

林草植被恢复率指项目建设区内的林草类植被面积占可恢复林草植被（目前技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

该工程项目建设区面积为183.50hm2，可恢复植被面积为58.38m2，实施植被绿化面积57.37hm2，林草植被恢复率达到98.27%（目标值97%）。林草覆盖率达到31.27%（目标值25%）。林草植被恢复率和林草覆盖率均达到方案设计防治标准。这些措施使工程建设破坏的生态环境得到了有效的治理和恢复，在一定程度上改善了沿途周边生态环境，有效的控制了工程水土流失的危害。各防治分区情况详见表6-4。

表6-4            林草植被恢复率及覆盖率情况综合表

| 分区 | 项目建设区 面积（hm²） | 可恢复植 被面积hm²） | 已恢复植被 面积（hm²） | 林草植被 恢复率（%） | 林草覆 盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基防治区 | 91.56 | 14.32 | 14.18 | 99.01% | 15.49% |
| 站场防治区 | 24.22 | 4.91 | 4.84 | 98.51% | 19.98% |
| 桥梁防治区 | 13.52 | 2.90 | 2.58 | 88.70% | 19.06% |
| 隧道防治区 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00% |
| 弃土（渣）场防治区 | 27.79 | 26.13 | 25.73 | 98.47% | 92.57% |
| 施工便道防治区 | 3.91 | 1.69 | 1.62 | 95.94% | 41.40% |
| 改移道路防治区 | 1.07 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 21.90% |
| 施工生产生活防治区 | 10.27 | 8.20 | 8.20 | 100.00% | 79.84% |
| 合计 | 183.50 | 58.38 | 57.37 | 98.27% | 31.27% |

# 7结论

## 7.1水土流失动态变化

本项目水土流失主要时段在项目建设期，到自然恢复期水土流失基本减轻，建设期加权平均侵蚀模数5357/km2·a，自然恢复期加权平均侵蚀模数1235t/km2·a，土壤流失控制比0.81，自然恢复期将达到了水土保持方案设计的水平值。

## 7.2水土保持措施评价

该工程水土保持措施主要为：工程措施、植物措施和临时措施。

### 7.2.1工程措施评价

该项目水土保持工程措施主要有路基边坡防护、路堑边坡防护和挡土墙工程等。工程基本按水土保持方案要求和主体工程设计要求施工修建，防治效果较明显。

据监测与核查分析，截止2019年8月，该项目实际完成的工程措施工程量为：：路基防治区设置路堤挡土墙522.04m3，边坡防护165463.31m3，M7.5浆砌石排水沟66700.29m3；站场防治区完成边坡防护31872.84m3，M7.5浆砌石排水沟10103.03m3；隧道防治区完成排水系统8162.04m3；弃渣场防治区设置挡渣墙2599.60m，截排水沟7489.6m，骨架护坡3493.18m3，覆土8.75万m3；施工便道防治区完成排水沟3.69km；改移道路完成排水沟863.20m3，土地整治0.24hm2；施工生产生活防治区完成排水沟1200m，平整场地及清理表土8.20hm2，表土回填2.46万m3。

### 7.2.2植物措施评价

该项目水土保持植物措施主要为撒播草籽，栽植乔木、灌木等。其措施初步发挥了防风降尘、蓄水保土的作用，在一定程度上减少了区域水土流失。

据监测与核查分析，截止2019年8月，该项目实际完成的植物措施工程量为：路基防治区实施绿化面积14.18hm2；站场防治区实施绿化面积4.84hm2；桥涵防治区实施绿化面积2.58hm2；弃渣场防治区实施绿化面积25.73hm2；施工便道防治区实施绿化面积1.62hm2；改移道路完成实施绿化面积0.24hm2；施工生产生活区实施绿化面积8.20hm2。

### 7.2.3临时措施评价

临时措施符合国家对生产建设项目水土保持的有关规定，临时措施总体质量合格，防治生产建设过程中的水土流失效果明显。施工期间共完成的临时措施有：路基防治区完成表土剥离17.89万m3，装土草袋拦挡3.80万m3，苫盖28.71万m2，临时排水沟21448.14m3；站场防治区完成表土剥离3.13万m3，装土草袋拦挡778.91m3，苫盖0.60万m2，临时排水沟539.72m3；桥涵防治区完成泥浆池19座，沉淀池19座；隧道防治区完成铁丝网护栏2231.00m2，堆石挡渣墙1674.24m3；施工生产生活区完成苫盖3.30万m2。

### 7.3存在问题及建议

### 7.3.1存在问题

（1）少部分渣场植被盖度较低。

### 7.3.2建议

（1）建议对渣场盖度较低区域补撒草籽，

（2）在后期运行过程中，加强巡查，特别是防止淤堵，防止排水设施塌陷拉裂。

### 7.4综合结论

建设单位在目前的水土保持环境下，能够按照水土保持方案的要求，基本落实水土保持各项防治措施，在项目试运行阶段未造成大量水土流失，水土流失基本在容许流失范围之内。

总体上来看，项目法人单位按照水土保持法律法规的规定，以该项目已批复的水土保持方案为依据，对项目区内的水土流失进行了较全面、系统的整治，基本完成了水土保持方案所规定的防治任务，工程的各类开挖面、施工场地、道路等得到了及时的整治，施工过程的水土流失基本得到了控制。现阶段，各类水土保持措施未发现重大质量缺陷，水土保持工程运行情况基本良好，达到了防治水土流失的目的，整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对生产建设项目水土保持的要求。

通过监测与分析，该工程实际扰动土地整治率为98.83%，水土流失总治理度为96.60%，土壤流失控制比为0.81，拦渣率为99%，林草植被恢复率为98.27%，林草覆盖率为31.27%，各项指标均达到目标值，具备验收条件。